# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 宁陵县赵村乡卫生院门诊综合楼建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 宁发改社会〔2021〕32号 |
| 建设单位联系人 | 宋若楠 | 联系方式 | 18749519066 |
| 建设地点 | 河南省商丘市宁陵县赵村乡刘尧集西街 |
| 地理坐标 | （115度23分19.75206秒，34度29分44.88713秒） |
| 国民经济 行业类别 | Q8423 乡镇卫生院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生-108、基层医疗卫生服务-其他（住院床位20张以下的除外） |
| 建设性质 | (新建（扩建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 宁陵县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 宁发改社会〔2021〕32号 |
| 总投资（万元） | 2400 | 环保投资（万元） | 150 |
| 环保投资占比（%） | 6.25 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1020 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性 根据《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（豫政[2020]37号）的要求，坚持保护优先，坚持分类管控，坚持统筹协调，坚持动态更新，对“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”相关内容进行动态更新，使国土空间开发保护格局得到优化，生产生活方式绿色转型成效显著，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，主要污染物排放总量持续减少，生态环境质量持续改善，生态安全屏障更加牢固，城乡人居环境明显改善。同时结合河南省生态环境厅发布的“河南省生态准入清单”判定本项目与“三线一单”相符性。 （1）生态保护红线：根据商丘市宁陵县环境管控单元生态环境准入清单，宁陵县不涉及生态保护红线，因此，项目场址不在生态红线范围内。 （2）环境质量底线：项目周边声环境、地表水、地下水质量均可满足相关质量标准要求，涉及排放的大气污染物氨和硫化氢质量现状均满足相关质量标准要求，本项目所采取污染防治措施合理可行，各污染物排放均满足对应排放标准，场区严格按照要求进行分区防渗。 （3）资源利用上线：本项目营运过程中消耗一定电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 （4）与“河南省生态准入清单”相符性分析如下： 表1 本项目与“河南省生态准入清单”相符性 内容 要求 本项目情况 相符性 河南省生态准入清单（宁陵县赵村乡属一般管控单元） 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。。 本项目为乡镇卫生院建设项目，医疗垃圾交由有资质单位处置。医疗废水经污水处理设施处理达标后排入河沟 相符 2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 本项目为乡镇卫生院建设项目，不属于畜禽养殖项目 相符 3、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。 本项目乡镇卫生院建设项目 相符 4、禁止涉重企业含重金属废水进入城市生活污水处理厂。 本项目不涉及重金属 相符 5、禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。 本项目不涉及 相符 综上所述，本项目符合“三线一单”相关要求。 2、国家产业政策符合性 本项目为乡镇卫生院建设项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第29号）中鼓励类第三十七条“教育、文化、卫生、体育服务业中第5款医疗卫生服务建设”，符合国家产业政策；本项目已于2021年12月13日取得宁陵县发展和改革委员会关于本项目可行性研究报告的批复（附件2），项目代码为宁发改社会〔2021〕32号。 3、选址合理性 本项目为宁陵县赵村乡卫生院门诊综合楼建设项目，位于商丘市宁陵县赵村乡刘尧集西街现有卫生院内，根据宁陵县赵村乡卫生院土地证，项目用地为赵村乡卫生院内永久用地，本项目选址合理。 4、本项目与《关于印发商丘市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知（商环攻办【2021】8号）》相符性分析 根据《关于印发商丘市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知（商环攻办【2021】8号）》，本项目与污染防治政策的相符性分析见表2。 表2 本项目与污染防治相关政策的相符性分析 序号 规范性文件 内容 本项目情况 相符性分析 1 商丘市2021年大气污染防治攻坚战实施方案 加强扬尘综合治理。开展扬尘污染综合治理提升行动，推动扬尘污染防治常态化、规范化、标准化。市控尘办结合扬尘污染治理实际，分解下达各县（市、区）可吸入颗粒物（PM10）年度目标值，强化调度督办，做好定期通报和年度考核工作。住房城乡建设、城市综合执法、交通运输、自然资源、水利、商务部门将落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》要求、“六个百分之百”扬尘污染防治措施、“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和现场配制砂浆）、渣土物料运输车辆管理纳入日常安全文明施工监督范围，组织做好重污染天气预警、大风天气条件下施工工地、道路扬尘管控，建立举报监督、明查暗访工作机制，将工程建设活动中未按规定采取控制措施、减少扬尘污染受到通报、约谈或行政处罚的列为不良行为。 本项目施工期将严格落实扬尘污染防治措施 相符 开展工业企业全面达标行动。贯彻落实《排污许可管理条例》，按照源头预防、过程控制、清洁生产、损害赔偿、责任追究，实现固定污染源全过程管理。严格执行国家和我省大气污染物排放标准，持续推进电力、钢铁、水泥、铝工业、焦化、碳素、陶瓷、砖瓦窑、铸造、铁合金、耐材、玻璃、有色金属冶炼及压延、化工、包装印刷行业和其他涉及工业涂装、工业窑炉、锅炉等行业废气污染物全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，严厉打击各类大气环境违法行为。开展重点行业企业废气污染物达标排放执法检查，对不能稳定达标排放、不满足无组织控制要求的企业，依法实施停产治理。 本项目产生的废气经治理后，污染物可达标排放 相符 2 商丘市2021年水污染防治攻坚战实施方案 严格环境准入。深化“放、管、服”改革，强化项目事中、事后监管，提升服务水平。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，做好规划环评，严控新建高耗水、高排放工业项目，把好项目环境准入关。 本项目不属于高耗水、高排放工业项目 相符 推进水资源节约。持续推进农业、工业、采矿业等重点领域节水，提高水资源利用效率。推动机关事业单位和城镇居民家庭等节约用水。 本项目不属于高耗水项目 相符 积极开展污水资源化利用。在火电、钢铁、纺织、造纸、化工、食品、发酵等高耗水行业，开展水效“领跑者”行动。推进企业串联用水、分质用水、一水多用和梯级循环利用，提升工业污水资源化利用效率。加快城镇再生水循环利用工程建设。到2021年年底，商丘市再生水利用率达到32%。 本项目不属于高耗水项目 相符 3 商丘市2021年土壤污染防治攻坚战实施方案 严格控制涉重金属企业污染物排放。聚焦涉镉等重金属行业，开展企业绿色提标改造。逐步推进涉镉等重金属行业企业纳入大气、水污染物重点排污单位名录，按照相关规定安装水、大气污染物排放自动监测设备，对大气颗粒物排放、废水中镉等重金属排放实行自动监测，并与生态环境部门的数据平台联网；按照排污许可要求，核算颗粒物、重金属等实际排放量，定期填报并提交执行报告，在全国排污许可证管理信息平台公开。持续开展涉镉等重金属行业企业排查整治活动，坚持边排查边整治，2021年年底前更新排查清单和整治清单，2022年年底前完成整治任务。 本项目不涉及重金属污染物排放 相符 严格危险废物管理。落实危险废物“三个能力”提升方案，制定危险废物集中处置设施建设规划，推进危险废物集中处置设施建设，健全危险废物收运体系，开展废铅蓄电池收集试点工作。深入开展危险废物规范化环境管理与专项整治，危险废物产生和经营单位规范化管理考核合格率均达到92%以上，动态更新危险废物“四个清单”，强化危险废物信息化管理。 本项目医疗废物暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质单位处置 相符 严格企业拆除活动管理。有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要按照国家企业拆除活动污染防治的技术规定,事先制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，明确残留污染物清理和安全处置措施,并报县级生态环境部门、工业和信息化部门备案并技术评审;在拆除上述建筑物、构筑物时,要先进行环境风险评估,如发现建筑物中含有毒有害物质,要向县级生态环境部门和自然资源和规划部门报告,并由具备相应处置资质的单位进行无害化处置。 本项目在拆除生产设施设备、污染治理设施时，将按照国家企业拆除活动污染防治的技术规定，事先制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，明确残留污染物清理和安全处置措施,并报县级生态环境部门、工业和信息化部门备案并技术评审 相符 综上所述，本项目的建设符合《关于印发商丘市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知（商环攻办【2021】8号）》中相关规定。 5、饮用水源地规划 根据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》，宁陵县饮用水源保护区： (1)宁陵县柳河镇地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东26米、西28米、南至310国道、北29米的区域(1、2号取水井)，3号取水井外围30米的区域。 (2)宁陵县石桥乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东25米、西28米、南30米、北18米的区域。 (3)宁陵县黄岗乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东20米、西28、南至038县道、北25米的区域。 (4)宁陵县华堡乡地下水井群(共3眼井)一级保护区范围:水厂厂区及外围东10米、西30米至排水沟、南30米、北30米的区域(1、3号取水井)，2号取水井外围30米的区域。 (5)宁陵县乔楼乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东15米的区域(1号取水井),2号取水井外围30米的区域。 (6)宁陵县赵村乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围西28米、南28米、北12米的区域。 (7)宁陵县孔集乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东26米、西26米、南至310国道的区域。 (8)宁陵县逻岗镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围西26米、南8米的区域。 (9)宁陵县阳驿乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围西29米、南29米的区域(1号取水井)，2号取水井外围30米的区域。 (10)宁陵县刘楼乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东27米、西23米、南至021县道、北28米的区域。 (11)宁陵县张弓镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东8米、西27米、南24米的区域。 本项目位于商丘市宁陵县赵村乡刘尧集西街，距离本项目最近的地下水井为宁陵县赵村乡地下水井，位于本项目西侧320m，不在其保护区内。 根据《宁陵县“千吨万人”集中式饮用水水源地保护范围（区）划分技术报告》，本文件划分对象为宁陵县15个“千吨万人”集中式饮用水水源地保护区，水井共35眼，具体如下： （1）苗堂水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井），2#取水井外围30米的区域。 （2）小吕集水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；水井外围30m的区域（2#取水井）。 （3）黄岗新水厂地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；水井外围30m的区域（2#、3#取水井）。 （4）路老家水厂地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#、2#取水井）；水井外围30m的区域（3#取水井）。 （5）石井水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：石井水厂厂界内的区域（1#取水井、2#取水井）。 （6）陈兑楼水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；水井外围30m 的区域（2#取水井）。 （7）刘古堆水厂地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；水井外围30m 的区域（2#、3#取水井）。 （8）柳河周庄供水站地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水井外围30m的区域（1#取水井）；2号取水井外围，南侧至001 县道北侧道路红线，东、西、北至30m的矩形区域； （9）逻岗镇邓寨水厂地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；水井外围30m的区域（2#取水井）；3号取水井外围，东南至042县道西侧道路红线，东北、西北、西南30m 的矩形区域。 （10）花李张水厂水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；水井外围30m的区域（2#取水井）。 （11）任庄水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水井外围30m的区域（1#取水井）；2号取水井外围，北至011 县道南侧道路红线，东南、西30m的矩形区域； （12）刘尧水厂地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；水井外围30m的区域（2#、3#取水井）。 （13）胡大庄水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；水井外围30m的区域（2#取水井）。 （14）后址庄水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井、2#取水井）。 （15）西马楼水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；2号取水井外围，南至011 乡道北侧道路红线，东北、西30m的矩形区域。 本项目位于商丘市宁陵县赵村乡刘尧集西街，根据《宁陵县“千吨万人”集中式饮用水水源地保护范围（区）划分技术报告》，距离本项目最近地下水井群为刘尧水厂地下水井群，位于本项目东南510m处，本项目不在其保护区范围内，项目符合区域饮用水源保护区划相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目由来 宁陵县赵村乡卫生院现址位于宁陵县赵村乡刘尧集，卫生院始建于20世纪80年代，现有医疗床位60张，房屋老旧，床位较少，已远远不能满足当地人民群众的卫生医疗服务需求，同时也使医护人员长期处在较差的工作环境中。随着社会进步和经济发展，公共卫生事件的频发人民群众对应对卫生医疗水平及条件的要求越来越高，宁陵县赵村乡卫生院目前无论是在规模上，还是在就医条件上，都满足不了病患者日益增长的医疗、保健需要。随着业务量的加大，医院的各项医疗设施均已不堪重负为贯彻落实中央以扩大内需、改善民生、加快医疗卫生机构基础设施建设，充分利用国家政策支持，促进本地区医疗卫生健康发展，宁陵县赵村乡卫生院提出了本项目的建设，在现有院区的基础上，将现有老旧公共卫生用房及医疗检查用房拆除，然后建设1座5层门诊综合楼，并新增50张床位。 2、建设内容 本项目为宁陵县赵村乡卫生院门诊综合楼建设项目，在现有院区的基础上，将现有老旧公共卫生服务中心用房及急诊检查用房拆除，建设1座5层门诊综合楼，建筑面积为5100.00m2，新增床位50张，新增门诊约150人/天。 本项目不涉及传染病科室，如发现传染病人，应立即送往相关传染病医院就诊。本次环评不对卫生院放射部分进行评价，放射环境影响评价需委托有资质单位另行评价。 项目扩建完后全院具体接诊情况见表3。 表3 项目接诊情况一览表 项目 门诊人次 （人次/年） 普通床位数 （张） 感染病床 （张） 赵村乡卫生院 109500 110 0 项目主要建设内容见下表。 表4 项目建设内容一览表 项目组成 名称 建设内容 备注 主体工程 门诊综合楼 位于院区中部，将现有公共卫生用房及医疗检查用房拆除后进行建设，占地面积1020m2，建筑面积5100m2，共5F，各层设置情况如下： 1F：门诊室、收款室、农合办公室、中西医药房、食堂等； 2F：内科、外科、儿科、妇科等医技科室等； 3F：手术室、麻醉室、病房； 4F：病房； 5F：健康教育室、综合办公室、群众接待室、公共卫生资料室等 新建 病房楼 位于院区北部，占地面积632.33m2，建筑面积1896.99m2，共3层 现有 放射室 位于院区西部，占地面积60m2，建筑面积60m2，共1层 现有 辅助工程 食堂 位于门诊综合楼1层 新建 医疗废物暂存间 位于现有病房楼西侧，占地面积10m2 现有 公用工程 供水 当地给水管网统一供给，全院新鲜水用量11734.75m3/a / 供电 当地供电电网统一供给，用电量15万kwh/a，设置一台7.5kw的柴油发电机备用 / 排水 雨污分流，雨水排入雨水管网；医疗废水经污水处理设施处理后排入陈两河 / 环保工程 废气 食堂油烟经油烟净化器处理后引至屋顶排放 新建 污水处理设施 地下式污水处理，处理工艺为“格栅+调节+水解酸化+接触氧化+沉淀+消毒” 依托现有并改造新建 噪声 合理布局；减震、隔声等措施 新建 固废 医疗废物收集后暂存于医疗废物暂存间，定期交由商丘天辰环保科技有限公司处置 依托现有 3、主要药品 本项目扩建完成后全院主要原辅料详见表5所示。 表5 项目主要医护品消耗量 类别 名称 规格 用量 备注 原辅材料 碘伏 500ml/瓶 110瓶/年 成品 棉签 8cm 220盒/年 / 医用手套 / 2200双/年 一次性 针管、针头 套 20000套/年 一次性 84消毒液 500ml/瓶 220瓶/年 成品 酒精 500ml/瓶 110瓶/年 成品 药品 根据医疗情况而定 / 资源 水 / 11734.75吨/年 当地乡镇供水管网 电 / 15万度/年 当地供电网提供 4、主要设备清单 本项目扩建完成后，全院主要设备见表6。 表6 扩建后全院主要设备清单 序号 设备名称 规格（型号） 数量 所属科室 备注 1 超声经颅多普勒血流分析仪 RH——3200 1 多普勒室 现有 2 彩色多普勒超声系统 DC-50S 1 彩超室 现有 3 常规心电图 EK-5000B 1 心电图科 现有 4 多导联同步动态心电分析 EXC-60系列 1 碎石科 现有 5 体外冲击波碎石机 JC-ESWL-B 1 化验室 现有 6 全自动生化分析仪 FL-380 1 现有 7 恒温水浴箱 XMTD-204 1 现有 8 台式离心机 LXJ-802 1 现有 9 全自动血沉动态分析仪 XC-A30 1 现有 10 电解质分析仪 HK-2003 1 现有 11 干式荧光免疫分析仪 FS-205 1 现有 12 全自动凝血分析仪 RAC-030 1 现有 13 五分类血液细胞分析仪 DH51CRP 1 现有 14 尿液分析仪 U500 1 现有 15 显微镜 奥林巴斯双目CX21 1 现有 16 微量元素分析仪 DS-3A 1 现有 17 立式压力蒸汽灭菌器 BKQ-B5011 1 现有 18 胶体金免疫层析分析仪 PMDT8000 1 现有 19 DR x光机 型号DP560 1 放射科 现有 20 全身X射线计算机体层螺旋扫描装置 SOMATOM-CR 1 CT室 新增 21 激光成像仪 DS-QCN-832 1 新增 22 彩色多普勒超声系统 DC-50S 1 彩超室 新增 23 心电工作站 JY-2120 1 心电图室 新增 24 数字胃肠机 ADR-1000A 1 放射科 新增 25 肺功能检测仪 B16113 1 肺功能室 新增 26 康复治疗仪 / 1 康复科 新增 5、职工人数及病床数、门诊人次 本项目医院24h不间断接诊，年接诊365天。 本项目新增床位50张，扩建完成后全院床位110张（不含感染病床），年门诊人次约109500人次。 卫生院现有职工为75人，扩建完成后本项目新增职工30人，全院职工约105人。 6、总平面布置 本项目位于商丘市宁陵县赵村乡刘尧集西街。医院呈矩形，整体呈南北走向，主出入口设置于南侧大门，临近府前街，方便人员车辆出入。新建门诊综合楼位于院区中部，放射室位于院区西侧，现有病房楼位于院区北侧。本项目布置整体整洁，分工明确，交通便捷，基本合理，总平面布置图见附图3。 7、公用工程 （1）给水 根据院方提供资料，项目用水主要为医护人员生活用水、门诊病人及住院病人在项目内用水及食堂用水，项目不设洗衣房，病房产生的被单及衣物交专业公司洗涤。 ①医务人员 本扩建项目新增职工30人，根据《河南省地方标准 工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），本扩建项目医务人员用水定额为60L/人·天，本扩建项目用水量为1.8m3/d，657m3/a，排水系数按0.8计算，则本扩建项目医务人员废水产生量为1.44m3/d，525.6m3/a。 现有院区职工为75人，扩建完成后，全院职工105人，根据《河南省地方标准 工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），医务人员用水定额为60L/人·天，全院用水量为6.3m3/d，2299.5m3/a，排水系数按0.8计算，则全院医务人员废水产生量为5.04m3/d，1839.6m3/a。 ②门诊用水 本扩建项目新增门诊量约150人次/日。根据《河南省地方标准 工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），本扩建项目门诊病人用水定额为10L/次·人，则本扩建项目用水量约1.5m3/d，547.5m3/a，排水系数按0.8计算，则本扩建项目门诊废水产生量为1.2m3/d，438m3/a。 现有院区门诊量为150人，扩建项目完成后，全院门诊量约300人次/日。根据《河南省地方标准 工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），门诊病人用水定额为10L/次·人，则全院用水量约3m3/d，1095m3/a，排水系数按0.8计算，则全院门诊废水产生量为2.4m3/d，876m3/a。 ③病房（含陪护人员） 本扩建项目新增50张病床，陪护约75人（每床1.5倍陪护）；根据《河南省地方标准 工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），按病床用水定额100L/床·d、陪护用水定额为60 L/人·d估算，则本扩建项目病房用水量共9.5m3/d，3467.5m3/a，排水系数按0.8计算，则本扩建项目病房废水产生量为7.6m3/d，2774m3/a。 现有院区共60张床位，本项目扩建完成后，全院共有110张病床，陪护约165人（每床1.5倍陪护）；根据《河南省地方标准 工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），按病床用水定额100L/床·d、陪护用水定额为60 L/人·d估算，则本扩建项目病房用水量共20.9m3/d，7628.5m3/a，排水系数按0.8计算，则本扩建项目病房废水产生量为16.72m3/d，6102.8m3/a。 ④食堂用水 现有院区无食堂。本扩建项目设置食堂，为办公人员及住院病人提供就餐，食堂就餐人次约为150人次/d，根据《河南省地方标准 工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），本项目食堂每人每餐用水13L，则用水量约为1.95m3/d（711.75m3/a），排水系数按0.8计算，则食堂废水产生量为1.56m3/d，569.4m3/a。。 本扩建项目营运期污水产生情况见下表。 表7 本项目给排水一览表 用水部门 用水定额 用水量（m3/d） 排水量（m3/d） 参用的标准 医护人员 60L/人·d 1.8 1.44 污水产生系数取0.8 门诊 10L/次·人 1.5 1.2 病房 床位100L/床·d、陪护为60 L/人·d 9.5 7.6 食堂 13L/人·d 1.95 1.56 总计 / 14.75 11.8 由上表 ，本扩建项目营运期间新增用水量为14.75m3/d、5383.75m3/a， 本项目新增废水产生量为11.8m3/d、4307m3/a。 图1 本扩建项目用排水平衡图 单位：m3/d 扩建完成后，全院营运期污水产生情况见下表。 表8 本项目给排水一览表 用水部门 用水定额 用水量（m3/d） 排水量（m3/d） 参用的标准 医护人员 60L/人·d 6.3 5.04 污水产生系数取0.8 门诊 10L/次·人 3 2.4 病房 床位100L/床·d、陪护为60 L/人·d 20.9 16.72 食堂 13L/人·d 1.95 1.56 总计 / 32.15 25.72 本项目扩建完成后，全院营运期间用水量为32.15m3/d、11734.75m3/a， 本项目新增废水产生量为25.72m3/d、9387.8m3/a。 图2 全院用排水平衡图 单位：m3/d |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 图3 卫生院工作流程及公用设施等产污环节图 治疗流程简述： 病人来卫生院后首先排队挂号，在门诊楼相应的门诊室进行初步诊断，根据医生诊断结果，病情较轻的，进行身体检查，根据检查结果由医生诊断处置，按医生指示取药、打针后出院；病情严重的需住院，入院后进行相应病症的详细检查，医生根据检查结果进行合理有效的治疗，治疗一段时间后检查其身体恢复情况，恢复良好者即可出院，恢复不好者继续住院治疗，待康复后方可出院。 2、产排污环节 （1）废气 本项目废气主要为食堂油烟及污水处理过程中废气，污水处理废气主要为NH3、H2S等恶臭气体。 （2）废水 本项目营运期废水主要为门诊室、病房、陪护人员、医务人员、食堂等产生的污水。 （3）噪声 本项目噪声源主要为污水处理站水泵、给排水水泵、空调系统、通风系统的设备等。 （4）固废 本项目在正常运营过程中产生的固体废物包括生活垃圾、医疗废物、污水站污泥。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 扩建前项目概况 宁陵县赵村乡卫生院现址位于宁陵县赵村乡刘尧集，始建于20世纪80年代，由于建院较早，未进行环境影响评价。 宁陵县赵村乡卫生院占地面积8477平方米，建筑面积3266.99平方米（其中公共卫生用房及医疗检查用房1250平方米，年久失修，需拆除，拆除后建设门诊综合楼）。卫生院现有职工75人，现有床位60张，日平均接诊人数为150人。 扩建前项目医疗设备及医用消耗品用量 扩建前项目主要原辅料详见表9所示。 表9 扩建前项目主要医护品消耗量 类别 名称 规格 用量 备注 原辅材料 碘伏 500ml/瓶 60瓶/年 成品 棉签 8cm 120盒/年 / 医用手套 / 1200双/年 一次性 针管、针头 套 10000套/年 一次性 84消毒液 500ml/瓶 120瓶/年 成品 酒精 500ml/瓶 60瓶/年 成品 资源 水 / 6351吨/年 当地乡镇供水管网 电 / 8万度/年 当地供电网提供 扩建前项目主要医疗设备见表10。 表10 扩建前项目主要设备清单 序号 设备名称 规格（型号） 数量 所属科室 1 超声经颅多普勒血流分析仪 RH——3200 1 多普勒室 2 彩色多普勒超声系统 DC-50S 1 彩超室 3 常规心电图 EK-5000B 1 心电图科 4 多导联同步动态心电分析 EXC-60系列 1 碎石科 5 体外冲击波碎石机 JC-ESWL-B 1 化验室 6 全自动生化分析仪 FL-380 1 7 恒温水浴箱 XMTD-204 1 8 台式离心机 LXJ-802 1 9 全自动血沉动态分析仪 XC-A30 1 10 电解质分析仪 HK-2003 1 11 干式荧光免疫分析仪 FS-205 1 12 全自动凝血分析仪 RAC-030 1 13 五分类血液细胞分析仪 DH51CRP 1 14 尿液分析仪 U500 1 15 显微镜 奥林巴斯双目CX21 1 16 微量元素分析仪 DS-3A 1 17 立式压力蒸汽灭菌器 BKQ-B5011 1 18 胶体金免疫层析分析仪 PMDT8000 1 19 DR x光机 型号DP560 1 放射科 扩建前项目产污环节 （1）废气 扩建前项目废气主要为污水处理过程中废气，污水处理废气主要为NH3、H2S等恶臭气体。 （2）废水 扩建前项目营运期废水主要为门诊室、病房、陪护人员、医务人员等产生的污水。 （3）噪声 扩建前项目噪声源主要为污水处理站水泵、给排水水泵、空调系统、通风系统的设备等。 （4）固废 本项目在正常运营过程中产生的固体废物包括生活垃圾、医疗废物。 扩建前项目污染源强及防治措施 （1）废气 扩建前项目废气主要为污水处理过程中废气，污水处理废气主要为NH3、H2S等恶臭气体。根据现场调查可知，污水处理站为地下式，无明显恶臭气味。扩建前项目污水处理规模较小，未设废气处理设施，目前为无组织排放。由于恶臭物质的逸出和扩散机理比较复杂，废气源强难以计算，采用美国EPA 对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究：每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。扩建前项目废水BOD5总处理量为0.254t/a，由此可计算出NH3、H2S的产生量分别为0.787kg/a、0.0305kg/a，产生量较小。 污水处理站各处理池均设置在地下，并将水处理池加盖密封，原有工程污水处理站处理规模较小，根据现场调查，污水处理站周边无明显恶臭气味，能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值的要求。 （2）废水污染源强及防治措施 扩建前项目营运期废水主要为门诊室、病房、陪护人员、医务人员等产生的污水。扩建前卫生院排放废水量约为13.92m3/d（5080.8m3/a），污染物源强为COD300mg/L、BOD150mg/L、SS120mg/L、氨氮30mg/L、粪大肠菌群1.6×108MPN/L。现有院区设有污水处理站，现有污水处理站采用一级处理+消毒处理工艺“化粪池+混凝沉淀池+消毒池”，排入附近沟渠，排放浓度为（COD250mg/L、BOD100mg/L、SS60mg/L、氨氮30mg/L、粪大肠菌群5000MPN/L）。 现有污水处理工艺不能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中对医疗废水直排时污水处理工艺的要求“采用二级处理+消毒工艺或深度处理+消毒工艺”的要求。 （3）噪声 扩建前项目噪声源主要为污水处理站水泵、给排水水泵、空调系统、通风系统的设备以及社会生活噪声等，噪声源强在65-85dB（A）之间。 噪声防治措施： ①关好门窗，在病房设置警示牌，以控制社会生活噪声对病房内病人的影响 ②辅助设备除空调外机组都设有单独隔间，并采取有效的隔声减振措施。 ③注意对设备的日常维护，避免因设备非正常运作而产生突发噪声。 （4）固废 扩建前项目在正常运营过程中产生的固体废物包括生活垃圾、医疗废物以及污水处理站污泥。 医疗废物主要包括两类：医院临床废物（HW01），废药物、药品（HW03）。根据项目病房科室设置情况，类比调查确定医疗废物主要包括以下几类： ①感染性废物：主要包括门诊、急诊和病房产生的被病人血液、体液、排泄物污染的物品，如棉球、棉签、纱布等各种敷料，一次性使用的卫生用品、医疗用品及医疗器械，废弃的被服及其他病人污染的物品，各种废弃的医学病理标本、废弃血液、血清等； ②物理性废物：诊疗过程中产生的人体废弃物等，包括手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等； ③损伤性废物：能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器，包括医用针头、缝合针，解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯，载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等； ④药物性废物：过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品，包括废弃的一般性药品，废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，废弃的疫苗、血液制品等； ⑤化学性废物：具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品，包括医学影像室、实验室废弃的化学试剂、化验检验废液，废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂，废弃的汞血压计、汞温度计。 根据卫生院提供资料可知扩建前项目医疗废物的量为18t/a，在医疗废物暂存处暂存后，交由有资质单位集中处理。 （2）生活垃圾 本项目生活垃圾包括职工办公人员及病房病人生活垃圾。生活垃圾主要为废纸张、废塑料包装、易拉罐及食物残渣等，生活垃圾产生量为35.6t/a，经分类收集后由环卫部门定期清运。 （3）污水处理站污泥 根据国家危险废物名录，医院污水处理站产生的污泥含有病菌等物质属于危险固废，名录编号为HW01。在医院污水处理过程中，大量悬浮在水中的有机、无机污染物和致病菌、病毒、寄生虫卵等沉淀分离出来形成污泥，若不妥善消毒处理，任意排放或弃置，同样会污染环境，造成疾病传播和流行。 根据卫生院提供资料可知，扩建前污泥产生量为0.6t/a，污水处理站污泥经消毒后定期运至有资质单位处置，对周围环境产生影响较小。 扩建前项目污染物排放汇总 由污染物分析可知，扩建前项目污染物排放量汇总见下表。 表11 扩建前项目主要污染物产生排放情况 种类 污染物名称 污染物产生环节 单位 产生量 排放量 废水 污水量 病房、门诊、检验科室等 t/a 5080.8 5080.8 COD 1.524 1.27 NH3-N 0.152 0.152 废气 恶臭废气 NH3 污水处理站 0.787kg/a 0.787kg/a H2S 0.0305kg/a 0.0305kg/a 固废 危险废物 医疗废物 病房、门诊、检验科室等 13.58 0 污水处理系统污泥 污水处理站 0.25 0 生活垃圾 卫生院职工、病人等 35.588 0 扩建前项目存在问题 扩建前项目生产过程中的废水处置不能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中对医疗废水直排时污水处理工艺的要求“采用二级处理+消毒工艺或深度处理+消毒工艺”的要求，项目扩建完成后，污水处理采用“二级强化+二氧化氯消毒”工艺，具体工艺为“格栅+调节池+水解酸化池+接触氧化池+沉淀池+接触消毒池”，出水水质能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1 环境空气 1.1 区域环境空气质量达标情况 根据宁陵县环境监测站公布的2020年宁陵县的环境空气质量数据，经统计，商丘市细颗粒物（PM2.5）浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；可吸入颗粒物（PM10）浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；二氧化硫浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准；二氧化氮浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；一氧化碳浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；臭氧浓度超《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。宁陵县为不达标区。 1.2 环境空气质量现状 根据宁陵县环境监测站公布的2020年宁陵县的环境空气质量数据，本次评价选取2020年作为评价基准年，其中获取连续1年中365个日均值数据，每月至少有30个有效数据（其中2月有28个），数据有效性满足GB3095-2012和HJ663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量调查数据统计结果如下： 表12 环境空气质量现状监测统计表 污染物 评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率 达标情况 PM2.5 年均值 51.9 35 148.3% 超标 24h平均第95百分位数 137 75 182.7% PM10 年均值 86.7 70 123.9% 超标 24h平均第95百分位数 179.5 150 119.7% SO2 年均值 8.7 60 14.5% 达标 24h平均第98百分位数 18 150 12% NO2 年均值 18.6 40 46.5% 达标 24h平均第98百分位数 50 80 62.5% CO 24h平均第95百分位数 1 4 25% 达标 O3 8h平均第90百分位数 166.5 160 104.1% 超标 由上表可知： （1）PM2.5年平均浓度监测值浓度出现超标，监测点位年平均浓度为51.9μg/m3，超标倍数0.483；24h平均第95百分位数为137μg/m3，超标倍数0.827； （2）PM10年平均浓度监测值浓度出现超标，监测点位年平均浓度为86.7μg/m3，超标倍数0.239；24h平均第95百分位数为179.5μg/m3，超标倍数0.197； （3）SO2年平均浓度监测值均未出现超标，监测点位年平均浓度为8.7μg/m3，24h平均第98百分位数为18μg/m3； （4）NO2年平均浓度监测值均未出现超标，监测点位年平均浓度为18.6μg/m3，24h平均第98百分位数为50μg/m3； （5）CO平均浓度监测值浓度均未出现超标，监测点位24h平均第95百分位数为1mg/m3； （6）O38h平均浓度监测值浓度出现超标，监测点位8h平均第90百分位数为166.5μg/m3，超标倍数0.041。 通过以上监测结果分析可知，评价区域内大气环境中SO2、NO2年平均浓度、CO24h平均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10年平均浓度、O38h平均浓度不能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准。 2、地表水环境 项目废水排入东侧的无名沟，无名沟向南汇入陈两河，陈两河汇入古宋河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。本次评价引用洛阳嘉清检测技术有限公司于2020年9月21日~9月22日对陈两河的现状监测数据，监测点位与本项目废水入陈两河上游500m及下游1000米点位一致，监测结果见下表。 表13 地表水监测结果一览表 监测日期 监测项目 监测结果 标准值 单位 无名沟入陈两河处上游500m处 无名沟入陈两河处 无名沟入陈两河下游1000m处 2020年9月21日~9月22日 pH 7.62~7.69 7.69~7.81 7.74~7.81 6~9 无量纲 CODCr 10~12 14~16 17~21 ≤30 mg/L BOD5 3.2~3.9 4.2~4.6 5.2~5.8 ≤6 mg/L 氨氮 0.428~0.449 0.334~0.356 0.377~0.388 ≤1.5 mg/L 总氮 1.00~1.07 1.00~1.08 1.01~1.08 ≤1.5 mg/L 总磷 0.20~0.24 0.12~0.19 0.14~0.17 ≤0.3 mg/L SS 7~9 6~7 <4 -- mg/L 粪大肠菌群 500~510 480~490 460~480 ≤20000 个/L 由监测结果可知，项目区域陈两河各监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准，项目区域地表水环境质量现状良好。 3、声环境 根据现场踏勘，本项目院区周边50m内不存在声环境保护目标，无需监测。 4、生态环境 本项目厂址位于商丘市宁陵县赵村乡刘尧集西街，目前项目区周边为耕地、道路、商铺等，地表植物主要为一些杨树和草类，区域内无珍惜动植物存在，生态环境现状较好。评价区域内无重点保护的野生植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。 5、地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-地下水》（HJ610-2016）附录A，本项目为“161、社区医疗、卫生（院、所）、血站急救中心等其他卫生机构”中编制报告表的项目，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类项目。 本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，项目可不开展地下水环境影响评价工作。同时，结合《关于印发《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号）中要求，本次评价不开展地下水环境质量现状监测。 6、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目的土壤环境影响类型为污染影响型，对照附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目卫生服务行业属于“其他行业”，土壤环境影响评价项目类别为“Ⅳ类”。因此，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表4中规定，项目可不开展土壤环境影响评价工作。 同时，结合《关于印发《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号）中要求，本次评价不开展土壤环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 大气环境 本项目位于商丘市宁陵县赵村乡刘尧集西街，项目周边主要为商户，具体环境保护目标见表14，环境保护目标位置关系图见附图2。 表14 项目周围环境保护目标一览表 环境要素 名称 经纬度（°） 环境功能区 相对厂界方位 相对厂界距离/m 规模 经度 纬度 大气环境 栗庄 115.2311100 34.29459802 二类区 W 85 120人 赵村乡第一中学 115.2302371 34.29394533 SW 386 300人 刘尧村 115.2326163 34.29388547 SE 120 560人 张庄 115.2336514 34.29378891 SE 330 230人 2、声环境 项目周边为商户，厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目位于商丘市宁陵县赵村乡刘尧集西街，距离本项目最近的地下水井为宁陵县赵村乡地下水井，位于本项目西侧320m，宁陵县赵村乡地下水井(共1眼井)一级保护区范围:水厂厂区及外围西28米、南28米、北12米的区域；本项目不在其保护区范围内。 本项目500米范围内无热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 生态环境 项目无新增用地，在现有院区内进行建设，无新增生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 （1）施工期：项目建设期产生的废气（扬尘、机械废气和汽车尾气等）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准。 （2）运营期：无组织NH3和H2S执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度（NH3≤1.0mg/m3、H2S≤0.03mg/m3）；食堂油烟执行《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）标准（油烟排放限值≤1.5mg/m3）。 2、废水 本项目废水排放口执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准，标准限值见表15。 表15 污水排放标准限值一览表 单位：mg/L 项目 CODCr BOD5 SS NH3-N 粪大肠菌群 （GB18466-2005） 表2排放标准 ≤60 ≤20 ≤20 ≤15 ≤500（MPN/L） 3、噪声 （1）施工期：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的噪声值。 （2）运营期：运营期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准。标准限值见表16。 表16 污水排放标准限值一览表 单位：mg/L 标准名称 类别 昼间 夜间 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 70 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 60 50 4类 70 55 4、固体废物 （1）污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表4中综合医疗机构和其他医疗机构对污泥控制标准要求； （2）一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； （3）医疗废物执行《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）要求及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）要求。 |
| 总量 控制 指标 | 废气：项目运营期无二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物产生。。 废水：本扩建项目新增污水排放量为4307t/a，CODCr排放量为0.258t/a，NH3-N排放量为0.065t/a。 扩建完成后全院污水排放量为9387.8t/a，CODCr排放量为0.563t/a，NH3-N排放量为0.141t/a。 由于现有院区建设较早未进行环境影响评价，本次环评总量控制建议申请全院废水总量。 建议本项目总量控制指标设置如下：排放化学需氧量0.563吨/年、氨氮0.141吨/年；其他主要污染物二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物新增排放量均为零。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期产生的可能对环境的影响污染物主要为施工扬尘、废气、废水、施工噪声和施工期固体废弃物等方面。 1.水环境影响分析 本项目施工期的废水主要为施工人员洗漱废水和设备冲洗废水，根据《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》的要求，本项目拟采取以下措施对施工废水进行处理。 ①施工人员洗漱废水经临时设置的沉砂池沉淀后用于场地抑尘； ②施工时的泥浆水经临时沉砂池处理后全部回用； ③为防止施工场地临时堆放的散料被雨水冲刷后对周围地表水体产生影响，散料堆场四周需用编织土袋拦挡，并加盖挡雨篷布； 综上，本项目施工期产生的废水经上述方式处理后，可以得到妥善处置，对周围环境影响轻微。 2.大气环境影响分析 施工期大气污染物主要包括施工扬尘和运输车辆尾气。 2.1施工扬尘 施工扬尘产生环节为：建筑垃圾、建筑材料的运输过程中产生的道路扬尘、露天堆场及裸露地面等在风力作用下产生的风力扬尘等。扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度以及天气诸多因素有关，是一个复杂、难以定量的过程。扬尘使大气中总悬浮颗粒物剧增，并随风迁移到其它地方，致使空气中含尘浓度超标十倍至几十倍，严重影响下风向居民和过往行人的健康，也影响城市市容和景观。 经类比调查，施工扬尘污染源强约为0.05mg/(m2•s)，项目施工扬尘对周围环境空气的影响随着季节的不同而有所不同。在夏、秋二季，雨水偏小的情况下，施工对周围环境空气的影响范围最大，根据现场查看，距离项目最近的敏感点为东北约110m的楚庄中学，距离较近，故本工程施工期应注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防止措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等。 根据《关于印发商丘市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知（商环攻办〔2021〕8号）》、《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)的通知》（豫政〔2018〕30号）、《关于印发商丘市污染防治攻坚战三年行动计划实施方案（2018—2020年）的通知》（商政〔2018〕20号）等文件通知的相关要求，提出施工期扬尘污染防治对策如下： （1）建设单位应将防治扬尘污染费用列入工程造价，并做到专款专用； （2）做好施工前的准备工作，按照相关要求做到施工工地开工前 “六个到位”,即审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员(施工单位管理人员、责任部门监管人员)到位，即按照要求制定详细的施工期扬尘治理方案和切实有效的治理措施并报备监管部门，施工期扬尘污染治理安排专人监督管理等，确保项目施工后各项扬尘治理措施能够落实到位、监管到位； （3）全面提升“ 扬尘” 污染治理水平。加强施工扬尘控制。建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，按照“谁施工、谁负责，谁主管、谁监督”原则，严格落实“六个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等制度。实施扬尘污染防治守信联合激励、失信联合惩戒，将扬尘管理不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。严格渣土运输车辆规范化管理，实行建筑垃圾从产生、清运到消纳处置的全过程监管。严格落实城市建成区内“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）要求，加快“两个禁止”综合信息监管平台建设，实施动态监管。 （4）建设单位必须委托具有资格的运输单位进行渣土、垃圾、混凝土、预拌砂浆等物料运输，双方签订扬尘污染治理协议，共同承担扬尘污染治理责任。根据建设单位提供资料，项目无废弃土方产生；物料运输车辆必须随车携带驾驶证、行车证、营运证、建筑垃圾运输许可证和装卸双向登记卡。建筑垃圾清运车辆全部实现自动化密闭运输，统一安装卫星定位装置，并与主管部门联网。 （5）施工现场沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），围挡（墙）高度不低于2.5m，围挡（墙）间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防护网或防尘布；扬尘施工工地没围挡、不覆盖一律不得开工； （6）运载水泥、建筑材料及建筑垃圾的车辆要使用遮雨布遮盖或使用密闭运输车，减少散落，施工场地需设置洗车平台，车辆行驶出装、卸场地前用水将轮胎冲洗干净；运输车辆驶出施工现场前要将车轮和槽帮冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离工地；施工场地内运输道路及时清扫冲洗，以减少汽车行驶扬尘；运输车辆行驶路线应避免穿越城市中心区，尽量避开居民点和环境敏感点。严禁使用敞口运输车运输施工垃圾。杜绝超高、超载和沿路洒落等违法运输行为； （7）施工现场应保持场容场貌整洁，场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其他部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡（墙）外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 （8）合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅，污水未经处理不得进入城市管网。并配备高压水枪，明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、物料及大型运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。应在出入口设置固定式车辆自动清洗设备。 （9）施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 （10）四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。施工现场应保持环境卫生整洁并设专人负责，清扫前应洒水，避免扬尘污染。每天洒水1-2次，扬尘严重时应增加洒水次数。 在采取以上措施后，项目施工期扬尘不会造成项目所在地环境空气质量明显恶化。 2.2施工机械废气及运输车辆尾气 施工期间燃油机械设备较多，且一般采用柴油作为动力。项目施工机械均符合国四以上标准，不涉及国三标准以下施工机械。燃柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等尾气排放量及污染物含量均较燃汽油车辆高，作业时会产生一些废气，其主要污染物为NOx、CO和THC。施工机械燃料以轻质柴油为主，燃油机械在使用轻质柴油时，燃烧废气中NOx、CO和THC排放量较少，且项目施工机械布设较分散，产生的污染物经自然扩散浓度很小，对周围大气环境影响较小。为了有效控制施工机械、车辆尾气污染，评价建议运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。经采取以上措施后，施工机械、车辆尾气对项目周围环境影响较小。 经采取以上措施后，施工期扬尘能得到有效控制，有效缓解了对周围敏感点的影响。 3.噪声影响分析 （1）声环境污染环节 施工期噪声集中在土方工程阶段、结构工程阶段和设备安装阶段。 本项目施工期噪声污染源主要来自挖土机、电锯等机械噪声。施工过程各声源设备源强类比调查结果见表17。 表17 施工期主要噪声源一览表 单位：dB（A） 施工阶段 施工机械 声级 声源性质 噪声限值 土石方阶段 挖掘机 90 间歇性 昼间：70 夜间：55 装载机 90 间歇性 结构施工阶段 混凝土输送泵 100 间歇性 切割机 103 间歇性 电钻 110 间歇性 结构施工 混凝土罐车、卡车 80 间歇性 设备安装阶段 轻型载重卡车 80 间歇性 噪声影响采用点源噪声模型进行预测，按照点源噪声衰减模型公式计算出不同范围内的噪声强度，结合各施工机械实际工作场所，确定施工机械设备噪声至不同距离受声点的声级值，预测施工噪声对周边居民点的影响。 点声源随传播距离衰减模式为： 式中： △L——衰减量（dB）； r——点声源到受声点的距离（m）。 施工机械运行时噪声源强及衰减情况预测结果见表18。 表18 施工现场噪声源强及衰减值预测结果表 声源 LWA (dB) 距声源不同距离处的噪声值(dB(A)) 10m 30m 50m 60m 80m 100m 150m 200m 装载机 90 70 60.5 56.0 54.4 51.9 50 46.5 44 挖掘机 90 70 60.5 56.0 54.4 51.9 50 46.5 44 电钻 110 90 80.5 76.0 74.4 71.9 70 66.5 64 切割机 103 80 73.5 69.0 67.4 64.9 63 59.5 57 运输车辆 80 60 50.5 46.0 44.4 41.9 40 36.5 34 混凝土输送泵 100 80 70.5 66.0 64.4 61.9 60 56.5 54 由表中数据可知，在30m处，各施工机械的噪声可满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准要求，在200m处除装载机和打桩机外，其它各施工机械的噪声可满足建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）夜间标准要求，因此，评价要求本工程夜间（22︰00～06︰00）不施工。 （2）声环境污染防治措施 本工程的施工噪声应加强控制，避免产生对周围环境的影响，工程施工声污染控制应遵循以下基本原则： ①制定严格合理的施工计划，集中安排高噪声施工阶段，便于合理控制； ②事先公告施工状况，以征得周围居民的谅解； ③施工区应实施严格的隔离措施，降低施工噪声影响； ④在施工阶段采用商品砼，不仅可减少扬尘，而且还避免搅拌机噪声污染。 ⑤所有高产噪设备的施工时间如打桩机等应安排在日间非休息时段，夜间禁止施工； ⑥尽可能利用噪声距离衰减措施，在不影响施工的条件下，将强噪声设备尽量移至距场界较远的地方，保证施工场界达标。尽量将强噪声设备分散安排，同时相对固定的机械设备尽量入棚操作，最大限度减少施工噪声对周围居民的影响。 ⑦避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；施工设备选型上应尽量采用低噪声设备，如振捣器采用变频振捣器等；对动力机械设备进行定期的维修、养护，因设备常因松动部件的震动或消声器破坏而加大其工作时的声级；尽量少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声； ⑧对位置相对固定的产噪机械设备，能设在棚内操作的应尽量进入操作间，不能入棚的也应适当建立围隔声障，高噪声设备尽量布置在北侧，远离南侧敏感点。 ⑨建设施工期，工程业主和有关管理部门应设立举报途径，并应加强日常监督管理，发现违规行为应及时纠正，以确保工程施工阶段的声环境要求。 综上，本项目施工期噪声对周围敏感点基本无影响，不会改变项目所在地声环境质量现状。 4.固体废弃物影响分析 本项目施工固废包括挖方残土、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 挖方土可全部用于回填、平整场地，建筑垃圾运送至城市主管部门指定的填埋点进行填埋，生活垃圾集中收集后清运至附近垃圾收集点。 5.生态环境影响分析 本项目占地面积约1020m2，为永久占地，土地类型为医疗用地。本工程土石方开挖、工程临时占地会可能造成一定程度的水土流失，故本项目采取以下生态保护措施： ①优化设计方案，优化施工设计，工程设计应尽可能减少临时占用的土地，尽量减少对绿化带的踏压。对占用土地上的草皮或树木，进行移植，待施工结束后移回原有地点。 ②根据沿线道路和区域的绿化规划，对工程施工破坏的绿化植被进行恢复，补植绿植，补植方式为乔、灌、草相结合。 在落实上述生态恢复措施的前提下，本项目施工过程对周围生态环境的影响很小。 6.小结 本项目施工期对周围环境产生的影响是暂时的，随着施工期结束，项目投入运营后，施工期产生的影响均可消除，对周围环境影响很小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 项目运营期废气主要来自污水处理站恶臭及食堂油烟。 （1）污水站恶臭气体 污水站废气污染物主要来自污水处理工艺中，因在缺氧环境或生化过程中由于微生物分解有机物而产生的少量恶臭气体。臭气以NH3和H2S气体为主。臭气主要以无组织形式连续排放。根据对相关污水处理厂的类比调查及参考美国国家环境保护局（EPA）对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。 本扩建项目新增废水排放量为4307m3/a，BOD5处理量为560kg/a，则NH3、H2S产生量见表19。 表19 本项目臭气污染源强一览表 处理 水量（m3/a） BOD5进水浓度（mg/L） BOD5出水浓度（mg/L） BOD5处理量（kg/a） NH3 H2S 产生速率（kg/h） 产生量（kg/a） 产生速率（kg/h） 产生量（kg/a） 4307 150 20 560 0.0002 1.736 0.00001 0.067 本项目扩建完成后，全院废水排放量为9387.8m3/a，BOD5处理量为1220kg/a，则全院NH3、H2S产生量见表20。 表20 扩建后全院臭气污染源强一览表 处理 水量（m3/a） BOD5进水浓度（mg/L） BOD5出水浓度（mg/L） BOD5处理量（kg/a） NH3 H2S 产生速率（kg/h） 产生量（kg/a） 产生速率（kg/h） 产生量（kg/a） 9387.8 150 20 1220 0.0004 3.782 0.00002 0.146 本项目污水站恶臭气体产生量较小，为减小各处理单元恶臭对周围环境影响，污水站设置为地下式，污水站周边拟设置绿化带、强化消毒措施、喷洒除臭剂等措施进一步降低恶臭废气的影响，能够满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度（NH3≤1.0mg/m3、H2S≤0.03mg/m3）要求。 食堂油烟 现有院区无食堂，本项目建设完成后，设置食堂食堂餐厅，为医务办公人员及病人提供餐饮。采用天然气作为日常餐饮烹饪的能源，烹饪炒作时将产生油烟。 就餐人数约150人次在食堂就餐，食堂规模为小型。食堂用油人均耗油量一般取值30g/人•d，食堂总排风量10000m3/h计年工作时间为365天，餐厅日运行时间为6h，则项目区内年消耗食用油1.64t/a，油烟产生量按用油量的3%计算，则油烟产生量为0.022kg/h、0.0492t/a，油烟产生浓度为2.2mg/m3，经油烟净化器，油烟去除率为90%，经处理后油烟排放量为0.0022kg/h、0.00492t/a，油烟排放浓度为0.22mg/m3，经净化后的食堂烟气从专用烟道排放能够满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中对“小型”标准的规定，油烟排放限值1.5mg/m3，油烟去除效率为90%。 本项目废气产排情况详见下表。 表21 本项目废气污染物产生排放情况一览表 产排污环节 污染物种类 产生浓度 产生量 t/a 排放形式 治理设施 排放浓度mg/m3 排放速率 kg/h 排放量 t/a 排放去向 环保设施 是否为可行技术 污水处理工序 NH3 / 0.001736 无组织 污水站周边拟设置绿化带、强化消毒措施、喷洒除臭剂 是 / 0.0002 0.001736 大气 H2S / 0.000067 无组织 是 / 0.00001 0.000067 大气 食堂烹饪 油烟 2.2 0.0492 有组织 油烟净化器 是 0.22 0.0022 0.00492 大气 本项目扩建完成后，全院废气产排情况详见下表。 表22 扩建后全院废气污染物产生排放情况一览表 产排污环节 污染物种类 产生浓度 产生量 t/a 排放形式 治理设施 排放浓度mg/m3 排放速率 kg/h 排放量 t/a 排放去向 环保设施 是否为可行技术 污水处理工序 NH3 / 0.003782 无组织 污水站周边拟设置绿化带、强化消毒措施、喷洒除臭剂 是 / 0.0004 0.003782 大气 H2S / 0.000146 无组织 是 / 0.00002 0.000146 大气 食堂烹饪 油烟 2.2 0.0492 有组织 油烟净化器 是 0.22 0.0022 0.00492 大气 综上，运营期恶臭气体及食堂油烟排放对周围大气环境影响较小。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018），环境监测计划按《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105—2020）等要求，制定运营期废气监测计划见表23。 表23 项目运营期废气监测计划 监测项目 监测因子 监测点位 监测点数 监测频次 控制指标 恶臭气体 NH3、H2S 污水处理站上风向及下风向 4个 季度/次 《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表3中要求 2、废水 2.1废水产排情况 项目废水主要为医护人员、门诊病人及住院病人产生的医疗废水及食堂废水。 ①医务人员 本扩建项目新增职工30人，根据《河南省地方标准 工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），本扩建项目医务人员用水定额为60L/人·天，本扩建项目用水量为1.8m3/d，657m3/a，排水系数按0.8计算，则本扩建项目医务人员废水产生量为1.44m3/d，525.6m3/a。 现有院区职工为75人，扩建完成后，全院职工105人，根据《河南省地方标准 工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），医务人员用水定额为60L/人·天，全院用水量为6.3m3/d，2299.5m3/a，排水系数按0.8计算，则全院医务人员废水产生量为5.04m3/d，1839.6m3/a。 ②门诊用水 本扩建项目新增门诊量约150人次/日。根据《河南省地方标准 工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），本扩建项目门诊病人用水定额为10L/次·人，则本扩建项目用水量约1.5m3/d，547.5m3/a，排水系数按0.8计算，则本扩建项目门诊废水产生量为1.2m3/d，438m3/a。 现有院区门诊量为150人，扩建项目完成后，全院门诊量约300人次/日。根据《河南省地方标准 工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），门诊病人用水定额为10L/次·人，则全院用水量约3m3/d，1095m3/a，排水系数按0.8计算，则全院门诊废水产生量为2.4m3/d，876m3/a。 ③病房（含陪护人员） 本扩建项目新增50张病床，陪护约75人（每床1.5倍陪护）；根据《河南省地方标准 工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），按病床用水定额100L/床·d、陪护用水定额为60 L/人·d估算，则本扩建项目病房用水量共9.5m3/d，3467.5m3/a，排水系数按0.8计算，则本扩建项目病房废水产生量为7.6m3/d，2774m3/a。 现有院区共60张床位，本项目扩建完成后，全院共有110张病床，陪护约165人（每床1.5倍陪护）；根据《河南省地方标准 工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），按病床用水定额100L/床·d、陪护用水定额为60 L/人·d估算，则本扩建项目病房用水量共20.9m3/d，7628.5m3/a，排水系数按0.8计算，则本扩建项目病房废水产生量为16.72m3/d，6102.8m3/a。 ④食堂用水 现有院区无食堂。本扩建项目设置食堂，为办公人员及住院病人提供就餐，食堂就餐人次约为150人次/d，根据《河南省地方标准 工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），本项目食堂每人每餐用水13L，则用水量约为1.95m3/d（711.75m3/a），排水系数按0.8计算，则食堂废水产生量为1.56m3/d，569.4m3/a。 本扩建项目营运期间废水产生量为11.8m3/d、4307m3/a，项目污水经院区自 建污水处理站处理。 本项目扩建完成后，全院营运期间废水产生量为25.72m3/d、9387.8m3/a，经院区污水处理站处理后，排入附近沟渠。 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中要求“综合医疗机构污水执行排放标准时，宜采用二级处理+消毒工艺或深度处理+消毒工艺”的规定。现有院区污水处理站处理工艺为“化粪池+混凝沉淀池+消毒池”，不能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中要求，本次评价建议对现有污水处理站进行扩容改造，采用“二级强化+二氧化氯消毒”工艺，具体工艺为“格栅+调节池+水解酸化池+接触氧化池+沉淀池+接触消毒池”，处理规模建议为30m3/d，满足全院废水处理规模需求（项目废水排放量为25.72m3/d），同时留有余量，避免突增的就诊人数，造成的水量冲击，出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准后，排入陈两河。 污水处理工艺如下： 图4 项目污水处理工艺流程图 医院污水通过管网收集与经隔油池处理后的食堂废水一起进入格栅，将污水中的大的悬浮杂质拦截。格栅井出水，自流入调节池，调节水质水量后，进入水解酸化池，水解酸化池将污水中大分子有机物分解为小分子有机物，水解酸化池后出水进入生物接触氧化池进行生化处理，去除大部分的SS、COD及BOD5,生物接触氧化池设置污泥回流泵，污泥回流至水解酸化池进行反硝化，去除污水中的氨氮。生物接触氧化池出水进入沉淀池，对好氧池所产生的好氧污泥以及脱落的好氧生物膜进行沉淀，沉淀污泥排入污泥浓缩池。沉淀过后的废水进入接触消毒池，选用二氧化氯发生器消毒，向消毒池中投加二氧化氯消毒剂，充分接触消毒后，去除水中的细菌、大肠菌群并氧化水中部分COD。 本扩建项目废水COD、BOD5、NH3-N、SS、粪大肠菌群的产生浓度参照《医院污水处理工程技术规范》确定，本项目废水排放污染物汇总情况见下表。 表24 本项目废水主要污染物产生和排放情况一览表 废水性质 COD BOD5 NH3-N SS 粪大肠菌群（个/L） Cl- 污水总量（m3/a） 4307 处理前 浓度（mg/L） 300 150 30 120 1.6×108 / 产生量t/a 1.292 0.646 0.129 0.517 6.89×1014 污水处理站处理后 浓度（mg/L） 60 20 15 20 500 10 排放量t/a 0.258 0.086 0.065 0.086 2.154×106 0.043 处理去除率（%） 80 86.7 50 83.3 99.99 / GB18466-2005排放标准 60 20 15 20 500 10 本项目扩建完成后，全院废水排放污染物汇总情况见下表。 表25 扩建后全院废水主要污染物产生和排放情况一览表 废水性质 COD BOD5 NH3-N SS 粪大肠菌群（个/L） Cl- 污水总量（m3/a） 9387.8 处理前 浓度（mg/L） 300 150 30 120 1.6×108 / 产生量t/a 2.816 1.408 0.282 1.127 1.502×1015 污水处理站处理后 浓度（mg/L） 60 20 15 20 500 10 排放量t/a 0.563 0.188 0.141 0.188 4.694×106 0.094 处理去除率（%） 80 86.7 50 83.3 99.99 / GB18466-2005排放标准 60 20 15 20 500 10 由上表可知，项目医疗废水经自建污水处理站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准后排入陈两河，能够达标排放。 2.2地表水影响分析 （1）评价等级 依据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目为卫生院，扩建完成后全院废水产生量为25.72m3/d、9387.8m3/a，经污水处理站处理达标后，排入东侧的无名沟，向南流入陈两河，属于直接排放。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），建设项目地表水评价工作等级划分见表26。 表26 水污染影响型建设项目评级等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/(m3/d) 水污染物当量数W/(无量纲) 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q<200且W<6000 三级B 间接排放 - 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2 ：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级 A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级 B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 各水污染物当量数见表27。 表27 各水污染污染物当量数一览表 类型 污染物 污染物当量值 污染物年排放量(kg) 污染物当量数 （无量纲） 第二类污染物 SS 4 188 47 COD 1 563 563 BOD5 0.5 188 376 NH3-N 0.8 141 176.25 粪大肠菌群 3.3t污水 9387.8t 2844.8 总余氯 3.3t污水 9387.8t 2844.8 最大值 / / / 2844.8 本项目废水排放方式为直接排放，排放量为25.72m3/d（Q<200），水污染物当量数最大值为2844.8（W<6000），因此，确定项目地表水环境影响评价工作等级为三级A。 项目废水量约25.72吨/天，为三级A评价，主要评价内容包括水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价、水环境影响评价。 （2）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 本项目污水处理站工艺采用“二级强化+二氧化氯消毒”工艺，具体工艺为“格栅+调节池+水解酸化池+接触氧化池+沉淀池+接触消毒池”，处理规模建议扩容至为30m3/d，满足本项目废水处理规模需求（项目废水排放量为25.72m3/d），同时留有余量，避免突增的就诊人数，造成的水量冲击，出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准后，排入陈两河。 （3）水环境影响评价 ①地表水环境质量现状 项目尾水排入项目西侧无名沟，向南汇入陈两河，陈两河不属于地表水功能水体，因陈两河属于大沙河水系，因此评价参考大沙河水质标准。各监测断面的水质均采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 为了解陈两河水质状况，本次评价委托引用洛阳嘉清检测技术有限公司于2020年9月21日~9月22日对陈两河的现状监测数据，监测结果见下表。 表28 陈两河监测结果一览表 监测日期 监测项目 监测结果 标准值 单位 无名沟入陈两河处上游500m处 无名沟入陈两河处 无名沟入陈两河下游1000m处 2020年9月21日~9月22日 pH 7.62~7.69 7.69~7.81 7.74~7.81 6~9 无量纲 CODCr 10~12 14~16 17~21 ≤30 mg/L BOD5 3.2~3.9 4.2~4.6 5.2~5.8 ≤6 mg/L 氨氮 0.428~0.449 0.334~0.356 0.377~0.388 ≤1.5 mg/L 总氮 1.00~1.07 1.00~1.08 1.01~1.08 ≤1.5 mg/L 总磷 0.20~0.24 0.12~0.19 0.14~0.17 ≤0.3 mg/L SS 7~9 6~7 <4 -- mg/L 粪大肠菌群 500~510 480~490 460~480 ≤20000 个/L 由监测结果可知，项目区域陈两河各监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准。 ②废水排放影响预测分析 1）本项目排污特征及污染因子的确定 根据《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）和《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），结合工程分析，本项目选择CODcr、NH3-N作为本次环境影响评价因子，预测时段为枯水期，预测内容为项目废水正常及事故排放对受纳水体的主要水质指标的影响程度。 2）边界条件 表29 河流边界条件 名称 流量 （m3/s） 平均流速 (m/s) 平均河宽（m） 平均水深（m） 上游污染物浓度 陈两河 0.192 0.02 8 1.2 COD11mg/L、氨氮0.44mg/L 3）控制断面 经调查，项目排污口下游2km范围无集中式地表水引用水源取水口。 预测范围内河段可以分为充分混合段、混合过程段。充分混合段是指污染物浓度在断面上分布均匀的河段，混合过程段是指排放口下游达到充分混合以前的河段。 混合过程段长度可由下式进行估算： 式中：Lm—混合段长度，m； B—水面宽度，m； a—排放口到岸边的距离，m； u—断面流速，m/s； Ey—污染物横向扩散系数，m2/s。 公式中相关参数的确定：本项目西侧无名沟，常年无水，排污口设在无名沟岸边，向南流入陈两河，以最不利因素考虑，不考虑无名沟段水体自净能力，即a取0。Ey的确定有多种方法，分别是现场视踪实验估值法、泰勒公式法和费修公式法。本报告采用泰勒公式法确定污染物横向扩散系数Ey。泰勒公式： Ey=（0.058H+0.065B）（gHI）1/2 式中：B——河流平均宽度，m； H——河道断面平均水深，m； g——重力加速度，m/s2；取9.81； I——河流水力坡度，取0.00004。 本项目计算参数和完全混合所需长度计算结果见下表。 表30 废水与河流水体完全混合所需长度计算参数选取 名称 参数水期 流量 （m3/s） 平均流速 (m/s) 河宽（m） 河深（m） 混合所需长度L（m） 陈两河 枯水期 0.192 0.02 8 1.2 44.2 4）预测模式 《根据环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ/T2.3-2018），本项目污水站排水属于连续稳定岸边排放，故本次评价混合过程段预测模式拟采用导则平面二维数学模型解析法中的连续稳定排放，考虑岸边反射影响的宽浅型平直恒定均匀河流，岸边点源稳定排放，浓度分布公式。完全混合段采用一维连续稳定排放模型解析法中的连续稳定排放公式。 表31 本项目地表水预测模型选择 污染物类别 预测因子 预测范围 选用预测模式 非持久性污染物 CODcr、NH3-N 混合过程段 二维连续稳定排放模型 充分混合段 一维连续稳定排放模型 混合过程段二维连续稳定排放模型： 式中：C（x，y）—纵向距离x、横向距离y点的污染物浓度，mg/L； Ch --河流上游污染物浓度，mg/L； m--污染物排放速率，g/s； h--断面水深，m； π--圆周率。 u--断面流速，m/s； x--笛卡尔坐标系X向的坐标，m； y--笛卡尔坐标系Y向的坐标，m； k--污染物综合衰减系数，1/s； n--河道糙率，量纲 1； B--水面宽度，m； Ey--污染物横向扩散系数，m2/s 其中，Ey-采用泰勒（Taylor）法进行计算 Ey =(0.058H+0.0065B)(gHI) 1/2 B/H≤100 式中：B--河流宽度，m； H--平均水深，m； I--河流地坡系数，无量纲； g--重力加速度，9.81m/s2。 完全混合段一维连续稳定排放模型解析方法判定公式： 式中：α--OConnor数，量纲为1，表征物质离散降解通量与移流通量比值； Pe---贝克莱数，量纲为1，表征物质移流通量与离散降解通量比值； k--污染物综合衰减系数，1/s； u--断面流速，m/s； B--水面宽度，m； Ex--污染物纵向扩散系数，m2/s； 其中，Ex-采用艾尔德（Elder）法进行计算 Ex=5.93H(gHI) 1/2 （适用于河流） 式中：H--平均水深，m； I--河流地坡系数，无量纲； g--重力加速度，9.81m/s2。 4）预测参数 一维模型确定，经过计算 COD、氨氮的O，Connor数α，贝克莱数Pe判定选取完全混合段一维模型，判定结果如下： 表32 完全混合段一维模型选择结果 预测 因子 降解系 数1/d O，Connor值α 贝克莱数Pe 判别条件 模型选取 COD 0.10 0.00046 1.04 α≤0.027、Pe≥1 对流降解模型 氨氮 0.10 0.00046 1.04 α≤0.027、Pe≥1 由上表可知，项目完全混合段COD、氨氮预测模式采用对流降解模型。其具体模型如下： 模型中参数C--污染物浓度，mg/L； C0 --河流排放口初始断面混合浓度，mg/L； x--河流沿程坐标，m，x =0指排放口处，x＞0指排放口下游段，x＜0指排放口上游段； k--污染物综合衰减系数，1/s；CODCr 衰减系数取0.0000012，0.10 d-1，NH3-N 衰减系数取0.0000012，0.10 d-1； u--断面平均流速，m/s。 式中：Cp――污染物排放浓度，m/L。正常达标排放时CODCr 取值为60 mg/L，NH3-N取值为15mg/L，非正常排放时CODCr取值为300mg/L，NH3-N取值为30mg/L； Qp――废水排放量，m³/s；污水排放量为25.72m³/d，每天排放时间为24 h，约为0.000298m3/s； Ch――河流上游污染物浓度，mg/L。取陈两河上游监测断面平均值，即CODCr为11mg/L，NH3-N取值为0.44 mg/L； Qh――河流流量，m³/s。计算时取0.1m³/s。 完全混合段预测结果： 本项目污染物正常排放情况预测结果见表33。 表33 污染物预测结果一览表单位mg/L 河流名称 污染物距离(m) 正常情况 非正常情况 COD NH3-N COD NH3-N 陈两河 100 11.070 0.486 11.441 0.963 200 11.063 0.485 11.435 0.961 300 11.057 0.485 11.428 0.958 400 11.050 0.485 11.421 0.955 500 11.044 0.484 11.415 0.952 1000 11.012 0.483 11.382 0.939 2000 10.948 0.480 11.316 0.912 3000 10.885 0.477 11.251 0.886 标准值 30 1.5 30 1.5 ③ 污染控制和水环境影响减缓措施有效性 本项目污水处理站工艺采用“二级强化+二氧化氯消毒”工艺，具体工艺为“格栅+调节池+水解酸化池+接触氧化池+沉淀池+接触消毒池”，处理规模建议为30m3/d，满足本项目废水处理规模需求（项目废水排放量为25.72m3/d），同时留有余量，避免突增的就诊人数，造成的水量冲击，出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准后，排入陈两河。 ④水环境影响评价 由上表可知，本项目污水处理尾水外排至陈两河，CODCr、NH3-N浓度均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准要求；而非正常排放情况下，CODCr浓度、NH3-N浓度也能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准要求，但事故排放情况下，陈两河污染负荷加重，对区域水质影响较大。因此，拟建项目应严格管理，杜绝枯水期尾水事故排放。建议建设单位运营期加强对污水处理设施和管道的巡查，确保污水处理设施正常运行，并安装截断阀门，一旦发现跑冒滴漏现象，及时进行抢修，将项目对陈两河及周围水环境的潜在不利影响降到最低。 项目排放口下游2km内无鱼泉、珍稀鱼类三场及洄游通道分布。项目污水处理处理规模较小，经过陈两河的稀释和自然降解，项目污水处理站的正常排放废水，对下游水生生物影响较小，对地表水环境影响较小，可接受。 污染物排放量核算见下表。 表34 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放 规律 污染治理设施 排放口 编号 排放口 设施是 否符合 要求 排放 口类 型 设施编号 名称 工艺 1 生活污水 COD、 BOD5、SS、氨氮 陈两河 稳定连续 TW001 医疗 污水 处理 系统 调节池+接触氧化+消毒工艺 DW001 是 废水总排口 表35废水直接排放口基本情况表 排 放 口 编 号 排放口地理坐标 废水 排放 量 万 t/a 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳自然水体信息 汇入自然水体处地理坐标 经度 纬度 名称 功能目标 经度 纬度 DW001 115.3052008 34.3018122 54.75 无名沟 连续稳定 / 陈两河 Ⅳ 115.3063166 34.2860891 表36 全院废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度 mg/L 年排放量 t/a 1 DW001 COD 60 0563 BOD5 20 0.188 SS 20 0.188 NH3-N 15 0.141 根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105—2020）等要求，提出项目在运行阶段的污染源监测计划，制定运营期废水监测计划见表37。 表37 项目运营期废水监测计划 监测项目 监测因子 监测点位 监测点数 监测频次 采样频率 污水 pH、COD、SS、BOD、氨氮、粪大肠杆菌等 废水总排口 1个 每月一次 每4小时采样1次，每日至少采样3次 3、噪声 （1）污染源强 运营期噪声源主要为给排水水泵、空调系统、通风系统的设备等。项目各种泵类设备均置于建筑物内或地下室中，水泵安置在封闭构筑物内。噪声设备经采取隔声减震措施、密闭隔声、围墙隔声、绿化 降噪后噪声衰减约10~20dB（A）。经过降噪措施后噪声源强见表38。 表38 运营期设备噪声源强表 单位dB（A） 序号 声源名称 位置 声级值dB(A) 拟采取措施 治理前 治理后 1 风机 构筑物内 85 65 基础减振、风机出口安装消声器等 2 空调系统 构筑物内 85 65 基础减振、加装消声套，墙体隔声等 3 通风系统 构筑物内 85 65 基础减振、加装消声套，墙体隔声等 4 水泵 构筑物内 80 60 基础减振、加装消声套，墙体隔声等 （2）预测模式 评价噪声影响预测选用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的模式，并对照评价标准对预测结果进行评价。 项目噪声影响评价选用点源的噪声预测模式，将各工序噪声设备视为一个点噪声源，在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点。其预测模式如下： LA(r)= LA(r0) -20Lg(r/r0) 式中： LA(r)—预测点声压级，dB(A)； LA(r0)—参考位置 r0处的声压级，dB(A)； r—预测点离噪声源的距离，m； r0—为参考点距声源的距离，m。 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： 式中： L总—预测点叠加后的总声压级，dB(A)； Li—第 i 个声源到预测点处的声压级，dB(A)； Lb—环境噪声本底值，dB(A)； n—声源个数。 （3）预测结果 综合考虑噪声源分布及防噪降噪措施，按模式计算出项目声源对院区厂界和敏感点的影响结果，详见表39。 表39 噪声影响预测结果 单位：dB（A） 预测点位 贡献值 背景值 预测值 评价结果 评价标准 东厂界 昼间 44 / / 达标 昼间60 夜间50 夜间 44 / / 达标 南厂界 昼间 43 / / 达标 夜间 43 / / 达标 西厂界 昼间 44 / / 达标 夜间 44 / / 达标 北厂界 昼间 43 / / 达标 昼间70 夜间55 夜间 43 / / 达标 由上表预测结果可知，拟建项目厂界昼、夜间预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准。 噪声防治措施 为进一步降低噪声影响，本评价提出以下噪声防治措施： ①从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备； ②合理布局本项目高噪声的设备，对高噪声设备进行封闭处理，减少对外界的影响； ③加强对高噪声设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 ④风机进、排风管安装消声器，风机与进、排风管采用橡胶柔性接管连接，在风机和基础之间安装隔振器，尽可能增加机座惰性块的重量，一般为2～3倍机组重量。 ⑤在设备和基础之间加弹簧和弹性材料制作的减振器或减振垫层以减少设备基础与墙体振动形成的噪声； ⑥设置车辆减速禁鸣标志，严禁就诊车辆在院区内鸣笛。 （5）声环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）相关规定，制定运营期噪声监测计划见表40。 表40 声环境监测计划表 污染源名称 监测项目 监测点位置 监测点位 监测频率 标准限值 噪声 Leq(A) 厂界四周 4个 每季度1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关标准 4、固体废物 （1）固废产出情况 本项目固体废物包括医疗废物（污水处理站污泥）、生活垃圾等。 ①医疗废物 本项目产生的医疗废物（属于危险废物，类别HW01）主要分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物，以及污水处理站污泥，具体见表41。 表41 医疗废物分类目录 类别 特征 常见组分或废物名称 感染性废物 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。 1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括： — 棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料； — 一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械； — 其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。 2、废弃的血液、血清。 3、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。 病理性废物 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等。 1、诊疗过程中产生的废弃的人体组织等。 损伤性废物 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。 1、医用针头、缝合针。 2、各类医用锐器。 药物性废物 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。 1、废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。 2、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物。 3、废弃的疫苗、血液制品等。 化学性废物 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品。 1、废弃的化学消毒剂。 2、废弃的汞血压计、汞温度计。 本项目设有50张床位，新增门诊量为150人/天，医疗废物产生量根据《第一次全国污染源普查—城镇生活源产排污系数手册》进行核算。 Gw＝Gj×N×365÷1000 式中： N—医院床位数； Gw—医院年医疗废物产生量，吨/年； Gj—医疗废物产生量校核或核算系数，单位：千克/床位·天。 根据《第一次全国污染源普查—城镇生活源产排污系数手册》第四部分医院污染物产生、排放系数中的规定：卫生院住院人员医疗废物产生量核算系数选取0.37kg/床·日，门诊病人医疗废物产生量核算系数选取0.1kg/人计。 经计算，住院病房医疗废物产生量为6.75t/a，门诊医疗废物产生为5.48t/a，本项目医疗废物产生量共计约为12.23t/a，收集后暂存于医疗危废暂存间。 本项目扩建完成后，全院住院病房医疗废物产生量为14.86t/a，门诊医疗废物产生为10.95t/a，本项目医疗废物产生量约为25.81t/a，收集后暂存于医疗危废暂存间，定期交由商丘天辰环保科技有限公司进行处理。 ②污水处理站污泥 污泥产生量计算公式如下： Y=YT×Q×Lr 其中Y—干污泥产生量，g/d； Q—处理量，m3/d Lr—去除的BOD浓度，mg/L YT—污泥产生系数，取值与尾水中SS/BOD有关，见表42。 表42 YT与SS/BOD的关系表 SS/BOD 0.8 1.0 1.2 1.4 YT 0.87 0.97 1.10 1.23 根据本项目一污水处理设施尾水水质，YT取0.97，Lr为130mg/L，Q为11.8m3/d，则本项目污泥产生量为0.543t/a。 本项目扩建完成后，全院废水量Q为25.72m3/d，则全院污泥产生量为1.184t/a。 对照《国家危险废物名录》（2021年本）和《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019），医院污水处理站污泥含有大量的病菌，具有一定的感染性，属于《国家危险废物名录》中的“感染性废物”，根据《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中的“4.3.1栅渣、化粪池和污水处理站污泥属于危险废物，应按照危险废物进行处理和处置”，因此判定污泥为危险废物。污泥清掏前应进行消毒和检测，满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表4中相关要求后方可进行清掏，污泥定期由商丘天辰环保科技有限公司直接抽运走，不在项目内暂存。 ③生活垃圾 生活垃圾主要来源于医务人员及住院病人，生活垃圾按0.5kg/d，本扩建项目新增医务人员以30人计，产生的生活垃圾约5.475t/a；住院人员按照1kg/d•床，新增50张病床，产生的生活垃圾为18.25t/a；本项目共计产生生活垃圾为23.725t/a。 本项目扩建完成后，全院职工为105人，共110张病床，则全院生活垃圾产生量为59.313t/a。 （2）固废属性及危险废物判定 根据《固体废物鉴别标准通则》(GB34330—2017)对本项目生产过程的副产物属性进行判定，结果详见表43。 表43 项目固体废物属性判定情况一览表 序号 名称 产生工序 形态 主要成分 是否属于固体废物 判定依据 1 医疗废物 治疗 固态 废药品、废针头等 是 4.1-c 2 污水处理站污泥 废水治理 固态 污泥、病菌等 是 4.3-e 4 生活垃圾 日常生活 固态 纸张、塑料 是 4.1-h 根据《国家危险废物名录（2021年版）》、《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7—2019）及，本项目固体废物危险特性鉴别见表44。 表44 危险废物汇总表 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 形态 主要成分 有害成分 产生周期 危险特性 污染防治措施 医疗垃圾 HW01 841-001-01 固体 病菌 病菌 24.35t/a In 委托商丘天辰环保科技有限公司处理 841-002-01 固体 锐器 锐器 In 841-003-01 固体 组织 组织 In 841-004-01 固体 化学物品 化学物品 T 841-005-01 固体 药品 药品 T 污泥 HW01 772-006-49 固体 病菌 病菌 1.133t/a T （3）固体废物处置去向 表45 全院固体废物处置去向 序号 名称 产生量（t/a） 处理量（t/a） 固废性质 处置去向 1 医疗废物 25.81 25.81 危险废物 交商丘天辰环保科技有限公司处置 2 污水处理站污泥 1.184 1.184 危险废物 3 生活垃圾 59.313 59.313 生活垃圾 委托环卫部门统一处理 （4）储存方式及管理要求 本项目设置医疗废物暂存间（占地面积10m2，存储能力为1t），严格按照《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）要求及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）要求设置危险废物暂存间，具体要求如下： 1）危险废物贮存场所选址 本项目危险废物贮存设施与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单对比分析见表46。 表46 本项目危险废物贮存设施选址可行性分析 序号 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求 本项目情况 相符性 1 地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内。 位于宁陵县，项目所在地抗震设防烈度为VI度。 相符 2 设施底部必须高于地下水最高水位 为地上结构 相符 3 应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区。 位于商丘市宁陵县赵村乡刘尧集西街，无溶洞区或易遭受严重自然灾害 相符 4 应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。 不位于易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以内。 相符 5 应位于居民中心区常年最大风频的下风向 位于商丘市宁陵县赵村乡刘尧集西街，周边居民中心区位于项目上风向及侧风向。 相符 6 危险废物贮存设施基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 基础采取采取粘土铺底，再在上层铺设高标号水泥进行硬化，并铺环氧树脂防渗，渗透系数≤10-7cm/s。 相符 综上，本项目设置的危废暂存间选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，因此本项目拟设置的危废暂存间选址可行。 2）危险废物贮存场所（设施）能力 结合前述工程分析可知，全院危险废物产生量约为25.81t/a。同时，危废在本项目危废暂存间暂存周期不超过2天，而本项目医疗废物暂存间面积为30m2，设计储存能力为1吨。因此，本项目危废暂存间仓储能力能满足要求。 表47 危废贮存场所基本情况 贮存场所 名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 危废暂存间 医疗垃圾 HW01 841-001-01 841-002-01 841-003-01 841-004-01 841-005-01 医疗废物暂存间 10m2 周转箱/桶 1吨 不超过2天 污泥 HW01 772-006-49 3）贮存环境要求 为防止危险废物污染地下水和土壤环境，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单设置危险废物暂存间，具体要求如下： a.危险废物贮存场所的地面与群脚应采用坚固、防渗材料建造，同时材料不能与危险废物产生化学反应。贮存场所四周应设置废液收集槽，以便收集贮存过程中可能泄露的液体，防止其污染周边的环境和地下水源，暂存库上方应设有排气系统，以保证库房内的空气质量。 b.应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求且必须完好无损。盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。 c.危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志，周围应设置围墙或其它防护栅栏。危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 d. 危险废物暂存间需做好防扬散、防流失、防渗漏，并做好防风、防雨、防晒措施。基础防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。建造径流疏导系统，保证25年一遇暴雨不流入医疗废物暂存间。 医疗废物应储存在符合标准的容器内，不相容的医疗废物必须分开储存。医疗废物必须当日消毒，消毒后装入容器，常温下不得超过2天，于5℃以下冷藏的，不得超过7天。营运期间应作好医疗废物的情况记录，记录医疗废物的名称、来源、数量、特性、包装容器的类别、入库日期、出库日期、接收单位。记录保留3年。营运过程中，定期对医疗废物包装容器检查，发现破损的及时更换。医疗废物暂存间应配有通信、照明设施、应急防护设施。医疗废物在医院暂存期间应按照危险废物收集管理的有关规定加强管理。 4）危险废物运输过程环境管理要求 本评价建议建设单位危险废物运输转移过程按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求： a.委托有危险废物经营许可证的单位进行收集运输，在收集运输危险废物时，应根据危险废物经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等； b.危险废转移过程按《危险废物转移联单管理办法》执行； c.危险废物运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性、和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。 d.本评价建议危险废物道路运输符合《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令【2019】第42号）、JT617以及JT618执行，运输路线尽量避开村庄、居民小区、学校等环境敏感点，减轻对其影响。 5）《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）医疗废物收集及贮存环境管理要求 a．医疗废物处理处置单位收集的医疗废物包装应符合HJ 421的要求。 b.处理处置单位应采用周转箱/桶收集、转移医疗废物，并应执行危险废物转移联单管理制度。 c.医疗废物处理处置单位应设置感染性、损伤性、病理性废物的贮存设施；若收集化学性、药物性废物还应设置专用贮存设施。贮存设施内应设置不同类别医疗废物的贮存区。 d.贮存设施地面防渗应满足国家和地方有关重点污染源防渗要求。墙面应做防渗处理，感染性、损伤性、病理性废物贮存设施的地面、墙面材料应易于清洗和消毒。 e.贮存设施应设置废水收集设施，收集的废水应导入废水处理设施。 f.感染性、损伤性、病理性废物贮存设施应设置微负压及通风装置、制冷系统和设备，排风口应设置废气净化装置。 g.医疗废物不能及时处理处置时，应置于贮存设施内贮存。感染性、损伤性、病理性废物应盛装于医疗废物周转箱/桶内一并置于贮存设施内暂时贮存。 h.处理处置单位对感染性、损伤性、病理性废物的贮存应符合以下要求： a） 贮存温度≥5℃，贮存时间不得超过24小时； b） 贮存温度＜5℃，贮存时间不得超过72小时； c） 偏远地区贮存温度＜5℃，并采取消毒措施时，可适当延长贮存时间，但不得超过168小时。 i.化学性、药物性废物贮存应符合GB 18597的要求。 6）委托利用或处置要求 本项目产生的医疗废物类别为HW01，属于商丘天辰环保科技有限公司处理范围内，且本项目危险废物产生量占商丘天辰环保科技有限公司处置能力比例较小，因此从资质类别、处置能力上来讲，本次评价委托商丘天辰环保科技有限公司处置本项目的危险废物是可行的。 5、地下水 根据《环境影响评价技术导则-地下水》（HJ610-2016）附录A，本项目“161、社区医疗、卫生（院、所）、血站急救中心等其他卫生机构”中编制报告表的项目，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类项目。因此，本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，项目可不开展地下水环境影响评价工作。 6、土壤 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目的土壤环境影响类型为污染影响型，对照附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目卫生服务行业属于“其他行业”，土壤环境影响评价项目类别为“Ⅳ类”。因此，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表4中规定，项目可不开展土壤环境影响评价工作。 7、环境风险 （1）风险源识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B中规定的突发环境事件风险物质可知，本项目主要风险物质为酒精、碘伏。其理化性质详见下表。 表48 风险物质理化性质及危险特性表 序号 名称 理化特性 毒理特性 1 医用酒精 酒精是一种无色透明、易挥发，易燃烧，不导电的液体。有酒的气味和刺激的辛辣滋味，微甘。凝固点-117.3℃。沸点78.2℃。能与水、甲醇、乙醚和氯仿等以任何比例混溶。有吸湿性。与水能形成共沸混合物，共沸点78.15℃。乙醇蒸气与空气混合能引起爆炸，爆炸极限浓度3.5-18.0％（W）。酒精在70％（V）时，对于细菌具有强烈的杀伤作用．也可以作防腐剂，溶剂等。处于临界状态时的乙醇，有极强烈的溶解能力，可实现超临界淬取。 毒性：LD50：7060mg/kg（兔经口）；7430 mg/kg（兔经皮）LC50：37620 mg/m3，10小时（大鼠吸入） 2 碘伏 紫黑色液体。是碘与表面活性剂的不定型结合物。别名：碘附、强力碘) 碘伏常用的浓度是1%；0.3~0.5%的碘伏用于手和外科皮肤消毒。广谱杀菌作用，可杀灭细菌繁殖体、芽孢、真菌和部分病毒。稀溶液毒性低，无腐蚀性。稀溶液不稳定，使用前配制，避免接触银、铝和二价合金。 毒性：大鼠经口LD50：14g/kg；小鼠经口LD50：22g/kg。口服过量可发生腐蚀性胃肠炎样症状，呕吐、呕血、烧心、便血等。 高浓度碘液接触皮肤和眼睛，可引起灼伤。 （2）风险物质分布情况 本项目风险物质主要为酒精、碘伏，根据建设单位提供资料，数量及分布情况见下表所示。 表49 项目危险物质数量及分布情况一览表 名称 分布地点 CAS号 临界量 状态 最大储存量 qn/Qn 酒精 药库 64-17-5 500 液态 0.01t 0.00002 碘伏 / / 液态 0.005t / 合计Q值 0.00002 （3）环境影响途径 项目主要环境影响途径包括：泄露或火灾事故发生后，伴随泄露物料以及污染雨水沿地面漫流，且可能会对地表水和地下水产生污染，可能产生废气污染大气。 （4）事故风险防范措施 A、医院消毒剂物料泄漏防范措施 酒精、碘伏在使用、存贮过程中存在一定火灾、泄漏、中毒风险，因此建设单位采取以下风险防范措施，降低环境风险： a、加强对药剂科的安全管理，做到专人管理、专人负责；同时，应做到物料分区存放，严禁层堆。 b、医用酒精应有明显的标志，在贮藏运输时，应避免日晒、雨淋，不得与50℃以上的高温热源及氧化剂、酸类、碱类接触。 c、药剂科地面进行硬化处理，符合防火、防爆、通风、防晒、防雷等安全要求。 d、定期对物料进行检查，发现包装破损、渗漏等，应及时处理；搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器的损坏。 e、危险废物暂存间，地面防渗、防漏设计，周设置收集沟或收集池，并有明显的安全警示标志。 B、火灾防范措施 a.制定防火规范及要求，对员工进行消防安全知识培训，重点培训岗位防火技术、操作规程、灭火器和消防栓使用办法、疏散逃生知识等，加强员工防火意识，加强防火管理。 b.按规定配备消防器材和应急设施，一切消防器材不准挪动、乱用，并要定期检查，灭火器要按时换药。 c.产品和原料不可积压太多、太久，做好通风散热工作。 d.厂内严禁吸烟，严禁明火，并设置防火标示牌和危险品防护标志。 e.各项电器设备应防潮封闭，要有良好的保护接地等措施。 项目运行过程中存在着的火灾的风险，只要加强管理，建立健全相应的的防范应急措施，在设计、施工、管理及运行中认真落实各项安全、风险、消防措施，上述风险隐患可降至最低。 C、三级预防控制措施 项目医疗废水及洗涤废水经污水处理设施处理后进入附近地标水体，院区建有事故废水暂存桶，项目污水处理设施运行不正常时，废水将导入事故废水暂存池，防止不达标废水直接排入地表水。 同时建设单位应配套建设完善的排水系统管网和切换系统，以应对因管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等事故，确保发生事故时的废水全部收集至事故应急池暂存，妥善处理。 建设单位应按照消防部分的要求设置消防废水池，同时对消防水池采取防渗措施。 （5）环境风险应急预案 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），事故应急预案内容详见表50。 表50 应急预案编制内容 项目 内容及要求 总则 说明制订应急预案的目的、意义、必要性。 危险源情况 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险。 应急计划区 危险品贮存场所、污水处理设施等。 应急组织 医院：成立应急机构及应急领导小组。应急领导小组——负责现场全面指挥； 专业救援队伍-负责事故控制、救援和善后处理。 邻近地区：华堡乡人民政府——负责工厂附近地区全面指挥，救援、管制和疏散。 专业救援队伍——负责对厂救援队伍的支持。 应急状态分类及应急响应程序 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。 应急设施、设备与材料 防泄漏、火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；对烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材 应急通讯、通告与交通 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项 应急环境监测及事故后评估 由专业人员负责对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度与所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据 应急防护措施、消除泄漏措施及需 使用器材 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物， 降低危害；相应的设施器材配备。 邻近地区：控制泄漏和清除环境污染的措施及相应的设备配备 应急防护措施、撤离组织计划 事故现场：事故处理人员制定应急控制规定、现场及邻近装置人员的撤离， 组织计划和紧急救护方案。 邻近地区：制定受事故影响的邻近地区内人员的疏散计划和紧急救护方案 应急状态终止与恢复措施 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复生产措施 人员培训与演习 应急计划制定后，平时安排事故处理人员培训与演练 （6）环境风险评价结论 项目通过采取一系列环境保护措施，可能够有效防止事故排放的发生，一旦发生事故，依靠拟定的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延，可有效降低环境风险的发生概率，其环境风险水平能控制在可以接受的范围内。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站 | NH3、H2S | 喷洒除臭剂，加强厂区绿化，无组织排放 | 《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表3中要求 |
|  | 油烟排放口 | 油烟 | 油烟净化器 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中对“小型”标准的规定 |
| 地表水环境 | DW001 | COD、BOD5、NH3-N、SS、粪大肠菌群 | 污水处理系统 | 《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准 |
| 声环境 | 厂界 | 连续等效A声级 | 基础建筑、隔声减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 医疗废物、污水站污泥交由有资质单位处置处置； 生活垃圾统一收集由环卫部门清运。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 采取分区防渗措施并定期检修设备。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | A、医院消毒剂物料泄漏防范措施 酒精、碘伏在使用、存贮过程中存在一定火灾、泄漏、中毒风险，因此建设单位采取以下风险防范措施，降低环境风险： a、加强对药剂科的安全管理，做到专人管理、专人负责；同时，应做到物料分区存放，严禁层堆。 b、医用酒精应有明显的标志，在贮藏运输时，应避免日晒、雨淋，不得与50℃以上的高温热源及氧化剂、酸类、碱类接触。 c、药剂科地面进行硬化处理，符合防火、防爆、通风、防晒、防雷等安全要求。 d、定期对物料进行检查，发现包装破损、渗漏等，应及时处理；搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器的损坏。 e、危险废物暂存间，地面防渗、防漏设计，周设置收集沟或收集池，并有明显的安全警示标志。 B、火灾防范措施 a.制定防火规范及要求，对员工进行消防安全知识培训，重点培训岗位防火技术、操作规程、灭火器和消防栓使用办法、疏散逃生知识等，加强员工防火意识，加强防火管理。 b.按规定配备消防器材和应急设施，一切消防器材不准挪动、乱用，并要定期检查，灭火器要按时换药。 c.产品和原料不可积压太多、太久，做好通风散热工作。 d.厂内严禁吸烟，严禁明火，并设置防火标示牌和危险品防护标志。 e.各项电器设备应防潮封闭，要有良好的保护接地等措施。 项目运行过程中存在着的火灾的风险，只要加强管理，建立健全相应的的防范应急措施，在设计、施工、管理及运行中认真落实各项安全、风险、消防措施，上述风险隐患可降至最低。 |
| 其他环境 管理要求 | （1）与当地环保部门及其授权监测部门保持密切联系，监管污染物的排放情况，落实污染物总量控制指标；对污染事故、纠纷进行处理； （2）完善环保设施运行与维护管理制度，并落实实施； （3）建立内部环境审核制度； （4）定期和不定期开展全员环境保护教育和培训； （5）跟踪国家和地方环境保护相关法律、法规、部门规章、相关规划要求，及时调整环境目标，制订达到新环境目标的工作方案并实施。 |

# 六、结论

项目符合国家产业政策。在认真落实评价提出的各项污染防治措施，确保环保设施正常稳定运行，切实执行“三同时”前提下，污染物能够达标排放，对周围环境影响小。从环境保护的角度分析，该建设项目可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | 0.787kg/a | / | / | 1.736kg/a | -1.259kg/a | 3.782kg/a | +2.995kg/a |
|  | H2S | 0.0305kg/a | / | / | 0.067kgt/a | -0.0485kg/a | 0.146kgt/a | +0.1155t/a |
|  | 油烟 | 0 | / | / | 4.92kg/a | 0kg/a | 4.92kg/a | +4.92kg/a |
| 废水 | COD | 1.27t/a | / | / | 0.258t/a | 0.965t/a | 0.563t/a | -0.707t/a |
|  | 氨氮 | 0.152t/a | / | / | 0.065t/a | 0.076t/a | 0.141t/a | -0.011t/a |
| 一般工业 固体废物 | 医疗废物 | 13.58t/a | / | / | 12.23t/a | 0t/a | 25.81t/a | +12.23t/a |
|  | 污水处理污泥 | 0.25t/a | / | / | 0.543t/a | -0.391t/a | 1.184t/a | +0.934t/a |
|  | 生活垃圾 | 35.588t/a | / | / | 23.725t/a | 0t/a | 59.313t/a | +23.725t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

1.44

1.8

医护人员用水

0.36

1.2

1.5

门诊用水

14.75  新鲜水

0.3

污水处理站

11.8

9.5

7.6

病房用水

1.9

1.56

1.56

隔油池水

食堂用水

1.95

陈两河

0.39

：损耗；        ：污水

5.04

6.3

医护人员用水

1.26

2.4

3

门诊用水

32.15  新鲜水

0.6

污水处理站

25.72

20.9

16.72

病房用水

4.18

1.56

1.56

隔油池水

食堂用水

1.95

陈两河

0.39

：损耗；        ：污水

病人

入院

就诊

检查

空调系统

交有资质单位处理

环卫部门运走

手术     住院    治疗     治疗

油烟净化器

隔油池

食堂

医疗废物

噪声

制冷

供暖

生活垃圾

医疗及生活废水

化验室废水等

噪声油烟

含油废水

出院

恶臭

污水处理站

污泥

委托有资质单位处理

陈两河

接触消毒池

沉淀池

接触氧化池

水解酸化池

调节池

格栅

医疗废水

隔油池

食堂废水

污泥浓缩池

陈两河

项目位置

附图——1      项目地理位置图

门诊综合楼（5F）

大门

医疗废物暂存间

现有放射室（1F）

现有病房楼（3F）

污水处理站

附图——4  项目平面布置图