# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 宁陵牧原农牧有限公司小王庄分场病死畜禽处理扩建项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2104-411423-04-01-933938 |
| 建设单位联系人 | 袁淑敏 | 联系方式 | 18834160614 |
| 建设地点 | 河南 省（自治区） 商丘 市 宁陵 县（区）阳驿乡（街道）小王庄村南605米 |
| 地理坐标 | （115度12分13.393秒，34度25分31.818秒） |
| 国民经济 行业类别 | A0539 其他畜牧专业及 辅助性活动 | 建设项目 行业类别 | 47--102医疗废物处置、病死及病害动物无害化处理 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | □首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 ☑重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 宁陵县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2104-411423-04-01-933938 |
| 总投资（万元） | 768 | 环保投资（万元） | 55 |
| 环保投资占比（%） | 7.16 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 在已批拟建场区内建设，未新增用地 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《河南省畜牧业“十三五”发展规划》 规划内容： 加强畜禽废弃物资源化利用。实施畜牧养殖大县种养结合整县推进和畜禽粪污资源化利用试点项目，加大农牧循环、沼气利用、有机肥加工等养殖废弃物资源化利用力度，推进病死畜禽及畜禽粪污综合利用，建立第三方治理与综合利用机制，促进畜禽养殖粪污减量化排放、无害化处理、资源化利用。 相符性分析： 宁陵牧原农牧有限公司小王庄分场已批复工程尚未建设，本次工程将已批复拟建工程的6t/批次高温化制机替换为10t/批次高温化制机，扩建工程处理本场及宁陵其他分场病死猪尸和母猪胎盘，采用高温化制工艺，将病死猪加工处理为有机肥后外售，实现无害化处理、资源化利用。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1 产业政策合理性 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020.1.1施行），扩建工程属鼓励类“一、农林业、53、畜禽养殖废弃物处理和资源化利用（畜禽粪污肥料化、能源化、基料化和垫料化利用，病死畜禽无害化处理）”和“四十三、环境保护与资源节约综合利用：20.城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”；项目已在宁陵县发展和改革委员会备案（见附件2），项目代码为：2104-411423-04-01-933938。 2 与《动物防疫条件审查办法》相关规定的符合性分析 扩建工程为病死畜禽无害化处理工程，项目选址、厂内布局、设施设备配置等方面与《动物防疫条件审查办法》关于动物和动物产品无害化处理场所动物防疫条件规定的相符性分析见下表。 表1 扩建工程与《动物防疫条件审查办法》相符性分析 序号 文件名称 相关要求 扩建工程建设情况 相符性 1 选址 （一）距离动物养殖场、养殖小区、种畜禽场、动物屠宰加工场所、动物隔离场所、动物诊疗场所、动物和动物产品集贸市场、生活饮用水源地3000米以上； 扩建工程属宁陵牧原农牧有限公司小王庄分场生猪项目的配套项目，只接收本场及宁陵其他分场产生的病死猪及母猪胎盘，根据《农业农村部关于调整动物防疫条件审查办法有关规定的通知》 （农牧发〔2019〕42号），自本通知印发之日起，暂停执行关于兴办动物和动物产品无害化处理场所的选址距离规定 相符 (二)距离城镇居民区、文化教育科研等人口集中区域及公路、铁路等主要交通干线500米以上。 相符 2 布局 (一)场区周围建有围墙； 场内无害化处理区周围单独建设有2.8m高围墙 相符 (二)场区出入口处设置与门同宽，长4米、深0.3 米以上的消毒池，并设有单独的人员消毒通道； 无害化处理车间北侧设有洗车消毒区及烘干房，装猪车从西侧道路进入无害化处理车间时，均需洗车消毒，其无害化处理区入口设有单独的人员消毒通道，人员进出均需消毒 相符 (三)无害化处理区与 生活办公区分开，并有隔离设施； 无害化处理区位于场区西北侧，处置区内的无害化处理车间位于无害处处置区中部，生活办公区位于无害化处理区南部，处理区与办公区中间有空地隔离，相隔距离为9m 相符 (四)无害化处理区内 置染疫动物扑杀间、无害化处理间、冷库等； 工程不在场区内进行动物扑杀，运至场区的均为已病死的猪尸或母猪胎盘，建设有1座11158.8m2的无害化处理车间，包括预碎车间、加工车间和成品仓库，冷库位于加工车间 相符 (五)动物扑杀间、无害化处理间入口处设置人员更衣室，出口处设置消毒室。 无害化处理间入口东侧设置人员更衣室洗澡消毒间，人员出入均需洗澡消毒 相符 3 设施 设备 (一)配置机动消毒设备； 项目配备次氯酸钠消毒液喷洒装置 相符 (二)动物扑杀间、无害化处理间等配备相应规模的无害化处理、污水污物处理设施设备； 扩建工程化制机处理规模为10t/批次，每天可处理3批次，日处理规模为30t，预碎机处理能力为4-5t/h，预碎机可满足化制区处理规模，同时新建1座收集隔油池，并依托已批复的拟建工程黑膜沼气池废水处理系统，可处理无害化过程产生的废水 相符 4 管理 (三)有运输动物和动物产品的专用密闭车辆。 项目运输病死猪尸和母猪胎盘的车辆均为密闭车辆，由各场区运输到本场 相符 动物和动物产品无害化处理场所应当建立病害动物和动物产品入场登记、消毒、无害化处理后的物品流向登记、人员防护等制度。 评价建议场区建立病害动物和动物产品入场登记、消毒、无害化处理后的物品流向登记、人员防护等制度。 相符 由上表可知，工程建设内容符合《动物防疫条件审查办法》中关于动物和动物产品无害化处理场所动物防疫条件的相关规定和要求。 3 《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25 号） 扩建工程采用（农医发〔2017〕25号）中干法化制法，与规范中工艺技术及操作注意事项的相符性分析见下表。 表2 扩建工程与农医发〔2017〕25 号相符性分析 序号 文件名称 相关要求 扩建工程建设情况 相符性 1 适用对象 不得用于患有炭疽等芽孢杆菌类疫病，以及牛海绵状脑病、痒病的染疫动物及产品、组织的处理。 扩建工程属宁陵牧原农牧有限公司的配套项目，只处理本场及宁陵其他分场产生的病死猪、母猪胎盘，考虑到场区同时养殖生猪，企业承诺不在场区配套的无害化处理区处理患有炭疽等芽孢杆菌类疫病，以及牛海绵状脑病、痒病的染疫动物及产品、组织的处理 相符 2 技术 工艺 4.2.2.1.1可视情况对病死及病害动物和相关动物产品进行破碎等预处理。 无害化处理区设有预碎处理系统 相符 4.2.2.1.2病死及病害动物和相关动物产品或破碎产物输送入高温高压灭菌容器。 扩建工程采用的化制烘干一体机中为高温高压灭菌的密闭容器 相符 4.2.2.1.3处理物中心温度≥140℃，压力≥0.5MPa（绝对压力），时间≥4h（具体处理时间随处理物种类和体积大小而设定）。 操作过程中温度为140℃，压力≥0.5MPa（绝对压力），每批次化制烘干处理时间为6h 相符 4.2.2.1.4加热烘干产生的热蒸汽经废气处理系统后排出。 化制烘干废气经冷凝后和冷凝后的废水一起排入黑膜沼气池 相符 4.2.2.1.5加热烘干产生的动物尸体残渣传输至压榨系统处理。 化制烘干后的动物尸残渣送至榨油机进行压榨 相符 3 设施 设备 4.2.2.2.1搅拌系统的工作时间应以烘干剩余物基本不 水分为宜，根据处理物量的多少，适当延长或缩短搅拌时间 项目缓存仓搅拌系统的工作时间根据处理物量的多少，适当延长或缩短搅拌时间，一般不少于4h 相符 4.2.2.2.2应使用合理的污水处理系统，有效去除有机物、氨氮，达到GB8978要求。 项目无害化处理产生的废水经收集隔油池处理后依托已批复拟建工程的黑膜沼气池污水处理系统进一步处理后作为农肥施用于农田，不排放 相符 4.2.2.2.3应使用合理的废气处理系统，有效吸收处理过程中动物尸体腐败产生的恶臭气体，达到 GB16297要求后排放。 无害化车间废气通过1套喷淋+吸附过滤除臭系统处理，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放标准。 相符 操作注意事项 4.2.2.2.4高温高压灭菌容器操作人员应符合相关专业要求，持证上岗。 项目操作人员均为专业技术人员，带岗上证 相符 4.2.2.2.5处理结束后，需对墙面、地面及其相关工具进行彻底清洗消毒。 每天处理后均对车间地面、墙面及设备进行冲洗 相符 4 与其他相关政策文件相符性分析 表3 扩建工程与相关政策文件相符性分析 文件名称 相关要求 扩建工程建设情况 相符性 《河南省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》（豫政办[2014]187号） （二）以企业为主体建设病死畜禽无害化处理设施。大型养殖场、屠宰场应建设无害化处理设施。鼓励规模养殖场、养殖小区、养殖专业合作社通过自建或联建等方式，建设与生产规模相适应的无害化处理场所。在新建养殖场（区）项目时，要建设与养殖规模相匹配的病死畜禽无害化处理设施；现有规模养殖场（区）在进行标准化改造时，没有无害化处理设施的，要按照相关法律规定，先行建设无害化处理设施。 扩建工程位于宁陵牧原农牧有限公司小王庄分场，为宁陵牧原农牧有限公司主导建设，只接收本场及宁陵其他分场产生的病死猪及母猪胎盘，扩建工程处理规模为30t/d，远大于本场及宁陵其他分场日病死猪产生量，本场及宁陵其他分场均建有病死猪暂存间，其他分场至小王庄分场均规划有专用的病死猪密闭车辆运输路线，避开人口集聚区。 符合 （四）因地制宜选择适宜的无害化处理方式。各地要按照农业部印发的《病死动物无害化处理技术规范》等规定进行无害化处理，确保清洁安全、不污染环境。要按照就近处理的原则，综合考虑各种无害化处理方法优缺点等因素，优先采用化制、发酵等既能实现无害化处理又能资源化利用的工艺技术。政府支持研究新型、高效、环保的无害化处理技术和装备。对因一类动物疫病以及炭疽、结核等重点动物疫病死亡的动物，要实施工厂化焚烧处理。 扩建工程病死猪无害处处理工艺采用干法化制工艺，符合《病死动物无害化处理技术规范》中规定的技术及操作方法，各污染物均达标排放。场区不接收因一类动物疫病以及炭疽、结核等重点动物疫病死亡的动物 符合 由上表可知，扩建工程符合《河南省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》（豫政办[2014]187号）等相关要求。 5 项目与集中式饮用水水源保护区划相符性分析 （1）阳驿乡后陈水厂（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西25米、南20米的区域（1号取水井），取水井外围30米的区域（2号取水井）。 扩建工程位于商丘市宁陵县阳驿乡小王庄村，距离场址最近的宁陵乡镇集中式饮用水水源地为阳驿乡后陈水厂1#取水井，位于项目场址东北侧6369m处，不在其保护范围内。因此，扩建工程场址不在饮用水源保护区范围内。 6 宁陵县城乡总体规划（2015-2030） 6.1 内容简介 城市性质：中原经济区重要的农资化工与家副产品加工基地，富有生态特色、文化内涵的现代宜居城市，县域政治、经济、文化中心。 规划宁陵县城未来的发展方向是：近期，中心城区主要向东和向西发展。重点发展特色商业区和产业集聚区北部区域，着力发展第二、三产业，同时加快老城区旧城更新。 空间结构规划： 规划县域城镇空间结构为：“一核两心、三区四轴、网络化格局”。 一核引领：中心城区，主要发展工商贸易和旅游产业； 两心带动：两个中心镇，北部柳河镇和南部张弓镇； 三区协调：北部经济区，中部经济区，南部经济区。中部经济区包括中心城区、石桥、赵村、阳驿、乔楼、刘楼、程楼；核心圈层为中心城区和石桥镇。北部经济区包括柳河、逻岗、孔集；继续鼓励水泥建材、面粉加工、机械铸造、木材加工生物能源、彩色印刷的发展；促进特色种植及畜牧养殖相结合的循环经济形势。中部经济区积极发展特色农业、高效农业、生态农业和观光农业。南部经济区包括张弓、黄冈。华堡；大力发展酿酒业，打造酒品牌，挖据酒文化，延长产业链，充分发挥其带动作用； 四轴统筹：两主两副。两主轴分别为东西区域发展主轴和县域南北发展主轴。 东西区域发展主轴：由连霍高速、商登高速，省道S325形成的区域主轴，联系西部郑汴都市圈（郑州航空港区）和商丘；县域南北发展主轴：由新规划国道G220，省道S312串联中心城区、柳河和张工形成的县域发展主轴。两副轴：沿G310发展轴，沿S327发展轴。 网络化格局：以中心城区为核心，以中心镇为节点，以一般镇为基础，依托综合交通系统，构筑网络化的城镇空间体系骨架。 6.2 项目建设与城乡总体规划的相符性 扩建工程位于商丘市宁陵县阳驿乡小王庄村，东北距城市总规西北边界约8.61km，与《宁陵县城乡总体规划》（2016-2035）城乡总体规划范围对比，项目场址不在宁陵县县城城区范围内，故本次项目的建设与《宁陵县城乡总体规划》（2016-2035）相符。 7 “三线一单”相符性分析 根据《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（豫政[2020]37号）的要求，坚持保护优先，坚持分类管控，坚持统筹协调，坚持动态更新，对“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”相关内容进行动态更新，使国土空间开发保护格局得到优化，生产生活方式绿色转型成效显著，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，主要污染物排放总量持续减少，生态环境质量持续改善，生态安全屏障更加牢固，城乡人居环境明显改善。同时结合河南省生态环境厅发布的“河南省生态准入清单”判定扩建工程与“三线一单”相符性。 （1）生态保护红线：根据宁陵县城乡总体规划中空间管制内容，项目未新增占地，现有场区场址为一般耕地，不属于禁止建设区和限制建设区，距离最近的生态功能区为场址东北侧6661m处的大沙河水系生态功能区，因此，项目场址不在生态红线范围内。 （2）环境质量底线：根据引用场址周边现状监测结果，其中场址周围声环境、地表水、地下水、土壤质量均可满足相关质量标准要求，涉及排放的大气污染物氨和硫化氢质量现状均满足相关质量标准要求，扩建工程所采取污染防治措施合理可行，各污染物排放均满足对应排放标准，场区严格按照要求进行分区防渗。 （3）扩建工程生产过程中所用的资源主要为电、水和天然气，化制机用热由1台4t/h的沼气/天然气两用蒸汽锅炉提供，电、天然气属清洁能源，扩建工程产生的废水依托场区现有污水处理设施处理后作为农肥施用于周围农田，资源化利用。 （4）与“河南省生态准入清单”相符性分析如下： 表4 扩建工程与“河南省生态准入清单”相符性 内容 要求 扩建工程情况 相符性 河南省生态准入清单（扩建工程所在区域属宁陵县一般管控单元） 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。 扩建工程生产废水经隔油池和已批拟建场区黑膜沼气池处理后作为农肥施用于农田，综合利用，固体废物均得到合理处置，未占用耕地倾倒、堆放 相符 2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 扩建工程为宁陵牧原农牧有限公司配套病死猪无害化处理项目，处理宁陵牧原各分场产生的病死猪和母猪胎盘，粪便污水经黑膜沼气池处理后作为农肥施用于农田，综合利用 相符 3、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。 / / 4、禁止涉重企业含重金属废水进入城市生活污水处理厂。 扩建工程不涉及含重金属废水 相符 5、禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。 / / 综上所述，扩建工程符合宁陵县“三线一单”相关要求。 |

| 建设内容 | 1 项目由来 宁陵牧原农牧有限公司小王庄分场病死畜禽处理扩建项目位于宁陵县阳驿乡小王庄南605m处，该项目总投资650万元，建设病死畜禽处理生产线一条，处理规模为6t/批次，年处理8760t，建设有1台2吨燃气锅炉。该项目于2021年04月01日取得宁陵县发展和改革委员会备案证明（项目代码：2104-411423-04-01-933938），随后委托河南晴烁环保科技有限公司编制完成了《宁陵牧原农牧有限公司小王庄分场病死畜禽处理扩建项目环境影响报告表》，并于2021年5月13日取得宁陵县环境保护局审批意见（宁环审[2021]20号），目前项目主体工程和辅助工程均未建设。 因公司计划调整，项目病死畜禽单位处理规模由已批复的6吨/批次（每天处理4个批次）调整为10吨/批次（每天处理3个批次），年处理规模由8760吨提高至10950吨，燃气锅炉型号由2吨调整为4吨，项目产品方案与处理工艺保持不变，项目备案代码仍为2104-411423-04-01-933938。 本项目对照《生态环境部办公厅关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函[2020]688号），宁陵县细颗粒物和臭氧为不达标区，本项目发生变动后导致二氧化硫和氮氧化物排放量增加。本项目属于变动清单中第4条“位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物应为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物应为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）”。因此项目的变动界定为发生重大变化，需要重新报批环境影响报告表。 2 项目组成 本次工程在已批复拟建工程场区内的无害化处理区进行扩建，总占地面积为4643.6m2，总建筑面积约为2900m2。将已批复拟建工程的6t/批次（4批次/d）的高温化制机替换为10t/批次的高温化制机（3批次/天），扩大处理规模和建筑面积，不新增用地。已批复拟建工程的无害化车间不再建设，扩建工程处理本场及宁陵其他分场病死猪尸、母猪胎盘。由主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程、环保工程组成，扩建工程组成及主要建设内容见表5。 表5 扩建工程组成及建设内容一览表 类别 名称 主要建设内容 与已批复项目无害化处理工程依托关系 主体工程 无害化车间 1座，规格74.52m×15.55m，总建筑面积1158.8m2，位于场区西北部无害化处理区，扩建工程将6t/批次（4批次/d）的高温化制机（电加热）替换为10t/批次的高温化制机 扩建 预碎基坑 1个，规格7m×5.5m，位于无害化处理车间东部 新建 辅助工程 锅炉房 1座，高4米，占地面积108m2，位于无害化处理车间东侧，将原批复的1台2t/h的沼气/天然气两用蒸汽锅炉调整为1台4t/h的沼气/天然气两用蒸汽锅炉，为化制机提供热源 新建 收集隔油池 1个，规格为14.2m×7.2m，占地面积102.24m2 新建 冷却水池 1个，规格为6m×5m，占地面积30m2，位于无害化加工车间南侧 新建 消毒池 1个，规格为12.65m×5m，占地面积63.25m2 烘干清洗一体房 1个，规格为17.45m×11m，占地面积191.95m2 新建 人员消毒通道 1个，规格为4.5m×1.6m，占地面积7.2 m2 新建 环保无害化住宿间 1个，规格为57.94m×9m，占地面积521.46 m2 新建 中转销售区 1个，规格为74.52m×15.55m，占地面积482.36m2 新建 环保值班室 1个，规格为21.83m×9m，占地面积196.47m2 新建 储运工程 成品仓库 1座，规格为24.5m×10m，建筑面积245m2，位于无害化处理加工车间北部 新建 病死猪暂存间 1个，规格为60m2，位于无害化处理加工车间，用于储存等待处理的病死猪尸 扩建 公用工程 供水 依托已批复工程场区自备水井供给 依托已批复工程 供气 本次新建一台4t/h的燃气/沼气两用锅炉，优先采用现有沼气池沼气，沼气量不足时天然气采用LNG罐车(LNG罐车内有天然气为液态)，LNG罐车最大储存量为30m3 新建 供汽 蒸汽由新建的4t/h的燃气/沼气两用锅炉供给 新建 供电 由阳驿乡供电站供给 / 环保工程 废气 锅炉燃烧废气 采用“低氮燃烧+烟气循环”技术后，燃烧废气经8m高排气筒排出（项目周边为小王庄分场，最高建筑物为5m，满足高出最高建筑物3m以上的要求） 新建 无害化处理恶臭废气 化制废气经过冷凝后和冷凝后的废水排入现有工程黑膜沼气池。车间废气经喷淋+吸附过滤除臭装置处理后排放 新建 废水 软水制备废水 收集后用于场区洒水降尘 新建 化制冷凝废水 新建污水管网连接已批拟建污水管网，生产废水经新建收集隔油池收集处理、生活污水经新建化粪池处理后通过污水管网排入已批复拟建工程的黑膜沼气池处理，处理后沼液暂存于沼液储存池在施肥期作为肥料施用于农田 收集隔油池、化粪池及污水管网新建、黑膜沼气池依托已批复工程 车辆冲洗废水 无害化车间车间及设备冲洗废水 除臭废水 冷却系统废水 生活污水 噪声 生产设备 选用低噪声设备、基础减振设施 扩建 固废 废离子交换 树脂 定期由水处理设备厂家回收用于树脂重生，更换时直接将废离子交换树脂回收，不在场区内存放 / 废油脂 无害化处理区设置三个储油罐（均为20m3）收集储存，作为副产品定期进行外售 新建 废吸附过滤材料 由设备厂家进行设备保养时定期更换，废吸附材料由厂家回收，不在厂区内暂存 / 生活垃圾 垃圾收集箱收集，统一交环卫部门处理 / 3 产品方案及生产规模 项目产品方案及生产规模见表6。 表6 扩建工程主要产品方案及生产规模一览表 序号 产品名称 产能 形态 储存方式 较现有工程产品 变化情况 1 有机肥 （肉骨饼） 2533.1t/a 块状 袋装储存于成品仓库 将本场及宁陵其他分场产生的病死猪及母猪胎盘进行无害化处理，最终加工为有机肥外售 4 扩建工程主要原辅材料及资源能源消耗 扩建工程主要原辅材料消耗见表7，资源、能源消耗情况见表8。 表7 扩建工程主要原辅材料消耗量一览表 序号 名称 消耗量t/a 来源 较现有工程原辅材料变化情况 1 病死猪尸及母猪胎盘 10950 宁陵牧原农牧有限公司本场及其他分场产生的病死猪尸及母猪胎盘 处理规模由原来的8760t/a扩大至10950t/a 表8 扩建工程资源及能源消耗一览表 序号 名称 单位 消耗量 备注 1 水 m3/a 7102.9 由场区现有自备井供给 2 电 kW·h/a 24万 由阳驿乡供电所供给 3 沼气 万m3/a 3.31 沼气由小王庄分场黑膜沼气池提供 4 天然气 万m3/a 196.62 沼气量不足时采用储罐中液化天然气（LNG） 5 蒸汽 t/a 10446.3 新建1台4t/h沼气/天然气两用锅炉供给 5 主要生产设备 扩建工程主要生产设备见表9。 表9 扩建工程主要生产设备一览表 序号 设备/设施名称 规格型号 数量（台/套） 备注 预处理阶段 1 上料斗 4m3 1 本次变更 2 预碎机 CZYX-40 1 本次变更 3 预碎平台 / 1 / 4 不锈钢输料斗 / 1 / 5 输料泵 CZSB-5 1 / 6 输料管道 / 1 / 7 立式缓存仓 CZHC-22 1 / 8 缓存仓出料螺旋输送机 CZLO-250 1 / 9 液压闸板阀 / 1 / 10 配电柜 / 3 / 化制处理阶段 11 化制机 CZHZ-1800-14 1 本次变更 12 出料螺旋输送机 CZLO-250 1 / 13 出料电动阀门 DN300 1 / 14 缓存仓 CZHC-7 1 / 15 缓存仓平台 1 / 16 出料螺旋输送机 CZLU-250 1 本次变更 17 降尘器 CZJC-900 1 / 18 冷凝器 CZSL-1000-A 1 本次变更 19 冷凝器自循环除垢系统 / 1 / 20 真空泵站 / 3 / 21 冷却塔 BNG-150 1 / 22 水循环泵 KQL-100/150-11/2 1 / 脱脂处理阶段 23 滤渣输送机 CZLU-250 1 / 24 滤渣输送机 CZLU-250 1 / 25 螺旋榨油机 ZX318 1 本次变更 26 加热搅拌罐 CZJB-1000 1 本次变更 27 卧式离心机 CZWL-0.75 1 本次变更 28 齿轮泵 KCB-83.3 2 / 29 齿轮泵 KCB-300 1 / 30 导油槽 / 1 / 31 储油箱 / 1 / 32 成品油储存罐 CZCY-20（20t） 3 本次变更 33 出料螺旋输送机 CZLU-250 1 / 34 滤渣输送机 CZLU-250 1 / 辅助工段 35 沼气/天然气两用锅炉 4t/h 1 本次变更 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020.1.1施行）和《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（一二三四批）淘汰类名单，项目生产设备均不在限制或淘汰类名单中，生产设备选用符合国家产业政策。 6 劳动定员及工作时间 扩建工程新增劳动定员10人，均在场区食宿，无害化处理区每天工作18h，每年工作365天。 7 扩建工程能源供应及给排水情况 7.1 供电 扩建工程年用电量约24万kW·h/a，由阳驿乡供电站供给，能满足项目用电要求。 7.2 供汽 根据企业提供的资料，扩建工程新建1台4t/h的锅炉为高温化制机提供蒸汽供热。本次新增的化制机处理规模为10t/批次，其化制罐容积为17.8m3，加热温度达140℃，满负荷运行时无害化处理需加热时间为18h，按罐内空气温度为20℃计，结合空气的比热容（1.0 kJ/kg﹒K）及0.5Mpa下蒸汽的潜热值（2491.3kJ/kg），则每小时需要蒸汽量为3.8t/h，满负荷运行时需要蒸汽量为68.4t/d，24966t/a，均由新建的1台4t/h的沼气/天然气两用锅炉提供，可以满足项目用蒸汽要求。 7.3 供气 扩建工程使用1台4t/h沼气/天然气两用锅炉，根据企业提供资料，锅炉日运营时间18h，年工作365天，即年工作6570h。扩建工程锅炉优先使用沼气，沼气由场区现有黑膜沼气池提供（根据《宁陵牧原农牧有限公司小王庄分场生猪养殖项目环境影响报告书》可知已批拟建工程全年产生沼气量为75300m3，其中食堂炊事燃料用量为4380m3，员工洗浴用量为37843.2m3，剩余沼气量为33076.8m3），经查阅相关资料，产生1t蒸汽需要的沼气量约为85m3，则剩余沼气量可提供389.1t蒸汽。 剩余沼气量不足时利用储罐液化天然气（LNG，30m3），经查阅相关资料，产生1t蒸汽需要的燃气量约为80m3，则燃气锅炉天然气用量约为196.62万m3/a。 7.4 给水 营运期用水主要为锅炉软水制备用水、无害化车间及设备冲洗用水、车辆冲洗用水、冷却系统用水及职工生活用水，均由场区现有自备井供给。 （1）锅炉软水制备用水 扩建工程新增1台4t/h的沼气/天然气两用锅炉为化制一体机提供蒸汽供热，锅炉每天工作约18h，每天产汽量为86.4t/d，间接为化制烘干工序提供热量，加热过程产生的蒸汽冷凝水返回锅炉房循环使用，循环过程损耗量约为循环量的2.09%，即1.43m3/d，因此扩建工程需要软水量为1.43m3/d，软水通过离子交换树脂法制备，制备效率为20%，则扩建工程补充新鲜水量为1.80m3/d、657m3/a。 （2）车辆冲洗用水 根据建设单位提供技术资料，宁陵牧原农牧有限公司目前在宁陵境内已规划有22个养殖分场，全部建成后各分场的病死猪及母猪胎盘由各场区的密闭车辆运至本场区无害化处理区处理，考虑到将来扩建的计划，本次评价密闭装猪车按每天36辆计，根据企业提供资料及参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）中汽车冲洗用水量定额，汽车--高压水枪冲洗用水量为80~120L/辆·次，本次评价取平均值100L/辆·次，则密闭装猪车冲洗用水量为3.6m3/d、1314m3/a。 （3）无害化车间及设备冲洗用水 营运期每天无害化处理工作结束后均需对无害化处理设备及车间地面、墙面进行清洗，扩建工程新增设备主要为化制机、输送机、提升机、榨油机、离心机等，用水量约1.2m3/d、803m3/a。 （4）冷却系统用水 扩建工程无害化车间化制烘干过程产生的废气需用设备自带冷凝系统进行冷凝，冷凝循环水量为90m3/h、1080m3/d，冷凝循环水系统有蒸发损耗，需每天补充冷却水，冷却水损耗按循环水量的1%计，经核算，冷却水补充量为10.8m3/d，3942m3/a。 （5）除臭装置用水 扩建工程除臭装置循环用水量为10m3/d，除臭装置除蒸发损耗外，每15天定期更换排放一次，损耗按循环水量的2%计，经核算，除臭装置用水量为0.86m3/d，313.9m3/a。 （6）职工生活用水 扩建工程劳动定员10人，均在场区食宿，根据河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），食宿人员用水量按120L/d·人计，则本项目生活用水量为1.2m3/d、438m3/a。 综上所述，扩建工程新鲜用水量为19.46m3/d、7102..9m3/a。 7.5 排水 扩建工程废水主要为锅炉软水制备过程产生的尾水、车辆冲洗废水、无害化车间及设备冲洗废水、冷却系统废水、除臭废水、化制冷凝废水、生活污水。 软水制备尾水产生量为135.05m3/a（0.37m3/d），属于清净下水，用于场区内洒水降尘；车辆冲洗废水、无害化车间及设备冲洗废水、冷却系统废水、除臭废水产生总量为8942.5m3/a（24.5m3/d），经无害化处理区收集隔油池处理后，利用已批复的拟建工程的黑膜沼气池进行厌氧发酵，处理后在施肥期作为农肥施用于已批拟建工程沼液消纳区农田。 职工生活污水产生量按生活用水总量的80%计，则本项目生活污水产生量为0.96m3/d、350.4m3/a，生活污水经化粪池处理后，再经已批复的拟建工程的黑膜沼气池厌氧发酵，处理后在施肥期作为农肥施用于已批拟建工程沼液消纳区农田。 扩建工程用排水情况见表10，水平衡见图1。 表10 扩建工程给排水情况一览表 类别 水量 m3/d m3/a 用水 总用水量 19.46 7102.9 其中 软水制备用水 1.8 657 车辆冲洗用水 3.6 1314 车间及设备冲洗用水 1.2 803 冷却系统用水 10.8 3942 除臭装置用水 0.86 313.9 职工生活用水 1.2 438 带入 病死猪尸化制冷凝水分 20 7300 损耗 损耗总量 13.63 4974.95 其中 锅炉用水损耗 1.43 521.95 车辆冲洗损耗 0.72 262.8 车间及设备冲洗损耗 0.24 87.6 冷却系统损耗 10.8 3942 除臭装置损耗 0.2 73 生活用水损耗 0.24 87.6 废水综合利用 总废水量 25.83 9247.95 其中 场区洒水降尘 0.37 135.05 农田施肥 25.46 9292.9 排水 排放水总量 0 0 8 物料平衡 本次扩建工程日处理病死猪30t。根据猪体成分相关资料调查，猪体水分约占70%左右，含油脂8%左右。根据企业现有工程生产经验数据，无害化处理后含水率可降至10%左右，通过压榨和离心分离后油脂回收率可达90%，满负荷运行时骨肉渣产生量约为6.94t/d。因此，本次扩建工程物料平衡见表11，物料平衡图见2。 表11 本次扩建工程物料平衡一览表（t/d） 投入 产出 物料名称 数量 产品 数量 病死猪 30 肉骨饼 6.94 化制水蒸气 20 化制烘干恶臭气体 0.9 废油脂 2.16 合计 30 合计 30 图2 本次扩建工程物料平衡示意图（单位：t/d） 9 扩建工程平面布置 扩建工程位于商丘市宁陵县阳驿乡小王庄村南605米宁陵牧原农牧有限公司小王庄分场选址范围内，主要由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程组成。项目所在地区常年主导风向为东北风，扩建工程新建无害化车间和锅炉房安装化制机和锅炉，无害化处理区位于场区西北部，已批复的拟建工程污水处理设施位于场区西部，养殖区位于场区中部，生活办公区位于东部，处于主导风向侧风向，扩建工程运营过程中产生的废气、噪声、污水、固废对办公生活影响较小，场区内平面布局紧凑，功能分区明显。场区平面布置图见附图三，无害化处理区总平面布置图见附图四。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1 工艺流程 本次扩建项目为日处理30t/d病死猪项目，病死猪、母猪胎盘来源为本场及宁陵其他分场，各场区产生的病死猪每天由密闭车辆运至场区无害化处理区，项目生产工艺流程大致为：预碎——化制烘干——压榨——油渣分离——成品，具体工艺流程简述如下： 图3 生产工艺流程及产污环节示意图 工艺说明： （1）原料收集运输 运输：病死猪每天由宁陵牧原农牧有限公司各分场配备的密闭车辆运送至场内无害化处理区，染疫动物的认定由当地检验检疫部门统一认定，加工过程不涉及活体的染疫动物的捕杀。宁陵牧原各分场规划有专用的病死猪运输路线，避开人口密集区，进场后运输车辆走场区专用消毒运输通道，对车厢外部及车轮均进行消毒。 记录：每一批进入场区处理的病死猪尸体均进行称重、记录，主要记录病死动物来源，运送单位、运送人员、重量、接收人员。 贮存：运输车辆经消毒后，一般情况下来料直接进预碎料仓进行投料处理，当收集动物量超过系统设计处理能力时，暂时不能处理的多于病死猪尸体放入冷库区暂存。卸料后的车辆在场区清洗烘干一体房进行进一步冲洗消毒。 （2）预碎系统 运输车辆消毒后，病死猪尸体及母猪胎盘直接倒入预碎机料仓内（预碎机刀片采用法刚堆焊，可实现对整头病死动物的破碎），卸货完成后，仓门自动封闭，物料在密闭环境下在破碎机绞刀的作用下破碎成40mm至50mm的肉块；破碎机处理能力不低于8t物料/h，破碎后的物料利用螺旋输送机输送至化制烘干一体机。破碎处理及输送全过程均在密闭设备中进行，产生的废气经管道收集后进入喷淋+吸附过滤除臭设备处置”处理。 （3）化制烘干系统 项目设置1台集连续自动上料、化制、烘干、出料为一体的无害化化制烘干一体处理设备，处理病死畜禽尸体能力为10t/批次，连续生产每天可处理3个批次，处理工艺符合《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）中推荐的干化法化制工艺要求。化制烘干一体无害化处理设备各工序具体处理工艺如下： 破碎后的物料进入化制烘干一体机不锈钢储料斗，储料斗起到缓冲储存作用，然后通过管道采用负压液压泵输送的方式进入化制罐内，该过程全程密闭，输送量为9~12立方/小时。物料装至额定重量（最大处理能力为10t/批次）后关闭罐口，进行加温升压灭菌，化制烘干一体机由沼气/天然气两用蒸汽锅炉进行间接加热（热蒸汽循环与夹层中，不直接与病死畜禽进行接触），罐内温度达到140℃，0.5Mpa后，保压30min，随后泄压，然后进入干燥阶段，采用低温真空干燥的方式，干燥4h（≥210min）后，物料含水量降至10%-12%，含油脂8%左右；畜禽尸体在高温、高压的作用下，油脂溶化，蛋白质凝固。 工程化制烘干过程采用蒸汽间接加热，原料中含有的水分在高温下形成水蒸气，同时畜禽皮毛、肉块、血液、内脏等化制过程中产生恶臭。化制过程产生的恶臭气体及水蒸气经过泄压降尘器降尘后，进入冷凝器对高温气体冷凝降温，冷凝后废气中的水蒸气排入黑膜沼气池 ，恶预破碎、冷却工序的臭气经过喷淋+吸附过滤除臭。 根据《疫病动物无害化处置过程恶臭气体生物除臭实验研究》（华南理工大学硕士论文，2013）（以下简称《实验研究》）中针对广州市某疫病动物处置中心动物尸骸及变质肉类无害化处置过程中产生的恶臭气体GC-MG分析，恶臭的主要成分为氨、硫化氢、硫醇类、酮类、胺类和醛类等，其中最主要污染物为氨和硫化氢，氨和硫化氢占总成分的95%。 （4）榨油及离心分离 化制烘干后的物料经密闭提升机提升至缓存料仓，缓存仓对物料进行暂存，并自动匀速搅拌、拱破。然后通过螺旋输送机后进入螺旋榨油机，螺旋榨油机通过螺旋挤压作用对物料进行油料分离，油脂和部分水分被压榨挤出，将物料含油率降至10%-12%左右，压榨后块状肉骨饼物料经下料口排出，人工装入加膜编织袋（50kg/袋）中，密封保存在仓库内待售；带肉骨渣的油脂经离心分离后油脂进入油脂暂存箱内，经管道泵入储油桶，封口后转至专用储存库暂存，定期以罐装形式外售，分离出的肉骨渣经回渣输送机送至榨油机与化制烘干后的物料一同再次经榨油机形成肉骨饼。 场区无害化处理工艺流程及各单元布置情况见图4。 2 产污环节 营运期产污环节如下： 废气：主要是预碎、化制烘干等工序恶臭废气、锅炉燃烧废气。 废水：主要为锅炉软水制备过程产生的尾水、车辆冲洗废水、无害化车间及设备冲洗废水、除臭废水、化制冷凝废水、生活污水。 噪声：主要为预碎设备、化制机、螺旋输送机、榨油机、离心机、风机等，源强值在75～90dB（A）之间。 固废：生产过程产生的固体废物主要为废油脂、废吸附过滤材料、废离子交换树脂和生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 拟建工程由河南晴烁环保科技有限公司编制的环境影响评价文件《宁陵牧原农牧有限公司小王庄分场生猪养殖项目环境影响报告书》于2019年12月3日取得商丘市生态环境局的批复，文号为“商环审[2019]48号”，目前已批复拟建工程尚未开工建设。 本次评价主要根据已批复拟建工程环评及相关资料核算现有污染物产生及排放情况，现有工程概况及产排污情况分析如下： 1 已批复拟建工程基本情况 表12 已批复拟建工程基本情况 序号 类别 实际情况 1 项目名称 宁陵牧原农牧有限公司小王庄分场生猪养殖项目 2 建设单位 宁陵牧原农牧有限公司 3 建设规模 年存栏母猪0.18万头（怀孕猪1500头、哺乳猪300头）、年出栏育肥猪3.75万头 4 建设地点 商丘市宁陵县阳驿乡小王庄村 5 占地面积 116亩 6 总建筑面积 77333.72m2 2 已批复拟建工程主要建设内容 表13 已批复拟建工程主要建设内容 项目组成 工 程 内 容 主体 工程 哺乳舍 6座，规格29.1m×14.9m，总建筑面积2601.54m2 怀孕舍 9座，规格35.06m×14.2m，总建筑面积4480.668m2 后备舍 2座，规格为32.32×10.58m，总建筑面积约683.8912m2 保育育肥一体舍 24座，规格为37.1×14m，总建筑面积12465.6m2 辅助工程 中部生活区 1座，2层，规格36.9m×16.6m，总建筑面积1225.08m2，包括职工宿舍、餐厅、医疗物资仓库、医疗废弃物暂存间等 无人销售区 1座，规格31.02m×15.55m，建筑面积482.361m2 综合门卫 1座，1层，规格27.8m×8.7m，建筑面积241.86m2，包括仓库、宿舍、会议室、厨房、餐厅等 环保值班室 1座，1层，规格18m×7.2m，建筑面积129.6m2 无害化车间 1座，规格10m×10m，建筑面积100m2，采用高温降解工艺（电加热），设计处理规模2t/d 固粪处理区 1座，规格32m×14m，建筑面积448m2 公用 工程 给水系统 已批复拟建工程用水由1口场区自备井提供，单井出水量约为40m3/h 排水系统 已批复拟建工程排水采用雨污分流制。 （1）雨水：雨水经雨水管道排出场外，初期雨水通过设置调节阀，前15min雨水收集进入污水处理站，15min后关闭阀门，收集的雨水排入附近沟渠。 （2）污水：养殖废水经固液分离后与病死猪无害化处理冷凝废水、无害化车间冲洗废水、固粪处理区臭气处理废水、猪舍臭气处理循环排放废水、洗消中心冲洗废水和生活污水经场区污水站处理后，沼液全部综合利用不外排。 供电系统 由阳驿乡供电所供应 供热系统 猪舍墙体为保温材料可以减少猪舍热量损失，分娩舍采用红外线灯加热；人员冬季取暖采用空调制暖。 沼气综合利用系统 本已批复拟建工程厌氧反应池（黑膜沼气池）产生的沼气经配套的沼气净化装置净化后，一部分用于职工食堂和燃气热水器燃料，剩余部分火炬燃烧放空。配套沼气净化装置包括：脱硫装置、脱水装置、阻火装置等 沼液利用管网系统 A)养殖场内设置黑膜沼气池1座，容积4300m3；配套建设沼液储存池1个，容积26000m3；收集池1个，总容积314m3。 B)配套的沼液消纳区：①主干管长度为1000m，直径为160mm；支管长度为3000m，分别为110mm、75mm。材质为PVC管。挖沟深度1m，沟宽30cm或60cm，管道施工时，保持沟底平整，不得有突出的尖硬物，必要时铺砂垫层，接管前必须清理管内杂物。②阀门：每个施肥口设有阀门，每两个施肥口间隔50～80m。③沼液消纳区面积1500亩。④地下水观测井：在沼液消纳区农田的西北侧（上游）（115°12'14.01"E，34°25'41.03"N）、东南侧（下游）（115°12'33.90"E，34°25'19.68"N）、东侧（下游）（115°12'42.01"E，34°25'29.49"N）、西南侧（115°12'02.85"E，34°25'15.60"N）、东北侧（115°12'44.41"E，34°25'42.75"N）分别设置1眼地下水观测井（共5眼），每半年监测一次，对消纳区农田水质进行监测，分析水质情况。 环保 工程 废气处理 （1）猪舍：采用节水型饮水器、控制饲养密度、加强通风、粪尿定期清理、微负压集中收集后经除臭装置处理等； （2）污水处理站：收集池和黑膜沼气池覆膜全密闭，固液分离机置于密闭固粪处理间内，与固粪处理区恶臭一起处理；周边定期喷洒除臭剂； （3）固粪处理区：固粪处理间密闭，喷洒植物型除臭剂，微负压收集+UV光氧催化装置+水帘； （4）沼液储存池：覆膜全密闭； （5）无害化处理机：设备内部冷凝+UV光氧催化装置+高于车间顶部管道排放，排放高度为5m； （6）食堂油烟：1套油烟净化器（净化效率不低于90%）+专用烟道屋顶排放 废水处理系统 污水处理系统1套，采用厌氧反应池（黑膜沼气池）处理工艺，其中黑膜沼气池1个，容积4300m3；配套建设收集池1座，直径10m，深4m，总容积314m3；沼液储存池1个，总容积26000m3；固粪处理区1个，总占地面积448m2。 噪声防治措施 优先选择低噪声设备、基础减振、隔声等措施 危废暂存间 1间，占地面积8m2，位于无害化处理车间南侧，按照危废贮存的要求设计，危废暂存间符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求及2013年修改单要求 一般固废暂存间 1个，位于治污区，占地2m2，用于存放废脱硫剂 病死猪暂存间 1个，占地15m2，位于项目无害化处理车间内东南侧， 于存放病死猪，按照《病死动物无害化处理技术规范》建设 3 已批复拟建工程主要设备 表14 已批复拟建工程主要设备一览表 序号 工段 所在设施 设备 单位 规格/型号 数量 1 养殖区 哺乳舍 风机 个 / 30 2 饮水器 个 / 336 3 饲料罐 个 2.2m×2.2m 1 4 怀孕舍 风机 个 / 125 5 饮水器 个 / 300 6 饲料罐 个 2.2m×2.2m 2 7 后备舍 风 个 / 10 8 饮水器 个 / 32 9 饲料罐 个 2.2m×2.2m 1 10 保育育肥一体舍 风 个 120 11 饮水器 个 / 672 12 饲料罐 个 2.2m×2.2m 8 13 生产区 / 家用燃气热水器 台 31kW 4 14 / 装猪台 套 / 1 15 / 水罐 个 / 1 16 污染治理工程 固粪处理区 收集池 个 容积314m3 1 收集池 管道泵 套 / 1 固粪处理区 固液分离机 台 GYFLJ-120 1 黑膜沼气池 黑膜沼气池 个 容积4300m3 1 沼液储存池 沼液储存池 个 容积26000m3 1 17 无害化区 无害化车间 高温降解机 台 JYZXT/45A 1 18 沼气净化 气水分离器 个 / 1 脱硫装置 套 / 1 阻火装置 套 / 1 19 场区 供电房 控制柜 套 / 1 20 沼气应急措施 火炬 个 6m高 1 4 已批复拟建工程主要工艺 表15 已批复拟建工程场区工艺一览表 序号 工艺类别 实际建设情况 1 养殖工艺 集约化养殖方式饲养育成猪，按照现代化养猪要求设计养殖工艺流程，实行流水生产工艺。拟建项目包括配种妊娠阶段、分娩哺乳阶段、保育育肥阶段。已批复拟建工程主要工序为妊娠、分娩哺乳、仔猪保育、育成。 2 清粪工艺 已批复拟建工程采用环保部认定的干清粪工艺：猪生活在漏缝地板上，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用离开猪舍进入猪舍底部的粪污储存池，储存池底部设计成一端高一端低的倾斜结构，排粪塞位于储存池最低端。 排粪口处配备一个排粪塞，以保证液体粪污能存留在猪舍粪污储存池中。当储存池液位达到规定液位后及由工人将排粪塞子用钩子提起来，随着排污塞子的打开，猪粪尿通过管道从粪污储存池流入收集池内，再通过两相流泵将猪粪尿抽送至固液分离机，固液分离机位于固粪处理区内，分离后的 态猪粪在固粪处理区内进行发酵 制有机肥基料；液体经管道进入黑膜沼气池进行厌氧发酵。 固液分 机是使液态猪粪先通过过滤振动筛滤除一部分水分，然后再通过 螺旋挤压原理将猪粪中的水分进一步去除。 3 沼气利用工程 沼气经过脱水脱硫装置净化，用于职工食堂和职工洗浴，剩余部分火炬燃烧放空 4 沼液利用工程 已批复拟建工程污水处理系统主体工程为黑膜沼气池，污水处理工艺为“收集+厌氧发酵”，已批复拟建工程设1个沼液储存池，沼液储存池深4.15m，所建沼液储存池总容积为26000m3，有效容积为20362.4m3。 5 病死猪尸处置 病死猪尸在场区病死猪暂存间暂存后在本场无害化车间进行高温降解处理 6 堆肥工艺 已批复拟建工程粪污水经采用环保部认定的干清粪工艺处理后，猪粪以及污水处理装置产生的沼渣在场区固粪处理区内沼渣暂存场暂存（降低含水率）后，送往固粪治理区进行发酵制肥。固粪处理区分为2个区，1个堆肥发酵区、1个产品堆存区。已批复拟建工程经发酵产生的有机肥料基料，不在场区长期堆存，发酵场兼作临时堆放区，定期外运至河南省牧原农业发展有限公司河心庄有机肥加工厂加工制有机肥。 5 已批复的拟建工程排放情况 表16 已批复的拟建工程主要污染物排放情况汇总 种类 污染因子 排放量 备注 废水 废水量 0 经厌氧发酵处理后做农肥；非耕作季节由沼液储存池储存 COD BOD5 SS NH3-N 总磷 废气 猪舍恶臭 NH3 0.5058kg/d，0.1846t/a 采用节水型饮水器、控制饲养密度、加强通风、粪尿及时清理、微负压集中收集后经除臭装置处理等，恶臭去除效率85% H2S 0.0430kg/d，0.0157t/a 沼液储 存池恶臭 NH3 / 对沼液储存池覆膜全密闭 H2S / 污水处理 系统 NH3 NH30.5400kg/d，0.1971t/a； H2S 0.0304kg/d，0.0111t/a 固液分离机置于密闭固粪处理间内，固粪处理区废气和污水处理系统固液分离机废气一起经“微负压收集+UV光氧催化+水帘”除臭装置处理。同时在固粪中喷洒植物型除臭剂，在污水处理站周边喷洒除臭剂，绿化。综合去除效率80% H2S 固粪处理区恶臭 NH3 H2S 病死猪无害化处理恶臭 NH3 0.0004kg/d，0.0001 a 设备内部冷凝+UV光氧催化处理，通过车间屋顶排放，排放高度为5m，去除效率70% H2S 0.00007kg/d，0.00003t/a 火炬燃烧废气 SO2 4.38mg/m3，0.0013t/a 6m高火炬 NOX 120.73mg/m3，0.036t/a 食堂 油烟 0.2mg/m3，0.0005t/a 油烟净化装置处理后经专用烟道引至屋顶排放 噪声 猪叫声、猪舍降温配套负压风机、粪污处理设施、清洗猪舍时高压水枪配套空压机、无害化处理机等设备运行时产生的噪声，源强为75～95dB（A） 减震、隔声、消声等降噪措施 固废 猪粪 0 在固粪处理区发酵制有机肥基料运至河心庄有机肥厂制有机肥 沼渣 0 病死猪尸及母猪胎盘 0 在场区经无害化高温降解处理后，残渣作为有机肥基料外售至其他有机肥加工厂加工制有机肥 医疗固废 0 危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置 废脱硫剂 0 生产厂家统一回收处置 废导热油 0 危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处理 生活垃圾 0 送环卫部门处理 6 与本次工程有关的原有污染情况及主要环境问题 已批复拟建工程尚未建设，不存在与本次工程有关的原有污染情况及主要环境问题。已批复拟建工程的无害化车间不再建设，扩建工程处理本场及宁陵其他分场病死猪尸、母猪胎盘，制有机肥外售。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1 环境空气 1.1 区域环境空气质量达标情况 根据宁陵县环境监测站公布的2019年宁陵县的环境空气质量数据，经统计，宁陵县细颗粒物（PM2.5）浓度年均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；可吸入颗粒物（PM10）浓度年均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；二氧化硫达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准；二氧化氮达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；一氧化碳95百分位数浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；臭氧90百分位数浓度超《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。宁陵县为不达标区。 1.2 环境空气质量现状 （1）调查数据 根据宁陵县环境监测站公布的2019年宁陵县的环境空气质量数据，扩建工程选取2019年作为评价基准年，其中获取连续1年中365个日均值数据，每月至少有30个有效数据（其中2月有28个），数据有效性满足GB3095-2012和HJ663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量调查数据统计结果如下： 表17 环境空气质量现状监测统计表 检测 因子 检测值 标准值 占标率 达标情况 PM2.5 年均值 58.9μg/m3 年平均：35μg/m3 168.3% 超标 24h平均第95百分位数 146μg/m3 24h平均：75μg/m3 194.7% PM10 年均值 94.4μg/m3 年平均：70μg/m3 134.9% 超标 24h平均第95百分位数 186μg/m3 24h平均：150μg/m3 124% SO2 年均值 11.2μg/m3 年平均：60μg/m3 18.7% 达标 24h平均第98百分位数 22μg/m3 24h平均：150μg/m3 14.7% NO2 年均值 23.6μg/m3 年平均：40μg/m3 59% 达标 24h平均第98百分位数 52μg/m3 24h平均：80μg/m3 65% CO 24h平均第95百分位数 1.3mg/m3 24h平均：4mg/m3 32.5% 达标 O3 8h平均第90百分位数 174μg/m3 日最大8h平均：160μg/m3 108.8% 超标 由上表可知： （1）PM2.5年平均浓度监测值浓度出现超标，监测点位年平均浓度为58.9μg/m3，超标倍数0.683；24h平均第95百分位数为146μg/m3，超标倍数0.947； （2）PM10年平均浓度监测值浓度出现超标，监测点位年平均浓度为94.4μg/m3，超标倍数0.349；24h平均第95百分位数为186μg/m3，超标倍数0.24； （3）SO2年平均浓度监测值均未出现超标，监测点位年平均浓度为11.2μg/m3，24h平均第98百分位数为22μg/m3； （4）NO2年平均浓度监测值均未出现超标，监测点位年平均浓度为23.6μg/m3，24h平均第98百分位数为52μg/m3； （5）CO平均浓度监测值浓度均未出现超标，监测点位24h平均第95百分位数为1.3mg/m3； （6）O38h平均浓度监测值浓度出现超标，监测点位8h平均第90百分位数为174μg/m3，超标倍数0.088。 通过以上监测结果分析可知，评价区域内大气环境中SO2、NO2年平均浓度、CO 24h平均浓度能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10年平均浓度、O38h平均浓度未满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准。 1.3 其他污染物环境空气质量现状 本次评价引用《宁陵牧原农牧有限公司阳驿西分场无害化处理扩建项目》（报批版）中委托河南松筠检测技术有限公司于2020年7月4日～7月10日对阳驿西分场场区和许堂村其他污染物进行了环境质量现状监测，阳驿西分场位于扩建工程场址西北侧1060m处、许堂村位于扩建工程场址西侧1565m处，引用监测数据为近3年内监测数据。其监测数据统计见表18。 表18 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 点位名称 污染物 平均时间 评价标准/（mg/m3） 监测浓度范围/（mg/m3） 标准指数 超标率/% 达标情况 阳驿西分场场区 H2S 一次值 0.01 未检出 / 0 达标 NH3 一次值 0.2 0.021-0.026 0.105-0.13 0 达标 TSP 日均值 0.3 0.253-0.263 0.843-0.877 0 达标 臭气浓度 1h / <10 / / / 许堂村 H2S 一次值 0.01 未检出 / 0 达标 NH3 一次值 0.2 未检出 / 0 达标 TSP 日均值 0.3 0.233-0.241 0.777-0.803 0 达标 臭气浓度 1h / <10 / / / 由监测结果可知，各监测点位臭气浓度检测值均小于10，NH3、H2S均符合《环境影响评价技术导则大气环境》附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值要求。 2 地表水环境质量 2.1 区域地表水环境质量达标情况 根据《2019年河南省生态环境状况公报》，2019年全省河流水质级别为轻度污染。其中：省辖海河流域、淮河流域、黄河流域为轻度污染，长江流域为优。主要污染因子为化学需氧量、五日生化需氧量和氨氮。 淮河流域水质级别为轻度污染。主要污染因子为化学需氧量、总磷和五日生化需氧量。60个监测断面中，水质符合Ⅰ~Ⅲ类标准的断面有33个，占55.0%；符合Ⅳ类标准的断面有26个，占43.3%；无Ⅴ类水质断面；水质为劣Ⅴ类的断面有1个，占1.7%。 扩建工程距离较近的水体为东北侧760m的洮河支流郭小沟集，洮河下游向南汇入小洪河，为轻度污染。 2.2 评价区域地表水环境质量达标情况 扩建工程产生的废水经收集隔油池处理后进入已批复的拟建工程的黑膜沼气池处理后，作为肥料施用于农田。距场界最近的地表水体为东北侧760m的洮河支流郭小集沟，本次评价水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 本次评价引用《宁陵牧原农牧有限公司吕南分场生猪养殖项目环境影响报告书》（报批版）中委托河南冠宇环保科技有限公司于2019年9月4日～6日在洮河宁陵牧原吕南养殖场上下游监测的数据，监测结果见表19。 表19 地表水现状监测结果统计及评价表 断面名称 污染物名称 监测值范围 （mg/L） 标准值 （mg/L） 标准指数 最大超标倍数 宁陵牧原吕南养殖场上游500m断面 （扩建工程场址下游7.87km） pH 8.23-8.26 6~9 0.615-0.63 0 COD 13-14 30 0.43-0.47 0 BOD5 1.4-1.5 6 0.233-0.25 0 氨氮 0.309-0.315 1.5 0.267 0 总磷 0.08 0.3 0.5 0 宁陵牧原吕南养殖场下游1000m断面 （扩建工程场址下游9.36km） pH 7.93-7.95 6~9 0.465-0.475 0 COD 11-12 30 0.37-0.4 0 BOD5 1.3-1.4 6 0.22-0.23 0 氨氮 0.326-0.332 1.5 0.217-0.221 0 总磷 0.08-0.09 0.3 0.267-0.3 0 从常规监测结果可以看出，监测断面各污染因子监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准的要求。 3 地下水环境 本次评价引用《宁陵牧原农牧有限公司闫屯分场生猪养殖项目环境影响报告书》中河南冠宇环保科技有限公司于2019年09月13日~09月14日的监测数据，闫屯分场位于扩建工程场址南侧1000m处，监测结果见表20。 表20 地下水质量监测结果一览表 采样点 称 监测项目 监测值 标准值 标准指数范围 最大超标倍数 小王庄分场场址 pH 7.77-7.79 6.5～8.5 0.51~0.53 0 K+(mg/L) 1.54-1.55 / / / Na+(mg/L) 133-141 / / / Ca2+(mg/L) 58.9-62.1 / / / Mg2+(mg/L) 3.12-3.14 / / / CO32-(mg/L) 未检出 / / / HCO3-(mg/L) 420-421 / / / Cl- (mg/L) 124-126 / / / SO42-(mg/L) 211-215 / / / 高锰酸盐指数(mg/L) 1.8-1.9 / / / 氨氮(mg/L) 0.155-0.161 0.50 0.31-0.322 0 硝酸盐（以N计）(mg/L) 0.420-0.422 20 0.021-0.0211 0 亚硝酸盐（以N计）(mg/L) ＜0.016 1.00 ＜0.016 0 挥发性酚类(mg/L) ＜0.0003 0.002 ＜0.15 0 氰化物(mg/L) ＜0.00 0.05 ＜0.008 0 总硬度(mg/L) 233-234 450 0.518-0.520 0 溶解性总固体(mg/L) 906-911 1000 0.906-0.911 0 铁(mg/L) ＜0.03 0.3 ＜0.1 0 锰(mg/L) ＜0.01 0.10 ＜0.1 0 六价铬(mg/L) ＜0.004 0.05 ＜0.08 0 氟化物(mg/L) 0.532-0.566 1.0 0.532-0.566 0 铅(mg/L) 0.005-0.006 0.01 0.5-0.6 0 汞(mg/L) 0.00005 0.001 0.05 0 镉（mg/L） 0.0015 0.005 0.3 0 砷（mg/L） 0.0008 0.01 0.08 0 总大肠菌群（MPN/100mL） ＜2 3.0 ＜0.67 0 菌落总数（个/mL） 36-38 100 0.36-0.38 0 硫酸盐（mg/L） 227-232 250 0.908-0.928 0 氯化物（mg/L） 129-131 250 0.516-0.524 0 闫屯分场场址 pH 7.76--7.78 6.5～8.5 0.51~0.52 0 K+(mg/L) 1.54-1.55 / / / Na+(mg/L) 263-270 / / / Ca2+(mg/L) 59.1-60.5 / / Mg2+(mg/L) 3.14-3.16 / / / CO32-(mg/L) 未检出 / / / HCO3-(mg/L) 420-421 / / / Cl- (mg/L) 171-172 / / / SO42-(mg/L) 211 / / / 高锰酸盐指数(mg/L) 1.8 / / / 氨氮(mg/L) 0.158-0.164 0.50 0.316-0.322 0 硝酸盐（以N计）(mg/L) 0.271-0.276 20 0.0136-0.0138 0 亚硝酸盐（以N计）(mg/L) ＜0.016 1.00 ＜0.016 / 挥发酚(mg/L) ＜0.0003 0.002 ＜0.15 氰化物(mg/L) ＜0 004 0.05 ＜0.08 / 总硬度(mg/L) 233 450 0.518 0 溶解性总固体(mg/L) 957-961 1000 0.957-0.961 0 铁(mg/L) ＜0.03 0.3 ＜0.1 / 锰(mg/L) ＜0.01 0.10 ＜0.1 / 六价铬(mg/L) ＜0.004 0.05 ＜0.08 0 氟化物(mg/L) 0.645-0.652 1.0 0.645-0.652 0 铅(mg/L) 0.003-0.004 0.01 0.3-0.4 / 汞(mg/L) 0.00004-0.00005 0.001 0.04-0.05 0 镉（mg/L） 0.0015 0.005 0.3 0 砷（mg/L） 0.0008 0.01 0.08 0 总大肠菌群（MPN/100mL） ＜2 3.0 ＜0.67 0 菌落总数（个/mL） 40-42 100 0.4-0.42 0 硫酸盐（mg/L） 216-217 250 0.864-0.868 0 氯化物（mg/L） 180-181 250 0.72-0.724 0 无咎屯 pH 7.76-7.79 6.5～8.5 0.51~0.53 0 K+(mg/L) 1.53-1.54 / / / Na+(mg/L) 263-268 / / / Ca2+(mg/L) 57.8-62.1 / / / Mg2+(mg/L) 3.14 / / / CO32-(mg/L) 未检出 / / / HCO3-(mg/L) 420-421 / / / Cl- (mg/L) 169 / / / SO42-(mg/L) 207-208 / / / 高锰酸盐指数(mg/L) 1.8 / / 氨氮(mg/L) 0.155-0.164 0.50 0.31-0.328 0 硝酸盐（以N计）(mg/L) 0.119-0.121 20 0.0060-0.0061 0 亚硝酸盐（以N计）(mg/L) ＜0.016 1.00 ＜0.016 / 挥发酚(mg/L) ＜0.0003 0.002 ＜0.15 / 氰化物(mg/L) ＜0.004 0.05 ＜0.08 / 总硬度(mg/L) 234-235 450 0.52-0.522 0 溶解性总固体(mg/L) 923-953 1000 0.923-0.953 0 铁(mg/L) ＜0.03 0.3 ＜0.1 / 锰(mg/L) ＜0.01 0.10 ＜0.1 / 六价铬(mg/L) ＜0.004 0.05 ＜0.08 0 氟化物(mg/L) 0.621-0.634 1.0 0.621-0.634 0 铅(mg/L) 0.006-0.007 0.01 0.6-0.7 / 汞(mg/L) 0.00004-0.00005 0.001 0.04-0.05 0 镉（mg/L） 0.0015-0.0016 0.005 0.3-0.32 0 砷（mg/L） 0.0008-0.0009 0.01 0.08-0.09 0 总大肠菌群（MPN/100mL） ＜2 3.0 ＜0.67 0 菌落总数（个/mL） 36 100 0.36 0 硫酸盐（mg/L） 213 250 0.852 0 氯化物（mg/L） 174-175 250 0.696-0.7 0 由上表可知，监测期间地下水质量监测结果满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1Ⅲ类标准限值要求，区域地下水环境质量较好。 4 声环境质量现状 根据声环境功能区划分原则，项目所在区域属1类功能区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。为了解项目所在区域声环境质量现状情况，本次评价引用《宁陵牧原农牧有限公司小王庄分场生猪养殖项目环境影响报告书》中河南冠宇环保科技有限公司于2019年09月12日~13日对小王庄分场的监测数据。 表21 场界噪声监测结果一览表 序号 点位 检测结果Leq[dB(A)] 2019.09.12 2019.09.13 昼间 夜间 昼间 夜间 1 东场界 54.4 43.2 54.3 43.7 2 南场界 53.9 43.6 54.1 43.9 3 西场界 54.4 44.3 53.8 44.5 4 北场界 53.8 44.8 54.4 44.8 由上表可知，各场界昼夜监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求（昼间55dB(A)，夜间45dB(A)），项目所在区域声环境质量现状较好。 5 土壤环境 本次评价引用《宁陵牧原农牧有限公司小王庄分场生猪养殖项目环境影响报告书》中河南冠宇环保科技有限公司于2019年09月13日的监测数据，引用点位位于已批复的拟建工程场区内，已批拟建工程尚未建设，土壤性质未发生改变，监测结果见表22。 表22 土壤环境现状监测统计及评价结果表 单位：mg/kg，pH除外 采样点名称 项目 pH 镉 砷 汞 铜 铅 铬 标准 6.5< pH≤7.5 ≤0.3 ≤30 ≤2.4 ≤100 ≤120 ≤200 沼液储存池深度0~0.2m处 监测值 6.77 0.21 20.9 1.43 30 35 196 标准指数 / 0.7 0.70 0.60 0.3 0.29 0.98 最大超标倍数 0 0 0 0 0 项目 锌 镍 氨氮 亚硝酸盐氮 硝酸盐氮 全氮 / 标准 ≤250 ≤100 / / / / / 监测值 144 41 70.5 54.8 161 712 / 标准指数 0.58 0.41 / / / / / 最大超标倍数 0 0 / / / / / 养殖区深度0~0.2m处 项目 pH 镉 砷 汞 铜 铅 铬 标准 6.5< pH≤7.5 ≤0.3 ≤30 ≤2.4 ≤100 ≤120 ≤200 监测值 6.71 0.20 21.5 1.10 32 38 184 标准指数 / 0.67 0.72 0.46 0.32 0.32 0.92 最大超标倍数 / 0 0 0 0 0 0 项 锌 镍 氨氮 亚硝酸盐氮 硝酸盐氮 全氮 / 标准 ≤250 ≤100 / / / / / 监测值 155 45 67.6 70.1 197 600 / 标准指数 0.62 0.45 / / / / / 最大超标倍数 0 0 / / / / / 固粪处理区深度0~0.2m处 项目 pH 镉 砷 汞 铜 铅 铬 标 6.5< pH≤7.5 ≤0.3 ≤30 ≤2.4 ≤100 ≤120 ≤200 监测值 6.74 0.19 20.2 1.22 33 38 191 标准指数 / 0.63 0.68 0.51 0.33 0.32 0.96 最大超标倍数 / 0 0 0 0 0 0 项目 锌 镍 氨氮 亚硝酸盐氮 硝酸盐氮 全氮 / 标准 ≤250 ≤100 / / / / / 监测值 150 43 69.0 113 70.1 668 / 标准指数 0.6 0.43 / / / / / 最大超标倍数 0 0 / / / / / 由表可知，各监测点位各项因子均能满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1 大气环境保护目标 扩建工程场界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地 区中人群较集中的区域等保护目标。 2 声环境保护目标 项目场界外50m范围内没有声环境保护目标。 3 地下水环境 扩建工程场界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4 生态环境 扩建工程在宁陵牧原农牧有限公司小王庄分场现有场区内无害化处理区进行建设，未新增用地。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1 废气 施工期：施工过程产生的施工粉尘废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2“无组织排放监控浓度限值”，颗粒物1.0mg/m3。 运营期：预碎、化制烘干等工序恶臭废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值。锅炉燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1燃气锅炉大气污染物排放限值。 （1）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 污染物名称 无组织排放监控点浓度限值mg/m3 NH3 1.5 H2S 0.06 臭气浓度 20（无量纲） （2）《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1燃气锅炉大气污染物排放限值 污染物 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 最高允许浓度 5 mg/m3 10mg/m3 30mg/m3 排气筒高度 8m 2 废水 扩建工程软水制备尾水用于场区内洒水降尘，不外排，车辆冲洗废水、无害化车间及设备冲洗废水、冷却系统废水、除臭废水，化制冷凝废水经无害化处理区收集隔油池收集处理后，会同经化粪池处理后的生活污水，利用已批复的拟建工程黑膜沼气池进行处理，沼液消纳区农田施肥，不外排。 3 噪声 运营期场界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准（即昼间≤55dB（A）、夜间≤45dB（A））。 施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（即昼间边界噪声≤70dB（A）、夜间边界噪声≤55dB（A））。 4 固废 固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB18599 -2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 已批复拟建工程的废水经沼气化处理后，沼液用于农田施肥，全部综合利用，无废水总量控制指标；产生的沼气净化后用于职工食堂、职工洗浴，剩余部分火炬燃烧放空，环评报告中核定废气总量控制指标为SO2排放量为0.0013t/a，NOx排放量为0.036t/a。 扩建工程软水制备尾水用于场区内洒水降尘，不外排，车辆冲洗废水、车间及设备冲洗废水、冷却系统废水、除臭废水，化制冷凝水经无害化处理区收集隔油池处理后，利用已批复拟建工程的黑膜沼气池进行处理，沼液消纳区农田施肥，无废水总量控制指标。 新建锅炉采用“低氮燃烧+烟气循环”技术，扩建工程产生的废气中SO2排放量为0.178t/a，NOx排放量为0.581t/a。 已批复的拟建工程和扩建项目完工后，剩余的沼气净化后均用于锅炉，不再用于火炬燃烧放空，火炬作为应急措施，原环评批复总量为SO2：0.0013t/a，NOx：0.036t/a。则全场总量控制指标为SO2：0.178t/a，NOx：0.581t/a，扩建完成后全场较原环评新增总量为SO2：0.1767t/a，NOx：0.545t/a。 因2019年区域中PM10、PM2.5年平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，新增排放量需执行倍量替代政策，则本项目NOx需要替代量为1.09t/a。 评价建议从2016年燃煤锅炉淘汰减排项目中的宁陵县盛源复合板有限公司减排量（二氧化硫4.1t/a、氮氧化物0.9t/a）及宁陵县清然洗浴中心减排量（二氧化硫1.2t/a、氮氧化物0.3t/a）中列支氮氧化物1.09t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1 施工扬尘 扩建工程施工对象主要为无害化处理区的建设和设备安装。施工扬尘主要为土方和建材运输、原料堆放、装卸等过程。汽车运输主要是钢材、彩钢瓦等，运输扬尘量很小，对周围环境影响较小。 为降低扬尘对周围环境产生的危害，保护项目区及周边大气环境，且根据《关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办【2021】8号）及《商丘市污染防治攻坚战办公室<关于印发商丘市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知>》（商环攻办[2021]20号）相关要求，评价建议建设单位在施工期间具体做到以下几方面： a、施工工地开工前必须做到“六个到位”，即“审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位”； b、强化工地扬尘污染防治。严格落实施工工地“六个百分之百”，即施工现场100%围挡、物料堆放100%覆盖、裸露地面100%绿化或覆盖、进出车辆100%冲洗、拆除和土方作业100%喷淋、渣土运输车辆100%封闭； c、不在施工工地现场搅拌混凝土、现场配置砂浆； d、建筑工地四周围挡及塔吊上要安置喷淋装置，并建议安装在线监测和视频监控，与当地环保部门联网； e、在施工现场出入口公示扬尘污染控制措施、施工现场负责人、环保监督员、举报电话等信息； f、施工单位应根据天气对施工道路、施工现场、材料堆放场等及时洒水降尘，尽量避免在风速较大的时间内施工； g、施工完毕后必须对施工现场进行彻底清扫，减少工程遗土。 经采取以上施工工地扬尘控制措施后，产生扬尘对周围空气环境影响较小。 （2）施工机械及运输车辆尾气 施工期间燃油机械设备较多，且一般采用柴油作为动力。燃柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等尾气排放量及污染物含量均较燃汽油车辆高，作业时会产生一些废气，其主要污染物为NOx、CO和THC。施工机械燃料以轻质柴油为主，燃油机械在使用轻质柴油时，燃烧废气中NOx、CO和THC排放量较少，且项目施工场地大、施工周期较短，施工期间施工机械布设较分散，产生的污染物经自然扩散浓度很小，对周围大气环境影响较小。 为了进一步改善环境空气质量，有效控制施工机械、车辆尾气污染，评价建议选用低能耗、低污染排放的施工机械，对于排放尾气较多的安装尾气净化器，使排放达标，加强施工机械、车辆的管理和维修保养，减少因机械、车辆状况不佳造成的污染。经采取以上措施后，施工机械、车辆尾气对周边环境空气影响较小。 评价认为，切实落实好上述扬尘及尾气治理措施，可最大程度减缓施工扬尘、施工机械废气及施工运输车辆尾气对周边环境的影响，并且施工期的环境影响是暂时的，随着施工期的结束，该影响随之消失，不会对大气环境造成长远影响。 2 施工废水 施工期废水主要来自建筑材料冲洗的泥浆废水、各种机械含油废水及施工人员生活污水。 泥浆废水及设备车辆的冲洗水：设沉淀池收集后部分回用，少量泼洒场地，对环境影响很小。 施工人员的生活污水：施工期设免水冲洗厕所，产生的生活污水经临时化粪池处理后由附近村民运走堆肥。 采取以上措施后，扩建工程施工期对地表水的影响很小。 3 施工噪声 （1）噪声源 尽管扩建工程使用搅拌好的商品混凝土，但施工期仍将使用大量的施工作业设备和机械，主要有前斗装卸机、混凝土泵、起重机等，因而不可避免地产生建筑施工噪声。这些声源具有噪声高、无规则等特点。 经类比调查，常用施工机械在作业时的噪声范围见表23。 表23 施工各阶段噪声源及其声功率级 施工阶段 主要噪声源 声功率级dB(A) 土石方阶段 挖掘机等 100~110 结构阶段 混凝土振捣棒 95~105 装修阶段 无长时间操作的偶发声源 85~90 （2）预测模式 施工期间施工机械产生的噪声对环境的影响可采用点源预测模式计算，预测公式噪声传播衰减模式为： LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB(A) LA（r0）—距声源r0处的A声级，dB(A) r—预测点距噪声源距离，m r0—距噪声源的参照距离，m （3）评价标准 采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），昼间70 dB(A)、夜间55 dB(A)。 （4）预测结果及评价 各施工阶段主要噪声源在不同距离处的平均等效声级计算结果详见表24。 表24 施工各阶段噪声在不同距离的平均等效声级 单位：dB(A) 施工阶段 主要噪声源 声功率级 距声源距离 60m 100m 200m 570m 土石方阶段 推土机、挖掘机等 100~110 64~74 60~70 54~64 52~5 结构阶段 混凝土振捣棒 95~105 59~69 55~65 49~59 47~50 装修阶段 无长时间操作的偶发声源 85~90 49~74 45~50 39~44 37~35 从上表可以看出，在施工现场100m范围内，各施工阶段均可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间噪声限值。 施工期高噪声设备持续时间较短，施工期的噪声对周围环境的影响只是暂时的，会随施工期的结束而结束。为确保施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，要求施工单位施工期合理布置高噪施工设备，禁止施工单位夜间施工。评价建议在施工期采取以下措施： ①合理布置施工现场，应尽量避免在施工现场的同一地点安排大量的高噪声设备。 ②降低设备声级，采用较先进、噪声较低的施工设备；固定机械设备与挖土、运土设备如挖土机、推土机等，可通过排气管加装消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级；暂时不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并较少鸣笛。 ③对于位置相对固定的机械设备，能设在隔声棚内操作的尽量进入隔声棚，隔声棚的高度应超过设备1.5m以上，顶部采用双层石棉瓦加盖；对不能入棚的机械设备，可适当建立单面声屏障，声屏障可采用砖石料、混凝土、木材、金属、轻型多孔吸声复合材料建造，当采用木材和多口吸声材料时，应作防火、防腐处理。 ④减少人为噪声，模板、支架拆卸过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪音；尽量减少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声。 ⑤合理安排施工时间，禁止施工单位夜间施工。 扩建工程仅在昼间施工，各施工机械位置布置200m范围内无噪声敏感点，因此施工噪声可满足场界噪声限值。尽管施工噪声对环境产生一定的不利影响，但是施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。 4 施工期固体废物 项目场地较为平整，挖填方平衡，无弃土产生，对周围环境产生的影响较小。施工期固废主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。建设单位将施工期所产生的废弃建材及时运出施工现场，建筑垃圾经分类收集后送相关企业综合利用；生活垃圾及时运往城市生活垃圾处理场。由于建设单位及时对施工过程中所产生的固体废物进行了处置，且处置措施比较得当，因此扩建工程施工期所产生的固体废物不会对环境造成太大的污染影响。 5 生态环境影响分析 扩建工程位于商丘市宁陵县阳驿乡小王庄村宁陵牧原农牧有限公司现有场区内，不新增用地，根据现场调查，项目地块现状主要为空地，无需要特殊保护的景观和植被。项目区域景观为较为常见的人工环境景观，随着施工期结束，营运期地表硬化、加强绿化，可对改善区域景观起到积极作用。 6 施工期环境影响分析小结 项目施工期间，不可避免的会对项目地块及周边区域造成一定程度的影响。经采取合理措施后，项目施工期对周边环境的影响可以得到有效控制。项目施工期对环境的影响均是暂时和可逆的，施工期结束后，经采取有效恢复补偿措施，其影响消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1 废气 项目废气主要为预碎、化制烘干等工序恶臭废气、锅炉燃烧废气。 1.1 无害化处理恶臭气体 项目化制、烘干过程通过锅炉蒸汽对物料进行间接加热，化制、烘干温度是140℃。病死畜禽尸体所含水分大部分在化制、烘干过程中以水蒸汽的形式排出。动物油脂的沸点一般为182℃，高于化制最低烘干温度，动物油脂为多种脂肪酸的混合物，各成分的沸点高低不同，在化制烘干过程中原固体内油脂沸点较低的成分会以气体形式随着蒸发出的水蒸汽带走，因此排出的气体组分中含有一定的油脂成分；同时，化制过程中动物尸体中的氮和硫还原形成恶臭气体随之挥发出来；动物尸体破碎过程中会挥发恶臭气体；化制烘干物料固液分离（压榨）工序也挥发一定量的含油脂成分的水蒸汽。 工艺废气中所含恶臭污染物中绝大部分是有机物，只有NH3和H2S等少数成分是无机化合物，根据《疫病动物无害化处置过程恶臭气体生物除臭实验研究》（华南理工大学硕士论文，2013）中恶臭中的氨和硫化氢占总成分的95%，因此本次评价无害化处理恶臭污染物仅针对NH3和H2S评价。经分析，扩建工程无害化处理废气排放情况如下： 表25 扩建工程废气排放情况 无组织排放源 主要污染物 排放量（kg/h） 无组织排放源特征 长×宽×高 无害化处理车间 NH3 0.015 54.48×20.48×4.5 H2S 0.0056 源强核算过程： 宁陵牧原农牧有限公司阳驿西分场无害化处理区采用预碎-高温化制工艺-榨油-离心分离工艺，本次扩建工程无害化处理工艺与宁陵牧原农牧有限公司阳驿西分场相同，无害化处理过程产生臭气的主要单元为预碎、高温化制、榨油、离心分离等工段，因此本工程废气源强可进行类比。宁陵牧原农牧有限公司阳驿西分场无害化处理区化制废气冷凝后与预碎工段、榨油、离心分离工段产生的废气通过密闭管道收集后送至“微生物降解除臭”装置处理，最终经排气筒排放。 本次评价引用《宁陵牧原农牧有限公司阳驿西年出栏10万头生猪养殖项目竣工环境保护验收调查报告》中2020年7月4日-5日对该场区无害化处理区（规模为10t/批次）进口及排气筒出口恶臭废气污染源的监测数据，其监测工况为90%时，阳驿西分场无害化处理区有组织废气产生量为NH3 0.09kg/h，H2S：0.0337kg/h，臭气浓度3750，因此计算可知该场满负荷运行时无害化废气产生量为NH30.1kg/h，H2S：0.037kg/h，臭气浓度4167。 扩建工程无害化处理规模为10t/批次，考虑最不利情况经类比计算，扩建工程一批满负荷运行时废气产生量为NH30.1kg/h（0.657t/a），H2S：0.037kg/h（0.243t/a），臭气浓度4167。 扩建工程预碎机、高温化制机、榨油机、离心机在运行过程中均为全密闭状态，由管道连接排气口收集处理过程中产生的废气，化制烘干产生的高温废气经密闭管道收集后进入冷凝系统，将物料蒸汽冷凝为含污冷凝水，该部分废水经污水管网排入现有工程污水处理站；预碎、榨油这些车间废气经过喷淋+吸附过滤装置处理后排放。喷淋+吸附过滤除臭装置去除效率可达到85%，处理后排放量为NH30.015kg/h（0.0986t/a），H2S：0.0056kg/h、（0.0368t/a），均为无组织排放。 1.1.1 治理措施可行性分析 （1）除臭工艺比选 除臭工艺主要包括水、酸/碱等化学喷淋吸收、低温等离子氧化、臭氧/紫外光催化氧化、生物除臭、活性炭、沸石、植物精油、熟堆肥等吸附除臭、化学除臭剂喷雾掩盖等。几种除臭工艺比选情况见下表。 表26 除臭工艺比选 项目 植物提取液除臭 吸附除臭 化学洗涤 除臭 氧化除臭 生物除臭 适用范围 低浓度臭气或作为其它除臭工艺的补充环节 低浓度臭气或作为其它除臭工艺的补充环节 中高浓度、臭 气量较大的臭气 中低浓度、臭 气量较大的臭气 各种臭气 除臭效果及稳定性 较好，稳定 较好，相对稳 定 与药液不反应的臭气较难去除 对氨去除效果不佳 气温低时效果较差，臭气成分中水溶性或生物降解性较差时效率不高 运行管理要求 方便，无特殊 要求 活性炭需要更换 补充药剂；产生废水 设备维护量大 稳定微生物生长的pH、温度等条件 投资水平 较低 较高 中等 较高 较高 运行成本 高 较高 较高 较高 较低 占地面积 小 较小 较大 较小 适中 通过上述比较可知，对于末端除臭，考虑到运行成本及处理效果等综合因素，本次工程考虑采用组合除臭的形式，拟安装喷淋+吸附过滤除臭装置，采用喷淋+吸附+生物降解的三级除臭工艺，可使恶臭气体稳定有效去除。 （2）吸附过滤除臭装置构成及除臭原理 除臭装置构成： 过滤球无规则排列且疏松多孔结构，能与臭气进行充分接触，高效拦截吸附的作用；同时过滤球可充当载体，在循环水中添加具有除臭作用的专用生物菌剂，用于臭气处理的微生物为除臭系统的核心部分，微生物的质量直接决定了除臭效果必须掌握了相关微生物菌种分析技术和研究设备才能根据臭气成分培育出相应的菌种对致臭物质进行吸附降解，否则难以保证除臭效果。除臭装置所采用的微生物菌种包括分别针对不同恶臭成份的功能性菌类，均为特别分离或富集筛选获得。 基本原理： 污染物去除的实质是填料的吸附及微生物降解原理同时作用，微生物以臭气作为营养物质，通过微生物的生理代谢将臭味物质加以吸收、代谢及利用。这一过程是微生物的相互协调的过程，比较复杂 它由物理、化学、物理化学以及生物化学反应所组成。 根据建设单位提供环保设施技术资料，吸附材料吸附量为3550g/m2，过滤材料密度为260g/m2，可有效去除恶臭气体。 生物除臭可以表达为：污染物+ O2→细胞代谢物+ CO2 + H2O 污染物的转化机理可用下图表示： 生物除臭过程： 微生物除臭是利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能，对臭气进行处理的一种工艺。主要过程如下：通过收集管道，抽风机将臭气收集到除臭装置，臭气经过加湿后，经过微生物的吸附、吸收和降解，将臭气成分去除。 ①臭气同水接触并溶解到水中； ②水溶液中的恶臭成分被微生物吸附、吸收，恶臭成分从水中转移至微生物体内； ③进入微生物细胞的恶臭成分作为营养物质为微生物所分解、利用，从而使污染物得以去除。 由原理可知扩建工程安装吸附过滤除臭装置主要原理为“吸附材料吸附+微生物降解除臭”，本次评价参考建设单位委托河南松筠检测技术有限公司于2020年7月4日-5日对宁陵牧原农牧有限公司阳驿西分场无害化处理区“微生物降解除臭装置”进口及排气筒出口恶臭废气污染源的监测数据计算可知，除臭装置对NH3的处理效率为76.17%~82.5%，H2S的处理效率为73.97%~77.44%，此外考虑到吸附材料的吸附作用，本次评价吸附过滤除臭装置处理效率按保守估计80%计，喷淋+吸附过滤除臭装置去除效率以85%计，因此采取“喷淋+吸附过滤除臭”的方法技术可行。 1.2 锅炉废气 根据企业提供的资料，扩建工程新建4t/h的沼气/天然气两用锅炉为化制机提供蒸汽供热。扩建工程锅炉为沼气/天然气两用蒸汽锅炉，优先采用小王庄分场现有黑膜沼气池产生的沼气（CNG），沼气量不足采用储罐的液化天然气（LNG）（30m3）。已批拟建工程全年产生沼气量为75300m3，其中食堂炊事燃料用量为4380m3，员工洗浴用量为37843.2m3，剩余沼气量为33076.8m3，经查阅相关资料，产生1t蒸汽需要的沼气量约为85m3，则剩余沼气量可提供389.1t蒸汽。经查阅相关资料，产生1t蒸汽需要的燃气量约为80m3，则锅炉天然气用量约为196.62万m3/a。 锅炉预计运行时间按日运行18小时、年运行365天计，其中剩余沼气量可供锅炉使用103h。根据项目的沼气特性，烟气产生系数为8.914m3/m3沼气，则本次工程烟气产生量为29.48万m3。经查阅相关资料，燃烧1万立方沼气，烟尘产生量为0.4kg，则剩余沼气燃烧废气中烟尘产生浓度、产生速率、产生量分别为4.4mg/m3、0.013kg/h、0.0013t/a；沼气中H2S含量为0.034%（V%），沼气通过脱硫处理后H2S去除率可达到95%以上，按95%计，根据S元素平衡，脱硫后的剩余沼气燃烧废气中SO2产生浓度、产生速率、产生量分别为4.4mg/m3、0.013kg/h、0.0013t/a；根据《2006年全国氮氧化物排放统计技术要求》，沼气燃烧过程NOX排放系数为5.0kg/108kJ，沼气的发热值为21524kJ/m3，则本次工程NOX产生浓度、产生速率、产生量分别为120.7mg/m3、0.35kg/h、0.036t/a。项目锅炉采用“低氮燃烧+烟气循环”技术，NOX去除率按80%计，则锅炉燃烧沼气污染物烟尘排放浓度、排放速率、排放量分别为4.4mg/m3、0.013kg/h、0.0013t/a；SO2排放浓度、排放速率、排放量为4.4mg/m3、0.013kg/h、0.0013t/a；NOX排放浓度、排放速率、排放量分别为24.4mg/m3、0.07kg/h、0.0072t/a。 参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（试用版），每燃烧10000立方米天然气产生107753标立方米的废气，则扩建工程锅炉燃烧天然气废气产生量为2118.6万m3/a，2447.3m3/h。 项目锅炉采用“低氮燃烧+烟气循环”技术，根据《污染源强核算技术指南 锅炉》（HJ991—2018），扩建工程锅炉与拉多美（宁陵）化肥有限公司年产30万吨复合肥生产线及锅炉改造项目（一期）锅炉情况如表27，符合类比法要求，因此扩建工程锅炉燃烧天然气废气污染物产生源强采用类比法计算。 表27 扩建工程锅炉与拉多美（宁陵）化肥有限公司年产30万吨复合肥生产线及锅炉改造项目（一期）锅炉情况对比表 《污染源强核算技术指南 锅炉》（HJ991—2018）类比法原则 拉多美（宁陵）化肥有限公司年产30万吨复合肥生产线及锅炉改造项目（一期）锅炉 扩建工程 锅炉 相符性 1 燃料、辅料、副产物类型相同（原则上成分差异不超过20%） 锅炉燃料为天然气 锅炉燃料为天然气 相同 2 锅炉类型和规模等级相同（原则上规模差异不超过30%） 规模为4t/h 规模为4t/h 相同 3 污染物控制措施相似，且污染物设计脱出效率不低于类别对象脱出效率。 采用 “低氮燃烧+烟气循环”技术 采用“低氮燃烧+烟气循环”技术 相同 参照《拉多美（宁陵）化肥有限公司年产30万吨复合肥生产线及锅炉改造项目（一期）验收检测报告》中河南鼎泰检测技术有限公司于2020.8.3~2020.8.4对天然气锅炉出口的监测数据，其锅炉废气源强如下： 拉多美（宁陵）化肥有限公司年产30万吨复合肥生产线及锅炉改造项目（一期）锅炉采用“低氮燃烧+烟气循环”技术后，天然气锅炉烟囱出口污染物最大浓度为折算后颗粒物4.6mg/m3；SO28.3mg/m3；NOx27.1mg/m3。因此扩建工程锅炉燃烧天然气废气排放情况见下表。 表28 锅炉燃烧天然气废气排放情况一览表 污染 源 污染物 排放情况 采用 技术 排放特性 mg/m3 kg/h t/a 高度/内径 温度/频次 燃气 锅炉 废气量 2447.3m3/h 低氮燃烧+烟气循环 12m/0.2m 100℃/8760h 颗粒物 4.6 0.011 0.099 SO2 8.3 0.020 0.178 NOx 27.1 0.066 0.581 综上可得，锅炉废气烟气量为2116.8万m3，锅炉烟囱出口污染物最大浓度为颗粒物4.6mg/m3，二氧化硫8.3mg/m3，氮氧化物27.1mg/m3。满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1燃气锅炉大气污染物排放限值（颗粒物5mg/m3，二氧化硫浓度为10mg/m3，氮氧化物浓度为30mg/m3）。 1.3 废气排放的环境影响 扩建工程无组织排放源为无害化处理车间，为矩形面源。面源排放参数一览表见表29。 表29 扩建工程正常工况下面源参数表 编号 名称 面源各顶点坐标/m 面源海拔高度/m 面源有效排放高度/m 年排放小时数（h） 排放工况 污染物排放速率（kg/h） x y NH3 H2S 1 无害化处理车间 21 30 58 4.5 6570 18h/d 0.015 0.0056 18 4 98 -9 102 16 注：均以无害化处理区左下角边界为原点。 由《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的估算模式计算无组织废气在厂界处最大浓度贡献值见下表： 表30 无害化处理车间污染物排放在场界处浓度预测结果 点位 NH3 H2S 扩建工程贡献浓度mg/m3 标准值mg/m3 扩建工程贡献浓度mg/m3 标准值mg/m3 东场界 0.01035 1.5 0.00384 0.06 南场界 0.01102 0.00401 西场界 0.01253 0.00468 北场界 0.01186 0.00434 由上表可知，扩建工程建成后无害化处理车间无组织污染源排放的氨和硫化氢在场界的小时浓度贡献值满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准要求。 1.4 非正常工况 扩建工程的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即吸附过滤除臭装置生物降解能力及吸附材料吸附能力降低，本次评价按非正常工况废气处理效率减半，即42.5%计，则其非正常工况下排放情况如表31所示。 表31 扩建工程废气非正常排放参数表 非正常排放源 非正常排放原因 污染物 非正常排放速率/（kg/h） 单次持续时间/h 排放情况 kg/次 年发生频次/次 无害化处理区除臭措施 环保设施发生故障，效率降低 NH3 0.0575 0.5h 0.0288 1次 H2S 0.0213 0.5h 0.0106 1次 由此可见，非正常工况下废气污染物排放量增加，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。 为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行。 ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 ④生产加工前，除臭装置开启，关闭无害化处理设备一段时间后再关闭除臭装置，不存在恶臭气体突然排放的情况。 1.5 废气排放量核算 表32 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 主要排放口 主要排放口合计 / / / / 一般排放口 1 DA001 颗粒物 4.6 0.011 0.099 SO2 8.3 0.020 0.178 NOx 27.1 0.066 0.581 有组织排放总计 有组织排放总计 颗粒物 0.099 SO2 0.178 NOx 0.581 表33 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放源 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量 /（t/a） 标准名称 浓度限值 /（μg/m3） 1 无害化处理区 预碎、化制烘干 NH3 1套“冷凝+喷淋+吸附过滤装置” 《恶臭污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表1二级 1.5 0.0986 H2S 0.06 0.0368 无组织排放总计 无组织排放总计 NH3 0.0986 H2S 0.0368 表34 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 颗粒物 0.099 2 SO2 0.178 3 NOx 0.581 4 NH3 0.0986 5 H2S 0.0368 1.6 监测要求 表35 有组织废气监测方案 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 DA001 颗粒物、SO2、NOx 每年一次 （委托有资质的监测单位） 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1燃气锅炉 表36 无组织废气监测方案 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 场界 氨、硫化氢、臭气浓度 每年一次 （委托有资质的监测单位） 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 2 废水 2.1 废水排放源强 扩建工程废水主要为锅炉软水制备过程产生的尾水、车辆冲洗废水、无害化车间及设备冲洗废水、除臭废水，化制冷凝废水和生活污水。 （1）软水制备过程产生的尾水 扩建工程新建1台4t/h的沼气/天然气两用锅炉为化制一体机提供蒸汽供热，锅炉每天工作约18h，每天产汽量为68.4t/d，间接为化制烘干工序提供热量，加热过程产生的蒸汽冷凝水返回锅炉房循环使用，循环过程损耗量约为循环量的2.09%，即1.43m3/d，因此扩建工程需要软水量为1.43m3/d，软水通过离子交换树脂法制备，制备效率为80%，则软水制备尾水产生量为135.05m3/a（0.37m3/d），属于清净下水，用于场区内洒水降尘。 （2）车辆冲洗废水 宁陵牧原农牧有限公司目前在宁陵境内已规划有22个养殖分场，全部建成后各分场的病死猪及母猪胎盘由各场区的密闭车辆运至本场区无害化处理区处理，考虑到将来扩建的计划，本次评价密闭车辆按每天36辆计，根据企业提供资料及参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-201）中汽车冲洗用水量定额，载重汽车--高压水枪冲洗用水量为80~120L/辆·次，本次评价取平均值100L/辆·次，则密闭装猪车冲洗用水量为3.6m3/d、1314m3/a，排污系数取0.8，则设备清洗废水量约2.88m3/d、1051.2m3/a。主要污染物产生浓度分别为COD 1000mg/L、BOD5 450mg/L、SS 800mg/L、NH3-N 50mg/L。 （3）无害化车间及设备冲洗废水 营运期每天无害化处理工作结束后均需对无害化处理设备及车间进行清洗，扩建工程新增设备主要为化制机、输送机、提升机、榨油机、离心机等，用水量约1.2m3/d，排污系数取0.8，则设备清洗废水量约0.96m3/d、350.4m3/a。该部分废水中有机物浓度高，杂质多，并带有明显的臭味及大量的细菌、大肠杆菌等污染物，且废水产生量与工作时间、设备排水、换水有关，因此水量、水质变化较大。废水水质与屠宰废水水质类似，评价类比国内同行业屠宰废水水质，主要污染物产生浓度分别为COD2500mg/L、BOD51200mg/L、SS 1300mg/L、NH3-N100mg/L、动植物油500mg/L。 （4）除臭废水 项目无害化除臭装置工艺为喷淋+吸附过滤除臭，喷淋水循环使用，定期补充且15天更换一次。除臭废水产生量为240.9m3/a（合0.86m3/d）。根据牧原公司内部检测资料，废水中主要污染物产生浓度COD1200mg/L、BOD5600mg/L、SS600mg/L、NH3-N90mg/L。 （5）化制冷凝废水 场区病死猪经高温化制无害化处理，容器内温度≥140℃，高温热蒸汽经设备内部冷凝、杀菌和过滤后排出。由于高温化制过程中不需加入水，蒸汽为间接加热，则化制冷凝水主要为病死猪体内的水分等。该部分废水由水蒸汽形式进入废气冷凝器冷凝，水蒸汽经冷凝后排入无害化区收集隔油池，最终进入已批复的拟建工程黑膜沼气池处理。 猪油的沸点一般为182℃，高于化制烘干温度，但猪油为混合物，各成分的沸点高低不同，在化制烘干过程中猪体内油脂沸点较低的成分会成为气体形式与恶臭气体随着蒸发出的水蒸汽带出，因此该部分废水中含有一定的油分。 根据猪体成分相关资料调查，猪体水分约占70%左右，无害化处理后降至10%左右，本次扩建公共无害化处理能力为30t/d，则该部分废水水量为20m3/d，7300m3/a，根据牧原公司内部检测分析报告，冷凝废水各污染物浓度为COD 3400mg/L、BOD5 2600mg/L、SS 545.3mg/L、NH3-N425.7mg/L、动植物油1000 mg/L。 （6）职工生活污水 生活污水产生量按生活用水总量的80%计，则项目生活污水产生量为0.96m3/d、350.4m3/a。生活污水主要污染物浓度为COD300mg/L、BOD5180mg/L、SS250mg/L、NH3-N 30mg/L、动植物油20mg/L。扩建工程新建1座容积为15m3的化粪池，生活污水经化粪池处理后，再经已批复的拟建工程的黑膜沼气池厌氧发酵，处理后在施肥期作为农肥施用于已批拟建工程沼液消纳区农田。 扩建工程软水制备尾水用于场区洒水降尘，其他生产废水产生量为24.5m3/d，8942.5m3/a；生活污水产生量为0.96m3/d，350.4m3/a，扩建工程废水污染物产排情况见表37。 表37 扩建工程废水污染物产排情况一览表 污染源名称 水量 污染物名称 污染物产生情况 污染治理措施 污染物排放情况 排放去向 浓度（mg/L） 产生量t/a 浓度（mg/L） 排放量t/a 车辆冲洗废水 1314m3/a COD 1000 1.314 / 1000 1.314 无害化处理区收集隔油池 SS 800 1.0512 800 1.0512 氨氮 50 0.0657 50 0.0657 BOD5 450 0.5913 450 0.5913 无害化车间及设备冲洗废水 350.4m3/a COD 2500 0.876 / 2500 0.876 无害化处理区收集隔油池 BOD5 1200 0.4205 1200 0.4205 SS 1300 0.4555 1300 0.4555 氨氮 100 0.0350 100 0.0350 动植物油 500 0.1752 500 0.1752 除臭废水 240.9m3/a COD 1200 0.2891 / 1200 0.2891 无害化处理区收集隔油池 BOD5 600 0.1445 600 0.1445 SS 600 0.1445 600 0.1445 氨氮 90 0.0217 90 0.0217 化制冷凝废水 7300m3/a COD 3400 24.82 / 3400 24.82 无害化处理区收集隔油池 SS 545.3 3.9807 545.3 3.9807 氨氮 425.7 3.1076 425.7 3.1076 BOD5 2600 18.98 2600 18.98 动植物油 1000 7.3 1000 7.3 生活污水 350.4m3/a COD 300 0.1051 化粪池 300 0.1051 黑膜沼气池 BOD5 180 0.0631 180 0.0631 SS 250 0.0876 250 0.0876 氨氮 30 0.0105 30 0.0105 动植物油 20 0.007 20 0.007 收集隔油池 8942.5m3/a COD 3052.74 27.2991 收集隔油池，去除75%的动植物油 3052.74 27.2991 黑膜沼气池 BOD5 2251.75 20.1363 2251.75 20.1363 SS 629.77 5.6317 629.77 5.6317 氨氮 361.20 3.23 361.20 3.23 动植物油 835.92 7.4752 209.98 1.8688 扩建工程废水总排口 9292.9m3/a COD 2948.94 27.4042 经已批复的拟建工程黑膜沼气池处理后排入沼液储存池内在施肥期作为农肥施用 0 0 / BOD5 2173.64 20.1994 0 0 SS 615.45 5.7193 0 0 氨氮 348.71 3.2405 0 0 动植物油 201.85 1.8758 0 0 2.2 废水污染防治措施 扩建工程软水制备尾水用于场区洒水降尘，其他生产废水产生量为24.5m3/d，8942.5 m3/a；生活污水产生量为0.96m3/d，350.4m3/a。其他生产废水进入无害化处理区收集隔油池处理后，会同经化粪池处理后的生活污水，依托已批复的拟建工程黑膜沼气池处理，经过厌氧发酵处理后通过沼液管道排入沼液储存池内。沼液在耕作施肥期用于配套消纳地进行综合利用，在非施肥期在场内沼液储存池中暂存，不外排。 2.2.1 工艺介绍 黑膜沼气池（HDPE膜）工艺：黑膜（HDPE膜）沼气池是一种集发酵、贮气、储液于一体的超大型沼气池，其粪污处理原理与其他厌氧生物处理过程一样，依靠厌氧菌的代谢功能，使有机底物得到降解并部分转化成沼气。是在开挖好的土方基础上，采用优质HDPE材料，由底膜和顶膜密封形成的全封闭厌氧反应器。在黑膜（HDPE膜）沼气池内，污水中的有机物在微生物作用下降解转化生成沼气，系统配置沼气净化和利用设施。黑膜（HDPE膜）沼气池容积大、深度较深，污水进入池内后，每天进水量相对较少，因此耐污水的冲击负荷强；加之黑膜沼气池顶部的沼气隔温和地埋式沼气池具有冬季相对恒温的特点，池内污水温度受外界影响较小，冬季不需保温。黑膜（HDPE膜）沼气池主体工程位于地面以下，顶部、底部用黑膜密封，和外界环境气温不流通，形成独特的小气候，保温效果良好。 2.2.2 污水设施处理效果分析 根据牧原公司提供的唐河牧原十场厌氧反应池（采用原环保部认定的干清粪养殖工艺，污水处理采用厌氧发酵（黑膜沼气池）工艺）进出水浓度实验数据，黑膜沼气池的废水处理效果见表38。 表38 牧原公司已运行养殖场沼气厌氧发酵废水处理效果 处理工段 主要污染物浓度（mg/L） 性状 水力停留时间 COD 黑膜沼气池进、出口 进水 14300~20300 红棕色，腐化程度较高，沼液异味小 35天 出水 2040~5040 去除率 71.7%~86.7% 由上表可知，黑膜沼气池的对污染物去除效率较高，本次扩建工程废水污染物与已批拟建工程黑膜沼气池进口污染物类型相同，水量为25.46m3/d，废水污染物浓度为COD2948.94mg/L、氨氮348.71mg/L、SS615.45mg/L、BOD52173.64mg/L、动植物油201.85mg/L；已批拟建工程黑膜沼气池进口最大废水量及污染物产生浓度为94.035m3/d，COD14598.52mg/L、氨氮1023.91mg/L、SS7583.30mg/L、BOD55842.37mg/L；扩建工程与现有工程废水混合后，黑膜沼气池进口废水量及污染物浓度为119.495m3/d，COD12399.72mg/L、氨氮880.05mg/L、SS6098.71mg/L、BOD55060.70mg/L、动植物油43.01mg/L。由此可知扩建工程进入黑膜沼气池对现有工程废水量及进口废水污染物的影响较小，不会影响其处理效率。 2.3 废水处理设施依托可行性分析 （1）收集隔油池规模可行性分析 本次扩建工程新建收集隔油池容积约102.24m3，主要去除废水中的动植物油。扩建工程生产废水产生量为25.46m3/d ，考虑废水处理的不稳定性及初期雨水的冲击影响，污水处理规模按照最大废水量的1.2倍计，则收集隔油池容积应不小于30.55m3，因此本次扩建工程新建收集隔油池规模可行。 （2）化粪池规模可行性分析 本次扩建工程新建化粪池容积约15m3，用于处理生活污水。扩建工程生活污水产生量为0.96m3/d ，考虑废水处理的不稳定性及初期雨水的冲击影响，污水处理规模按照最大废水量的1.2倍计，则化粪池容积应不小于1.152m3，因此本次扩建工程新建收集化粪池规模可行。 （3）已批拟建黑膜沼气池规模可行性分析 扩建工程软水制备尾水可直接用于项目场区的降尘，其他生产废水排放量为24.5m3/d、8942.5m3/a；生活污水产生量为0.96m3/d，350.4m3/a，其他生产废水进入无害化处理区收集隔油池处理后，会同经隔油池+化粪池处理后的生活污水，利用已批复的拟建工程黑膜沼气池进行处理。已批复的拟建工程配套建设黑膜沼气池1个，容积4300m3，配套建设沼液储存池1个，容积26000m3；收集池1个，总容积314m3。已批复的拟建工程夏季最大废水量为94.035m3/d，叠加扩建工程废水量后为119.495m3/d，已批复的拟建工程黑膜沼气池及配套沼液储存池满足扩建后项目需求。 3 营运期噪声 3.1 噪声源强及降噪措施 扩建工程营运期噪声主要为预碎设备、化制机、螺旋输送机、榨油机、锅炉等处理设备，源强值在75～90dB（A）之间。项目主要噪声设备及特征见表39。 表39 项目主要噪声设备特征及治理措施 单位：dB(A) 噪声源 位置 噪声源 数量（台） 单台声功率级dB(A) 降噪措施 降噪后单台声功率级dB(A) 无害化处理车间 化制机 1 85 基础减振、厂房隔声 65 出料螺旋输送机 1 80 60 上料螺旋输送机 1 80 60 预碎设备 1 80 60 螺旋榨油机 1 90 70 加热搅拌罐 1 75 55 卧式离心机 1 90 70 油品导输泵 1 90 70 榨油机出料输送机 1 85 65 真空泵站 1 90 70 冷却塔 1 85 65 生产设备均放置于无害化处理车间内，门窗密闭，综合隔声量可达20dB(A) 以上。 3.2 噪声影响及达标分析 根据扩建工程主要高噪声设备的分布状况和车间外源强，计算出各声源对厂界的噪声贡献值，然后采用噪声叠加模式进行预测，公式如下： （1）项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式： 式中：Leqg——项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 （2）点声源的几何发散衰减 式中Lp(r)、Lp(r0)分别是距声源r、r0处的A声级值。 扩建工程无害化处理区全天工作，因此现状背景值按夜间背景值计算，噪声源对项目各场界及敏感点噪声影响预测结果见表40。 表40 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 厂界 噪声源 采取措施后声压级dB（A） 距离 （m） 贡献值 dB（A） 预测值 dB（A） 标准值 dB（A） 东 厂 界 化制机 65 359 13.9 26.3 夜间45 出料螺旋输送机 60 357 8.9 上料螺旋输送机 60 356 9.0 预碎设备 60 355 9.0 螺旋榨油机 70 354 19.0 加热搅拌罐 55 350 4.1 卧式离心机 70 356 19.0 油品导输泵 70 354 19.0 榨油机出料输送机 65 350 14.1 真空泵站 70 348 19.2 冷却塔 65 346 14.2 西 厂 界 化制机 65 34 34.4 44.7 出料螺旋输送机 60 35 29.1 上料螺旋输送机 60 36 28.9 预碎设备 60 37 28.6 螺旋榨油机 70 42 37.5 加热搅拌罐 55 37 23.6 卧式离心机 70 43 36.9 油品导输泵 70 46 36.7 榨油机出料输送机 65 38 33.4 真空泵站 70 46 36.7 冷却塔 65 40 33.0 南 厂 界 化制机 65 211 18.5 30.7 出料螺旋输送机 60 215 13.4 上料螺旋输送机 60 215 13.4 预碎设备 60 215 13.4 螺旋榨油机 70 215 23.4 加热搅拌罐 55 215 8.4 卧式离心机 70 215 23.4 油品导输泵 70 214 23.4 榨油机出料输送机 65 216 18.3 真空泵站 70 205 23.8 冷却塔 65 204 18.8 北 厂 界 化制机 65 48 31.4 43.9 出料螺旋输送机 60 45 26.9 上料螺旋输送机 60 46 26.7 预碎设备 60 44 27.1 螺旋榨油机 70 44 37.1 加热搅拌罐 55 45 21.9 卧式离心机 70 45 36.9 油品导输泵 70 45 36.9 榨油机出料输送机 65 45 31.9 真空泵站 70 52 35.7 冷却塔 65 53 30.5 采取基础减振、厂房隔声和距离衰减后，经预测各场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，且项目周围50米范围内无环境敏感目标，扩建工程噪声对周围环境影响较小。 3.3 噪声污染防治措施可行性分析 ①处理设备噪声源分散布置在无害化车间内，同时企业加强生产区域门窗的隔声性能。考虑到车间建筑门窗基本关闭情况，该车间的整体降噪能力可达20dB(A)以上。 ②真空泵站等高噪声设备，下方加装减振垫，配置消音箱，隔声量可达20dB(A)。 ③选用低噪声设备，从源头控制噪声。 以上噪声治理措施容易实施，技术成熟可靠，投资费用较少，在经济上是可行的。 3.4 噪声监测方案 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及各专题技术导则监测内容如下： 表41 噪声监测方案 监测点位 监测项目 监测频次 执行环境质量标准 厂界四周 昼夜等效A声级 每季度一次（委托有资质单位） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 4 固体废物 4.1 固体废物产生量 扩建工程营运期产生的固体废物主要为废离子交换树脂和废油脂、废吸附过滤材料、职工生活垃圾。 ①废弃离子交换树脂 项目软水制备过程中会产生废弃的离子交换树脂，离子交换树脂每两年更换一次，每次更换0.5t。根据《国家危险废物名录》（2021年版），扩建工程废离子交换树脂不属于危险废物，定期由水处理设备厂家回收用于树脂重生，更换时直接将废离子交换树脂回收，不在场区内存放。 ②废油脂 根据物料平衡核算数据，无害化处理过程废油脂产生量约为2.16t/d、788.4t/a，收集隔油池废油脂量为5.61t/a，废油脂总量为794.01 t/a，收集在储油罐内作为副产品定期外售。 ③废吸附过滤材料 扩建工程吸附过滤除臭装置（按吸附效率20%计）需定期更换过滤材料，扩建工程恶臭气体产生量为0.9t/a（NH3和H2S），排放量为0.1354t/a（NH3和H2S），根据建设单位提供环保设施技术资料，过滤材料吸附量为3550g/m3，过滤材料密度为260g/m3，扩建工程吸附过滤除臭装置吸附的恶臭气体量为0.18t/a，则过滤吸附材料的使用量为0.011t/a；根据建设单位提供环保设施技术资料（该吸附过滤除臭装置属于牧原集团专利产品），更换周期为5年，则吸附过滤材料的一次填充量为0.055t，每次更换0.055t，则吸附过滤除臭装置产生的废吸附过滤材料约0.055t/5a。废吸附材料定期在设备保养时更换，由厂家回收。 ④职工生活垃圾 项目劳动定员10人，年运行时间为365天，均在场区食宿，生活垃圾产生系数按0.5kg/d•人计，生活垃圾产生量合计1.825t/a，设置垃圾收集箱集中收集，交环卫部门统一处理。 综上所述，项目运行过程中产生的固体废物均进行了综合利用与合理处置，不会对周围环境造成二次污染，对外界环境影响较小。 5 地下水、土壤 5.1 主要污染途径 扩建工程为病死畜禽尸体集中无害化处理项目，根据项目工程分析，建设项目地下水、土壤环境影响源及影响因子识别见表42。 表42 扩建工程对地下水、土壤环境影响污染源、途径及影响因子识别表 污染源 工艺流程/节点 污染物类型 污染途径 全部污染物指标 特征因子 备注 无害化处理区废水 污水管道 废水 污染物 垂直入渗、地表漫流 COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油 COD、NH3-N 管道破裂 5.2 地下水、土壤环境影响分析 根据监测结果扩建工程污水管道一旦出现破裂，便会造成废水泄露，在此情况下，高浓度废水外排进入环境，可能对自然水体、土壤的环境质量造成不良影响，导致场内绿植死亡，甚至影响人群牲畜的健康。另外，废水通过渗透进入地下水环境，可能会污染场区和周边区域地下水。因此，扩建工程应重点做好事故防范和应急措施，杜绝污水处理系统事故运行。 根据项目土壤环境质量现状监测结果，项目所在场址周边各监测点位各项因子均能满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1 标准，表明区域土壤未受到污染，项目营运过程中，无害化处理区内除绿化用地外，均进行地面硬化防渗处理，因此产生的泄漏物料等污染物，不会直接与土壤接触下渗或随雨水外流污染土壤环境。 根据项目可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式扩建工程采取分区防渗的措施： （1）建设项目无害化处理车间、病死猪暂存间等基础采取有效的防渗措施，基础底层采用的防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2毫米厚的高密度聚乙烯，至少采用渗透系数≤10-10cm/s的2毫米厚的其它人工材料； （2）无害化处理区污水管网采取严格防渗处理，定期维护检修，避免废水的跑冒滴漏。 此外加强对现有危废暂存间的管理，定期检查，即使补涂防渗材料，保证暂存间防渗措施有效。因此，采取各类防治措施后，扩建工程对地下水、土壤环境的影响较小。 5.3 地下水、土壤跟踪监测计划 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境 》（HJ610-2016）中有关地下水环境监测与管理的相关规定，环评建议企业： （1）建立地下水环境监测管理体系，包括制定地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度、配备先进的监测仪器，以便及时发现问题，采取措施。 （2）跟踪监测计划应根据环境水文地质条件和建设项目特点设置跟踪监测点，跟踪监测点应明确与建设项目的位置关系，给出点位、坐标、井深、井结构、监测层位、监测因子及监测频率等相关参数。三级评价的建设项目，一般跟踪监测点数量不少于1个，应至少在建设项目场地下游布设1个。 （3）制定地下水环境跟踪与信息公开计划落实跟踪监测报告编制的责任主体，明确地下水环境跟踪监测报告的内容，主要包括建设项目所在场地及其影响区地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度。生产设备（扩建工程固粪处理区、污水处理站设备等）、管廊和管线（尿液、粪道、沼液管线）、贮存与运输装置、污染贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录。信息公开计划至少应包括建设项目特征因子的地下水环境监测值。 （4）制定地下水污染应急响应制度，明确污染状况下采取的控制措施、切断污染源的途径等。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中有关土壤环境监测与管理的相关规定，环评建议企业： （1）监测点位应布设在重点影响区和土壤环境敏感目标附近； （2）监测指标应选择建设项目特征因子； （3）评价工作等级为一级的建设项目一般每3年内开展1次监测工作，二级的每5年内开展1次； （4）三级的必要时可开展跟踪监测。 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819），扩建工程环境监测内容一览表见表43。 表43 环境监测内容一览表 项目 监测点位 监测内容 监测频次 地下水 依托现有工程地下水和土壤跟踪监测点位 水位、pH、K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数等 建议每年监测2次 土壤 场区北侧（无害化处理区东北侧）1眼 pH、镉、汞、铜、锌等重金属及氮、磷、钾、有机物等土壤养分、土壤含盐量等 建议每5年监测1次 *注：地下水监测井均采用现有农田灌溉井。 6 生态 扩建工程位于宁陵牧原农牧有限公司小王庄分场拟建的无害化处理区内，不涉及新增用地，不会对周边生态环境造成明显影响。 7 环境风险 7.1 评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）判定，扩建工程所涉及的危险物质主要是动物油脂和天然气。动物油脂主要成分是棕榈酸、硬脂酸的甘油三酸酯，根据判别标准识别动物油脂为可燃物质，最大储存量为36t，天然气为易燃易爆物质，场区使用沼气和罐装天然气（储罐容积为30m3，储存液态天然气，密度为0.45t/m3，最大储存储量为80%）。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表B.1突发环境事件风险物质及临界量，项目涉及的风险物质为天然气主要成分甲烷和动物油脂，天然气中甲烷的含量为85%。 表44 建设项目Q值确定表 序号 影响途径 危险物质名称 CAS号 最大存在总量qn/t 临界量Qn/t Q值 1 环境空气 甲烷 74-82-8 9.18 10 0.918 2 地下水、土壤 油脂 / 36 2500 0.0144 总计 0.9324 表45 风险评价工作等级划分表 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）评价工作等价划分要求，风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。 扩建工程涉及环境危险物质数量与临界值比值Q=0.9324<1，环境风险潜势为I；根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）风险评价工作等级划分表，扩建工程环境风险评价为开展简单分析。 7.2 评价范围确定 扩建工程环境风险评价为开展简单分析，《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中未对其风险评价范围提出要求。 7.3 环境风险评价 扩建工程环境风险潜势为I，可简单分析，主要危险物质的理化性质见下表。 表46 天然气理化性质一览表 基本 信息 中文名：天然气 英文名 ： Natural gas CAS号： 74-82-8 分子式：主要是C1-C4烃 分子量：根据组分确定 RTECS号：/ 危险货物编号：21007 UN编号： 1971 IMDG规则页码： 2147 理化 性质 外观与形状：无色无味气体 熔点：/ 沸点-160℃ 相对密度（水=1）0.45（液化） 最大爆炸压力（KPa）：680 溶解性：微溶于水 毒性及健康危害 侵入途径：吸入 健康危害：急性中毒时，可有头昏、头痛、乏力甚至昏迷，病程中可能出现精神症状，长期接触天然气可能出现神经衰弱综合征。 燃烧爆炸危险性 危险特性：与与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯发生剧烈反应。遇高热容器内压力增大，有开裂和爆炸的危险。 泄露处置：人员迅速撤离泄漏污染区，切断火源；救援人员戴自给式呼吸 器，切断气源；室内可强力通风。 储运：通过管道高压输送；低温液化（LNG），以液体的形式进行储存、运输；利用多孔介质的吸附作用储存；严禁烟火，生产现场使用防爆装置，管道应静电接地。 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳 稳定性：稳定 禁忌物：强氧化剂、卤素 灭火方法：紧急切断通向事故点的气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，冷却和保护尚未被烧毁的设备，使周围的可燃物与燃烧区隔离；对于液体天然气，应喷水保持储罐的冷却，但禁止水与液化天然气直接接触。采用干粉、泡沫或二氧化碳灭火器灭火。 表47 甲烷理化性质一览表 基本信息 中文名：甲烷 英文名：methane；Marsh gas CAS号：74-82-8 分子式：CH4 分子量：16.04 UN编号：1971 危险货物编号：21007 理化性质 外观与形状：无色无臭气体 熔点：-182.5℃ 相对密度（水=1）：0.42 相对密度（空气=1）：0.55 沸点：-161.5℃ 闪点：-188℃ 临界温度：-82.6℃ 溶解性 微溶于水，溶于乙醇、乙醚 毒性及健康危害 侵入途径：吸入 LD50： LC50： 稳定性：稳定 聚合危害：不聚合 健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速。若不及时脱离，可窒息死亡。 急救措施 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源，尽可能切断泄漏源。喷雾状水稀释、溶解。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 运输注意事项 采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光暴晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 储存注意事项 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放，切记混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 操作注意事项 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 急救措施 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 防护措施 工程控制：生产过程密闭，全面通风。 呼吸系统防护：一般情况下不需要特殊防护，但特殊情况下需佩戴自吸过滤式防毒面具。 身体防护：穿防静电工作服；手防护：戴一般作业的防护手套。眼防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触式可戴安全防护眼镜。 其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 7.3.1 风险防范措施 1、加强管理 制定完善的安全管理制度及岗位责任制度，将责任落实到个人；公司、技术人员、运输人员必须接受有关危险化学品的法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急知识的培训，并经考核合格，方可上岗作业；加强设备的维修、保养，定期检查。 2、建立抢险队伍准备防护用品 企业应组建应急事故处理抢险队，并经过严格的培训和演练。企业必须配备足够的应急物资和使用工具。 3、天然气泄漏事故防范措施 在燃气使用过程中，要运用先进的安全管理技术，制定完善的管理制度，全面落实岗位职责；在燃气工程设计时要充分考虑以下几方面的问题：工艺过程合理、正确选择生产设备和材料、设计留有余地或降额使用、装置结构形式要合理和方便使用和维修；配备安全防护装置，如防爆泄压装置、检测报警监控装置、安全隔离装置等；防止出现操作失误和违章作业，控制正常的生产条件，减少或杜绝人为操作所致的泄漏事故；加强检查和维修，发现泄漏要及时进行处理，以保证系统处于良好工作状态。 如发生天然气泄漏，迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处管理人员带自给正压时呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。 急救措施：皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 4、储油罐泄露风险防范措施 （1）储油罐布设无害化加工车间，与生活区保持足够距离，遵守防火设计规范要求，有应急救援设施和救援通道、应急疏散和避难场所； （2）罐区设计中考虑在储油罐区设置水消防系统、泡沫消防设施和火灾防护系统； （3）提高自动化水平，保证生产装置在优化和安全状态下进行操作，在可能产生泄漏油品的地方设置固定或携带式可燃气体检测器和报警系统；按不同性质分别建立事故预防系统、监测和检验系统以及公共报警系统； （4）从技术、工艺和管理三个方面入手，采取综合措施，预防油品意外泄漏事故； （5）提高操作管理水平，严防操作事故发生，尤其是在装、卸油和油泵开停车时，应严格遵守操作规程，避免水击事故发生； （6）储罐区严禁明火，用火必须办理用火证，设备操作、维护、检修作业必须使用不发火材料，工具并采取严密的安全防护措施； （7）储油罐与管道都必须作防静电、防雷接地设计；不允许贮罐、管道内部有与地绝缘金属体，防止静电积聚；严禁携带火种、严禁穿着带铁钉鞋、严禁无阻火装置机动车进入储油区； （8）一旦发生漏油事故，首先报警, 立即切断泄漏源，以最快的速度组织抢险。评价建议储罐四周设置围堰（0.3m），泄露后将收集的泄露油脂重新送至油水分离装置处理后再次回收； （9）无害化处理区共3个储油罐，一旦其中一个油罐发生火灾，另外两个油罐应立即用水冷却。 5、建议企业建立环境风险事故应急预案，并与当地的应急预案衔接，一旦出现事故可借助社会力量救援，使损失和对环境的污染降低到最低限度。 7.3.2 环境风险评价结论 综上所述，扩建工程在落实好风险防范措施的前提下，做好风险应急和风险管理后，可降低项目的事故风险发生概率，环境风险可以接受。 项目环境风险简单分析内容表见表48。 表48 环境风险简单分析内容表 建设项目名称 宁陵牧原农牧有限公司小王庄分场病死畜禽处理扩建项目 建设地点 （河南）省 （商丘）市 （/）区 （宁陵）县 （阳驿）乡 地理坐标 东经 115.20461082˚ 北纬 34.42461134˚ 主要危险物质及分布 主要风险物质为天然气和油脂，采用储油罐储存回收油脂，液化天然气储罐供气，不构成重大危险源。天然气为锅炉的燃料，天然气年使用量为196.62万m3。 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 天然气主要是泄露导致大气污染、土壤污染或者恶劣天气导致雨水污染地表水体，或者人为疏忽导致火灾，污染周边大气环境及人群健康；储油罐泄露导致土壤和地下水污染。 风险防范措施要求 加强管理，制定完善的安全管理制度及岗位责任制度，将责任落实到个人；企业应组建应急事故处理抢险队，并经过严格的培训和演练；在燃气使用过程中，要运用先进的安全管理技术，制定完善的管理制度，全面落实岗位职责；制定应急预案。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 本工程涉及到的危险性物料主要为天然气和油脂，天然气中甲烷最大储量为9.18t，油脂最大储量为36t；经计算，项目Q=0.9324＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，仅进行简单分析。 在采取相应的防渗漏、防火措施和事故应急预案等风险防范措施后，扩建工程环境风险是可防控的 8 环保投资 扩建工程总投资768万元，环保投资为55万元，占总投资的7.16%，其环保投资见表49。 表49 环保投资概况一览表 类别 产污工序 设施名称 投资额（万元） 废气 无害化处理废气 无害化车间废气通过1套喷淋+吸附过滤除臭系统处理 18 化制烘干废气 化制烘干废气经冷凝后和冷凝后的废水一起排入黑膜沼气池； / 锅炉燃烧废气 采用“低氮燃烧+烟气循环”技术后，燃烧废气经8m高烟囱排放 13 废水 车辆冲洗废水、无害化车间及设备冲洗废水、冷却系统废水、化制冷凝废水、除臭废水 经收集隔油池处理后依托已批拟建工程黑膜沼气池处理后排入沼液储存池内在施肥期作为农肥施用 4 生活污水 化粪池（15m3）处理后依托已批拟建工程黑膜沼气池处理后排入沼液储存池内在施肥期作为农肥施用 2 软水制备尾水 场区洒水降尘，不外排 / 固废 废油脂 储油罐收集储存 11 废吸附过滤材料 依托已批拟建工程一般固废暂存间 / 生活垃圾 设置2个垃圾收集箱 1 噪声 机械设备噪声 基础减振、厂房隔声 4 风险防范 配备消防器材 2 总计 55 9 环保验收 扩建工程环保设施三同时环保验收内容详见表50。 表50 扩建工程环保设施验收一览表 序号 类别 产物工序 验收内容 执行标准 1 废气 无害化处理废气 1套“冷凝+喷淋+吸附过滤除臭装置”处理 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 2 化制烘干废气 化制烘干废气经冷凝后和冷凝后的废水一起排入黑膜沼气池 3 锅炉燃烧废气 采用“低氮燃烧+烟气循环”技术后，燃烧废气经8m高烟囱排放 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1燃气锅炉 3 废水 车辆冲洗废水、无害化车间及设备冲洗废水、冷却系统废水，化制冷凝废水、除臭废水 经收集隔油池处理后依托已批拟建工程黑膜沼气池处理后排入沼液储存池内在施肥期作为农肥施用 / 4 生活污水 化粪池（15m3）处理后依托已批拟建工程黑膜沼气池处理后排入沼液储存池内在施肥期作为农肥施用 5 软水制备尾水 场区内洒水降尘 6 噪声 设备运行噪声 设备基础减振、厂房隔声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 7 固废 废油脂、废吸附过滤材料 依托现有工程危废暂存间（8m2） 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求 8 新建3个储油罐（均为15m3） 9 废离子交换树脂 厂家定期更换，回收利用，不在场区内暂存 10 生活垃圾 设置2个垃圾收集箱 11 风险防范 / 消防器材 / |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#排气筒 | PM10、SO2、NOx | 采用“低氮燃烧+烟气循环”技术 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1燃气锅炉 |
|  | 无害化车间 | NH3、H2S、臭气浓度 | 化制烘干废气经冷凝后和冷凝后的废水一起排入黑膜沼气池；无害化车间废气通过1套喷淋+吸附过滤除臭系统处理 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准要求 |
| 地表水环境 |  |  |  |  |
| 声环境 | 处理设备 | 等效A声级 | 选用高效低噪声 设备、厂房隔声、基础减振等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中的1类标准 |
| 电磁辐射 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 废离子交换树脂定期由水处理设备厂家回收用于树脂重生，更换时直接将废离子交换树脂回收，不在场区内存放； 废油脂收集在储油罐内定期外售；废吸附过滤材料由厂家回收。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 无害化处理车间、冷库等基础采取有效的防渗措施，收集隔油池采取池底部防渗处理，池底和池壁采用混凝土构筑，废水输送构筑物采取严格防渗处理，避免废水的跑冒；生产车间及产生油脂的生产设备下方设置物料泄漏收集槽，经常检查维护输送油品及油脂的管道等，油脂存储存区四周设置围堰，用于收集泄漏的油脂或油品。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 加强管理，制定完善的安全管理制度及岗位责任制度，将责任落实到个人；企业应组建应急事故处理抢险队，并经过严格的培训和演练；在燃气使用过程中，要运用先进的安全管理技术，制定完善的管理制度，全面落实岗位职责；制定应急预案 |
| 其他环境 管理要求 | 营运期加强环保管理，建立、健全环保制度，配备专职环保人员，负责环保设施的运转、维护，确保环保设施的正常有效运行，做到污染物稳定、达标排放。 加强场区的绿化、美化，建议场区空地植树、种草，以进一步减小项目无组织排放对周围环境的影响。 |

# 六、结论

宁陵牧原农牧有限公司小王庄分场病死畜禽处理扩建项目符合国家相关产业政策，项目营运期采取的污染防治措施有效可行，产生的废气、噪声能够达标排放，废水、固体废物得到合理有效处置。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳上述建议后，从环境保护的角度分析，本项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | 0.3818t/a |  |  | 0.0986t/a |  | 0.4804t/a | +0.0986t/a |
|  | H2S | 0.0268t/a |  |  | 0.0368t/a |  | 0.0636t/a | +0.0368t/a |
|  | SO2 | 0.0013t/a |  |  | 0.178t/a | 0.0013t/a | 0.1767t/a | +0.1767t/a |
|  | NOX | 0.036t/a |  |  | 0.581t/a | 0.036t/a | 0.545t/a | +0.545t/a |
| 废水 | COD | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 猪粪 | 1489.23t/a |  |  | 0 |  | 1489.23t/a | 0 |
|  | 沼渣 | 2552.98t/a |  |  | 0 |  | 2552.98t/a | 0 |
|  | 病死猪尸 | 10.14t/a |  |  | 0 |  | 10.14t/a | 0 |
|  | 母猪胎盘 | 3.6t/a |  |  | 0 |  | 3.6t/a | 0 |
|  | 废脱硫剂 | 0.052t/a |  |  | 0 |  | 0.052t/a | 0 |
|  | 生活垃圾 | 2.74t/a |  |  | 1.825t/a |  | 4.565t/a | +1.825t/a |
|  | 废离子交换树脂 | 0 |  |  | 0.25t/a |  | 0.25t/a | +0.25t/a |
|  | 废油脂 | 0 |  |  | 794.01 t/a |  | 794.01 t/a | +794.01t/a |
|  | 废吸附过滤材料 | 0 |  |  | 0.011t/a |  | 0.011t/a | +0.011t/a |
| 危险废物 | 医疗固废 | 0.1875t/a |  |  | 0 |  | 0.1875t/a | 0 |
|  | 废导热油 | 0.125t/a |  |  | 0 | 0.125t/a | 0 | -0.125t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

二、建设项目工程分析

收集后用于场区洒水降尘

新鲜水19.46

软水制备

1.80

1.43

锅炉用水

清净下水

0.96

0.37

0.37

车间及设备冲洗用水

1.2

1.43

黑膜沼气池

24.5

2.88

农田施肥

68.4

0.24

车辆冲洗用水

3.6

20

10.8

1080

10.8

化制冷凝废水

0.72

收集隔油池

24.5

图1  本次扩建工程水平衡图  单位：m3/d

除臭装置用水

0.20

0.66

0.86

10

冷却系统用水

职工生活用水

0.24

1.2

25.46

0.96

化粪池

0.96

25.46

病死猪30

预碎

化制烘干

榨油

离心分离

骨肉渣

储油罐

恶臭气体0.9

成品肉骨饼

6.94

油脂

0.24

29.1

2.4

2.16

30

0.24

2.16

9.1

水蒸气20

病死猪、母猪胎盘

预碎

化制烘干

榨油

离心分离

骨肉渣

储油罐

蒸汽

锅炉

恶臭气体、水蒸气、噪声

恶臭气体、噪声

成品肉骨饼

噪声

废气、废水、噪声

油脂

油渣

喷淋+吸附过滤除臭装置

冷却塔

收集隔油池

预碎

化制烘干

榨油及离心分离

储油罐

图4  无害化处理工艺流程及各单元布置情况示意图

图5    反应机理示意图

附图一    扩建工程所在场址地理位置图

本项目