# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产20000吨烘干砂项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2204-411423-04-01-540959 |
| 建设单位联系人 | 楚鑫 | 联系方式 | 15539016886 |
| 建设地点 | 河南 省 商丘 市 宁陵 县 华堡 镇 楚庄村168号 |
| 地理坐标 | （ 115 度 18 分 43.853 秒， 34 度 18 分 2.345秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3039 其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七-56砖瓦、石材等建筑材料制造303 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 宁陵县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2204-411423-04-01-540959 |
| 总投资（万元） | 60.00 | 环保投资（万元） | 10.00 |
| 环保投资占比（%） | 16.70 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2000m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | / |
| 规划环境影响 评价情况 | / |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | / |
| 其他符合性分析 | 1 产业政策合理性 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020.1.1施行），本项目不属于鼓励、限制、淘汰类项目，属于允许类，项目建设符合国家产业政策。项目已在宁陵县发展和改革委员会备案（见附件2），项目代码为：2204-411423-04-01-540959。 2 本项目与“三线一单”相符性分析 2.1与《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》 为落实《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（豫政〔2020〕37号），推进生态环境分区管控体系落地，河南省生态环境厅于2021年11月17日印发了《河南省生态环境厅关于发布河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》的函（豫环函〔2021〕171号），本项目与河南省生态环境分区管控总体要求（试行）相符性见表1。 表1 与河南省生态环境分区管控总体要求（试行）相符性 管控类型 管控 维度 准入要求 本项目建设情况 符合性 河南省产业发展总体准入要求 产业发展（通用） 1. 不断促进全省产业高质量发展。培育壮大人工智能及新能源等新兴产业；持续巩固提升装备、食品、新型材料、汽车、电子信息等五大制造业主导产业优势地位；做好产业链、创新链、供应链、价值链、制度链“五链”耦合，把新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态作为高质量发展的主攻方向。 2. 禁止新改扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确的淘汰类项目；禁止引入《市场准入负面清单（2020年版）》禁止准入类事项。 3. 重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新增炼油产能；禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；全面取缔露天和敞开式喷涂作业；重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目。 4. 严把“两高”项目生态环境准入关，严格限制“两高”项目盲目发展。新改扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，符合产业政策、国土空间规划、“三线一单”、能耗“双控”、煤炭消费减量替代、碳排放强度、污染物区域削减替代等约束性要求，按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准。 1、经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于该目录中“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，为允许类项目，不在《市场准入负面清单（2020年版）》禁止准入类之列。 2、本项目为非金属矿物制品业，不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工等行业，项目不使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂。 3、本项目不属于“两高”项目。 符合 河南省生态空间总体准入要求 生态保护红线（总体要求） 1. 除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集；经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动；不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设；必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；重要生态修复工程。 本项目位于商丘市宁陵县华堡镇楚庄村168号，不涉及生态保护红线区。 符合 河南省大气生态环境总体准入要求 空间布局约束 1. 集中供暖区禁止新改扩分散燃煤供热锅炉，已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当期限内拆除；在保证电力、热力、天然气供应前提下，加快推进热电联产机组供热半径30公里范围内燃煤锅炉及落后燃煤小热电关停整合；城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造；对不能稳定达标排放、改造升级无望的污染企业，依法依规停产限产、关停退出。 2. 不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重点污染企业退出城市建成区；城市建成区、人群密集区的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出；重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目；新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 1、本项目不涉及燃煤、燃生物质及燃气锅炉。 2、本项目采用电加热对进厂湿砂进行烘干，不属于重污染企业，不涉及危险化学品，运行过程中无VOCs产生。 符合 污染物排放 管控 3. 实施工业低碳行动。推进钢铁、水泥、铝加工、平板玻璃、煤化工、煤电、有色金属等产业绿色、减量、提质发展，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，加快建设绿色制造体系；对具有一定规模、符合条件的钢铁企业实施超低排放改造；煤化工企业全面完成VOCs治理；水泥企业生产工序达到超低排放标准。 4. 重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值；综合整治VOCs排放，新改扩建涉VOCs排放项目，应加强废气收集，安装高效治理设施；对确有必要新建或改造升级的高端铸造建设项目，原则上应使用天然气或电力等清洁能源；所有产生颗粒物或VOCs的工序应配备高效收集和处理装置；县级以上建成区餐饮企业全部安装油烟净化设施并符合河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）。 5. 强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新改扩建项目达到B级以上要求。 6. 积极发展铁路运输，完善干线铁路布局，加快铁路专用线建设。推动铁路专用线直通大型工矿企业和物流园区，实现“点到点”铁路运输；新改扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得利用公路运输；以推动大宗物料及粮油等农副产品运输“公转铁”为重点，鼓励钢铁、电力、焦化、电解铝、水泥、汽车制造等大型生产企业新建或改扩建铁路专用线；支持煤炭、钢铁、建材等大型专业化物流园区、交易集散基地新建或改扩建铁路专用线。 7. 鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热；大力推广优质能源替代民用散煤；农村地区综合推广使用生物质成型燃料、沼气、太阳能等清洁能源，减少散煤使用。 3、本项目采用电加热对进厂湿砂进行烘干，颗粒物排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 4、本项目无二氧化硫、氮氧化物、VOCs产生，烘干筛分粉尘、成品罐呼吸粉尘经处理后均达标排放。 5、本项目严格执行环评及“三同时”管理制度，并按照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中通用行业“涉PM企业基本要求”进行建设。 6、本项目采用电加热烘干机对湿砂进行烘干。 符合 河南省水生态环境总体准入要求 空间布局约束 在属于水污染防治重点控制单元的区域内，不予审批耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。 在省辖黄河和淮河流域干流沿岸，严格控制石油化工、化学原料和化学制品制造、制浆造纸、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 城市建成区内现有的钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业，应有序搬迁改造或依法关闭。 1、本项目用水主要为运输车辆清洗用水和生活用水，运输车辆清洗废水及生活污水经治理后均不外排。 2、本项目不在省辖黄河和淮河流域干流沿岸。 3、本项目不属于钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等行业。 符合 污染物排放管控 新改扩建造纸、焦化、氮肥、农副食品加工、毛皮制革、印染、有色金属、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。 鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。 新建、升级产业集聚区（园区）要同步规划、建设污水集中处理等设施；现有省级产业集聚区建成区域实现管网全配套，污水集中处理设施稳定达标运行，同时安装自动在线监控装置。 新建城区的污水处理设施和污水管网，要与城市发展同步规划、同步建设，做到雨污分流；新建或提升改造的城镇污水处理厂须达到或优于一级A排放标准；具备条件的污水处理厂应建设尾水人工湿地；限制含重金属工业废水进入城市生活污水处理厂。 按照“减量化、稳定化、无害化、资源化”要求，加快推进城镇污水处理厂污泥无害化处理处置和资源化利用；依法查处取缔非法污泥堆放点，禁止重金属等污染物不达标的污泥进行土地利用；2021年年底，全省城市和县城污泥无害化处置率分别达到95%以上和85%以上。 本项目运输车辆清洗废水经2m3沉淀池沉淀后循环使用，不外排，生活污水经2m3和10m3化粪池处理后定期清掏肥田，不外排。 符合 环境风险防控 严格限制并逐步淘汰、替代高风险化学品生产、使用（涉及高风险化学品生产、使用的行业包括石油加工、炼焦、化学原料及化学制品制造、医药制造、有色金属冶炼及压延加工、毛皮皮革、有色金属矿采选、铅蓄电池制造等）。 建立集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案，建立饮用水水源地污染来源预警、水质安全应急处理和水厂应急处理三位一体的饮用水水源地应急保障体系；依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口。 完善四大流域上、下游政府及相关部门之间的联防联控、信息共享、闸坝调度机制，落实应急防范措施，强化应急演练，避免发生重、特大水污染事件。 本项目不涉及高风险化学品。 符合 综上，本项目符合《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》相关要求。 2.2与《商丘市生态环境准入清单（试行）》相符性 根据《商丘市生态环境局关于发布商丘市生态环境准入清单（试行）的函》，并对照《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政〔2021〕5号）及商丘市生态环境管控单元分布图，本项目位于一般管控单元范围内。 2.2.1生态环境总体准入要求 商政〔2021〕5号中分区管控及要求： （一）生态分区管控。 商丘市共划定61个生态环境分区管控单元。其中：优先保护单元15个，面积占全市国土面积的2.76%；重点管控单元37个，面积占全市国土面积的15.94%；一般管控单元9个，面积占全市国土面积的81.3%。 优先保护单元。指以生态环境保护为主，禁止或限制大规模的工业发展、矿产等自然资源开发和城镇建设。主要包含我市重要的自然保护地、饮用水水源保护区、湿地公园、森林公园、风景名胜区、地质公园、重要公益林等生态功能区域。 重点管控单元。指人口密集、资源开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域。主要包括我市11个省级产业集聚区及城镇建成区、城乡结合部等经济发展程度较高的区域。 一般管控单元。指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 （二）生态环境准入清单。 以全市划定的61个生态环境管控单元为基础，根据各单元环境属性特征，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面对各环境管控单元提出原则性的禁止、限制性开发要求，建立我市“1+9”生态环境准入清单模式。“1”为我市总体生态环境准入清单，“9”为两区六县一市生态环境准入清单。 优先保护单元。以生态环境保护优先为基本原则，依法禁止或限制相关开发建设活动，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。 重点管控单元。以产业高质量发展和环境保护协调为主，主要深化污染治理、提高资源利用效率、减少污染物排放、防控生态环境风险，守住环境质量底线。对于环境质量不达标的管控单元，严格落实重点建设项目主要污染物倍量削减方案。严禁不符合我市主体功能定位的各类开发活动，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。 一般管控单元。主要落实生态环境保护的基本要求，生态环境状况得到保持或优化，保护耕地环境质量、保障粮食安全。 经对照商丘市生态环境管控单元分布图，本项目位于一般管控单元范围内。本项目废气主要为烘干、筛分工序粉尘、成品罐呼吸粉尘和运输车辆扬尘，烘干、筛分工序粉尘经密闭集气管道收集后通过1台袋式除尘器处理后经1根15m排气筒达标排放，成品罐呼吸粉尘通过2套脉冲滤芯除尘器处理后密闭车间内排放，通过采取车间密闭、车间地面及道路硬化、厂区出入口安装自动洗车机、加强管理等措施后车间无组织粉尘和运输车辆扬尘可得到有效抑制，项目废气排放不会对周边环境造成明显不良影响；项目废水主要为运输车辆清洗废水和员工生活污水，运输车辆清洗废水经2m3沉淀池沉淀后循环使用，不外排，生活污水经2m3隔油池+10m3化粪池处理后定期清掏肥田，不外排，对周边地表水环境影响较小；经采取厂房隔声、基础减震、加强管理维护等降噪措施后，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；固体废物均得到合理处置。本项目运营后对周边环境的影响不大，满足一般管控单元生态环境保护的基本要求。 对照《商丘市生态环境准入清单（试行）》中商丘市生态环境总体准入要求，本项目不属于高排放、高污染项目，运营期烘干主机采用电加热，不使用高污染燃料；项目废水经治理后均不外排，对周边地表水环境影响较小；大气污染物主要为生产过程产生的粉尘，经处理后能实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。本项目投产前制定突发环境事件应急预案，对运营期环境风险防控制订措施，配置相应应急物资，满足风险防控要求。 本项目不属于禁止开发类、限制开发类及不符合空间布局、要求退出的项目，污染物排放、环境风险防控及水资源利用满足管控要求，满足《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政〔2021〕5号）一般管控单元管控要求和《商丘市生态环境准入清单（试行）》中生态环境总体准入要求。 2.2.2生态保护红线 根据宁陵县城乡总体规划中空间管制内容，本项目占地不属于禁止建设区和限制建设区，本项目位于商丘市宁陵县华堡镇楚庄村168号，不涉及生态保护红线区，因此，项目建设符合生态红线保护相关要求。 2.2.3 环境质量底线 根据调查，项目所在地区域地下水环境能够满足相应环境质量要求，区域大气环境SO2、NO2、CO平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10年平均浓度、O3平均浓度未满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此，项目所在区域为环境空气质量不达标区。 本项目废气主要为烘干、筛分工序粉尘、成品罐呼吸粉尘和运输车辆扬尘，经处理后能实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响，项目建设满足环境质量底线要求。 2.2.4 资源利用上线 本项目利用资源主要为水、电，资源利用总量较小，不会突破区域的资源利用上线。因此，符合资源利用上线要求。 2.2.5 生态环境准入清单 本项目属于非金属矿物制品业，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于该目录中鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类项目，符合国家产业政策。 本项目建设地点位于商丘市宁陵县华堡镇楚庄村168号，与《商丘市生态环境准入清单（试行）》中宁陵县一般管控单元区域管控要求对比如下表。 表2 本项目与《商丘市生态环境准入清单（试行）》相符性分析 内容 要求 本项目情况 相符性 空间布局约束 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。严禁在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 本项目用地性质为建设用地，不占用永久基本农田，本项目为烘干砂生产项目，不属于有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等可能造成耕地土壤污染的项目 相符 2、淘汰不符合国家产业政策的涉重行业企业生产工艺装备。 本项目生产设备符合国家产业政策 相符 3、鼓励在现有工业集聚区域依托产业特点建设专业园区。 / / 污染物排放管控 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。禁止涉重企业含重金属废水进入城市生活污水处理厂。禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。 本项目生活污水经隔油池+化粪池处理后定期清运肥田，资源化利用，固体废物均得到合理处置，未占用耕地倾倒、堆放。不涉及含重金属废水及渗滤液。 相符 2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 / / 3、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。 / / 环境风险防控 1、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业再拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 本项目为烘干砂生产项目，不属于有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业 / 2、对涉重行业企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。按照土壤环境调查相关技术规定，对垃圾填埋场周边土壤环境状况进行调查评估。对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限值填埋废物进入，降低人体暴露健康风险等管控措施。 本项目不属于涉重行业 相符 3、对高关注地块划分污染风险等级，纳入有限管控名录。 本项目所在区域不属于高关注地块 相符 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”的要求。 3 本项目与《河南省生态环境保护委员会办公室<关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知>》（豫环委办〔2022〕9号）相符性分析 表3 本项目与豫环攻坚办〔2022〕9号相符性分析一览表 文件名称 相关要求 本项目建设情况 相符性 《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》 3.推进绿色低碳产业发展。落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。 本项目为烘干砂生产项目，属于其他建筑材料制造，不属于钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行项目，本项目不属于国家、省绩效分级重点行业项目，符合“三线一单”等相关要求。 相符 6.实施清洁能源替代。大力推进清洁能源应用，鼓励支持现有使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等，对2024年10月底前完成拆改任务的工业炉窑，优先给予大气污染防治专项资金支持。新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉等工业炉窑，应采用清洁能源。全省禁止新建企业自备燃煤锅炉，全面淘汰35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉。淘汰方式主要包括拆除、实施集中供热替代、煤改气、煤改电等，以拆除方式淘汰的，必须拆除炉体或物理切断管道，使其不具备复产条件。 本项目烘干工序使用电加热，电属于清洁能源。 相符 14.提升扬尘污染防治水平。实施扬尘治理智慧化提升工程，持续推进扬尘治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监控能力建设，逐步纳入省级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。持续做好城市公共道路清扫保洁，加大专业道路清扫机械的配备和使用，有效提升国道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型货车停车场等进行排查建档并采取防尘措施。大型煤炭、矿石等干散货码头、物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。加强餐饮油烟污染治理，强化日常监督管理，规范治理设施运行管理，现场监管月抽查率不低于20%。 评价要求本项目施工期严格落实扬尘污染防治措施进行施工，不在施工工地现场搅拌混凝土、现场配置砂浆。 相符 《河南省2022年水污染防治攻坚战实施方案》 8.持续推进饮用水水源地规范化建设。持续推进水源地规范化建设，依法依规划定（调整）饮用水水源保护区（范围）。开展县级以上集中式饮用水水源地环境保护状况评估工作。推进县级以上集中式饮用水水源地预警监控能力建设。单一水源供水的县级以上城市，2022年年底前基本完成备用水源建设前期工作。持续开展县级以上地表水型水源地和“千吨万人”水源地环境问题整治“回头看”，发现一处整治一处，实施“动态清零”。开展乡镇级集中式饮用水水源保护区（范围）内的环境问题排查，到2022年底建立问题清单，推进问题整治。县级以上城市至少每季度向社会公开一次水质监测情况。 本项目位于商丘市宁陵县华堡镇楚庄村168号，距离厂址最近的集中式饮用水水源地为华堡镇水厂，位于本项目西南侧约1.28km处，本项目不在其保护范围内。 相符 推动企业绿色发展。在造纸、氮肥、农副食品加工、皮革、印染、有色、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业，推动清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量。结合水环境容量、地表水环境目标、排污许可证要求，对直排企业污水处理设施适时进行提标改造。推进工业水循环利用和水循环梯级利用，在高耗水行业开展水效“领跑者”行动。电力企业严格落实环评审批的使用再生水要求。到2022年年底，万元工业增加值用水量较2020年下降约2%。 本项目产生的废水主要为运输车辆清洗废水和生活污水，运输车辆清洗废水和生活污水处理后均不外排 相符 综上，本项目能够满足《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办[2022]9号）的相关要求。 4 本项目与《商丘市生态环境保护委员会办公室<关于印发商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知>》（商环委办〔2022〕3号）相符性分析 表4 本项目与（商环委办〔2022〕3号）相符性分析一览表 文件名称 相关要求 本项目建设情况 相符性 《商丘市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》 推进绿色低碳产业发展。落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。 本项目为烘干砂生产项目，属于其他建筑材料制造，不属于钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行项目，本项目不属于国家、省绩效分级重点行业项目，符合“三线一单”等相关要求。 相符 实施清洁能源替代。大力推进清洁能源应用，鼓励支持现有使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等，对2024年10月底前完成拆改任务的工业炉窑，优先给予大气污染防治专项资金支持。新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉等工业炉窑，应采用清洁能源。全省禁止新建企业自备燃煤锅炉，全面淘汰35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉。淘汰方式主要包括拆除、实施集中供热替代、煤改气、煤改电等，以拆除方式淘汰的，必须拆除炉体或物理切断管道，使其不具备复产条件。 本项目烘干工序使用电加热，电属于清洁能源。 相符 提升扬尘污染防治水平。实施扬尘治理智慧化提升工程，持续推进扬尘治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监控能力建设，逐步纳入省级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。持续做好城市公共道路清扫保洁，加大专业道路清扫机械的配备和使用，有效提升国道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型货车停车场等进行排查建档并采取防尘措施。大型煤炭、矿石等干散货码头、物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。加强餐饮油烟污染治理，强化日常监督管理，规范治理设施运行管理，现场监管月抽查率不低于20%。 评价要求本项目施工期严格落实扬尘污染防治措施进行施工，不在施工工地现场搅拌混凝土、现场配置砂浆。 相符 《商丘市2022年水污染防治攻坚战实施方案》 持续推进饮用水水源地规范化建设。持续推进水源地规范化建设，依法依规划定（调整）饮用水水源保护区（范围）。开展县级以上集中式饮用水水源地环境保护状况评估工作。推进县级以上集中式饮用水水源地预警监控能力建设。单一水源供水的县级以上城市，2022年年底前基本完成备用水源建设前期工作。持续开展县级以上地表水型水源地和“千吨万人”水源地环境问题整治“回头看”，发现一处整治一处，实施“动态清零”。开展乡镇级集中式饮用水水源保护区（范围）内的环境问题排查，到2022年底建立问题清单，推进问题整治。县级以上城市至少每季度向社会公开一次水质监测情况。 本项目位于商丘市宁陵县华堡镇楚庄村168号，距离厂址最近的集中式饮用水水源地为华堡镇水厂，位于本项目西南侧约1.28km处，本项目不在其保护范围内。 相符 推动企业绿色发展。在造纸、氮肥、农副食品加工、皮革、印染、有色、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业，推动清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量。结合水环境容量、地表水环境目标、排污许可证要求，对直排企业污水处理设施适时进行提标改造。推进工业水循环利用和水循环梯级利用，在高耗水行业开展水效“领跑者”行动。电力企业严格落实环评审批的使用再生水要求。到2022年年底，万元工业增加值用水量较2020年下降约2%。 本项目产生的废水主要为运输车辆清洗废水和生活污水，运输车辆清洗废水和生活污水处理后均不外排 相符 综上，本项目能够满足《商丘市生态环境保护委员会办公室<关于印发商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知>》（商环委办〔2022〕3号）的相关要求。 5 本项目与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）中《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》、《河南省2019年工业炉窑污染治理方案》相符性分析 表5 本项目与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》中其他行业无组织排放治理标准相符性分析一览表 文件要求 本项目采取的治理措施 相符性 料场密闭治理 1、所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施。 本项目采取密闭，所有物料进库存放，厂界内无露天堆放物料。原料湿砂装卸及储存过程无粉尘产生。 符合 2、密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。 密闭料场覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。 3、车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。 本项目生产车间四面密闭，通道口安装卷帘门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。 4、所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。 项目所有地面全部进行硬化，并经常打扫，地面无明显积尘。 5、每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。 项目烘干机出料口及滚筒筛粉尘设置集气管道进行收集，之后进入袋式除尘器进行处理；项目干砂皮带输送机下料口与烘干机和滚筒筛均密闭连接。 6、厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置。 项目车间按工序进行合理设计，项目原料含水率较高，原料装卸及堆放过程中无粉尘产生。 7、厂区出口应安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘 本项目厂区出口处拟安装车辆冲洗装置，对出厂车辆车轮进行冲洗，保证出厂车辆车轮车身干净、运行不起尘。 物料输送环节治理 1、散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。 散装物料密闭输送，皮带输送机受料点、卸料点设置密闭罩并配备除尘设施。 符合 2、皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。 项目干砂输送带密闭，皮带输送机落料点密闭并配备除尘设施。 3、运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。 运输车辆装载高度最高点不超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘低于槽帮上缘10厘米，车斗采用苫布覆盖，苫布边缘遮住槽帮上沿以下15厘米，不在厂内露天转运散装物料。 4、除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。 除尘器卸灰直接卸至收集袋中，不直接卸落到地面，卸灰区密闭。 生产环节治理 1、物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进 行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。 项目原料含水率较高，上料过程无粉尘产生，烘干主机及筛分设备均为封闭装置，设置集气管道对粉尘进行收集并配套袋式除尘器进行处理。 符合 2、在生产过程中的产生VOCS的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安 装集气设施和VOCS处理设施。 生产过程无VOCs产生。 3、其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行。 原料库位于一体化厂房内，设置单独的原料库，生产环节在密闭良好的厂房内运行。 厂区、车辆 理 1、厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化； 本项目厂区内道路全部硬化，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。 符合 2、对厂区道路定期洒水清扫； 厂区道路定期洒水清扫。 3、企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。 出厂口处配备自动洗车机对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周设置洗车废水收集防治设施。 建设完善监测系统 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。 建设单位拟在厂区安装视频监控设施。 本项目不需设置在线监测设备。 符合 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。 表6 本项目与《河南省2019年工业炉窑污染治理方案》中相符性分析一览表 文件要求 本项目采取的治理措施 相符性 暂未制订行业排放要求的其他工业炉窑，按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米执行，自2019年11月1日起达不到相关要求的，实施停产整治。 本项目烘干、筛分粉尘经1套袋式除尘器处理后，由1根15m高排气筒排放，废气中颗粒物排放浓度低于30毫克/立方米，采用电加热烘干，无二氧化硫、氮氧化物产生 符合 建设工业炉窑在线监测设施：2019年9月底前，以煤（煤矸石、粉煤灰）、石油焦、渣油、重油等为燃料或原料的工业窑炉企业，要安装污染物排放在线监测设施，并与环保部门联网。 本项目以电为能源，不属于以煤（煤矸石、粉煤灰）、石油焦、渣油、重油等为燃料或原料的工业窑炉企业。 综上所述，本项目在采取环评的各项环保措施可以满足《河南省工业大气污染防治6个专项方案》的通知》（豫环文【2019】84 号）中《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》和《河南省2019年工业炉窑污染治理方案》的相关要求。 6 本项目与《河南省2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》（豫环文〔2021〕59号）及《商丘市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》（商环文〔2021〕14号）相符性分析 表7 本项目与豫环文〔2021〕59号及商环文〔2021〕14号相符性分析一览表 文件名称 文件要求 本项目建设情况 相符性 《河南省2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》（豫环文[2021]59号） 有组织排放。钢铁、水泥、火电、焦化、铝工业、黄金冶炼、印刷企业及涉及工业涂装工序企业大气污染物排放全面实现河南省地方污染物排放标准限值要求。 本项目废气经处理措施处理后可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》通用行业干燥炉B级绩效限值 相符 无组织排放。无组织排放治理应达到大气污染防治攻坚治理措施要求，针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节，持续做好全流程控制、收集、净化处理工作，完善在线监测、视频监控和相应的污染物排放监测设备，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。 本项目生产过程中砂子采用密闭传送带输送，生产过程中产尘点设置收集、净化措施，厂区地面全部硬化，厂区道路定期清扫，洒水抑尘；生产厂房密闭。 相符 《商丘市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》（商环文[2021]14号） 有组织排放。钢铁、水泥、火电、焦化、铝工业、黄金冶炼、印刷企业及涉及工业涂装工序企业大气污染物排放全面实现河南省地方污染物排放标准限值要求。 本项目废气经处理措施处理后可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》通用行业干燥炉B级绩效限值 符合 无组织排放。无组织排放治理应达到大气污染防治攻坚治理措施要求，针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节，持续做好全流程控制、收集、净化处理工作，完善在线监测、视频监控和相应的污染物排放监测设备，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。 本项目生产过程中砂子采用密闭传送带输送，生产过程中产尘点设置收集、净化措施，厂区地面全部硬化，厂区道路定期清扫，洒水抑尘；生产车间密闭。 相符 综上所述，本项目建设满足《河南省2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》（豫环文〔2021〕59号）及《商丘市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》（商环文〔2021〕14号）中相关要求。 7 与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相符性分析 本项目与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》通用行业中“涉PM企业基本要求”相符性见表8、“涉锅炉/炉窑企业A级绩效分级指标”相符性见表9。 表8 与涉PM企业基本要求相符性 技术指南要求 本项目建设情况 符合性 物料装卸 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。 不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。 本项目粉状物料均在封闭车间内装卸，干砂卸料口设置集气除尘设施。 符合 物料储存 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。 危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。 本项目粉状物料均储存在密闭车间内，车间顶棚和四周围墙完整，车间内路面全部硬化，车间进出大门安装卷帘门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。 符合 物料转移和输送 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。 本项目湿砂输送过程无粉尘产生，干砂采用密闭廊道输送，干砂下料口设置集气除尘设施。 符合 成品包装 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。 本项目干砂下料口密闭并设置除尘设施。 符合 工艺过程 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。 各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。 生产车间不得有可见烟粉尘外逸。 本项目在密闭车间内进行生产，烘干、筛分等产尘工序均配套集气和除尘设施；车间地面专人清扫，使地面保持干净、无积料、积灰现状。 符合 表9 与涉锅炉/炉窑企业A级绩效分级指标相符性 技术指南要求 本项目建设情况 符合性 能源类型 以电、天然气为能源 本项目以电为能源。 符合 污染治理技术 1.电窑： （1）PM采用袋式除尘、电袋复合除尘、湿电除尘、静电除尘等高效除尘技术； 2.燃气锅炉/炉窑 （1）PM采用袋式除尘、静电除尘、湿电除尘等高效除尘技术； （2）NOx采用低氮燃烧或SNCR/SCR等技术； 3.其他工序（非锅炉/炉窑）： PM采用覆膜袋式除尘或其他先进除尘工艺。 本项目烘干、筛分、成品装车过程产生的粉尘采用袋式除尘器进行治理；成品罐呼吸粉尘采用2套脉冲滤芯除尘器进行治理。 符合 排放限值 PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于： 电窑：10mg/m3 燃气：10、35、50mg/m3 （基准含氧量：燃气3.5%，电窑和因工艺需要掺入空气/非密闭式生产的按实测浓度计）。 其他工序：PM排放浓度不高于10mg/m3 本项目烘干、筛分工序粉尘经集气管道收集、成品装车粉尘经集气罩收集后通过1台袋式除尘器处理后经1根15m排气筒排放，颗粒物排放浓度不超过10mg/m3。 符合 7 项目与宁陵县县级集中式饮用水水源保护区划相符性分析 7.1宁陵县县级集中式饮用水水源地保护区划 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2013]107号）、《宁陵县产业集聚区总体发展规划》（2021-2030）及《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫环文[2020]55号），宁陵县县级集中式饮用水水源保护区如下： （1）宁陵县殷楼地下水井群（共6眼井） 一级保护区：3号取水井外围30米至二水厂厂区的区域；1号、2号、5号、新6号取水井外围30米的区域；新7号取水井外围30米南至葛天公园围墙的矩形区域。 （2）宁陵县八里井地下水井群（县城西北部，共12眼井） 一级保护区范围：取水井外围40米的区域。 （3）西关水厂地下水井群（集聚区内西部，共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围40米的区域。 （4）第三水厂地下水井群（集聚区内中部，共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围40米的区域。 本项目位于商丘市宁陵县华堡镇楚庄村168号，距离本项目最近的县级集中式饮用水水源为宁陵县殷楼地下水井群，项目厂区北边界距离宁陵县殷楼地下水井群一级保护区约16.43km，不在宁陵县县级饮用水源一级保护区范围内，故本项目的建设与宁陵县县级集中式饮用水水源保护区划是相符的。 7.2宁陵县乡镇集中式饮用水水源保护区划 宁陵县乡镇级集中式饮用水水源保护区划分为： （1）柳河镇袁庄水井（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东26米、西28米、南至G310国道、北29米的区域（1号、2号取水井），3号取水井外围30米的区域。 （2）石桥镇石桥供水站（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、西28米、南30米、北18米的区域。 （3）黄岗镇小郭庄供水站（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东18米、西24米、南至X038县道、北16米的区域。 （4）华堡镇水厂（共3眼井） 一级保护区范围：1号取水井外围30米西至排水沟、东至计划生育指导站的区域；2号取水井外围30米南至计划生育指导站的区域；3号取水井外围30米南华堡镇地税所至的区域。 （5）乔楼乡水厂（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米的区域（1号取水井），取水井外围30米的区域（2号取水井）。 （6）赵村乡刘窑水厂（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西28米、南28米、北12米的区域。 （7）孔集乡孔大楼水厂（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东20米、西18米、南至G310国道的区域。 （8）逻岗镇供水站（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西22米的区域。 （9）阳驿乡后陈水厂（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西25米、南20米的区域（1号取水井），取水井外围30米的区域（2号取水井）。 （10）刘楼乡供水站（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东26米、西15米、南至X021县道、北25米的区域（1号取水井）。 （11）张弓镇水厂（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西20米、南13米的区域。 7.3宁陵县“千吨万人”集中式饮用水水源保护范围（区）划分技术报告 本文件划分对象为宁陵县15个“千吨万人”集中式饮用水水源地保护区，水井共35眼，具体如下： （1）苗堂水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域（1号取水井）、2号取水井外围30m的区域。 （2）小吕集水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域（1号取水井），2号取水井外围30m的区域。 （3）黄岗新水厂地下水井群（共3眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域（1号取水井），2号、3号取水井外围30m 的区域。 （4）路老家水厂地下水井群（共3眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域（1号、2号取水井），3号取水井外围30m的区域。 （5）石井水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域。 （6）陈兑楼水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域（1号取水井），2号取水井外围30m的区域。 （7）刘古堆水厂地下水井群（共3眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域（1号取水井），2号、3号取水井外围30m的区域。 （8）周庄供水站地下水井群（共2眼井） 一级保护区：1号取水井水井外围30m的区域，2号取水井外围，南侧至001县道北侧道路红线，东、西、北至30m的矩形区域。 （9）邓寨水厂地下水井群（共3眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域（1号取水井），2号取水井外围30m的区域， 3号取水井外围，东南至042县道西侧道路红线，东北、西北、西南30m的矩形区域。 （10）花李张水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域（1号取水井），2号取水井外围30m的区域。 （11）任庄水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域（1号取水井），2号取水井外围，北至011县道南侧道路红线，东、南、西30m的矩形区域。 （12）刘尧水厂地下水井群（共3眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域（1号取水井），2号、3号取水井外围30m的区域。 （13）胡大庄水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域（1号取水井），2号取水井外围30m的区域。 （14）后址庄水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域（1号取水井），2号取水井外围30m的区域。 （15）西马楼水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域（1号取水井），2号取水井外围，南至011乡道北侧道路红线，东北、西30m的矩形区域。 本项目位于商丘市宁陵县华堡镇楚庄村168号，距离本项目最近的宁陵县乡镇集中式饮用水水源地（水厂）为华堡镇水厂，华堡镇水厂位于本项目西南侧约1.28km处，本项目不在其一级保护范围内，故本项目建设与《河南省乡镇级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办[2016]23号文）、《河南省宁陵县乡镇集中式饮用水水源保护区划分技术报告》及《宁陵县“千吨万人”集中式饮用水水源保护范围（区）划分技术报告》是相符的。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1 项目背景 商丘市鑫志建材有限公司拟投资60万元在商丘市宁陵县华堡镇楚庄村168号建设年产20000吨烘干砂项目，项目总占地面积约2000平方米，本项目建设完成后可形成年产20000吨烘干砂的生产规模。根据现场勘查，本项目未开工建设。租赁现有场地（场地为楚鑫个人承包，见附件6）进行本项目经营生产活动 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月1日起施行），本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），“二十七、非金属矿物制品业”中的“56、砖瓦、石材等建筑材料制造303；全部应编制环境影响报告表。本项目为烘干砂生产项目，应编制环境影响报告表。受商丘市鑫志建材有限公司委托，河南晴烁环保科技有限公司承担了年产20000吨烘干砂项目的环境影响评价工作。在现场调查和收集有关资料的基础上，依据国家有关法规和环境影响评价技术导则，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制完成了《年产20000吨烘干砂项目环境影响报告表》。 2 本项目建设情况 本项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程组成，项目组成及主要建设内容见表10。 表10 本项目组成及主要建设内容一览表 项目组成 主体名称 建设内容 备注 主体工程 一体化生产厂房 1座，1层，建筑面积约1500m2，内设单独原料库约500m2、生产区约500m2、成品区约300m2。 新建 辅助工程 办公楼 1座，2层，高7m，建筑面积约500m2，位于厂区内北侧位置 租赁现有 公用工程 供电 供电来源为华堡镇供电系统 新建 供水 供水来源为厂区自备水井 新建 排水 采取雨污分流制，雨水排入厂外沟渠。洗车废水经2m3沉淀池沉淀后循环使用，不外排，生活污水经2m3隔油池+10m3化粪池处理后定期清掏肥田，不外排。 新建 环保工程 废气处理 运输车辆动力起尘：车辆出厂清洗、控制车速、道路硬化、定期清扫，洒水降尘 新建 烘干、筛分粉尘：烘干、筛分工序密闭经管道收集后经袋式除尘器（TA001）处理后，由1根15m高排气筒（DA001）排放。 新建 成品装车粉尘：成品装车粉尘经集气罩收集后经袋式除尘器（TA001）处理后，由1根15m高排气筒（DA001）排放。 新建 成品罐呼吸粉尘：2套脉冲滤芯除尘器+车间密闭 新建 食堂油烟：集气罩+油烟净化装置+专用烟道排放 新建 废水处理 运输车辆清洗废水经沉淀池（2m3，TW003）处理后，回用于车辆清洗工序，不外排。 新建 生活污水经隔油池（2m3，TW001）+化粪池（10m3，TW002）处理后，定期清运肥田，不外排。 新建 固废处理 10m2一般固废暂存间、垃圾桶若干 新建 噪声治理 采用低噪声设备，同时对噪声设备采用基础减振、厂房隔声等减噪措施 新建 3 本项目产品方案及生产规模 本项目主要产品方案及规模见表11。 表11 本项目主要产品方案及规模一览表 产品名称 数量 单位 备注 烘干砂 20000 t/a 含水率≤0.5% 4 本项目主要原辅材料及能源消耗 表12 本项目主要原辅材料消耗一览表 序号 名称 年耗量（t/a） 储存方式 备注 1 湿砂 22000 原料库封闭储存 含水率10% 根据建设单位提供资料，本项目能源消耗情况见表13。 表13 本项目能源消耗一览表 序号 名称 单位 消耗量 供水/电来源 1 水 m3/a 1002 厂区自备井 2 电 kW·h/a 80万 华堡镇供电系统 5 本项目主要生产设备 表14 本项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 数量 规格/型号 备注 1 烘干砂生产线 湿砂仓 1个 2.2m×3.5m 湿砂储存 湿砂输送机 1台 0.8m×10m 湿砂给料 三筒烘干机 1套 FH6250型，电加热 湿砂烘干 出料仓 1个 / 烘干出料 滚筒筛 1台 Φ1500×4000 筛分，设备密闭 斗提机 2台 / 密闭，将成品输送至成品罐 干砂输送机 2台 0.8m×8m 干砂输送，干砂输送全密闭 烘干机控制系统 1套 / 系统控制 2 成品罐 2个 500t 成品储存 3 地磅 1个 / 称量 4 铲车 1辆 LG853N 原料转运 6 本项目能源供应及给排水情况 6.1供电 本项目年用电量约80万kW·h，由华堡镇供电系统供给，能满足本项目用电要求。 6.2供水 本项目用水由厂区自备井供应，本项目新鲜水用量为1002m3/a根据建设单位提供资料，单井出水量约为30m3/h，每天最长取水时间为8h，则最大出水量为72000m3/a，可满足项目用水需求。 本项目用水主要为运输车辆清洗用水、厂区道路及硬化地面洒水降尘用水、员工生活用水。 ①运输车辆清洗用水 项目建成运营后，为了防止车辆进出场带来的扬尘污染，在厂区出入口处设置车辆清洗装置，对出场运输车辆进行清洗。本项目全年原料及产品运输总量约42000t，每辆运输车载重20t，需运输2100次/年，7次/天，每辆汽车洗车用水量按0.1m3计算，则洗车用水量约0.7m3/d，210m3/a，产污系数按0.8计，则车辆清洗废水产生量为0.56m3/d，168m3/a。主要污染物因子为SS，浓度约800mg/L，该废水经2m3沉淀池处理后循环使用，不外排，补充水量为0.14m3/d，42m3/a。 ②厂区道路及硬化地面洒水降尘用水 厂区道路及硬化地面洒水按2L/（m2·d）计，本项目建成后厂区道路及硬化地面面积约1000m2，则道路洒水用水量为2m3/d，即600m3/a。 ③员工生活用水 本项目劳动定员10人，均在厂区食宿，年运行300天。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），本项目员工用水量按120L/d·人计，则本项目员工生活用水量为1.2m3/d、360m3/a。 6.3排水 厂区道路及硬化地面洒水降尘用水全部挥发，本项目营运期废水主要为运输车辆清洗废水、职工生活污水。 ①运输车辆清洗废水 运输车辆清洗用水用水量为0.7m3/d，210m3/a，运输车辆车轮清洗水损失率按20%计，则运输车辆清洗废水产生量为0.56m3/d，168m3/a。运输车辆清洗废水经沉淀池（TW003）处理后循环使用，不外排。 ②员工生活污水 本项目职工生活用水量为1.2m3/d、360m3/a，生活污水排污系数按0.8计，则职工生活污水产生量为0.96m3/d，288m3/a。生活污水经隔油池（TW001）+化粪池（TW002）处理后，定期清运肥田，不外排。 本项目给排水情况见表15，项目水平衡图见图1。 表15 本项目给排水情况 单位：m3/a 类别 水量 m3/d m3/a 用水 总用水量 3.9 1170 其中 新鲜水用量 3.34 1002 回用水用量 0.56 168 损耗 损耗总量 2.38 714 其中 厂区道路及硬化地面洒水降尘损耗 2 600 运输车辆清洗损耗 0.14 42 生活用水损耗 0.24 72 废水综合利用 综合利用 0.96 288 排水 排放水总量 0 0 7 劳动定员及劳动制度 本项目劳动定员10人，实行单班制生产，每天工作8h，年营运天数为300天。 8 平面布置合理性分析 本项目位于商丘市宁陵县华堡镇楚庄村168号，项目总占地面积约2000m2。本项目拟新建1座一体化生产厂房，利用现有的1座办公楼，生产厂房内设原料区、生产区、成品区。厂内分生产和办公生活区，生产区位于厂区内西侧位置，办公生活区位于厂区内北侧位置，方便厂区物料进出登记备案。整个厂区平面布局紧凑，功能分区明显，流向顺畅，既方便管理，节约投资，又节省用地。因此，从环保角度分析，项目平面布置合理，项目厂区平面布置图见附图三。 9 厂址周围环境及选址可行性 本项目位于商丘市宁陵县华堡镇楚庄村168号，建设地点地势平坦，东侧可搭接G220，交通十分便利，项目厂址附近水、电、通讯设施齐全。本项目主要对湿砂进行烘干，经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于该目录中“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，为允许类项目，符合国家产业政策，项目已在宁陵县发展和改革委员会备案，项目代码：2204-411423-04-01-540959。 本项目废气经治理后均达标排放，废水均不外排，经采取厂房隔声、基础减震、加强管理维护等降噪措施后，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，固体废物均得到合理处置，符合《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政〔2021〕5号）及《河南省生态准入清单》中“商丘市宁陵县（华堡镇）环境管控单元”相关要求，项目运营过程中消耗一定量的水、电等资源，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不会突破当地资源利用上限。因此，本项目符合当地三线一单管控要求。 根据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》、《河南省宁陵县乡镇集中式饮用水水源保护区划分技术报告》及《宁陵县“千吨万人”集中式饮用水水源保护范围（区）划分技术报告》，本项目不在饮用水源地一级保护区范围内，符合区域饮用水源保护区划相关要求 本项目厂区总占地面积约2000m2，厂区北侧紧邻无名路，隔路为农田，生产车间西侧为人工种植林地，南侧、北侧均为空厂房，东侧为原楚庄乡政府院（现已空置，已搬迁）。本项目西侧72m处为一砂石料厂，主要出售砂子，本项目的建设对周边企业无影响。本项目生产车间东北侧260m处为宁陵县楚庄中学，东南侧170m处为楚庄卫生院、276m处为张路口村，西南侧350m处为楚庄村，南侧478m处为楚庄中心小学，项目经采取治理措施后废气、噪声均可达标排放，废水均不外排，固体废物均妥善处置，对周边环境影响较小，不会改变评价区域的环境功能。 根据宁陵县自然资源局华堡自然资源所出具的证明（见附件3），本项目用地性质为建设用地，符合宁陵县华堡镇土地利用规划，根据宁陵县华堡镇人民政府出具的证明（见附件4），本项目建设符合华堡镇总体发展规划要求。 综上所述，项目选址不在饮用水源地一级保护区范围内，周边无重要的文物古迹和珍稀动植物资源等环境敏感目标，“三废”实现达标排放，符合国家产业政策，符合三线一单管控要求，从环保角度分析，项目所选厂址可行。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1 本项目工艺流程简述及生产工艺流程图 1 施工期 1.1施工期工艺流程 施工期工艺流程见图2。 图2 本项目施工期工艺流程及产污节点图 1.2施工期产排污环节 （1）废气 本项目施工期废气主要为施工扬尘、施工机械和运输车辆尾气及建筑材料堆存扬尘等。 （2）废水 本项目施工废水主要为施工人员生活污水和施工废水。 （3）噪声 本项目施工期噪声主要为施工机械设备噪声和运输车辆噪声。 （4）固体废物 本项目施工期固体废物主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 2 营运期 2.1 营运期工艺流程图 本项目主要进行湿砂的烘干，工艺流程简介及产污环节如下。 图3 生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）上料 外购湿砂由运输车辆运输进厂后，卸至原料区，再由装载机运至湿砂料仓内，之后由皮带输送机将物料上料至烘干主机内。 项目外购砂料含水量平均为10%，在装卸及上料过程基本无粉尘产生。 （2）烘干 本项目烘干主机采用电加热，湿砂首先进入内筒，通过滚筒内部扬料板使物料充分受热烘干然后经过导流板进入中筒烘干，最后烘干砂料进入外筒降温，烘干温度在120~300℃之间，物料出炉温度控制在60℃以下。 烘干过程产生的污染物主要为粉尘及设备运行噪声。 （3）筛分 烘干后的干砂由密闭皮带输送机输送到滚筒筛进行筛分，筛分的物料大小可根据需要调节孔径，通过筛分将粒径不同的烘干砂分离，合格的成品干砂由密闭斗提机传送至成品罐暂存待售，筛出的杂物由废料口排出，废料直接卸至收集袋中，不直接卸落到地面，卸废料区密闭。 筛分过程产生的污染物主要为筛分粉尘及设备运行噪声。 （4）成品储存、装车销售 烘干后的干砂由密闭斗提机传送至成品罐暂存待售，销售时使用皮带输送。 成品储存、装车销售过程产生的污染物主要为成品罐呼吸粉尘及成品装车粉尘。 2.2营运期产排污环节 （1）废气：烘干、筛分工序粉尘、成品罐呼吸粉尘、成品装车粉尘、车辆运输扬尘和食堂油烟。 （2）废水：车辆清洗废水、职工生活污水。 （3）噪声：皮带给料机、皮带输送机、烘干机、滚筒筛、除尘设备配套风机等高噪声设备运行产生的噪声以及厂区车辆运输产生的噪声。 （4）固废：除尘器收集的粉尘、筛分杂质、沉淀池沉渣和职工生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目属于新建项目，根据现场调查，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1 大气环境 1.1区域环境空气质量达标情况 根据宁陵县环境监测站公布的2020年宁陵县的环境空气质量数据，经统计分析，宁陵县区域内大气环境中SO2、NO2年平均浓度、CO24h第95百分位数浓度能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10年平均浓度、O38h平均第90百分位数浓度不能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准。宁陵县为不达标区。 1.2环境空气质量现状 （1）调查数据 根据宁陵县环境监测站公布的2020年宁陵县的环境空气质量数据，本次评价选取2020年作为评价基准年，其中获取连续1年中365个日均值数据，每月至少有30个有效数据（其中2月有28个），数据有效性满足GB3095-2012和HJ663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量调查数据统计结果如下： 表16 环境空气质量现状监测统计表 检测 因子 检测值 标准值 占标率 达标情况 PM2.5 年均值 51.9μg/m3 年平均：35μg/m3 148.3% 超标 24h平均第95百分位数 137μg/m3 24h平均：75μg/m3 182.7% PM10 年均值 86.7μg/m3 年平均：70μg/m3 123.9% 超标 24h平均第95百分位数 179.5μg/m3 24h平均：150μg/m3 119.7% SO2 年均值 8.7μg/m3 年平均：60μg/m3 14.5% 达标 24h平均第98百分位数 18μg/m3 24h平均：150μg/m3 12% NO2 年均值 18.6μg/m3 年平均：40μg/m3 46.5% 达标 24h平均第98百分位数 50μg/m3 24h平均：80μg/m3 62.5% CO 24h平均第95百分位数 1mg/m3 24h平均：4mg/m3 25% 达标 O3 8h平均第90百分数 166.5μg/m3 日最大8h平均：160μg/m3 104.1% 超标 通过以上监测结果分析可知，评价区域内大气环境中SO2、NO2年平均浓度、CO 24h平均浓度能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10年平均浓度、O38h平均浓度未满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准。 （2）补充监测数据 本项目特征污染因子颗粒物，本次评价委托河南中昇质量检测有限公司于2022年5月16日至18日对项目西南侧楚庄村进行了环境空气质量检测。数据统计结果见表17。 表17 其他污染物环境质量现状监测结果一览表 监测点位 污染物名称 监测浓度范围（mg/m3） 评价标准（mg/m3） 达标情况 楚庄村 TSP 24小时平均 0.149-0.167 0.3 达标 根据上表统计结果可知，颗粒物监测值能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单二级标准要求。 1.3区域环境空气达标规划 目前，针对环境空气质量不达标的现状，商丘市生态环境保护委员会办公室发布了《关于印发商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（商环委办[2022]3号），文中提出目标“全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在48微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）平均浓度控制在78微克/立方米以下，环境空气质量优良天数比例不低于68.5%。” 随着《商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（商环委办[2022]3号）的实施，宁陵县环境空气质量将会逐步得到改善。 2 地表水环境 本项目运输车辆清洗废水经沉淀池沉淀处理后回用于车辆清洗工序，职工生活污水经化粪池处理后定期清运肥田，不外排。距离本项目最近的河流为项目西南侧1458m的太平沟，太平沟向南进入柘城境内，最终汇入惠济河。根据地表水体功能区划可知，惠济河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中的要求，地表水数据可引用近三年内所在流域控制断面数据或生态环境主管部门发布的水环境质量数据。 引用商丘市生态环境局网站发布的2022年第15周到第19周的地表水责任目标断面柘城砖桥（惠济河）水质监测数据，监测因子为COD、氨氮、总磷，对地表水环境质量现状进行评价，柘城砖桥断面断面位于本项目东南侧30.75km处，监测结果见表18。 表18 监测断面监测数据一览表 断面名称 监测年份 周期 监测日期 COD NH3-N 总磷 达标情况 柘城砖桥 2022 第15周 4月4日~4月10日 22.1 0.08 0.078 达标 2022 第16周 4月11日~4月17日 19.9 0.06 0.054 达标 2022 第17周 4月18日~4月24日 24.3 0.05 0.047 达标 2022 第18周 4月25日~5月1日 22.0 0.33 0.184 达标 2022 第19周 5月2日~5月8日 22.7 0.13 0.190 达标 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求 30 1.5 0.3 / 由上表统计结果可知，柘城砖桥（惠济河）2022年第15周到第19周的监测数据均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，评价区域地表水水质状况良好。 3 声环境 根据声环境功能区划分原则，项目所在区域属于2类功能区，厂界声环境应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间≤60B（A），夜间≤50dB（A）。为了解项目区域声环境质量现状，本次评价委托河南中昇质量检测有限公司于2022年05月16日对厂区四周厂界声环境进行了现场监测，监测频次为昼间一次，检测报告见附件7。 表19 项目厂界声环境调查结果一览表 时间 实测点位 实测值 标准值 实测值 标准值 达标分析 昼间/dB（A） 昼间/dB（A） 夜间/dB（A） 夜间/dB（A） 2022.05.16 东厂界 52.2 60 41.8 50 达标 南厂界 53.6 43.3 达标 西厂界 51.6 42.1 达标 北厂界 54.1 43.5 达标 由上表分析可知，厂界四周环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目所在区域声环境质量现状较好。 4 生态环境质量现状 本项目所在地区已经演化为以人工生态系统为主的生态系统，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。本项目所在地区及周边无各级自然生态保护区和风景名胜区。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1 大气环境 表20 本项目大气环境保护目标一览表 环境类别 保护目标 方位 距离(m） 保护级别 大气环境 楚庄 SW 350 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 张路口村 SE 276 楚庄中学 NE 260 楚庄中心小学 SE 478 楚庄卫生院 SE 170 2 声环境 本项目厂区边界外50米范围内无声环境保护目标。 3 地下水环境 本项目周边均为集中供水，项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4 生态环境 本项目位于商丘市宁陵县华堡镇楚庄村168号，项目用地范围内无生态环境保护目标，因此不再进行生态现状调查。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020） 污染物 排放限值（其他炉窑） 无组织排放浓度限值 颗粒物 30mg/m3 1.0mg/m3 注：颗粒物执行《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》通用行业干燥炉排放限值10mg/m3 （2）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级 污染物 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度限值 排气筒 二级 颗粒物 15m 3.5kg/h 1.0mg/m3 （3）《河南省地方标准——餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型规模 类别 数值 污染物排放位置 油烟排放限值 1.5mg/m3 排风管或排气筒 油烟去除效率（%） ≥90 （4）《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523－2011)表1标准 单位：dB(A) 昼间 夜间 70 55 （5）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 2类 60 50 （6 ）一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目总量建议指标： 本项目无SO2和NOx产生，车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环利用，不外排，生活污水经隔油池+化粪池处理后，定期清掏，用作农田施肥，不外排。因此无总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1施工废气污染防治措施及环境影响分析 （1）扬尘 施工扬尘主要为建材运输、原料堆放、装卸等过程。原料堆放装卸过程降低装卸高度，减小卸料速度，采取防尘网抑尘措施；汽车运输主要是商品混凝土、钢筋等，运输扬尘量很小，采取措施后，此过程扬尘产生的较小，对周围环境影响较小。根据中国环境科学院的研究结果，建筑施工扬尘排放经验因子为0.292kg/m2，本工程需新建1座生产厂房，建筑面积为1500m2，施工扬尘产生量约为0.438t，距离本项目施工位置最近的敏感点为项目厂区东南侧170m处的楚庄卫生院，采取措施后，项目施工期间扬尘对敏感点环境空气质量造成的影响较小。 施工扬尘的大小，随施工季节、施工管理、土壤类型等不同而差异很大。为尽量减小项目施工扬尘对周边环境的影响，建设单位及施工单位应严格按照《河南省生态环境保护委员会办公室<关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知>》（豫环委办〔2022〕9号）中河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案以及国家、省、市关于建筑施工工地文明施工的相关管理规定，采取以下扬尘防治措施： 1）施工工地开工前必须做到“六个到位”，即“审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位”； 2）强化工地扬尘污染防治。严格落实施工工地“六个百分之百”，即施工现场100%围挡、物料堆放100%覆盖、裸露地面100%绿化或覆盖、进出车辆100%冲洗、拆除和土方作业100%喷淋、渣土运输车辆100%封闭； 3）严格落实“两个禁止”施工。禁止现场搅拌混凝土和现场配置砂浆； 4）在施工现场出入口公示扬尘污染控制措施、施工现场负责人、环保监督员、举报电话等信息； 5）物料运输时应加强防护，可盖上帆布，限制运输车辆的车速，严禁超载，避免漏洒；易起尘等施工材料的堆放应进行覆盖，防止风力起尘。 6）施工单位应根据天气对施工道路、施工现场、材料堆放场等及时洒水降尘，尽量避免在风速较大的时间内施工。 经采取以上扬尘防治措施后，可减少扬尘产生的70%左右，排放量约为0.1445t。 项目施工扬尘经采取合理措施，对周边环境空气的影响可得到有效控制。 （2）工程机械排放的尾气 运输车辆及燃油机械等排放的尾气主要污染因子有NOx、CO、THC等有害成分，对周边空气质量会产生一定影响。 对施工机械（含运输车辆）等对空气造成的污染主要采取以下措施： 1）尽量选用低能耗、低污染排放的施工机械，对于排放尾气较多的要安装尾气净化器，使排放达标，并且加强施工机械、车辆的管理和维修保养，尽量减少因机械、车辆状况不佳造成的污染； 2）施工机械和运输车辆采用符合国家相关标准的油品。 项目施工期相对较短，施工作业量相对较少，不会大量使用施工机械和运输车辆；施工区较为开阔，空气扩散条件较好，因此车辆及施工机械尾气不会对环境产生较明显的影响。 在采取以上措施后，扬尘对周围环境的影响较小，且随着施工期的结束，其影响即消失。 2 施工噪声污染防治措施及影响影响分析 根据本工程施工特点，项目施工期噪声源强见表21。 表21 施工各阶段噪声源及其声功率级 施工阶段 主要噪声源 声功率级dB（A） 主体工程施工和设备安装阶段 无长时间操作的偶发声源 85~90 施工机械噪声源基本是在半自由场中的点声源传播，且声源基本均为裸露声源，采用距离衰减公式，预测施工场不同距离处的等效声级，即： Lep=LwA-20lg（r/ro）-Ae 式中：LeP——不同距离处的等效声级，dB（A）； LwA——噪声源声功率，dB（A）； r——不同距离，m； ro——距声源1m处，m； Ae——环境因子（取0）。 各施工阶段主要噪声源在不同距离处的平均等效声级计算结果详见表22。 表22 施工噪声随距离衰减后的情况 单位：dB（A） 施工阶段 主要噪声源 声功率级 距声源距离 10m 35m 60m 100m 200m 主体工程和设备安装阶段 无长时间操作的偶发声源 85～90 65~70 52～57 47~52 43~48 37~42 由表20可以看出，在施工现场10m范围外，各施工阶段均可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间噪声限值；在施工现场60m范围外，各施工阶段均可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间和夜间噪声限值。 为尽量减轻项目施工噪声对周围环境的影响，施工过程中应采取以下防治措施： ①施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态； ②合理安排施工时间。施工单位应严格遵守环境噪声污染防治办法的规定，合理安排好施工时间，不得在夜间（22:00~6:00）进行产生强噪声污染、干扰周围居民生活的建筑施工作业； ③在建筑工地四周设立围墙进行围挡。 ④在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部采取围挡，减轻施工噪声对外环境的影响。 ⑤建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工；施工车辆出入现场时应低速、禁鸣； ⑥建设与施工单位应与施工场地周边单位、居民建立良好关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。 采取以上措施后，可降噪25dB（A）左右，施工场界噪声能够满足标准要求，同时能减小对周边声环境的影响。如若发生噪声扰民事件，建设单位应及时处理，协调解决。 3 施工废水污染防治措施及地表水影响分析 施工期废水主要是施工废水和施工人员的生活污水。 施工废水主要包括机械设备和车辆冲洗等废水。类比调查，施工机械及运输车辆冲洗用水量约为1m3/d，施工时间为2个月，则整个施工期共产生施工废水54m3（排污系数按0.9计）。日产生废水量较少，且间断排放，主要污染物SS浓度为400 mg/L，施工废水采用沉淀池沉淀后，回用于施工场地和道路洒水抑尘，不外排。 本项目施工期不设施工营地，施工高峰期间人员约10人，施工人员生活用水按40L/人·d计，则施工期生活用水量为0.4m3/d，产污系数以0.8计，则生活污水产生量为0.32m3/d，整个施工期施工人员共产生生活污水19.2m3。施工期生活污水主要污染物为COD、BOD、SS和NH3-N，污染物浓度分别为COD300mg/L、BOD180mg/L、SS200mg/L、NH3-N30mg/L。施工期生活污水经化粪池处理后清运肥田，不外排。 4 施工固体废物污染防治措施及环境影响分析 施工期产生的固体废物主要有施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾等。 （1）建筑垃圾 本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有生产车间建设过程中产生的建筑垃圾、装修产生的建筑垃圾等，包括砂土、水泥等杂物。根据类比调查，施工期按2.0kg/m2的建筑垃圾进行估算，本项目需新建1座生产厂房，建筑面积为1500m2，因此项目施工期共计产生建筑垃圾约3t，产生的建筑垃圾及时清运，送至当地政府指定的建筑垃圾处置地点统一处置，不能随意抛弃、转移和扩散。 （2）施工人员生活垃圾 施工人员生活垃圾产生量按每人每日0.5kg计，施工人数10人，则施工期生活垃圾产生量约0.3t。生活垃圾定点收集，由当地环卫部门统一收集清运处理。 本项目施工中产生的建筑垃圾及时清运至当地政府指定的建筑垃圾处置地点统一处置，生活垃圾依托当地环卫部门及时清运处理。因此本项目施工期的固体废物全部得到妥善解决，对环境的影响较小。 5施工期生态影响分析 本项目位于商丘市宁陵县华堡镇楚庄村168号，项目评价范围内无政府批准建立的自然保护区，以及国家保护的野生珍稀濒危动植物。天然植被较少，没有珍稀、濒危植物和国家重点保护植物。 项目周边主要为工厂和空地等，地表植被主要为人工植被和农作物，无政府批准建立的自然保护区，以及国家保护的野生珍稀濒危动植物。项目用地范围内无生态保护目标。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1 大气环境影响和保护措施 1.1污染工序和源强分析 本项目原料为湿砂，湿砂水分含量较高，上料工序无粉尘产生，本项目营运期废气主要为烘干、筛分工序粉尘、成品罐呼吸粉尘、成品装车粉尘、车辆运输扬尘和食堂油烟。 （1）烘干、筛分工序粉尘 项目在烘干过程中，由烘干主机采用电加热直接将砂子进行烘干，物料在烘干筒内转移及落料至出料仓及输送皮带上时有粉尘产生，烘干机及各落料处均密闭，含尘废气经集气管道收集，源强参考《逸散性工业粉尘控制技术》、《工业污染核算》等，确定粉尘产生量约为0.1kg/t-成品，项目年产20000吨烘干砂成品，则项目烘干工序粉尘产生量为2t/a。 筛分粉尘参考《逸散性工业粉尘控制技术》，筛分逸散粉尘排放因子取0.25kg/t料，项目筛分量为20000t/a，则筛分工序产生的粉尘量为5t/a。 ①有组织防治措施：根据调查，项目原料为含水湿料，不考虑粉尘产生；烘干机和筛分机均为密闭装置，设置集气管道，烘干和筛分过程中收集的粉尘采用1套袋式除尘器进行处理，处理后经1根15m高排气筒排放（DA001），配套风机风量5000m3/h，排气筒内径0.3m，颗粒物去除效率99%。其中有组织收集效率按照95%计，其余5%以无组织形式排放，则有组织排放量为0.0665t/a，项目年运行时间2400h，则有组织排放速率为0.0277kg/h。 ②无组织防治措施：通过采取车间密闭的方式降低无组织排放量，经采取以上措施后，无组织排放量可减少90%，则无组织排放量为0.035t/a，无组织排放速率为0.0146kg/h。 （2）成品罐呼吸粉尘、成品装车粉尘 成品罐粉尘、成品装车粉尘：项目产品为烘干砂，粒径较小，经密闭斗提机送至成品罐储存、成品经皮带输送装车过程中会产生粉尘。每个成品罐顶部均配套设置脉冲滤芯除尘装置，粉尘经脉冲滤芯除尘器处理后通过仓顶呼吸孔排出至生产车间内，成品输送皮带密闭，为减少粉尘排放量，调整皮带输送机的高度，降低成品落料落差，设置集气罩对装车粉尘进行收集，并采用袋式除尘器处理，集气罩收集效率为90%。源强参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中数据，各种水泥制品（原料名称：水泥、砂子、石子、钢筋）物料输送储存产污系数为0.19千克/吨-产品，物料输送储存包括成品罐落料点和成品装车落料点，因此将物料输送储存分为成品罐储存阶段和成品装车阶段，各占50%，则本项目成品罐呼吸粉尘产生量为1.9t/a，除尘器除尘效率为99.7%；成品装车粉尘产生量为1.9t/a。 本项目共设两个500t成品罐，每个水泥罐仓每年物料输送时间为1200h，则每个罐仓粉尘产生量为0.95t/a，产生速率为0.7917kg/h。仓顶除尘器去除效率为99.7%，则每个成品罐粉尘排放量为0.0029t/a，排放速率为0.0024kg/h。经仓顶呼吸孔排放的粉尘通过生产车间无组织排放，生产车间密闭性较好，约10％的粉尘逸散在空气中，无组织排放量为0.0006t/a，排放速率为0.0003kg/h。 成品装车粉尘与烘干、筛分工序共用1套袋式除尘器，处理后经1根15m高排气筒排放（DA001），集气罩收集效率为90%，颗粒物去除效率99%，则有组织排放量为0.0171t/a，项目年运行时间2400h，则有组织排放速率为0.0071kg/h。通过采取车间密闭的方式降低无组织排放量，经采取以上措施后，无组织排放量可减少90%，则无组织排放量为0.019t/a，无组织排放速率为0.0079kg/h。 （3）车辆运输扬尘 本项目的原材料及成品均采用汽车运输，汽车运输由于碾压卷带等会产生一定的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规模，在大气干燥和地面风速低于4m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比，车辆动力起尘采用扬尘量预测经验公式： 式中：——汽车行驶扬尘量（kg/km.辆）； ——汽车速度（km/h）； ——汽车质量（t）； ——道路表面粉尘量（kg/m2）。 运输车辆动力起尘计算参数选取及计算结果见表23。 表23 项目运输车辆动力起尘计算参数及计算结果一览表 取值 计算参数 计算结果 V W-空重 W-载重量 P 平均单程距离 数量* Q空 Q载 Q总 km/h t t kg/m2 m 车次/a t/a t/a t/a 运输车 5 10 30 0.2 110 2100 0.0204 0.0519 0.0723 注：*按年运输22000吨原料、20000吨产品计。 本项目车辆运输扬尘产生量为0.0723t/a，经进厂车辆清洗、厂区洒水降尘、控制车速、地面硬化等措施处理后，可有效去除90%，则厂区内车辆运输扬尘排放量为0.0072t/a。 （4）汽车尾气 本项目建成后，每天运输原料及产品车辆较多，会产生汽车尾气，主要污染物是CO、NOX和THC，这些废气排放局限于运输沿线，为非连续性的污染源。为了进一步改善环境空气质量，有效控制车辆尾气污染，评价建议运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。经采取以上措施后，车辆尾气对周边环境空气影响较小。 （5）食堂油烟 本项目劳动定员10人，均在厂区食宿，本项目拟建1座职工餐厅，设置1个基准灶头，属于小型规模。项目就餐人员10人，年供应300天，根据类比调查，目前居民人均日食用油用量约40g/(p·d)，一般油烟挥发量占总耗用量的2~4%，平均为2.83%，但职工食堂的烹饪强度和耗油量均低于纯餐饮经营单位，食用油耗量和炒、炸、煎等烹调工序均较少，油烟挥发率取2.5%，则油烟产生量约为1.0g/(p·d)。评价建议在食堂安装油烟净化器（集气效率为90%，风机风量为1000m3/h），油烟去除率为90%，则净化后的油烟废气通过烟道引至房顶高空排放。按每日运行2h计算，则油烟产生量为0.003t/a，有组织产生量为0.0027t/a，产生速率为0.0045kg/h，产生浓度为4.5mg/m3，经计算，处理后油烟年排放量为0.0003t/a，排放速率为0.0005kg/h，排放浓度为0.5mg/m3，能够满足河南省地方标准-《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604—2018)表1小型规模（油烟最高允许排放浓度1.5mg/m3，油烟净化设施最低去除效率90%）。 本项目废气污染物产生及排放情况见表24。 表24 本项目大气污染物产生及排放情况一览表 产污环节 污染物种类 污染物产生情况 排放形式 主要污染治理措施 污染物排放情况 排放口编号 排放标准 产生浓度(mg/m3) 产生量（t/a） 治理措施 处理能力（m3/h） 收集（％） 去除效率（％） 是否为可行技术 排放浓度(mg/m3) 排放速率（kg/h） 排放量（t/a） 烘干、筛分工序 颗粒物 554.2 6.65 有组织 工序密闭+袋式除尘器 5000 95 99 是 6.9 0.0277 0.0665 DA001 10mg/m3 成品装车粉尘 颗粒物 142.5 1.71 有组织 集气罩+袋式除尘器 90 99 是 0.0071 0.0171 烘干、筛分工序 颗粒物 / 0.35 无组织 车间密闭 / / 90 / / 0.0146 0.035 / 1mg/m3 成品装车粉尘 颗粒物 / 0.19 无组织 车间密闭 / / 90 / / 0.0079 0.019 / 成品罐呼吸粉尘 颗粒物 / 1.9 无组织 脉冲滤芯除尘器、车间密闭 / / 99.7 / / 0.0003 0.0006 / 车辆运输 颗粒物 / 0.0723 无组织 地面硬化、车辆清洗、洒水降尘 / / 90 / / 0.003 0.0072 / 由上文可知，本项目烘干、筛分废气经处理措施处理后可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》通用行业干燥炉B级绩效限值。食堂油烟经油烟净化器处理后能够满足河南省地方标准-《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604—2018)表1小型规模（油烟最高允许排放浓度1.5mg/m3，油烟净化设施最低去除效率90%）。 本项目运输路线对沿途环境敏感点的影响主要表现为运输扬尘和噪声。项目运输路线沿途敏感点主要为G220国道两侧居民及村庄。汽车运输产生扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速低于4m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比。本项目进出厂车辆均通过洗车装置清洗，车斗使用苫布覆盖，同时加强对驾驶员的管理教育，途经环境敏感点路段，严格按照交通规则行驶，运输车辆做好车速控制，减少鸣笛。通过采取以上措施后，本项目运输车辆对对沿途环境敏感点的影响不大。 1.2排放口设置情况 本项目有组织废气排放口设置基本情况如下表。 表25 本项目有组织废气排放口设置基本情况一览表 污染源类别 排放口编号及名称 排放口基本情况 排放标准 高度(m) 内径（m） 温度（℃） 坐标 类型 浓度限值(mg/m3) 速率限值（kg/h） 烘干、筛分工序排放口DA001 15 0.3 50 115°18′43.56″；34°18′2.39″ 一般排放口 颗粒物 10 颗粒物 3.5 1.3监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目大气监测计划如下： 表26 有组织废气监测方案 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 DA001 颗粒物 一年一次 （委托有资质的监测单位） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1其他炉窑排放限值要求及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》通用行业干燥炉B级绩效限值 表27 无组织废气监测方案 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 厂界 颗粒物 每年一次 （委托有资质的监测单位） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应标准要求 1.4废气排放的环境影响 本项目将生产区作为无组织排放面源。面源排放参数一览表见表28。 表28 本项目正常工况下面源参数表 编号 名称 面源各顶点坐标/m 面源海拔高度/m 面源有效排放高度/m 年排放小时数（h） 排放工况 污染物排放速率（kg/h） x y 颗粒物 1 生产区 5 38 54 22 2400 8h/d 0.0258 0 0 27 2 29 36 5 38 注：以厂区边界西南角为原点。 由《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的估算模式计算无组织废气在厂界处最大浓度预测值。 表29 厂区无组织颗粒物排放在厂界处浓度预测结果 点位 TSP 本项目预测浓度mg/m3 标准值mg/m3 东厂界 0.0048 1.0 南厂界 0.0050 西厂界 0.0063 北厂界 0.0063 本项目湿砂上料及输送过程无粉尘产生，干砂采用密闭皮带输送机进行输送并储存在成品罐内，在采取车间密闭、车间地面及道路硬化、干砂落料口设置集气和除尘设施、厂区出入口安装自动洗车机、加强管理等措施后无组织粉尘可得到有效抑制，不会对周边环境造成明显不良影响。由上表可知，本项目建成后生产区无组织排放的颗粒物在厂区边界的浓度预测值能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应标准要求（颗粒物1.0mg/m³）要求。 1.4非正常工况 本项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即袋式除尘器发生故障时，本次评价按非正常工况废气处理效率减半，则非正常工况废气源强情况见表30。 表30 废气非正常工况排放情况一览表 序号 非正常排放源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度(mg/m3) 非正常排放速率（kg/h） 单次持续时间/h 年发生频次/次 应对措施 1 烘干、筛分工序排放口DA001 废气处理设施故障，处理效率为49.5% 颗粒物 351.8 1.7591 0.5 1 立即停止生产，关闭排放阀，及时更换废气处理设施 由此可见，非正常工况下废气污染物排放量增加，颗粒物的排放浓度不能满足排放标准。企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。 为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资 质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 1.5防治措施可行性分析 袋式除尘器工作原理及可行性分析：当含尘气体由除尘器下部进气管道，经导流板进入灰斗时，由于导流板的碰撞河气体速度的降低等作用，粗粒粉尘将落入灰斗中，其余细小颗粒粉尘随气体进入滤袋室，由于滤料纤维及织物的惯性、扩散、阻隔、钩挂、静电等作用，粉尘被阻留在滤袋内，净化后的气体逸出袋外，经排气管排出。滤袋上的积灰用气体逆洗法去除，清除下来的粉尘下到灰斗，经双层卸灰阀排到输灰装置。处理效率一般在99.9%以上，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》其他建筑材料制造行业，采用袋式除尘末端处理技术效率为99%，本项目袋式除尘器处理效率取99%，因此，项目除尘治理措施可行。 （2）成品罐仓顶除尘器工作原理及可行性分析：本项目仓顶除尘器为脉冲滤芯除尘器工作原理主要是采用过滤面积较大的滤筒进行过滤粉尘，将粉尘与洁净空气分开。滤筒采用聚酯纤维作为滤料，把一层亚微米级的超薄纤维粘附在一般滤料上，并且在该粘附层上纤维间的排列非常紧密，极小的筛孔可把大部分亚微米级的尘粒阻挡在滤料表面。主要特点为设备体积小，占地面积小，设备重量轻，维护简单，使用寿命长等特点，滤芯除尘器净化效率较高，处理效率一般在99%-99.9%之间。本项目粉料仓除尘器位于料仓上方，安装空间小，选择滤芯除尘器较为合理，本项目脉冲滤芯除尘器选用PTFE防水覆膜聚酯纤维滤筒，去除效率可达99.9%以上，本项目脉冲滤芯除尘器取99.7%，项目仓顶除尘治理措施可行。 1.6废气排放量核算 ①有组织排放量核算 表31 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 主要排放口 主要排放口合计 / / / / 一般排放口 1 DA001 颗粒物 6.9 0.0348 0.0836 有组织排放总计 有组织排放总计 颗粒物 0.0836 ②无组织排放量核算 表32 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放源 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量 /（t/a） 标准名称 浓度限值 /（mg/m3） 1 厂房 烘干、筛分工序，成品罐呼吸粉尘，车辆运输 颗粒物 车间密闭、地面硬化、车辆清洗，成品罐安装仓顶脉冲滤芯除尘器 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应标准要求（颗粒物1.0mg/m3） 1.0 0.0618 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 0.0618 ③项目大气污染物年排放量核算 表33 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 颗粒物 0.1454 2 废水 2.1废水源强分析 本项目用水主要为运输车辆清洗用水、厂区道路及硬化地面洒水降尘用水、员工生活用水。本项目降尘用水全部自然蒸发耗散，不产生废水，车辆清洗废水经沉淀池处理后循环利用，不外排，项目废水主要为生活污水。 ①运输车辆清洗废水 运输车辆清洗用水用水量为0.7m3/d，210m3/a，运输车辆车轮清洗水损失率按20%计，则运输车辆清洗废水产生量为0.56m3/d，168m3/a，主要污染因子为SS，浓度约800mg/L。运输车辆清洗废水经沉淀池（TW003）处理后，循环使用，不外排。 ②员工生活污水 本项目职工生活用水量为1.2m3/d、360m3/a，生活污水排污系数按0.8计，则职工生活污水产生量为0.96m3/d，288m3/a。生活污水经隔油池（TW001）+化粪池（TW002）处理后，定期清运肥田，不外排。生活污水主要污染因子及浓度为COD 300mg/L、BOD5180mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 30mg/L、动植物油20mg/L。 表34 项目废水污染物产排情况表 污染源 主要污染因子 废水产生情况 水量（m3/a） 产生浓度（mg/L） 产生量（t/a） 预处理措施 排放量（t/a） 洗车废水 SS 168 800 0.1344 2m3沉淀池 0 生活污水 COD 288 300 0.0864 2m3隔油池+10m3化粪池 0 BOD5 180 0.0518 0 SS 200 0.0576 0 NH3-N 30 0.0086 0 动植物油 20 0.0058 0 2.2废水污染防治措施 本项目运输车辆清洗废水经沉淀池沉淀处理后回用于车辆清洗工序，职工生活污水经化粪池处理后，定期清运肥田，不外排。 2.2.1污水设施处理能力可行性分析 （1） 沉淀池可行性分析 本项目运输车辆清洗废水产生量为0.7m3/d，考虑废水处理的不稳定性，污水处理规模按照最大废水量的1.2倍计，水力停留时间为24h，环评建议沉淀池设计池容不小于0.84m3，因此本项目运输车辆清洗沉淀池容积设计2m3可行。 （2）化粪池可行性分析 本项目生活污水量为0.96m3/d，化粪池储存量以7d计算，考虑水量调整系数为1.2，本项目所使用化粪池容积应不小于8.064m3，因此，本项目化粪池容积设计10m3可行。 2.2.2污水设施处理工艺介绍 （1）化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备。其原理是固化物在池底分解，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。化粪池是基本的污泥处理设施，同时也是生活污水的预处理设施，它的作用表现在：保障生活社区的环境卫生，避免生活污水及污染物在居住环境的扩散；在化粪池厌氧腐化的工作环境中，杀灭蚊蝇虫卵；临时性储存污泥，有机污泥进行厌氧腐化，熟化的有机污泥可作为农用肥料。因此，化粪池作为本项目生活污水的治理措施技术上是可行的。 （2）项目运输车辆清洗废水中含有泥土，经沉淀池沉淀可以将运输车辆清洗废水中的泥土沉淀分离，不会改变废水水质。本项目运输车辆清洗废水水质简单，主要污染物为SS，沉淀池利用沉淀作用，可将水内悬浮物进行沉淀分离，得到可回用的清水。 2.3环境影响分析 本项目运输车辆清洗废水经沉淀池沉淀处理后回用于车辆清洗工序，职工生活污水经隔油池+化粪池处理后，定期清运肥田，不外排。项目废水治理措施可行，对周围环境影响较小。 3 噪声 3.1噪声源强及降噪措施 项目运营期主要噪声源为皮带给料机、皮带输送机、烘干机、滚筒筛、除尘设备配套风机等高噪声设备运行产生的噪声以及厂区车辆运输产生的噪声，设备运行噪声级为75～90dB（A），经采取基础减振、厂房隔声、距离衰减等降噪措施，可降噪20dB（A），车辆运输噪声源强为80dB（A），为进一步降低车辆运输噪声，评价要求企业运输车辆应低速、禁鸣。设备各噪声源源强及治理效果如表33所示。 表35 主要设备噪声源强 单位：dB(A) 序号 设备名称 数量 单台设备声功率级dB(A) 治理措施 降噪后单台设备声功率级dB(A) 1 斗提机 2台 80 设备基础减振、厂房隔声 60 2 皮带输送机 3台 75 55 3 三筒烘干机 1台 80 60 4 滚筒筛 1台 85 65 5 风机 1台 90 70 6 铲车 1辆 80 60 3.2厂界噪声达标性分析 本次评价根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）对项目营运期噪声进行环境影响分析。选用点源的噪声预测模式，将各设备噪声源视为一个点噪声源。在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点。其预测模式如下： 式中：L2－受声点（即被影响点）所接受的声级，dB(A)；L1－距声源1m处的声级，dB(A)； r2－声源至受声点的距离，m；r1－参考位置的距离，取1m。 各预测点声压级按下列公式进行叠加： 式中：L总——预测点叠加后的总声压级，dB(A)；Li——第i个声源到预测点处的声压级，dB(A)；Lb——环境噪声本底值，dB(A)；n ——声源个数。 项目四周厂界噪声预测结果见表36。 表36 项目四周厂界噪声预测结果一览表 项目 距离和噪声值[m/dB(A)] 设备名称 治理后噪声源强 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 距离（m）/衰减后值（dB（A）） 距离（m）/衰减后值（dB（A）） 距离（m）/衰减后值（dB（A）） 距离（m）/衰减后值（dB（A）） 斗提机（2） 63 20/37.0 10/43.0 7/46.1 30/33.5 皮带输送机（3） 59.8 20/33.8 35/28.9 7/42.9 15/36.3 三筒烘干机（1） 60 20/34.0 30/30.5 7/43.1 20/34.0 滚筒筛（1） 65 22/38.2 26/36.7 5/51.0 24/37.4 风机（1） 70 20/44.0 28/41.1 7/53.0 22/43.2 铲车（1） 60 20/34.0 25/32.0 10/40.0 25/32.0 预测值 46.5 46.1 56.2 45.7 标准值 昼间60dB(A) 达标分析 达标 达标 达标 达标 注：夜间不生产。 根据上表预测结果，项目东、南、西、北边界噪声预测值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目运行对周边声环境质量影响不大。 3.3 噪声污染防治措施可行性分析 项目拟采取以下噪声防治措施： （1）企业在设备选型上，应选择低噪声风机、设备，以防止项目营运期间产生的噪声源叠加，对区域环境产生较大影响。 （2）对风机、设备安装减振垫进行设备基础减振处理，根据噪声衰减规律分析：经基础减振（减轻振动及不固定配件摆动噪声）及隔声措施噪声衰减可以达到15~25dB(A)。 （3）在厂区周围加强绿化，充分利用建筑的边角空隙土地及不规则土地进行绿化；可根据当地实际种植能美化环境、净化空气的树种和花草，其噪声源强可衰减约5dB(A)。 （4）评价要求噪声源强较高的设备，尽量往车间内部布置，因距离的原因实现噪声衰减。 以上噪声治理措施容易实施，技术成熟可靠，投资费用较少，在经济上是可行的。 3.4监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目厂界环境噪声监测如下表。 表37 噪声监测计划表 监测点位 监测项目 监测频次 厂界四周 等效A声级 每季度1次（委托有监测资质单位） 4 固体废物 项目固体废物主要为除尘器收集的粉尘、筛分杂质、沉淀池沉渣和职工生活垃圾。 （1）除尘器收集的粉尘 经核算，项目袋式除尘器收集粉尘约为8.28t/a，除尘器收集的粉尘属于非特定行业生产过程中产生的一般固体废物，类别为工业粉尘，袋式除尘器收集的粉尘分类代码为900-999-66，收集后随产品外售。 （2）筛分杂质 根据企业提供资料，筛分工序杂质产生量为0.5t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），筛分杂质属于非特定行业生产过程中产生的一般固体废物，类别为其他废物，筛分杂质分类代码为900-999-99，收集后一般固废暂存间暂存，定期外售至建材生产企业综合利用。 （3）沉淀池沉渣 本项目车辆清洗废水沉淀池处理后沉渣产生量约为0.15t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）可知，沉淀池沉渣属于非特定行业生产过程中产生的一般固体废物，类别为无机废水污泥，分类代码为900-999-61。收集后一般固废暂存间暂存，定期外售至建材生产企业综合利用。 （4）生活垃圾 本项目劳动定员10人，年运营300天，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，则本项目生活垃圾产生量为5kg/d、1.5t/a。职工生活垃圾收集在垃圾桶内，由当地环卫部门清运处置。 本项目固体废物产生及处置情况见表38。 表38 本项目固体废物产生及处置情况 产污环节 污染物名称 废物性质 分类代码 产生量（t/a） 处置措施 废气治理 除尘器收集的粉尘 一般固废 900-999-66 8.28 收集后随产品外售 筛分 杂质 一般固废 900-999-99 0.5 一般固废暂存间暂存，定期外售至建材生产企业综合利用 车辆清洗 沉淀池沉渣 一般固废 900-999-61 0.15 一般固废暂存间暂存，定期外售至建材生产企业综合利用 职工办公生活 生活垃圾 一般固废 / 1.5 设置垃圾收集箱集中收集，由环卫部门清运处理 评价建议建设单位在厂区内设置一间一般固废暂存间（10m2），产生的筛分杂质、沉淀池沉渣收集后一般固废暂存间暂存，一般工业固体废物贮存场所做好防风、防雨、防晒措施，地面与裙脚坚固、防渗的材料建造，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 本项目各项固废得到有效处置，对周围环境影响较小。 5 地下水、土壤 5.1环境质量现状调查 根据《建设项目环境影响报告表编制指南》（污染影响类）（试行），地下水、土壤环境原则上不开展环境现状调查。 5.2污染源分析 本项目对地下水产生影响的可能区域是化粪池，可能对土壤产生环境影响的主要为废气沉降渗入土壤和固体废物的任意堆存。 废气其对土壤的污染主要是由排放到大气环境中的事故污染物沉降到土壤中引起的。本项目设计的污染因子主要为颗粒物、SO2、NOx，不涉及有毒难降解污染因子的大气沉降，且均不在《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）所列控制污染物当中，因此，通过大气沉降等形式对土壤造成污染的可能性很小。 5.3保护措施 为防止项目建成运营后对周围土壤造成污染，企业应定期维护、检修废气处理设施；加强环境保护工作，制定环境管理制度，同时强化风险防范意识，如遇生产设施不能正常运转，企业应立即停产检修。 5.4分区防渗 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中污染防治区分的规定，根据装置、单元的特点和所处的区域及部位，可将建设场地划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。 重点防渗区：对地下水和土壤环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理的区域或部位。本项目不涉及重点防渗区。 一般防渗区：对地下水和土壤环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或者部位。本项目一般防渗区包括生产车间、沉淀池、化粪池等 简单防渗区：一般和重点防渗区以外的区域或部位，本项目简单防渗区为办公室。 在做好防渗的情况下，项目建设对周围土壤和地下水影响很小。经上述分析，工程建设、运营期间各种污染物均得到妥善处理处置，地下水和土壤环境不会发生较大变化，对土壤环境的影响处于可接受的范围内。 5.5监测要求 根据本项目所属行业特点及本项目工程分析内容，建议企业加强管理，减少对土壤、地下水的污染。本项目正常运营过程中产生的污染物基本不会对土壤、地下水造成影响，本项目不单独对土壤、地下水设置跟踪监测计划要求。 6 环境风险影响分析 本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B所列风险物质，可能发生的风险事故主要为废气治理设施出现故障造成的超标排放；生产车间内电气设备短路引发火灾等，发生以上事故时，超标排放的粉尘及火灾衍生造成的污染会对周边环境造成一定的影响。风险源主要为项目环保设备及生产车间内电气设备等。 本次评价提出以下风险防范措施： ①防止电气火花：采取有效措施防止电气线路和电气设施在开关断开、接触不良、短路、漏电时产生火花，同时防止静电放电火花；采取防雷接地措施，防止雷电放电火花。 ②建立企业内部应急救援组织机构，配备必要的应急救援器材和设备，厂内配备充足的消防器材，安排专人对厂内消防设施定期检查，保证消防设施的有效性。 ③根据厂区情况做好防渗措施，分区防治。厂区道路均采用水泥硬化处理，并做好车间的地基加固与结构处理。严格按设计标准做好结构与防渗措施施工，防止各管线结构间因不均匀沉降或连接不紧等产生破裂与结构渗漏，防止渗入地下含水岩层，造成地下水环境污染。 ④做好除尘器的维护管理，定期按自行监测计划开展自行监测，确保设备设备正常运行。 本项目通过落实上述风险防范措施，突发环境事件发生概率可进一步降低，项目环境风险较小。 7 环保投资 本项目总投资60万元，环保投资为10万元，占总投资的16.7%，其环保投资见表39。 表39 环保投资概况一览表 类别 产污工序 设施名称 投资额（万元） 废气 烘干、筛分工序 烘干、筛分工序全密闭+袋式除尘器（TA001）+15m高排气筒（DA001） 4 成品装车粉尘 集气罩+袋式除尘器（TA001）+15m高排气筒（DA001） 成品罐呼吸粉尘 2套脉冲滤芯除尘器+生产车间密闭 3 车辆运输 车辆出厂清洗、控制车速、地面硬化、定期清扫、洒水降尘 食堂油烟 集气罩+油烟净化装置+专用烟道排放 0.5 废水 运输车辆清洗废水 沉淀池（2m3）沉淀处理后循环使用，不外排 0.5 生活污水 经隔油池（2m3）+化粪池（10m3）处理后，定期清运肥田，不外排 0.7 固废 除尘器收集粉尘 收集后随产品外售 / 筛分杂质 收集后一般固废暂存间（1间，10m2）暂存，定期外售至生产建材企业 0.2 沉淀池沉渣 职工办公生活 设置垃圾收集箱集中收集，由环卫部门清运处理 0.1 噪声 机械设备噪声 基础减振、厂房隔声、距离衰减 1 总计 10 8 环保验收 本项目环保设施三同时环保验收内容详见表40。 表4 本项目环保设施验收一览表 序号 类别 产污工序 验收内容 执行标准 1 废气 烘干、筛分工序 烘干、筛分工序全密闭+袋式除尘器（TA001）+15m高排气筒（DA001） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1其他炉窑排放限值要求及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》通用行业干燥炉B级绩效限值 成品装车粉尘 集气罩+袋式除尘器（TA001）+15m高排气筒（DA001） 成品罐呼吸粉尘 2套脉冲滤芯除尘器+生产车间密闭 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织颗粒物厂界监控浓度限值 车辆运输 车辆出厂清洗、控制车速、地面硬化、定期清扫、洒水降尘 食堂油烟 集气罩+油烟净化装置+专用烟道排放 河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604—2018)表1小型规模 2 废水 运输车辆车轮清洗废水 沉淀池（2m3）沉淀处理后循环使用，不外排 循环使用，不外排 生活污水 经隔油池（2m3）+化粪池（10m3）处理后，定期清运肥田，不外排 定期清运肥田，不外排 3 噪声 设备运行噪声 设备基础减振、厂房隔声、距离衰减 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 4 固废 除尘器收集粉尘 收集后随产品外售 / 筛分杂质 收集后一般固废暂存间（1间，10m2）暂存，定期外售至生产建材企业 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求 沉淀池沉渣 职工办公生活 设置垃圾收集箱集中收集，由环卫部门清运处理 / |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 烘干、筛分工序全密闭+袋式除尘器（TA001）+15m高排气筒（DA001） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1其他炉窑排放限值要求及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》通用行业干燥炉B级绩效限值 |
|  |  |  | 成品装车粉尘集气罩收集+袋式除尘器（TA001）+15m高排气筒（DA001） |  |
|  | 成品罐 | 颗粒物 | 脉冲滤芯除尘器+车间密闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织颗粒物厂界监控浓度限值 |
|  | 厂区 |  | 车辆出厂清洗、控制车速、地面硬化、定期清扫、洒水降尘 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 集气罩+油烟净化装置+专用烟道排放 | 河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604—2018)表1小型规模 |
| 地表水环境 | 运输车辆车轮清洗废水 | SS | 沉淀池（2m3）沉淀处理后循环使用，不外排 | 综合利用，不外排 |
|  | 生活污水 | SS、BOD5、COD、NH3-N、动植物油 | 经隔油池（2m3）+化粪池（10m3）处理后，定期清运肥田，不外排 |  |
| 声环境 | 设备运行 | 等效A声级 | 基础减振、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 除尘器收集的粉尘收集后随产品外售，筛分杂质和沉淀池沉渣收集后一般固废暂存间暂存，定期外售至生产建材企业；生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理。一般工业固体废物贮存场所满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目对可能产生地下水影响的各种可能途径进行有限预防，确保各项防渗措施落实，并加强日常维护。项目各环节废气均已采取废气处理设施进行处理，且厂区均已硬化，大气沉降作用不明显；生活污水排入化粪池后，定期清掏，用作农田施肥，不外排；固体废物分类收集，进行分区防渗。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 加强设备维护，定期检测，加强管理和安全知识教育 |
| 其他环境 管理要求 | 营运期加强环保管理，建立、健全环保制度，配备专职环保人员，负责环保设施的运转、维护，确保环保设施的正常有效运行，做到污染物稳定、达标排放。 |

# 六、结论

商丘市鑫志建材有限公司年产20000吨烘干砂项目符合国家相关产业政策，项目营运期采取的污染防治措施有效可行，产生的废气、噪声能够达标排放，废水、固体废物能够得到合理有效处置。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳上述建议后，从环境保护角度，建设项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.1454t/a |  | 0.1454t/a | +0.1454t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 除尘器收集粉尘 |  |  |  | 8.28t/a |  | 8.28t/a | +8.28t/a |
|  | 筛分杂质 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 沉淀池沉渣 |  |  |  | 0.15t/a |  | 0.15t/a | +0.15t/a |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 1.5t/a |  | 1.5t/a | +1.5t/a |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

新鲜水3.34

0.14

0.14

沉淀池

0.56

运输车辆清洗用水

0.56

2

2

厂区道路及硬化地面洒水降尘用水

0.24

0.96

定期清运肥田

隔油池+化粪池

0.96

1.2

生活用水

图1    本项目水平衡图（单位：m3/d）

湿砂

噪声

上料

噪声

输送

废气、噪声

烘干

废气、噪声、固废

筛分

干砂

废气、噪声

成品罐

废气

装车外运

附图一    项目地理位置图

本项目位置