# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 宁陵县华商新材料有限公司年处置废硅胶6000吨建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2206-411423-04-01-449749 |
| 建设单位联系人 | 谢明华 | 联系方式 | 18003708255 |
| 建设地点 | 宁陵 县（区） / 乡（街道） 产业集聚区华山路东段路南2号院 |
| 地理坐标 | （115度20分1.410秒，34度27分50.960秒） |
| 国民经济 行业类别 | C4220 非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 39--85、非金属废料和碎屑 加工处理422 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 宁陵县产业集聚区 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2206-411423-04-01-449749 |
| 总投资（万元） | 31500.00 | 环保投资（万元） | 221 |
| 环保投资占比（%） | 0.7 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 13333.4m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《宁陵县产业集聚区总体发展规划》（2021-2030）； 审批机关：河南省发展和改革委员会； 审批文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会<关于商丘市产业集聚区规划纲要的批复>》，批复文号为豫发改工业[2021]322号。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030年）环境影响报告书》； 召集审查机关：河南省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《河南省生态环境厅关于<宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书>的审查意见》（豫环函〔2022〕17号）。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、本项目与《宁陵县产业集聚区总体发展规划》（2021-2030）相符性分析 1.1规划方案概况 2021年4月，河南省发展和改革委员会出具了《关于商丘市产业集聚区规划纲要的批复》，批复文号为豫发改工业[2021]322号，同意调整其主导产业为化工、农产品加工、电子制造业；2020年10月，河南省城乡规划设计研究总院有限公司开展编制《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）》，并于2021年5月份根据豫发改工业[2021]322号对规划内容进行调整，规划范围未变，面积为14.97km2，规划主导产业为化工产业、农产品加工业，同时将新型电子原器件及设备制造业作为战略新兴产业培育发展。 1.1.1规划范围 东至规划东外环、西至长江路-葛天大道-珠江路一线、北至天山路-人民路一线、南至人民路-露岭路-微山路-漓江路-金山路一线，总规划用地面积14.97km2。 1.1.2规划期限 规划期限2021-2030年，近期规划期限为2021-2025年，远期规划期限为2026-2030年。 1.1.3主导产业 以发展化工产业和农产品加工业为主导产业，以新型电子原器件及设备制造业为战略培育新兴产业的现代产业集聚区。 1.1.4发展定位 根据宁陵县具体情况，结合上位相关规划和各部门意见，将宁陵县产业集聚区定位为： ①中原经济区重要的化工产业、新型电子原器件及设备制造业、农产品加工业基地 宁陵县化工产业基础较好，市场竞争力较强，又有着优越的资源条件，符合区域产业经济发展的主导方向，要充分发挥优势条件，拉长产业链，将这两个产业进一步做大做强，提高集聚效益和规模效益。新型电子原器件及设备制造业为前景较好、省市政府支持重点发展的优势行业，宁陵县具有一定的电子信息业基础，具有优势企业的战略合作意向，具有超高速的产业发展速度，根据宁陵县产业提质的诉求，以及宁陵县产业发展的现状特征、所处阶段，规划新型电子原器件及设备制造业为宁陵产业集聚区的新兴战略主导产业。依托宁陵农产品资源优势，增加农产品加工业为产业集聚区主导产业，发展现代化农产品加工产业，延长农产品产业链，提高农产品的附加值。 ②宁陵县经济增长极 产业集聚区交通条件优越，随着产业集聚区的建设，大量的物质资源、信息、企业和人才将逐步在此集中。因此，将产业集聚区作为县域经济主要增长极来进行谋划和建设。 以发展化工产业和农产品加工业为主导产业，以新型电子原器件及设备制造业为战略培育新兴产业的现代产业集聚区。 1.1.5功能定位 优化产业空间布局，巩固化工产业基地地位，战略培育新型电子原器件及设备制造业，优化提升农产品加工业，将宁陵县产业集聚区建设为产业特色鲜明、物流兴旺、配套齐全、环境良好、交通方便的现代化工业产业集聚区，宁陵县的工业就业高地。 1.2规划产业布局 综合考虑产业集聚区地理环境、土地性质、现有企业基础和布局、资源供应等因素，以产城融合为发展目标，规划产业集聚区形成功能明确的七区的产业布局，打造三群、三链的产业格局。 三群：化工产业集群、农产品加工业集群、新型电子原器件及设备制造业集群； 三链：化工产业链、农产品加工业产业链、新型电子原器件及设备制造产业链； 七区：分别为化工产业区、新型电子原器件及设备制造产业区、农产品加工产业区、混合产业区、综合服务产业区、商贸物流产业区、商贸服务产业区。 表1-1 宁陵县集聚区片区产业布局及功能 产业功能区 产业布局及功能 化工产业区 范围调整为东至连霍高速南侧-泰山路-闽江路-牧原地块南边界-规划经七路，南至人民路，西至迎宾大道-吴王沟-露岭路-华山路-规划经六路泰山路-黄河路-泰山路-信江路，北至工业大道。主巩固复合肥产业优势、重点发展高端复合肥、水溶性复合肥、无公害农业基地专业肥、有机复合肥、保水松土功能肥等门类，积极拓展高分子新材料制造、涂料制造等精细化工产业，形成以肥料制造、精细化工为主导的化工产业园。 新型电子原器件及设备制造产业区 空间范围为空间范围为西至露岭路-微山路-漓江路，南到庐山路，东到规划经七路，北以人民路为界。作为战略培育新兴产业，逐步培育为宁陵县产业集聚区主导产业，产业集群化和链条化发展。 农产品加工产业区 分为北部分区和南部分区两个分区。北地块空间范围主要包括宁陵牧原公司饲料场区，南地块空间范围为西至规划经七路-庐山路-漓江路，南至信陵路，东至规划东环路，北至人民路。主要利用宁陵农产品优势，使农产品加工主导产业集群化和链条化发展。 混合产业区 分为北部分区和南部分区两个分区。其中，北部分区空间范围为西至珠江路-工业大道-永乐路-太行路-迎宾大道-华山路-张弓路，南到人民路，东至连霍高速南侧-工业大道-迎宾大道-下清水河-露岭路-华山路-规划经六路一线，北至葛天大道；南部分区空间范围为西至漓江路，南到荒山路，东至规划东外环路，北以信陵路为界，包括园中园，即循环产业园。重点发展纺织服装、鞋帽制造、无机新材料（发展金刚石等），作为配套产业。其中包括中小微企业园。 综合服务区 空间范围为西至长江路-葛天大道-珠江路—永乐路—太行路—迎宾大道—华山路—张弓路，南至人民路，东至迎宾大道-葛天大道-永乐路-太行路-迎宾大道一线，北至天山路。主要为其他片区提供相应的综合配套服务 商贸物流区 分为北部分区和南部分区两个分区。其中，南部分区空间范围：北至信陵路，西至规划经七路，南至金山路，北至规划东环路，北部分区空间范围：迎宾大道，连霍高速南侧地块；主要为商业区及其他片区提供物流服务的区域 商贸服务区 北至泰山路-黄河路-泰山路，西至规划经六路，南至人民路，东至信江路。主要为商业及居住区。 1.2基础设施规划 1.2.1给水工程设施规划 供水现状：根据实际调查，有三个水厂为集聚区供水，分别为位于黄河路和人民路西北处的第三水厂（石井水厂）、位于永乐路和太行路西北处的西关水厂和位于宁陵县城昆仑路和长江路的宁陵县第二水厂，经调查，西关水厂和城郊乡石井供水厂现状供水能力总计1万吨/日，宁陵县第二水厂现状供水能力3万吨/日。 预测用水量：参照《城市排水工程规范》规定，产业集聚区工业用地用水指标取70m3/（hm2·d），则规划区内最高日给水量为866.51*0.007=6.07万吨/天。远期考虑1.22万m3/d的中水回用量，则需水量为4.85万m3/d。 供水系统：产业集聚区规划采用生产、生活、市政和消防共用的供水系统。 供水水源：根据宁陵县城乡总体规划，宁陵县中心城区共规划四座水厂。保留现状原西关水厂和第二水厂，扩建宁陵县第三自来水厂，新建（南部新区）第四水厂。 集聚区规划三座水厂统筹为产业集聚区供水。规划西关水厂和规划第三水厂（原城郊乡石井供水厂）位于产业集聚区内，规划第二水厂（原本源自来水公司）位于产业集聚区外部西南。 规划保留扩建西关水厂和规划第二水厂，总供水能力提升至3万吨/日；规划第三水厂供水规模为4万吨/日。 供水水压：自来水供水水质须符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），水压须满足城市配水管网达到用户接管点处服务水头28m的要求。 给水管网布置：供水管网布置以供水安全、可靠和利于分期建设为原则，供水主干管环状布置。结合总体规划，并和城市管网相衔接，在长江路、太行路、黄河路、人民路、闽江路、工业大道规划给水干管，管径为DN800-DN600，其余道路布置给水支管，管径为DN500-DN200。 管材及敷设：管径大于300mm的管道采用给水球墨铸铁管，接口采用推入式契形胶圈接口；管径小于等于300mm管道采用给水高密度聚乙烯（HDPE）管；采用弹性密封圈接口。根据管道管材及宁陵气候条件确定给水管道管顶覆土厚度：车行道、人行道下给水管道不小于1.0米，小区内给水管道不小于0.7米。 1.2.2排水工程设施规划 排水现状：产业集聚区现状排水为雨水、污水分流排放。产业集聚区现有污水处理厂两座，其中第一污水处理厂位于信陵路北侧，占地90亩，污水处理能力为2万吨/日。宁陵县第二污水处理厂位于产业集聚区工业大道南侧，宁孔公路西侧，吴王沟北侧，占地62亩，建设规模为2万吨/日。根据实际调查，宁陵县污水管网未全覆盖集聚区，集聚区人民路以南，闽江路段尚未敷设污水管网。 排水体制：规划采用雨、污分流制的排水体制。 预测排水量：结合宁陵产业集聚区的实际情况，污水排放系数取0.8，则规划区内最高日污水量为6.07*0.8=4.86万吨/天。 污水处理设施：规划第一污水处理厂处理能力3万吨/日。规划第二污水处理厂处理能力2万吨/日。 污水排放区域及污水管网布置：结合现状污水主干管、污水处理厂的位置，整个产业集聚区分为两个排水分区。人民路以北区域污水排入第二污水处理厂，以南区域排入第一污水处理厂。污水管道以重力自流排水为原则，结合产业集聚区的地势，沿道路敷设污水管道。规划区内的污水最终排入产业集聚区内的污水处理厂。集聚区内污水主干管管径DN1500-DN800，干管管径DN600-DN500，支管管径DN400。 污水管管材及敷设：污水管管材采用钢筋混凝土管，管径较小时可采用新型塑料管。 本项目位于商丘市宁陵县产业集聚区华山路东段路南2号院，对照《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）—规划用地图》，本项目所占地块用地性质为三类工业用地，本项目建设符合宁陵县产业集聚区土地用地规划要求；对照《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）-产业布局引导图》，本项目位于化工产业区内，符合产业布局规划；本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》（2021.12.30施行）中鼓励类项目，本项目已在宁陵县产业集聚区备案，宁陵县产业集聚区允许本项目建设。因此，本项目的建设符合宁陵县产业集聚区总体发展规划要求。《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）—规划用地图》见附图三、《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）-产业布局引导图》见附图四。 2、本项目与《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》及批复文件相符性分析 2.1环境准入条件 表1-2 环境准入条件 类别 环境准入条件 本项目情况 对照结果 产业发展 1、结合园区功能定位及发展目标，坚持高水平、高起点，优先发展技术含量高、附加值高、符合国家产业政策和清洁生产要求、采用先进生产工艺和设备、自动化程度高、具有可靠先进的污染治理技术的生产项目。 本项目符合国家产业政策和清洁生产要求、采用先进生产工艺和设备、自动化程度高、具有可靠先进的污染治理技术。 符合 空间约束 2、坚持以国家相关产业政策和环境保护政策为指导，引进项目必须符合国家产业政策和环保政策的相关要求，且满足相应行业准入条件的有关规定。 本项目符合国家产业政策和环保政策的相关要求，且满足相应行业准入条件的有关规定。 符合 3、坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。新建、改建、扩建“两高”项目应符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 本项目不属于“两高”项目。 符合 污染物 排放 4、入驻化工、电镀等重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs需满足大气污染物特别排放限值； 本项目不属于化工、电镀等重点行业。 符合 5、入驻项目的生产工艺及设备、污染治理技术，以及资源消耗、资源利用、污染物排放等清洁生产水平应达到同行业国内清洁生产先进水平要求； 本项目生产工艺及设备、污染治理技术，以及资源消耗、资源利用、污染物排放等清洁生产水平能够达到同行业国内清洁生产先进水平要求。 符合 6、入驻企业应根据污染物排放标准和相关环境管理要求，适时对企业生产及污染防治设施进行升级改造，满足达标排放、总量控制等环保要求，否则禁止入驻； 本项目污染物排放能够满足相关排放标准和相关环境管理要求。 符合 7、涉及第Ⅰ类废水污染物，需在车间排放口达标； 本项目不涉及第Ⅰ类废水污染物。 符合 8、新建“两高”项目应按照《生态环境部办公厅关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）要求，制定配套区域污染物削减方案，实行重点污染物排放倍量削减。 本项目不属于“两高”项目。 符合 9、涉及挥发性有机物排放的建设项目，应实行区域内VOCs排放等量削减替代，否则禁止入驻； 本项目涉及挥发性有机物排放，实行区域内VOCs排放倍量削减替代。 符合 10加强废气收集和处理，推进化工等重点排污单位治污设施升级改造，加强大气污染物排放精细化管理，严格控制无组织排放； 加强本项目废气收集和处理措施，严格控制无组织排放。 符合 11、强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新改扩建项目达到B级以上要求。 评价要求本项目严格落实“三同时”管理。 符合 环境风险防控 12、入驻项目必须严格落实环境影响评价等文件提出的各项环境风险防控措施。 评价要求本项目落实各项环境风险防控措施。 符合 13、严格控制环境风险，加强环境监测和应急监测。入区重点企业应按照当地环保部门要求，设置常规污染物、特征污染物的环境监测体系。按照《企业事业单位环境信息公开办法》相关规定向社会公开环境信息。 评价要求本项目严格控制环境风险，加强环境监测和应急监测。 符合 资源利用 14、入驻企业用水指标必须符合河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）的要求。 本项目用水指标符合河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）的要求。 符合 2.2环境准入负面清单 表1-3 限制类和禁止类的行业负面清单 清单 类型 内容 本项目情况 对照结果 限制类 土地投资强度低于180万元/公顷 本项目占地面积1.33hm2，总投资31500万元，投资强度为23684万元/公顷，大于180万元/公顷。 本项目不属于限制类。 列入限制类的产业 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类项目。 禁止类 集聚区总体要求 1、不符合国家相关产业政策要求，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰类、限制类的项目禁止入驻。 本项目符合国家相关产业政策要求，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类项目。 本项目不属于宁陵县产业集聚区禁止入驻类项目。 2、与宁陵县集聚区产业定位相冲突的项目，禁止入驻。 本项目属于废弃资源综合利用项目，涉及化工工艺，位于宁陵县集聚区化工产业区，不与产业定位相冲突。 3、禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。 本项目不使用高污染燃料，使用清洁能源电能。 4、禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铝用碳素、铸造、铅锌冶炼（含再生铅）、砖瓦窑、耐火材料制品等项目，入驻钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、焦化还需满足国家产能置换或我省行业发展规划要求。 本项目不属于新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铝用碳素、铸造、铅锌冶炼（含再生铅）、砖瓦窑、耐火材料制品等项目。 5、禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的项目入驻。 本项目不属于生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的项目。 6、禁止涉重企业含重金属废水进入宁陵县第一污水处理厂。 本项目真空泵定期排放废水和喷淋装置定期排放废水经污水处理设施处理后，用于裂解釜冲罐，不外排；冷却水循环利用，定期补充，不外排；生活污水经隔油池+化粪池处理后生活污水通过厂区总排污口进入宁陵县第二污水处理厂进一步处理，废水中不含重金属。 7、含重点控制重金属污染物铅、汞、铬、镉和类金属砷的电镀废水不能实现零排放的电镀企业，禁止入驻。 本项目不属于电镀企业。 8、新建、改建、扩建重点行业重金属污染物排放项目需满足重金属排放“等量置换”或“减量置换”要求，否则禁止入驻。 本项目不排放含重金属污染物。 9、禁止入区企业露天和敞开式喷涂工艺。 本项目不涉及喷涂工艺。 10、VOCs废气治理技术单一，难以稳定达标排放的项目，禁止入驻。 本项目VOCs废气治理采用低温等离子+活性炭吸附装置处理，能够满足相关排放标准。 11、禁止在紧邻居住、科研、医院等环境敏感点的工业用地新建环境风险潜势等级高于II的建设项目。 本项目环境风险潜势等级为Ⅰ，本项目所在位置四周均规划为工业用地，项目四周无居住、科研、医院等环境敏感点。 12、禁止企业自行开采地下水作为生产用水。 企业厂区用水为市政供水，不开采地下水。 化工产业区 1、禁止以煤、油（重油或轻油）或含烃气体为原料，生产合成氨、尿素、磷酸氢铵等氮肥生产行业。 本项目不属于氮肥生产行业。 本项目不属于化工产业区禁止入驻项目。 2、禁止以煤、油或者天然气为原料合成氨，进而生产硝酸铵、硫酸铵、氯化铵和磷酸铵的化肥。 本项目不属于化肥生产行业。 3、禁止合成类的农药原药、制剂和中间体的制造项目入驻。 本项目不属于合成类的农药原药、制剂和中间体的制造项目。 4、禁止基础化学原料制造项目（不含物理提纯、物理分离）入驻。 本项目不属于基础化学原料制造项目。 5、禁止新增化学肥料用地，禁止肥料生产行业中生产工艺涉及合成氨、尿素等前段加工工序的项目入驻。 本项目不属于化肥生产行业。 6、禁止煤化工项目入驻。 本项目不属于煤化工项目。 7、严禁新（扩）建生产光气、氯气、氰化钠、氰化钾、氰化氢、氟乙酸甲酯等剧毒化学品，硝酸铵、硝化棉等易制爆化学品项目，硝酸铵、硝酸胍、氯化钠、氯酸钾等特别管控危险化学品，涉及间歇、版间歇法硝化反应的建设项目；禁止涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化反应的项目入驻。 本项目不属于新（扩）建生产剧毒化学品、易制爆化学品、特别管控危险化学品项目项目；不涉及间歇、版间歇法硝化反应；不涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化反应。 8、禁止尿素、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、磷铵等行业入驻。 本项目不属于尿素、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、磷铵等行业项目。 电子信息及新材料产业区 1、禁止再生铅、铅蓄电池制造行业入驻。 本项目不在电子信息及新材料产业区，不属于电子信息及新材料产业区禁止入驻项目。 / 2、严格控制涉铅、汞、镉、铬、砷等重金属排放的建设项目，实施总量控制制度，新建、改建、扩建重点行业重金属污染物排放项目需满足重金属排放“等量置换”或“减量置换”要求，否则禁止入驻。 3、园区发展前期，涉及电镀工艺的企业，电镀工段依托河南金坤科技有限公司电镀车间，禁止除河南金坤科技有限公司外，其他企业新建电镀生产线，根据园区发展趋势，涉电镀的行业发展成一定规模，园区远期具备条件后，鼓励发展集中电镀区，园区内电镀工段依托集中电镀区完成后，禁止其他企业新建电镀生产线。 农产 品加 工区 1、禁止酒精生产项目入驻。 本项目不在农产品加工区，不属于农产品加工区禁止入驻项目。 / 2、禁止原糖加工项目入驻。 混合产业区 1、除退城入园的项目外，禁止新建含制革、皮毛鞣质工艺的皮革、皮毛、羽毛（绒）项目。 本项目不在混合产业区，不属于混合产业区禁止入驻项目。 / 2、禁止不在园区产业定位内的钢铁、印染、造纸、黑色冶金、金属冶炼等项目入驻。 3、禁止对主导产业的空间布局有一定负面影响，入驻地块与区内周边现有企业性质冲突较大的项目入驻。 2.3规划环评审查意见 表1-4 规划环评审查意见 类别 规划环评审查意见 本项目情况 对照结果 对规划优化调整和实施的意见 （一）坚持绿色低碳高质量发展 规划应贯彻生态优先、绿色低碳、集约高效的绿色发展、协调发展理念，根据国家、省发展战略，以环境质量改善为核心，进一步优化产业集聚区的产业结构、发展规模、用地布局等，做好与区域“三线一单”成果的协调衔接，实现集聚区绿色低碳高质量发展目标。 本项目建设符合“三线一单”要求。 符合 空间约束 （二）加快推进产业转型 产业集聚区应遵循循环经济理念，积极推进产业技术进步和园区循环化改造，坚持减污降碳协同发展；入区新、改、扩建项目应实施清洁生产，生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国内先进水平，确保产业发展与生态环境保护相协调。 本项目生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率能够达到同行业国内先进水平。 符合 （三）优化空间布局严格空间管控 进一步加强与国土空间规划的街接，保持规划之间协调一致；做好规划控制和生态隔离带建设，加强对集聚区及周边生活区的防护，确保集聚区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。其中集聚区内存在后址庄水厂和石井水厂两个地下水源地保护区，规划应明确防止地下水污染的措施，优化集聚区规划规模及产业布局，避免对地下水饮用水源保护区产生不良影响。 本项目建设符合集聚区产业布局。 符合 污染物 排放 （四）强化减污降碳协同增效 根据国家和河南省关于挥发性有机物、工业炉窑等大气和水、土壤污染防治相关要求，严格执行相关行业污染物排放标准及特别排放限值；严格执行污染物排放总量控制制度，新增污染物排放指标应做到“等量或倍量替代”；结合碳达峰目标，强化碳评价及减排措施，确保区域环境质量持续改善。 本项目大气、水等污染物排放均能够满足相关排放标准，有机废气执行区域倍量替代。 符合 （五）严格落实项目入驻要求 严格落实《报告书》生态环境准入要求，鼓励符合集聚区功能定位、国家产业政策鼓励的项目入驻，化工产业区肥料制造行业以现状肥料制造企业用地为基础进行深度挖潜和升级改造，禁止生产工艺涉及合成氨、尿素等前段加工エ序的肥料制造项目；禁止不符合产业布局规划要求的以煤为原料生产制造的煤化工项目、焦化项目；禁止不符合主导产业定位的再生铅、铅蓄电池制造项目；禁止生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的项目。 本项目建设符合集聚区功能定位，本项目属于国家产业政策鼓励类项目。 符合 （六）加快完善集聚区环境基础设施建设 建设完善集中排水、供热、供水等基础设施，加快完成集聚区水处理厂提标改造工程，污水处理厂COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、总氮六个因子出水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，其他因子执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，加快污水处理厂配套尾水人工湿地及中水回用工程的建设，推进配套污水管网、确保企业外排废水全部有效收集，并提高水资源利用率，减少废水排放；园区固废应有安全可行的处理处置措施，不得随意弃置，危险固废严格按照有关规定收集、贮存、转运、处置，确保100%安全处置。 本项目产生的固废均能够安全可行处置，不随意弃置，危险固废能够按照有关规定收集、贮存、转运、处置，确保100%安全处置。 符合 （七）建立健全生态环境监管体系 统筹考虑区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜，建立健全集聚区环境监督管理、区域环境风险防范体系和联防联控机制，提升集聚区环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全；建立完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的监控体系，健全大气、水污染物自动监测体系，做好长期跟踪监测与管理，并根据监测评估结果适时优化调整产业集聚区总体发展规划。 评价要求本企业投产之前制定相关应急预案，加强落实环境风险防范和应急措施。 符合 （八）严格落实各项规划环评措施 规划批准后，应严格按照规划要求推动产业集聚区高质量发展，严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，落实《报告书》提出的各项措施，适时开展环境影响跟踪评价。在实施范围、适用期限、规模、结构和布局等方面进行重大调整或者修订的，应当重新或者补充进行环境影响评价。 本项目符合“三线一单”及规划环评提出的各项措施。 符合 对入区项目的环评建议 拟入区的建设项目应结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实相关要求，加强与规划环评的联动，重点开展工程分析、污染物允许排放量测算和环保措施可行性论证等内容，强化环境监测和环境保护相关措施的落实；规划环评中协调性分析、环境现状、污染源调查等符合要求的资料可供建设项目环评共享，项目环评相应评价内容可结合实际情况予以简化。 评价要求本项目按照环评相关要求落实相应措施，本项目环评中相关环境现状数据引用集聚区规划环评中数据资料。 符合 对照宁陵县产业集聚区环境准入条件及环境准入负面清单内容，本项目建设满足宁陵县产业集聚区环境准入条件，不属于宁陵县产业集聚区限制类和禁止类行业清单中内容，项目建设符合规划环评审查意见相关要求。根据宁陵县先进制造业开发区管理委员会出具的入驻证明，本项目建设符合宁陵县产业集聚区土地利用规划、产业布局规划以及相关要求，准予入驻。入驻证明见附件5。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020.1.1施行）、《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》（2021.12.30施行），本项目属于“第一类 鼓励类”中的“四十三、环境保护与资源节约综合利用-26、再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化；27、废旧木材、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废（碎）玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环再利用技术、设备开发及应用”，项目建设符合国家产业政策。本项目已在宁陵县产业集聚区备案（见附件2），项目代码为：2206-411423-04-01-449749。 2、本项目与“三线一单”相符性分析 根据《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政[2021]5号）的要求，坚持保护优先，突出分区管控，实时动态管理，对“三线一单”相关内容进行动态更新。建立较为完善的生态环境分区管控体系，全市生态环境质量持续改善，产业布局及生态格局得到优化，资源配置更加合理，能源资源利用效率稳步提高，生态环境治理能力现代化水平显著提升，城乡人居环境明显改善；生态环境分区管控体系持续完善，形成节约资源和保护环境的空间格局，社会经济与环境保护实现良性循环，全市生态环境质量实现根本好转，美丽商丘建设目标基本实现。同时结合商丘市生态环境局发布的《商丘市生态环境准入清单（试行）》（2022年4月发布）判定本项目与“三线一单”的相符性。 2.1生态保护红线 本项目位于宁陵县产业集聚区内，宁陵县内无生态保护红线，距离本项目最近的生态保护红线为厂址北侧约20km的商丘市河南民权黄河故道国家湿地公园（林七水库湿地、任庄水库湿地、吴屯水库湿地），因此，本项目厂址不在生态红线范围内，项目建设符合生态保护红线要求。 2.2环境质量底线 根据《河南省“三线一单”研究报告》，本项目位于水环境工业污染重点管控区，空间布局约束：对重点区域、重点流域、重点行业和产业布局开展规划环评，严格项目环境准入，严格控制重点流域、重点区域环境风险项目。对水污染防治重点管控单元，严格控制审批耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。 本项目位于大气高排放区，空间布局约束：1、禁止新建每小时十蒸吨以下的燃烧煤炭、重油、渣油以及直接燃用生物质的锅炉。原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。2、原则上全省禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能。建议到2025年全面禁止；新建、改建、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得利用公路运输。3、禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。4、加大化工企业整治力度，更新排查各区化工企业。5、严守产能红线，原则上禁止传统煤化工企业新建、扩建单纯新增产能的项目，严禁各地擅自建设不符合产业布局规划要求的煤化工项目。严格落实区域能源消费、污染物排放等总量控制要求，改造升级的耗煤项目一律实施煤炭减量或等量替代。全省禁止新增化工园区，一律不批园区外新建化工企业，一律不批园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行企业的新建改建扩建化工项目，推动园区外化工企业向化工园区搬迁。原则上不再新建天然气热电联产和天然气化工项目。 本项目位于高污染燃料禁燃区，在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在省辖市、县（市）人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。 本项目位于土壤污染重点监管单位，空间布局约束：新（改、扩）建项目应符合国家产业政策、土地利用总体规划以及各类功能区等要求。鼓励重点单位向工业园区集聚发展。重点单位新、改、扩建项目用地应当符合国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准。 本项目位于宁陵县产业集聚区内，符合宁陵县产业集聚区环境准入条件，本项目属于废弃资源综合利用项目，本项目使用导热油炉，导热油炉使用清洁能源电能，项目产生的各类污染物均能够得到妥善处理，满足水环境工业污染重点管控区、大气高排放区、高污染燃料禁燃区和土壤污染重点监管单位管控要求，符合环境质量底线要求。 2.3资源利用上线 （1）能源利用上线 《河南省大气污染防治条例》（2017年12月1日河南省人大常委会审议通过），明确省辖市、县（市）人民政府划定并公布高污染燃料禁燃区。 本项目使用清洁能源电能，不使用高污染燃料，符合能源利用要求。 （2）水资源利用上线 根据《河南省“三线一单”研究报告》，本项目位于生态用水补给区以外；不在地下水禁采区和限采区范围，不在地下水严重超采区范围，属于深层水一般超采区，不在地下水开采重点管控区。 本项目运营过程中消耗一定量的水资源，用水为市政供水，项目用水消耗量相对区域资源利用总量较少，符合水资源利用上线要求。 （3）土地资源利用上线 根据《河南省“三线一单”研究报告》，将生态保护红线集中区、农用地污染风险重点管控区，以及建设用地污染风险重点管控区（包括已发布的污染地块、疑似污染地块、高关注度地块、填埋场、尾矿库、涉重金属采矿区等）确定为土地资源利用重点管控区，其他区域划为一般管控区。 本项目为新建项目，项目位于商丘市宁陵县产业集聚区华山路东段路南2号院，属于一般管控区，符合土地资源利用上线要求。 2.4生态环境准入清单 与“商丘市生态环境总体准入要求及各县区分区管控单元生态环境准入清单”相符性分析如下： 表1-5 本项目与“商丘市生态环境总体准入要求及各县区分区管控单元生态环境准入清单”相符性分析 类别 要求 本项目情况 相符性 商丘市宁陵县环境管控单元生态环境准入清单（宁陵县产业集聚区属于重点管控单元） 空间布局约束： 1、禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。 2、原则上不再新增化学肥料用地，禁止肥料生产行业中生产工艺涉及合成氨、尿素等前段加工工序的项目入驻。禁止建设《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类项目。严禁擅自建设不符合产业布局规划要求的煤化工项目。 3、严格落实规划环评及审查意见要求，规划调整修编时应同步开展规划环评。淘汰不符合国家产业政策的涉重行业企业生产工艺装备。 4、新建、改建、迁建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 5、巩固复合肥产业优势、重点发展高端复合肥、水溶性复合肥、无公害农业基地专业肥、有机复合肥、保水松土功能肥等门类，积极拓展高分子新材料制造、涂料制造等精细化工产业，构建以肥料制造、精细化工为主导的化工产业集群。延长农副产品产业链，提高农副产品的附加值，推动白酒产业升级改造，支持拓展发展绿色生态饮品、果蔬汁饮料、饮用矿泉水及功能饮料。 本项目不使用高污染燃料，使用清洁能源电能。本项目属于废弃资源综合利用项目，不属于禁止入驻项目，不违背宁陵县产业集聚区发展定位要求，项目建设属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》（2021.12.30施行）中鼓励类项目，本项目不属于“两高”项目。 相符 污染物排放管控： 1、建设项目应满足区域环境质量改善目标的管理要求。区域环境空气、地表水环境质量不能满足环境功能区划标准时，重点行业建设项目主要污染物实行区域倍量削减；区域环境空气、地表水环境质量满足环境功能区划标准后，重点行业建设项目主要污染物实行区域等量削减。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。 2、禁止涉重企业含重金属废水进入城市生活污水处理厂。园区集中供热工程建成后，禁止企业新建备用燃气锅炉，在用的燃气锅炉转为备用。 3、符合环保及国家产业政策的“退城入园”项目，必须做到“增产减污”。 4、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。 5、产业集聚区扩区要同步规划、建设污水、垃圾集中处理等设施。产业集聚区内企业废水必须实现全收集、全处理。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。 6、污水集中处理设施要实现管网全配套，并安装自动在线监控装置。集中污水处理厂扩建工程设计出水标准优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准设计，鼓励化学需氧量、氨氮、总磷排放浓度达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体水质标准要求，鼓励现有工程随扩建工程一并完成提标改造工程。 本项目真空泵定期排放废水和喷淋装置定期排放废水经污水处理设施处理后，用于裂解釜冲罐，不外排；冷却水循环利用，定期补充，不外排；生活污水经“隔油池+化粪池”处理后经厂区总排口通过市政污水管网排入宁陵县第二污水处理厂进一步处理。本项目评价区域内地表水环境质量能够满足相应的标准要求，区域大气环境空气不能满足环境功能区划标准，主要污染物VOCS实行区域倍量削减。项目废水不含重金属，园区目前未集中供热，项目建设2台导热油炉，使用电能。项目不属于“两高”项目。 相符 环境风险防控： 1、紧邻居住、科研、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高的建设项目。 2、成立环境应急组织机构，制定环境风险应急预案，配套建设突发事件应急物资及应急设施，落实环境风险防范和应急措施，强化环境风险防范及应急处置能力，建立“企业-园区-政府”三级环境风险应急联动机制。 3、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 本项目不属于环境风险潜势等级高的建设项目，企业四周距离居住、科研、医院等环境敏感点较远，企业投产之前制定相关应急预案，加强落实环境风险防范和应急措施。评价要求企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 相符 资源利用效率要求： 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。 本项目真空泵定期排放废水和喷淋装置定期排放废水经污水处理设施处理后，用于裂解釜冲罐，不外排；冷却水循环利用，定期补充，不外排；生活污水经“隔油池+化粪池”处理后经厂区总排口通过市政污水管网排入宁陵县第二污水处理厂进一步处理，企业将进一步提高资源能源利用效率。 相符 综上所述，本项目建设符合“三线一单”要求。 3、本项目与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）相符性分析 表1-6 本项目与《河南省工业大气污染防治6个专项方案》相符性分析一览表 文件名称 文件要求 本项目建设情况 相符性 《河南省2019年锅炉污染治理方案》 加强燃气锅炉升级改造。2019年10月底前，各省辖市和县（市）建成区内4蒸吨及以上的燃气锅炉完成低氮改造，改造后在基准氧含量3.5%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、50毫克/立方米。新建工业燃气锅炉同步完成低氮改造，氮氧化物排放浓度不高于30毫克/立方米。 本项目导热油炉燃料使用电能。 相符 《河南省2019年挥发性有机物治理方案》 其他行业VOCs排放全面达到《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。 根据下文分析，本项目产生的VOCs经环保措施治理后，污染物排放均能够满足《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。 相符 强化源头控制，严格过程管理，推广采用先进的干燥、固液分离及真空设备，以连续、自动、密闭生产工艺替代间歇式、敞开式生产工艺，并采取停工退料等措施，加强非正常工况的过程控制。深化末端治理，在涉及VOCs排放环节安装集气罩或密闭式负压收集装置，采取回收或焚烧等方式进行治理。反应尾气、蒸馏装置不凝尾气等工艺排气，工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气等应进行收集治理，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 本项目生产采用真空设备，以连续、自动、密闭生产工艺替代间歇式、敞开式生产工艺。反应尾气首先经过冷凝器冷凝回收，产生的不凝有机废气非甲烷总烃经密闭管道收集引至“低温等离子+活性炭吸附装置”处理，处理后通过15m高排气筒排放。 相符 综上所述，本项目建设能够满足《河南省工业大气污染防治6个专项方案》的通知》（豫环文[2019]84号）中《河南省2019年锅炉污染治理方案》、《河南省2019年挥发性有机物治理方案》的相关要求。 4、本项目与《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发<河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案>的通知》（豫环委办〔2022〕9号）相符性分析 表1-7 本项目与豫环委办〔2022〕9号相符性分析一览表 文件名称 相关要求 本项目建设情况 相符性 《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》 6.实施清洁能源替代。大力推进清洁能源应用，鼓励支持现有使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等，对2024年10月底前完成拆改任务的工业炉窑，优先给予大气污染防治专项资金支持。新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉等工业窑炉，应采用清洁能源。全省禁止新建企业自备燃煤锅炉，全面淘汰35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉。淘汰方式主要包括拆除、实施集中供热替代、煤改气、煤改电等，以拆除方式淘汰的，必须拆除炉体或物理切断管道，使其不具备复产条件。 本项目新建2台导热油炉，使用清洁能源电能。 相符 24.开展简易低效VOCs治理设施升级改造。各省辖市组织对涉VOCs企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台账，力争2022年6月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放。 本项目高温分解工序产生的未凝废气硫酸雾、非甲烷总烃经1套“碱液喷淋+水喷淋装置+低温等离子+活性炭吸附装置”处理后，通过15m高排气筒排放；重排、合成、压滤工序产生的未凝废气非甲烷总烃经1套“低温等离子+活性炭吸附装置”处理后，通过15m高排气筒排放，均能够满足相关排放标准。 相符 25.提升VOCs无组织排放治理水平。2022年5月底前，全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，组织开展VOCs抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。石化、煤化工、制药、农药行业重点治理储罐配件失效，装载和污水处理密闭收集效果差，装置区废水预处理池、废水储罐废气未收集，LDAR工作不符合标准规范等问题；焦化行业重点治理酚氰废水处理无密闭、煤气管线及焦炉等装置泄露问题；工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存不密闭等问题。 本项目高温分解工序产生的未凝废气硫酸雾、非甲烷总烃经1套“碱液喷淋+水喷淋装置+低温等离子+活性炭吸附装置”处理后，通过15m高排气筒排放；重排、合成、压滤工序产生的未凝废气非甲烷总烃经1套“低温等离子+活性炭吸附装置”处理后，通过15m高排气筒排放，均能够满足相关排放标准。十二烷基苯磺酸、硫酸采用密闭包装桶储存，非取用状态时包装桶密闭，使用过程采用泵力密闭输送。 相符 《商丘市2022年水污染防治攻坚战实施方案》 17.加强水环境风险防控。以涉重金属、危险化学品、有毒有害等行业企业为重点，加强水环境风险日常监管，建设事故调蓄池、应急闸坝等预防性设施，开展尾矿库生态环境风险隐患排查整治。完善上下游政府及相关部门之间的联防联控、信息共享、闸坝调度机制，落实防范措施。 本项目运行过程使用硫酸、氢氧化钾、十二烷基苯磺酸，评价要求建设单位建设1座事故池，仓库及车间做好防渗措施。 相符 《商丘市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》 2.全面提升固体废物监管能力。支持各地开展“无废城市”建设，全面加强固体废物治理体系和能力建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。加快推进医疗废物和危险废物集中处置项目建设。动态更新危险废物产生、自行利用、经营、监管“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设。 评价要求本项目产生的固体废物均能够安全处置，危险废物暂存、处置严格按照危险废物要求落实，危废暂存间做好地面防渗防范措施，记录好危废台账。 相符 5、本项目与《商丘市生态环境保护委员会办公室关于印发<商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案>的通知》（商环委办〔2022〕3号）相符性分析 表1-8 本项目与商环委办〔2022〕3号相符性分析一览表 文件名称 相关要求 本项目建设情况 相符性 《商丘市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》 6.实施清洁能源替代。大力推进清洁能源应用，鼓励支持现有使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等，对2022年10月底前完成拆改任务的工业炉窑，优先给予大气污染防治专项资金支持。新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉等工业窑炉，应采用清洁能源。全市禁止新建企业自备燃煤锅炉，全面淘汰35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉。淘汰方式主要包括拆除、实施集中供热替代、煤改气、煤改电等，以拆除方式淘汰的，必须拆除炉体或物理切断管道，使其不具备复产条件。 本项目新建2台导热油炉，使用清洁能源电能。 相符 24.开展简易低效VOCs治理设施升级改造。各县（市、区）组织对涉VOCs企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台账，力争2022年6月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放。 本项目高温分解工序产生的未凝废气硫酸雾、非甲烷总烃经1套“碱液喷淋+水喷淋装置+低温等离子+活性炭吸附装置”处理后，通过15m高排气筒排放；重排、合成、压滤工序产生的未凝废气非甲烷总烃经1套“低温等离子+活性炭吸附装置”处理后，通过15m高排气筒排放，均能够满足相关排放标准。 相符 25.提升VOCs无组织排放治理水平。2022年5月底前，全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，组织开展VOCs抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。石化、煤化工、制药、农药行业重点治理储罐配件失效，装载和污水处理密闭收集效果差，装置区废水预处理池、废水储罐废气未收集，LDAR工作不符合标准规范等问题；焦化行业重点治理酚氰废水处理无密闭、煤气管线及焦炉等装置泄露问题；工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存不密闭等问题。 本项目高温分解工序产生的未凝废气硫酸雾、非甲烷总烃经1套“碱液喷淋+水喷淋装置+低温等离子+活性炭吸附装置”处理后，通过15m高排气筒排放；重排、合成、压滤工序产生的未凝废气非甲烷总烃经1套“低温等离子+活性炭吸附装置”处理后，通过15m高排气筒排放，均能够满足相关排放标准。十二烷基苯磺酸、硫酸采用密闭包装桶储存，非取用状态时包装桶密闭，使用过程采用泵力密闭输送。 相符 《商丘市2022年水污染防治攻坚战实施方案》 17.加强水环境风险防控。以涉重金属、危险化学品、有毒有害等行业企业为重点，加强水环境风险日常监管，建设事故调蓄池、应急闸坝等预防性设施，开展尾矿库生态环境风险隐患排查整治。完善上下游政府及相关部门之间的联防联控、信息共享、闸坝调度机制，落实防范措施。 本项目运行过程使用硫酸、氢氧化钾、十二烷基苯磺酸，评价要求建设单位建设1座事故池，仓库及车间做好防渗措施。 相符 《商丘市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》 2.全面提升固体废物监管能力。支持有条件的县（市、区）开展“无废城市”建设试点，全面加强固体废物治理体系和能力建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。加快推进医疗废物和危险废物集中处置项目建设。动态更新危险废物产生、自行利用、经营、监管“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设。 评价要求本项目产生的固体废物均能够安全处置，危险废物暂存、处置严格按照危险废物要求落实，危废暂存间做好地面防渗防范措施，记录好危废台账。 相符 6、本项目与《河南省2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》（豫环文〔2021〕59号）及《商丘市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》（商环文〔2021〕14号）相符性分析 表1-9 本项目与豫环文〔2021〕59号及商环文〔2021〕14号相符性分析一览表 文件名称 文件要求 本项目建设情况 相符性 《河南省2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》（豫环文[2021]59号） 工作任务 大力提升有组织排放治理水平。因厂制宜选择成熟可靠的环保治理技术，工业锅炉、工业窑炉应采用低氮燃烧技术；排放挥发性有机物的企业应根据挥发性有机物组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，除采用浓缩+焚烧（催化燃烧） 工艺外，禁止采用单一低温等离子、光催化、光氧化、喷淋吸附等治理技术。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换，并做好活性炭购买、更换、废活性炭暂存转运记录。 本项目高温分解工序产生的未凝废气硫酸雾、非甲烷总烃经1套“碱液喷淋+水喷淋装置+低温等离子+活性炭吸附装置”处理后，通过15m高排气筒排放；重排、合成、压滤工序产生的未凝废气非甲烷总烃经1套“低温等离子+活性炭吸附装置”处理后，通过15m高排气筒排放，均能够满足相关排放标准；导热油炉燃料使用电能。 相符 强力推进无组织排放治理效果。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式，提高废气集气效率。 本项目生产过程物料输送均采用泵力输送，高温分解工序产生的气体首先经过冷凝器冷凝回收，产生的不凝废气经密闭集气管道收集，引至“碱液喷淋+水喷淋装置+低温等离子+活性炭吸附装置”处理，处理后通过15m高排气筒排放；重排、合成、压滤工序产生的未凝废气非甲烷总烃引至“低温等离子+活性炭吸附装置”处理，处理后通过15m高排气筒排放，污染物排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准要求及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知（豫环攻坚办[2017]162号）》要求；本项目导热油炉燃料使用电能。 相符 《商丘市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》（商环文[2021]14号） 主要任务 大力提升有组织排放治理水平。因厂制宜选择成熟可靠的环保治理技术，工业锅炉、工业窑炉应采用低氮燃烧技术。工业锅炉、工业窑炉应采用低氮燃烧技术；排放挥发性有机物的企业应根据挥发性有机物组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，除采用浓缩+焚烧（催化燃烧）工艺外，禁止采用单一低温等离子、光催化、光氧化、喷淋吸附等治理技术。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换，并做好活性炭购买、更换、废活性炭暂存转运记录。 本项目高温分解工序产生的未凝废气硫酸雾、非甲烷总烃经1套“碱液喷淋+水喷淋装置+低温等离子+活性炭吸附装置”处理后，通过15m高排气筒排放；重排、合成、压滤工序产生的未凝废气非甲烷总烃经1套“低温等离子+活性炭吸附装置”处理后，通过15m高排气筒排放，均能够满足相关排放标准；导热油炉燃料使用电能。 相符 强力推进无组织排放治理效果。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式，提高废气集气效率。 本项目生产过程物料输送均采用泵力输送，高温分解工序产生的气体首先经过冷凝器冷凝回收，产生的不凝废气密闭集气管道收集，引至“碱液喷淋+水喷淋装置+低温等离子+活性炭吸附装置”处理，处理后通过15m高排气筒排放；重排、合成、压滤工序产生的气体引至“低温等离子+活性炭吸附装置”处理，处理后通过15m高排气筒排放，污染物排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准要求及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知（豫环攻坚办[2017]162号）》要求；本项目导热油炉燃料使用电能。 相符 综上所述，本项目建设满足《河南省2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》（豫环文〔2021〕59号）及《商丘市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》（商环文〔2021〕14号）中相关要求。 7、本项目与《河南省生态环境厅办公室关于全面加强挥发性有机物治理的通知》（豫环办[2022]24号）相符性分析 表1-10 本项目与豫环办[2022]24号相符性分析一览表 文件名称 文件要求 本项目建设情况 相符性 《河南省生态环境厅办公室关于全面加强挥发性有机物治理的通知》（豫环办[2022]24号） 对挥发性有机物无组织排放实施有效控制，提升废气收集率，做到“应收尽收”。产生VOCS的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作等密闭收集方式，并保持负压运行；采用集气罩、侧风吸等措施收集无组织VOCS废气企业，距集气罩开口面最远处的VOCS无组织排放位置，控制风速不低于0.3m/s。 本项目高温分解、重排、合成生产环节采用密闭设备操作，并保持负压运行，产生的VOCS经密闭管道引至废气治理措施，压滤工序采用透明板材进行二次密闭，产生的废气经微负压收集引至废气治理措施。 相符 各地在2022年5月15日前全面梳理辖内采用单一UV光氧催化、低温等离子、碱液喷淋等低效VOCS治理工艺企业，6月10日前在单一工艺基础上增加活性炭吸附工艺（颗粒状、柱状活性炭碘值不低于800mg/g，蜂窝状活性炭碘值不低于650mg/g），或建设RCO、RTO等高效处理工艺，确保废气污染物稳定达标排放。 本项目高温分解工序产生的气体首先经过冷凝器冷凝回收，产生的不凝废气密闭集气管道收集，引至“碱液喷淋+水喷淋装置+低温等离子+活性炭吸附装置”处理，处理后通过15m高排气筒排放；重排、合成、压滤工序产生的未凝废气非甲烷总烃引至“低温等离子+活性炭吸附装置”处理，处理后通过15m高排气筒排放，要求柱状活性炭碘值不低于800mg/g。 相符 8、本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 表1-11 本项目与GB37822-2019相符性分析一览表 文件要求 本项目建设情况 相符性 VOCs物料储存无组织排放控制要求 VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用厂地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。VOCs物料储库、料合应为密闭空间，该封闭区域除人员、车辆、设备、物料进出时，以及依法设立的排气筒、通风口外，门窗及其他开口（孔）部位应随时保持关闭状态。 本项目中间产物DMC、聚二甲基硅氧烷暂存于接收罐，裂解、重排和合成反应釜由管道、阀门连接，正常生产状况下处于密闭负压状态，生产过程液体及气体物料均采用泵力密闭输送。 相符 VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。 本项目中间产物DMC、聚二甲基硅氧烷暂存于接收罐、调和釜中暂存，高温分解、重排和合成反应釜由管道、阀门连接，正常生产状况下处于密闭负压状态，产生的VOCS经管道收集后引至低温等离子+活性炭吸附装置处理。 相符 排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求。 根据下文分析，本项目产生的VOCs经环保措施治理后，污染物排放均能够满足《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。 相符 工艺过程VOCs无组织排放控制要求 液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统；VOCs物料卸（出）、放料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统；反应设备进料置换废气、挥发排气、反应尾气等应排至 VOCs废气收集处理系统。在反应期间，反应设备的进料口、出料口、检修口、搅拌口、观察孔等开口（孔）在不操作时应保持密闭；企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回用量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。 本项目中间产物DMC、聚二甲基硅氧烷暂存于接收罐，高温分解、重排和合成反应釜由管道、阀门连接，正常生产状况下处于密闭负压状态，生产过程液体及气体物料均采用泵力密闭输送。高温分解工序产生的废气首先经过冷凝器冷凝回收，产生的不凝废气经密闭集气管道收集，引至“碱液喷淋+水喷淋装置+低温等离子+活性炭吸附装置”处理，处理后通过15m高排气筒排放；重排、合成工序产生的废气首先经过冷凝器冷凝回收，产生的不凝废气经密闭集气管道收集，引至“低温等离子+活性炭吸附装置”处理，压滤工序采用透明板材进行二次密闭，产生的废气经微负压收集引至重排、合成工序1套“低温等离子+活性炭吸附”废气处理装置处理，处理后通过15m高排气筒排放。在反应期间，反应设备的进料口、出料口、检修口、搅拌口、观察孔等开口（孔）在不操作时应保持密闭。评价建议企业建立完整的含VOCs原辅材料使用台账，记录名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。 相符 VOCs无组织排放废气收集处理系统要求 VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行；企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集；废气收集系统的输送管道应密闭，废气收集系统应在负压下运行；VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定；排气筒高度不低于15m。企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。 生产过程物料输送均采用泵力输送，高温分解工序产生的气体首先经过冷凝器冷凝回收，产生的不凝废气经密闭集气管道收集，引至“碱液喷淋+水喷淋装置+低温等离子+活性炭吸附装置”处理，处理后通过15m高排气筒排放；重排、合成、压滤工序产生的气体引至“低温等离子+活性炭吸附装置”处理，处理后通过15m高排气筒排放。评价建议企业建立台账，废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息。 相符 综上所述，本项目建设满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求。 9、本项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）相符性分析 表1-12 本项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》涉VOCS企业要求的相符性分析 差异化指标 基本要求 本项目情况 相符性 物料储存 涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料密闭存储。盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭储存；生产车间内涉VOCs物料应密闭储存。 本项目中间产物DMC、聚二甲基硅氧烷暂存于接收罐，裂解、重排和合成反应釜由管道、阀门连接，正常生产状况下处于密闭负压状态，生产过程液体及气体物料均采用泵力密闭输送。 相符 物料转移和输送 采用密闭管道或密闭容器等输送。 本项目生产过程物料输送均采用泵力输送。 相符 工艺过程 原辅材料调配、使用（施胶、喷涂、干燥等）、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作。涉VOCs原料装卸、储存、转移和输送、工艺过程等环节的废气全部收集引至VOCs处理系统。 本项目中间产物DMC、聚二甲基硅氧烷暂存于接收罐，裂解、重排和合成反应釜由管道、阀门连接，正常生产状况下处于密闭负压状态，生产过程液体及气体物料均采用泵力密闭输送，高温分解、重排、合成工序产生的VOCS首先经过冷凝器冷凝回收，产生的不凝有机废气经密闭集气管道收集，压滤工序采用透明板材进行二次密闭，产生的有机废气经微负压收集，收集后经“低温等离子+活性炭吸附”废气处理装置处理。 运输方式及运输监管 运输方式 ①公路运输。物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆比例（A级100%，B级不低于80%），其他车辆达到国四排放标准； ②厂内运输车辆。达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆的比例（A级100%，B级不低于80%），其他车辆达到国四排放标准； ③危险品及危废运输。国五及以上或新能源车辆（A级/B级100%）； ④厂内非道路移动机械。国三及以上排放标准或使用新能源机械（A级/B级100%）。 1、本项目原料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆。2、厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆；3、本项目危险品由危险品厂家运输，危废由有资质的单位运输；4、厂内非道路移动机械使用国三及以上排放标准或使用新能源机械。 相符 运输监管 厂区货运车辆进出大门口：日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，拟申报A、B级企业时，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立门禁视频监控系统和台账。安装高清视频监控系统并能保留数据6个月以上。 本项目日均进出货物小于150吨，建立门禁视频监控系统和台账。安装高清视频监控系统并能保留数据6个月以上。 相符 环境管理水平 环保档案资料齐全 ①环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件； ②废气治理设施运行管理规程； ③一年内废气监测报告； ④国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，有规范的排气筒监测平台和排污口标识。 1.目前，本项目处于环评阶段，待环评批复后按要求建立环保档案，包括环评批复、竣工环保验收文件等；按照要求制定废气治理设施运行管理规程；保存一年内废气监测报告；按要求取得排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，有规范的排气筒监测平台和排污口标识。 相符 台账记录信息完整 ①生产设施运行管理信息（生产时间、 运行负荷、产品产量等）； ②废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）； ③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）； ④主要原辅材料、燃料消耗记录（A、B级企业必需）； ⑤电消耗记录（已安装用电监管设备的A、B级企业必需）。 企业按要求进行台账记录，包括生产设施运行管理信息、废气污染治理设施运行管理信息、监测记录信息等，主要原辅材料、燃料消耗记录等。 相符 人员配置 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。 企业按要求设置有环保部门，配备有专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。 相符 生产工艺和设备 不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类项目，符合国家相关产业政策。 相符 污染治理副产物 除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面。除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存；脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在转运过程中应采取抑尘措施并应封闭储存。 本项目不涉及。 相符 用电量/视频监管 按照《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南（试行）》要求安装用电监管设备（有自动在线监控系统的企业除外），用电监管数据直接上传至省、市生态环境部门的污染治理设施用电监管平台服务器；未安装自动在线监控和用电量监管拟申报A、B级企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存三个月以上。 在主要生产设备安装视频监控设施，相关数据保存三个月以上。 相符 厂容厂貌 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。 项目所在厂区道路及厂房地面均硬化，厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘，其他未利用地进行绿化，厂区无裸露土地。 相符 10、项目与宁陵县集中式饮用水水源保护区划相符性分析 10.1宁陵县县级集中式饮用水水源保护区划 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号），并结合《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2020]56号）、《宁陵县产业集聚区总体发展规划》（2021-2030），宁陵县县级集中式饮用水水源保护区划分为： （4）第三水厂地下水井群（集聚区内中部，共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围40米的区域。 10.2宁陵县乡镇级集中式饮用水水源保护区划 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）、河南省宁陵县乡镇集中式饮用水水源保护区划分技术报告，宁陵县乡镇共有11个水源地水源井，宁陵县乡镇集中式饮用水水源保护区划分为： 10.3宁陵县“千吨万人”集中式饮用水水源保护范围（区）划分技术报告 本文件划分对象为宁陵县15个“千吨万人”集中式饮用水水源地保护区，水井共35眼，具体如下： （5）石井水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域。 注：千吨万人饮用水源地中后址庄水厂即为西关水厂，石井水厂即为第三水厂，均位于宁陵县产业集聚区规划范围内。 本项目位于商丘市宁陵县产业集聚区华山路东段路南2号院，距离本项目最近的宁陵县集中式饮用水水源地（水厂）为第三水厂（石井水厂）地下水井群，本项目距离第三水厂（石井水厂）地下水井群约382m处，不在其保护范围内，故本项目建设与《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号）、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）、《宁陵县产业集聚区总体发展规划》（2021-2030）、宁陵县“千吨万人”集中式饮用水水源保护范围（区）划分技术报告、《河南省人民政府办公厅关于划定调整取消集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政办[2020]56号）相符。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景 随着硅胶产品生产和消费量的增长，硅胶生产废料、加工废品等的数量已相当可观。废硅胶的产生与堆积，不仅占用大量厂房、污染环境，并且导致成本上扬，加之硅胶的原料价格较高，因此回收利用废硅胶对减少环境污染，提高产品经济效益均有着重要意义。同时，弥补了当前我国橡胶资源严重不足的困境，对我国橡胶行业及再生资源综合利用方面更具有巨大的推动作用。 废有机硅橡胶加工出的有机硅油具有优异性能，它广泛应用于密封、粘合、润滑、涂层、表面活性、脱模、消泡、抑泡、防水、防潮、惰性填充等。随着有机硅数量和品种的持续增长，应用领域不断拓宽，形成化工新材料界独树一帜的重要产品体系，许多品种是其他化学品无法替代而又必不可少的，因此产品销售一路看好。 随着市场需求和公司发展需要，宁陵县华商新材料有限公司拟投资31500万元在宁陵县产业集聚区华山路东段路南2号院，租赁现有空置厂房、办公楼及配套设施建设年处置废硅胶6000吨建设项目。根据现场调查，本项目租赁厂房原为商丘中亿农机设备有限公司，主要进行机械设备生产，因该企业建设项目环评文件未审批，2018年5月22日，宁陵县环境保护局责令商丘中亿农机设备有限公司停产整改、对其采取断电措施，并针对该企业未批先建的违法行为实施了行政处罚。处罚后企业一直处于停产状态，根据现场勘查，本项目租赁厂房目前空置，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 本项目主要以市场外购的硅橡胶废料为原料，加工后制成二甲基硅油产品，处理工艺为：原料-分拣-破碎-高温分解-冷凝-重排-冷凝-合成-脱色-过滤-灌装。本项目分两期建设，一期和二期原料来源、工艺过程、生产设备、产品方案均相同，生产能力均为年处置3000t废硅胶，项目建设投产后全厂形成年处置废硅胶6000吨的规模。根据现场勘查，本项目未开工建设。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月1日起施行），本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），“三十九、废弃资源综合利用业42”中的“85、金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）”，其中“废电池、废油加工处理”应编制环境影响报告书，“废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）”应编制环境影响报告表。本项目年处置废硅胶6000吨，同时根据《关于利用废硅胶加工生产硅油等产品项目行业类别和环评类别判定事宜的复函》（环办环评函[2022]223号），本项目应编制环境影响报告表。受宁陵县华商新材料有限公司委托，河南晴烁环保科技有限公司承担了宁陵县华商新材料有限公司年处置废硅胶6000吨建设项目的环境影响评价工作。在现场调查和收集有关资料的基础上，依据国家有关法规和环境影响评价技术导则，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制完成了《宁陵县华商新材料有限公司年处置废硅胶6000吨建设项目环境影响报告表》。 2、本项目建设情况 本项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程组成，项目组成及主要建设内容见表2-1。 表2-1 本项目组成及主要建设内容一览表 项目组成 名称 建设内容 备注 主体工程 东侧厂房 位于厂区东侧，1座，1层，高度12m，钢构结构，建筑面积约5450m2。包括重排合成压滤车间、高温分解车间、成品储存罐区、锅炉房、酸碱存放间、危废暂存间等。 租赁现有空置厂房 西侧厂房 位于厂区西侧，1座，1层，高度12m，钢构结构，建筑面积约5450m2。包括原料车间、破碎车间、成品车间、一般固废暂存间等。 租赁现有空置厂房 辅助工程 办公综合楼 位于厂区内东北侧位置，1座，3层，砖混结构，建筑面积2100m2。 租赁现有空置办公综合楼 其中 员工宿舍 位于综合楼2、3层，用于员工休息。 办公楼 位于综合楼1楼，用于日常办公。 餐厅 位于综合楼1层东侧位置，用于员工厂区用餐。 公用工程 给水工程 由宁陵县产业集聚区市政供水系统供给 依托现有 排水工程 生产废水：裂解釜冲罐用水由分解灰渣带走，设备冷却用水循环使用，不外排；真空泵定期排放废水和喷淋装置定期排放废水经“油水分离+中和+沉淀+过滤”措施后回用于裂解釜冲罐，由灰渣带走，不外排。 未建设 生活污水：职工生活污水经隔油池+化粪池处理经厂区总排口通过市政污水管网排入宁陵县第二污水处理厂处理后，处理达标后排入吴王沟，最终汇入下清水河。 依托现有 供电工程 由宁陵县产业集聚区市政供电系统供应 依托现有 环保工程 废气处理 高温分解工序未凝酸性气体、非甲烷总烃：不凝气通过真空泵排气口排出，排气口处设置密闭集气管道，收集的硫酸雾、十二烷基苯磺酸、非甲烷总烃引至1套“碱液喷淋+水喷淋装置+低温等离子+活性炭吸附装置”处理，处理后通过15m高排气筒排放。 未建设 重排、合成、压滤工序未凝非甲烷总烃：重排、合成工序不凝气通过真空泵排气口排出，排气口处设置密闭集气管道，压滤工序采用透明板材进行二次密闭，废气经微负压收集，收集的非甲烷总烃引至1套“低温等离子+活性炭吸附装置”处理，处理后通过15m高排气筒排放。 未建设 食堂油烟：集气罩+油烟净化器+专用烟道 未建设 废水治理 生活污水：隔油池（1座，2m3）、化粪池（1座，35m3） 依托现有 真空泵定期排放废水和喷淋装置定期排放废水经污水处理设施（油水分离+中和+沉淀+过滤，处理规模：45m3/d）处理后，用于裂解釜冲罐，此部分水由灰渣带走。 未建设 设备冷却水循环利用，定期补充，不外排 未建设 噪声治理 基础减振、厂房隔声、距离衰减等。 租赁现有空置厂房 固废处置 生活垃圾：职工生活垃圾收集在垃圾桶内，由当地环卫部门清运处置。 未建设 一般固废废物：一般固废暂存间（1间，占地面积50m2），分拣杂质、分解灰渣分类收集后一般固废暂存间暂存，定期外售。 未建设 危险固废：危废暂存间（1间，占地面积20m2），废包装材料收集后危废暂存间暂存，定期由供应厂家回收；重排釜渣、废导热油、废活性炭收集后危废暂存间暂存，交由有资质单位处置。 未建设 3、本项目产品方案及生产规模 本项目产品为二甲基硅油，项目分两期建设，一期、二期产能均为1503.1913t/a，废硅胶处置产生的二甲基硅油主要质量指标执行《中华人民共和国化工行业标准 二甲基硅油》（HG/T2366-2015），本项目主要产品方案及规模见表2-2，产品质量标准见表2-3。 表2-2 本项目主要产品方案及规模一览表 序号 产品名称 年产量（t/a） 规格 一期 二期 1 二甲基硅油 1503.1913 1503.1913 桶装，1t/桶 全厂合计：3006.3826 表 2-3 二甲基硅油质量标准 序号 型号项目 201-2000 优等品 一等品 合格品 1 运动粘度（25℃），m2/s 2000±100 2000±160 2 粘温系数 0.59~0.62 / 3 倾点，℃ -47 4 闪点，℃ 325 315 305 5 密度（25℃），g/cm3 0.967~0.975 6 折光率（25℃） 1.4013~1.4053 1.4000~1.4100 7 相对介电常数（25℃，50Hz） 2.72~2.78 / 8 挥发分（150℃，3h）%≤ 0.5 1.0 1.5 9 酸值，mgKOH/g / 序号 型号项目 201-5000 优等品 一等品 合格品 1 运动粘度（25℃），m2/s 5000±250 5000±16400 2 粘温系数 0.59~0.63 / 3 倾点，℃ -45 4 闪点，℃ 330 320 310 5 密度（25℃），g/cm3 0.967~0.975 6 折光率（25℃） 1.4015~1.4055 1.4010~1.4120 7 相对介电常数（25℃，50Hz） 2.73~2.79 / 8 挥发分（150℃，3h）%≤ 0.5 1.0 1.5 9 酸值，mgKOH/g / 二甲基硅油：二甲基硅油具有优良的耐热、耐氧化、耐低温性，可在-50℃~+180℃温度范转内长期使用；抗剪切性强，为一般矿物油的20倍以上的压缩性，是理想的液体弹簧；温粘系数低、低蒸汽压、低表面张力、良好的增水性和润滑性；优异的电气特性，耐击穿电压高、耐电弧、耐电晕、介电耗小；还具有透光性好和对人体无毒害作用等优点。在工业生产、国防、科研、和医疗卫生等部门获得了极其广泛的应用，主要用于电气绝缘、脱模、消泡、阻尼防震、液压、防尘、防水和高低温润滑等方面。本品采用1t装塑料桶包装。贮存时，不准接触明火，应保持通风、干燥、防止日光照射，按非危险品运输。 4、本项目主要原辅材料及能源消耗 4.1主要原辅材料消耗情况 表2-4 本项目主要原辅材料消耗一览表 序号 名称 消耗量（t/a） 形态/贮存方式 最大储存量 备注 一期 二期 合计 1 废硅胶 3000 3000 6000 固态 80t 原料 2 硫酸 75 75 150 液态，浓度98%，1.5t/桶。储存于原料库内，设有围堰（围堰高度10cm~15cm）、进行防渗 4.5t 催化剂 3 十二烷基苯磺酸 25 25 50 液态，浓度96%，210kg/桶，储存于原料库内，设有围堰（围堰高度10cm~15cm）、进行防渗 1.68t 催化剂 4 氢氧化钾 20.5 20.5 41 固态，25kg/袋 1.25t 催化剂、中和 5 十甲基四硅氧烷 1.5 1.5 3 液态，浓度99%，200kg/桶，储存于原料库内，设有围堰（围堰高度10cm~15cm）、进行防渗 0.2t 封头剂 6 活性炭 1.3 1.3 2.6 固态，20kg/袋 0.2t 吸附脱色 4.2主要原辅材料厂内贮存情况 本项目原料储存量约为生产4天的储量，将其储存在东侧生产厂房内二次密闭的原料车间内，储存区面积约2800m2，高度12m，本项目一期、二期原料最大储存总量为80t，可以满足存放要求。 本项目辅料主要存放在东侧厂房内二次密闭的酸存放间、碱存放间、其他辅料存放间内，酸存放间面积约150m2，碱存放间约60m2，其他辅料存放间约40m2，本项目一期、二期辅料最大储存总量为7.83t，可以满足存放要求。 4.3主要原辅材料理化性质 （1）硅橡胶 硅橡胶是由二甲基硅氧烷与其他有机硅单体聚合而成的线型高分子弹性体，硅橡胶耐热性好，可在260℃以下长期工作，短期使用温度可达300℃。低温性能好，玻璃化温度为（-123土5）℃，使用温度为-100℃～260℃。电性能优异，耐电晕性接近云母。高透气性，硅橡胶是气体透过性最大的弹性体，对氧的渗透率是天然橡胶的25倍，是丁基橡胶的428.6倍。硅橡胶无毒。特殊的表面性能，对很多材料不粘，具有防粘隔离作用。 （2）其他辅助材料 表2-5 其他原辅材料理化性质一览表 序号 名称 分子式/分子量 危险货物编号 CAS号 理化性质 燃烧爆炸性 毒理特性 1 硫酸 H2SO4 81007 7664-93-9 浓硫酸一般为无色油状液体，密度1.84g/cm3，沸点337℃，能与水以任意比例互溶，同时放出大量的热，使水沸腾。加热到290℃时开始释放出三氧化硫，最终变成为 98.54%的水溶液，在317℃时沸腾而成为共沸混合物。具有腐蚀性、脱水性和强氧化性。 本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤 LD50：2140mg/kg（大鼠经口）；LC50：510mg/m3，2小时（大鼠吸入）；320mg/m3，2小时（小鼠吸入） 2 十二烷基苯磺酸 C18H30O3S / 27176-87-0 十二烷基苯磺酸是一种阴离子表面活性剂，常用作各种洗涤剂的原料或用来生产十二烷基苯磺酸钠盐、铵盐和乙醇胺盐，也可用作氨基烘漆的固化催化剂。溶点10℃，沸点315℃，淡黄色至棕色黏稠液体，为有机弱酸。 无资料 LD50：650mg/kg（大鼠经口） 3 氢氧化钾 KOH 18138 1310-58-3 白色粉末或片状固体。熔点380℃，沸点1324℃，相对密度2.04g/cm3，蒸汽压1mmHg（719℃）。具强碱性及腐蚀性。极易吸收空气中水分而潮解，吸收二氧化碳而成碳酸钾。 本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤 LD50：50273mg/kg （大鼠经口）；LC50：无资料； 刺激性：家兔经眼：1%重度刺激；家兔经皮：50mg/24小时，重度刺激 4 十甲基四硅氧烷 (CH3)3Si O[Si(CH3 )2O]2Si(CH3)3 / / 无色透明液体，熔点−68℃，沸点194℃，密度0.854g/mL（at25°C），折光率n20/D1.389，闪点144°F。主要用作合成有机硅油、硅橡胶的封头剂，也可作为低粘度硅油及低粘度硅油的调粘剂。 无资料 无资料 5 活性炭 / / / 活性炭是一种黑色多孔的固体炭质。熔点：3500℃，相对密度：1.8g/cm3。早期由木材、硬果壳或兽骨等经炭化、活化制得，后改用煤通过粉碎、成型或用均匀的煤粒经炭化、活化生产。主要成分为碳，并含少量氧、氢、硫、氮、氯等元素。活性炭在结构上由于微晶碳是不规则排列，在交叉连接之间有细孔，在活化时会产生碳组织缺陷，因此它是一种多孔碳，堆积密度低，比表面积大。普通活性炭的比表面积在500-1700m2/g间。具有很强的吸附性能，是用途及广的一种工业吸附剂。 粉尘接触明火有轻度的爆炸性。在空气中易缓慢地发热和自燃。 属于基本无毒的物质 4.4本项目原料来源 本项目原料废硅胶为硅氧烷硅胶，硅胶废料主要来自太阳能光伏厂、电子厂、硅橡胶玩具制品厂、日用橡胶制品厂等生产过程产生的边角料或者不合格产品，一般由再生资源回收有限公司供货或者橡胶制品生产企业供货。 4.5原料主要成分 根据建设单位提供资料，回收的废硅胶主要成分组成见下表。 表2-6 废硅胶主要成分组成一览表 序号 成分 含量 平均含量 1 硅氧烷 54~56% 55% 2 二氧化硅 43.5~45% 44.3% 3 硫酸钙 0.15~0.25% 0.2% 4 氢氧化铝 0.25~0.35% 0.3% 5 氧化铁 0.15~0.25% 0.2% 评价要求，建设单位需首先明确回收的硅胶种类为硅氧烷硅胶且定性为一般固体废物。为控制硅胶原料品质，减少生产过程中的固废和废气产生，建设单位收购已有供应商分类后的硅胶原料，不收购明显含油金属、塑料等非硅胶类杂质的原料，不得采用外来垃圾。 4.6能源消耗情况 根据建设单位提供资料，本项目能源消耗情况见表2-7。 表2-7 本项目能源消耗一览表 序号 名称 单位 消耗量 备注 一期 二期 合计 1 水 m3/a 2072.625 2072.625 4145.25 宁陵县产业集聚区市政供水系统供给 2 电 万kW·h/a 46 46 92 宁陵县产业集聚区市政供电系统供应 5、本项目主要生产设备 表2-8 本项目主要生产设备清单一览表 序号 名称 型号/规格 数量 单位 备注 一期 二期 全厂合计 1 破碎机 1000型 6 6 12 台 破碎原料 2 裂解釜 3000L 18 18 36 个 高温分解，一期、二期分别有6台备用 3 重排釜 6000L 1 1 2 个 重排 4 合成釜 5000L 4 4 8 个 合成 5 调和釜 5000L 1 1 2 个 搅拌 6 接收罐 800L 36 36 72 个 接收冷凝混合液 7 冷凝器 12m2 18 18 36 台 冷凝 8 板框压滤机 60m2 2 2 4 台 压滤 9 成品储存罐 10t 4 4 8 个 成品沉淀 10 真空泵 / 2 2 4 台 / 11 罗茨真空机组 / 18 18 36 台 抽真空 12 电导热油炉 360万大卡 2 2 4 台 加热 13 冷却塔 200t 2 2 4 台 / 14 列管冷凝器 40m2 2 2 4 台 冷凝 15 叉车 / 4 4 8 辆 运输 16 卸压釜 5000L 2 / 2 台 卸压 生产设备与产能匹配性分析： 本项目一期、二期各设置6台1000型破碎机，设计处理能力为3~5t/h，实际处理量按设计处理能力的80%计算，年最大处理时间按2400h计算，则一期、二期合计最大年处理量为69120t。 本项目一期、二期各设置18台3000L裂解反应釜（一期、二期分别有6台备用），加工用裂解反应釜总容积为72000L，根据建设单位提供的资料，裂解反应釜最大投料量约为反应釜容积的三分之一，每批次原料最大投加量约为24000kg，年最多生产900~1200批次，一期、二期合计最大年处理量为21600~28800t。 本项目一期、二期各设置1套6000L重排反应釜，反应总容积为12000L，根据建设单位提供的资料，重排反应釜最大投料量可达反应釜容量的90%，所以每批次物料最大投加量可达10800kg，年处理600~900批次，一期、二期合计最大年处理量为6480~9720t。 本项目一期、二期各设置4套5000L合成反应釜，反应总容积为40000L，根据建设单位提供的资料，合成反应釜最大投料量可达反应釜容量的90%，所以每批次物料最大投加量可达36000kg，年处理300~600批次，一期、二期合计最大年处理量为10800~21600t。 根据原料成分，经核算，破碎机、裂解反应釜、重排反应釜和合成反应釜的原料加工量可以满足一期、二期工程各处理3000t/a废硅胶的能力。 6、劳动定员及劳动制度 本项目总劳动定员60人，一期30人，二期30人，年工作300天，两班制生产，每天工作16小时，员工在厂区食宿。 7、本项目能源供应及给排水情况 7.1供电 根据企业提供资料，本项目年用量92万kW·h，由宁陵县产业集聚区市政供电系统供应，能满足项目用电要求。 7.2供水 本项目用水主要为生产用水、员工生活用水，一期、二期用水量均为2072.625m3/a，全厂用水总量为4145.25m3/a。生产用水主要包括裂解釜冲罐用水、真空泵用水、设备冷却用水、喷淋装置用水，项目用水由宁陵县产业集聚区市政供水系统供应，能够满足本项目用水需求。 生产用水 ①裂解釜冲罐用水 每次高温分解反应结束，混合气经真空泵抽出后，需向裂解釜罐壁上喷水，将分解灰渣冲入罐底，同时起到冷却灰渣的作用，也可防止分解灰渣排出起尘，分解灰渣出釜含水率约为20%，经计算，一期、二期工程分解灰渣产生量均为1498.5t/a，则裂解釜冲罐用水量均为1.24875m3/d（374.625m3/a）； 一期、二期建成后全厂分解灰渣产生量为2997t/a，则裂解釜冲罐用水量为2.4975m3/d（749.25m3/a），此部分水全部进入灰渣中对灰渣润湿，由釜底螺旋给料机排出，由灰渣带走。 ②真空泵用水 本项目反应釜配套水环真空泵，真空泵工作时水循环使用，项目一期、二期水环真空泵配套的循环水箱容量均为10m3，首次补水量为8m3，每5天补充一次新鲜水，补水量为1m3/次，因吸附反应产物需定期更换，每10天更换一次，则一期、二期水环真空泵新鲜水用量均为270m3/a（折合0.9m3/d）。 一期、二期建成后全厂水环真空泵新鲜水用量均为540m3/a（折合1.8m3/d）。 ③设备冷却用水 本项目一期、二期设置冷凝器对裂解、重排和合成反应釜采用冷凝的方式回收物料，冷凝方式为间接水冷（常温）。搅拌釜冷却循环水系统与冷凝器冷却水系统公用，由厂区冷却塔供给，冷却水循环使用，循环回用水利用余压压上冷却塔，经冷却塔冷却后由循环水泵加压后送至各用水点。本项目一期、二期均设置2台冷却塔，每台冷却塔循环水量为156m3/h，每天补水量约占循环水量的0.5%，则一期、二期冷却塔补水量均为1.56m3/d（468m3/a）。 一期、二期建成后全厂冷却塔每天补水量为3.12m3/d（936m3/a）。 ④碱液喷淋、水喷淋装置用水 裂解反应混合气体由真空泵抽出，经二级冷凝器冷凝回收，不凝气经碱液喷淋+水喷淋装置处理，一期、二期分别设置1套“碱液喷淋+水喷淋”装置，喷淋装置底部循环水水槽循环水量为5m3/套，考虑到各种损耗，损耗量按循环水量的3%计算，则一期、二期喷淋装置每天新鲜水需补充量均为0.3m3/d，为保证水质，喷淋装置喷淋液循环水每月需更换一次，则一期、二期项目新鲜水用量均为206.4m3/a，折合0.688m3/d。 一期、二期建成后全厂喷淋装置用水量为412.8m3/a，折合1.376m3/d。 （2）员工生活用水 本项目劳动定员60人，一期、二期均为30人，年运营300天，员工在厂内食宿。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）以及结合本项目的实际情况，员工用水量按120L/d·人计，则一期、二期员工生活用水量均为3.6m3/d、1080m3/a。 一期、二期建成后全厂员工生活用水量为7.2m3/d、2160m3/a。 7.3排水 本项目裂解釜冲罐用水由分解灰渣带走，设备冷却用水循环使用，不外排；则本项目废水主要为真空泵定期排放废水和碱液、水喷淋装置定期排放废水和员工生活污水。 ①真空泵定期排放废水 本项目反应釜配套水环真空泵，真空泵工作时水循环使用，因吸附反应产物需定期更换。项目一期、二期水环真空泵配套的循环水箱容量均为10m3，首次补水量为8m3，每5天补充一次新鲜水，补水量为1m3/次，每10天更换一次，则一期、二期项目真空泵用水损耗量为60m3/a（折合0.2m3/d），真空泵定期排放废水量均为7m3/次、210m3/a（折合0.7m3/d）。 一期、二期建成后全厂真空泵定期排放废水量为14m3/次、420m3/a（折合1.4m3/d）。 ②喷淋装置定期排放废水 喷淋装置循环水每月排放一次废水，每套喷淋装置循环水量为5m3，损耗量按循环水量的3%计算，则一期、二期项目废水排放量为9.7m3/次、116.4m3/a（折合0.388m3/d）。喷淋装置排放废水经废水处理措施处理后用于裂解反应釜冲罐，此部分水全部进入分解灰渣中对灰渣润湿，由釜底螺旋给料机排出，由灰渣带走。 一期、二期建成后全厂喷淋装置定期排放废水量为19.4m3/次、232.8m3/a（折合0.776m3/d）。 ③员工生活污水 一期、二期员工生活用水量均为3.6m3/d、1080m3/a，生活污水排污系数按0.8计，则一期、二期生活污水产生量均为2.88m3/d，864m3/a。 一期、二期建成后全厂员工生活污水产生量为5.76m3/d，1728m3/a。 本项目真空泵定期排放废水和喷淋装置定期排放废水经“油水分离+中和+沉淀+过滤”措施后回用于裂解釜冲罐，由灰渣带走。本项目排放废水仅为员工生活污水，员工生活污水经隔油池+化粪池处理，处理后由厂区总排口通过市政污水管网排入宁陵县第二污水处理厂处理后，处理达标后排入吴王沟，最终汇入下清水河。 一期/二期项目给排水情况见表2-9，水平衡图见图2-1；全厂项目给排水情况见表2-10，水平衡图见图2-2。 表2-9 一期/二期项目给排水情况 单位：m3/a 类别 单位 m3/d m3/a 用水 新鲜水用水量 6.90875 2072.625 其中 裂解釜冲罐用水 0.16075 48.225 真空泵用水 0.9 270 设备冷却用水 1.56 468 喷淋装置用水 0.688 206.4 生活用水 3.6 1080 损耗 损耗总量 4.02875 1208.625 回用 回用水量 1.088 326.4 排水 排放水总量 2.88 864 注：二期项目和一期项目用水类别及用水量相同。 表2-10 全厂项目给排水情况 单位：m3/a 类别 单位 m3/d m3/a 用水 新鲜水用水量 13.8175 4145.25 其中 裂解釜冲罐用水 0.3215 96.45 真空泵用水 1.8 540 设备冷却用水 3.12 936 喷淋装置用水 1.376 412.8 生活用水 7.2 2160 损耗 损耗总量 8.0575 2417.25 回用 回用水量 2.176 652.8 排水 排放水总量 5.76 1728 8、物料平衡 一期/二期项目物料平衡见表2-11，物料平衡图见图2-3；全厂项目物料平衡见表2-12，物料平衡图见图2-4。 表2-11 一期/二期项目物料平衡一览表 单位：t/a 投入 产出 序号 物料名称 数量 序号 产品 数量 1 废硅胶 3000 1 二甲基硅油 1503.1913 2 98%硫酸 75 2 高温分解不凝尾气 2.4898 3 96%十二烷基苯磺酸 25 3 重排不凝尾气 0.1082 4 氢氧化钾 20.5 4 合成不凝尾气 0.1442 5 99%十甲基四硅氧烷 1.5 5 分拣杂质 3 6 活性炭 1.3 6 分解灰渣（含水） 1873.125 7 裂解釜冲罐用水 374.625 7 重排釜渣 38.2436 / / / 8 真空泵、喷淋塔吸收 76.1725 / / / 9 压滤废气 0.1504 / / / 10 废饱和活性炭 1.3 合计 3497.925 合计 3497.925 注：二期项目和一期项目的物料消耗情况一样。 表2-12 全厂项目物料平衡一览表 单位：t/a 投入 产出 序号 物料名称 数量 序号 产品 数量 1 废硅胶 6000 1 二甲基硅油 3006.3826 2 98%硫酸 150 2 高温分解不凝尾气 4.9796 3 96%十二烷基苯磺酸 50 3 重排不凝尾气 0.2164 4 氢氧化钾 41 4 合成不凝尾气 0.2884 5 99%十甲基四硅氧烷 3 5 分拣杂质 6 6 活性炭 2.6 6 分解灰渣（含水） 3746.25 7 裂解釜冲罐用水 749.25 7 重排釜渣 76.4872 / / / 8 真空泵、喷淋塔吸收 152.345 / / / 9 压滤废气 0.3008 / / / 10 废饱和活性炭 2.6 合计 6995.85 合计 6995.85 图2-3 一期/二期项目物料平衡图 单位：t/a 图2-4 全厂项目物料平衡图 单位：t/a 9、厂址周围环境及选址可行性 本项目位于商丘市宁陵县产业集聚区华山路东段路南2号院，宁陵县华商新材料有限公司租赁现有空置厂房，本项目占地面积约20亩，建筑面积约13000平方米。租赁合同见附件4。本项目东侧为河南蓝宁科技股份有限公司，南侧为耐火材料公司，西侧为河南中泰管业科技有限公司，北侧为华山路，隔路为阳光驾校训练场地。对照《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）—用地规划图》、《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）-产业布局图》，本项目占地类型为三类工业用地，位于化工产业区，项目建设符合宁陵县产业集聚区土地用地规划要求及产业布局规划；本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类项目，本项目已在宁陵县产业集聚区备案，宁陵县产业集聚区允许本项目建设；本项目建设满足集聚区环境准入条件，不属于宁陵县产业集聚区限制类和禁止类行业清单中内容，项目符合规划环评审查意见相关要求。因此，本项目选址可行。 10、平面布置合理性分析 本项目位于商丘市宁陵县产业集聚区华山路东段路南2号院，本项目主要建设有生产厂房、办公楼及其他配套附属设施。厂区内分生产区和办公生活区，生产厂房位于厂区中北侧，厂房内设备按照生产工艺摆放，整个厂房平面布局紧凑，功能分区明显，流向顺畅，既方便管理，节约投资，又节省用地。办公生活区位于厂区南侧，厂区物料进出于门卫室登记备案。进厂道路为厂区内主干道，并且本项目北侧紧邻华山路，原料及产品运输较方便，厂区道路路面采用水泥混凝土路面硬化，坚硬且平坦，且交通方便。整个工艺流程布置合理、流畅，最大程度的减少了生产运输流程，同时减少了时间成本和人力成本。本项目厂区平面布置图见附图五，项目高温分解车间、重排合成压滤车间平面布置图见附图六。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、本项目工艺流程简述及生产工艺流程图 （1）生产工艺流程及产污环节图： （2）工艺流程简述： 本项目原料主要为硅胶废料，硅胶废料主要来自太阳能光伏厂、电子厂、硅橡胶玩具制品厂、日用橡胶制品厂等生产过程产生的边角料或者不合格产品，一般由再生资源回收有限公司供货或者橡胶制品生产企业供货。 ①分拣 外购的原料由汽车运输进入厂区后，储存于单独的原料车间内，由人工挑选出硅胶废料常有的杂质如：废包装袋等杂物。 ②破碎 分拣后的硅胶废料经叉车送至破碎机进行破碎，破碎至直径为0.1-0.3cm的物料。项目回收的硅胶废料主要为软硅胶废料，破碎采用剪切式破碎机，剪切式破碎机是固废处理破碎行业的通用设备，主要结构是由两条刀轴组成，由马达带动刀轴，通过刀具剪切，挤压，撕裂达到减小物料尺寸的目的，破碎后袋装暂存，以便后续加工，项目硅胶废料在剪切破碎过程中不产生粉尘。评价要求项目回收废硅胶均为软硅胶，保证破碎工序破碎软硅胶废料，控制粉尘产生。 ③高温分解、冷凝 高温分解反应按批次加工，一天处理两批次。破碎后的废硅胶由叉车运至分解车间内，打开裂解釜，开袋后由人工辅助加入到裂解釜内，进料时开启真空泵，裂解釜抽真空（抽真空时间约0.5h），然后由真空泵将硫酸和十二烷基苯磺酸计量抽入裂解釜中，反应釜及连接管道内始终保持负压状态，硫酸、磺酸作为催化剂进行裂解。根据原料来源的不同，废硅胶、硫酸、十二烷基苯磺酸的投加比例也不同，平均投加比例约为120:3:1。使用电导热油炉的导热油将废硅胶加热至一定温度进行高温分解反应（反应温度控制在220℃~250℃，-0.09MPa，反应时间约2h），使硅胶裂解为小分子的结构，并在加热状态下对物料进行搅拌，使物料反应充分。成分裂解效率约为91%，反应结束后将裂解产物毛料DMC（二甲基硅氧烷混合环体，主要为六甲基环三硅氧烷D3、八甲基环四硅氧烷D4、十甲基环五硅氧烷D5、十二甲基环六硅氧烷D6、十四甲基环七硅氧烷D7的气态混合物）、硫酸雾以及十二烷基苯磺酸的混合气体用真空泵全部抽出。混合气体经二级冷凝器进行冷凝所得到的DMC（二甲基硅氧烷混合环体）、硫酸雾和十二烷基苯磺酸的混合液流入接收罐进行暂存，冷凝时间约1.5h，DMC收率约为50%。 裂解釜渣主要成分为二氧化硅、碳酸钙、水、少量硅氧烷、未完全裂解的硅酮胶等物质。混合气体由真空泵抽出后向反应釜内喷入少量水，使裂解釜渣成半湿状态，防止裂解硅渣排出起尘，同时起到冷却作用，润湿后的分解灰渣通过反应釜底端的螺旋出料器排出，桶装暂存，鉴定固废性质后合理处置，由釜渣成分可知，排出的裂解釜渣无废气排放。 本项目裂解釜运行时为真空状态，由于项目硅油分子量大，粘度高，搅拌桨易损，且设备易腐蚀，为保证裂解釜出现故障时，项目能正常运行，本项目全厂设置12台备用裂解釜，仅在裂解釜出现故障时使用。 混合气体中少量不凝气由真空泵排出，通过密闭管道引至1套“碱液喷淋+水喷淋+低温等离子+活性炭吸附装置”处理后，通过15m高排气筒排放。 高温分解反应： 冷凝器的工作原理是气体通过一根长长的管子，让热量散失到四周的空气中，铜之类的金属导热性能强，常用于输送蒸气。为提高冷凝器的效率经常在管道上附加热传导性能优异的散热片，加大散热面积，以加速散热，并通过风机加快空气对流，把热量带走。一般制冷机的制冷原理是压缩机把工质由低温低压气体压缩成高温高压气体，再经过冷凝器冷凝成中温高压的液体，经节流阀节流后，则成为低温低压的液体。低温低压的液态工质送入蒸发器，在蒸发器中吸热蒸发而成为低温低压的蒸汽，再次输送进压缩机，从而完成制冷循环。 ④重排、冷凝 重排反应按批次加工，一天处理2~3批次，将裂解工序冷凝得到的液态DMC、硫酸和十二烷基苯磺酸混合液存于接收罐中，按照每次处理量通过真空泵泵入重排反应釜（夹套内置导热油，电加热）内，人工通过投料口加入氢氧化钾作为催化剂，氢氧化钾除作为催化剂外同时起到中和硫酸和十二烷基苯磺酸的作用。DMC进行开环重排反应（反应温度控制在150℃~180℃，常压，反应约4h-8h），重排反应使线状的环硅氧烷生成生成含有环状的环硅氧烷蒸汽，反应结束后将聚二甲基硅氧烷气体用真空泵抽出。反应生成的硫酸钾、磺酸钾、未反应的氢氧化钾呈晶体析出，从釜底螺旋出料器排出。重排反应聚二甲基硅氧烷回收率约为97.4%。 聚二甲基硅氧烷气体经二级冷凝器采用22℃低温循环水冷凝，冷凝后得到的液态物料由接收罐暂存，即得到DMC重排料。未冷凝的少量不凝气由真空泵排出，通过密闭管道引至1套“碱液喷淋+水喷淋+低温等离子+活性炭吸附装置”处理后，通过15m高排气筒排放。 主反应： 发生如下副反应： ⑤合成 合成反应按批次加工，一天处理一到两批次。将重排反应冷凝后的液态聚二甲基硅氧烷按照每次处理量用真空泵抽入合成反应釜内，然后使用真空泵将封头剂十甲基四硅氧烷泵入合成反应釜（夹套内置导热油，电加热）内。聚二甲基硅氧烷与封头剂十甲基四硅氧烷合成二甲基硅油（反应温度控制在150℃~170℃，常压，反应约8h-12h），待反应完全，再用真空泵抽出少量未反应的聚二甲基硅氧烷气体。合成反应转化率约为99%，产品总收率约为99%。反应釜内合成后的液态二甲基硅油进入脱色工序。未反应的聚二甲基硅氧烷气体大部分经冷凝后重新进行合成，少量不凝气通过真空泵排出，引至和重排工序共用的1套“低温等离子+活性炭吸附装置”处理，处理后通过15m高排气筒排放。 主反应： ⑥脱色 使用真空泵将合成反应釜内的二甲基硅油泵入调和釜，调和釜夹套内为冷却水，使二甲基硅油冷却至70-80℃时，并向调和釜中加入活性炭搅拌进行吸附脱色。 ⑦压滤 脱色后二甲基硅油经板框压滤机压滤去除活性炭，进一步纯化产品，过滤得到的母液即为产品二甲基硅油。由自动灌装线将成品灌装为1t/桶的规格，入库待售。 2、产排污环节 （1）废气：高温分解工序未凝硫酸雾、非甲烷总烃；重排工序未凝非甲烷总烃；合成工序未凝非甲烷总烃；食堂油烟。 （2）废水：真空泵定期排放废水、喷淋装置定期排放废水、员工生活污水。 （3）噪声：设备运转产生的噪声，主要产噪设备有破碎机、各种反应釜、冷凝器、压滤机、真空泵、真空机组、锅炉风机、冷却塔等。 （4）固废：废包装材料、分拣杂质、分解灰渣、重排釜渣、废导热油、废活性炭、员工生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目属于新建项目，根据现场调查，本项目租赁厂房原为商丘中亿农机设备有限公司，主要进行机械设备生产，因该企业建设项目环评文件未审批，2018年5月22日，宁陵县环境保护局责令商丘中亿农机设备有限公司停产整改、对其采取断电措施，并针对该企业未批先建的违法行为实施了行政处罚。处罚后企业一直处于停产状态，根据现场勘查，本项目租赁厂房目前空置，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 1.1区域环境空气质量达标情况 根据宁陵县环境监测站公布的2021年宁陵县的环境空气质量数据，经统计，宁陵县细颗粒物（PM2.5）浓度年均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；可吸入颗粒物（PM10）浓度年均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；二氧化硫达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；二氧化氮达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；一氧化碳95百分位数浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；8h臭氧90百分位数浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。宁陵县为不达标区。 1.2环境空气质量现状 （1）基本污染物环境质量现状数据 根据宁陵县环境监测站2021年宁陵县的环境空气质量数据，本项目选取2021年作为评价基准年，其中获取连续1年中363个日均值数据，每月至少有28个有效数据，数据有效性满足GB3095-2012和HJ663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量调查数据统计结果如下： 表3-1 环境空气质量现状监测统计表 检测 因子 检测值 标准值 占标率 达标 情况 PM2.5 年均值 47.3μg/m3 年平均：35μg/m3 135.1% 超标 24h平均第95百分位数 135.5μg/m3 24h平均：75μg/m3 180.7% PM10 年均值 92.7μg/m3 年平均：70μg/m3 123.9% 超标 24h平均第95百分位数 203.8μg/m3 24h平均：150μg/m3 135.9% SO2 年均值 10.6μg/m3 年平均：60μg/m3 14.5% 达标 24h平均第98百分位数 28μg/m3 24h平均：150μg/m3 18.7% NO2 年均值 20.9μg/m3 年平均：40μg/m3 46.5% 达标 24h平均第98百分位数 54μg/m3 24h平均：80μg/m3 67.5% CO 24h平均第95百分位数 1.2mg/m3 24h平均：4mg/m3 30% 达标 O3 8h平均第90百分位数 154μg/m3 日最大8h平均：160μg/m3 96.3% 达标 由上表可知： （1）PM2.5年平均浓度监测值浓度出现超标，监测点位年平均浓度为47.3μg/m3，超标倍数0.351；24h平均第95百分位数为135.5μg/m3，超标倍数0.807； （2）PM10年平均浓度监测值浓度出现超标，监测点位年平均浓度为92.7μg/m3，超标倍数0.239；24h平均第95百分位数为203.8μg/m3，超标倍数0.359； （3）SO2年平均浓度监测值均未出现超标，监测点位年平均浓度为10.6μg/m3，24h平均第98百分位数为28μg/m3； （4）NO2年平均浓度监测值均未出现超标，监测点位年平均浓度为20.9μg/m3，24h平均第98百分位数为54μg/m3； （5）CO平均浓度监测值浓度未出现超标，监测点位24h平均第95百分位数为1.2mg/m3； （6）O38h平均浓度监测值浓度未出现超标，监测点位8h平均第90百分位数为154μg/m3。 通过以上监测结果分析可知，评价区域内大气环境中SO2、NO2年平均浓度、CO24h平均浓度、O38h平均浓度能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10年平均浓度未满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准。 （2）其他污染物环境质量现状数据 为了解项目所在区域环境空气质量现状，本次评价因子硫酸雾、非甲烷总烃环境空气质量现状引用《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》（报批版）中宁陵县产业集聚区管理委员会委托河南宇和检测技术有限公司检测并出具的《宁陵县产业集聚区总体发展规划环境影响评价监测项目》检测报告（YHJC（2020）0320）中的检测数据，监测点位为石井村（位于本项目东南侧340m），监测时间为2020年10月15日～10月28日。统计结果如下： 表3-2 其他污染物环境质量现状监测结果一览表 监测点位 污染物名称 监测浓度范围（mg/m3） 评价标准（mg/m3） 达标情况 石井村 硫酸 24小时平均 ＜0.005 0.1 达标 1小时平均 ＜0.005 0.3 达标 非甲烷总烃 1次值 0.33-0.45 2.0 达标 根据上表统计结果可知，硫酸监测值能够满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值要求，非甲烷总烃监测值能够满足《大气污染物综合排放标准详解》标准要求。 1.3区域环境空气达标规划 为确保完成国家和河南省下达的空气质量改善目标，使得辖区内环境得到有效治理，补足现阶段环境短板，打好污染防治攻坚战，针对环境空气质量不达标的现状，商丘市生态环境保护委员会办公室制订了《商丘市生态环境保护委员会办公室<关于印发商丘市2022 年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案>的通知》（商环委办〔2022〕3 号），从“调整优化产业结构，推动绿色低碳转型发展；深入调整能源结构，推进能源低碳高效利用；持续调整交通运输结构，打好柴油货车治理攻坚战；优化调整用地结构，强化面源污染治理；推进工业企业四项工程，深化大气污染综合治理；强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战；强化区域联防联控，打好重污染天气消除攻坚战；强化基础能力建设，持续推进大气环境治理体系和治理能力现代化”等方面进行管控。通过管控，2022年全市环境空气质量改善目标达到省下达我市的年度目标要求，即环境空气细颗粒物（PM2.5）年平均浓度控制在48微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度控制在78微克/立方米以下，5-9月臭氧（O3）日最大8小时平均浓度超标率控制在20.9%以下，环境空气质量优良天数比例不低于68.5%，重污染天数比例控制在2.0%以下。 随着《商丘市2022 年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》的实施，宁陵县环境空气质量将会逐步得到改善。 2、地表水环境 本项目裂解釜冲罐用水由分解灰渣带走，设备冷却用水循环使用，不外排；员工生活污水经隔油池+化粪池处理，处理后经厂区总排口排入市政管网，再进入宁陵县第二污水处理厂处理，处理达标后排入吴王沟，最终汇入下清水河。该纳污水体属于Ⅳ类地表水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 本次评价引用《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》（报批版）中宁陵县产业集聚区管理委员会委托河南宇和检测技术有限公司检测并出具的《宁陵县产业集聚区总体发展规划环境影响评价监测项目》检测报告（YHJC（2020）0320）中的检测数据，监测点位为宁陵县第二污水处理厂下游1000m处（位于本项目下游2.25km）断面的现状监测数据，检测时间2020年10月18日~2020年10月20日，数据统计见表3-3。 表3-3 监测断面监测数据一览表 断面 项目 检测值范围 标准值 标准指数 超标率（%） 最大超标倍数 宁陵县第二污水处理厂下游1000m处 pH 7.45~7.52 6~9 / 0 / 化学需氧量 26~28 30 0.867~0.933 0 / 五日生化需氧量 4.8~5.0 6 0.8~0.833 0 / 氨氮 1.28~1.29 1.5 0.853~0.86 0 / 悬浮物 9~11 / / / / 动植物油 ＜0.06 / / / / 总磷 0.32~0.36 0.3 1.067~1.2 100 0.2 石油类 ＜0.01 0.5 / 0 / 挥发酚 ＜0.0003 0.01 / 0 / 粪大肠菌群 310~330 20000个/L 0.016~0.017 0 / 由上表的统计分析可知，宁陵县第二污水处理厂下游1000m处断面水质中总磷不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类要求，超标原因主要为接纳了沿途未经处理的生产废水和生活污水，pH、BOD5、COD、氨氮、石油类、挥发酚、粪大肠菌群均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类要求。 3、声环境 本项目位于商丘市宁陵县产业集聚区华山路东段路南2号院，根据《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》（报批版），集聚区内工业混杂区属于3类声环境功能区，本项目位于化工园区，本项目所在区域属于3类声环境功能区，本项目所在位置北侧约3m为华山路，华山路属于城市次干路，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），相邻区域为3类声环境功能区时，城市次干路两侧25m范围内划分为4类声环境功能区，因此本项目东、南、西边界、北边界（1#）声环境应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，北边界（2#）声环境应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。为了解项目区域声环境质量现状，2022年6月26日现场调查期间对项目厂区四周厂界的声环境质量现状进行了调查，调查频次为昼夜间一次，调查结果见表3-4。 表3-4 项目厂界声环境质量现状调查结果一览表 时间 调查点位 调查值 标准值 达标分析 昼间/dB（A） 夜间/dB（A） 昼间/dB（A） 夜间/dB（A） 2022.06.26 东边界 57.2 42.5 65 55 达标 南边界 56.8 42.8 达标 西边界 57.5 43.0 达标 北边界（1#） 57.9 41.9 达标 北边界（2#） 59.1 42.6 70 55 达标 由上表分析可知，本项目东、南、西边界、北边界（1#）声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，北边界（2#）声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求，项目所在区域声环境质量现状较好。 4、地下水环境 本次评价引用《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》（报批版）中宁陵县产业集聚区管理委员会委托河南宇和检测技术有限公司检测并出具的《宁陵县产业集聚区总体发展规划环境影响评价监测项目》检测报告（YHJC（2020）0320）中的检测数据，监测点位为曾庄（位于本项目西北侧620m处）、石井村（位于本项目东南侧340m处），检测时间为2020年10月18日~2020年10月19日），每个检测点区域内设两个检测点位，一个检测水质、水位、井深、水温，另一个只检测水位，检测统计结果见下表3-5。 表3-5 地下水环境质量现状检测统计表 单位：mg/L（pH无量纲） 采样 地点 监测项目 监测值 标准指数 超标率（%） 最大值超标倍数 标准值 曾庄 水温15.8℃~16.4°，井深80m，水位70m 钾 1.53~1.54 / / / / 钠 76.3~77.9 / / / / 钙 98.0~103 / / / / 镁 38.7~39.7 / / / / CO32- 未检出 / / / / HCO3- 538~539 / / / / pH 7.01-7.08 0.02~0.16 0 / 6.5-8.5 氨氮 0.132~0.146 0.264-0.292 0 / 0.50 硝酸盐氮 0.553~0.559 0.0277~0.028 0 / 20.0 亚硝酸盐氮 0.017~0.019 0.017~0.019 0 / 1.00 Cl- 64.0 / / / / SO42- 80.0~80.5 / / / / 挥发酚 未检出 / / / 0.002 氰化物 未检出 / / / 0.05 砷 未检出 / / / 0.01 汞 0.00006 0.06 0 / 0.001 六价铬 未检出~0.004 未检出~0.08 0 / 0.05 总硬度 505~506 1.122~1.124 100 0.124 450 铅 0.002~0.004 0.2~0.4 0 / 0.01 氟化物 1.13 1.13 100 0.13 1.0 镉 0.0007~0.0008 0.14~0.16 0 / 0.005 锰 未检出 / 0 / 0.10 铁 未检出 / 0 / 0.3 溶解性总固体 718~825 0.718~0.825 0 / 1000 耗氧量 1.07~1.19 0.357~0.397 0 / 3.0 硫酸盐 81~82 0.324-0.328 0 / 250 氯化物 66~68 0.264-0.272 0 / 250 总大肠菌群（MPN/L） 未检出 / 0 / 30 菌落总数（个/mL） 7~10 0.07~0.1 0 / 100 石井村 水温14.7℃~17.2°，井深82m，水位72m 钾 2.81~2.97 / / / / 钠 73.9~90.4 / / / / 钙 114~118 / / / / 镁 47.9~48.9 / / / / CO32- 未检出 / / / / HCO3- 626~627 / / / / pH 6.81~6.89 0.22~0.38 0 / 6.5-8.5 氨氮 0.121~0.135 0.242-0.27 0 / 0.50 硝酸盐氮 0.292~0.301 0.0146~0.0151 0 / 20.0 亚硝酸盐氮 未检出 / / / 1.00 Cl- 63.9 / / / / SO42- 79.3~79.6 / / / / 挥发酚 未检出 / / / 0.002 氰化物 未检出 / / / 0.05 砷 未检出 / / / 0.01 汞 0.00005 0.05 0 / 0.001 六价铬 0.004 0.08 0 / 0.05 总硬度 506 1.124 100 0.124 450 铅 0.002~0.004 0.2~0.4 0 / 0.01 氟化物 1.08~1.10 1.08~1.10 100 0.10 1.0 镉 0.0006~0.001 0.12~0.2 0 / 0.005 锰 未检出 / / / 0.10 铁 未检出 / / / 0.3 溶解性总固体 741~817 0.741~0.817 0 / 1000 耗氧量 0.65~0.82 0.217~0.273 0 / 3.0 硫酸盐 82~83 0.328-0.332 0 / 250 氯化物 64~65 0.256-0.26 0 / 250 总大肠菌群（MPN/L） 未检出 / / / 30 菌落总数（个/mL） 10~11 0.1~0.11 0 / 100 曾庄 水位71m 石井村 水位72m 由上表可知，曾庄和石井村总硬度、氟化物超标，最大超标倍数分别为0.124、0.13和0.124、0.10超标原因可能由当地地质所致。各监测点位其余监测因子均能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 为了解项目所在区域石油类因子现状情况，本次评价引用《河南农天生物科技有限公司年产2000吨植物源药剂项目环境影响报告表》（报批版）中河南农天生物科技有限公司委托河南鼎泰检测技术有限公司于2021年1月11日~2021年1月12日对黄小庄地下水因子的监测以及对曾庄、石井村地下水中石油类因子的监测，监测统计结果见下表。 表3-6 地下水环境质量现状检测统计表 单位：mg/L（pH无量纲） 采样 地点 监测项目 监测值 标准指数 超标率（%） 最大值超标倍数 标准值 黄小庄 水温5.2℃，井深23m，水位11m 钾 1.75~1.83 / / / / 钠 18.2~18.6 / / / / 钙 145~152 / / / / 镁 21.8~22.3 / / / / CO32- 未检出 / / / / HCO3- 281~285 / / / / pH 7.2-7.5 0.133~0.333 0 / 6.5-8.5 氨氮 0.072~0.081 0.144-0.162 0 / 0.50 硝酸盐氮 1.81~1.85 0.091~0.093 0 / 20.0 亚硝酸盐氮 未检出 / / / 1.00 Cl- 24.8~25.6 / / / / SO42- 206~212 / / / / 挥发酚 未检出 / / / 0.002 氰化物 未检出 / / / 0.05 砷 未检出 / / / 0.01 汞 未检出 / / / 0.001 六价铬 未检出 / / / 0.05 总硬度 379~386 0.842~0.858 0 / 450 铅 未检出 0.2~0.4 0 / 0.01 氟化物 0.27~0.31 0.27~0.31 0 / 1.0 镉 未检出 / / / 0.005 锰 未检出 / / / 0.10 铁 未检出 / / / 0.3 溶解性总固体 457~462 0.457~0.462 0 / 1000 耗氧量 1.13~1.38 0.333~0.46 0 / 3.0 硫酸盐 42.83~44.31 0.171-0.177 0 / 250 氯化物 18.5~19.2 0.074-0.077 0 / 250 总大肠菌群（MPN/L） 未检出 / / / 30 菌落总数（个/mL） 未检出 / / / 100 石油类 未检出 / / / 0.05 曾庄 石油类 未检出 / / / 0.05 石井村 石油类 未检出 / / / 0.05 由上表可知，黄小庄各监测因子浓度均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，各监测点位石油类浓度能够满足参照执行的《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中石油类Ⅲ标准限值，区域内地下水环境质量良好。 5、土壤环境 为了解评价区域土壤环境现状，本次评价引用《河南农天生物科技有限公司年产2000吨植物源药剂项目环境影响报告表》（报批版）中河南农天生物科技有限公司（位于本项目东南侧760m处）委托河南鼎泰检测技术有限公司于2021年1月11日对该项目厂区内生产车间、干燥车间及原材料仓库土壤的监测数据，具体监测点位及监测结果统计见下表3-7。 表3-7 土壤环境质量现状监测结果一览表单位：mg/kg 检测点位 检测因子 检测值 筛选值标准 达标情况 0~0.5m 0.5~1.5m 1.5~3m 河南农天生物科技有限公司厂区内生产车间 砷 6.74 5.83 5.52 60 达标 镉 0.33 0.18 0.24 65 达标 铬（六价） 未检出 未检出 未检出 5.7 达标 铜 9.6 16 35 18000 达标 铅 12.5 13.8 28.7 800 达标 汞 0.024 0.037 0.026 38 达标 镍 86 62 54 900 达标 四氯化碳 未检出 未检出 未检出 2.8 达标 氯仿 未检出 未检出 未检出 0.9 达标 氯甲烷 未检出 未检出 未检出 37 达标 1，1-二氯乙烷 未检出 未检出 未检出 9 达标 1，2-二氯乙烷 未检出 未检出 未检出 5 达标 1，1-二氯乙烯 未检出 未检出 未检出 66 达标 顺-1，2-二氯乙烯 未检出 未检出 未检出 596 达标 反-1，2-二氯乙烯 未检出 未检出 未检出 54 达标 二氯甲烷 未检出 未检出 未检出 616 达标 1，2-二氯丙烷 未检出 未检出 未检出 5 达标 1，1，1，2-四氯乙烷 未检出 未检出 未检出 10 达标 1，1，2，2-四氯乙烷 未检出 未检出 未检出 6.8 达标 四氯乙烯 未检出 未检出 未检出 53 达标 1，1，1-三氯乙烷 未检出 未检出 未检出 840 达标 1，1，2-三氯乙烷 未检出 未检出 未检出 2.8 达标 三氯乙烯 未检出 未检出 未检出 2.8 达标 1，2，3-三氯丙烷 未检出 未检出 未检出 0.5 达标 氯乙烯 未检出 未检出 未检出 0.43 达标 苯 未检出 未检出 未检出 4 达标 氯苯 未检出 未检出 未检出 270 达标 1，2-二氯苯 未检出 未检出 未检出 560 达标 1，4-二氯苯 未检出 未检出 未检出 20 达标 乙苯 未检出 未检出 未检出 28 达标 苯乙烯 未检出 未检出 未检出 1290 达标 甲苯 未检出 未检出 未检出 1200 达标 间二甲苯+对二甲苯 未检出 未检出 未检出 570 达标 邻二甲苯 未检出 未检出 未检出 640 达标 硝基苯 未检出 未检出 未检出 76 达标 苯胺 未检出 未检出 未检出 260 达标 2-氯酚 未检出 未检出 未检出 2256 达标 苯并【a】蒽 未检出 未检出 未检出 15 达标 苯并【a】芘 未检出 未检出 未检出 1.5 达标 苯并【b】荧蒽 未检出 未检出 未检出 15 达标 苯并【k】荧蒽 未检出 未检出 未检出 151 达标 䓛 未检出 未检出 未检出 1293 达标 二苯并[a, h]蒽 未检出 未检出 未检出 1.5 达标 茚并[1,2,3-cd]芘 未检出 未检出 未检出 15 达标 萘 未检出 未检出 未检出 70 达标 pH 7.6 7.4 7.1 / / 石油烃（C10-C40） 51 64 43 4500 达标 河南农天生物科技有限公司厂区内干燥车间 石油烃（C10-C40） 75 65 35 4500 达标 河南农天生物科技有限公司厂区内原材料仓库 石油烃（C10-C40） 74 55 59 4500 达标 由上表统计结果可知，本项目各监测点位监测因子均能够满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600—2018）中表1、表2第二类用地筛选值标准。 6、生态环境现状 本项目位于宁陵县产业集聚区华山路东段路南2号院，项目所在地区已经演化为以人工生态系统为主的生态系统，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。本项目所在地区及周边无各级自然生态保护区和风景名胜区。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目厂界外500米范围内的保护目标如下表： 环境 类别 名称 坐标/m 保护 对象 保护 内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 大气环境 石井村 121 -306 居民 人群 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 SE 340 注：以厂区边界西南角为原点。 2、声环境 本项目厂区边界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目周边均为集中供水，距离本项目最近的地下水资源为第三水厂（石井水厂），本项目厂区距离第三水厂（石井水厂）约382m，厂界外500米范围内无其它热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于商丘市宁陵县产业集聚区，项目用地范围内无生态环境保护目标，因此不再进行生态现状调查。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 硫酸雾 45 15m高排气筒 1.5 周界外浓度最高点：1.2 非甲烷总烃 120 15m高排气筒 10 周界外浓度最高点：4.0 （2）《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚函[2017]162号）其他行业 单位：mg/m3 污染物名称 建议排放浓度 （其他行业） 去除效率 工业企业边界挥发性有机物排放建议值（其他企业） 非甲烷总烃 80mg/m3 70% 2.0 mg/m3 （3）《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区VOCS无组织排放限值要求 单位：mg/m3 污染物项目 排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 非甲烷总烃 10 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 30 监控点处任意一次浓度值 （4）食堂油烟执行河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型规模 类别 数值 污染物排放位置 油烟排放限值 1.5mg/m3 排风管或排气筒 油烟去除效率（%） ≥90 （5）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 指标名称 pH COD Bod5 氨氮 SS 动植物油 标准限值 6~8 500 300 / 400 100 注：*主要污染物排放浓度必须同时满足宁陵县第二污水处理厂设计进水水质要求，具体为：pH6～9，BOD5220mg/L，COD500mg/L，SS350mg/L，氨氮48mg/L。 （6）运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 3类 65 55 4类 70 55 （7）一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目废水总量控制指标为COD、NH3-N。本项目真空泵定期排放废水和喷淋装置定期排放废水经“油水分离+中和+沉淀+过滤”措施后回用于裂解釜冲罐，由分解灰渣带走，不外排；生活污水经隔油池+化粪池处理，一期、二期项目废水排放量均为864m3/a，全厂项目废水排放量为1728m3/a，废水经各污染治理设施处理后，排入纳污管网前的总量建议控制指标为：一期COD：0.2074t/a，氨氮：0.0246t/a；二期COD：0.2074t/a，氨氮：0.0246t/a；全厂COD：0.4147t/a，氨氮：0.0492t/a。再排入宁陵县第二污水处理厂进一步处理，处理达标排入吴王沟，最终汇入下清水河，按照污水处理厂出水浓度（COD50mg/L，氨氮5mg/L）进行废水总量核算，本项目废水最终排放的总量建议控制指标为：一期COD：0.0432t/a，氨氮：0.0043t/a；二期COD：0.0432t/a，氨氮：0.0043t/a；全厂COD：0.0864t/a，氨氮：0.0086t/a。 本项目废气总量控制指标为VOCS（非甲烷总烃）。一期工程VOCS（非甲烷总烃）排放量为0.565t/a，二期工程VOCS（非甲烷总烃）排放量为0.565t/a，全厂VOCS（非甲烷总烃）排放量为1.13t/a，根据倍量替代原则，需要2.26t/a的总量指标。项目有机废气由集气装置收集经“碱液喷淋+水喷淋装置+低温等离子+活性炭吸附装置”处理后年排放挥发性有机物1.13吨，新增挥发性有机物替代量2.26吨/年从2016年以来我县关停89家加油站、5家工业企业提标治理减排量（45.56394吨）剩余量（38.787746吨）中列支。（注：商丘顶新包装材料有限公司宁陵分公司年产18000吨印刷品生产线项目、河南天成家居科技有限公司年产100万樘防火门10万套家居项目等35个项目使用6.776194吨/年）。 综上，本项目VOCS总量控制指标为：一期0.565t/a，二期0.565t/a，全厂1.13t/a。废水污染物总量控制指标（经污水处理厂处理后最终排放总量）为：一期COD：0.0432t/a，氨氮：0.0043t/a；二期COD：0.0432t/a，氨氮：0.0043t/a，全厂COD0.0864t/a，氨氮 0.0086t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 根据现场勘查，本项目租赁现有空置厂房进行生产建设，仅涉及生产设备、环保设施的安装，施工简单，施工期影响较小，因此本次评价不再对项目施工期进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响和保护措施 1.1污染工序和源强分析 本项目在高温分解工序产生的二甲基硅氧烷混合环体（DMC）、重排合成工序产生聚二甲基硅氧烷不凝气体为不同分子量的硅氧烷聚合物，由于TVOC没有相应的污染物排放标准，因此，本次评价以非甲烷总烃进行评价。 本项目营运期废气主要为高温分解工序产生的不凝废气酸性气体、非甲烷总烃；重排、合成工序产生的不凝废气非甲烷总烃；产品压滤工序产生的非甲烷总烃；食堂油烟。 裂解反应后气态物质由冷凝器冷凝后回收，由于冷凝器不能够完全回收，故会有少量不凝气产生，主要为DMC、硫酸雾、磺酸雾。重排反应后的聚二甲基硅氧烷由于冷凝器不能够完全回收，故会有少量不凝气产生，主要为聚二甲基硅氧烷。合成反应后未反应的聚二甲基硅氧烷气体由冷凝器冷凝后回收，由于冷凝器不能够完全回收，故会有少量不凝气产生，主要为聚二甲基硅氧烷、低聚体等。 处于真空状态下气体，分子浓度很低，其规律接近于理想气体。故适用理想气体状态方程。本项目各操作单元中逸出气体组分产生量可用克拉伯龙方程计算： 式中： m—真空操作单元中逸出气体组分产生量，g； P—冷凝器出口温度下逸出气体组分的饱和蒸汽压，Pa； V—气体体积，m3，根据建设单位提供的资料，水环真空泵抽气量按30m3/h计； T—冷凝器出口温度，K；冷凝器出口温度约22℃，取295K。。 M—气体的摩尔质量，g/mol，数值可取蒸汽分子量； R—气体常数，8.3145J/（mol·K）。 DMC混合体是二甲基硅氧烷混合环体，主要为六甲基环三硅氧烷D3、八甲基环四硅氧烷D4、十甲基环五硅氧烷D5、十二甲基环六硅氧烷D6、十四甲基环七硅氧烷D7等环硅氧烷的混合物，聚二甲基硅氧烷由DMC发生开环聚合反应制得，是生产二甲基硅油的中间体，且各类环硅氧烷与二甲基硅油的性质相近，参照《溶剂手册》（第四版）中二甲基硅油饱和蒸气压的计算公式进行计算。 式中：P—蒸气压，托，1托=133.322Pa； T—冷凝器出口温度，K；冷凝器出口温度约22℃，取295K。 n—硅原子数量。 A：一期项目 （1）高温分解工序产生的不凝废气酸性气体、非甲烷总烃 由上式计算得DMC各类环硅氧烷蒸气压及不凝气产生量如下表所示。 表4-1 DMC各类环硅氧烷蒸气压及不凝气产生量一览表 不凝气 分子量 n P（托） P（Pa） m（g/h） m（kg/批次） m（t/a） D3 222.4616 3 2.8615 381.5009 1038.0391 1.5571 1.8685 D4 296.6158 4 0.4779 63.7146 231.1513 0.3467 0.4161 D5 370.77 5 0.0798 10.6391 48.2473 0.0724 0.0868 D6 444.9236 6 0.0133 1.7732 9.6495 0.0145 0.0174 D7 519.0772 7 0.0022 0.2933 1.8621 0.0028 0.0034 有机废气（非甲烷总烃）合计 / / / / 1328.9493 1.9935 2.3922 十二烷基苯磺酸 326 / / 0.52 2.0734 0.0062 0.0037 硫酸 98 / / 43.50 52.1409 0.1564 0.0939 根据上表计算可知，一期项目高温分解工序不凝气产生量为2.4898t/a（其中硫酸雾0.0939t/a、磺酸雾0.0037t/a、非甲烷总烃2.3922t/a）。 环保措施：一期项目高温分解工序产生的不凝气硫酸雾、磺酸雾、DMC经密闭集气管道引至碱液喷淋+水喷淋+低温等离子+活性炭吸附系统处理，处理后通过15m高排气筒排放。 废气收集效率为100%，碱液喷淋+水喷淋装置对酸性气体的去除效率为80%，低温等离子+活性炭吸附装置对有机废气的处理效率为80%，风机风量为4800m3/h。 则一期项目有组织硫酸雾产生量为0.0939t/a，产生速率为0.0522kg/h，产生浓度为10.9mg/m3，经碱液喷淋+水喷淋装置处理后，排放量为0.0188t/a，排放速率为0.0104kg/h，排放浓度为2.2mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的要求；十二烷基苯磺酸产生量为0.0037t/a，产生速率为0.0021kg/h，产生浓度为0.4mg/m3，经碱液喷淋+水喷淋装置处理后，排放量为0.0007t/a，排放速率为0.0004kg/h，排放浓度为0.1mg/m3；有组织非甲烷总烃产生量为2.3922t/a，产生速率为1.329kg/h，产生浓度为276.9mg/m3，经低温等离子+活性炭吸附装置处理后，非甲烷总烃排放量为0.4784t/a，排放速率为0.2658kg/h，排放浓度为55.4mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知（豫环攻坚办[2017]162号）》其他行业排放建议值及建议去除效率要求。 （2）重排、合成工序不凝废气非甲烷总烃 重排反应生成的聚二甲基硅氧烷聚合度较低，n一般为5~8，由上式计算得各种重排聚合程度的聚二甲基硅氧烷蒸气压如下表所示。 表4-2 聚二甲基硅氧烷蒸气压及不凝气产生量一览表 不凝气 分子量 n P（托） P（Pa） m（g/h） m（kg/批次） m（t/a） 聚二甲基硅氧烷 370.4275 5 0.0798 10.6391 48.2027 0.0964 0.0868 444.513 6 0.0133 1.7732 9.6406 0.0193 0.0174 518.5985 7 0.0022 0.2933 1.8604 0.0037 0.0033 592.684 8 0.0004 0.0533 0.3864 0.0008 0.0007 合计 / / / / 60.0901 0.1202 0.1082 本项目生产的二甲基硅油聚合度较低，n一般为5~8，由上式计算得各种合成聚合程度的二甲基硅油蒸气压如下表所示。 表4-3 二甲基硅油蒸气压及不凝气产生量一览表 不凝气 分子量 n P（托） P（Pa） m（g/h） m（kg/批次） m（t/a） 聚二甲基硅氧烷、低聚体 370.4275 5 0.0798 10.6391 48.2027 0.1928 0.1157 444.513 6 0.0133 1.7732 9.6406 0.0386 0.0231 518.5985 7 0.0022 0.2933 1.8604 0.0074 0.0045 592.684 8 0.0004 0.0533 0.3864 0.0015 0.0009 合计 / / / / 60.0901 0.2403 0.1442 根据上表计算可知，一期项目重排、合成工序不凝废气非甲烷总烃产生量为0.2524t/a。 环保措施：重排、合成工序产生的不凝气非甲烷总烃经密闭集气管道引至“低温等离子+活性炭吸附装置”处理，处理后通过15m高排气筒排放。 （3）产品压滤工序产生的非甲烷总烃 脱色后二甲基硅油经板框压滤机压滤去除活性炭，进一步纯化产品，该工序会产生少量挥发性有机废气，本次评价以非甲烷总烃计。根据二甲基硅油的理化性质可知，二甲基硅油不易挥发，参考《南阳市一鼎新能源科技有限公司年产5000吨硅油项目环境影响报告书》（报批版）（批复文号宛环审[2021]47号），本次评价非甲烷总烃挥发量按二甲基硅油的万分之一计，则一期项目压滤工序有机废气产生量为0.1504t/a，0.1253kg/h。建设单位拟将压滤工序采用透明板材进行二次密闭，废气经微负压收集引至重排、合成工序1套“低温等离子+活性炭吸附”废气处理装置处理，处理后经15m高排气筒有组织排放。 重排、合成工序废气收集效率为100%，压滤工序废气收集效率为95%，低温等离子+活性炭吸附装置对非甲烷总烃的处理效率为80%，风机风量为5000m3/h。则一期项目重排、合成、压滤工序有组织非甲烷总烃产生量为0.3953t/a，产生速率为0.3294kg/h，产生浓度为65.9mg/m3，经低温等离子+活性炭吸附装置处理后，非甲烷总烃排放量为0.0791t/a，排放速率为0.0659kg/h，排放浓度为13.2mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知（豫环攻坚办[2017]162号）》要求。一期项目无组织非甲烷总烃产生量为0.0075t/a。 B：二期项目 注：一期、二期工程生产工艺相同，生产规模相同，原辅材料相同，处理设施相同，产、排污情况一样。 （4）食堂油烟 本项目劳动定员60人，在厂区食宿，本项目拟建1座职工餐厅，设置2个基准灶头，属于小型规模。根据类比调查，目前居民人均日食用油用量约40g/(p·d)，一般油烟挥发量占总耗用量的2~4%，平均为2.83%，但职工食堂的烹饪强度和耗油量均低于纯餐饮经营单位，食用油耗量和炒、炸、煎等烹调工序均较少，油烟挥发率取2.5%，则油烟产生量约为1.0g/(p·d)。评价建议在食堂安装油烟净化器（集气效率为90%，风机风量为1500m3/h），油烟去除率为90%，则净化后的油烟废气通过烟道引至房顶高空排放。按每日运行4h计算，则一期项目油烟产生量为0.009t/a，有组织产生量为0.0081t/a，产生速率为0.0068kg/h，产生浓度为4.5mg/m3，经计算，处理后油烟年排放量为0.0008t/a，排放速率为0.0007kg/h，排放浓度为0.5mg/m3；一期、二期项目建成后全厂油烟产生量为0.018t/a，有组织产生量为0.0162t/a，产生速率为0.0135kg/h，产生浓度为9mg/m3，经计算，处理后油烟年排放量为0.0016t/a，排放速率为0.0014kg/h，排放浓度为0.9mg/m3，能够满足河南省地方标准-《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604—2018)表1小型规模（油烟最高允许排放浓度1.5mg/m3，油烟净化设施最低去除效率90%）。 本项目大气污染物产生及排放情况见表4-4。 表4-4 一期项目大气污染物产生及排放情况一览表 产排污环节 污染物种类 污染物产生情况 排 放 形 式 主要污染治理设施 污染物排放情况 工作时间 排放口编号 排放 标准 产生浓度（mg/m3) 产生 速率（kg/h） 产生量（t/a） 治理措施 处理能力（m3/h） 收集效率 去除效率 是否为可行技术 排放 浓度（mg/m3) 排放 速率（kg/h） 排放量（t/a） 高温分解工序 硫酸雾 10.9 0.0522 0.0939 有 组 织 碱液喷淋+水喷淋+低温等离子+活性炭吸附装置 4000 100 80 是 2.2 0.0104 0.0188 1800h DA001 45mg/m3；1.5kg/h 十二烷基苯磺酸 0.4 0.0021 0.0037 4000 100 80 是 0.1 0.0004 0.0007 1800h DA001 / 非甲烷总烃 276.9 1.329 2.3922 4000 100 80 是 55.4 0.2658 0.4784 1800h DA001 80mg/m3；10kg/h 重排工序 非甲烷总烃 65.9 0.3294 0.3953 有 组 织 低温等离子+活性炭吸附装置 5000 100 80 是 13.2 0.0659 0.0791 1800h DA002 80mg/m3；10kg/h 合成工序 非甲烷总烃 100 80 是 2400h DA002 80mg/m3；10kg/h 压滤工序 非甲烷总烃 95 80 是 1200h DA002 80mg/m3；10kg/h / 0.0063 0.0075 无 组 织 / / / / 是 / 0.0063 0.0075 1200h / 2.0mg/m3 表4-5 二期项目大气污染物产生及排放情况一览表 产排污环节 污染物种类 污染物产生情况 排 放 形 式 主要污染治理设施 污染物排放情况 工作时间 排放口编号 排放 标准 产生浓度（mg/m3) 产生 速率（kg/h） 产生量（t/a） 治理措施 处理能力（m3/h） 收集效率 去除效率 是否为可行技术 排放 浓度（mg/m3) 排放 速率（kg/h） 排放量（t/a） 高温分解工序 硫酸雾 10.9 0.0522 0.0939 有 组 织 碱液喷淋+水喷淋+低温等离子+活性炭吸附装置 4000 100 80 是 2.2 0.0104 0.0188 1800h DA003 45mg/m3；1.5kg/h 十二烷基苯磺酸 0.4 0.0021 0.0037 4000 100 80 是 0.1 0.0004 0.0007 1800h DA003 / 非甲烷总烃 276.9 1.329 2.3922 4000 100 80 是 55.4 0.2658 0.4784 1800h DA003 80mg/m3；10kg/h 重排工序 非甲烷总烃 65.9 0.3294 0.3953 有 组 织 低温等离子+活性炭吸附装置 5000 100 80 是 13.2 0.0659 0.0791 1800h DA004 80mg/m3；10kg/h 合成工序 非甲烷总烃 100 80 是 2400h DA004 80mg/m3；10kg/h 压滤工序 非甲烷总烃 95 80 是 1200h DA004 80mg/m3；10kg/h / 0.0063 0.0075 无 组 织 / / / / 是 / 0.0063 0.0075 1200h / 2.0mg/m3 1.2排放口设置情况 本项目有组织废气排放口设置基本情况如下表。 表4-6 本项目有组织废气排放口设置基本情况一览表 项目 分类 排放口 编号及名称 排放口基本情况 排放标准 高度(m) 内径（m） 温度（℃） 地理坐标 类型 排放因子 浓度限值（mg/m3） 速率限值（kg/h） 一期 高温分解工序排气筒（DA001） 15 0.3 25 115°20′3.99″；34°27′51.12″ 一般排放口 硫酸雾 45 1.5 非甲烷总烃 80 10 重排、合成、压滤工序排气筒（DA002） 15 0.3 25 115°20′4.23″；34°27′52.38″ 一般排放口 非甲烷总烃 80 10 二期 高温分解工序排气筒（DA003） 15 0.3 25 115°20′3.73″；34°27′51.17″ 一般排放口 硫酸雾 45 1.5 非甲烷总烃 80 10 重排、合成、压滤工序排气筒（DA004） 15 0.3 25 115°20′4.11″；34°27′51.88″ 一般排放口 非甲烷总烃 80 10 1.3废气排放的环境影响 （1）有组织达标分析 由上述分析可知，本项目高温分解工序产生的不凝气由真空泵排气口排出，排气口处设置密闭集气管道，收集的未凝废气硫酸雾、非甲烷总烃引至1套“碱液喷淋+水喷淋装置+低温等离子+活性炭吸附装置”处理，处理后通过15m高排气筒排放；重排、合成工序产生的不凝气由真空泵排气口排出，排气口处设置密闭集气管道，压滤工序采用透明板材进行二次密闭，废气经微负压收集，收集的非甲烷总烃引至1套“低温等离子+活性炭吸附装置”处理， 处理后通过15m高排气筒排放，有组织废气硫酸雾排放浓度及排放速率均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的要求，非甲烷总烃排放浓度及排放速率均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）企业边界排放建议值标准要求。 （2）无组织达标分析 本次评价将东侧厂房作为一个无组织排放面源，全厂面源排放参数一览表见表4-7。 表4-7 厂房正常工况下面源参数表 编号 名称 面源中心坐标/m 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数（h） 排放工况 污染物排放速率（kg/h） x y 非甲烷总烃 1 厂房 105 90 55 55 30 7 12 1200 4h/d 0.0063 注：以厂区边界西南角为原点。 由《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的估算模式计算无组织废气在厂界处最大浓度预测值。 表4-8 无组织大气污染物排放在厂界处浓度预测结果 点位 厂房 非甲烷总烃 厂界预测值mg/m3 标准值mg/m3 东厂界 0.0015 2.0 南厂界 0.0036 西厂界 0.0039 北厂界 0.0015 由上表可知，本项目建成后厂房无组织污染源排放的非甲烷总烃在厂界的小时浓度预测值能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚函[2017]162号）其他企业边界挥发性有机物排放建议值要求。 1.4非正常工况 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放主要为“碱液喷淋+水喷淋装置+低温等离子+活性炭吸附”装置、“低温等离子+活性炭吸附”装置出现故障达不到应有效率，本次评价非正常工况废气处理效率减半，但废气收集系统可以正常运行。则废气非正常工况源强情况见表4-9。 表4-9 废气非正常工况排放量核算一览表 序号 非正常 排放源 非正常 排放原因 污染物 非正常排放浓度(mg/m3) 非正常排放速率（kg/h） 单次持续时间/h 年发生频次/次 应对措施 1 一期 高温分解工序排气筒（DA001） “碱液喷淋+水喷淋+低温等离子+活性炭吸附”装置出现故障 硫酸雾 6.5 0.0313 0.5 1 立即停止生产，关闭排放阀，即时检修装置 苯磺酸 0.2 0.0012 0.5 1 非甲烷总烃 166.1 0.7974 0.5 1 2 重排、合成、压滤工序排气筒（DA002） “低温等离子+活性炭吸附”装置出现故障 非甲烷总烃 39.5 0.1976 0.5 1 3 二期 高温分解工序排气筒（DA003） “碱液喷淋+水喷淋+低温等离子+活性炭吸附”装置出现故障 硫酸雾 6.5 0.0313 0.5 1 苯磺酸 0.2 0.0012 0.5 1 非甲烷总烃 166.1 0.7974 0.5 1 4 重排、合成、压滤工序排气筒（DA004） “低温等离子+活性炭吸附”装置出现故障 非甲烷总烃 39.5 0.1976 0.5 1 由上表可知，废气处理设施发生故障时，污染物排放浓度和排放速率均有所提高，高温分解工序污染物非甲烷总烃超标排放。为避免此类事件发生，要求企业做好废气处理装置的检修，保证设备运行时尾气处理装置正常运行，废气能够达标排放。一旦发现环保设备运行异常，应立即停产，迅速抢修或者更换，待处理设施恢复正常后再恢复生产。 1.5防治措施可行性分析 碱液喷淋塔：采用填料喷淋的净化方式，填料塔内安装两层填料，在进风处增加挡板，改变气流流向，和流动方式增加气体在塔内的停留时间；通过在塔内填充高效填料，既可以增加气体在塔内的停留时间，又可以增加气体与液体的接触表面积增加，从而提高废气的去除效率；利用新型免堵塞高效雾化喷头进行喷淋，使喷淋效果更好，从而提高去除效率，同时又减少设备的故障率，确保设备稳定运行。净化后的气体会饱含水份经过塔顶的除雾装置去除水份。中和去除效果可达80%以上。 水喷淋塔：水喷淋塔属于两相逆向流填料吸收塔，气体从塔体下方进气口沿切向进入净化塔，在通风机的动力作用下，迅速充满进气段空间，然后均匀地通过均流段上升到第一级填料吸收段。在填料的表面上，气相中废气由于温度的降低冷凝为液态。气体便随吸收液流入下部贮液槽。未完全冷凝的气体继续上升进入第一级喷淋段。在喷淋段中吸收液从均布的喷嘴高速喷出，形成无数细小的雾滴与气体充分混合、接触，继续发生冷凝。然后气体上升到第二级填料段、喷淋段进行与第一级类似的吸收过程。 低温等离子：低温等离子法处理有机类废气的基本原理就是指在常温常压下，高压脉冲放电将空气中氧分子电离成活性氧（臭氧O3、原子氧O、羟基自由基-OH等）利用活性氧中离子氧的极强氧化能力，将主要的有机物组分氧化去除。有机物组分经过处理后，转变为无害的小分子物质。这些活性粒子和部分有机物分子碰撞结合，在电场作用下，使有机物分子处于激发态。当有机物分子获得的能量大于其分子键能的结合能时，分子的化学键断裂，直接分解成单质原子或由单一原子构成得无害气体分子。同时产生的大量-OH、HO2、O等活性自由基和氧化性极强的O3，与有害气体分子发生化学反应，最终生成无害产物。 活性炭吸附装置：活性炭是一种很小的炭粒，有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔—毛细管，这种毛细管具有很强的吸附能力。由于炭粒的表面积很大，所以能与气体充分接触，当这些气体碰到毛细管就被吸附，起净化作用。具有吸附效率高，能力强，操作简易、安全的特点。适用场合：适用于苯类、酮类、醇类、醚类、烷类及其混合类有机废气。 类比《南阳市一鼎新能源科技有限公司年产5000吨硅油项目环境影响报告书》（报批版）（批复文号宛环审[2021]47号），碱液喷淋对酸性气体的去除效率可达80%以上，本项目在碱液喷淋后增加水喷淋，硫酸雾和磺酸雾均易溶于水，对酸性气体有一定的去除效率，本次评价“碱液喷淋+水喷淋”措施对酸性气体去除效率保守按80%计。根据计算，高温分解工序产生的不凝废气酸性气体经碱液喷淋+水喷淋装置处理后，排放浓度及排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的要求。 “低温等离子+活性炭”组合装置对于污染物非甲烷总烃的去除效率较高。参考《漯河市付琪工贸有限公司年产1000吨塑料制品项目竣工环境保护验收监测报告》，“低温等离子+活性炭”组合装置对污染物非甲烷总烃的去除效率为81.1%~82.1%。本项目高温分解工序风机风量设置为4800m3/h，重排、合成、压滤工序风机风量设置为5000m3/h，处理效率保守按80%计算，根据计算，排放浓度均能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）要求（其他行业80mg/m3，去除效率70%），经预测，非甲烷总烃在厂界的小时浓度贡献值能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）企业边界排放建议值标准要求。 综上所述，本项目高温分解工序产生的不凝气由真空泵排气口排出，排气口处设置密闭集气管道，收集的未凝废气硫酸雾、非甲烷总烃引至1套“碱液喷淋+水喷淋装置+低温等离子+活性炭吸附装置”处理；重排、合成工序产生的不凝气由真空泵排气口排出，排气口处设置密闭集气管道，压滤工序采用透明板材进行二次密闭，废气经微负压收集，收集的非甲烷总烃引至1套“低温等离子+活性炭吸附装置”处理，治理技术为可行技术。 1.6废气排放量核算 ①有组织排放量核算 表4-10 一期工程大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 主要排放口 主要排放口合计 / / / / 一般排放口 1 DA001 硫酸雾 2.2 0.0104 0.0188 十二烷基苯磺酸 0.1 0.0004 0.0007 非甲烷总烃 55.4 0.2658 0.4784 2 DA002 非甲烷总烃 13.2 0.0659 0.0791 有组织排放总计 有组织排放总计 硫酸雾 0.0188 苯磺酸 0.0007 非甲烷总烃 0.5575 表4-11 二期工程大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 主要排放口 主要排放口合计 / / / / 一般排放口 1 DA003 硫酸雾 2.2 0.0104 0.0188 十二烷基苯磺酸 0.1 0.0004 0.0007 非甲烷总烃 55.4 0.2658 0.4784 2 DA004 非甲烷总烃 13.2 0.0659 0.0791 有组织排放总计 有组织排放总计 硫酸雾 0.0188 十二烷基苯磺酸 0.0007 非甲烷总烃 0.5575 表4-12 全厂大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 主要排放口 主要排放口合计 / / / / 一般排放口 1 DA001 硫酸雾 2.6 0.0104 0.0188 十二烷基苯磺酸 0.1 0.0004 0.0007 非甲烷总烃 66.5 0.2658 0.4784 2 DA002 非甲烷总烃 13.2 0.0659 0.0791 3 DA003 硫酸雾 2.6 0.0104 0.0188 十二烷基苯磺酸 0.1 0.0004 0.0007 非甲烷总烃 66.5 0.2658 0.4784 4 DA004 非甲烷总烃 13.2 0.0659 0.0791 有组织排放总计 有组织排放总计 硫酸雾 0.0376 十二烷基苯磺酸 0.0014 非甲烷总烃 1.115 ②无组织排放量核算 表4-13 一期工程大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放源 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量 /（t/a） 标准名称 浓度限值 /（μg/m3） 1 厂房 压滤工序 非甲烷总烃 车间密闭 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚函[2017]162号）其他企业边界挥发性有机物排放建议值 2000 0.0075 无组织排放总计 无组织排放总计 非甲烷总烃 0.0075 注：二期工程和一期工程污染物种类、防治措施、执行标准、排放量均一样。 表4-14 全厂大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放源 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量 /（t/a） 标准名称 浓度限值 /（μg/m3） 1 厂房 压滤工序 非甲烷总烃 车间密闭 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚函[2017]162号）其他企业边界挥发性有机物排放建议值 2000 0.015 无组织排放总计 无组织排放总计 非甲烷总烃 0.015 ③项目大气污染物年排放量核算 表4-15 一期工程大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 硫酸雾 0.0188 2 十二烷基苯磺酸 0.0007 3 非甲烷总烃 0.565 注：二期工程和一期工程污染物种类及排放量一样。 表4-16 全厂大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 硫酸雾 0.0376 2 十二烷基苯磺酸 0.0014 3 非甲烷总烃 1.13 2、废水 2.1废水源强分析 本项目裂解釜冲罐用水由分解灰渣带走，设备冷却用水循环使用，不外排；则本项目废水主要为真空泵定期排放废水、喷淋装置定期排放废水和员工生活污水。 ①真空泵定期排放废水 本项目反应釜配套水环真空泵，真空泵工作时水循环使用，因吸附反应产物需定期更换。项目一期、二期水环真空泵配套的循环水箱容量均为10m3，首次补水量为8m3，每5天补充一次新鲜水，补水量为1m3/次，每10天更换一次，则一期、二期项目真空泵用水损耗量为60m3/a（折合0.2m3/d），真空泵定期排放废水量均为210m3/a（折合0.7m3/d）。 一期、二期建成后全厂真空泵定期排放废水量为420m3/a（折合1.4m3/d）。 ②喷淋装置定期排放废水 喷淋装置循环水每月排放一次废水，每套喷淋装置循环水量为5m3，损耗量按循环水量的3%计算，则一期、二期项目废水排放量为9.7m3/次、116.4m3/a（折合0.388m3/d）。喷淋装置排放废水经废水处理措施处理后用于裂解反应釜冲罐，此部分水全部进入灰渣中对灰渣润湿，由釜底螺旋给料机排出，由分解灰渣带走。 一期、二期建成后全厂喷淋装置定期排放废水量为19.4m3/次、232.8m3/a（折合0.776m3/d）。 项目生产车间设置1座处理规模为45m3的废水处理设施，处理工艺为油水分离+中和+沉淀+过滤，喷淋装置定期排水、真空泵定期排水首先进行油水分离，再进行中和沉淀处理，处理后废水中污染物浓度参考《浙江凯斯特新材料有限公司年产2000吨高含氢硅油项目环保设施竣工验收监测报告》（竣字[2015]第05号），该项目采用缩聚反应年产含氢硅油2000t/a，主要生产工艺和产品与本项目类似，其生产废水包括真空泵定期排水、尾气吸收废水等，废水产生类别与本项目类似，生产废水水质具有可比性。结合本项目实际情况，本项目生产废水污染物产排情况见下表。 表4-17 本项目生产废水污染物产排情况一览表 废水类别 指标 pH COD BOD5 SS 氨氮 石油类 生产废水 产生浓度（mg/L） 2.5~5 220 80 300 12 3 处理效率（%） / / / 30 / 50 处理后浓度（mg/L） 6~9 220 80 180 12 1.5 该部分废水经油水分离+中和+沉淀+过滤后回用于裂解反应釜冲渣，综合利用不外排。 ③员工生活污水 本项目一期、二期生活污水产生量均为2.88m3/d，864m3/a，全厂员工生活污水产生量为5.76m3/d，1728m3/a，主要污染物浓度为COD300mg/L、BOD5180mg/L、SS200mg/L、NH3-N30mg/L、动植物油20mg/L，一期、二期产生量均为COD0.2592t/a、BOD50.1555t/a、SS0.1728t/a、NH3-N0.0259t/a、动植物油0.0173t/a，全厂产生量为COD0.5184t/a、BOD50.3110t/a、SS0.3456t/a、NH3-N0.0518t/a、动植物油0.0346t/a。 本项目营运期生活污水产排情况详见表4-18、表4-19。 表4-18 一期项目营运期生活污水产排情况一览表 项目 COD（mg/L） BOD5（mg/L） SS （mg/L） NH3-N（mg/L） 动植物油（mg/L） 生活污水 污染物浓度 300 180 200 30 20 污染物产生量 0.2592 0.1555 0.1728 0.0259 0.0173 废水产生量 2.88m3/d，864m3/a 隔油池+化粪池处理效率（%） / 20 25 40 5 60 生活污水经隔油池+化粪池处理后 污染物浓度 240 135 120 28.5 8 污染物排放量 0.2074 0.1166 0.1037 0.0246 0.0069 厂区总排口 出水水质 240 135 120 28.5 8 污染物排放量 0.2074 0.1166 0.1037 0.0246 0.0069 废水排放量 2.88m3/d，864m3/a 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 500 300 400 / 100 宁陵县第二污水处理厂设计进水水质要求 500 220 350 48 / 注：二期项目和一期项目生活污水产排情况一样。 表4-19 全厂营运期生活污水产排情况一览表 项目 COD（mg/L） BOD5（mg/L） SS （mg/L） NH3-N（mg/L） 动植物油（mg/L） 生活污水 污染物浓度 300 180 200 30 20 污染物产生量 0.5184 0.3110 0.3456 0.0518 0.0346 废水产生量 5.76m3/d，1728m3/a 隔油池+化粪池处理效率（%） / 20 25 40 5 60 生活污水经隔油池+化粪池处理后 污染物浓度 240 135 120 28.5 8 污染物排放量 0.4147 0.2333 0.2074 0.0492 0.0138 厂区总排口 出水水质 240 135 120 28.5 8 污染物排放量 0.2074 0.1166 0.1037 0.0246 0.0069 废水排放量 5.76m3/d，1728m3/a 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 500 300 400 / 100 宁陵县第二污水处理厂设计进水水质要求 500 220 350 48 / 本项目生活污水经隔油池+化粪池处理后经厂区总排口由市政污水管网排入宁陵县第二污水处理厂进一步处理，处理达标后排入吴王沟，最终汇入下清水河，属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水评价等级为三级B。 2.2环境影响评价分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），“水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测。主要评价内容包括：a）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；b）依托污水处理设施的环境可行性评价”。 ①水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 本项目裂解釜冲罐用水由分解灰渣带走，设备冷却用水循环使用，不外排；真空泵定期排放废水和喷淋装置定期排放废水经“油水分离+中和+沉淀+过滤”措施后回用于裂解釜冲渣，综合利用不外排；生活污水经隔油池+化粪池处理后经厂区总排口由市政污水管网排入宁陵县第二污水处理厂进一步处理，厂区总排口各污染物浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和宁陵县第二污水处理厂设计进水水质要求。综上，项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效可行。 ②隔油池+化粪池、污水处理设施处理措施可行性分析 本项目全厂生活污水产生量均为5.76m3/d，1728m3/a。根据建设单位提供资料，本项目依托厂区现有1座2m3的隔油池和1座35m3化粪池对本项目生活污水进行处理，化粪池储存量以5d计算，考虑水量调整系数为1.2，本项目所使用化粪池容积应不小于34.56m3，因此，本项目化粪池容积为35m3可行。 本项目全厂真空泵定期排放废水量为14m3/次、420m3/a（折合1.4m3/d），全厂喷淋装置定期排放废水量为19.4m3/次、232.8m3/a（折合0.776m3/d）。根据建设单位提供资料，本项目污水处理设施处理工艺为“油水分离+中和+沉淀+过滤”，考虑水量调整系数为1.2，污水处理规模应不小于40.08m3，本项目污水处理设施设计处理规模为45m3/d，因此，本项目污水处理设施设计处理规模可行。 根据上述分析，喷淋装置定期排水、真空泵定期排水经“油水分离+中和+沉淀+过滤”处理，废水中各污染物浓度为pH6~9、COD220mg/L、BOD580mg/L、SS180mg/L、NH3-N12mg/L、动植物油1.5mg/L，经调查国内同类行业生产现状及参考《南阳市一鼎新能源科技有限公司年产 5000吨硅油项目环境影响报告书》（报批版）（批复文号宛环审[2021]47号）、《九江星成高分子材料有限公司年加工一万吨废硅胶项目验收监测报告》，裂解反应釜冲渣用水对水质要求不高，喷淋装置定期排水、真空泵定期排水经油水分离器、中和沉淀处理后污染物浓度不高，可满足裂解反应釜冲渣用水要求。 因此本项目喷淋装置定期排水、真空泵定期排水经“油水分离+中和+沉淀+过滤”处理后可满足裂解釜冲渣用水要求，处理技术可行。 ③依托宁陵县第二污水处理厂可行性分析 宁陵县第二污水处理厂位于产业集聚区工业大道南侧，宁孔公路西侧，吴王沟北侧，占地62亩，目前污水处理能力为2万吨/日。收水范围为宁陵县产业集聚区内工业废水和人民路以北居民生活污水，收水类型为混合污水。采用“水解酸化+改良型氧化沟+深度处理”工艺处理产业集聚区综合污水，设计进水水质pH6~9、COD500mg/L、BOD5220mg/L、SS350mg/L、NH3-N48mg/L、TN55mg/L、TP5.0mg/L，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，出水排入吴王沟，最终汇入下清水河。 本项目全厂废水排放量为5.76m3/d、1728m3/a，废水中主要污染物浓度均能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和宁陵县第二污水处理厂进水水质要求，根据资料查询，宁陵县第二污水处理厂目前污水处理能力为2万吨/日，目前剩余处理能力约为0.69万吨/日，不会对污水处理厂造成大的冲击，因此目前宁陵县第二污水处理厂尚有余量接纳本项目废水并且本项目位于该污水处理厂服务范围内。综上所述，宁陵县第二污水处理厂接纳本项目废水无论从水量还是水质，都是可行的，不会影响污水处理厂的正常运行。本项目废水进入宁陵县第二污水处理厂处理后，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后，排入吴王沟，最终汇入下清水河，排放量为COD0.0864t/a，氨氮0.0086t/a，不会使纳污水体水质发生明显改变，对地表水环境影响较小，措施可行。 2.3水污染物排放信息及排放量核算 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息 表4-20 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排水去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 职工生活污水 COD、BOD、SS、NH3-N、动植物油 城市污水处理厂 连续排放，流量稳定 TW001 隔油池+化粪池 隔油+厌氧 DW001 ☑是 □否 ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放 ②废水排放口基本情况及排放标准 表4-21 一期项目废水间接排放口基本情况表 排放口编号 废水排放量（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/mg/L DW001 0.0864 宁陵县第二污水处理厂 连续排放 / 宁陵县第二污水处理厂 COD 50 BOD5 10 SS 10 NH3-N 5 动植物油 1 表4-22 全厂项目废水间接排放口基本情况表 排放口编号 废水排放量（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/mg/L DW001 0.1728 宁陵县第二污水处理厂 连续排放 / 宁陵县第二污水处理厂 COD 50 BOD5 10 SS 10 NH3-N 5 动植物油 1 表4-23 废水污染物排放执行标准表 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议排放浓度限值 名称 污染物种类 浓度限值（mg/L） DW001 COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 宁陵县第二污水处理厂设计进水水质要求 COD 500 BOD5 220 SS 350 NH3-N 48 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 动植物油 100 ③废水污染物排放信息 表4-24 一期项目废水污染物排放信息表 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 日排放量（t/d） 年排放量（t/a） DW001 COD 240 0.00069 0.2074 BOD5 135 0.00039 0.1166 SS 120 0.00035 0.1037 NH3-N 28.5 0.00008 0.0246 动植物油 8 0.00002 0.0069 全厂排放口合计 COD 0.2074 BOD5 0.1166 SS 0.1037 NH3-N 0.0246 动植物油 0.0069 注：二期项目和一期项目废水排放量一样。 表4-25 全厂废水污染物排放信息表 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 日排放量（t/d） 年排放量（t/a） DW001 COD 240 0.00138 0.4147 BOD5 135 0.00078 0.2333 SS 120 0.00069 0.2074 NH3-N 28.5 0.00016 0.0492 动植物油 8 0.00005 0.0138 全厂排放口合计 COD 0.4147 BOD5 0.2333 SS 0.2074 NH3-N 0.0492 动植物油 0.0138 3、噪声 3.1噪声源强及降噪措施 项目运营期主要噪声源为主要产噪设备有破碎机、各种反应釜、冷凝器、压滤机、真空泵、真空机组、锅炉风机、冷却塔等高噪声设备运行产生的噪声，均布置在生产厂房内，设备运行噪声级为80～85dB（A），经采取基础减振、厂房隔声等降噪措施，可降噪20dB（A）。本项目各噪声源强调查清单如表4-26所示。 表4-26 本项目各噪声源强调查清单一览表 单位：dB(A) 序号 建筑物名称 声源 名称 数量 声功率级/dB(A) 声源控制措施 空间相对位置/m 建筑物 插入损 失/dB(A) 降噪后单台设备声功率级dB(A) 运行时段 X Y Z 1 粉碎车间 破碎机 12台 80 设备基础减振、厂房隔声 -37.2 22.6 1.2 20 60 昼间 2 高温分解车间 裂解釜 36个（12个备用） 80 31.3 16 2 60 昼间 3 重排、合成车间 重排釜 2个 80 44.9 34.9 2 60 昼间 4 合成釜 8个 80 31.4 36.2 2 60 昼间 5 调和釜 2个 80 20.8 37 2 60 昼间 6 高温分解、重排、合成车间 冷凝器 36台 80 36.2 29.2 1 60 昼间 7 重排、合成车间 压滤机 4台 80 16.5 37.8 1.2 60 昼间 8 高温分解、重排、合成车间 真空泵 4台 85 49.6 34.7 1 65 昼间 9 真空机组 36台 85 30.5 3.4 1 65 昼间 10 冷却塔 4台 80 35.8 -0.2 3 65 昼间 11 锅炉房 锅炉风机 4台 85 48.9 -15.7 2.5 65 昼间 注：以厂区中心为原点。 3.2厂界噪声达标性分析 本次评价根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B典型行业噪声预测模型进行预测，具体预测模式如下： （1）室内声源等效室外声源声功率级法 Lp2=Lp1－（TL+6） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—墙壁（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 （2）按室外声源预测方案计算预测点处的A声级 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。本评价仅考虑几何发散引起的衰减。 无指向性点声源几何发散衰减基本公式： Lp(r)=Lp(r0)－20lg(r/r0) 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； r —预测点距声源的距离； r0 —参考位置距声源的距离。 （3）工业企业噪声计算 声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源的工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源的工作时间，s； （4）预测值计算 噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 3.3预测方法 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），建设项目评价范围内声环境保护目标和建设项目厂界（场界、边界）应作为预测点和评价点。本项目评价范围内无声环境保护目标，则本次评价预测和评价建设项目在运营期边界噪声贡献值，评价其超标和达标情况。 3.4噪声影响预测评价 经调查，本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标；因此，本次评价选取项目营运期四周厂界噪声贡献值进行评价，预测结果如下。 经落实选用低噪声设备、设备基础减振、厂房隔声等措施，本项目四周边界噪声预测结果见表4-27。 表4-27 本项目四周边界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 预测点 预测结果（贡献值） 标准值 达标情况 东边界 63.9 昼间65dB（A）、夜间55dB（A） 达标 南边界 47.3 达标 西边界 46.7 达标 北边界（1#） 54.9 达标 北边界（2#） 55.4 昼间70dB（A）、夜间55dB（A） 达标 根据上表预测结果，项目所在厂区东、南、西边界、北边界（1#）噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，北边界（2#）噪声预测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，项目运行对周边声环境质量影响不大。 3.5噪声污染防治措施可行性分析 项目拟采取以下噪声防治措施： （1）企业在设备选型上，应选择低噪声设备，以防止项目营运期间产生的噪声源叠加，对区域环境产生较大影响。 （2）对设备安装减振垫进行设备基础减振处理，根据噪声衰减规律分析：经基础减振（减轻振动及不固定配件摆动噪声）及隔声措施噪声衰减可以达到15~25dB(A)。 （3）评价要求噪声源强较高的设备，尽量往车间内部布置，因距离的原因实现噪声衰减。 以上噪声治理措施容易实施，技术成熟可靠，投资费用较少，在经济上是可行的。 4、固体废物 项目固体废物主要为废包装材料、原料分拣杂质、高温分解灰渣、重排釜渣、废导热油、废活性炭、员工生活垃圾。 （1）废包装材料 本项目废包装材料主要包括使用氢氧化钾、硫酸、十二烷基苯磺酸、十甲基四硅氧烷等物料产生的废包装袋、废包装桶。 本项目硫酸、十二烷基苯磺酸、十甲基四硅氧烷、氢氧化钾原料包装桶（袋）一期、二期产生量均为0.3t/a，根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），任何不需要修复和加工即可用于其原使用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质不作为固体废物管理，本项目产生的包装桶及包装袋不需要修复和加工即可作为原始用途，因此不属于固体废物，也不属于危险废物。为防止产生的废包装材料污染环境，将废包装材料收集后危废暂存间暂存，定期由供应厂家回收。 （2）原料分拣杂质 外购的原料由汽车运输进入厂区后，需要由人工挑选出硅胶废料常有的杂质如：废包装袋等杂物。根据建设单位提供的资料，项目分拣杂质产生量约为原料用量的0.1%，项目全厂原料用量为6000t/a，则分拣杂质产生量为6t/a，一期、二期分拣杂质产生量均为3t/a。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），废包装袋属于非特定行业生产过程中产生的一般固体废物，类别为其他废物，废包装袋分类代码为900-999-99，收集后一般固废暂存间暂存，定期外售。 （3）高温分解灰渣 根据物料平衡可知，项目一期、二期高温分解工序灰渣（含水）产生量均为1873.125t/a，一期、二期建成后全厂高温分解工序灰渣（含水）产生量均为3746.25t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2021年），项目高温分解反应残渣不属于其所列明危废类别。经类比《铜鼓县金泰硅业有限公司年产1200吨有机硅油生产线技术改造项目环境影响报告书》可知，该项目的验收意见中将高温分解废渣定性为一般固废，可外售制砖。参考《桂阳县聚源有机硅科技有限公司年产2600吨硅油建设项目环境影响报告书》（审批文号郴环函[2018]130号）中检测公司对其裂解灰渣进行浸出毒性鉴别，鉴别结果表明，项目高温分解产生的灰渣属于一般固废，项目产生的灰渣经铁桶收集后，外售砖厂制砖。 铜鼓县金泰硅业有限公司和桂阳县聚源有机硅科技有限公委托检测单位对项目高温分解反应残渣进行了浸出毒性鉴别，高温分解反应残渣浸出毒性及腐蚀性检测结果见表 4-28。 表4-28 灰渣浸出毒性结果 单位：mg/L 分析项目 铜鼓县金泰硅业有限公司 桂阳县聚源有机硅科技有限公司 检测结果 执行标准 单项判定 检测结果 执行标准 单项判定 pH / / / 6.92 / / 铜 1.02 100 不属于危险废物 0.01 100 不属于危险废物 锌 20.92 100 不属于危险废物 0.113 100 不属于危险废物 铅 0.43 5 不属于危险废物 未检出 5 不属于危险废物 镉 0.086 1 不属于危险废物 / / / 砷 0.0001 5 不属于危险废物 0.0056 5 不属于危险废物 汞 未检出 0.1 不属于危险废物 / / / 铬 / / / 未检出 5 不属于危险废物 镍 / / / 0.03 5 不属于危险废物 腐蚀性 无腐蚀性 / 不属于危险废物 / / / 由原料成分及检测结果可知，高温分解反应残渣主要成分为二氧化硅、硫酸盐、未分解完全的硅酮胶等，主要元素组成为氧、硅、铁等，不具有急性毒性、易燃性、反应性、感染性等。高温分解反应残渣浸出液所检测各项指标均在《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）和《危险废物鉴别标准-腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2007）规定标准值允许范围内，判定该残渣不具有浸出毒性和腐蚀性特性。 根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），灰渣属于非特定行业生产过程中产生的一般固体废物，类别为其他废物，分类代码为900-999-99，收集后放入一般固废暂存间暂存，定期外售。 （4）重排釜渣 项目重排工序加入的氢氧化钾，一方面作为催化剂使DMC进行开环重排反应，另一方面中和硫酸和十二烷基苯磺酸。重排釜渣主要成分为氢氧化钾、硫酸钾、磺酸钾等，根据反应方程式及物料平衡图，一期、二期重排工序产生的重排釜渣量均为38.2436t/a，一期、二期建成后全厂重排工序产生的重排釜渣量为76.4872t/a。因重排釜渣中含有氢氧化钾，经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），重排釜渣属于危险废物，废物类别为HW35废碱，废物代码为900-399-35“生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的强碱性擦洗粉、清洁剂、污迹去除剂以及其他强碱性废碱液、固态碱和碱渣”，收集后危废暂存间暂存，定期交由有资质的单位处置。 （5）废导热油 导热油在管道的结垢不同程度地缩小了输油管路的流通面积，增大了摩擦阻力，加大了输送能耗，降低了管道的输油能力，甚至有时还会导致初凝停流等事故发生。此外，导热油产生油垢焦垢可使管壁热阻增加，生产过程能耗增加，设备寿命缩短，垢层也使设备内径变小，导热油流动压降增大，收率降低，操作周期缩短，严重影响生产，为了保障导热油正常运行，项目需对导热油进行定期更换，更换周期为5年，一期、二期更换量均为2t。则一期、二期废导热油产生量均为2t/5a，0.4t/a，一期、二期建成后全厂废导热油产生量为4t/5a，0.8t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），废导热油属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”。更换收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 （6）废活性炭 ①脱色工序产生的废活性炭 该工序活性炭使用于吸附二甲基硅油中的杂质，根据物料平衡，一期、二期废活性炭产生量均为1.3t/a，一期、二期建成后全厂废活性炭产生量为2.6t/a。 ②有机废气治理装置产生的废活性炭 依据《简明通风设计手册》中活性炭的有效吸附量一般为0.24kg/kg活性炭（活性炭消耗量：有机气体废气量约为4：1），根据计算，本项目一期、二期有组织非甲烷总烃产生量均为2.7875t/a，有组织排放量为0.5575t/a，去除量为2.23t/a。低温等离子去除效率按50%计，则活性炭吸附非甲烷总烃量为0.83625t/a，活性炭消耗量为3.345t/a，废活性炭产生量为4.18125t/a。一期、二期建成后全厂有组织非甲烷总烃产生量为5.575t/a，有组织排放量为1.115t/a，去除量为4.46t/a。低温等离子去除效率按50%计，则活性炭吸附非甲烷总烃量为1.6725t/a，活性炭消耗量为6.69t/a，废活性炭产生量为8.3625t/a。 经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），脱色工序、有机废气治理装置产生的废活性炭属于危险废物，类别为HW49（其他废物），代码为900-039-49“烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物）”，产生的废活性炭收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 （7）生活垃圾 本项目劳动定员60人，一期、二期均为30人，年运营300天，员工在厂区食宿。食宿人员生活垃圾产生量按每人每天1.0kg计，则一期、二期生活垃圾产生量均为30kg/d、9t/a，全厂生活垃圾产生量为60kg/d、18t/a。职工生活垃圾收集在垃圾桶内，由当地环卫部门清运处置。 一期项目固体废物产生及处置情况见表4-29，全厂项目固体废物产生及处置情况见表4-30，一期项目危险废物产生情况见表4-31，全厂危险废物产生情况见表4-32。 表4-29 一期项目固体废物产生及处置情况 产污环节 污染物名称 废物性质 产生量（t/a） 处置措施 原辅材料拆封工序 废包装材料 / 0.3t/a 危废暂存间暂存，定期由供应厂家回收 原料分拣工序 分拣杂质 一般固废 3t/a 一般固废暂存间暂存，定期外售 高温分解工序 灰渣 一般固废 1873.125t/a 一般固废暂存间暂存，定期外售 重排工序 重排釜渣 危险废物 38.2436t/a 收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置 导热油炉 废导热油 危险废物 2t/5a 收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置 成品脱色工序、VOCS治理工序 废活性炭 危险废物 5.48125t/a 收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置 职工办公生活 生活垃圾 一般固废 9t/a 设置垃圾桶收集，由环卫部门清运处理 注：二期项目和一期项目固体废物产生量及处置情况一样。 表4-30 全厂固体废物产生及处置情况 产污环节 污染物名称 废物性质 产生量（t/a） 处置措施 原辅材料拆封工序 废包装材料 / 0.6t/a 危废暂存间暂存，定期由供应厂家回收 原料分拣工序 分拣杂质 一般固废 6t/a 一般固废暂存间暂存，定期外售 高温分解工序 灰渣 一般固废 3746.25t/a 一般固废暂存间暂存，定期外售 重排工序 重排釜渣 危险废物 76.4872t/a 收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置 导热油炉 废导热油 危险废物 4t/5a 收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置 成品脱色工序、VOCS治理工序 废活性炭 危险废物 10.9625t/a 收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置 职工办公生活 生活垃圾 一般固废 18t/a 设置垃圾桶收集，由环卫部门清运处理 表4-31 一期项目危险废物产生情况一览表 危废名称 类别 代码 产生量 工序装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治 重排釜渣 HW35废碱 900-399-35 38.2436 重排釜 固态 碱、盐 碱 每天 C，T 危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置 废导热油 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-249-08 2t/5a 导热油炉 液态 导热油 矿物油 5a T，I 危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置 废活性炭 HW49其他废物 900-039-49 5.48125t/a 压滤机、活性炭吸附装置 固态 废活性炭 非甲烷总烃 半年 T 危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置 注：二期项目和一期项目危险废物产生情况一样。 表4-32 全厂危险废物产生情况一览表 危废名称 类别 代码 产生量 工序装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治 重排釜渣 HW35废碱 900-399-35 76.4872 重排釜 固态 碱、盐 碱 每天 C，T 危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置 废导热油 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-249-08 4t/5a 导热油炉 液态 导热油 矿物油 5a T，I 危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置 废活性炭 HW49其他废物 900-039-49 10.9625t/a 压滤机、活性炭吸附装置 固态 废活性炭 非甲烷总烃 半年 T 危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置 在原料车间内设置1间一般固废暂存间（50m2），一般固废暂存间做好防风、防雨、防晒措施，地面与裙脚坚固、防渗的材料建造，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 在厂区东南侧设置1座20m2的危废暂存间，危险废物暂存间应按规定设置环境保护图形标准，并建立检查维护制度。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单，做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），同时危险废物贮存应严格按照国家有关危险废物处置规范以及《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）要求进行设计、运行和贮存，具体要求如下： ①基础必须防渗，保证防渗系数≤10-10cm/s； ②地面、裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，衬里能够覆盖危险废物可能涉及到的范围，衬里材料与堆放危险废物相容； ③做好危险废物情况的记录，记录须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 ④危险废物贮存设施必须按GB15562.2的规定设置警示标志。危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。危险废物贮存设施内清理出来的泄露物。一律按危险废物处理。 ⑤危废的转移执行国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》。 ⑥在日常管理中，应设置专人加强对危废暂存间的管理，出现问题及时解决，避免形成二次污染，对工作人员应进行专业培训，熟知各项固废知识。 本项目各项固废得到有效处置，对周围环境影响较小。 5、地下水环境影响分析 本项目为非金属废料和碎屑加工处理项目，对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，项目行业类别属于“U城镇基础设施及房地产”类别中“155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用”编制报告表的项目，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，根据地下水环境影响评价工作等级分级表，项目不需开展地下水环境影响评价工作。 因本项目涉及化工工艺，生产过程使用硫酸、泵磺酸等液体物料，运行过程中产生喷淋装置定期排放废水和真空泵定期排放废水，存在地下水污染风险，可能造成区域地下水污染，本次评价参考地下水三级评价对本项目进行地下水环境影响分析。 5.1评价范围 本项目场址位于黄河冲积平原区，地质水文条件相对简单。本次评价范围确定先根据导则推荐公式计算出理论范围值，再根据厂址区域地下水环境保护目标分布情况调整理论范围值。 L=α×K×I×T/ne 式中：L—下游迁移距离，m； α—变化系数，α≥1，一般取2； K—渗透系数，m/d，常见渗透系数表见附录B，表4-33取细砂渗透系数值10m/d； I—水力坡度，无量纲，取0.002； T—质点迁移天数，取值不小于5000d； ne—有效孔隙度，无量纲。 评价区域潜水含水介质以粉质粘土及粉土、细砂、粉砂，孔隙度为0.24-0.53，有效孔隙度比孔隙度少5-10%，因此评价区域潜水含水层有效孔隙度约为0.23-0.50。因此确定评价区域有效孔隙度取值0.35。 表4-33 渗透系数经验值表 岩性名称 主要颗粒粒径（mm） 渗透系数（m/d） 渗透系数（cm/s） 轻亚黏土 0.05~0.1 0.1~0.25 0.25~0.5 0.5~1.0 1.0~2.0 0.05~0.1 5.79×10 -5 ~1.16×10 -4 亚黏土 0.1~0.25 1.16×10 -4 ~2.89×10 -4 黄土 0.25~0.5 2.89×10 -4 ~5.79×10 -4 粉土质砂 0.5~1.0 5.79×10 -4 ~1.16×10 -3 粉砂 1.0~1.5 1.16×10 -3 ~1.74×10 -3 细砂 5.0~10 5.79×10 -3 ~1.16×10 -2 中砂 10.0~25 1.16×10 -2 ~2.89×10 -2 粗砂 25~50 2.89×10 -2 ~5.78×10 -2 砾砂 50~100 5.78×10 -2 ~1.16×10 -1 圆砾 75~150 8.68×10 -2 ~1.74×10 -1 卵石 100~200 1.16×10 -1 ~2.31×10 -1 块石 200~500 2.31×10 -1 ~5.79×10 -1 漂石 500~1000 5.79×10 -1 ~1.16×10 0 经计算，L=571m，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），按照公示查表法确定地下水评价范围，综合考虑本项目周边敏感点，确定地下水评价范围为厂区上游900m，下游1300m，两侧各500m，评价范围为厂区周边2.33km2，由于地表水和中深层含水层间无明显的水力联系，中深层含水层和深层含水层无明显的水力联系，因此本次预测层位定为预测评价区域的潜水层。 5.2水文地质条件调查 5.2.1区域地形、地貌 宁陵县地表形态为黄河冲积平原，全县地势平坦，西北高，南北低，地面坡度1/4000左右，海拔高度50.3-60.3m，相对高差9.8m。县境内地形地貌的基本轮廓构成于第四世纪全新沉淀物，地貌细节成型于清代。北部黄河故道高滩地，地势高达64.4m，南部靠县界处只有50.5m。全县地貌类型为平原，分为黄河故道高滩地、背河洼地、槽形或碟形洼地、缓斜泛滥平地四种不同的地貌地形，其中缓斜平地为主要地貌单元。 根据现场调查，本项目所在区域属平原地带，地势平坦、地形开阔。 5.2.2区域水文地质条件 拉多美（宁陵）化肥有限公司位于本项目东南侧约1.28km（宁陵县产业集聚区内），以其场地为代表说明本项目周边水文地质条件，根据《拉多美（宁陵）化肥有限公司厂区工程岩土工程勘察报告》，本项目场地周围区域水文地质状况如下： （1）地下水补、径、排特征 1）浅层地下水 浅层地下水赋存于全新统和更新统上部冲积层中，底界深度60m左右，含水层岩性以大细砂、粉砂为主，可见2～3层，单层两极厚度3.40～17.70m，累积平均厚度20m左右，水质较差。 根据区域抽水资料，单井涌水量换算成15m降深为15.30～62.25m3/h。 2）中层地下水 中层地下水属第四系更新统冲积浅层承压含水层，埋深度一般40-170m左右，矿化度多在2-3克/升之间，水质较差。 3）深层地下水 根据水源地详查报告，依据单井出水量的大小，勘察区划分为三个富水程度不同的水文地质分区。 强富水区（100-120m3/h）分布在勘察区的西张破楼—张三庄—刘油坊西南，分布面积约为3.5km2，占勘察面积的7.3%，10m降深单井出水量100-120m3/h。 富水区（80-100立方米/小时）分布在勘察区的西张破楼—张三庄—刘油坊以东、以北和孙叉楼—四门庄—刘楼以南、以东一带，分布面积约为38.0km2，占勘察面积的79.2%，10m降深单井出水量80-100m3/h。 中等富水区（50-80 立方米/小时）分布在勘察区的孙叉楼—四门庄—刘楼以北一带，分布面积约为6.5km2，占勘察面积的13.5%，10m降深单井出水量50-80m3/h。 （2）地下水动态特征 区域地下水流向自西北向东南，项目场地浅层地下水补给主要为大气降水垂直入渗补给。排泄方式主要为蒸发和人工开采。本区降水量的大小直接控制了浅层地下水的水位埋深的变化，雨季水位抬升，旱季水位下降，一般情况下区内浅层地下水低水位期出现在3~4月份，7月份受大气降水的影响水位迅速上升，但降水渗入补给地下水的时间会出现滞后，高水位期出现在9月下旬至10月份，水位年变幅约2米。 （3）水文地质 场地地处黄河冲积平原区，地层为第四系全新统河流相及上更新统河湖相沉积层，其岩性主要为粉质粘土、粉土、粉砂等。根据钻探取芯、室内土工试验和原位测试成果综合分析，将勘探深度范围内的场地地层划分为15层（2个亚层），现自上而下依次叙述如下:（统计厚度时主层厚度中不含亚层厚度）： 一、第四系全新统河流相沉积层 ①粉土夹粉质粘土 (Q4al)：场地内普遍分布，层底标高-6.00～-4.09m，平均层底标高-4.98m；埋深2.30～4.70m，平均埋深3.85m，层厚2.30～4.70m，均厚3.85m。该层以粉土为主，夹厚度小于0.50m的粉质粘土薄层。粉土：浅黄色，稍湿~湿，稍密～中密，摇振反应中等~迅速，光泽无，干强度低，韧性低，中压缩性。粉质粘土：浅黄色，软～可塑，摇振反应无，干强度中等，韧性中等，中压缩性。该层顶部0.20~0.40m为耕植土，土质松散，含有较多的植物根系。 ②粉质粘土夹粉土(Q4al)：场地内普遍分布，层底标高-8.53～-5.91m，平均层底标高-7.22m；埋深5.30～7.20m，平均埋深6.08m，层厚1.30～4.10m，均厚2.24m。该层以粉质粘土为主，夹厚度小于0.50m的粉土薄层。粉质粘土：浅黄色，可塑，摇振反应无，干强度中等，韧性中等，中、高压缩性。粉土：浅黄色，湿~很湿，稍密～中密，摇振反应迅速，光泽无，干强度低，韧性低，中压缩性。 ③粉土 (Q4al)：局部缺失，层底标高-9.15～-7.45m，平均层底标高-8.30m；埋深6.30～7.90m，平均埋深7.09m，层厚0.50～1.70m，均厚0.94m。浅黄色~浅灰色，质纯，湿~很湿，中密，中压缩性，摇振反应迅速，光泽无，干强度低，韧性低，局部具铁质浸染。局部夹粉质粘土薄层，单层厚度小于0.50m。 ④粉质粘土夹粉土(Q4al)：场地内普遍分布。层底标高-12.00～-8.01m，平均层底标高-9.80m；埋深7.40～10.50m，平均埋深8.66m，层厚0.50~4.40m，均厚2.19m。该层以粉质粘土为主，夹粉土薄层。粉质粘土：浅黄色~浅灰色，可塑，中、高压缩性，摇振反应无，干强度中等，韧性中等。粉土：浅黄色，湿~很湿，稍密～中密，摇振反应迅速，光泽无，干强度低，韧性低，中压缩性。 ⑤粉土(Q4al)：局部缺失。层底标高-13.63～-10.02m，平均层底标高-12.20m；层底埋深8.90～12.40m，平均埋深11.07m，层厚0.50～4.10m，均厚2.42m。浅黄色~浅灰色，湿，中密，中压缩性，摇振反应迅速，光泽无，干强度低，韧性低。 ⑥粉质粘土(Q4al)：局部缺失。层底标高-15.36～-13.18m，平均层底标高-14.32m；埋深12.00～14.20m，平均埋深13.23m，层厚1.20～4.80m，均厚2.18m。浅灰色，可塑，中、高压缩性，摇振反应无，干强度中等，韧性中等。 ⑦粉质粘土(Q4al)：局部缺失。层底标高-17.65～-13.82m，平均层底标高-15.49m；埋深13.20～16.50m，平均埋深14.37m，层厚0.30～3.00m，均厚1.29m。灰黄色，可塑，中压缩性，摇振反应无，干强度中等，韧性中等，见有白色蜗螺碎片。 ⑧粉土夹粉质粘土(Q4al)：场地内普遍分布。层底标高-31.92～-30.65m，平均层底标高-31.05m；埋深29.50～30.80m，平均埋深30.17m，层厚12.20～14.40m，均厚13.35m。该层以粉土为主，夹粉质粘土薄层。粉土：浅黄色～棕黄色，湿，中密，中压缩性，摇振反应迅速，光泽无，干强度低，韧性低。粉质粘土：浅黄色，可塑，摇振反应无，干强度中等，韧性中等，中压缩性。该层颗粒较粗，局部相变为粉砂。上﹑中部有两个粉质粘土亚层，⑧-1﹑⑧-2。 ⑧-1粉质粘土(Q4al)：仅造粒塔处勘探孔揭穿。层底标高-20.12～-16.31m，平均层底标高-19.07m；埋深15.70～19.00m，平均埋深18.06m，层厚0.30～2.70m，均厚1.00m。浅黄色～棕黄色，可塑，中压缩性，切面稍有光滑，摇振反应无，干强度中等，韧性中等，具铁锰质浸染。 ⑧-2粉质粘土(Q4al)：仅造粒塔处勘探孔揭穿。层底标高-22.99～-22.45m，平均层底标高-22.71m；埋深21.30～21.90m，平均埋深21.61m，层厚0.20～1.10m，均厚0.79m。浅黄色～棕黄色，可塑，中压缩性，切面稍有光滑，摇振反应无，干强度中等，韧性中等，具铁锰质浸染。 ⑨粉质粘土(Q4al)：仅造粒塔处勘探孔揭穿。层底标高-33.85～-33.12m，平均层底标高-33.64m；埋深32.00～32.80m，平均埋深32.54m，层厚1.20～3.00m，均厚2.35m。棕黄色，可～硬塑，中压缩性，摇振反应无，干强度高，韧性中等，该层下部含少量钙质结核，其直径d≤2cm。 ⑩细砂(Q4al)：仅造粒塔处勘探孔揭穿。层底标高-35.85～-35.18m，平均层底标高-35.49m；埋深34.00～34.80m，平均埋深34.39m，层厚1.50～2.60m，均厚1.85m。灰黄色~棕黄色，密实，低压缩性。矿物成分以石英、长石为主，云母次之，暗色矿物少。颗粒级配一般，磨圆度较高。 二、上更新统河湖相沉积层 ⑪粉质粘土(Q3al+l)：仅造粒塔处勘探孔揭穿。层底标高-44.70～-44.05m，平均层底标高-44.38m；埋深43.00～43.50m，平均埋深43.28m，层厚8.20～9.30m，均厚8.89m。棕黄色，可塑，稍有光滑，摇振反应无，干强度中等，韧性中等，中压缩性。 局部夹粉土薄层，单层厚度小于0.50m。 ⑫粉土(Q3al+l)：仅造粒塔处勘探孔揭穿。层底标高-46.95～-46.18m，平均层底标高-46.68m；埋深45.00～45.80m，平均埋深45.58m，层厚2.00～2.80m，均厚2.30m。浅黄色，质纯，湿，中密，中压缩性，摇振反应迅速，光泽无，干强度低，韧性低，该层局部颗粒粗，相变为粉砂。 ⑬粉质粘土(Q3al+l)：仅造粒塔处勘探孔揭穿。层底标高-52.65～-51.00m，平均层底标高-51.50m；埋深50.00～51.50m，平均标高50.40m，层厚4.20～6.00m，均厚4.82m。棕黄色，可塑，稍有光滑，摇振反应无，干强度中等，韧性中等，中压缩性。 局部夹粉土薄层，单层厚度小于0.50m。 ⑭粉砂(Q3al+l)：仅造粒塔处控制性勘探孔揭穿。层底标高-57.15～-56.68m，平均层底标高-56.98m；埋深55.50～56.00m，平均埋深55.83m，层厚450～4.50m，均厚4.50m。灰黄色~棕黄色，密实，低压缩性。矿物成分以石英、长石为主，云母次之，暗色矿物少。分选性较好，磨圆度较高。 ⑮粉质粘土(Q3al+l)：未揭穿，最大揭露层厚14.50m。棕黄色，硬塑，切稍有光滑，摇振反应无，干强度高，韧性中等，中压缩性，富含钙质结核（d≤2cm）。棕黄色，可塑，稍有光滑，摇振反应无，干强度中等，韧性中等，中压缩性。局部夹粉土薄层，单层厚度小于0.50m。 5.3地下水污染途径 地下水污染途径可分为四类： A、间歇入渗型 污染物通过大气降水或灌溉水的淋滤，使固体废物、表层土壤或地层中的有毒有害物质周期性（灌溉旱田、降雨时）从污染源通过包气带土壤渗入。这种渗入一般是呈非饱和状态的淋雨状渗流形式，或者呈短时间的饱水状态连续渗流形式，此类污染的对象主要为浅层地下水。 B、连续入渗型 污染物随各种液体废弃物不断地经包气带上部的表土层完全饱水呈连续渗流形式，而其下部（下包气带）呈非饱和水的淋雨状的渗流形式渗入含水层，污染对象主要为浅层含水层。 C、越流型 污染物通过层间越流形式转入其他含水层。转移是通过天然途径（水文地质天窗）、人为途径（结构不合理的井管、破损的老井管等）或人为开采引起的地下水动力条件的变化而改变了越流方向，使污染物通过大面积的弱隔水层越流转移到其他含水层，污染对象为潜水或承压水。 D、径流型 污染物通过地下水径流的形式进入含水层，或者通过废水处理井、岩溶发育的巨大岩溶通道、废液地下储存层的隔离层的破裂进入其他含水层，污染对象为潜水或承压水。 表4-34 地下水污染途径一览表 类型 污染途径 污染来源 被污染的含水层 间歇 入渗型 降雨对固体废弃物的淋滤 矿区疏干地带的淋滤和溶解 灌溉水及降水对农田的淋滤 工业和生活固体废物疏干地带的易溶矿物 主要是农田表层土壤残留的农药、化肥及易溶盐类 潜水 连续 入渗型 渠、坑等污水的渗漏 受污染地表水的渗漏 地下排污管道的渗漏 各种污染水及化学液体 受污染的地表污水体 各种污水 潜水 越流型 地下水开采引起的层间越流 水文地质天窗的越流 经井管的越流 受污染的含水层或天然咸水等 潜水或承压水 径流型 通过岩溶发育通道的径流 通过废水处理井的径流 盐水入侵 各种污染或被污染的地表水 各种污水 海水或地下咸水 主要是潜水 潜水或承压水 潜水或承压水 5.4评价因子及评价标准 5.4.1影响因素识别及评价因子筛选 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的要求，选取pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、K++Na+、Ca+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-等28项评价因子。 5.4.2评价标准 项目地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）III类标准。项目标准值见表4-35。 表4-35 地下水质量标准单位：mg/L（pH除外） 项目 pH 总硬度 氨氮 高锰酸盐指数 溶解性总固体 总大肠菌群（CFU/mL） 菌落总数（CFU/mL） 标准值 6.8～8.5 450 0.5 3.0 1000 3.0 100 项目 硝酸盐 亚硝酸盐 挥发性酚类 氰化物 砷 汞 铬（六价） 标准值 1.00 20.0 0.002 0.05 0.01 0.001 0.05 项目 镉 铁 锰 硫酸盐 氯化物 铅 / 标准值 0.005 0.3 0.10 250 250 0.01 / 5.5地下水环境现状监测 评价区域内，曾庄和石井村总硬度、氟化物超标，最大超标倍数分别为0.124、0.13和0.124、0.10；小徐庄总硬度、氟化物、锰超标，最大超标倍数为0.124、0.13、1.1，超标原因可能由当地地质所致。石油类能够满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）生活饮用水水质参考限值。各监测点位其余监测因子均能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 5.6地下水环境影响预测 5.6.1预测时段及情景设置 （1）预测范围 建设项目地下水环境影响预测范围与调查评价范围一致，约为2.33km2。 （2）预测时段 地下水环境影响预测时段包括建设项目建设期、运营期和服务期满三个阶段。 （3）情景设置 本项目生产废水经污水处理设施处理后回用生产，不外排，生活污水经隔油池+化粪池处理后经市政污水管网进入污水处理厂进一步处理，能够实现达标排放。 本次地下水环境影响预测考虑两种工况：正常状况和非正常状况下的地下水环境影响。模拟主要污染因子在地下水中的迁移过程，进一步分析污染物影响范围、程度，最大迁移距离。 根据本项目的产排污特点，鉴于各类污染物的严重性及超标程度，本次模拟预测选择中和池污染源COD、氨氮和石油类作为影响因子开展预测分析。 1) 正常工况 项目污水处理设施的工程防渗措施均按照设计要求进行，且措施未发生破坏为正常运行工况。正常状况下，防渗措施发挥其功效，在严格采取防渗措施下，污水不会渗漏进入地下水环境，不会对地下水环境构成威胁，根据地下水导则，正常工况情景不展开预测工作。 2) 非正常工况 中和池防渗层达不到设计的防渗效果，废水通过池底、池壁下渗经包气带进入潜层地下水对厂界及下游保护目标的影响进行预测。在防渗措施发生事故的情况下，中和池泄漏污染物预测源强如下： 表4-36 中和池泄漏污染物预测源强 污染源 废水量（m3/d） 污染物浓度（mg/L） COD NH3-N 石油类 中和池废水 2.176 220 12 3 （4）预测因子 本项目生产过程不产生工艺废水，项目建成后全厂废水主要为喷淋装置定期排放废水、真空泵定期排放废水，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中预测因子的选取原则，本次评价将CODMn、NH3-N、石油类作为预测评价因子。 （5）预测源强 参照《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141）中钢筋混凝土结构渗漏强度、渗漏量计算公式，确定本项目预测源强。其正常状况渗漏强度为：2L/（m2·d），非正常状况下泄漏强度按照正常状况下泄漏源强的10倍计，渗漏量（L/d）=渗漏面积（池底面积+池壁面积）×渗漏强度。本项目非正常状况的渗漏面积按照中和池有效内表面积的10%计。 本项目污水处理设施中和池有效内表面积（池底面积+池壁面积）约为16m2，则废水渗漏量约为32L/d，废水中COD220mg/L、NH3-N12mg/L、石油类3mg/L，则废水中COD泄漏质量为7.04g，氨氮泄漏质量为0.384g，石油类泄漏质量为0.096g。根据有关资料，COD是高锰酸盐指数的2.7倍，因此，COD泄漏量折算成高锰酸盐指数为2.607g。 （7）预测模型 预测模型采用地下水溶质运移解析法——一维稳定流动一维水动力弥散模式（一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界）进行预测。其解析式为： 式中：x —距注入点的距离；m； t —时间，d； C (x ，t )—t 时刻x 处的示踪剂浓度，g/L； C0—注入的示踪剂浓度，g/L； u —水流速度，m/d； DL—纵向弥散系数，m2/d； erfc（）—余误差函数。 预测参数选取： 非正常状况时横截面面积按照中和池占地面积的10%计，即0.6m2。 水流速度根据地下水流经验公式计算：u=KI/ne 式中：u——水流速度； K——渗透系数，m/d； I——水力坡度，无量纲； ne——有效空隙度，无量纲。 根据《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》（报批版），渗透系数取2.8m/d，水力坡度取0.0085，有效空隙度取0.35。 由上式计算可得，项目所在区域地下水流速为0.068m/d。 纵向弥散系数：根据《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》（报批版），项目区域浅层含水层主要以粉砂、细砂为主，其次为中细砂，确定项目所在区域弥散系数为1.46×10-3cm2/s（0.013m2/d）。 （8）预测结果 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），选取泄漏后100d、1000d、5000d、厂界及其下游的石井村进行预测。事故状态下本项目厂址下游地下水CODMn、NH3-N、石油类预测结果见表4-37，预测图见图①~图⑨。 表4-37 非正常工况下项目厂址下游地下水CODMn、NH3-N、石油类预测结果一览表 预测因子 预测时段 最大预测值（mg/l） 最大预测值出现距离（m） 最远影响距离（m） 开始达标距离（m） 标准值（mg/L） CODMn 100d 3.047926 7 30 8 3.0 1000d 0.9712815 68 141 / 5000d 0.4343703 340 503 / 氨氮 100d 0.4489465 7 29 / 0.5 1000d 0.1430656 68 140 / 5000d 0.06398089 340 502 / 石油类 100d 0.1122366 7 29 9 0.05 1000d 0.03576641 68 140 / 5000d 0.01599522 340 501 / 非正常状况下，下游厂界及石井村地下水CODMn、NH3-N、石油类预测结果见表4-38，预测图见图⑩~图⑮。 表4-38 非正常工况下下游厂界和敏感点地下水CODMn、NH3-N、石油类预测结果一览表 预测 因子 名称 敏感点距事故源距离（m） 污染物到达敏感点时间（d） 最大预测值（mg/L） 最大预测值出现时间（d） 开始超标时间（d） 开始达标时间（d） 标准值（mg/L） CODMn 厂界 40 158 1.267874 585 / / 3.0 石井村 380 3556 0.4109237 5585 / / 3.0 氨氮 厂界 40 160 0.1867525 585 / / 0.5 石井村 380 3571 0.06052731 5585 / / 0.5 石油类 厂界 40 161 0.04668812 585 / / 0.05 石井村 380 3582 0.01513183 5585 / / 0.05 注：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中 “GB/T14848和有关法规及当地的环保要求是地下水环境现状评价的基本依据。对属于GB/T14848水质指标的评价因子，应按其规定的水质分类标准值进行评价；对于不属于GB/T14848水质指标的评价因子，可参照国家（行业、地方）相关标准（如GB3838、GB5749、DZ/T0290等）进行评价。GB/T14848中没有石油类质量标准，本次评价参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中石油类Ⅲ标准（石油类0.05mg/L）。 在非正常工况下CODMn、氨氮、石油类进入含水层中，但是由于项目含水层流速慢、污染物扩散较弱，易在场地下游聚集，并不断向下游运移。根据预测结果可知非正常工况下： a、CODMn第100天、第1000天和第5000天最大浓度预测值分别为3.047926mg/L、0.9712815mg/L、0.4343703mg/L，最大浓度预测值出现的距离分别为7m，68m，340m，第100天最大浓度预测值不能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，第100天开始达标距离为8m，超标范围在厂区内。第1000天和第5000天最大浓度预测值均能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 b、氨氮第100天、第1000天和第5000天最大浓度预测值分别为0.4489465mg/L、0.1430656mg/L、0.06398089mg/L，最大浓度预测值出现的距离分别为7m，68m，340m，最大浓度预测值均能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 c、石油类第100天、第1000天和第5000天最大浓度预测值分别为0.1122366mg/L、0.03576641mg/L、0.01599522mg/L，最大浓度预测值出现的距离分别为7m，68m，340m，第100天最大浓度预测值不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，第100天开始达标距离为9m，超标范围在厂区内。第1000天和第5000天最大浓度预测值均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 d、厂界处CODMn的浓度随着时间的增加而增大，直至达到峰值后其浓度随时间的增大而减小。CODMn泄漏后经158天可到达下游厂界，对下游厂界的最大预测值为1.267874mg/L，能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ标准要求。 e、厂界处氨氮的浓度随着时间的增加而增大，直至达到峰值后其浓度随时间的增大而减小。氨氮泄漏后经160天可到达下游厂界，对下游厂界的最大预测值0.1867525mg/L，能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 f、厂界处石油类的浓度随着时间的增加而增大，直至达到峰值后其浓度随时间的增大而减小。石油类泄漏后经161天可到达下游厂界，对下游厂界的最大预测值0.04668812mg/L，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 g、CODMn泄漏后经过3556天可到达下游石井村，浓度随着时间的增加而增大，直至达到峰值后其浓度随时间的增大而减小，对其最大预测值0.4109237mg/L，能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 h、氨氮泄漏后经过3571天可到达下游石井村，浓度随着时间的增加而增大，直至达到峰值后其浓度随时间的增大而减小。对其最大预测值0.06052731mg/L，能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 i、石油类泄漏后经3582天可到达下游石井村，浓度随着时间的增加而增大，直至达到峰值后其浓度随时间的增大而减小。对其最大预测值0.01513183mg/L，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 5.7地下水污染防治措施 （1）防渗的基本原则 本项目地下水污染防治应按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，防止本工程建设及运营中对地下水环境造成污染。具体如下： 源头控制措施主要包括在管道及处理构筑物采取防渗漏和防渗措施，将污染物泄漏、泄漏污染地下水的环境风险降低到最低程度。 末端防治措施主要包括厂区防渗措施，防止洒落地面的污染物渗入地下，同时对渗入地下的污染物及时收集，从而防止污染地下水。 污染监控措施主要为加强车间、酸碱存放间、污水处理设施以及各用排水单元的管理，避免跑冒滴漏现象的发生，增强员工的环境保护意识，及时对员工进行宣传教育。 （2）分区防控措施 参考《石油化工工程防渗技术规范》（GB50934-2013）有关要求，将厂区划分为非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区，对厂区进行分区防渗，分别划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。本项目厂区地下水污染防治分区防渗图见附图七。 简单防渗区：除重点防渗区和一般防渗区以外的厂内区域，不会对地下水环境造成污染，采取地面硬化的防治措施即可。 一般防渗区：主要包括车间原料车间、破碎车间、重排合成压滤车间、成品车间、一般固废暂存间等，防渗技术要求为：钢筋混凝土结构（0.15m），防渗层渗透系数≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行。 重点防渗区：主要包括危废暂存间、酸碱存放间、高温分解车间、储存罐区、治污设施区、事故池等，防渗技术要求为：抗渗混凝土（0.2m）+环氧树脂漆（1.5mm），防渗层渗透系数≤1×10-10cm/s，或参照GB18598执行。 （3）地下水应急预案和应急处置 一旦发现地下水发生异常情况，必须按照应急预案马上采取紧急措施： ①当确定发生地下水异常情况时，按照制订的地下水应急预案，在第一时间内尽快上报公司主管领导，通知当地环保局、附近居民等，密切关注地下水水质变化情况。 ②组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生地点、分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，采取包括切断生产装置或设施等措施，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人和财产的影响。 ③发生污染物泄漏后，应即时对于浅层污染土壤进行处理，开挖污染土壤送至污染处理厂进行处理，切断污染物源；当通过监测发现对周围地下水造成污染时，根据观测井的反馈信息，对污染区地下水人工开采形成地下水漏斗，控制污染区地下水流场，防止污染物扩散。 ④对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施。 ⑤如果本厂力量无法应对污染事故，应立即请求社会应急力量协助处理。 地下水污染的治理相对于地表水来说更加复杂，在进行具体的治理时，还需要考虑以下因素： ①在具体的地下水污染治理中，往往要多种技术结合使用。一般在治理初期，先使用物理法或水动力控制法将污染区封闭，然后尽量收集纯污染物如油类等，最后再使用抽出处理法或原位法进行治理。 ②因为污染区域的水文地质条件和地球化学特性都会影响到地下水污染的治理，因此地下水污染的治理通常要以水文地质工作为前提。 ③受污染地下水的修复往往还要包括土壤的修复。地下水和土壤是相互作用的，如果只治理了受污染的地下水而不治理土壤，由于雨水的淋滤或地下水位的波动，污染物会再次进入地下水体，形成交叉污染，使地下水的治理前功尽弃。 综上所述，本项目厂区防渗措施可行，对地下水环境影响较小。 （4）地下水环境跟踪监测与信息公开计划 建设单位为项目跟踪监测的责任主体，进行项目运营期的地下水跟踪监测工作，并制定地下水环境跟踪监测的信息公开计划，主要包括：①建设项目所在场地及其影响区地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度；②生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录。 为了及时准确地掌握场地及周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，企业应设置地下水动态监测计划，对项目所在区域地下水环境质量进行长期监测。 本项目在厂区下游石井村设置1眼地下监测井，委托有监测资质单位进行监测，每年监测1次。监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向厂安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，特别是对项目所在区域的居民进行公开，满足法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每天监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。 （5）末端控制措施 主要包括厂区泄漏、渗漏污染物收集措施。配备泄漏收集器材，如收集桶、消防沙土、消防锨、扫帚等；消防废水以及初期雨水排入事故废水池中；大量泄漏物料进入收集池、导流渠、道路边沟时，可使用输送泵、收集桶回收。处理泄漏事故使用的工具、设施事故应及时清洗干净，清洗废水排入事故水池。对洒落地面的污染物及时收集，防止其渗入地下，从而防止其污染地下水。 评价认为上述地下水防治措施应用普遍，行之有效，采取上述防渗措施符合有关地下水污染防治规范要求，可使危险废物对地下水的渗漏污染得到有效控制，防治措施可行。 5.8地下水环境影响分析结论 5.8地下水环境影响评价 （1）项目建设期：可能的污染源来自于生活污水和少量施工用水等，基本不会对地下水水质造成影响，对地下水环境造成可能影响小。 （2）项目运营期：运营期非正常工况下污水处理区发生渗漏，通过预测，项目厂区内污染物渗漏会对地下水环境造成一定的影响，在预测时间段内仅第100dCODMn、石油类超标，且超标范围均在厂区内，对周围环境影响较小。 （3）服务期满后：建设单位按照国家相关规范要求，做好相关防渗措施和恢复工作后，服务期满后不会对地下水产生影响。 为避免非正常工况下废水中和池渗漏对地下水的影响，项目营运期间要加强对池体的维护管理，定期监测厂址周围地下水水质状况，制定跟踪监测计划，将对地下水的污染风险降低到最小。同时，项目在施工和运营阶段，应充分做好管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保水池收集系统衔接良好，止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生。 综上分析，建设项目在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对区域地下水环境影响较小。 6、土壤环境影响分析 （1）评价等级确定 本项目属于非金属废料和碎屑加工处理项目，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“环境和公共设施管理业”类别中“废旧资源加工、再生利用”，属于Ⅲ类项目，本项目占地面积13333.4m2（<5hm2），属小型占地规模。根据污染影响型评价工作等级划分表： 表4-39 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度 I类 II类 III类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 表示可不开展土壤环境影响评价工作 表4-40 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园林、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 本项目位于商丘市宁陵县产业集聚区华山路东段路南2号院，用地性质为三类工业用地，根据现场勘查，本项目厂区四周不存在土壤环境敏感目标，土壤环境敏感程度为不敏感，根据土壤污染影响型评价工作等级划分表可知，本项目可不开展土壤环境影响评价。 因本项目涉及化工工艺，生产过程使用硫酸、泵磺酸等液体物料，运行过程中产生喷淋装置定期排放废水和真空泵定期排放废水，存在土壤污染风险，可能造成区域土壤污染，本次评价参考土壤三级评价对本项目进行土壤环境影响分析。 6.1评价范围 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）表5现状调查范围表，确定本项目土壤调查评价范围为“项目占地范围内0.05km范围内”。 6.2土壤环境影响识别 本项目租赁现有空置厂房进行生产建设，施工期较短，仅涉及生产设备、环保设施的安装，施工简单，施工期影响较小，本次评价不考虑施工期对土壤造成的影响。项目营运期主要影响为废气的大气沉降、化学品、成品储罐、废水处理设施等泄漏之后入渗影响。本项目土壤环境影响类型与影响途径见表4-41。 表 4-41 项目土壤环境影响类型与影响途径一览表 不同时段 污染影响型 大气沉降 地面漫流 垂直入渗 其他 运营期 √ √ 本项目主要影响源与影响因子识别见表4-42。 表4-42 项目土壤环境影响源及影响因子识别一览表 污染源 工艺流程/节点 污染途径 全部污染物指标 特征因子 备注 化学原料存放间、成品储存区 原料桶/储罐泄漏 垂直入渗 硫酸、磺酸、硅油 硫酸、磺酸、硅油 事故 化粪池、废水处理设施及地下管线等 泄漏 垂直入渗 COD、氨氮、石石油类 COD、氨氮、石油类 事故 生产车间 废气处理设施 大气沉降 硫酸雾、磺酸、非甲烷总烃 硫酸雾、磺酸、非甲烷总烃 连续 6.3土壤环境质量现状调查 评价区域内，各监测点位监测因子均能够满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600—2018）中表1、表2第二类用地筛选值标准。 项目所在区域土壤理化性质见表4-43。 表4-43 项目所在区域土壤理化性质一览表 点位名称 河南农天生物科技有限公司厂区内生产车间柱状样 现场记录 层次 0~0.5m 0.5~1.5m 1.5~3m 颜色 黄棕色 黄棕色 黄棕色 结构 团状结构体 团状结构体 团状结构体 质地 壤土 壤土 壤土 砂砾含量 8% 10% 9% 其他异物 无 无 无 实验室测定 pH值 7.6 7.4 7.1 阳离子交换量(cmol/kg) 14.52 14.85 15.11 氧化还原电位（mV） 124 125 135 饱和导水率(cm/s) 0.0111 0.0125 0.0124 土壤容重（kg/cm3） 0.00116 0.00128 0.00132 孔隙度（%） 67 68 56 6.4土壤环境影响预测与分析 ①大气沉降影响 本项目大气沉降主要为厂区排放的污染物通过大气沉降进入土壤，造成表层土壤的污染。根据工程分析，本项目大气沉降中的污染物主要为颗粒物、硫酸雾、非甲烷总烃。本项目高温分解工序产生的不凝气由真空泵排气口排出，排气口处设置密闭集气管道，收集的未凝废气硫酸雾、非甲烷总烃引至1套“碱液喷淋+水喷淋装置+低温等离子+活性炭吸附装置”处理，处理后通过15m高排气筒排放；重排、合成工序产生的不凝气由真空泵排气口排出，排气口处设置密闭集气管道，压滤工序采用透明板材进行二次密闭，废气经微负压收集，收集的非甲烷总烃引至1套“低温等离子+活性炭吸附装置”处理， 处理后通过15m高排气筒排放，有组织废气硫酸雾排放浓度及排放速率均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的要求，非甲烷总烃排放浓度及排放速率均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）企业边界排放建议值标准要求。因此，本项目主要针对特征污染物硫酸雾、非甲烷总烃通过沉降对土壤的影响进行分析评价。 本项目大气沉降影响采用《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964—2018）附录E推荐的方法进行预测分析。单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算： ∆S=n(Is−Ls−Rs)/(ρb×A×D) 式中： ΔS—单位质量表层土壤中某种物质的增量，mg/kg； IS—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g； LS—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g； RS—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g； ρb—表层土壤容重，取1253kg/m3； A—预测评价范围，m2； D—表层土壤深度，一般取0.2m，可根据实际情况适当调整； n—持续年份，a。 土壤中某种物质的输出量主要包括淋溶或径流排出、土壤缓冲消耗等两部分，植物吸收量通常较小，不予考虑，涉及大气沉降影响的，可不考虑输出量。 表4-44 大气沉降参数选取及计算结果 污染物 IS（g） LS（g） RS（g） ρb（kg/m3） A（m2） D（m） n（a） 计算结果（g/kg） 硫酸雾 37600 / / 1253 15900 0.2 10 0.0944 十二烷基苯磺酸 1400 / / 1253 15900 0.2 10 0.0035 非甲烷总烃 1130000 / / 1253 15900 0.2 10 2.8360 经计算，项目运行10a后，评价范围内单位质量表层土壤中硫酸的增量为0.0944g/kg，单位质量表层土壤中十二烷基苯磺酸的增量为0.0035g/kg，单位质量表层土壤中非甲烷总烃（评价标准按照石油烃计4500mg/kg）的增量为2.8360g/kg，由于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）中未对硫酸、十二烷基苯磺酸定风险筛选值和管制值，因此，评价认为，本项目运行对周边土壤环境影响可以接受。 ②垂直入渗影响 本项目生产车间及酸碱存放间内地面进行防渗，不会出现下渗，进而污染土壤。本项目硫酸原料桶、十二烷基苯磺酸原料桶等均为地上储存，且四周设置有围堰、防渗层，并设置专用管道直通事故池，本项目的原料储存过程若出现泄漏事故，泄漏的溶液由储存区围堰收集，可及时进行处理，不会入渗污染土壤，围堰四周及底部均进行防腐和防渗处理。 本项目土壤入渗影响主要发生在化粪池、废水处理池及地下管线，各设施及污水管线均位于地下，防渗层因老化、腐蚀等原因达不到设计要求时，污水通过池底、池壁下渗进入土壤，对厂区周边土壤造成污染。根据分析，污水下渗影响主要污染因子为 COD、氨氮、石油类，污水发生渗漏后，通过入渗进入土壤，对土壤带来一定的影响。 根据《城市污染性垃圾处理的典型案例》（摘自《环境应急与典型案例》）的研究结果，表土层和包气带对COD、氨氮等有较大的降解作用，本项目废水入渗后，通过土壤对污染物的吸附降解作用，项目废水中污染物浓度可进一步降低，因此，项目废水入渗对土壤影响不大。 6.5土壤污染防治措施 （1）源头控制措施 ①本项目选择先进、成熟、可靠的工艺技术和较清洁的原辅材料，并对产生的废物进行合理的回用和治理，以尽可能从源头上减少污染物排放。 ②对于硫酸等化学品储存间等易发生泄露的区域，设置围堰，围堰四周及底部设置防渗层，并设置事故池，一旦发生泄漏后，及时对物料进行收集。项目污水处理设施、事故水池等输水储水设施必须设置防渗漏措施。 ③设置硫酸储存区泄漏检测自动报警装置，一旦发生泄露，立即报警，并制订应急措施，确保其安全运行。 ④严格按照国家相关规范要求，化学品密闭储存，物料采用管道密闭输送；对工艺设备定期检查、检修，从源头上控制和杜绝污染物的跑、冒、滴、漏。 ⑤切实贯彻执行“预防为主、防治结合”的方针，生产区全部进行硬化并进行防渗处理，严禁下渗污染。 （2）过程防控措施 ①占地范围内采取绿化措施，种植具有较强吸附能力的植物为主，对大气沉降污染物进行吸附去除； ②根据相关标准规范要求，本项目对厂区进行分区防渗，以防止土壤环境污染。 （3）跟踪监测 根据相关要求，本项目对厂区周边土壤进行跟踪监测，每5年内开展1次，主要监测因子为石油烃。 7、环境风险分析 7.1风险调查 7.1.1建设项目风险源调查 根据本项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，并根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B及《危险化学品目录》（2020版），本项目所涉及的风险物质主要包括硫酸、十二烷基苯磺酸、氢氧化钾、导热油、废导热油、DMC、二甲基硅油。根据建设单位提供资料，硫酸、十二烷基苯磺酸采用塑料桶储存，储存在酸存放间内，全厂最大储存量为硫酸4.5t，十二烷基苯磺酸1.68t，主要分布在酸存放间内的专用塑料桶内及反应釜内；氢氧化钾用塑料袋储存，储存在碱存放间内，最大储存量为1.25t，主要分布在碱存放间内的专用塑料袋内及反应釜内；导热油主要分布在导热油炉及管道内，最大存在量为4t；DMC、二甲基硅油主要分布于反应釜、输送管道、接收罐、成品罐内，最大存在量为DMC91.8t、二甲基硅油110.5t。 7.1.2环境敏感目标调查 本项目危险物质的主要影响途径为通过大气、地表水、地下水影响环境。根据危险物质的影响途径，与本项目环境风险评价相关的环境敏感目标见表下表。 表4-45 环境风险影响评价敏感目标 环境要素 名称 坐标/m 属性 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 大气、地下水环境 金顶双苑 -399 -205 居民 二类区、Ⅲ类 SW 448 乔园村 -612 -139 居民 SW 627 付庄 399 469 居民 NE 427 张怀士 354 683 居民 NE 594 石井村 121 -306 居民 SE 340 宁陵天和人家 0 -815 居民 S 815 建业春天里 -170 -601 居民 SW 622 地表水环境 吴王沟 IV类 N 380 下清水河 IV类 S 1100 7.2风险潜势初判 7.2.1环境风险潜势划分 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，环境风险潜势划分见表4-46。 表4-46 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E） 危险物质及工艺系统危险性（P） 极高危害（P1） 高度危害（P2） 中度危害（P3） 轻度危害（P4） 环境高度敏感区（E1） Ⅳ+ Ⅳ Ⅲ Ⅲ 环境中度敏感区（E2） Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅱ 环境低度敏感区（E3） Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 注：Ⅳ+为极高环境风险。 7.2.2 危险物质及工艺系统危险性（P）分级 分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。 （1）危险物质数量与临界量比值（Q） 计算涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）； 式中：q1、q2……qn ——每种危险物质最大存在总量，t； Q1、Q2……Qn ——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B.1突发环境事件风险物质及临界量和附录B.2其他危险物质临界量推荐值，计算出本项目涉及的危险物质总量与临界量的比值，见表4-47。 表4-47 建设项目Q值确定表 序号 危险物质名称 类别 CAS号 最大存在总量qn/t 临界量Qn/t 该种危险物质Q值 1 硫酸 强腐蚀性、强刺激性 7664-93-9 4.5 10 0.45 2 十二烷基苯磺酸 急性毒性LD50：650mg/kg（大鼠口经） 27176-87-0 1.68 5 0.336 3 氢氧化钾 急性毒性LD50：273mg/kg大鼠经口) 1310-58-3 1.25 50 0.025 4 导热油 油类物质 / 4 2500 0.0016 5 DMC 油类物质 / 91.8 2500 0.0367 6 二甲基硅油 油类物质 63148-62-9 110.5 2500 0.0442 由上表可知，本项目危险物质存在总量与临界量比值Q=0.8935，属于Q<1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 7.3评价等级 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表4-48确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表4-48 评价工作等级划分 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 本项目风险潜势为I，根据上表，环境风险评价等级为简单分析，评价应在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 7.4环境风险识别 7.4.1主要危险物质及分布情况 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169—2018）附录B、《危险化学品重大危险源识别》（GB18218-2018）及《危险化学品目录》（2020版），本项目使用的硫酸、十二烷基苯磺酸、氢氧化钾、导热油属于危险物质，硫酸、十二烷基苯磺酸采用塑料桶储存，储存在酸存放间内，全厂最大储存量为硫酸4.5t，十二烷基苯磺酸1.68t，主要分布在酸存放间内的专用塑料桶内及反应釜内；氢氧化钾用塑料袋储存，储存在碱存放间内，最大储存量为1.25t，主要分布在碱存放间内的专用塑料袋内及反应釜内；导热油主要分布在导热油炉及管道内，最大存在量为4t；中间产物DMC、产品二甲基硅油主要分布于反应釜、输送管道、接收罐、成品罐内，最大存在量为DMC91.8t、二甲基硅油110.5t。本项目涉及的风险物质的理化性质及危险特性见下表。 表4-49 硫酸理化性质及危险特性一览表 标识 中文名称：硫酸 危险货物编号：81007 分子式：H2SO4 UN编号：1830 分子量：98.08 CAS号：7664-93-9 理化性质 外观与性状 纯品为无色透明油状液体，无臭。 熔点 10.5℃ 沸点 330℃ 密度 相对密度(水=1)1.83 相对密度（空气=1）3.4 饱和蒸汽压 0.13kPa(145.8℃) 溶解性 与水混溶 毒性及健康危害 侵入途径 吸入、食入、经皮吸收 毒性 LD50：2140mg/kg大鼠经口)；LC50：510mg/m3，2小时（大鼠吸入）；320mg/m3，2小时（小鼠吸入） 健康危害 对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。对眼睛可引起结膜炎、水肿、角膜混浊，以致使命；引起呼吸道刺激症状，重者发生呼吸困难呢和肺气肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而死亡。口服后引起消化道的烧伤以致溃疡形成。严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛和声门水肿、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑、重者形成溃疡，愈后斑痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以致失明。慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺功能。 急救方法 皮肤接触:脱去污染衣着，立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗，就医治疗。眼睛接触:立即提起眼脸，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。食入:误服者给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。 燃烧爆炸危险性 燃烧性 不燃 燃烧分解物 氧化硫 危险特性 与易燃物(如苯)和有机物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性。能腐蚀绝大多数金属和塑料、橡胶及涂料。 建规火险分级 乙 稳定性 稳定 聚合危害 不聚合 禁忌物 碱类、碱金属、水、强还原剂、易燃或可燃物 储运条件 储存于阴凉、干燥、通风处。应与易燃、可燃物，碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。 泄漏处理 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，在确保安全情况下堵漏。喷水雾减慢挥发(或扩散)，但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 灭火方法 砂土。禁止用水。消防器具（包括SCBA）不能提供足够有效的防护。若不小心接触，立即撤离现场，隔离器具，对人员彻底清污。蒸气比空气重，易在低处聚集。储存容器及其部件可能向四面八方飞射很远。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。在安全防爆距离以外，使用雾状水冷却暴露的容器。 表4-50 十二烷基苯磺酸理化性质及危险特性一览表 标识 中文名称：十二烷基苯磺酸 分子式：C18H30O3S UN编号：2924 分子量：326.494 CAS号：27176-87-0 理化性质 外观与性状 淡黄色至棕色黏稠液体 熔 点 10℃ 沸点 315℃ 密 度 1.05（20℃） 溶解性 溶于水，稍溶于苯、二甲苯，易溶于甲醇、乙醇、丙醇、乙醚等有机溶剂。 毒性及健康危害 侵入途径 吸入、食入、经皮吸收 毒性 大鼠口经LD50：650mg/kg 健康危害 该物质对组织、粘膜和上呼吸道破坏力强蒸气可引起睡意和眩昏。摄入误吞对人体有害。引致灼伤。皮肤通过皮肤吸收可能有害。 引起皮肤灼伤。眼睛引起眼睛灼伤。接触后的征兆和症状：灼伤感、咳嗽、 喘息、喉炎、呼吸短促、痉挛、发炎、咽喉肿痛、 痉挛、发炎、支气管炎、 肺炎、肺水肿，该物质对粘膜组织和上呼吸道、眼睛和皮肤破坏巨大。中枢神经系统抑制，长期或频繁接触会导致恶心、头痛、 呕吐、麻醉、嗜睡，过度暴露可能引起中度，可逆的肝脏效应。 急救方法 吸入：将患者移到新鲜空气处。如呼吸停止，进行人工呼吸。就医。皮肤接触：立即脱掉被污染的衣服和鞋。用肥皂和大量的水冲洗。就医。眼睛接触：用大量水彻底冲洗至少15分钟并就医。食入：禁止催吐。切勿给失去知觉者通过口喂任何东西。用水漱口。就医。 燃烧爆炸危险性 燃烧性 易燃 危险特性 溶于水，用水稀释产生热。有一定腐蚀性，对皮肤和眼睛有强烈刺激性。 禁忌物 氧化剂、酸酐、铝、卤化物、酸、碱 储运条件 贮存在阴凉干燥处。使容器保持密闭，储存在干燥通风处。建议的贮存温度：2~ 8 °C。避免接触皮肤和眼睛。 避免吸入蒸气和烟雾。切勿靠近火源。严禁烟火。 泄漏处理 使用个人防护用品。避免吸入蒸气、烟雾或气体。 保证充分的通风。 移去所有火源。人员疏散到安全区域。谨防蒸气积累达到可爆炸的浓度。蒸气能在低洼处积聚。 如能确保安全，可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。 不要让产品进入下水道。围堵溢出，用防电真空清洁器或湿刷子将溢出物收集起来，并放置到容器中去。 灭火方法 用水雾、抗乙醇泡沫、干粉或二氧化碳灭火。 表4-51 氢氧化钾理化性质及危险特性一览表 标识 中文名称：氢氧化钾、苛性钾 危险货物编号：82002 分子式：KOH UN编号：1813 分子量：56.11 CAS号：1310-58-3 理化性质 外观与性状 白色晶体，易潮解。 熔 点 360.4℃ 沸点 1320℃ 密 度 相对密度(水=1)2.04 饱和蒸汽压 0.13kPa(719℃) 溶解性 溶于水、乙醇，微溶于醚 毒性及健康危害 侵入途径 吸入、食入 毒性 LD50：273mg/kg大鼠经口) 健康危害 本品有强腐蚀性。粉尘刺激眼井和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼睛直接接触可引起消化道灼伤，黏膜糜烂、出血和休克。 急救方法 皮肤接触:立即脱去污染衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。眼睛接触:大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入:用水漱口，就医。 燃烧爆炸危险性 避免接触条件 接触潮湿空气 燃烧性 不燃 燃烧分解物 可能产生有害的毒性烟雾 危险特性 本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。 与酸发生中和反应并放热。具有强腐蚀性。 建规火险分级 丁 稳定性 稳定 聚合危害 不聚合 禁忌物 强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、酸酐、酰基氯 储运条件 储存于干燥清洁的仓间内。注意防潮和雨淋。应与易燃或可燃物及酸类分开存放，分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。雨天不易运输。 防护 工程控制：密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。眼睛防护：呼吸系统防护中已做防护。身体防护：穿橡胶耐酸碱服。手防护：戴橡胶耐酸碱手套。其它防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要吸收。工作完毕，淋雨更衣。注意个人清洁卫生。 泄漏处理 疏散泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物。少量泄露：避免扬尘，用洁净铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。大量泄漏：收集回收或废物处理场所处置。 灭火方法 用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。 表4-52 导热油的理化性质及毒理性质一览表 基本 信息 化学产品中文名称：导热油 化学组分 成分为芳烃，一般芳烃含量≥99％ 理化 性质 外观与形状：琥珀色，室温下液体 气味 矿物油特性 初沸点及沸程 ＞280℃ 闪点 216℃ 燃烧上下极限 1％-10％（V） 蒸汽密度（空气=1） ＞1 密度 890kg/m3（20℃） 危险性概述 在正常条件下使用不应会成为健康危险源。长期或持续接触皮肤，而不适当清洗，可能会阻塞皮肤毛孔，导致油脂性粉刺/毛囊炎等疾病。用过的油可能包含有害杂质。油脂性粉刺/毛囊炎征兆及症状可能包括曝露的皮肤出现黑色脓包及斑点，若摄入，可能会导致恶心、呕吐或腹泻。未被评为可燃物，但会燃烧。未归类为环境有害物。 急救措施 吸入：晕眩或反胃不太可能出现，如果发生了，将患者移到有新鲜空气的地方。若症状持续则要求求助医生。 接触皮肤：脱去污染衣物。用水冲洗暴露的部位，并用肥皂进行清洗。如刺激持续，请求医。在使用高压设备时，有可能造成本品注入皮下，如发生此种情况，请立即送往医院治疗，不要等待，以免症状恶化。 接触眼睛：用大量水冲洗眼睛。如刺激持续，求医。 吞食：不要催吐，用水漱口并就医。 医生须知：对症治疗。吸入肺部可导致化学性肺炎。长期或反复暴露可能造成皮炎。高压注入伤害需要立即进行外科处理或类固醇类治疗，以降低组织伤害和机能丧失。 消防措施 特定的危险：危险燃烧物品可能包括：气载固体与液体微粒及气体（烟）的复杂混合物。一氧化碳。未被识别的有机、无机化合物。 适当的灭火介质：泡沫、洒水或喷雾。干化学灭火粉、二氧化碳、沙或泥土仅宜用于小规模火灾。 不适用的灭火物：切勿喷水。 消防人员保护设备：合适的保护装置包括在密闭空间内接近起火点时必须佩戴呼吸装置。 泄漏应急措施 保护措施：避免沾及皮肤及眼睛；使用合适的防扩散措施，以免污染环境。用沙、泥土或其它适合的障碍物来防止扩散或排入排水道、阴沟或河流。 清除方法：溢出后，地面非常光滑。为避免事故，应立即清洁；用沙、泥土或其它可用来拦堵的材料设置障碍，以防止扩散。直接回收液体或存放于吸收剂中。用粘土、沙或其它适当的吸附材料来吸收残余物，然后予以适当的弃置。 操作处置与存储 一般预防措施：若存在吸入蒸汽、烟雾或烟雾的危险，请使用局部排气通风系统。为防起火，应适当的处置任何受其污染的擦拭抹布或清洗材料。将本资料单所含的信息包括进本地情况风险评估中，将有助于为本品的搬运、储存及弃置制定有效的控制系统。 搬运：避免长期或持续与皮肤接触；避免吸入其蒸汽或烟雾；装卸桶装产品时，应穿保护鞋，并使用恰当的装卸工具。 储存：密闭容器，放在凉爽、通风良好的地方，使用适当加注标签及可封闭的容器。储存温度：长期储存（3个月以上）-15~50℃；短期储存：-20~60℃。 推荐使用的物料：对于容器或容器内衬，应使用软钢或高密度聚乙烯。 不适用的物质：PVC 废弃处置 化学产品处置：应尽可能回收或循环使用；鉴定所产生的物料的毒性和物理特性，以便制定符合有关条例的适当的废物分类及废物处置方法，是废物产生者的责任；切勿弃置于环境、排水沟或水道之中。 容器的处置：依照目前在施行的比例的规定，并尽可能应该由或认可的废物收集商或承包商予以处置 地方条例：弃置方法应符合适用的地区、国家及本地区的法律和条例。 DMC：二甲基硅氧烷混合环体，为六甲基环三硅氧烷D3、八甲基环四硅氧烷D4、十甲基环五硅氧烷D5、十二甲基环六硅氧烷D6、十四甲基环七硅氧烷D7的混合物。外观：无色透明、略有气味、微甜的液体。物化常数：沸点 90℃、熔点17℃，闪点56℃。无色、不溶于水，溶于苯等有机溶剂，冰点0-5℃。在酸碱催化下生产有机硅聚合物，用于生产硅油，硅橡胶等，可燃，无毒。 二甲基硅油：CAS号：63148-62-9。无色、无味的透明液体，不易挥发，不溶于水、甲醇、乙二醇，可与苯、二甲醚、甲乙酮、四氯化碳或煤油互溶，具有很小的蒸气压，闪点300℃，具有卓越的耐热性、电绝缘性、耐候性、疏水性、生理惰性和较小的表面张力，还具有低的黏温系数，较高的抗压缩性。可燃，450℃以上能引起燃烧爆炸，与氧化剂能发生强烈反应，无毒。 7.4.2环境影响途径 主要影响途径为通过大气、地表水、地下水影响环境。 7.5环境风险分析 （1）环境空气影响分析 硫酸、十二烷基苯磺酸，以液态形式常温储存，均为桶装，可能在运输装卸及储存过程中发生包装桶破裂泄露的情况，泄露后，通过蒸发扩散，会导致泄露区周围环境空气有害物质浓度过高，对厂区工作人员及附近敏感点产生影响。 因此，应该加强管理，做好防范措施，降低发生泄露的概率。 （2）地表水环境影响分析 导热油、硫酸、十二烷基苯磺酸以液态形式存在，氢氧化钾以固体形式存在。导热油存在于导热油炉及管道内；硫酸、十二烷基苯磺酸采用塑料桶储存，储存在酸存放间内，氢氧化钾用塑料袋储存，储存在碱存放间内；中间产物DMC、产品二甲基硅油主要分布于反应釜、输送管道、接收罐、成品罐内。建设单位在锅炉房、硫酸、十二烷基苯磺酸存放间、氢氧化钾存放间、生产区、储罐区均设施围堰，设备管道及存放间设专人巡检，能够及时发现并收集泄露的导热油、硫酸、十二烷基苯磺酸、氢氧化钾、DMC、二甲基硅油，不会泄露出存放区及厂区，不会对区域地表水造成影响。 （3）地下水环境影响分析 本项目对地下水产生影响的区域主要为锅炉房、硫酸、十二烷基苯磺酸存放间和氢氧化钾存放间、生产车间等，污染途径为渗入型，导热油炉阀门破损，硫酸、十二烷基苯磺酸储存桶开裂泄漏，氢氧化钾包装袋破损，输送管道破裂、接收罐或成品罐泄露均会导致导热油、硫酸、十二烷基苯磺酸、氢氧化钾、DMC、硅油向地下入渗，进而对区域地下水造成污染。 7.6环境风险防范措施及应急要求 7.6.1环境风险防范措施 （1）泄露事故风险防范措施： A：硫酸、十二烷基苯磺酸、氢氧化钾等危险化学品存放 ①硫酸、十二烷基苯磺酸、氢氧化钾存放间设置围堰，用于收集泄露的硫酸、十二烷基苯磺酸、氢氧化钾。少量液体泄露时用沙土吸收，大量泄漏时用泵将泄漏的液体物料泵入备用收集桶内；固体洒落或泄露时及时清扫收集。围堰内地面应用防腐、防渗材料建造，防止泄漏时对地下水的影响。 ②须设专人、专库、专帐管理化学品，危险化学品出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。 ③存放间管理人员必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性，事故处理办法和防护知识，同时，必须配备有关的个人防护用品，并接受定期培训。 ④定期对化学品的堆放、安全进行检查，化学品专库每月检查一次，并要有记录。 ⑤化学品仓库应与电源、火源间隔一定距离；严禁在相关化学品贮存、使用处吸烟、打火等有可能引发火灾、爆炸等事故的操作；使用和贮存化学品的区域附近应配备灭火器材并保持其正常状态。 ⑥存放的危险化学品设有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量。 ⑦存放危险化学品的场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。 ⑧要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 ⑨做好总图布置和建筑物安全防范措施。项目严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）和《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005)》和《火灾自动报警系统设计规范(GB50116-2008)》等相关规定，进行总平面布置，设置建筑物耐火等级、防火间隔、防火分区和防火构造等，车间内按要求设室内消火栓灭火系统、灭火器装置。 ⑩准备各项应急救援物资：有可能发生事故的生产场所设置相应的事故应急照明设施，并应设置必备的防尘防毒口罩、防护手套、防护服、呼吸器、急救药品与器械等事故应急器具。 B：生产区 建立完整的工艺规程和操作法，工艺规程中除了考虑正常操作外，还考虑异常操作处理及紧急事故处理的安全措施和设施。 ①生产车间内设置收集沟，用于收集设备破损等事故下泄漏的物料，收集沟与应急事故池相连。 ②每一个工艺过程和每一道工序都均有严格符合生产实际的工艺指标，并对之进行严格管理。更改工艺指标需按规定履行相应的审批手续。 ③设备的选型及其性能指标应符合工艺要求。根据不同物料的特性和生产过程选择合适的设备材质，严格控制设备及其配件（如垫片等）的制作、安装质量，确保安全可靠。 ④对反应釜等生产设备应进行定期检测，每月检测一次，检查其受腐蚀等情况，并及时予以更新。 ⑤对动力设备加强润滑管理，保证其运行平稳、无杂音，轴承温度正常，振动不超标。暴露在外的传动部位，设置安全防护罩。 ⑥平台、扶梯、栏杆等按国家标准和规范要求设计，并有充足的照明。 ⑦对生产后的设备、管线的检查、监测。如每批操作结束后的内、外壁检查、测厚，防止设备、管线因腐蚀而泄漏。 ⑧严格控制物料投配比、加料速度。为此，应设有比例混合自动调节与手动调节相结合的配比控制装置，保证计量准确、运转可靠。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议单位要加强本岗位作业人员技能培训和预案演练，在自动调节失灵的状况下，作业人员应能熟练进行手动调节，保证装置稳定运行。 ⑨各反应釜设置相应的安全联锁，设置温度、压力、液位的超限报警装置，设置可燃、有毒气体浓度检测信号的声光报警装置，配备自动泄压、紧急切断装置，生产线采用集散控制系统（DCS），尽可能减少现场人工操作，提高企业的安全自动控制水平。同时在实现自动控制的基础上装备紧急停车系统。 C：锅炉房 ①锅炉房、设备管道设专人巡检，发现问题，及时关闭阀门，上报维修。 ②锅炉房禁止吸烟，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件，禁止明火作业。 D：中间产物及成品储存区 ①DMC和二甲基硅油储存区四周设立导排沟，以收集事故状态罐体泄漏的化学品和防止化学品的蔓延，将事故影响降至最低，导排沟与厂区事故池相连接，再用泵泵入备用储罐。事故池容积450m3，可满足由于罐体泄漏暂存使用。 ②消防措施以干粉、泡沫灭火为主，储罐区应配备自动报警按钮，火灾警铃以及手提式和推车式二氧化碳灭火器。 ③储罐区域严格按规定要求选用防爆电器设备和仪表。 ④一旦发生事故，应尽量收集转移泄漏的化学品，排入事故池，不得排入雨水管道。 ⑤储罐应遵照规定设置相应的安全附件，按时进行检测，及时维修和更换不合安全要求的设备及部件，防患于未然。 （2）火灾事故风险防范措施： 硫酸、十二烷基苯磺酸、氢氧化钾存放间保持阴凉、干燥、通风环境，建设要严格按照防火规范放置存储容器等，以确保防火间距、消防设施等满足规定要求。存储容器间间距要充分考虑气体扩散距离，一旦发生火灾，其火灾火焰热辐射对临近存储容器的影响要有足够的防火距离，消防设备要达到规定配备。靠近存放间区域不得有明火。严格按防火、防爆设计规范的要求进行设计，按规范设置消防系统，配置相应的灭火装置和设施，设置火焰探测器和火警报警系统，并经常检查确保设施正常运转。 （3）管理及操作环节风险防范措施： ①建立健全安全生产责任制和各项安全管理制度，切实加强对工艺操作的安全管理，确保工艺操作规程和安全操作规程的贯彻执行；建立健全各种设备管理制度、管理台帐和技术档案，尤其要完善设备的检维修管理制度。 ②在投产运行前，应制定出正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故。 ③加强对工作人员安全素质方面的教育及训练，包括安全知识、安全技术、安全心理、职业卫生及排险与消防活动等，而且要时常演练与考核。 ④制定应急操作规程，在规程中应说明发生事故时采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响。 ⑤加强对设备运行的监视、检查、定期维护保养等管理工作；建立各种安全装置、安全管理制度和台帐，对火灾报警装置、监测器等应定期检验，做好各类监测目标、泄漏点、检测点的检查，发现问题进行及时处理和整改。 ⑥厂区内设有醒目的“严禁烟火”标志和防火安全制度。 ⑦建立紧急联系通讯录，一旦发生需要撤离群众的风险事故，紧急联系周边居民撤离。 （4）职业卫生环节风险预防措施： ①工作人员应配备必要的个人防护用品和必要的急救药品，发生小事故时能采取自救措施； ②工作环境保持干净整洁，强化管理，规范操作，及时排除各类安全隐患，将危险事故的发生率降到最低。 （5）危废收集、转运、暂存和处理过程中的风险防范措施： 危险废物和生活垃圾必须使用有明显区别的容器分开收集。危险废物必须交由有相应《危险废物经营许可证》的单位收集处理。危险废物收集暂存时严格执行《危险废物贮存污染控制标准》相关规定。 ①每年至少对危险废物相关管理人员和从事危险废物收集、转运、暂存和处理等工作的人员进行一次培训，培训内容包括国家相关法律法规和有关规范性文件、危险废物管理制度、工作流程和应急预案等。 ②应及时清理、收集危险废物，清理残留物时不得直接用砂、土等覆盖，应按照危险废物的特性分类进行清理、收集；不同品种危险废物分别存放在不同容器中，不得混合；固体危险废物需包装完整，不渗漏；液体危险废物容器密封，有盖。 ③所有危险废物均应统一收集至指定危废暂存间，集中存放；危险废物贮存设施应满足“三防”（防扬散、防流失、防渗漏）要求；贮存设施地面需作硬化处理且表面无裂缝，场所应有雨棚、围堰或围墙；防止雨水对贮存场所进行冲刷，在危险废物暂存点需设置比较高的门槛。 ④危险废物贮存场所必须设置危险废物警告标志，盛装危险废物的容器上必须粘粘符合标准的标签。标志标签必须保持清晰、完整，如有损坏、褪色等不符合标准的情况，应当及时修复或更换。 ⑤危险废物贮存场地不得放置其他物品，保持场地清洁干净，并配备相应的消防器材和个人防护用品等。 ⑥将危险废物的贮存纳入到日常的安全管理中，定期或不定期的实施环境安全检查，对危险废物的包装容器是否存在腐蚀穿孔、密封不良、老化等进行重点检查；在雷雨天气时，应加大频次对危险废物贮存场所进行检查，防止雨水对贮存场所进行冲刷造成环境事件的发生。 ⑦危险废物交由有相应危险废物经营许可证的单位进行处置，并签订合同，合同中应明确说明拟委托利用、处置的危险废物种类、性质、数量、交付方式、处置要求与标准等；危险废物的转移实行危险废物转移联单制度，危险废物产生单位、接收单位和运输单位应如实、完整填写危险废物转移联单各栏目内容；危险废物产生单位每转移一批危险废物，应当填写一份联单；危险废物转移联单必须经审批后方可进行危险废物转移。 在采取上述风险防范措施的基础上， 评价同时应加强以下几个方面： （1）仓库及周围设置为禁火区，远离明火、禁烟，保持阴凉、通风环境； （2）实行安全检查制度，各类安全设施、消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改； （3）定期对公司全体员工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训。在厂区内张贴风险物质危险特性、急救措施、风险事故内部疏散路线等标识牌。 7.6.2环境风险应急要求 ①泄漏事故 发生硫酸泄漏时，迅速疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质（木材、纸、油等）接触，在确保安全情况下堵漏。喷水雾减慢挥发（或扩散），但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 发生十二烷基苯磺酸泄漏时，使用个人防护用品。避免吸入蒸气、烟雾或气体。 保证充分的通风。移去所有火源。人员疏散到安全区域。谨防蒸气积累达到可爆炸的浓度。蒸气能在低洼处积聚。 如能确保安全，可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。 不要让物料进入下水道。围堵溢出，用防电真空清洁器或湿刷子将溢出物收集起来，并放置到容器中去。 发生氢氧化钾泄漏时，隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物。少量泄露：避免扬尘，用洁净铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。大量泄漏：收集回收或废物处理场所处置。 发生导热油泄漏时，应立即清洁；用消防沙或其它可用来拦堵的材料设置障碍，以防止扩散。直接回收液体或存放于吸收剂中。用粘土、沙或其它适当的吸附材料来吸收残余物，然后予以适当的弃置。 发生中间产物DMC、产品二甲基硅油泄漏时，储存区四周设立导排沟，以收集事故状态罐体泄漏的物料，将事故影响降至最低，导排沟与厂区事故池相连接，再用泵泵入备用储罐，事故池容积450m3，可满足由于罐体泄漏暂存使用。 ②火灾、爆炸事故 项目一旦发生火灾、爆炸或，一定要沉着冷静并迅速正确地予以处置，全力将事故控制在萌芽阶段，以最大限度地减少经济损失和人员伤亡，其处置要点主要是： （1）发生火灾（爆炸）事故时，立即切断物料供应，并报火警119求救。 （2）在消防警力到达前，要根据事故发生原因，合理充分利用厂区设置的各种消防器材，阻止初期火灾扩大蔓延。扑灭明火后，认真检查现场，防止复燃。 （3）控制可能引发的一切着火能源。事故发生时，在一定范围内必须严格控制所有可能引起火灾或爆炸的点火能源。 （4）立即疏散周边群众，对附近住户或人群进行口头通告，要求立即远离着火点500米以外的地方。 7.7分析结论 本项目涉及的危险物质主要为硫酸、十二烷基苯磺酸、氢氧化钾、导热油、中间产物DMC、产品二甲基硅油，硫酸、十二烷基苯磺酸储存在酸存放间内，主要分布在酸存放间内的专用塑料桶内及反应釜内；氢氧化钾储存在碱存放间内，主要分布在碱存放间内的专用塑料袋内及反应釜内，导热油主要分布在导热油炉及管道内，日常储备量较小，DMC、二甲基硅油主要分布于反应釜、输送管道、接收罐、成品罐内。存放间做好防渗，锅炉房、管道、存放间、生产区、储罐区设专人巡检，存放间、储罐区设置围堰，存放间设置气体检测报警装置，厂区设置消防设施，可能发生的事故风险为火灾和泄漏，事故发生概率较小。建设单位在严格执行评价提出的风险防范措施、配备相应的消防设施、建立健全的事故风险应急管理制度的基础上，项目的环境风险事故概率极低，处于可接受范围之内。根据以上内容本项目环境风险简单分析内容表详见下表。 表4-53 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 宁陵县华商新材料有限公司年处置废硅胶6000吨建设项目 建设地点 （河南）省 （商丘）市 （/）区 （宁陵）县 （宁陵县产业集聚区）园区 地理坐标 经度 115.3234861 纬度 34.4793028 主要危险物质及分布 主要危险物质：硫酸、十二烷基苯磺酸、氢氧化钾、导热油、DMC、二甲基硅油；分布：酸存放间、碱存放间、生产车间、导热油炉、反应釜、管道、接收罐、成品罐等。 环境影响途径及危害后果 主要影响途径为通过大气、地表水、地下水影响环境。泄露后，通过蒸发扩散会导致泄露区周围环境空气有害物质浓度过高，对厂区工作人员及附近敏感点产生影响。项目在锅炉房、硫酸、十二烷基苯磺酸存放间、氢氧化钾存放间均设施围堰，设备管道及存放间设专人巡检，能够及时发现并收集泄露的导热油、硫酸、十二烷基苯磺酸、氢氧化钾，不会泄露出存放区及厂区，不会对区域地表水造成影响。向地下入渗会对区域地下水造成污染。 风险防范措施要求 ①泄漏事故风险防范措施：存放间设置围堰、防渗。设专人、专库、专帐管理化学品，保管人员应熟知管理操作规范，并接受定期培训。定期对化学品的堆放、安全进行检查，并记录。平面布置符合防火要求。危险源专人巡检。 ②火灾事故风险防范措施：化学品存放间保持阴凉、干燥、通风环境。严格按防火、防爆设计规范的要求进行设计，按规范设置消防系统，配置相应的灭火装置和设施。 ③管理及操作环节风险防范措施：建立健全安全生产责任制和各项安全管理制度。对操作、维修人员进行培训，持证上岗。加强对工作人员安全素质方面的教育及训练，时常演练与考核。制定应急操作规程。加强对设备运行的监视、检查、定期维护保养等管理工作；建立各种安全装置、安全管理制度和台帐，对火灾报警装置、监测器等应定期检验，做好各类监测目标、泄漏点、检测点的检查，发现问题进行及时处理和整改。厂区内设有醒目的“严禁烟火”标志和防火安全制度。建立紧急联系通讯录，一旦发生需要撤离群众的风险事故，紧急联系周边居民撤离。 ④职业卫生环节风险预防措施：工作人员应配备必要的个人防护用品和必要的急救药品，发生小事故时能采取自救措施；工作环境保持干净整洁，强化管理，规范操作，及时排除各类安全隐患，将危险事故的发生率降到最低。 ⑤危废收集、转运、暂存和处理过程中的风险防范措施：危险废物和生活垃圾必须使用有明显区别的容器分开收集。危险废物必须交由有相应《危险废物经营许可证》的单位收集处理。危险废物收集暂存时严格执行《危险废物贮存污染控制标准》相关规定。 填表说明 本项目厂区硫酸最大储存量为4.5t，十二烷基苯磺酸最大储存量为1.68t，氢氧化钾最大储存量为1.25t，导热油最大储存量为4t，DMC最大储存量为91.8t、二甲基硅油最大储存量为110.5t，经计算Q=0.8935，属于Q<1，风险潜势为I，评价等级为简单分析。 8、清洁生产水平分析 《建设项目环境保护管理条例》规定：“建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防治环境污染和生态破坏”。根据国家相关法规政策，对一个环评项目应从是否符合产业政策，它的生产工艺和装备选取是否先进可靠，资源和能源选取、利用和消耗是否合理，它的产品的设计、寿命和报废后的处置等是否合理，对在生产过程中排放的废物是否做到尽可能的循环利用和综合利用，从而实现从源头消灭环境污染问题。清洁生产所提的环保措施建议，应从源头围绕生产过程的节能、降耗和减排的清洁生产方案建议。 8.1产品及原料 产品质量暂执行企业标准，具体如下：二甲基硅油含量≥99.5%，水分≤0.5%。本项目采用较为先进的低温负压裂解重排工艺，经压滤后制备的产品可达99.5%的含量，为国内同行业先进水准。 本项目所用原料包括硫酸、十二烷基苯磺酸、氢氧化钾、十甲基四硅氧烷等物质，均为常见化工原料，不涉及重金属，在使用过程中不会对环境产生累积性影响。从物料性质上来看，这些化工原料均具有一定危险性，在使用和储存过程中应加强操作管理，避免泄漏事故的发生；同时，生产原料在进仓前，要进行严格检验，防止劣质原料进入生产线造成资源浪费。 本项目建设4台导热油炉，使用清洁能源电能，符合清洁生产的要求。 8.2工艺技术先进性 由于在废旧硅胶中已经硫化的聚有机硅氧烷分子的交联密度不大，因而可通过适当的催化裂解反应，将其中的Si-O-Si链解聚成二甲基环硅氧烷混合物（简称DMC），经精制处理后再次用于生产各有机硅产品。目前，国内已有许多厂家从事废旧硅胶裂解回收DMC的生产，主要采用以下几种方法。 （1）高温裂解法 国内采用此工艺的厂家较少，主要原因是反应器体积小、很难进行大批量生产，能耗高，而且极不安全。 （2）碱催化法 氢氧化钾是废旧硅胶裂解回收DMC最常用的一种强碱催化剂。目前，国内采用此工艺的厂家较多，工业化生产时间也较长。虽然采用该工艺得到的DMC质量较高，设备腐蚀也小，但该工艺存在意见几方面的问题：一是催化剂消耗量大；二是安全性差，由于反应釜内易发生局部反应过剧，从而引发燃烧和爆炸事故；三是适用范围小，采用氢氧化钾作为催化剂只是用与解聚按键类边角料和磨具胶，不适用于玻璃胶。 （3）酸催化法 酸催化法是国内近几年来许多厂家采用的工艺，所用催化剂主要为硫酸。采用硫酸催化法裂解废旧硅胶在工艺上比碱催化法缓和，生产也较安全。该工艺DMC回收率高。裂解效率高；硫酸原料价格低廉。 本项目采用低温微负压酸催化裂解设备，可避免或减少高温下硅胶裂解的无序碎片，生产过程中不产生恶臭，可提高裂解产物的效率。 自动进料，釜内反应条件自动控制，对裂解和重排产生的不凝气体中的产品进行回收，既减少污染物的排放，也提高产品产出。 原料进厂到产品灌装采用全封闭生产，冷却水不接触物料，生产废水全部回用，生产过程中废水经油水分离器、中和池处理后全部回用出渣工序，无外排。 总体来说，本项目生产工艺和设备属于国内先进水平。 8.3设备选型 项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求。 8.4自动化控制 针对本项目规模及生产工艺等特点，本项目在设计过程中对原料采用计量装置，严格控制物料配比及工艺参数，保持最优化工况，以期提高原料利用率，获得最大的产品得率，降低污染物产生量。本项目还将采用DCS自动控制系统。 设置独立控制机房，通过计算机，通信、显示和控制等技术，对生产全过程进行集中操作、管理和分散控制。既简化了生产操作、节约了人力，又可以对生产过程进行时时监控，当发生问题时也能够确保及时发现和处理。 8.5废弃物 （1）废气排放 项目生产过程中产生的废气主要为颗粒物和有机废气等。生产过程中产生的有机废气采用多级冷凝回收，提高回收率，高温分解工序产生的不凝气由真空泵排气口排出，排气口处设置密闭集气管道，收集的未凝废气硫酸雾、非甲烷总烃引至1套“碱液喷淋+水喷淋装置+低温等离子+活性炭吸附装置”处理；重排、合成工序产生的不凝气由真空泵排气口排出，排气口处设置密闭集气管道，压滤工序采用透明板材进行二次密闭，废气经微负压收集，收集气经“低温等离子+活性炭吸附装置”处理，处理后达标排放，通过废气废气治理设施的处理，可以降低废气污染物的排放，减少对区域的环境质量的影响。 （2）废水排放 废气喷淋装置定期排放废水、真空泵定期排放废水采用油水分离器、中和池处理工艺处理后回用于裂解反应釜冲罐用水。生活污水经隔油池和化粪池处理后排入污水管网，进入宁陵县第二污水处理厂处理。通过采取污水治理措施后，企业可实现保护环境的目标。 （3）固体废物 本项目产生的固体废物主要为废包装材料、原料分拣杂质、高温分解灰渣、重排釜渣、废导热油、废活性炭、员工生活垃圾。产生的各项固体废物分类收集和处置，将危险固废送有资质单位处置，对于一般固废进行妥善处置， 生活垃圾经环卫部门统一清运处置，符合清洁生产的要求。 通过以上措施后，企业可实现资源再利用和保护环境的目标。 8.6 废物回收利用要求 减少物料的消耗，提高产品的产出是清洁生产中最直接的体现，本项目在生产过程中应充分重视。本项目生产过程中产生的有机废气采用多级冷凝回收，提高回收率，增加了产品的产出。 废气喷淋装置定期排放废水、真空泵定期排放废水处理后回用于裂解反应釜冲罐用水，废水进入裂解残渣。从清洁生产角度考虑，本项目废物回收利用方面达到了资源合理利用的效果。 8.7 过程控制 本项目生产过程中，压力和温度等参数是极其重要的，反应参数是否处于受控状态并达到优化水平，以满足技术工艺要求，对产品质量具有直接的影响，同时也影响到污染物的产生量。企业应在生产线设置计量传感器及电子阀门，严格控制物料配比，可通过对系统各部位的压力、温度、流量等的精密测控，结合控制系统，实现自动化运行，以减少污染物的产生量，并保证生产稳定进行。 8.8环境管理 企业环境管理依据清洁生产与末端治理相结合的思路，从原料进厂到产品出厂整个过程中对原料使用、能源利用、设备维护、污染物治理等方面认真做到严格管理，加强员工清洁生产意识，严格操作规程，杜绝生产过程中不必要的原料及能源损耗，保证清洁生产稳定持续发展，协调社会、经济、环境效益的统一。 为保障工程在建设过程中符合环保要求，企业应落实如下措施： （1）健全环保科室，制定运营期环境保护规章制度、环保设施管理运行规章制度、事故、非正常生产应急预案。 （2）制定运营期环境管理与监测计划。 （3）制定培训计划，保证污染治理措施的正常运行。 8.9员工 员工素质是影响清洁生产的重要环节，任何生产过程，无论自动化程度有多高，都需要人的参与，因此员工素质的提高和积极性的激励也是有效控制生产过程和废弃物产生量的重要因素。 （1）选择有一定工作经验及文化素质较高的员工，并对其进行严格的岗前培训，培训合格后方可上岗。 （2）加强对员工的清洁生产意识教育，制定清洁生产的奖励及惩罚措施，提高员工参与清洁生产的积极性。 8.10清洁生产建议 （1）加强清洁生产审计 项目实施后成立清洁生产管理机构，建立奖惩考核目标责任制度。清洁生产管理机构应负责全厂各个生产环节的清洁生产管理工作，制定清洁生产管理规程和奖惩考核目标，把节能、降耗纳入到生产管理中。 （2）加强节能减排工作 项目实施后应成立节能减排工作小组，负责组织、监督项目节能减排措施的实施与落实情况，建立节能减排工作实施计划、管理制度、奖惩制度、目标责任制度等；同时，加强节能减排工作的宣传、教育和培训，使职工充分认识加强节能减排工作的重要性、紧迫性，努力在工作中落实各项节能减排措施。 8.11项目清洁生产改进的建议及要求 清洁生产是一个动态概念，是一个不断提高和完善的过程，因此建议企业要不断开展清洁生产意义和作用的宣传教育，不断提高持续进行清洁生产的认识； 推行企业清洁生产审核，寻找各个生产环节清洁生产潜力，不断改进和提高，使清洁生产有组织、有计划地在企业中进行下去，方能保证企业的清洁生产水平： （1）加强组织宣传和职工培训，进一步提高企业领导和全厂职工对清洁生产重要性的认识，只有清洁生产才是协调生产发展和环境问题的最佳途径，才能缓解两者之间日益加剧的矛盾，使企业的可持续发展得到实现，使每个员工了解本职岗位与全厂清洁生产的关系，从而自觉地投入到清洁生产活动中去。 （2）把清洁生产的管理方法用到全过程控制中去，包括物料管理、设备的管理维护，提高生产自动化管理水平，资源和能源的利用率和“三废”的末端治理等。使生产管理和环境管理处于最优化状态，根据本厂的具体情况，制定中长期的清洁生产计划，最终使企业在公众中建立良好的环境形象。 （3）公司在完成本次工程的清洁生产实施方案后，必须制定下一阶段的清洁生产目标，逐步提高清洁生产水平，不断给公司带来更大的社会、环境、经济效益。 9、监测计划 9.1污染源监测计划 （1）废气 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019），制定本项目大气监测计划如下表。 表4-54 有组织废气监测计划一览表 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 DA001 硫酸雾、非甲烷总烃 每年一次 （委托有资质的监测单位） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知（豫环攻坚办[2017]162号）》要求 DA002 非甲烷总烃 每年一次 （委托有资质的监测单位） DA003 硫酸雾、非甲烷总烃 每年一次 （委托有资质的监测单位） DA004 非甲烷总烃 每年一次 （委托有资质的监测单位） 表4-55 无组织废气监测计划一览表 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 厂界 硫酸雾 每年一次 （委托有资质的监测单位） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准要求 非甲烷总烃 每年一次 （委托有资质的监测单位） 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知（豫环攻坚办[2017]162号）》要求 厂区内 非甲烷总烃 每半年一次 （委托有资质的监测单位） 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区VOCS无组织排放限值要求 （2）废水 参照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目废水监测计划如下表。 表4-56 废水监测计划一览表 监测点位 监测指标 监测频次 执行标准 废水总排放口DW001 BOD5、总磷 1次/年 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和宁陵县第二污水处理厂进水水质要求 （3）噪声 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目所在厂区边界噪声监测计划如下表。 表4-57 噪声监测计划一览表 监测点位 监测项目 监测频次 厂区边界四周 等效A声级 每季度1次（委托有监测资质单位） 9.2环境质量监测计划 表4-58 环境质量监测计划一览表 监测 类型 监测点位 监测指标 监测频次 执行标准 环境 空气 天和人家小区西区 硫酸雾、非甲烷总烃 每年一次 （委托有资质的监测单位） 硫酸《环境影响评价技术导则大气环境》附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值，非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》标准要求 地下水 石井村 pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硫酸盐、亚硝酸盐、总大肠菌群、石油类等 每年一次 （委托有资质的监测单位） 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类石油类水质参考限值 9.3跟踪监测计划 （1）地下水 参考《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），制定地下水环境影响跟踪监测计划，地下水跟踪监测计划如下表。 表4-59 地下水跟踪监测计划一览表 监测点位 监测因子 监测频次 执行标准 石井村 pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硫酸盐、总大肠菌群、石油类等 每年监测1次（委托有监测资质单位） 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类石油类水质参考限值 （2）土壤 参考《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），制定土壤环境影响跟踪监测计划，土壤跟踪监测计划如下表。 表4-60 土壤跟踪监测计划一览表 监测点位 监测指标 监测频次 执行标准 厂区内东侧厂房东侧 石油烃（C10~C40） 每5年监测1次（委托有监测资质单位） 《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值 9.4运营期环境监管要求 ①制定切实可行的环保管理制度和条例。组织开展环保宣传教育培训； ②把污染源监督和“三废”排放纳入日常管理工作，并落实到车间班组和岗位，进行全方位管理； ③实施有效的“三废”综合利用开发措施。收集整理和推广环保技术经验，及时解决运行中出现的环保问题； ④按照责、权、利实施奖罚制度，对违反法规和制度的行为根据情节给与处罚，对有功者给与奖励； ⑤配合当地和上级环保主管部门，认真落实国家环保法规和行政主管部门的规定。接受环保管理部门的监督检查和管理； ⑥经常性地组织对企业职工进行清洁生产教育和培训，根据企业发展状况，推进清洁生产审计； ⑦按照环评及批复要求制订监测计划，定期进行污染源和环境监测，整理分析各项监测资料，填报环境监测统计报表、环境指标考核资料，建立环保档案，掌握污染排放情况，分析变化规律。 10、环保投资 本项目按一期、二期进行分期建设。根据建设项目环境管理办法，分期建设的项目分期验收，污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。在项目每期完成后，建设单位应及时组织环保设施竣工验收，编制竣工环境保护验收监测报告。 本项目总投资31500万元，其中一期工程投资16000万元，环保投资141万元，二期工程投资15500万元、环保投资80万元，全厂环保投资合计221万元，占总投资的0.7%，其环保投资见表4-61~表4-63。 表4-61 一期项目环保投资概况一览表 类别 污染源 污染物 设施名称 投资额（万元） 废气 高温分解工序 硫酸雾、非甲烷总烃 密闭管道+碱液喷淋+水喷淋装置+低温等离子+活性炭吸附装置+15m高排气筒（1套） 30 重排、合成、压滤工序 非甲烷总烃 密闭管道/微负压+低温等离子+活性炭吸附装置+15m高排气筒（1套） 20 生产车间 非甲烷总烃 车间密闭 10 员工生活 餐厅 油烟 集气罩+油烟净化装置+专用烟道排放 1 废水 员工生活办公 生活污水 COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 隔油池（1座，2m3）、化粪池（1座，35m3） 15 生产工序 生产废水 COD、BOD5、SS、NH3-N 污水处理设施（1座，设计处理规模45m3/d，处理工艺：油水分离+中和+沉淀+过滤） 固废 原辅材料拆封工序 废包装材料 危废暂存间（1间，20m2）暂存，定期由供应厂家回收 10 原料分拣工序 分拣杂质 一般固废暂存间（1间，50m2）暂存，定期外售 高温分解工序 灰渣 重排工序 重排釜渣 收集后暂存于危废暂存间（1间，20m2），定期交由有资质单位处置 导热油炉 废导热油 成品脱色工序、VOCS治理工序 废活性炭 职工办公生活 生活垃圾 设置垃圾收集箱集中收集，由环卫部门清运处理 噪声 生产过程 机械设备运行噪声 基础减振、厂房隔声 40 环境风险 厂区设置1座事故池，危险品存放间、储罐区设置围堰，危险品存放间设置气体检测报警装置，厂区内可能发生事故的生产场所设置应急照明设施、防尘口罩、防尘手套、防护服、呼吸器、急救药箱等应急措施及灭火器、消防栓等消防设施。 15 总计 141 表4-62 二期项目环保投资概况一览表 类别 污染源 污染物 设施名称 投资额（万元） 废气 高温分解工序 硫酸雾、非甲烷总烃 密闭管道+碱液喷淋+水喷淋装置+低温等离子+活性炭吸附装置+15m高排气筒（1套） 30 重排、合成、压滤工序 非甲烷总烃 密闭管道/微负压+低温等离子+活性炭吸附装置+15m高排气筒（1套） 20 生产车间 非甲烷总烃 车间密闭 依托一期 员工生活 餐厅 油烟 集气罩+油烟净化装置+专用烟道排放 依托一期 废水 员工生活办公 生活污水 COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 隔油池（1座，2m3）、化粪池（1座，35m3） 依托一期 生产工序 生产废水 COD、BOD5、SS、NH3-N 污水处理设施（1座，设计处理规模45m3/d，处理工艺：油水分离+中和+沉淀+过滤） 固废 原辅材料拆封工序 废包装材料 危废暂存间（1间，50m2）暂存，定期由供应厂家回收 依托一期 原料分拣工序 分拣杂质 一般固废暂存间（1间，50m2）暂存，定期外售 高温分解工序 灰渣 重排工序 重排釜渣 收集后暂存于危废暂存间（1间，20m2），定期交由有资质单位处置 导热油炉 废导热油 成品脱色工序、VOCS治理工序 废活性炭 职工办公生活 生活垃圾 设置垃圾收集箱集中收集，由环卫部门清运处理 噪声 生产过程 机械设备运行噪声 基础减振、厂房隔声 25 环境风险 依托一期工程的1座事故池，危险品存放间、储罐区设置围堰，危险品存放间设置气体检测报警装置，厂区内可能发生事故的生产场所设置应急照明设施、防尘口罩、防尘手套、防护服、呼吸器、急救药箱等应急措施及灭火器、消防栓等消防设施。 5 总计 80 表4-63 全厂项目环保投资概况一览表 类别 污染源 污染物 设施名称 投资额（万元） 废气 高温分解工序 硫酸雾、非甲烷总烃 密闭管道+碱液喷淋+水喷淋装置+低温等离子+活性炭吸附装置+15m高排气筒（2套） 60 重排、合成、压滤工序 非甲烷总烃 密闭管道/微负压+低温等离子+活性炭吸附装置+15m高排气筒（2套） 40 生产车间 非甲烷总烃 车间密闭 10 员工生活 餐厅 油烟 集气罩+油烟净化装置+专用烟道排放 1 废水 员工生活办公 生活污水 COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 隔油池（1座，2m3）、化粪池（1座，35m3） 15 生产工序 生产废水 COD、BOD5、SS、NH3-N 污水处理设施（1座，设计处理规模45m3/d，处理工艺：油水分离+中和+沉淀+过滤） 固废 原辅材料拆封工序 废包装材料 危废暂存间（1间，20m2）暂存，定期由供应厂家回收 10 原料分拣工序 分拣杂质 一般固废暂存间（1间，50m2）暂存，定期外售 高温分解工序 灰渣 重排工序 重排釜渣 收集后暂存于危废暂存间（1间，20m2），定期交由有资质单位处置 导热油炉 废导热油 脱色工序、VOCS治理工序 废活性炭 职工办公生活 生活垃圾 设置垃圾收集箱集中收集，由环卫部门清运处理 噪声 生产过程 机械设备运行噪声 基础减振、厂房隔声 65 环境风险 厂区设置1座事故池，危险品存放间、储罐区设置围堰，危险品存放间设置气体检测报警装置，厂区内可能发生事故的生产场所设置应急照明设施、防尘口罩、防尘手套、防护服、呼吸器、急救药箱等应急措施及灭火器、消防栓等消防设施。 20 总计 221 9、环保验收 本项目环保设施“三同时”验收内容详见表4-64。 表4-64 本项目“三同时”环保设施验收一览表 序号 类别 产污工序 验收内容 执行标准 1 废气 一期 高温分解工序 密闭管道+碱液喷淋+水喷淋装置+低温等离子+活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001） 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2二级标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚函[2017]162号）其他行业有组织建议排放值要求 重排、合成、压滤工序 密闭管道/微负压+低温等离子+活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA002） 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2二级标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚函[2017]162号）其他行业有组织建议排放值要求 二期 高温分解工序 密闭管道+碱液喷淋+水喷淋装置+低温等离子+活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA003） 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2二级标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚函[2017]162号）其他行业有组织建议排放值要求 重排、合成、压滤工序 密闭管道/微负压+低温等离子+活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA004） 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2二级标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚函[2017]162号）其他行业有组织建议排放值要求 生产车间 车间密闭 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚函[2017]162号）其他企业边界挥发性有机物排放建议值要求 餐厅 集气罩+1套油烟净化装置+专用烟道排放 河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604—2018)表1小型规模 2 废水 生活污水 隔油池（1座，2m3）、化粪池（1座，35m3） 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和宁陵县第二污水处理厂设计进水水质要求 生产废水 污水处理设施（1座，设计处理规模45m3/d，处理工艺：油水分离+中和+沉淀+过滤） 用于裂解反应釜冲罐，不外排 3 噪声 设备运行噪声 设备基础减振、厂房隔声、距离衰减 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准 4 固废 一般固废 一般固废暂存间（1间，50m2） 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求 危险废物 危废暂存间（1间，20m2） 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 高温分解工序排气筒DA001 | 硫酸雾、十二烷基苯磺酸、非甲烷总烃 | 密闭管道+碱液喷淋+水喷淋+低温等离子+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2二级标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚函[2017]162号）其他行业有组织建议排放值要求 |
|  | 重排、合成、压滤工序排气筒DA002 | 非甲烷总烃 | 密闭管道/微负压+低温等离子+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2二级标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚函[2017]162号）其他行业有组织建议排放值要求 |
|  | 高温分解工序排气筒DA003 | 硫酸雾、十二烷基苯磺酸、非甲烷总烃 | 密闭管道+碱液喷淋+水喷淋+低温等离子+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2二级标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚函[2017]162号）其他行业有组织建议排放值要求 |
|  | 重排、合成、压滤工序排气筒DA004 | 非甲烷总烃 | 密闭管道/微负压+低温等离子+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2二级标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚函[2017]162号）其他行业有组织建议排放值要求 |
|  | 生产厂房 | 非甲烷总烃 | 车间密闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚函[2017]162号）其他企业边界挥发性有机物排放建议值要求 |
| 地表水环境 | DW001 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 隔油池、化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和宁陵县第二污水处理厂设计进水水质要求 |
| 声环境 | 设备运行 | 等效A声级 | 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类、4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 原材料拆封产生的原料包装桶（袋）收集后危废暂存间暂存，定期由供应厂家回收；原料分拣杂质收集后一般固废暂存间暂存，定期外售；分解灰渣收集后一般固废暂存间暂存，定期外售；重排釜渣、废导热油、废活性炭收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置；职工生活垃圾收集在垃圾桶内，由当地环卫部门清运处置。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 地下水污染防治措施：①厂区进行分区防控措施：根据各功能分区污染情况，将厂区分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区；②制定地下水应急预案和应急处置措施：一旦发现地下水发生异常情况，必须按照应急预案马上采取紧急措施；③制定地下水环境跟踪监测：建设单位为项目跟踪监测的责任主体，进行项目运营期的地下水跟踪监测工作，并制定地下水环境跟踪监测的信息公开计划；④末端控制措施：厂区配备泄漏收集器材，如收集桶、消防沙土、消防锨、扫帚等；消防废水以及初期雨水排入事故废水池中；大量泄漏物料进入收集池、导流渠、道路边沟时，可使用输送泵、收集桶回收。处理泄漏事故使用的工具、设施事故应及时清洗干净，清洗废水排入事故水池。对洒落地面的污染物及时收集，防止其渗入地下，从而防止其污染地下水。 土壤水污染防治措施：①源头控制措施：选择先进、成熟、可靠的工艺技术和较清洁的原辅材料，并对产生的废物进行合理的回用和治理；酸碱存放间设置围堰，围堰四周及底部设置防渗层，并设置事故池，一旦发生泄漏后，及时对物料进行收集；对工艺设备定期检查、检修，从源头上控制和杜绝污染物的跑、冒、滴、漏；生产区全部进行硬化并进行防渗处理，严禁下渗污染；②过程防控措施：厂区内采取绿化措施；厂区进行分区防渗，以防止土壤环境污染；③跟踪监测：对厂区周边土壤进行跟踪监测，每5年内开展1次，主要监测因子为石油烃。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | ①泄漏事故风险防范措施：A：存放间：设置围堰、防渗。设专人、专库、专帐管理化学品，保管人员应熟知管理操作规范，并接受定期培训。定期对化学品的堆放、安全进行检查，并记录。平面布置符合防火要求。危险源专人巡检。存放设明显标志，遵守有关贮存的安全规定；做好总图布置和建筑物安全防范措施，准备各项应急救援物资。B：生产区：车间内设置收集沟，与应急事故池相连；工序严格符合生产实际的工艺指标，设备的选型及其性能指标应符合工艺要求。对反应釜等生产设备应进行定期检测，对动力设备加强润滑管理，各反应釜设置相应的安全联锁，设置温度、压力、液位的超限报警装置，设置可燃、有毒气体浓度检测信号的声光报警装置，配备自动泄压、紧急切断装置。C：锅炉房：锅炉房、设备管道设专人巡检，发现问题，及时关闭阀门，上报维修。锅炉房禁止吸烟，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件，禁止明火作业。D：中间产物及成品储存区：储存区四周设立导排沟，与应急事故池相连；储存区选用防爆电器设备和仪表，储罐应遵照规定设置相应的安全附件，按时进行检测，及时维修和更换不合安全要求的设备及部件。 ②火灾事故风险防范措施：化学品存放间保持阴凉、干燥、通风环境。严格按防火、防爆设计规范的要求进行设计，按规范设置消防系统，配置相应的灭火装置和设施。 ③管理及操作环节风险防范措施：建立健全安全生产责任制和各项安全管理制度。对操作、维修人员进行培训，持证上岗。加强对工作人员安全素质方面的教育及训练，时常演练与考核。制定应急操作规程。加强对设备运行的监视、检查、定期维护保养等管理工作；建立各种安全装置、安全管理制度和台帐，对火灾报警装置、监测器等应定期检验，做好各类监测目标、泄漏点、检测点的检查，发现问题进行及时处理和整改。厂区内设有醒目的“严禁烟火”标志和防火安全制度。建立紧急联系通讯录，一旦发生需要撤离群众的风险事故，紧急联系周边居民撤离。 ④职业卫生环节风险预防措施：工作人员应配备必要的个人防护用品和必要的急救药品，发生小事故时能采取自救措施；工作环境保持干净整洁，强化管理，规范操作，及时排除各类安全隐患，将危险事故的发生率降到最低。 ⑤危废收集、转运、暂存和处理过程中的风险防范措施：危险废物和生活垃圾必须使用有明显区别的容器分开收集。危险废物必须交由有相应《危险废物经营许可证》的单位收集处理。危险废物收集暂存时严格执行《危险废物贮存污染控制标准》相关规定。 |
| 其他环境 管理要求 | 营运期加强环保管理，建立、健全环保制度，配备专职环保人员，负责环保设施的运转、维护，确保环保设施的正常有效运行，做到污染物稳定、达标排放。 |

# 六、结论

宁陵县华商新材料有限公司年处置废硅胶6000吨建设项目符合国家相关产业政策，项目营运期采取的污染防治措施有效可行，产生的废气、废水、噪声能够达标排放，固体废物能够得到合理有效处置。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳上述建议后，从环境保护角度，建设项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 硫酸雾 |  |  |  | 0.0376t/a |  | 0.0376t/a | +0.0376t/a |
|  | 十二烷基苯磺酸 |  |  |  | 0.0014t/a |  | 0.0014t/a | +0.0014t/a |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 1.13t/a |  | 1.13t/a | +1.13t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.0864t/a |  | 0.0864t/a | +0.0864t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0086t/a |  | 0.0086t/a | +0.0086t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 |  |  |  | 0.6t/a |  | 0.6t/a | +0.6t/a |
|  | 分拣杂质 |  |  |  | 6t/a |  | 6t/a | +6t/a |
|  | 高温分解灰渣 |  |  |  | 3746.25t/a |  | 3746.25t/a | +3746.25t/a |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 18t/a |  | 18t/a | +18t/a |
| 危险废物 | 重排釜渣 |  |  |  | 76.4872t/a |  | 76.4872t/a | +76.4872t/a |
|  | 废导热油 |  |  |  | 4t/5a |  | 4t/5a | +4t/5a |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 10.9625t/a |  | 10.9625t/a | +10.9625t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

损耗1.24875

0.16075

裂解釜冲罐用水

损耗0.2

0.7

0.9

真空泵用水

1.088

8

损耗1.56

油水分离+中和+沉淀+过滤

1.088

新鲜水6.90875

1.56

设备冷却用水

312

损耗0.3

0.388

0.688

喷淋装置用水

10

损耗0.72

宁陵县第二污水处理厂

隔油池+化粪池

2.88

2.88

3.6

生活用水

图2-1    一期/二期项目水平衡图    单位：m3/d

损耗2.4975

0.3215

裂解釜冲罐用水

损耗0.4

1.4

2.176

1.8

真空泵用水

16

损耗3.12

2.176

中和+沉淀+过滤

新鲜水13.8175

3.12

设备冷却用水

624

损耗0.6

0.776

1.376

喷淋装置用水

20

损耗1.44

宁陵县第二污水处理厂

隔油池+化粪池

5.76

5.76

7.2

生活用水

图2-2    全厂项目水平衡图    单位：m3/d

图2-5    生产工艺流程及产污环节图

图②泄漏后1000dCOD污染物浓度分布图

图①泄漏后100dCOD污染物浓度分布图

图③泄漏后5000dCOD污染物浓度分布图

图④泄漏后100d氨氮污染物浓度分布图

图⑤泄漏后1000d氨氮污染物浓度分布图

图⑥泄漏后5000d氨氮污染物浓度分布图

图⑧泄漏后1000d石油类污染物浓度分布图

图⑦泄漏后100d石油类污染物浓度分布图

图⑨泄漏后5000d石油类污染物浓度分布图

图⑩泄漏后CODMn污染物到达厂界时间、浓度分布图

图⑪泄漏后CODMn污染物到达石井村时间、浓度分布图

图⑫泄漏后氨氮污染物到达厂界时间、浓度分布图

图⑬泄漏后氨氮污染物到达石井村时间、浓度分布图

图⑮泄漏后石油类污染物到达石井村时间、浓度分布图

图⑭泄漏后石油类污染物到达厂界时间、浓度分布图