# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产2000吨复合包装项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2304-411423-04-01-911128 |
| 建设单位联系人 | 王南 | 联系方式 | 13513706411 |
| 建设地点 | 河南省商丘市宁陵县工业大道与黄河路交叉口北侧7#、8#厂房 |
| 地理坐标 | 东经：115度19分43.091秒，北纬：34度28分37.963秒 |
| 国民经济行业类别 | C2923塑料丝、绳及编织品制造；C2319包装装潢及其他印刷 | 建设项目行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29、53塑料制品业292、其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）； 二十、印刷和记录媒介复制业 23、39印刷231、其他（激光印刷除外；年用低VOCs含量油墨10吨以下的印刷除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 宁陵县产业集聚区 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2304-411423-04-01-911128 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 33.9 |
| 环保投资占比（%） | 3.39 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海）面积（m2） | 6000 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），专项评价设置原则参照表1-1。 表1-1 专项评价设置原则表 专项类别 设置原则 大气 排放有毒有害气体或二噁英、BaP、氰化物等污染物且厂界 500 米范围内有环境空气保护目标。 地表水 新增工业废水直排项目（由槽罐车外送污水处理厂的除外）；废水直排的污水处理厂。 环境风险 易燃易爆、有毒有害物质存储量超过临界量的。 生态 取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水项目。 海洋 污染物向海洋排放点 1 公里范围内有海洋生态环境敏感目标的 本项目废气不涉及表1-1所述有毒有害气体，无工业废水排放，不需要设置大气及地表水专项评价。 项目涉及的风险物质主要为乙酸乙酯，油性油墨中的异丙醇、乙酸乙酯，储存量均不超过《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中临界量，因此，无需设置环境风险专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）》（2021年5月调整），河南省城乡规划设计研究总院有限公司 |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价名称：《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》，河南晴烁环保科技有限公司，2021年12月 审批意见：河南省生态环境厅关于《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》的审查意见，豫环函（2022）17号，2022年3月21日 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划相符性 2020年10月，河南省城乡规划设计研究总院有限公司开展编制《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）》。2021年4月，河南省发展和改革委员会出具了《关于商丘市产业集聚区规划纲要的批复》，批复文号为豫发改工业[2021]322号，同意调整其主导产业为化工、农产品加工、电子制造业。河南省城乡规划设计研究总院有限公司于2021年5月份根据豫发改工业[2021]322号对规划内容进行调整，规划范围未变，面积为14.97km2，规划主导产业为化工产业、农产品加工业，同时将电子信息及新材料产业作为战略新兴产业培育发展。 宁陵县产业集聚区位于宁陵县北部和东部，调整后的宁陵县产业集聚区范围未发生变化，仍为：东至规划东外环、西至长江路－葛天大道－珠江路一线、北至天山路－人民路一线、南至人民路－露岭路－微山路－漓江路－金山路一线，总规划用地面积14.97km2。 主导产业：以发展化工产业和农产品加工业为主导产业，以电子信息及新材料产业为战略培育新兴产业的现代产业集聚区。 宁陵按照“布局优化、企业集群、产业成链、物质循环、集约发展”的要求，推进新建、搬迁企业和项目，园区化、集聚化发展，创建三大产业集群，化工产业集群、电子信息及新材料产业集群、农产品加工产业集群。 （1）化工产业集群：以上市公司史丹利复合肥、嘉施利复合肥，拉多美复合肥、福万家复合肥、丰四方复合肥、中辉化肥、三宁科技化肥等为依托，发挥龙头企业的带动作用。主巩固复合肥产业优势、重点发展高端复合肥、水溶性复合肥、无公害农业基地专业肥、有机复合肥、保水松土功能肥等门类，确立以延链补链强链为主，增加产品附加值、提高主导产业竞争力的发展重点。积极拓展高分子新材料制造、涂料制造等精细化工产业，形成以肥料制造、精细化工为主导的化工产业园。 （2）电子信息及新材料产业集群：对接商丘空港经济区，重点发展通航相关的电子制造研发、高端制造，同时发展通航维修、会展销售业，打造具有服务通用航空现代服务业功能的产业集聚区。在现有电子信息产业的基础上，在宁陵县已与多家国内外知名电子信息企业达成入园、投资意向的有利发展形势下，加大对手机配件、计算机配件以及新建的LCD电子产业园区、智慧园区的投入，建立相应的物流配送、电子商务平台，利用其交通优势，推电子信息及新材料产业的发展。 （3）农产品加工产业集群：依托宁陵农副产品资源优势，发展现代化农产品加工产业，延长农产品产业链，提高农副产品的附加值，尤其是对宁陵“三宝”中的酥梨、花生、白蜡条的加工，重点推出张弓酒产业的升级改造，拓宽市场、提升品质、增加品种、提高效益、巩固传统名酒地位，打造中国优质低度白酒生产基地。同时抓好速冻食品、乳业、面粉等产业发展。 综合考虑产业集聚区地理环境、土地性质、现有企业基础和布局、资源供应等因素，以产城融合为发展目标，规划产业集聚区形成功能明确的七区的产业布局，打造三群、三链的产业格局。 三群：化工产业集群、农产品加工业集群、电子信息及新材料产业集群； 三链：化工产业链、农产品加工业产业链、电子信息及新材料产业链； 七区：分别为化工产业区、电子信息及新材料产业区、农产品加工产业区、混合产业区、综合服务产业区、商贸物流产业区、商贸服务产业区。 本项目位于商丘市宁陵县工业大道与黄河路交叉口北侧7#、8#厂房，根据《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）》产业布局图，本项目位于混合产业区内（见附图9），本项目主要从事塑料包装袋和包装膜的印刷加工，根据宁陵县先进制造业开发区管委会出具的证明，同意本项目入驻，根据《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）》规划用地图（附图10），本项目占地属于二类工业用地。因此，本项目符合《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）》产业发展规划和土地利用总体规划。 2、规划环境影响评价相符性 《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》由河南晴烁环保科技有限公司编制，该报告书提出了产业集聚区项目环境准入条件、环境准入负面清单、鼓励类和允许类产业清单，本项目与规划环评相关要求相符性见表1-2、1-3、1-4。 表1-2本项目与集聚区项目环境准入条件相符性分析一览表 类别 环境准入条件 本项目 相符性分析 产业发展 1、结合园区功能定位及发展目标，坚持高水平、高起点，优先发展技术含量高、附加值高、符合国家产业政策和清洁生产要求、采用先进生产工艺和设备、自动化程度高、具有可靠先进的污染治理技术的生产项目。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，符合国家产业政策。项目生产设备自动化程度高并配备高效治污设施。 符合 空间约束 2、坚持以国家相关产业政策和环境保护政策为指导，引进项目必须符合国家产业政策和环保政策的相关要求，且满足相应行业准入条件的有关规定。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，符合国家产业政策，本项目调墨、印刷、复合、熟化及危废暂存间废气采用密闭负压集气+活性炭吸附浓缩+催化燃烧设施进行治理，相关环保政策要求。 符合 3、坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。新建、改建、扩建“两高”项目应符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 本项目不属于高耗能、高排放项目。 符合 污染物 排放 4、入驻化工、电镀等重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs需满足大气污染物特别排放限值； 本项目VOCs排放满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1限值及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》表31-2包装印刷行业绩效分级指标A级标准排放限值要求。 符合 5、入驻项目的生产工艺及设备、污染治理技术，以及资源消耗、资源利用、污染物排放等清洁生产水平应达到同行业国内清洁生产先进水平要求； 本项目按照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》表31-2包装印刷行业绩效分级指标A级企业相关要求进行建设，资源消耗、资源利用、污染物排放等清洁生产水平达到同行业国内清洁生产先进水平要求。 符合 6、入驻企业应根据污染物排放标准和相关环境管理要求，适时对企业生产及污染防治设施进行升级改造，满足达标排放、总量控制等环保要求，否则禁止入驻； 本项目为迁建项目，迁建后对VOCs治理设施进行升级改造，将UV光氧催化+低温等离子更换为活性炭吸附浓缩+催化燃烧，经治理后VOCs达标排放，VOCs排放总量较迁建前减少1.192t/a。 7、涉及第Ⅰ类废水污染物，需在车间排放口达标； 本项目不涉及第Ⅰ类废水污染物。 符合 8、新建“两高”项目应按照《生态环境部办公厅关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）要求，制定配套区域污染物削减方案，实行重点污染物排放倍量削减。 本项目不属于“两高”项目。 符合 9、涉及挥发性有机物排放的建设项目，应实行区域内VOCs排放等量削减替代； 本项目为迁建项目，迁建后通过采取源头替代、VOCs治理设施升级改造等措施，VOCs排放总量较迁建前减少1.192t/a。 符合 10、加强废气收集和处理，推进化工等重点排污单位治污设施升级改造，加强大气污染物排放精细化管理，严格控制无组织排放； 本项目按照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》表31-2包装印刷行业绩效分级指标A级企业相关要求进行建设，调墨、印刷、复合、熟化、危废暂存间废气密闭负压收集。 符合 11、强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新改扩建项目达到B 级以上要求。 环境风险防控 12、入驻项目必须严格落实环境影响评价等文件提出的各项环境风险防控措施。 本项目投产前制定突发环境事件应急预案，建立环境风险防控应急管理体系，运营期严格按照制定的自行监测方案开展自行监测。 符合 13、严格控制环境风险，加强环境监测和应急监测。入区重点企业应按照当地环保部门要求，设置常规污染物、特征污染物的环境监测体系。按照《企业事业单位环境信息公开办法》相关规定向社会公开环境信息。 资源利用 14、入驻企业用水指标须符合河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）的要求。 本项目生产用水较少，主要为生活用水，用水量不大，符合《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）相关要求。 符合 因此，本项目符合宁陵县产业集聚区环境准入条件要求。 表1-3本项目与集聚区环境准入负面清单相符性分析一览表 清单类型 环境准入负面清单内容 本项目情况 相符性 限制类 列入限制类的产业 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，符合国家产业政策。 不属于 禁 止 类 集聚区总体要求 1、不符合国家相关产业政策要求，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰类、限制类的项目禁止入驻； 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，符合国家产业政策。 不属于 2、与宁陵县产业集聚区产业定位相冲突的项目，禁止入驻； 本项目所属行业与宁陵县产业集聚区产业定位不冲突。 不属于 3、禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）； 本项目不使用高污染燃料。 不属于 4、禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铝用碳素、铅锌冶炼（含再生铅）、砖瓦窑、耐火材料制品等项目，入驻钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、焦化还需满足国家产能置换或我省行业发展规划要求； 本项目不属于上述行业。 不属于 5、禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的项目入驻； （1）本项目为迁建项目，迁建后采取源头替代方式减少VOCs排放，迁建前，现有工程所用油墨均为油性油墨，迁建后本项目使用的油墨中水性油墨占比90%，油性油墨占比10%，油性油墨使用量减少24.8t/a，根据宁陵县先进制造业开发区管委会出具的证明，同意本项目入驻。 （2）根据厂家提供的检测报告，参考《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》（GB38507-2020）表 1，溶剂型油墨-凹印油墨含量限值≤75%，水性油墨-凹印油墨-非吸收性承印物含量限值≤30%。本项目油性油墨（溶剂型油墨）VOCs含量为42.5%＜75%，水性油墨VOCs含量为 24.7%＜30%，符合《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》（GB38507-2020）要求。 不属于 6、禁止涉重企业含重金属废水进入宁陵县第一污水处理厂； 本项目不属于涉重行业。 不属于 7、含重点控制重金属污染物铅、汞、铬、镉和类金属砷的电镀废水不能实现零排放的电镀企业，禁止入驻； 本项目不排放含重金属污染物废水。 不属于 8、新建、改建、扩建重点行业重金属污染物排放项目需满足重金属排放“等量置换”或“减量置换”要求，否则禁止入驻； 9、禁止采用露天和敞开式喷涂工艺的企业入驻； 本项目不涉及喷涂工艺，VOCs采用活性炭吸附浓缩+催化燃烧进行治理，VOCs可以稳定达标排放。 不属于 10、VOCs废气治理技术单一，难以稳定达标排放的项目，禁止入驻； 11、禁止在紧邻居住、科研、医院等环境敂感点的工业用地新建环境风险潜势等级高于II的建设项目。 本项目环境风险潜势为Ⅰ。 不属于 12、禁止企业自行开采地下水作为生产用水。 本项目用水由市政供水提供。 不属于 化工产业区 1、禁止以煤、油（重油或轻油）或含烃气体为原料，生产合成氨、尿素、磷酸氢铵等氮肥生产行业； 本项目不属于化肥行业。 不属于 2、禁止以煤、油或者天然气为原料合成氨，进而生产硝酸铵、硫酸铵、氯化铵和磷酸铵的化肥行业； 3、禁止合成类的农药原药、制剂和中间体的制造项目入驻； 本项目不属于合成类的农药原药、制剂和中间体的制造项目，不属于基础化学原料制造项目。 不属于 4、禁止基础化学原料制造项目（不含物理提纯、物理分离）入驻 5、禁止新增化学肥料用地，禁止肥料生产行业中生产工艺涉及合成氨、尿素等前段加工工序的项目入驻； 本项目不涉及合成氨、尿素等前段加工工序，不属于煤化工项目。 不属于 6、禁止以煤为原料生产制造的煤化工项目入驻； 7、严禁新（扩）建生产光气、氯气、氰化钠、氰化钾、氰化氢、氟乙酸甲酯等剧毒化学品，硝酸铵、硝化棉等易制爆化学品项目，硝酸铵、硝酸胍、氯化钠、氯酸钾等特别管控危险化学品，涉及间歇、版间歇法硝化反应的建设项目； 禁止涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化反应的项目入驻； 本项目不生产剧毒化学品、易制爆化学品、特别管控危险化学品，不涉及间歇、版间歇法硝化反应、硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化反应。本项目不属于尿素、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、磷铵等行业。 不属于 8、禁止尿素、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、磷铵等行业入驻； 电子信息及新材料产业区 1、禁止再生铅、铅蓄电池制造行业入驻； 本项目不属于再生铅、铅蓄电池制造行业。 不属于 2、严格控制涉铅、汞、镉、铬、砷等重金属排放的建设项目，实施总量控制制度，新建、改建、扩建重点行业重金属污染物排放项目需满足重金属排放“等量置换”或“减量置换”要求，否则禁止入驻。 本项目不涉及铅、汞、镉、铬、砷等重金属排放。 不属于 3、园区发展前期，涉及电镀工艺的企业，电镀工段依托河南金坤科技有限公司电镀车间，禁止除河南金坤科技有限公司外，其他企业新建电镀生产线，根据园区发展趋势，涉电镀的行业发展成一定规模，园区远期具备条件后，鼓励发展集中电镀区，园区内电镀工段依托集中电镀区完成后，禁止其他企业新建电镀生产线； 本项目不涉及电镀工序。 不属于 农产品加工区 1、禁止酒精生产项目入驻； 本项目不涉及酒精生产和原糖加工。 不属于 2、禁止原糖加工项目入驻； 混合产业园区 1、除退城入园的项目外，禁止新建含制革、皮毛鞣质工艺的皮革、皮毛、羽毛（绒）项目； 本项目不涉及制革、皮毛鞣质工艺。 不属于 2、禁止不在园区产业定位内的钢铁、印染、造纸、黑色冶金、金属冶炼等项目入驻； 本项目不属于钢铁、印染、造纸、黑色冶金、金属冶炼。 不属于 3、禁止对主导产业的空间布局有一定负面影响，入驻地块与区内周边现有企业性质冲突较大的项目入驻。 本项目不会对主导产业的空间布局造成负面影响，与周边现有企业无冲突。 不属于 根据表1-3，本项目符合宁陵县产业集聚区环境准入负面清单相关要求。 表1-4 与产业集聚区鼓励类和允许类产业清单对比分析一览表 项目类别 功能分区 内容 本项目 对比结果 鼓励类 化工产业区 1、符合集聚区规划产业定位，或能与主导产业形成产业链或者较好资源能源综合利用的行业 2、有利于集聚区产业链条延伸的项目，市政基础设施、资源综合利用、有利于节能减排的技术改造项目。 3、符合集聚区规划产业定位，属国家产业政策鼓励类项目； 4、符合集聚区土地利用规划、产业定位，绿色低碳、附加值高且规模以上的退城入园项目 不属于 不属于 农产品加工区 电子信息及新材料产业区 混合产业区 允许类 化工产业区 1、肥料制造行业 不属于 不属于 2、涂料制造行业 不属于 不属于 3、新型生物化工产业 不属于 不属于 4、日用化学品制造业 不属于 不属于 5、食品添加剂制造业 不属于 不属于 6、清洁生产处于国内先进水平的精细化工行业 不属于 不属于 农产品加工区 1、工艺先进、自动化水平高、符合国家产业政策的饲料加工、饮料制造、肉制品加工、速冻食品添加业等不属于产业政策限制淘汰类的农产品加工项目 不属于 不属于 电子信息及新材料产业区 1、工艺先进、自动化水平高、符合国家产业政策的电子元件制造、电子终端设备制造项目等 2、国家鼓励支持发展的新型半导体材料等电子新材料产业 不属于 不属于 混合产业区 1、纺织服装、鞋帽制造项目 不属于 不属于 2、机械设备制造、金属制品项目 不属于 不属于 3、家居制造项目 不属于 不属于 4、新能源项目 不属于 不属于 5、新材料项目 不属于 不属于 6、非医用包装材料制造项目 属于 属于 7、商丘市内退城入园的项目 不属于 不属于 8、与集聚区规划的主导产业不冲突的项目 属于 属于 9、与集聚区规划的主导产业上下游产业关联度较高的项目 不属于 不属于 10、属国家鼓励类，绿色、低碳、高附加值的退城入园项目 不属于 不属于 11、对环境影响较轻，不会加剧园区的环境质量恶化的项目 属于 属于 根据表1-4，本项目属于宁陵县产业集聚区混合产业区所列允许类项目。 综上，本项目符合《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》环境准入条件、环境准入负面清单相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性 本项目位于商丘市宁陵县工业大道与黄河路交叉口北侧7#、8#厂房，属于印刷和记录媒介复制业以及橡胶和塑料制品业，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类。项目已在宁陵县产业集聚区备案，项目代码：2304-411423-04-01-911128。因此，项目符合国家产业政策。 2、与“三线一单”相符性分析 2.1与《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》相符性 为落实《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（豫政〔2020〕37号），推进生态环境分区管控体系落地，河南省生态环境厅于2021年11月17日印发了《河南省生态环境厅关于发布河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》的函（豫环函〔2021〕171号），本项目与河南省生态环境分区管控总体要求（试行）相符性见表1-5。 表1-5 与河南省生态环境分区管控总体要求（试行）相符性 管控类型 管控 维度 准入要求 本项目建设情况 符合性 河南省产业发展总体准入要求 产业发展（通用） 1. 不断促进全省产业高质量发展。培育壮大人工智能及新能源等新兴产业；持续巩固提升装备、食品、新型材料、汽车、电子信息等五大制造业主导产业优势地位；做好产业链、创新链、供应链、价值链、制度链“五链”耦合，把新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态作为高质量发展的主攻方向。 2. 禁止新改扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确的淘汰类项目；禁止引入《市场准入负面清单（2020年版）》禁止准入类事项。 3. 重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新增炼油产能；禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；全面取缔露天和敞开式喷涂作业；重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目。 4. 严把“两高”项目生态环境准入关，严格限制“两高”项目盲目发展。新改扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，符合产业政策、国土空间规划、“三线一单”、能耗“双控”、煤炭消费减量替代、碳排放强度、污染物区域削减替代等约束性要求，按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准。 1、根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，不在《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类之列。 2、本项目为迁建项目，迁建后采取源头替代方式减少VOCs排放，迁建前，现有工程所用油墨均为油性油墨，迁建后本项目使用的油墨中水性油墨占比90%，油性油墨占比10%，油性油墨使用量减少24.8t/a，本项目不使用高VOCs含量的胶粘剂。根据厂家提供的检测报告，本项目油性油墨（溶剂型油墨）VOCs含量为42.5%＜75%，水性油墨VOCs含量为 24.7%＜30%，符合《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》（GB38507-2020）要求。 3、本项目不属于“两高”项目。 符合 河南省生态空间总体准入要求 生态保护红线（总体要求） 1. 除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集；经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动；不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设；必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；重要生态修复工程。 本项目位于商丘市宁陵县工业大道与黄河路交叉口北侧7#、8#厂房，距离项目最近的生态保护红线区域为北侧20.53km的黄河故道国家森林公园，本项目不在该生态保护红线范围内。 符合 河南省大气生态环境总体准入要求 空间布局约束 1. 集中供暖区禁止新改扩分散燃煤供热锅炉，已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当期限内拆除；在保证电力、热力、天然气供应前提下，加快推进热电联产机组供热半径30公里范围内燃煤锅炉及落后燃煤小热电关停整合；城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造；对不能稳定达标排放、改造升级无望的污染企业，依法依规停产限产、关停退出。 2. 不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重点污染企业退出城市建成区；城市建成区、人群密集区的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出；重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目；新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 1、本项目不涉及锅炉。 2、本项目为迁建项目，迁建后厂址位于宁陵县产业集聚区，迁建后通过采取源头替代、VOCs治理设施升级改造等措施，VOCs排放总量较迁建前减少1.192t/a。 符合 污染物排放 管控 3. 实施工业低碳行动。推进钢铁、水泥、铝加工、平板玻璃、煤化工、煤电、有色金属等产业绿色、减量、提质发展，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，加快建设绿色制造体系；对具有一定规模、符合条件的钢铁企业实施超低排放改造；煤化工企业全面完成VOCs治理；水泥企业生产工序达到超低排放标准。 4. 重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值；综合整治VOCs排放，新改扩建涉VOCs排放项目，应加强废气收集，安装高效治理设施；对确有必要新建或改造升级的高端铸造建设项目，原则上应使用天然气或电力等清洁能源；所有产生颗粒物或VOCs的工序应配备高效收集和处理装置；县级以上建成区餐饮企业全部安装油烟净化设施并符合河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）。 5. 强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新改扩建项目达到B级以上要求。 6. 积极发展铁路运输，完善干线铁路布局，加快铁路专用线建设。推动铁路专用线直通大型工矿企业和物流园区，实现“点到点”铁路运输；新改扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得利用公路运输；以推动大宗物料及粮油等农副产品运输“公转铁”为重点，鼓励钢铁、电力、焦化、电解铝、水泥、汽车制造等大型生产企业新建或改扩建铁路专用线；支持煤炭、钢铁、建材等大型专业化物流园区、交易集散基地新建或改扩建铁路专用线。 7. 鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热；大力推广优质能源替代民用散煤；农村地区综合推广使用生物质成型燃料、沼气、太阳能等清洁能源，减少散煤使用。 3、本项目非甲烷总烃排放满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1限值及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》表31-2包装印刷行业绩效分级指标A级标准排放限值要求。 4、本项目调墨、印刷、复合、熟化及危废暂存间废气采用密闭负压集气+活性炭吸附浓缩+催化燃烧设施进行治理。 5、本项目严格执行环评及“三同时”管理制度，按照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》表31-2包装印刷行业绩效分级指标A级企业要求进行建设。 6、本项目不涉及工业炉窑。 符合 河南省水生态环境总体准入要求 空间布局约束 在属于水污染防治重点控制单元的区域内，不予审批耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。 在省辖黄河和淮河流域干流沿岸，严格控制石油化工、化学原料和化学制品制造、制浆造纸、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 城市建成区内现有的钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业，应有序搬迁改造或依法关闭。 1、本项目生产用水较少，主要为生活用水，用水量及废水排放量不大。 2、本项目不在省辖黄河和淮河流域干流沿岸。 符合 污染物排放管控 新改扩建造纸、焦化、氮肥、农副食品加工、毛皮制革、印染、有色金属、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。 鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。 新建、升级产业集聚区（园区）要同步规划、建设污水集中处理等设施；现有省级产业集聚区建成区域实现管网全配套，污水集中处理设施稳定达标运行，同时安装自动在线监控装置。 新建城区的污水处理设施和污水管网，要与城市发展同步规划、同步建设，做到雨污分流；新建或提升改造的城镇污水处理厂须达到或优于一级A排放标准；具备条件的污水处理厂应建设尾水人工湿地；限制含重金属工业废水进入城市生活污水处理厂。 按照“减量化、稳定化、无害化、资源化”要求，加快推进城镇污水处理厂污泥无害化处理处置和资源化利用；依法查处取缔非法污泥堆放点，禁止重金属等污染物不达标的污泥进行土地利用；2021年年底，全省城市和县城污泥无害化处置率分别达到95%以上和85%以上。 本项目外排废水主要为生活污水，新增COD、氨氮排放量实行倍量替代。 符合 环境风险防控 严格限制并逐步淘汰、替代高风险化学品生产、使用（涉及高风险化学品生产、使用的行业包括石油加工、炼焦、化学原料及化学制品制造、医药制造、有色金属冶炼及压延加工、毛皮皮革、有色金属矿采选、铅蓄电池制造等）。 建立集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案，建立饮用水水源地污染来源预警、水质安全应急处理和水厂应急处理三位一体的饮用水水源地应急保障体系；依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口。 完善四大流域上、下游政府及相关部门之间的联防联控、信息共享、闸坝调度机制，落实应急防范措施，强化应急演练，避免发生重、特大水污染事件。 本项目不属于石油加工、炼焦、化学原料及化学制品制造、医药制造、有色金属冶炼及压延加工、毛皮皮革、有色金属矿采选、铅蓄电池制造等行业，针对油墨、乙酸乙酯、醋酸正丙酯等风险物质采取相应的风险防范措施，并编制突发环境事件应急预案。 符合 综上，本项目符合《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》相关要求。 2.2与《商丘市生态环境准入清单（试行）》相符性 根据《商丘市生态环境局关于发布商丘市生态环境准入清单（试行）的函》，并对照《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政〔2021〕5号）及商丘市生态环境管控单元分布图，本项目位于重点管控单元范围内。 2.2.1生态环境总体准入要求 2.2.1.1项目与商政〔2021〕5号相符性 商政〔2021〕5号中分区管控及要求： （一）生态分区管控。 商丘市共划定61个生态环境分区管控单元。其中：优先保护单元15个，面积占全市国土面积的2.76%；重点管控单元37个，面积占全市国土面积的15.94%；一般管控单元9个，面积占全市国土面积的81.3%。 优先保护单元。指以生态环境保护为主，禁止或限制大规模的工业发展、矿产等自然资源开发和城镇建设。主要包含我市重要的自然保护地、饮用水水源保护区、湿地公园、森林公园、风景名胜区、地质公园、重要公益林等生态功能区域。 重点管控单元。指人口密集、资源开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域。主要包括我市11个省级产业集聚区及城镇建成区、城乡结合部等经济发展程度较高的区域。 一般管控单元。指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 （二）生态环境准入清单。 以全市划定的61个生态环境管控单元为基础，根据各单元环境属性特征，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面对各环境管控单元提出原则性的禁止、限制性开发要求，建立我市“1+9”生态环境准入清单模式。“1”为我市总体生态环境准入清单，“9”为两区六县一市生态环境准入清单。 优先保护单元。以生态环境保护优先为基本原则，依法禁止或限制相关开发建设活动，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。 重点管控单元。以产业高质量发展和环境保护协调为主，主要深化污染治理、提高资源利用效率、减少污染物排放、防控生态环境风险，守住环境质量底线。对于环境质量不达标的管控单元，严格落实重点建设项目主要污染物倍量削减方案。严禁不符合我市主体功能定位的各类开发活动，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。 一般管控单元。主要落实生态环境保护的基本要求，生态环境状况得到保持或优化，保护耕地环境质量、保障粮食安全。 经对照商丘市生态环境管控单元分布图，本项目位于重点管控单元范围内。项目废气主要为调墨、印刷、复合、熟化、危废暂存间产生的非甲烷总烃和食堂油烟，非甲烷总烃通过密闭负压集气+活性炭吸附浓缩+催化燃烧设施处理后达标排放，食堂油烟经油烟净化器处理后达标排放，不会对周边环境造成明显不良影响；项目印刷机冷却水循环使用不外排，食堂废水经隔油池处理后与办公生活污水共同经化粪池处理后经市政污水管网进入宁陵县第二污水处理厂进一步处理，对周边地表水环境影响较小；经采取厂房隔声、基础减震、加强管理等降噪措施后，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求；固体废物均得到合理处置。本项目运营后对周边环境的影响不大，满足重点管控单元生态环境保护的基本要求。 2.2.1.2项目与《商丘市“三线一单”生态环境准入清单（试行）》中商丘市生态环境总体准入要求相符性 表1-6 与商丘市生态环境总体准入要求相符性 管控 维度 准入要求 本项目建设情况 符合性 空间布局约束 1、全市禁止新增化工园区。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。 2、严禁不符合我市主体功能定位的各类开发活动，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。现有以“两高”行业为主导产业的园区规划环评应增加碳排放情况与减排潜力分析，推动园区绿色低碳发展。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 3、禁止勘查高硫高灰煤炭资源，禁止开采可耕地砖瓦粘土。禁止开采区内，除国家基础性、公益性地质调查及符合政策要求的项目外，一律不得新设探矿权、采矿权和矿产勘查项目，严厉打击和取缔违法采矿活动。禁止开采区内，在不影响禁止区主体功能，并征得相关管理部门同意的情况下，可以进行地热、矿泉水等矿产资源的勘查开发利用。限制开采高硫高灰煤，不再新建高硫高灰煤矿井。在限制开采区内，要严格控制限制开采矿种矿业权的设置，确实需要设置矿业权时，应严格规划审查，进行专门的规划论证。 4、全市范围内禁止制造、进口、销售和注册登记国五(不含)以下排放标准的柴油车。全市原则上不再办理使用登记和审批35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。全面淘汰退出达不到标准的落后产能和不达标企业。实施重污染企业退城搬迁，加快城市建成区、人群密集区、重点流域的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出，推动实施一批水泥、平板玻璃、化工、商砼企业等重污染企业退城工程。 5、生态控制区主要包括生态公益林和地质灾害高易发区，依照《国家级公益林管理办法》和《河南省生态公益林管理办法》对市域21.19万亩公益林进行严格保护；对于市域地质灾害高易发区应加强监测和安全防护，禁止在相关区域进行建设。河流水域包括涡河、惠济河、黄河故道、沱浍河、大沙河、王引河等主要河流，完善河道两侧绿化建设，防治水土流失，严禁非法占用滩涂湿地。 6、矿产资源密集区是指市域范围内蕴含具有开采价值的各类金属、非金属矿藏的地区以及其必要的生产生活和安全防护范围，主要分布在永城、睢县、柘城。按照《中华人民共和国矿产资源法》《河南省采矿管理条例》进行管制。历史文化保护区主要包括商丘古城（含宋国故城遗址、大运河遗址、睢县古城、夏邑古城、虞城利民古城等的保护范围、建设控制地带和风貌协调区），整体保护古城的自然环境、肌理格局、文物古迹、历史建筑和环境要素，按照《中华人民共和国文物保护法》、《历史文化名城名镇名村保护条例》、《河南省历史文化名城保护条例》的规定实施管制。 1、本项目不属于高耗能、高排放和产能过剩的产业项目。 2、本项目不属于两高项目。 3、本项目为迁建项目，迁建后采取源头替代方式减少VOCs排放，迁建前，现有工程所用油墨均为油性油墨，迁建后本项目使用的油墨中水性油墨占比90%，油性油墨占比10%，油性油墨使用量减少24.8t/a，本项目不使用高VOCs含量的胶粘剂。根据厂家提供的检测报告，本项目油性油墨（溶剂型油墨）VOCs含量为42.5%＜75%，水性油墨VOCs含量为 24.7%＜30%，符合《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》（GB38507-2020）要求。 。 符合 污染物排放 管控 1、新、改、扩建项目主要污染物排放要满足当地总量减排要求。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值。 2、全面改善区域环境质量。建设项目应满足区域环境质量改善目标的管理要求。区域环境空气、地表水环境质量不能满足环境功能区划标准时，重点行业建设项目主要污染物实行区域倍量削减；区域环境空气、地表水环境质量满足环境功能区划标准后，重点行业建设项目主要污染物实行区域等量削减。 3、十四五期间全面落实建成区污水处理厂“提质增效工程”及加快补齐城镇污水收集和处理设施短板工程。新建城区管网和污水处理设施要与城市发展同步规划、同步建设，做到雨污分流，加强城市初期雨水收集处理设施建设，有效减少城市面源污染。城市建成区、产业集聚区、工业园区污水处理厂扩建工程设计出水标准优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准设计，鼓励化学需氧量、氨氮、总磷排放浓度达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体水质标准要求，鼓励现有工程随扩建工程一并完成提标改造工程。具备条件的县级以上污水处理厂全部建设尾水人工湿地，进一步提升污水处理水平。 4、十四五期间，进一步扩大涉气工业企业监控范围，对全市应急管控和错峰生产企业进行全面筛查，全市满足自动监控设施建设标准的涉气企业全部完成自动监控设施建设；开展有色金属冶炼、铅酸蓄电池等行业企业含重金属无组织废气排放污染治理，确保废气中重金属污染物持续、稳定达标排放；开展砖瓦、钢铁、有色等重点行业企业提标改造和污染深度治理，严格排污许可管理，推动工业企业绿色发展转型；强化挥发性有机物污染治理；制定砖瓦窑等工业炉窑综合整治实施方案，凡不能达标排放的砖瓦窑等工业炉窑，依法一律实施停产整治；推进工业绿色升级，加快实施钢铁、石化、化工、有色、皮革等行业绿色化改造，加强造纸、农副食品加工、毛皮制革、印染、有色金属、原料药制造、电镀等水污染物排放行业重点企业强制性清洁生产审核，全面推进其清洁生产改造或清洁化改造；全面取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）等工业燃煤设施，全市建成区实现工业燃煤全替代。 5、控制农业氮源排放，持续做好秸秆综合利用和禁烧工作，加强农村散煤燃烧监管、减少BC（黑碳气溶胶）排放；全市主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，农药包装废弃物回收处理推广到全市30%的产粮（油）大县和所有蔬菜产业重点县；基本实现农膜全面回收利用；加强农村黑臭水体整治及秸秆综合利用率；梯次推进农村生活污水治理，根据工作实际，对需调整的内容及时修编，细化配套制度，力争实现县级层面的统一规划、统一建设、统一运行、统一管理，集中连片推进。 6、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要按照国家企业拆除活动污染防治的技术规定，事先制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，明确残留污染物清理和安全处置措施，报县级生态环境部门、工业和信息化部门备案并技术评审。 7、鼓励土壤污染重点监管单位因地制宜实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改造，物料、污水、废气管线架空建设和改造，从源头上防范土壤污染。 1、本本项目非甲烷总烃排放满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1限值及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》表31-2包装印刷行业绩效分级指标A级标准排放限值要求。 2、本项目为迁建项目，迁建后通过采取源头替代、VOCs治理设施升级改造等措施，VOCs排放总量较迁建前减少1.192t/a。 3、本项目严格执行环评及“三同时”管理制度，按照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》表31-2包装印刷行业绩效分级指标A级企业要求进行建设。 符合 环境风险防控 1、柘城、夏邑、虞城、睢阳区、示范区等跨市界断面所在县（区）的环保部门要加强与下游县、区及亳州、鹿邑、永城等城市的沟通协调，共同做好流域水污染联防工作，防止出现跨界污染事件。各县（区）政府（管委会）制定水污染应急预案，建立应急联动机制，明确预警预报程序，完善应急处置和保障体系。加强应急管理培训和学习交流，开展流域水污染防控应急演练，提高跨界突发水污染事件处置能力与应急管理工作水平。 2、永城、宁陵涉及化工的产业集聚区，需在十四五规划初期建成园区风险防范应急保障措施，在集聚区纳污河流或雨水、泄洪河沟下游处（汇入具有水体功能区划河流之前）设置拦截设施、园区事故池等具体应急措施，拦截化工企业厂区不可控的风险事故废水，坚决杜绝区域风险事故废水进入地表河流引发恶劣的流域污染事件。 3、做好优先保护单元内饮用水源等重要生态环境敏感目标的环境风险防范，开展涉重企业等安全隐患排查和风险评估，依法依规整治监管；做好钢铁、有色、化工、制药、制革等涉及重大环境风险源和危险化学品企业环境风险防范，编制环境风险应急预案，落实环境风险防范和应急措施，强化环境风险防控及应对处置能力，建立“企业—园区—政府”三级区域环境风险应急联控机制；加强对农用地土壤污染风险区域，特别是毛皮制革、有色金属、电镀等重点监管企业和工业园区周边农用地土壤的监测，完善土壤污染防治体系，强化土壤环境风险控制，做好耕地保护，保障粮食安全。 4、用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块，以及腾退工矿企业用地为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估；优先对重点行业企业用地调查查明的潜在高风险地块，开展进一步调查和风险评估。 本项目建立环境风险防控体系，编制突发环境事件应急预案。 符合 资源开发效率要求 1、十四五期间，全市煤炭消费总量控制完成国家、省、市下达目标要求。全市能耗增量控制目标控制完成国家、省、市下达目标要求。 2、十四五期间，全市年用水总量控制完成国家、省、市下达目标要求。水资源利用效率和效益明显提升，地下水超采得到进一步控制，农村居民集中供水实现全覆盖，全面解决贫困人口饮水安全问题；积极开展中水资源利用，在火电、纺织、化工、食品、发酵等高耗水行业，开展水效“领跑者”行动，推进企业串联用水、分质用水、一水多用和梯级循环利用，提升工业污水资源化利用效率；加快城市污水处理厂及产业集聚区污水处理厂中水建设工程，切实推进中水利用进程，集中供热中心、热电联产项目限制取用地下水，高耗水企业中水回用率达到32%以上。 3、重点开展火电、钢铁、石化、化工、纺织、造纸、食品等高耗水工业行业节水技术改造，大力推进工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设；新、改、扩印染项目清洁生产水平应达到《清洁生产标准纺织业（棉印染）》国际先进水平，禁止不能满足土地投资强度和清洁生产水平要求的印染企业和与规划定位不相符的印染企业入驻。新、改、扩印染项目印染总规模不得超出规划的印染规模，允许规划内印染规模等量替代，禁止超出规划单纯新增印染产能。 4、实行严格的耕地保护制度和节约用地制度，强化土地资源开发利用管理，提高土地集约化利用程度和建设用地利用效率，内部挖潜解决新增建设用地。 本项目用水主要为生活污水，用水量较小，项目选址位于宁陵县产业集聚区，占地为二类工业用地。 符合 2.2.2生态保护红线 本项目位于商丘市宁陵县工业大道与黄河路交叉口北侧7#、8#厂房，距离项目最近的生态保护红线区域为北侧20.53km的黄河故道国家森林公园，本项目不在该生态保护红线范围内，符合商丘市生态保护红线要求。 2.2.3 环境质量底线 根据调查，宁陵县2021年SO2、NO2、CO平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10年平均浓度、O3平均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此，项目所在区域为环境空气质量不达标区。 本项目废气经处理后能实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响，项目建设满足环境质量底线要求。 2.2.4 资源利用上线 本项目利用资源主要为水、电，资源利用总量较小，不会突破区域的资源利用上线。因此，符合资源利用上线要求。 2.2.5 生态环境准入清单 本项目建设地点位于商丘市宁陵县工业大道与黄河路交叉口北侧7#、8#厂房，与《商丘市生态环境准入清单（试行）》中宁陵县产业集聚区区域管控要求对比如下表。 表1-7 商丘市宁陵县（宁陵县产业集聚区）环境管控单元生态环境准入清单 环境管控单元编码 环境管控单元名称 行政区 管控单元 分类 单元环境 属性 现状与问题 省、市、区县 乡镇 ZH41142320001 宁陵县产业集聚区 河南省商丘市宁陵县 宁陵县产业集聚区 重点管控单元 高污染燃料禁燃区、大气高排放区、水环境工业污染重点管控区、土壤污染重点监管单位 该单元位于淮河流域，主导产业是化工、电子信息产业。区域内有河南省翰邦环保科技有限公司土壤污染重点监管单位。 主要问题：区域大气污染物PM2.5存在超标，土壤污染重点监管。 表1-7 商丘市宁陵县（宁陵县产业集聚区）环境管控单元生态环境准入清单（续） 管控要求 本项目建设情况 空间布局约束 1、禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。 2、原则上不再新增化学肥料用地，禁止肥料生产行业中生产工艺涉及合成氨、尿素等前段加工工序的项目入驻。禁止建设《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类项目。严禁擅自建设不符合产业布局规划要求的煤化工项目。 3、严格落实规划环评及审查意见要求，规划调整修编时应同步开展规划环评。淘汰不符合国家产业政策的涉重行业企业生产工艺装备。 4、新建、改建、迁建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 5、巩固复合肥产业优势、重点发展高端复合肥、水溶性复合肥、无公害农业基地专业肥、有机复合肥、保水松土功能肥等门类，积极拓展高分子新材料制造、涂料制造等精细化工产业，构建以肥料制造、精细化工为主导的化工产业集群。延长农副产品产业链，提高农副产品的附加值，推动白酒产业升级改造，支持拓展发展绿色生态饮品、果蔬汁饮料、饮用矿泉水及功能饮料。 1、本项目不使用高污染燃料。 2、根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类。 3、本项目符合《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》相关要求。 4、本项目不属于两高项目。 污染物排放管控 1、建设项目应满足区域环境质量改善目标的管理要求。区域环境空气、地表水环境质量不能满足环境功能区划标准时，重点行业建设项目主要污染物实行区域倍量削减；区域环境空气、地表水环境质量满足环境功能区划标准后，重点行业建设项目主要污染物实行区域等量削减。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值。 2、禁止涉重企业含重金属废水进入城市生活污水处理厂。园区集中供热工程建成后，禁止企业新建备用燃气锅炉，在用的燃气锅炉转为备用。 3、符合环保及国家产业政策的“退城入园”项目，必须做到“增产减污”。 4、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。 5、产业集聚区扩区要同步规划、建设污水、垃圾集中处理等设施。产业集聚区内企业废水必须实现全收集、全处理。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。 6、污水集中处理设施要实现管网全配套，并安装自动在线监控装置。集中污水处理厂扩建工程设计出水标准优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准设计，鼓励化学需氧量、氨氮、总磷排放浓度达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体水质标准要求，鼓励现有工程随扩建工程一并完成提标改造工程。 1、本项目为迁建项目，迁建后通过采取源头替代、VOCs治理设施升级改造等措施，VOCs排放总量较迁建前减少1.192t/a，符合区域环境质量改善目标的管理要求。 2、本项目不属于涉重企业。 3、本项目不属于退城入园项目。 4、本项目不属于两高项目。 5、本项目调墨、印刷、复合、熟化、危废暂存间废气采用密闭负压集气+活性炭吸附浓缩+催化燃烧设施进行治理，废气经治理后均达标排放。 环境风险防控 1、紧邻居住、科研、医院等环境敂感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高的建设项目。 2、成立环境应急组织机构，制定环境风险应急预案，配套建设突发事件应急物资及应急设施，落实环境风险防范和应急措施，强化环境风险防范及应急处置能力，建立“企业-园区-政府”三级环境风险应急联动机制。 3、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 本项目环境风险潜势为Ⅰ，运营后成立环境应急组织机构，制定环境风险应急预案，配套建设突发事件应急物资及应急设施，并定期组织演练，满足环境风险防控要求。 资源利用要求 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。 本项目符合国家清洁生产要求。 3、与《河南省2023年蓝天保卫战实施方案》豫环委办〔2023〕4号相符性分析 项目与豫环委办[2023]4号相符性分析见表1-8。 表1-8与豫环委办[2023]4号相符性 序号 实施方案要求 本项目情况 符合性 （六）加快挥发性有机物治理 22、推进低VOCs含量原辅材料源头替代。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代，明确治理任务，动态更新清单台账。汽车整车制造行业大力提升底漆、中涂、色漆低VOCs含量涂料使用比例;房屋建筑和市政工程全面推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂，除特殊功能要求外，室内地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志基本使用低VOCs含量涂料。城市建成区严格控制生产和使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。 本项目为迁建项目，迁建后采取源头替代方式减少VOCs排放，迁建前，现有工程所用油墨均为油性油墨，迁建后本项目使用的油墨中水性油墨占比90%，油性油墨占比10%，油性油墨使用量减少24.8t/a，VOCs排放总量较迁建前减少1.192t/a。 符合 23.持续加大无组织排放整治力度。2023年5月底前，排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源，在保证安全生产前提下，督促企业通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，对VOCs无组织排放废气进行综合治理，将需要集气罩收集无组织排放的集气流速测量监控纳入日常管理工作中监督落实;按要求对气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于1000 个的企业开展泄漏检测与修复工作;焦化行业使用红外热成像仪、火焰离子化检测仪(FID) 等设备定期对酚氰废水处理池密闭设施、煤气管线及焦炉等装置进行巡检修护，防止逸散泄漏;产生含挥发性有机物废水的企业，采取密闭管道等措施逐步替代地漏、沟、渠、井等敞开式集输方式,减少挥发性有机物无组织排放。 本项目VOCs物料密闭存储，通过采取印刷车间密闭负压集气、熟化室整体换气等措施加强VOCs气体的收集治理，减少无组织排放。 符合 24.大力提升治理设施去除效率。4月底前，按照行业特点、企业规模、废气成分、废气量、含水(尘)率等,综合分析治理技术与VOCs废气处理工艺可行性、规模匹配性，建立问题企业清单台账，指导帮扶企业做好活性炭更换频次、更换量、购买记录、活性炭质检报告等台账记录，RTO和RCO设施吸附剂再生频次、焚烧温度等记录数据至少保留一年以上。6月底前，对废气处理效率低下的企业实施提升治理。 本项目生产过程中产生的有机废气采用活性炭吸附浓缩+催化燃烧设施进行治理，RCO设施催化剂更换记录、焚烧温度等记录数据保留一年以上。 符合 (七)强化区域联防联控 28.优化重点行业绩效分级管理。强化重污染天气应急分类分级管控，持续推进重点行业企业绩效分级，加强应急减排清单标准化管理，鼓励企业加快实施升级改造，建立完善“有进有出”动态调整机制，着力培育一批绩效水平高、行业带动强的省级绿色标杆企业，对存在环境违法违规行为、环境绩效水平达不到相应指标要求的企业实施降级处理。 本项目按照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》表31-2包装印刷行业绩效分级指标A级企业要求进行建设。 符合 4、与《商丘市生态环境保护委员会办公室关于印发商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知（商环委办〔2022〕3号》相符性分析 （1）《商丘市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》 工作目标：全市环境空气质量改善指标达到省下达我市的年度目标要求，即环境空气细颗粒物（PM2.5）年平均浓度控制在48微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度控制在78微克/立方米以下，5-9月臭氧（O3）日最大8小时平均浓度超标率控制在20.9%以下，环境空气质量优良天数比例不低于68.5%，重污染天数比例控制在2.0%以下。 主要任务： （一）调整优化产业结构，推动绿色低碳转型发展。 1.加快传统产业转型升级。2.提升产业集群绿色化水平。3.推进绿色低碳产业发展。 （二）深入调整能源结构，推进能源低碳高效利用。 4.提升重点行业节能降碳水平。5.加快煤电结构优化调整。6.实施清洁能源替代。7.扩大集中供热范围。8.深入开展散煤治理行动。9.加快优化能源供给结构。 （三）持续调整交通运输结构，打好柴油货车治理攻坚战。 10.加快铁路专用线建设。11.提升清洁运输水平。12.加快新能源汽车推广应用。13.积极推进老旧汽车淘汰。 （四）优化调整用地结构，强化面源污染治理。 14.提升扬尘污染防治水平。15.推进露天矿山综合整治。16.开展农业等面源污染治理。17.持续开展烟花爆竹禁燃禁放工作。18.综合治理恶臭突出环境问题。 （五）推进工业企业四项工程，深化大气污染综合治理。 19.深化重点行业超低排放“改造工程”。20.强化重点行业绩效分级“培育工程”。21.实施工业企业治理成效“夯基工程”。22.开展低效治理设施全面“提质工程”。 （六）强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战。 23.加快推进低VOCs含量原辅材料源头替代。24.开展简易低效VOCs治理设施升级改造。25.提升VOCs无组织排放治理水平。26.加大油品储运销全过程VOCs管控力度。27.强化VOCs日常监管。 （七）强化区域联防联控，打好重污染天气消除攻坚战。 28.加强空气质量预警会商。29.全面推行差异化管控。30.实施重污染天气移动源应急管控。31.实施重点行业错峰生产。32.建立重污染天气应对闭环管理机制。 （八）强化基础能力建设，持续推进大气环境治理体系和治理能力现代化。 33.强化监督帮扶指导。34.提升大气环境监测质量管理。35.强化大气环境监控能力建设。36.严厉打击监测监控数据造假。 项目废气主要为调墨、印刷、复合、熟化、危废暂存间产生的非甲烷总烃和食堂油烟，非甲烷总烃通过密闭负压集气+活性炭吸附浓缩+催化燃烧设施处理后达标排放，食堂油烟经油烟净化器处理后达标排放，不会对周边环境造成明显不良影响，符合《商丘市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》相关要求。 （2）《商丘市2022 年水污染防治攻坚战实施方案》 工作目标：完成国家下达的和我省确定的地表水环境质量年度目标任务。县级以上城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到100%（自然本底值高除外）。 主要任务： （一）持续打好城市黑臭水体治理攻坚战。 1.深入推进城市建成区黑臭水体整治。2.持续提升城镇污水收集处理能力。3.加快城镇污水处理厂污泥安全处置。 （二）巩固提升饮用水安全保障水平。 4.持续推进饮用水水源地规范化建设。 （三）着力打好重点河流重点区域生态保护治理攻坚战及水生态修复治理。 5.强化重点河流污染综合治理。6.推动重点河流重点区域农田退水设施改造。7.开展主要支流支沟排查整治。8.开展入河排污口排查整治。9.持续开展“清四乱”专项行动。10.加快污染较重河流治理。11.加强水生态保护与修复。12.强化重要河流生态流量保障。13.参与“美丽河湖”创建。 （四）统筹做好其他水生态环境保护工作。 14.调整优化产业结构。15.推动企业绿色发展。16.推动城镇污水资源化利用。17.加强水环境风险防控。18.补齐医疗机构污水处理设施短板。19.强化水生态环境执法监管。20.提升水生态环境监测监控能力。21.深入开展交通运输业水污染防治。 项目印刷机冷却水循环使用不外排，食堂废水经隔油池处理后与办公生活污水共同经化粪池处理后经市政污水管网进入宁陵县第二污水处理厂进一步处理，对周边地表水环境影响较小，符合《商丘市2022年水污染防治攻坚战实施方案》相关要求。 （3） 《商丘市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》 工作目标：推动土壤资源永续利用，全市土壤和地下水环境质量总体保持稳定，土壤和地下水环境风险得到有效管控。土壤安全利用进一步巩固提升，受污染耕地安全利用率实现95％以上，重点建设用地安全利用有效保障。地下水国考区域点位和“双源”（地下水型饮用水水源、重点污染源）点位水质保持稳定。 主要任务： （一）强化土壤污染源头防控。 1.推动涉重金属企业绿色化发展。2.全面提升固体废物监管能力。 （二）防范工业企业新增土壤污染。 1.推动重点监管单位规范化监管。2.推动实施绿色化改造。 （三）依法实施农用地分类管理。 1.深入落实耕地土壤污染预警制度。2.巩固安全利用成效。3.全面落实严格管控。4.加强重点区域粮食监管。 （四）有效管控建设用地土壤污染风险。 1.开展土壤污染状况调查评估。2.加强污染地块联动监管。3.强化部门信息共享。4.做好暂不开发利用污染地块管理。5.加强土壤污染风险管控和修复。 （五）强化土壤地下水污染协同防控。 1.实施地下水质量目标管理。2.开展地下水质量状况调查。3.加强重点污染源风险管控。4.注重水土联防示范引导。 （六）全面提升环境监管能力。 1.完善环境监测机制。2.加强生态环境执法。3.强化科技支撑。 本项目按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制，一般固废暂存间按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行建设，印刷区、油墨库、隔油池、化粪池及危废暂存间进行重点防渗处理，采取上述措施后对周边土壤环境影响较小，符合《商丘市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》相关要求。 5、与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》相符性分析 根据《商丘市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》，重点行 业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。本项目为迁建项目，与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》表31-2包装印刷行业绩效分级指标A级企业要求相符性分析见表1-9。 表1-9本项目与包装印刷行业绩效分级指标A级要求相符性对比表 A级企业 企业情况 符合性 原辅材料 1、凹版印刷工艺采用吸收性材料印刷时， 使用水性油墨（VOCs≤15%）、能量固化油墨（VOCs≤10%）等低 VOCs 含量油墨比例达 60%及以上；采用非吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤30%）、能量固化油墨（VOCs≤10%）等低 VOCs 含量油墨比例达 30%及以上； 2、柔版印刷工艺采用吸收性材料印时，使用水性油墨（VOCs≤5%）的比例达到100%；采用非吸收性材料印刷时，使用 水性油墨（VOCs≤25%）比例达60%及以上； 3、平版印刷工艺使用符合《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》（GB 38507-2020）中VOCs含量限值要求的油墨产品比例达 100%；100%使用无（免）醇润版液（润版液原液中VOCs≤10%），或使用无水印刷技术，或使用零醇润版胶印技术； 4、丝网印刷工艺使用水性油墨（VOCs≤30%）、能量固化油墨（VOCs≤5%）的比例达 60%及以上； 5、印铁制罐生产过程 100%使用水性油墨（VOCs≤25%）、能量固化油（VOCs≤2%）；100%使用水性涂料、能量固化涂料替代溶 剂型涂料； 6、复合、覆膜：使用符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）的无溶剂、水基型等非溶剂型胶粘剂比例达 75%及以上； 7、上光：使用水性、紫外光固化（UV）等非溶剂型光油比例达到 100%； 8、清洗：采用胶印油墨、UV油墨印刷时，使用符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）的低 VOCs 含量清洗剂比例达到100%。 1、本项目为凹版印刷，使用非吸收性材料，根据厂家提供的检测报告，本项目油性油墨（溶剂型油墨）VOCs含量为42.5%＜75%，水性油墨VOCs含量为 24.7%＜30%，符合《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》（GB38507-2020）要求，水性油墨比例为90%。 2、本项目复合工序使用符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）的无溶剂胶粘剂。 符合 无组织管控 1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别控制要求； 2、调配过程：胶印工艺使用自动配墨系统；凹印工艺调配稀释剂采用管道集中输送系统；设置专门的调配间进行调墨、调胶等，废气排至VOCs废气收集处理系统； 3、供墨过程：在密闭设备或密闭负压空间内操作；向墨槽中加油墨或稀释剂时采用漏斗或软管等接驳工具； 4、印刷过程：柔版印刷机采用封闭刮刀；凹版印刷机通过安装盖板、改变墨槽开口形状等减小墨盘、墨桶、搅墨机等开口面积；烘箱密闭，保持负压；印刷机整体排风收集； 5、清洗过程：清洗专用清洗间、排风收集；沾染清洗剂的毛巾或抹布储存于密闭容器； 6、复合过程：烘箱密闭，保持负压；干式复合机整机封闭集气收集； 7、存储过程：油墨、稀释剂、胶粘剂、清洗剂、上光油等 VOCs物料密闭存储，存放于无阳光直射的场所；废油墨、废清洗剂、废活性炭等含VOCs的废物应分类放置于贴有标识的容器内，加盖密封，存放于无阳光直射的场所。 1、厂区VOCs管控措施满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别控制要求。 2、本项目采用凹印工艺，稀释剂采用管道集中输送。 3、项目调墨过程在密闭负压空间内操作，向墨槽中加油墨或稀释剂时采用漏斗或软管等接驳工具。 4、本项目凹版印刷机改变墨槽开口形状、减小墨盘开口面积，印刷废气整体收集。 5、印刷设备擦洗在密闭车间内进行，沾染溶剂的抹布作为危险废物储存于密闭容器内。 6、本项目干式复合机整机封闭集气收集。 7、油墨、稀释剂、胶粘剂均密闭存储于油墨库内，无阳光直射。 符合 VOCs治污设施 1、使用溶剂型原辅材料时，调墨、供墨、涂布（上光）、印刷、覆膜、复合、清洗等工序含 VOCs废气采用燃烧、吸附+燃烧、吸附+冷凝回收等治理技术，处理效 率≥90%； 2、采用平版印刷工艺或使用非溶剂型原辅材料时，当车间或生产设施排气中NMHC 初始排放速率≥2 kg/h 时，建设末端治污设施，处理效率≥80%。 本项目使用的油墨中包含油性油墨，调墨、印刷、复合、熟化工序含VOCs废气采用活性炭吸附浓缩+催化燃烧设备进行治理，处理效率≥90%。 符合 排放限值 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为 20-30mg/m 3、TVOC为 40-50 mg/m3； 2、厂区内无组织排放监控点NMHC 的 1h 平均浓度值不高于6 mg/m 3、任意一次浓度值不高于20 mg/m 3； 3 、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求。 根据核算，本项目印刷废气排气筒非甲烷总烃排放浓度小于30mg/m 3，污染物排放限值均从严确定。 符合 监测监控水平 1、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）规定的自行监测管理要求； 2、重点排污企业风量大于 10000m3/h的主要排放口安装NMHC在线监测设施（FID 检测器），自动监控数据保存一年以上； 3、安装DCS系统、仪器仪表等装置，连续测量并记录治理设施控制指标温度、压力（压差）、时间和频率值。再生式活性炭连续自动测量并记录温度、再生时间 和更换周期；更换式活性炭记录温度、更换周期及更换量；数据保存一年以上。 1、本项目按照《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）及《排污单位自行监测技术指南印刷工业》（HJ 1246-2022）要求制定自行监测方案。 2、本项目无主要排放口。 3、项目催化燃烧设施配备仪器仪表装置，连续测量并纪录治污设施温度、压力等参数。 符合 环境管理水平 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告 企业环评手续在办理，后续将严格按照要求履行排污许可手续，及时开展竣工验收，设置专职的环保人员，并制定废气治理设施运行管理规程，环保档案、台账记录、人员配置均按要求进行。 符合 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用油墨的固含量VOCs 含量、含水率（水性油墨）等信息的检测报告）；2、废气污染治理设施运行管理信息（燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）； 4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料（天然气）消耗记录。 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力 运输方式 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。 项目物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆，厂区车辆全部达国五及以上排放标准，厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准。 符合 运输监管 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账 企业严格按照相关要求建立门禁视频监控系统和电子台账。 符合 因此，本项目符合《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》表31-2包装印刷行业绩效分级指标A级企业相关要求。 6、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），本项目生产过程VOCs 无组织排放控制措施与该标准中有关要求的相符性分析详见下表1-10。 表1-10 项目挥发性有机物控制措施符合性一览表 项目 有关控制要求 本项目控制措施 相符性 储存 VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 本项目含VOCs物料均采用密闭包装储存，均存放于室内，在非取用状态时均封口密闭。 符合 转移、输送 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs 物料时，应采用密闭容器、罐车。粉状、粒状VOCs 物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。 本项目油墨及稀释剂均采用密闭管道输送 符合 使用 1、VOCs 质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs 废气收集处理系统。含 VOCs 产品的使用过程包括但不限于以下作业：a)调配（混合、搅拌等）；b)涂装（喷涂、浸涂、淋涂、辊涂、刷涂、涂布等）；c）印刷（平版、凸版、凹版、孔版等）；d）粘结（涂胶、热压、复合、贴合等）；e)印染（染色、印花、定型等）；f）干燥（烘干、风干、晾干等）；g）清洗（浸洗、喷洗、淋洗、冲洗、擦洗等）。2、有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集施，废气应排至VOCs 废气收集处理系统。3、企业应建立台账，记录含 VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废气量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。 1、本项目涉VOCs工序调墨、印刷、复合、熟化工序均在密闭负压车间内进行，废气收集后进入VOCs处理系统。 2、企业建立台账，记录含VOCs原辅材料名称、使用量、回收量、废气量、去向以及VOCs含量等信息，台账保存期限不少于3年。 符合 设备与管线泄漏控制 载有气态VOCs物料、液态VOCs物料的设备与管线组件，应开展泄漏检测与修复工作，具体要求应符合 GB37822 规定 企业印刷机按照要求定期开展泄漏检测与修复工作。 符合 废气收集系统 1、VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs 废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。2、企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758 的规定。采用外部排风罩的，应按 GB/T16758、AQ/T4274-2016 规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过 500μmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。泄漏检测频次、修复与记录的要求按照第8章规定执行。3、VOCs 废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。排气筒高度不低于 15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。当执行不同排放控制要求的废气合并排气筒排放时，应在废气混合前进行监测，并执行相应的排放控制要求；若可选择的监控位置只能对混合后的废气进行监测，则应按各排放控制要求中最严格的规定执行。 1、本项目VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行，VOCs 废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备停止运行； 2、项目调墨、印刷、复合、熟化废气密闭负压收集，VOCs经治理后满足行业排放标准限值要求。 3、项目印刷废气排气筒不低于15m。 符合 无组织排放监控 地方生态环境主管部门可根据当地环境保护需要，对厂区内 VOCs 无组织排放状况进行监控，具体实施方式由各地自行确定。 本项目按照《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）及《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ 1246-2022）要求制定自行监测方案 符合 综上所述，项目VOCs控制措施符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。 7、与宁陵县县城集中式饮用水水源保护区划相符性 根据《河南省县级集中式饮用水水源保护区划分技术报告》、《河南省人民政府关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2013]107号），并结合《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2020]56 号）、《宁陵县殷楼地下水井群饮用水水源地保护区调整技术报告》可知，宁陵县县城集中式饮用水水源地包括宁陵县本源自来水公司殷楼饮用水源地（现用的5 眼井和备用的1眼井）、宁陵县本源自来水公司八里井规划水源地（12眼井，含备用井1眼）。 表1-11 宁陵县水厂一览表 水源地名称 一级保护区 半径/边长（m） 宁陵县本源自来水公司殷楼水源地（1#、2#、5#、6#水源井） 外围30m 宁陵县本源自来水公司殷楼水源地（3#水源井） 外围30m至二水厂厂区的区域 宁陵县本源自来水公司殷楼水源地（7#水源井） 外围30m南至葛天公园围墙的矩形区域 宁陵县本源自来水公司八里井规划水源地（1#~12#水源井） 40 饮用水水源保护区面积：宁陵县城区饮用水源地包括宁陵县本源自来水公司殷楼水源地（共5眼现用水源井和1眼备用水源井），其中4眼水源井均分散布设，均为孔隙水承压水水源。 一级保护区：3号取水井外围30米至二水厂厂区的区域；1号、2号、5号、新6号取水井外围30米的区域；新7号取水井外围30米南至葛天公园围墙的矩形区域。 宁陵县本源自来水公司八里井规划水源地（12眼水源井含1眼备用），12眼水源井均分散布设，均为孔隙水承压水水源。因此，一级保护区的划分，以单井影响半径的圆形面积为保护区，单井保护区面积约为0.005km2，12眼水源井保护区面积共计0.06km2。 本项目位于商丘市宁陵县工业大道与黄河路交叉口北侧7#、8#厂房，与本项目距离最近的宁陵县县城集中式饮用水水源地为宁陵县本源自来水公司八里井规划水源地9#水源井，本项目距其一级保护区边界约2.55km，不其一级保护区范围内。 8、与宁陵乡镇集中式饮用水水源保护区划相符性 8.1河南省宁陵县乡镇集中式饮用水水源保护区划分技术报告 根据河南省宁陵县乡镇集中式饮用水水源保护区划分技术报告，宁陵县乡镇共有11个水源地水源井，均为孔隙水承压水水源，对于单眼水源井一级水源保护区以开采井为中心，半径取30m的圆形区域。对于位于水厂院内的水源井，水源井距离围墙大于30m 的，水源井不再单独划分保护区，而是把整个水厂作为一级保护区，以水厂围墙为边界计算保护区面积，水源井距离围墙小于30m的，把相应不足30m侧的围墙外移至30m，以水厂围墙、外移围墙为边界计算保护区面积。宁陵县各乡镇集中式饮用水水源地一级保护区总面积共计64038.86m2。具体区划结果详述如下： （1）柳河镇袁庄水井（共 3 眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东26米、西28米、南至 G310国道、北29米的区域（1 号、2 号取水井），3 号取水井外围 30 米的区域。 （2）石桥镇石桥供水站（共 1 眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、西28米、南30米、北18米的区域。 （3）黄岗镇小郭庄供水站（共 1 眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东 18 米、西 24 米、南至 X038县道、北16米的区域。 （4）华堡镇水厂（共 3 眼井） 一级保护区范围：1号取水井外围30米西至排水沟、东至计划生育指导站的区域；2 号取水井外围30米南至计划生育指导站的区域；3号取水井外围30米南华堡镇地税所至的区域。 （5）乔楼乡水厂（共 2 眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米的区域（1号取水井），取水井外围30米的区域（2号取水井）。 （6）赵村乡刘窑水厂（共 1 眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西28米、南28米、北12米的区域。 （7）孔集乡孔大楼水厂（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东20米、西18米、南至G310 国道的区域。 （8）逻岗镇供水站（共 1 眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西22米的区域。 （9）阳驿乡后陈水厂（共 2 眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西25米、南20米的区域（1 号取水井），取水井外围30米的区域（2号取水井）。 （10）刘楼乡供水站（共 1 眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东 26 米、西 15 米、南至 X021县道、北25米的区域（1号取水井）。 （11）张弓镇水厂（共 1 眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东 10 米、西 20 米、南 13 米的区域。 本项目位于商丘市宁陵县工业大道与黄河路交叉口北侧7#、8#厂房，距离项目最近的乡镇集中式饮用水源地为石桥镇石桥供水站，本项目距其一级保护区边界约3.18km，因此，不在其一级保护区范围内。 8.2宁陵县“千吨万人”集中式饮用水水源地保护范围（区） 该文件划分对象为宁陵县15个“千吨万人”集中式饮用水水源地保护区，水井共35眼，具体如下： （1）苗堂水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井），2#取水井外围30米的区域。 （2）小吕集水厂地下水井群（共 2 眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；水井外围 30m 的区域（2#取水井）。 （3）黄岗新水厂地下水井群（共 3 眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；水井外围 30m 的区域（2#、3#取水井）。 （4）路老家水厂地下水井群（共 3 眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#、2#取水井）；水井外围30m的区域（3#取水井）。 （5）石井水厂地下水井群（共 2 眼井） 一级保护区范围：石井水厂厂界内的区域（1#取水井、2#取水井）。 （6）陈兑楼水厂地下水井群（共 2 眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；水井外围 30m 的区域（2#取水井）。 （7）刘古堆水厂地下水井群（共 3 眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；水井外围 30m 的区域（2#、3#取水井）。 （8）柳河周庄供水站地下水井群（共 2 眼井） 一级保护区范围：水井外围30m的区域（1#取水井）；2 号取水井外围，南侧至001县道北侧道路红线，东、西、北至30m的矩形区域； （9）逻岗镇邓寨水厂地下水井群（共 3 眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；水井外围 30m的区域（2#取水井）；3号取水井外围，东南至042县道西侧道路红线，东北、西北、西南30m的矩形区域。 （10）花李张水厂水厂地下水井群（共 2 眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；水井外围 30m 的区域（2#取水井）。 （11）任庄水厂地下水井群（共 2 眼井） 一级保护区范围：水井外围 30m 的区域（1#取水井）；2 号取水井外围，北至011县道南侧道路红线，东南、西30m的矩形区域； （12）刘尧水厂地下水井群（共 3 眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；水井外围 30m 的区域（2#、3#取水井）。 （13）胡大庄水厂地下水井群（共 2 眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；水井外围 30m 的区域（2#取水井）。 （14）后址庄水厂地下水井群（共 2 眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井、2#取水井）。 （15）西马楼水厂地下水井群（共 2 眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；2 号取水井外围，南至011乡道北侧道路红线，东北、西30m 的矩形区域。 本项目位于商丘市宁陵县工业大道与黄河路交叉口北侧7#、8#厂房，距离项目最近的宁陵县千吨万人饮用水源地为石井水厂地下水井群，本项目距其一级保护区边界约1720km，因此，不在其一级保护区范围内。本项目与石井水厂相对位置关系见附图8。 9、选址合理性 本项目位于商丘市宁陵县工业大道与黄河路交叉口北侧7#、8#厂房，根据《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）》产业布局图，本项目位于混合产业区内（见附图9），本项目主要从事塑料包装袋和包装膜的印刷加工，根据宁陵县先进制造业开发区管委会出具的证明，同意本项目入驻，根据《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）》规划用地图（附图10），本项目占地属于二类工业用地。因此，本项目符合《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）》产业发展规划和土地利用总体规划。经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，项目已在宁陵县产业集聚区备案，项目代码：2304-411423-04-01-911128。因此，项目符合国家产业政策。 项目租赁河南省中蚨生物科技有限公司院内北侧7#、8#厂房用于项目建设，该公司主要进行饮料、调味品等的加工生产，目前尚未投产。项目南侧为工业大道，南134米为史丹利化肥宁陵有限公司，主要进行复混肥的加工生产，西侧为宸宇食品工业园，主要进行小麻花、锅巴、猫耳朵等膨化食品的加工生产，东40米为富海能源加油站，北侧为连霍高速。本项目废气、废水经治理后均达标排放，固体废物均得到合理处置，采取降噪措施后厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，不会对周围企业生产造成影响，具备环境相容性。根据《公路安全保护条例》（国务院令第593号），属于高速公路的，公路建筑控制区的范围从公路用地外缘起向外的距离标准不少于30米。本项目厂区用地红线距离连霍高速用地边缘线约65米，符合条例相关要求。项目选址不在饮用水源地一级保护区范围内，符合《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》、《商丘市生态环境准入清单（试行）》相关要求。 综上所述，项目选址不在饮用水源地一级保护区范围内，周边无重要的文物古迹和珍稀动植物资源，“三废”可实现达标排放，对周边环境影响较小，符合国家产业政策，符合三线一单管控要求，从环保角度分析，项目所选厂址可行。 10、备案相符性 本项目计划建设情况与备案相符性分析见表1-12。 表1-12项目计划建设情况与备案情况相符性一览表 项目 备案情况 计划建设情况 相符性 项目名称 年产2000吨复合包装项目 年产2000吨复合包装项目 相符 建设单位 河南格美包装有限公司 河南格美包装有限公司 相符 建设地址 商丘市宁陵县工业大道与黄河路交叉口北侧7号楼 商丘市宁陵县工业大道与黄河路交叉口北侧7#、8#厂房 相符 总投资 1000万元 1000万元 相符 建设性质 迁建 迁建 相符 占地及工程内容 占地面积6000平方米，建筑面积5000平方米，主要包括生产车间、仓库、办公楼 占地面积6000平方米，建筑面积3600平方米，主要包括生产车间、仓库，办公室位于仓库二层 基本相符 生产规模 年产2000吨复合包装 年产2000吨复合包装 相符 生产工艺 原材料—彩印—复合—制袋—包装—入库 调墨-印刷-复合-熟化-分切-制袋-入库 基本相符 生产设备 8色印刷机、9色高速印刷机、复合机、分切机、高速制袋机 凹版印刷机、干式复合机、分切机、制袋机 相符 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1项目组成与建设内容 河南格美包装有限公司成立于2016年，2017年租赁商丘市合创实业有限公司位于宁陵县产业集聚区华山路南侧的闲置厂房建设年产1100吨塑料彩印包装项目，该项目环境影响报告表委托巢湖中环环境科学研究有限公司于2017年9月编制完成，宁陵县环境保护局于2017年10月以宁环审[2017]20号文对该报告表进行了批复，该项目于2018年12月12日完成竣工环境保护验收，于2020年7月1日完成排污许可证申领工作，排污许可证编号：91411423MA3XGYXD91001U。 2023年4月，因企业内部规划调整，拟搬迁至宁陵县工业大道与黄河路交叉口北侧实施“年产2000吨复合包装项目”，迁建后，公司生产工艺不变，印刷使用的油墨、溶剂及生产规模进行调整。本项目总投资1000万元，占地面积6000平方米，选址位于商丘市宁陵县工业大道与黄河路交叉口北侧，租用河南省中蚨生物科技有限公司厂区北侧7#、8#厂房用于项目建设。厂区北侧65m为连霍高速，西侧相邻为宸宇食品工业园，南侧为工业大道及史丹利化肥宁陵有限公司，东侧为富海能源加油站。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月1日起施行），本项目应开展环境影响评价工作。本项目主要原料为聚丙烯膜、聚乙烯膜、聚酯膜和油墨等，通过印刷、复合、制袋等工序生产塑料包装袋和包装膜，应属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号）二十、印刷和记录媒介复制业、39、印刷中的“其他（激光印刷除外；年用低VOCs含量油墨10吨以下的印刷除外）”及二十六、橡胶和塑料制品业、53、塑料制品业中的“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。 本项目主要建设内容组成见表2-1。 表2-1 主要建设内容一览表 工程类别 工程名称 建筑内容及规模 备注 主体工程 生产车间 1F，局部2F，建筑面积2100m2，主要进行印刷、复合、熟化、制袋等工序 租赁河南省中蚨生物科技有限公司已建成的7#标准厂房 仓库 1F，局部2F，建筑面积1500m2，包含油墨库、原料仓库和办公室 租赁河南省中蚨生物科技有限公司已建成的8#标准厂房 公用工程 供水 市政供水 园区提供 排水 采取雨污分流制，雨水经厂区雨水管网收集后排入厂外工业大道雨水管网。项目印刷机冷却水循环使用，不外排，食堂废水经隔油池预处理后与办公生活污水共同经化粪池处理后排入市政污水管网进入宁陵县第二污水处理厂进一步处理。 新建 供电 市政供电 园区提供 环保工程 废气治理 （1）调墨、印刷、复合、熟化工序及危废暂存间挥发产生的非甲烷总烃、生产过程产生的异味（臭气浓度）经负压集气+活性炭吸附浓缩+催化燃烧设施处理后经15m排气筒（DA001）排放； （2）食堂油烟经油烟净化器处理后经专用烟道排放。 新建 废水治理 5m3化粪池、5m3隔油池 新建 固废治理 垃圾桶、20m2一般固废暂存间、20m2危废暂存间 新建 噪声治理 厂房隔声、基础减振 新建 2产品方案 本项目产品方案见表2-2。 表2-2 项目产品方案一览表 序号 产品名称 单位 产量 规格 1 塑料袋 t/a 1000 约 5g/个，每个约0.025m2 2 包装膜 t/a 1000 约 6.6kg/卷，每个约70m2 3项目主要设备、原辅材料消耗 本项目迁建前后主要设备变化情况见表2-3，主要原辅材料及能源消耗情况见表2-4。 表2-3迁建前后主要生产设备变化情况一览表 序号 设备名称 迁建前 迁建后 变化情况 数量 型号 数量 型号 1 凹版印刷机 1台 JMYA8-1050A 2台 JMYA8-1050A 现有1台迁至新厂，新增1台 2 干式复合机 0 / 1台 / 新增1台 3 无溶剂复合机 1台 WYFi5 2台 WYFi5 现有1台迁至新厂，新增1台 4 制袋机 2台 YSZD-400ZF 5台 YSZD-400ZF 现有2台迁至新厂，新增3台 5 制袋机 2台 YSZD-500H 5台 YSZD-500H 现有2台迁至新厂，新增3台 6 分切机 1台 BHF-C1300 3台 BHF-C1300 现有1台迁至新厂，新增2台 7 熟化室 1套 6m×1.5m×1.8m 4套 6m×1.5m×1.8m 现有1套迁至新厂，新增3套 迁建后项目主要生产设备与产能匹配性分析： 项目产品主要通过印刷机进行生产，迁建后设有2台印刷机，每台印刷机独立生产。根据设备厂商提供的资料，单台印刷机最大生产产能为90m/min，项目主要印刷宽度为0.8m，印刷机年运行时间300天，每天工作8h，则年运行2400h，2台印刷机在100%负荷条件下，生产产能合计为2073.6万m2/a。本项目设计年产塑料包装袋1000吨、塑料包装卷膜1000吨，按5g、0.025m2 /个，6.6kg、70m2/卷计，折合面积约1560.61万m2/a，因此，本项目生产设备的生产能力能满足设计产能需要。 表2-4 项目原辅材料用量及能源消耗一览表 序号 名称 单位 消耗量 备注 1 聚丙烯膜 t/a 870 50kg/捆，固态 2 聚酯膜 t/a 300 50kg/捆，固态 3 聚乙烯膜 t/a 700 50kg/捆，固态 4 铝箔 t/a 35 50kg/捆，固态 5 尼龙膜 t/a 25.19 50kg/捆，固态 6 水性油墨 t/a 46.82 25kg/桶，SP-729型水性聚氨酯墨，组分情况及VOC含量检测报告见附件10 7 油性油墨 t/a 5.2 25kg/桶，GP02型无苯无酮聚氨酯复合油墨，MSDS及VOC含量检测报告见附件11 8 乙酸乙酯 t/a 1.5 油墨溶剂及清洗剂，180kg/桶，液态，与油性油墨比例为0.25:1 9 醋酸正丙酯 t/a 1.3 油墨溶剂，180kg/桶，液态，与油性油墨比例为0.25:1 10 无溶剂聚氨酯复膜胶 t/a 40 25kg/桶，WD8172B型双组份，MSDS及VOC含量检测报告见附件12 11 水 m3/a 1159.082 园区提供 12 电 万kwh/a 40 园区提供 项目油墨用量核算： 根据企业生产经验，油墨用量约为20kg/6000平方米，本项目折合面积约加工1560.61万m2/a（其中塑料包装袋约500万m2/a，塑料包装卷膜约1060.61万m2/a），根据企业提供资料，迁建后使用水性油墨加工的产品约总产品的90%，其余10%需用油性油墨加工，则水性油墨用量约为 46.82t/a，油性油墨用量约为5.20t/a。 油性油墨不可替代分析： 根据企业提供资料及类比相关同类行业，目前部分外包装产品均使用油性油墨进行印刷，暂不能被水性油墨替代。油性油墨具有粘度大，且快干、耐水、耐光性好等特点，而水性油墨容易因环境湿度大而吸潮，影响光泽度，最终影响产品品质，油性油墨能保证最终产品质量，达到市场需要的产品效果。油性油墨是溶剂型油墨，不易溶于水，需使用有机溶剂作为稀释剂。为保证特定产品的性能和品质，本项目油墨中约10%使用油性油墨，其余90%使用水性油墨。 表2-5 项目原辅材料物料平衡 单位：t/a 原材料 投入量（t/a） 流向 产出量（t/a） 塑料薄膜（聚丙烯膜、聚酯膜、聚乙烯膜、尼龙膜） 1895.19 产品 2000 铝箔 35 非甲烷总烃（调墨、印刷、复合、熟化、擦洗工序及危废暂存间挥发产生） 17.01 水性油墨 46.82 边角料 5 水 4.682 水分蒸发 4.682 油性油墨 5.2 不合格产品 3 无溶剂聚氨酯复膜胶 40 / / 乙酸乙酯 1.5 / / 醋酸正丙酯 1.3 / / 合计 2029.692 合计 2029.692 表2-6 主要原辅材料理化性质一览表 序号 名称 理化性质 1 聚丙烯膜 双向拉伸聚丙烯薄膜，主要成分为100%聚丙烯，外观透明。产品无臭、无味，熔点165-170℃，密度0.9-0.91kg/m3，具有高拉伸强度、冲击强度、刚性、强韧性。 2 聚酯膜 聚酯薄膜(PET)是以聚对苯二甲酸乙二醇酯为原料，采用挤出法制成厚片，再经拉伸制成的薄膜材料。外观透明产品、无臭、无味，熔点 255-265℃，密度1.38kg/m3。 3 聚乙烯膜 PE薄膜，即聚乙烯薄膜，是指用PE颗粒生产的薄膜。PE膜具有防潮性，透湿性小。聚乙烯薄膜(PE)根据制造方法与控制手段的不同，可制造出低密度、中密度、高密度的聚乙烯与交联聚乙烯等不同性能的产品。其密度约为0.92g/cm3左右。 4 铝箔 一种用金属铝直接压延成薄片的烫印材料，其烫印效果与纯银箔烫印的效果相似，故又称假银箔。由于铝的质地柔软、延展性好，具有银白色的光泽，如果将压延后的薄片，用硅酸钠等物质裱在胶版纸上制成铝箔片，还可进行印刷。铝箔因其优良的特性，广泛用于食品、饮料、香烟、药品、照相底板、家庭日用品等，通常用作其包装材料 5 尼龙膜 尼龙膜，英文名称Nylon mo，全称聚酰胺薄膜，轻薄型的一种贴膜。是以尼龙树脂为原料，可采用T型(挤出浇铸)薄膜成型法(不拉伸薄膜)，T型模双向拉伸薄膜成型法和吹气膨胀法(双向拉伸薄膜)制造。尼龙薄膜具有强度高、隔氧性好，透明性好等特点。工业用途主要是作成型用真空袋薄膜，民用主要是作食品包装薄膜。 6 水性油墨 SP-729水性聚氨酯油墨，外观油状液体，略带刺激性气味，主要由水和颜料等其他物质组成。 7 无溶剂聚氨酯复膜胶 WD8172B型双组份无溶剂聚氨酯复膜胶，外观与性状为透明液体，黏度350-650mPa·s，相对密度（水=1）0.98，溶于乙酸乙酯等溶剂，MSDS详见附件12。 8 油性油墨 GP02无苯无酮聚氨酯复合油墨，有色有微量溶剂气味液体，相对密度 0.90—1.15，不溶于水，溶于醋酸乙酯、醋酸正丙酯、醋酸丁酯。可用有机溶剂稀释，可用吸收面和非吸收表面喷印，喷印后不易褪色。油性油墨特点是墨水粘度大，且快干、耐水、柔和、耐光性相当好。使用时墨水更节省，有效节约成本。 9 乙酸乙酯 又称醋酸乙酯，低毒性，有甜味，浓度较高时有刺激性气味，易挥发，是一种用途广泛的精细化工产品。具有优异的溶解性、快干性，用途广泛，是一种重要的有机化工原料和工业溶剂。外观无色液体，有芳香气味，易挥发，沸点（℃）：77，相对密度（水=1）：0.90，相对蒸气密度（空气=1）：3.0，不溶于水。 10 醋酸正丙酯 醋酸正丙酯，无色澄清液体。熔点-92℃，沸点101.6℃，相对密度0.836（20/4℃），折光率1.3844。闪点12℃。能与醇、醚混溶，在16℃水中的溶解度约1.6。用于制造食用香料、硝化纤维溶剂，以及用于造漆、塑料、有机物合成等。 表2-7 项目所用的原料成分一览表 原料名称 成分 含量% 本次评价挥发量取值% 备注 水性油墨 颜料 9~35 24.7 根据企业提供的 SGS检测报告（详 见附件10），本项 目使用的SP-729型水 性聚氨酯油墨挥发性有 机物占比为24.7% 水性聚氨酯树脂 30~35 助剂 0.1~5 溶剂 5~30 油性油墨 乙酸乙酯 20~30% 42.5 根据企业提供的 SGS检测报告（详 见附件11），本项 目使用的GP02型油性油墨挥发性有机物占比为42.5% 乙酸正丙酯 10~20% 异丙醇 2~5% 聚氨酯树脂 30~35% 其他 11~34% 无溶剂聚氨酯复膜胶 蓖麻油 40~80 1.1 根据企业提供的 检测报告（详 见附件 12），项目使用的无溶剂聚氨酯复膜胶VOC含量为11g/kg 三羟基聚氧化丙烯醚 20~50 商业秘密（助剂、填料等） 0~10 备注：1、与《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）相符性分析：根据《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中表3规定本体型胶粘剂VOC 含量限值—包装领域，聚氨酯类VOCs 含量限值为≤50g/kg。根据建设单位提供的无溶剂聚氨酯复膜胶检测报告，VOC含量为11g/kg，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）相关限值要求。 2、与《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》（GB38507-2020）相符性分析：参考《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》（GB38507-2020）表 1中，溶剂型油墨-凹印油墨含量限值≤75%，水性油墨-凹印油墨-非吸收性承印物含量限值≤30%。本项目油性油墨（溶剂型油墨）为42.5%＜75%，水性油墨为 24.7%＜30%，符合《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》（GB38507-2020）限值要求。 4公用及辅助工程 4.1给水工程 项目用水包括生产用水和生活用水，生产用水主要为水性油墨调配用水和印刷机冷却水，生活用水包括食堂用水和办公生活用水。项目用水总量为1159.082m3/a。 （1）生产用水 ①水性油墨调配用水 本项目使用的水性油墨采用清水进行稀释，根据企业提供资料，油墨与清水比例约1:0.1，水性油墨消耗量46.82t/a，则调配用水量为0.016m3/d(4.682m3/a)，调配用水进入油墨后经印刷、复合、熟化工序蒸发，无废水产生。 ②印刷机冷却水 本项目印刷机配备冷却水系统，冷却水循环使用，定期补充损耗。单台印刷机冷却水循环量约0.4m3，项目共2台印刷机，则冷却水总循环量为0.8m3，冷却水损耗量约占循环量的1%，则补水量为0.008m3/d(2.4m3/a)。 （2）生活用水 ①办公生活用水 本项目劳动定员40人，1班制，每班工作8小时，年工作300天，参照河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》(DB41/T385-2020)，表48公共管理和社会组织用水定额，本项目生活用水量按每人每天用水量50L计算，则职工生活用水量为2m3/d(600m3/a)。生活污水产生量按用水量的80%计，为1.6m3/d(480m3/a)，经化粪池处理后经市政污水管网排入宁陵县第二污水处理厂进一步处理。 ②食堂用水 项目设置食堂一座为员工提供早餐及午餐，按40个餐位计算。食堂用水定额一般宜采用20~25L/人·次（本项目按23L/人·次计算），则食堂用水用水量为1.84m3/d(552m3/a)，食堂废水产生量按用水量的80%计，则食堂废水产生量1.472m3/d(441.6m3/a)，经隔油池预处理后与办公生活污水共同经化粪池处理后经市政污水管网排入宁陵县第二污水处理厂进一步处理。 4.2排水 本项目印刷机冷却水循环使用，不外排，食堂废水经隔油池预处理后与办公生活污水共同经化粪池处理后经市政污水管网排入宁陵县第二污水处理厂进一步处理。 本项目水平衡图见图2-1。 图2-1 项目水平衡图 单位t/a 5劳动定员 迁建后项目劳动定员为40人，年工作天数300天，1班制，每班工作8小时。 6平面布置 本项目为迁建项目，迁建前地址位于宁陵县产业集聚区华山路南侧，迁建后位于商丘市宁陵县工业大道与黄河路交叉口北侧河南省中蚨生物科技有限公司院内，租用河南省中蚨生物科技有限公司厂区北侧7#厂房（用作本项目生产车间）、8#厂房（用作本项目仓库）用于项目建设。 厂区南侧设有三个出入口，本项目生产车间及仓库位于厂区北侧。生产车间整体一层，西部为两层，车间西部一层为印刷区，二层为仓库，车间东侧为制袋区。仓库整体一层，西部为两层，西部一层为原料库，二层为办公室，东侧为油墨库。 各功能区分布明晰合理，道路通畅便捷。具体见附图3厂区平面布置图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1 施工期 本项目租赁现有闲置厂房用作生产车间及仓库，施工期主要是设备安装和调试，土建工程施工较少。因此，本报告不再分析施工期工艺流程及产污环节分析。 2 营运期 2.1 营运期工艺流程图 迁建后，项目生产工艺流程及产污环节见下图： 图2-2 生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）油墨调配：本项目采用凹版印刷工艺进行印刷，其中油性油墨需要添加溶剂调配才可使用，水性油墨需加水稀释。油墨调配在印刷车间的印刷工位上进行，油性油墨、乙酸乙酯、醋酸正丙酯溶剂按1:0.25：0.25的比例混合；水性油墨与清水按1:0.1的比例混合。 油墨调配工序产生G1调墨废气、G2异味、S1废化学品包装桶。 （2）印刷：根据不同的产品要求选用不同类型的油墨（调配好的油性油墨、水性油墨），调配好的油墨加入印刷机进行印刷。外购的聚丙烯膜、聚酯膜、聚乙烯膜、铝箔、尼龙膜在凹版印刷机辊轴的作用下进入印刷装置，经印刷机印刷制成有文字或图案的半成品。 项目印刷制版外协完成，运营期间不进行墨槽清洗，仅对印刷设备进行擦洗，擦洗需用抹布蘸取乙酸乙酯溶剂进行操作，擦洗过程中溶剂会挥发产生擦洗废气，擦洗后会产生废抹布，废抹布用密闭容器收集后存储于危废暂存间内。项目印刷机配备冷却系统，冷却水循环使用，不外排，定期补充损耗。 印刷工序会产生G2异味、G3印刷废气、G4擦洗废气、S2废抹布、N1噪声。 （3）复合：将印刷好的半成品按要求通过复合机使用无溶剂聚氨酯复膜胶进行复合。 此工序会产生G2异味、G5复合废气、N2噪声、S1废化学品包装桶。 （4）熟化：通过复合后的塑料半成品需通过密闭的熟化室固化，使复合膜牢固，以达到最佳的复合强度。项目配设4间熟化室，设置熟化温度35-40℃，采用电加热。 此工序会产生G2 异味、G6熟化废气。 （5）分切：将熟化好的半成品置于分切机上按照设计尺寸、规格进行分切，此工序会产生N3噪声、S3废边角料。 （6）制袋：塑料包装卷膜经制袋机瞬间热压加工，瞬间高温达到100 摄氏度，在完成对原料切割时也同时将塑料袋封口，得到最终的产品（塑料包装袋/卷膜）。 该工序产生N4噪声、S4不合格品。 （7）成品入库：产品经过包装后放入仓库。 其他产污说明： （1）原辅材料包装：本项目原辅材料使用过程中产生S5包装固废。 （2）员工生活：员工日常生活中会产生S6生活垃圾和W1办公生活污水、W2食堂废水。 （3）废气处理：项目有机废气采用活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置进行治理，环保设备维护过程产生S7废活性炭、S8废催化剂。 （4）项目设有1座食堂为员工提供午餐，食堂烹饪过程产生G7油烟废气。 2.2营运期产排污环节 项目营运期产排污环节见表2-8。 表2-8项目营运期产排污环节 污染类别 污染源名称 产生工序 主要污染因子 废气 G1调墨废气 调墨 非甲烷总烃 G2异味 调墨、生产过程 臭气浓度 G3印刷废气 印刷 非甲烷总烃 G4擦洗废气 设备擦洗 非甲烷总烃 G5复合废气 复合 非甲烷总烃 G6熟化废气 熟化 非甲烷总烃 G7油烟 食堂 油烟 废水 冷却废水 印刷机 COD、SS 食堂废水 食堂 COD、氨氮、SS、BOD5、动植物油 办公生活污水 员工生活 COD、氨氮、SS、BOD5 噪声 设备噪声 生产过程 噪声 固废 废边角料 分切 废边角料 不合格产品 制袋 不合格产品 包装固废 生产过程 包装固废 废活性炭 环保设备 废活性炭 废催化剂 环保设备 废催化剂 废抹布 设备擦洗 残留的乙酸乙酯 废化学品包装桶 生产过程 残留的油墨、胶、溶剂等 生活垃圾 员工生活 生活垃圾 生态 对当地生态环境无明显影响 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程概况 河南格美包装有限公司成立于2016年，2017年租赁商丘市合创实业有限公司位于宁陵县产业集聚区华山路南侧的闲置厂房建设年产1100吨塑料彩印包装项目，该项目环境影响报告表委托巢湖中环环境科学研究有限公司于2017年9月编制完成，宁陵县环境保护局于2017年10月以宁环审[2017]20号文对该报告表进行了批复，该项目于2018年12月12日完成竣工环境保护验收，该项目于2020年7月1日完成排污许可证申领工作，排污许可证编号：91411423MA3XGYXD91001U，排污许可证、竣工验收专家签到表见附件6、附件7。 2023年4月，因企业内部规划调整，拟搬迁至宁陵县工业大道与黄河路交叉口北侧实施“年产2000吨复合包装项目”，迁建后，公司生产工艺不变，印刷使用的油墨、溶剂及生产规模进行调整。 2、现有工程原辅材料消耗情况 经调查，现有工程原辅材料消耗情况见下表。 表2-9 现有工程原辅材料消耗情况一览表 序号 原料名称 单位 消耗量 1 聚乙烯膜 t/a 230 2 聚丙烯膜 t/a 620 3 尼龙膜 t/a 10 4 聚酯膜 t/a 160 5 铝箔 t/a 15 6 油性油墨 t/a 20.03 7 乙酸乙酯 t/a 3.52 8 醋酸正丙酯 t/a 3.52 9 无溶剂聚氨酯复膜胶 t/a 7.82 3、现有工程主要设备 表2-10 现有工程主要生产设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 备注 1 凹版印刷机 台 1 迁至新厂区继续使用 2 无溶剂复合机 台 1 迁至新厂区继续使用 3 制袋机400ZF 台 2 迁至新厂区继续使用 4 制袋机500H 台 2 迁至新厂区继续使用 5 分切机 台 1 迁至新厂区继续使用 4、现有工程工艺流程及产排污环节 现有工程工艺流程图见图2-3。 图2-3 现有工程生产工艺流程图 工艺流程简述： （1）印刷工序：根据需要对油墨进行稀释、配比后使用，溶剂主要使用乙酸乙酯。将原料膜及处理好的油墨分别装入印刷机印刷图案，印刷排版及晒版外协。现有工程采用八色印刷，印刷的同时采用电加热进行烘干，印刷半成品进入下一步工序。生产中根据油墨颜色深浅套用配色，可使油墨完全利用，无废油墨产生。 （2）复合：又称复膜工序，现有工程复合工序为干复合方式，即采用醇溶胶涂在印刷半成品印刷面积外膜上，在60℃条件下粘接复合。 （3）固化：又称熟化，是为了增加产品的稳定性，复膜后的产品送入电加热室熟化。 （4）分切制袋：熟化好的产品由分条机进行分切，制袋机制袋后得到成品，成品检查合格后入库。 5、现有工程产排污情况 5.1 废气 现有工程废气主要来自油墨调配、印刷、复合和熟化工序产生的有机废气，以非甲烷总烃计。现有工程含VOCs原辅材料主要为油性油墨、乙酸乙酯、醋酸正丙酯及无溶剂聚氨酯复膜胶，其年消耗量分别为20.03t/a、3.52t/a、3.52t/a、7.82t/a，根据原料厂家提供的检测报告，油性油墨、无溶剂聚氨酯复膜胶VOCs含量分别为42.5%、1.1%，则现有工程非甲烷总烃产生量为： 20.0342.5%+7.821.1%+3.52+3.52=15.639t/a 现有工程在油墨调配、印刷、复合工序设置集气罩，在熟化室设置集气风管，生产过程产生的有机废气经收集后经1套UV光氧催化+低温等离子装置处理后经1根15m排气筒排放。UV光氧催化+低温等离子对VOCs去除效率取80%，废气收集效率取80%，则有组织非甲烷总烃排放量为2.502t/a，无组织非甲烷总烃排放量为3.128t/a，合计非甲烷总烃排放量为5.63t/a。 根据河南中昇质量检测有限公司出具的检测报告（报告编号：中昇检字[2023]171号，采样日期2023年2月16日，检测报告见附件13），UV光氧催化+低温等离子装置出口甲烷总烃排放浓度最大值为7.13mg/m3，满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1限值要求（非甲烷总烃排放浓度≤40mg/m3），厂界无组织非甲烷总烃最大值为0.43mg/m3，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件2限值（其他企业≤2.0mg/m3）要求。 （2）废水 现有工程印刷机冷却水循环使用，废水主要为生活污水。 生活污水经化粪池处理后经市政污水管网进入宁陵县第二污水处理厂进一步处理。根据《河南格美包装有限公司年产1100吨塑料彩印包装项目竣工环境保护验收监测报告》中监测数据（监测报告编号：NO.JQJC-119-07-2018，2018年7月24日），验收监测期间，该项目废水总排口COD、NH3-N、SS、pH、BOD5、动植物油检测结果均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及宁陵县第二污水处理厂收水要求。 根据《河南格美包装有限公司年产1100吨塑料彩印包装项目环境影响报告表》及该报告表批复文件，现有工程废水污染物排放总量控制指标为：纳管：COD0.17t/a、氨氮0.022t/a；终排：COD 0.0432t/a、氨氮0.0043t/a。 （3）噪声 现有工程噪声主要为印刷机、复合机、制袋机等设备运转过程中产生的噪声，声源源强为70~80dB（A），经减振、隔音处理，并经距离衰减后，根据河南中昇质量检测有限公司出具的检测报告（报告编号：中昇检字[2023]171号，采样日期2023年2月16日，检测报告见附件13），现有工程厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 （4）固体废物 现有工程固废主要为废边角料、不合格产品、包装固废、化学品废包装桶、废抹布和职工生活垃圾。 经调查，现有工程废边角料产生量约2.5t/a，不合格产品产生量约1.5t/a，包装固废产生量约2t/a，收集后定期外售综合利用；化学品废包装桶产生量约1.5t/a，废抹布产生量约0.01t/a，定期交有资质公司处置；生活垃圾产生量约2.25t/a，交环卫部门处置。 6、污染物总量控制及排污情况： 根据现有工程环评批复，现有工程废水污染物总量控制指标为：纳管：COD0.17t/a、氨氮0.022t/a；终排：COD 0.0432t/a、氨氮0.0043t/a。现有工程“三废”排放情况见下表。 表2-11 现有工程“三废”排放一览表 名称 排放源 污染治理设施 污染物名称 排放量（固体废物产生量） 大气污染物 调墨、印刷、复合、熟化 集气罩+UV光氧催化+低温等离子+15m排气筒 非甲烷总烃 5.63t/a 水污 染物 生活污水 化粪池 COD 0.0432t/a 氨氮 0.0043t/a 固体 废物 废边角料 一般固废暂存间20m2 废边角料 2.5t/a 不合格产品 不合格产品 1.5t/a 包装固废 包装固废 2t/a 化学品废包装桶 危险废物暂存间20m2 化学品废包装桶 1.5t/a 废抹布 废抹布 0.01t/a 职工生活 垃圾箱 职工生活垃圾 2.25t/a 7、现有工程存在的主要环境问题及整改措施 本项目为迁建项目，搬迁之前，项目化粪池中废水全部排放，危废暂存间内储存的危险废物均交有资质公司进行转运处置，搬迁以后，现有工程不再生产，因此，现有工程厂区内不再存在地下废水池、危险废物，不再排放废气污染物、废水及噪声，不存在环保问题。 现有工程生产设备全部搬迁至新厂区，遗留的厂房可进一步作其他用途。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境质量现状 根据宁陵县对项目区域的功能区划，其环境空气功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单要求。本次评价选取2022年作为评价基准年，根据生态环境部环境空气质量模型技术支持服务系统提供数据，对宁陵县2022年SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项基本污染物排放情况进行了统计，数据有效性满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中关于数据统计的有效性规定，环境质量调查数据统计结果如下： 表3-1 环境空气质量现状监测结果 单位：ug/m³ 监测区域 监测因子 监测值 标准值 占比率 是否达标 宁陵县 PM2.5 年均值 48 年均：35 137% 超标 PM10 年均值 87 年均：70 124% 超标 SO2 年均值 8 年均：60 13% 达标 NO2 年均值 25 年均：40 63% 达标 CO（mg/m3） 24h平均第95百分位数 1.2 24h平均：4 30% 达标 O3 8h平均第90百分位数 156 8h平均：160 98% 达标 根据统计及评价结果可知，宁陵县2022年大气环境中SO2、NO2、CO、O3质量浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10年平均浓度不能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，项目所在区域属于不达标区。 目前宁陵县正在实施《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发<河南省深入打好秋冬重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案>的通知》（豫环委办[2023]3号）、《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发<河南省2023年蓝天保卫战实施方案>的通知》（豫环委办[2023]4号），通过加快产业转型升级、提升产业集群绿色化水平、推进绿色低碳产业发展、提升重点行业节能降碳水平、加快煤炭结构优化调整、实施清洁能源替代等方案的实施，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 本项目排放的特征污染物主要是非甲烷总烃、油烟和臭气浓度。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，需引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 根据“全国环评技术评估服务咨询平台一公众端”发布的《<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南常见问题解答》可知，“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物，其中环境空气质量标准是指《环境空气质量标准》（GB3095）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-97）、《前苏联居住区标准》（CH245-71）、《环境影响评价技术导则 制药建设项目》（HJ611-2011）、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。若地方的环境空气质量标准未规定镉、汞、砷、六价铬和氟化物浓度限值，则不属于有标准限值要求的特征污染物。 综上，排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据。本项目排放的特征污染物（油烟、非甲烷总烃、臭气浓度）无国家、地方环境空气质量标准，因此无需调查特征污染物的环境质量现状。 2、地表水环境质量现状 本项目生活污水经预处理后排入市政污水管网进入宁陵县第二污水处理厂进一步处理，污水处理厂出水排入吴王沟。吴王沟汇入清水河，清水河属于大沙河水系，大沙河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。本次评价引用商丘市生态环境局网站公布的商丘市水质自动监测站周报（2023年第18周）中大沙河睢阳包公庙断面监测数据来说明地表水环境质量现状。检测结果见表3-2。 表3-2 地表水环境质量现状检测结果一览表 单位：mg/L 监测日期 监测断面 化学需氧量 氨氮 总磷 2023.4.24~2023.4.30 大沙河睢阳包公庙断面 14.1 0.08 0.056 Ⅳ类标准限值 ≤30 ≤1.5 ≤0.3 由检测结果可知，大沙河睢阳包公庙断面化学需氧量、氨氮、总磷能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求。 3、声环境质量现状 根据声环境功能区的划分要求，项目区域声环境应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。根据《建设项目环境影响报告表（污染影响类）》内容、格式及编制技术指南常见问题解答（2021.10.20）发布，厂界外周边50米范围内无声环境保护目标的建设项目，不再要求提供声环境质量现状监测数据。本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，因此，不再进行声环境质量现状监测。 4、地下水、土壤环境质量现状 本项目属于印刷和记录媒介复制业以及橡胶和塑料制品业，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中等级判定方法，本项目为IV类项目，可不开展地下水环境影响评价。根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A土壤环境影响评价项目类别表，本项目属于附录A表A.1中的“其他行业”类别，属于Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价。因此，本项目可不开展地下水和土壤的环境质量现状调查。 5、生态环境质量现状 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域内已无珍稀动植物存在，同时评价调查项目所在地附近无划定的风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境保护目标 本项目位于商丘市宁陵县工业大道与黄河路交叉口北侧河南省中蚨生物科技有限公司院内，租用河南省中蚨生物科技有限公司厂区北侧7#、8#厂房用于项目建设。厂区北侧为连霍高速，西侧为宸宇食品工业园，南侧为工业大道及史丹利化肥宁陵有限公司，东侧为富海能源加油站。项目周边500m范围内大气环境保护目标见下表，敏感点分布情况详见附图2。 表3-3 大气环境保护目标一览表 环境 类别 经纬度 环境保护目标 保护级别 相对方位 距项目距离（m） 规模（人） 经度 纬度 大气环境 115.330203 34.481717 黑坟 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 NE 323 93 115.336361 34.478177 何庄 E 526 156 115.323132 34.472137 曾庄 SW 461 213 115.333207 34.480559 张心庄 NE 418 229 2、声环境保护目标 本项目厂区边界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 （1）非甲烷总烃 运营期有组织非甲烷总烃排放浓度执行《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）、《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616—2022）相关限值要求，同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》表31-2包装印刷行业绩效分级指标A级标准排放限值及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1印刷工业排放限值及去除效率要求。各标准限值取严格值。具体见表3-4。 表3-4 有组织废气（非甲烷总烃）污染物排放标准一览表 污染因子 标准名称及级（类）别 限值 浓度（mg/m3） 速率（kg/h） 去除效率 非甲烷总烃 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1 40 1.0 / 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616—2022） 70 / NMHC初始排放速率≥3 kg/h 的，VOCs 处理设施的处理效率不应低于 80% 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1印刷工业 50 / ≥70% 包装印刷行业绩效分级指标A级标准（有组织） 在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为20-30mg/m3，使用溶剂型原辅材料时，调墨、印刷、覆膜、复合、擦洗等工序 VOCs处理效率≥90% 本项目执行标准 （四者按严格值） 30 1.0 ≥90% 厂区内无组织非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》表31-2包装印刷行业绩效分级指标A级标准相关要求，具体见表3-5。 表3-5 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目 排放限值（mg/m3） 限值含义 无组织排放监控位置 NMHC 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 20 监控点处任意一次浓度值 厂界无组织非甲烷总烃执行《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）中附件2限值，具体见表3-6。 表3-6 厂界无组织废气污染物排放标准一览表 污染因子 标准名称与级（类）别 豫环攻坚办【2017】162号）中表2值（其他企业） 浓度（mg/m3） 非甲烷总烃 2.0 （2）恶臭污染物 项目生产过程中会产生一定的异味，以臭气浓度计，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准及表2 恶臭污染物排放标准。 表3-7恶臭污染物排放标准一览表 标准名称与 级（类）别 污染因子 单位 标准值 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1、表2 厂界标准值 臭气浓度 无量纲 20 15m排气筒 标准值 臭气浓度 无量纲 2000 （3）油烟 食堂油烟执行《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型规模限值。 表3-8恶臭污染物排放标准一览表 标准名称与 级（类）别 污染因子 排放限值（mg/m3） 去除效率 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型规模 油烟 1.5 ≥90% 2、废水 本项目外排废水主要为生活污水，食堂废水经隔油池预处理后与办公生活污水共同经化粪池处理后排入市政污水管网进入宁陵县第二污水处理厂进一步处理。废水排放口执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及宁陵县第二污水处理厂收水要求。 表3-9《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4 三级标准 单位：mg/L 污染物名称 pH SS BOD5 COD GB8978-1996表4 三级标准 6-9 400 300 500 表3-10 宁陵县第二污水处理厂收水标准 单位：mg/L 污染物名称 COD BOD5 氨氮 SS 接纳标准 500 220 48 350 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值。运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类，具体标准限值见表3-11。 表3-11工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 项目 标准编号 标准名称 执行级别 限值 施工期 GB12523- 2011 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 / 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A) 运营期 GB12348- 2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 3类 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A) 4、固废 一般固废参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 |
| 总量控制指标 | 现有工程总量控制指标： 废水总量控制指标：纳管：COD0.17t/a、氨氮0.022t/a；终排：COD 0.0432t/a、氨氮0.0043t/a； 废气污染物排放总量：非甲烷总烃 5.63t/a。 本项目总量控制指标： 废水总量控制指标：纳管COD 0.2477t/a、氨氮 0.0053t/a；终排COD0.0461t/a、氨氮0.0046t/a； 废气总量控制指标：非甲烷总烃1.658t/a。 迁建完成后全厂总量控制指标： 废水总量控制指标：纳管COD 0.2477t/a、氨氮 0.0053t/a；终排COD0.0461t/a、氨氮0.0046t/a； 废气总量控制指标：非甲烷总烃1.658t/a。 本项目为迁建项目，迁建完成后，非甲烷总烃减排量为3.972t/a，VOCs减排量计算过程见附件13，满足本项目非甲烷总烃总量倍量替代需求。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租赁现有闲置厂房用作生产车间及仓库，施工期主要是设备安装和调试，土建工程施工较少，产生的污染物很少，故本次评价不考虑施工期的影响。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 本项目废气主要为生产过程产生的有机废气、异味和食堂产生的油烟。 1.1 废气源强分析 （1）有机废气 本项目VOCs物料包括油性油墨、乙酸乙酯、醋酸正丙酯以及无溶剂聚氨酯复膜胶，通过调墨、印刷、复合、熟化、印刷版辊擦洗等工序及危废暂存间暂存过程（暂存废油墨桶、废溶剂桶、废胶桶等废化学品包装桶及印刷版辊擦洗过程产生的废抹布）全部挥发。 本项目水性油墨使用量为46.82t/a，油性油墨使用量为5.2t/a，乙酸乙酯使用量为1.5t/a，醋酸正丙酯使用量为1.3t/a，无溶剂聚氨酯复膜胶使用量为40t/a。乙酸乙酯及醋酸正丙酯VOCs含量取100%；根据企业提供的水性油墨挥发分检测报告、油性油墨挥发分检测报告、无溶剂聚氨酯复膜胶挥发分检测报告（详见附件10、附件11、附件12）可知，水性油墨中VOCs含量为24.7%，油性油墨中VOCs含量为42.5%，无溶剂聚氨酯复膜胶VOC含量为1.1%。本项目使用的油性油墨为无苯无酮聚氨酯复合油墨，因此有机废气以非甲烷总烃计。 则项目调墨、印刷、复合、熟化、印刷版辊擦洗等工序及危废暂存间非甲烷总烃的产生总量为： 46.82*24.7%+5.2*42.5%+1.5+1.3+40*0.011=17.01t/a。 （2）制袋废气 制袋过程需使用热封切刀对塑料膜进行封切，温度约200℃，低于聚乙烯薄膜、聚丙烯薄膜分解温度（分解温度为约300℃），故制袋过程薄膜不会分解，但是薄膜在受热熔融情况下，薄膜残存极少量未聚合的反应单体挥发至空气中从而形成有机废气。制袋仅对薄膜的局部进行封切，且封切时间极短，因此该过程废气产生量极少，本环评不对此进行定量分析。 本项目非甲烷总烃产生量核算情况见表4-1。 表4-1项目非甲烷总烃产生量一览表 工序 排放源 污染因子 原料 年耗量（t/a） 产污率 产生量（t/a） 调墨、印刷、复合、熟化、危废暂存间 印刷区、熟化室、危废暂存间 NMHC 水性油墨 46.82 24.7% 11.56 油性油墨 5.2 42.5% 2.21 乙酸乙酯 1.3 100% 1.3 醋酸正丙酯 1.3 100% 1.3 擦洗 生产车间 NMHC 乙酸乙酯 0.2 100% 0.2 复合 生产车间 NMHC 无溶剂聚氨酯复膜胶 40 1.1% 0.44 合计 NMHC / / 17.01 （3）恶臭气体 油墨、复膜胶、溶剂使用过程会产生轻微异味，这种异味能够刺激人的嗅觉器官并引起人们的不适，散发的异味浓度因原料、生产规模、操作工艺等而有较大差异，难以定量确定。故本环评仅进行定性分析，采用臭气浓度作为评价因子。少量异味无组织排放，大部分经集气收集后通过排气筒高空排放，不会对车间员工和周围环境造成不良影响，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 、表2限值要求。 （4）食堂油烟 本项目设有食堂1座为员工提供早餐及午餐，食堂设置2个灶头。食堂食用油用量一般消耗系数以1kg/100人次计，本项目仅供中餐，食堂40人食用油消耗量为0.8kg/d（0.24t/a）。烹饪过程食用油的挥发量约为总耗油量的2.5%，则本项目产生的油烟量为0.02kg/d（0.006t/a）。 食堂油烟经集气罩+油烟净化器处理后经专用烟道排放，风机风量1000m3/h，油烟收集效率取90%，油烟净化器去除效率取95%，则项目食堂油烟的排放量及排放浓度为0.0003t/a、0.9mg/m3，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604—2018)表 1 小型规模（油烟最高允许排放浓度1.5mg/m3，油烟净化设施最低去除效率90%）要求。 1.2废气收集处理措施 （1）调墨、印刷、复合、擦洗废气收集 本项目调墨、印刷、复合工序及擦洗过程均在印刷区进行，印刷区拟采用洁净车间设计，整体进行换新风和排风。按照10万级洁净车间进行设计，排风口设计集气管收集。根据《机械工业采暖通风与空调设计手册》，车间全面通风量可按照换气次数法确定： L=n*Vf 式中：L——全面通风量，m3/h； n——通风换气次数，次/h，10万级的车间洁净要求换风次数不少于15 次，本项目取值20次； Vf——通风车间体积（m3）。 根据洁净车间设计规范，洁净室空气净化工程的送风系统一般设有回风，回风经设在洁净厂房下部或顶部回风管拉回到空调机房内的空调机组进行过滤处理后，与新风进行混合，送入洁净厂房，以此循环往复处理。在不考虑风量损失，换风风量=新风量+回风量，其中回风量设计一般占换风总风量的70%~80%，本项目回风量设计按80%设计，则新风排风按20%。 （2）熟化废气收集 本项目设置4个密闭熟化间，单个尺寸为6m×1.5m×1.8m，因熟化室需要恒温，采用整体换气的方法，有效抽风体积按熟化室的体积计算。换气次数6次/h。 （3）危废暂存间 本项目设置1座密闭危废暂存间用于废化学品包装桶、废抹布等危险废物的临时储存，危废暂存间采用整体换气的方法，有效抽风体积按危废暂存间的体积计算，换气次数6次/h。 本次评价设置风量取值略大于计算风量。 表4-2项目废气收集风量核算表 位置 尺寸（m） 体积（m3） 数量 房间换气频数（次/h） 核算风量（m3/h） 合计 项目设置风量（m3） 印刷区 25*24*6 3600 1 20 14400 14400 15000 熟化室 6*1.5*1.8 16.2 4 6 97.2 388.8 440 危废暂存间 4*5*6 120 1 6 720 720 760 合计 16200 1.3废气排放情况 本项目将印刷区、熟化室建设为密闭车间，废气收集方式为单层密闭负压，收集效率以95%计，调墨、印刷、复合、熟化废气经收集后经1套活性炭吸附浓缩+催化燃烧设施处理后经15m排气筒（DA001）排放，活性炭吸附浓缩+催化燃烧设施对VOCs去除率以95%计，经计算，DA001排气筒非甲烷总烃排放量为0.808t/a，排放速率0.3367kg/h，排放浓度20.78mg/m3，满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1限值（非甲烷总烃排放浓度≤40mg/m3，排放速率≤1.0kg/h）、《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616—2022）VOC去除效率要求（车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥3 kg/h 的，VOCs 处理设施的处理效率不应低于80%）、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》表31-2包装印刷行业绩效分级指标A级标准排放限值（在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为20-30 mg/m3，使用溶剂型原辅材料时，调墨、印刷、覆膜、复合、擦洗等工序 VOCs处理效率≥90%）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1印刷工业排放限值及去除效率（非甲烷总烃排放浓度≤50mg/m3，去除效率≥70%）要求。 根据《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616—2022），VOCs燃烧装置需对排放烟气中的二氧化硫和氮氧化物进行控制。本项目采用活性炭吸附浓缩+催化燃烧设施对VOCs进行治理，催化燃烧设施加热区采用电加热，无需添加燃料，且在催化剂的作用，有机废气燃烧的起始温度约为250-300℃，为低温燃烧，因此，设备运行过程无二氧化硫和氮氧化物产生。 本项目负压集气系统收集效率约95%，其余5%无组织排放，则无组织非甲烷总排放量为0.85t/a，排放速率0.3544kg/h。本次评价根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，采用推荐估算模式ARESCREEN进行估算，预测正常工况下非甲烷总烃最大落地浓度。经预测，本项目无组织非甲烷总烃最大落地浓度为181.8μg/m3，最大浓度出现距离为91m，因此项目厂界非甲烷总烃可满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件2限值（其他企业≤2.0mg/m3）要求，厂区内非甲烷总烃符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1厂区内 VOCs 无组织排放限值和《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表3限值。 表4-3项目废气产排情况一览表 排放形式 污染物 产生情况 排放情况 排放限值 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 产生浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 标准浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 印刷废气排气筒DA001 非甲烷总烃 16.160 6.73 442.97 0.808 0.3367 22.15 30 1.0 专用烟道 油烟 0.006 0.02 18 0.0003 0.0009 0.9 1.5 / 无组织 非甲烷总烃 0.85 0.3544 / 0.85 0.3544 / 2.0 / 1.4 废气排放口基本情况、废气治理设施基本情况 项目废气排放口基本情况见表4-4。 表4-4 项目废气排放口基本情况一览表 序号 产污 环节 污染物 排气筒 高度 排气筒内径 编号及 名称 类型 地理坐标 1 调墨、印刷、复合、熟化、危废暂存间 非甲烷总烃、臭气浓度 15m 0.5m DA001印刷废气排气筒 一般 排放口 东经115.328287， 北纬 34.477249 2 食堂 油烟 15m 0.2m DA002油烟排放口 一般 排放口 东经115.328250， 北纬 34.477340 表4-5 废气治理设施情况表 序号 产排污环节 污染物种类 排放形式 治理设施 排放口名称 排放口编号 治理工艺 污染防治设施编号 处理能力（m3/h） 收集效率（%） 治理工艺去除率（%） 是否为可行技术 1 调墨、印刷、复合、熟化、危废暂存间 非甲烷总烃 有组织 密闭负压收集+活性炭吸附浓缩+催化燃烧设施+15m排气筒 TA001 15200 95 95 是 印刷废气排气筒 DA001 臭气浓度 / / / 2 食堂 油烟 有组织 油烟净化器+专用烟道 TA002 1000 90 95 是 油烟排放口 DA002 1.5 废气治理设施可行性分析 本项目调墨、印刷、复合、熟化、擦洗及危废暂存间废气拟采用1套活性炭吸附浓缩+催化燃烧设施进行治理。 废气经收集后进入活性炭吸附浓缩装置，使废气中的非甲烷总烃被吸附去除，当活性炭吸附饱和后，通过控制阀门，风机停止工作切换至脱附催化燃烧状态，应用催化燃烧热空气回流技术，使有机物从活性炭中解析脱附出来，并且把这高浓度的废气引入到催化燃烧反应器中。在250～350℃的催化起燃温度下，通过催化剂的作用进行氧化反应将非甲烷总烃转化为无害的水和二气化碳排入大气。 催化燃烧是典型的气-固催化反应，其实质是活性炭参与的深度氧化作用。在催化燃烧过程中，采用优质的贵金属钯、铂载在蜂窝陶瓷上作催化剂，分解温度低、脱附预热时间短、能耗低。同时催化剂表面具有吸附作用，使反应物分子汇集于表面提高反应速率，加快了反应的进行。借助催化剂可使有机废气在较低的起燃温度条件下，发生无焰燃烧，并氧化成CO2和H2O，同时放出大量热能，从而达到去除废气中的有害物的方法。其反应过程为： 在将废气进行催化燃烧过程中，废气经管路由风机送入热交换器进行一次升温，再进加热室将废气加热到催化燃烧所需要的温度。经过加热的废气通过催化剂层使之燃烧。由于催化剂的作用，催化燃烧法废气燃烧的起始温度约为250-300℃，大大低于直接燃烧法的燃烧温度670-800℃，因此能耗比直接燃烧法低。同时在催化剂的活性作用下，反应后的气体产生的一定热量，高温气体再次进入热交换器，经换热冷却最终以较低的温度经风机排入空气。催化燃烧装置安装高温检测仪及补风阀，当炉体催化室反应温度超过设定上限时，开启补风阀对气源进行稀释，保护设备延长使用寿命，防止事故发生。催化燃烧法VOCs去除效率可达95%以上，本次评价按95%计。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066－2019），吸附浓缩+催化燃烧属于附录A表A.1所列可行技术，项目废气采取以上措施处理可行。 1.6 大气环境影响分析 本项目位于商丘市宁陵县工业大道与黄河路交叉口北侧7#、8#厂房，根据调查，宁陵县2021年PM 2.5、PM10、O3浓度不能满足大气二级标准要求，属于不达标区域。项目500m范围内距离最近的大气环境保护目标为东北323m的黑坟。根据前文分析可知，经上述废气处理系统处理后，本项目DA001排放的非甲烷总烃、臭气浓度能满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1限值、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》表31-2包装印刷行业绩效分级指标A级标准排放限值及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1印刷工业排放限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2要求。 在采取设置单层密闭负压系统后废气收集效率较高，无组织废气排放量较少，本次评价根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，采用推荐估算模式ARESCREEN进行估算，预测正常工况下非甲烷总烃最大落地浓度。经预测，本项目无组织非甲烷总烃最大落地浓度为181.8μg/m3，最大浓度出现距离为91m，因此项目厂界非甲烷总烃可满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件2限值（其他企业≤2.0mg/m3）要求，厂区内非甲烷总烃符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1厂区内 VOCs 无组织排放限值和《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表3限值。 本项目排放废气严格按照大气污染治理的最新管理政策执行，均能达标排放，对周围大气环境影响较小，对区域大气环境质量影响不大。 1.7 大气自行监测计划 参照《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066－2019）、《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ 1246-2022）要求，确定项目大气自行监测方案见表4-6。 表4-6 项目大气污染源监测计划 排放口名称 监测点位 监测因子 监测频次 监测设施 印刷废气排气筒 DA001 非甲烷总烃、臭气浓度 1次/半年 手工 厂界 厂界 非甲烷总烃、臭气浓度 1次/年 手工 1.8非正常排放分析 项目非正常排放主要是在环保设备失效，有可能造成废气不经处理直接排放。一旦出现异常则立即停止供料生产，根据经验，该事故一般在30min内可完全控制。 表4-6 本项目非正常排放情况一览表 排放 位置 污染物 原因 排气筒 高度（m） 排放情况 排放浓度（mg/m3） 排放量（kg/30min） DA001 非甲烷总烃 环保设备故障 15 415.63 3.37 非正常排放情况下，印刷废气排气筒DA001非甲烷总烃排放浓度不能满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1限值要求，若长时间超标排放，将对周边环境空气造成较大污染。 评价建议建设单位加强环保设备的维护工作，保证环保设施的正常运行，尽量减少非正常工况的产生，以降低对周边环境的影响。 2、废水 2.1废水源强分析 项目水性油墨调配用水全部进入油墨，无废水产生，废水主要为印刷机冷却水、食堂废水和员工办公生活污水。 （1）印刷机冷却水 本项目印刷机配备冷却水系统，冷却水循环使用，定期补充损耗。单台印刷机冷却水循环量约0.4m3，项目共2台印刷机，则冷却水总循环量为0.8m3，冷却水损耗量约占循环量的1%，则补水量为0.008m3/d(2.4m3/a)。 （2）办公生活废水 本项目劳动定员40人，1班制，每班工作8小时，年工作300天，参照河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》(DB41/T385-2020)，表48公共管理和社会组织用水定额，生活用水量按每人每天用水量50L计算，则职工生活用水量为2m3/d(600m3/a)。生活污水产生量按用水量的80%计，为1.6m3/d(480m3/a)，生活污水主要污染因子及浓度约COD 300mg/L、BOD5 150mg/L、SS 200mg/L、NH3-N25mg/L，经1座5m3化粪池处理后排入市政污水管网进入宁陵县第二污水处理厂进一步处理。 ②食堂废水 项目设置食堂一座为员工提供早餐及午餐，按40个餐位计算。食堂用水定额一般宜采用20~25L/人·次（本项目按23L/人·次计算），则食堂用水用水量为1.84m3/d(552m3/a)，食堂废水产生量按用水量的80%计，则食堂废水产生量1.472m3/d(441.6m3/a)。食堂废水主要污染因子及浓度为COD 400mg/L、BOD5 150mg/L、SS 300mg/L、NH3-N 25mg/L、动植物油120mg/L，经5m3隔油池处理后与员工办公生活污水共同经化粪池处理后排入市政污水管网进入宁陵县第二污水处理厂进一步处理。 表4-7 本项目生活污水污染物产排情况一览表 污水源 主要污染因子 废水产生情况 水量（m3/a） 产生 浓度（mg/L） 产生量（t/a） 预处理 措施 预处理 效率 预处理后浓度（mg/L） 预处理后污染物量（t/a） 办公生活污水 COD 480 300 0.1440 化粪池 20% 240 0.1152 BOD5 150 0.0720 20% 120 0.0576 SS 200 0.0960 50% 100 0.0480 氨氮 25 0.0120 0 25 0.0120 食堂污水 COD 441.6 400 0.1766 隔油池+化粪池 25% 300 0.1325 BOD5 150 0.0662 25% 112.5 0.0497 SS 300 0.1325 50% 150 0.0662 氨氮 25 0.0110 0 25 0.0110 动植物油 120 0.0530 90% 12 0.0053 办公生活、食堂混合污水 COD 921.6 / / 隔油池+化粪池 / 269 0.2477 BOD5 / / / 116 0.1073 SS / / / 124 0.1142 氨氮 / / / 25 0.0230 动植物油 / / / 6 0.0053 项目食堂废水经隔油池+化粪池处理后、办公生活污水经化粪池处理后水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L）及宁陵县第二污水处理厂收水要求（COD≤500mg/L、BOD5≤220mg/L、SS≤350mg/L、氨氮≤48mg/L），排入宁陵县第二污水处理厂进一步处理，宁陵县第二污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 项目水污染物排放总量为纳管COD 0.2477t/a、氨氮 0.0053t/a；终排COD0.0461t/a、氨氮0.0046t/a。 表4-8 废水排放口基本信息表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准限值/（mg/L） 1 DW001 115.328411 34.477453 0.0922 市政污水管网 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 食堂及员工用水期间 宁陵县第二污水处理厂 COD、SS、NH3-N COD50mg/L、NH3-N5mg/L、SS10mg/L 2.2 废水治理措施可行性分析 （1）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性 本项目外排废水主要为生活污水，包括食堂废水和员工办公生活污水，生活污水排放量700.8t/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油等。食堂废水经隔油池+化粪池处理后、办公生活污水经化粪池处理后，可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及宁陵县第二污水处理厂收水要求，通过市政污水管网进入宁陵县第二污水处理厂进一步处理。 （2）宁陵县第二污水处理厂接纳的可行性分析 宁陵县第二污水处理厂位于宁陵县产业集聚区宁陵至孔集县道西侧、吴王沟北，采用“水解酸化+改良型氧化沟+深度处理”工艺处理产业集聚区综合污水，建成规模为日处理2万立方，设计进水水质CODcr:500mg/L、BOD5:220mg/L、SS:350mg/L、NH3-N:48mg/L、TN:55、TP:5.0mg/L、pH:6-9，污水来源以产业集聚区生产、人民路北侧生活污水为主，目前处理余量为1万吨/天，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，宁陵县第二污水处理厂出水排入吴王沟。 本项目生活污水经处理后，出水水质可以满足宁陵县第二污水处理厂的进水水质指标要求。本项目位于宁陵县产业集聚区，处于宁陵县第二污水处理厂收水范围内。项目废水排放量为3.072m3/d，所占污水处理厂处理余量比例较小，对污水处理厂处理负荷影响较小。且项目废水水质简单，不会对宁陵县第二污水处理厂处理工艺造成冲击。因此，项目废水排入宁陵县第二污水处理厂可行。 评价认为，经采取以上措施后，本项目废水对周围环境影响不大。 3、噪声 本项目产噪设备主要为凹版印刷机、干式复合机、无溶剂复合机、制袋机、环保设施风机等，噪声值在70~85dB（A）。项目产生噪声的噪声源强调查清单见表 4-9。 |

表4-9 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号 建筑物名称 声源名称 声源源强 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB(A) 建筑物插入损失 / dB(A) 建筑物外噪声声压级/dB(A) 声功率级/dB(A) X Y Z 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 建筑物外距离 1 生产车间 凹版印刷机1 75 基础减震、厂房隔声 -35 25.5 0.8 64.8 5.6 3.7 35.7 59.1 59.5 60.0 59.1 41.0 41.0 41.0 16.0 18.1 18.5 19.0 43.1 1 2 凹版印刷机2 75 -30.8 25.2 1.2 60.6 5.5 7.9 32.4 59.1 59.5 59.3 59.1 41.0 41.0 41.0 16.0 18.1 18.5 18.3 43.1 1 3 干式复合机 80 -33.2 31.9 1.2 62.8 12.1 4.7 31.1 64.1 64.2 64.7 64.1 41.0 41.0 41.0 16.0 23.1 23.2 23.7 48.1 1 4 无溶剂复合机1 80 -34.7 36.8 1.2 64.2 16.9 2.6 30.9 64.1 64.2 65.7 64.1 41.0 41.0 41.0 16.0 23.1 23.2 24.7 48.1 1 5 无溶剂复合机2 80 -30.8 35.8 1.2 60.3 16.0 6.6 27.4 64.1 64.2 64.4 64.1 41.0 41.0 41.0 16.0 23.1 23.2 23.4 48.1 1 6 制袋机,10台（按点声源组预测） 75（等效后：85.0) 16.9 29.7 0.9 12.8 12.0 54.7 26.3 69.2 69.2 69.1 69.1 41.0 41.0 41.0 16.0 28.2 28.2 28.1 53.1 1 7 分切机1 75 20.9 41.2 1.2 8.5 23.7 57.2 25.9 59.3 59.1 59.1 59.1 41.0 41.0 41.0 16.0 18.3 18.1 18.1 43.1 1 8 分切机2 75 16 40.5 1.2 13.4 22.8 52.4 21.2 59.2 59.1 59.1 59.1 41.0 41.0 41.0 16.0 18.2 18.1 18.1 43.1 1 9 分切机3 75 11.1 40.7 1.2 18.3 22.8 47.6 16.3 59.2 59.1 59.1 59.2 41.0 41.0 41.0 16.0 18.2 18.1 18.1 43.2 1 注：表中坐标以厂界中心（115.329048,34.476570）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-10本项目噪声源强调查表（室外声源） 序号 声源名称 型号 空间相对位置 声源源强 声源控制措施 运行 时段 x y z （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m） 1 风机 / -41.4 29.4 0.3 85/1 底座设置减振垫，同时加强设备维护管理 2400h 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021）的要求，本次评价预测模式为： （1）单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式 已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级可按下式计算： Lp(r)=Lw+Dc-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） 式中：Lp (r)-距离声源 r 处的倍频带声压级，dB； Lw -倍频带声功率级，dB； Dc -指向性校正，dB； Adiv -几何发散引起的倍频带衰减，dB； Agr -地面效应引起的倍频带衰减，dB； Aatm -大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Abar -声屏障引起的倍频带衰减，dB； A misc -其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB （2）室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。 ①计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：L p1 -靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lw -点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q-指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1； 当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；R-房间常数；R=Sα/（1-α），S 为房间内表面面积，m2；α 为平均吸声系数；r-声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级： 式中：L p1i（T）-靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； L p1ij -室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB； N-室内声源总数。 ③在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：L p2i（T）-靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i -靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； TLi -围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。 ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： 式中：Lw-中心位置位于透声面积（S）处等效声源的倍频带声功率级，dB； L p2 (T)-靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S-透声面积，m2。 （3）计算总声压级 ①计算各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值 设第i个室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAi，在 T 时间内该声源工作时间为t i ；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为t j，则本项目声源对预测点产生的贡献值(Leqg )为： ②预测点的噪声预测值 式中：L eqg -建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb -预测点的背景值，dB(A)。 （4）噪声预测点位 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），建设项目评价范围内声环境保护目标和建设项目厂界（场界、边界）应作为预测点和评价点。预测建设项目在运营期所有声环境保护目标处的噪声贡献值和预测值，评价其超标和达标情况；预测和评价建设项目在运营期厂界（场界、边界）噪声贡献值，评价其超标和达标情况。本项目50m范围内无声环境保护目标，因此，选取厂界作为预测点，生产为一班制，夜间（22:00~6:00）不生产，因此仅对昼间噪声进行预测。 本工程完成后，厂界噪声贡献值见表4-11。 表4-11 项目厂界噪声贡献值结果表 单位：dB(A) 预测方位 空间相对位置/m 时段 贡献值（dB(A)） 标准限值（dB(A)） 达标情况 X Y Z 东侧 54.2 50.9 1.2 昼间 50.3 65 达标 南侧 -62.6 -64.1 1.2 昼间 23.6 65 达标 西侧 -53.6 31.5 1.2 昼间 52.0 65 达标 北侧 34.3 64.2 1.2 昼间 51.5 65 达标 本项目建成后运营期四厂界昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB（A））的要求。为最大限度的减小噪声对周边环境的影响，建议企业在项目实施过程中采用如下措施控制运营噪声： （1）对高噪声设备做好基础减震工作和厂房隔声。 （2）加强工人的日常操作管理和设备日常维护，物品转运输过程中注意轻放，避免非正常噪声的发生。 （3）加强生产管理，教育员工文明生产，减少人为因素造成的噪声，合理安排生产，提高工作效率，减少设备运行时间，以减轻对环境的影响。 （4）对项目高噪声设备进行合理布局。 综上所述，本项目噪声经治理后可以做到达标排放，不会对周围环境产生不利影响。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测要求见下表。 表4-12 噪声监测计划内容一览表 监测内容 监测位置 监测项目 监测频率 执行标准 噪声 边界外1m 等效连续A声级 1次/季度 《工业企业边界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 4、固体废物 4.1固体废物产生情况 本项目固体废物包括一般工业固体废物、危险废物和职工生活垃圾。 （1）一般工业固体废物 项目运行过程中产生的一般工业固体废物主要为包装固废、废边角料和不合格产品。 ①包装固废 本项目废包装材料主要为破损的纸箱等，根据企业生产经验，废包装材料产生量约为4t/a，集中收集后定期外售综合利用。 ②废边角料和不合格产品 根据建设单位提供资料，项目生产过程中产生的废边角料约5t/a，不合格产品约为3t/a，集中收集后定期外售综合利用。 （2）危险废物 项目运行过程中产生的危险废物主要为废化学品包装桶、废抹布、废活性炭和废催化剂。 ①废化学品包装桶 项目使用油墨、乙酸乙酯、无溶剂聚氨酯复膜胶等原料，使用完后会产生废原料空桶，油墨、无溶剂聚氨酯复膜胶规格为25kg/桶，铁桶装（桶重约1.3kg），乙酸乙酯、醋酸正丙酯规格为180kg/桶，铁桶装（桶重约25kg），经核算，化学品废包装桶产生量为5.18t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），本项目产生的化学品废包装桶为危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为“900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，收集后交有资质公司处置。 ②废抹布 项目需使用抹布对印刷机进行清洁，清洁过程中会产生沾染乙酸乙酯和油墨的废抹布，废抹布产生量约0.02t/a，评价考虑废抹布沾染少量乙酸乙酯及油墨，应属于《国家危险废物名录》（2021年版）中的“HW49 其他废物”中的“900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，收集后交有资质公司处置。 ③废催化剂 本项目有机废气采用活性炭吸附浓缩+催化燃烧设备处理，使用的催化剂以A2lO3为载体，催化剂约2年更换一次，在线量约0.06t，则废催化剂产生量为0.03t/a。本项目废催化剂参照《国家危险废物名录》（2021年版）“HW50废催化剂”中“772-007-50烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂”类别进行管理，经专用容器收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质公司处置。 ④废活性炭 项目有机废气处理过程中采用活性炭进行吸附浓缩，活性炭定期脱附再生，脱附间隔周期20天/次，活性炭更换周期为每年1次，活性炭的在线使用量约1.2t，则废活性炭的产生量为1.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），该废活性炭属于“HW49其他废物”类危险废物，危险废物代码900-039-49。废活性炭采用密闭容器收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质公司处置。 （3）生活垃圾 生活垃圾来源于厂内员工的日常办公生活，本项目劳动定员40人，生活垃圾产生量按0.5kg/d 计，则员工生活垃圾产生量为20kg/d，6t/a。生活垃圾统一收集后交环卫部门统一处置。 表4-13 固废产生及处理情况一览表 类型 名称 产生量 处置方式 一般固废 包装固废 4t/a 定期外售综合利用 废边角料 5t/a 定期外售综合利用 不合格产品 3t/a 定期外售综合利用 危险废物 废化学品包装桶 5.18t/a 交有资质公司处置 废抹布 0.02t/a 交有资质公司处置 废催化剂 0.03t/a 交有资质公司处置 废活性炭 1.2t/a 交有资质公司处置 生活垃圾 生活垃圾 6t/a 交环卫部门处置 4.2固体废物环境管理要求 （1）一般固废环境管理要求 评价建议在办公区、生产区设置垃圾桶，将生活垃圾分类收集，在仓库设置一座20m2一般固废暂存间，暂存生产过程中产生的一般工业固体废物，一般固废暂存间要求按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求进行建设。 为进一步规范项目一般固废的管理，本次评价提出如下要求： 1）加强监督管理，一般固废暂存间应按GB15562.2设置环境保护图形标志。 2）建设单位应加强入库固废的管理，建立固废管理台账，详细记录贮存的一般工业固废种类、数量、去向，长期保存，以便查阅。 3）一般固废暂存间内地面应采取混凝土硬化，位于密闭的厂房内，做到防渗、防雨淋和防流失。 4）入库固废应分类存放，严禁混存。 （2）危险废物环境管理要求 评价建议设置20m2危废暂存间1座用于项目产生危险废物的临时存储，危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求建设。危险废物贮存管理要求： A、危险废物贮存应遵循的一般要求 ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ② 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④ 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容。 ⑤ 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 B、危险废物贮存容器需满足下列要求 ①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 ②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 ③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 ④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 ⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 容器和包装物外表面应保持清洁。 C、危废暂存间的建设要求如下： ①贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式； ②本项目危废暂存间有VOCs产生，应设置集气装置和气体净化设施。 气体净化设施的排气筒高度应符合 GB 16297 要求； D、危废暂存间的运行与管理应按照下列要求执行： ①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入； ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好； ③贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存； ④应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等； ⑤应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 表4-14项目危险废物产生情况一览表 序号 危险废物名称 危废类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序 主要成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废化学品包装桶 HW49 900-041-49 5.18 生产过程 残留的油墨、乙酸乙酯等 日 T/In 危废暂存间，定期交有资质公司处置 2 废抹布 HW49 900-041-49 0.02 生产过程 残留的乙酸乙酯、油墨 日 T/In 1 废催化剂 HW50 772-007-50 0.03 环保设备 废催化剂 年 T 2 废活性炭 HW49 900-039-49 1.2 环保设备 废活性炭 年 T 本项目产生的各种固体废物均得到了妥善处置，不会造成二次污染，对周围环境影响较小。 5、地下水、土壤 5.1地下水污染源及途径 污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。结合项目工艺特征，本项目可能对地下水造成污染的途径主要为油墨、乙酸乙酯、醋酸正丙酯等原料泄漏引发的下渗、隔油池、化粪池中的废水下渗。 发生风险物质或废水下渗时，下渗物质首先进入包气带，在包气带中污染物的转移以垂向为主，所发生的过程主要包括对流、弥散、吸附和解吸、生物降解、挥发等。当污染物穿透了包气带后就会到达地下水潜水含水层，由于潜水含水层以上无隔水层保护，包气带厚度又小，潜水水质的防护能力较差。若防渗措施不到位，会导致项目废水渗入地下而污染潜水层。 5.2土壤污染源及途径 （1）污染途径分析 根据项目土壤环境影响类型与影响途径、影响源与影响因子，对土壤环境影响识别如下表所示。 表4-15建设项目土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段 污染影响型 大气沉降 地面漫流 垂直入渗 其他 建设期 运行期 √ √ √ 服务期满 （2）污染源及污染物类型 项目运行期可能对土壤环境产生影响的途径包括大气沉降、地面漫流、垂直入渗。 ①大气沉降：主要为运行过程中废气污染物排放落地后进入土壤可能产生的污染物累积影响，本次项目涉及的废气污染物主要为非甲烷总烃。 ②地面漫流：主要为油墨、乙酸乙酯、醋酸正丙酯等原料、废水、事故废水未经收集对厂区内裸露土壤或厂区外土壤产生的影响，本项目厂区设置了“雨污分流”系统，收集雨水、污水，正常工况下不会产生地面漫流影响。 ③垂直入渗：主要为油墨、乙酸乙酯、醋酸正丙酯等原料、废水、事故废水垂直入渗对土壤垂直方向下的土壤环境质量产生影响。 5.3地下水、土壤污染防范措施 （1）生产车间设备的跑、冒、滴、漏及防治措施 生产车间管道发生跑、冒、滴、漏时，通过车间地面渗漏到地下，会对土壤产生一定的污染。建设单位应对生产车间印刷区做防腐、防渗措施，以防止设备中油墨及各类溶剂因跑、冒、滴、漏而污染土壤或地下水，同时在油墨库设置围堰，对围堰做防腐、防渗措施，围堰容积应能满足全部物料泄漏后的收集需要。 （2）废水治理设施防治措施 隔油池、化粪池采用防渗混凝土浇筑为一体，四边墙体采用垂直结构，内墙角（包括底角），采用圆滑过渡，内表面做水泥砂浆抹面，并找平、压实、抹光，同时管道要采用防腐蚀的材料，并定期进行检查，发现泄漏，及时修复。 （3）分区防渗 项目投产后，如企业管理不当或防治措施未到位的情况下，所产生的废水或泄漏的油墨、乙酸乙酯、醋酸正丙酯会通过不同途径进入到地下水和土壤中，从而污染到地下水和土壤环境。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），厂区地下水污染控制难易程度可分为两级： （1）难：对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理； （2）易：对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理。 结合HJ610-2016中地下水污染防渗分区参照表，本次评价将厂区划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。 各分区防渗要求见表4-16。 表4-16 本项目防渗分区划分及防渗要求 分区类别 本项目情况 防渗要求 简单防渗区 办公区 一般地面硬化 一般防渗区 生产车间、仓库、一般固废暂存间 等效粘土防渗层 Mb≥1.5m，渗透系数K≤10 -7 cm/s，或参照GB18598 执行 重点防渗区 印刷区、油墨库、隔油池、化粪池、危废暂存间 等效粘土防渗层 Mb≥6.0m，渗透系数K≤10 -7 cm/s，或参照 GB16889执行 项目运营期实施清洁生产理念，加强生产运行中的管理，尽量减少污染物的排放，同时采取分区防渗措施，可有效降低垂直渗入对地下水和土壤的污染影响。通过采取上述措施后，本项目对周边地下水和土壤环境影响较小。 6、环境风险 6.1 概述 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏和自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 6.2 评价依据 （1）风险源调查 风险物质的识别范围包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B，本项目涉及附录B中的风险物质包括乙酸乙酯、油性油墨中的异丙醇、乙酸乙酯，油性油墨厂内最大储存量0.5t，乙酸乙酯溶剂厂内最大储存量0.36t。本项目生产原料塑料膜及产品均为可燃固体，易发生火灾，需警惕火灾风险事故。 （2）风险潜势初判 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中危险物质在厂界内的最大存在总量与其对应临界量的比值Q的计算方法，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与临界量的比值，计为Q，当存在多种危险物质时，则按下示计算： 式中：q1，q2…，qn为每种危险物质最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 表 4-17 危险物质数量及临界量的比值（Q） 序号 原辅材料 危险物质 成分比重 最大存在总量（t） 临界量（t） Q值 1 油性油墨 乙酸乙酯 30 0.15 10 0.015 2 异丙醇 5 0.009 10 0.0009 3 醋酸乙酯 乙酸乙酯 100 0.36 10 0.036 合计 0.0519 本项目Q=0.0519＜1，环境风险潜势为Ⅰ。 （3）环境风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表4-18环境风险评价工作等级 环境风险潜势 IV 、IV + III II Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析* *是相对于相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。 本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级为“简单分析”，在描述风险类型和风险防范措施等方面给出定性说明。 6.3 环境风险类型及危害分析 本项目在生产过程中，可能发生环境风险事故的环节包括：使用易燃化学品过程中可能会发生泄露；火灾；废气治理设施故障或损坏，造成生产废气直接排放，污染环境等，具体的环境风险分析如下表所示。 表 4-19 环境风险因素识别一览表 环境风险因素 环境风险影响 环保工程 废气处理设备故障 废气处理设施发生故障不能正常工作时，项目产生的废气则不能达标排放，甚至完全不经处理即直接排入空气中，会对周围的环境空气带来一定程度的污染 储运工程 原辅材料泄漏 使用原辅料多数为液态物料，如果泄漏可能沿土壤下渗或沿雨水管道流入周边水域，造成地表水、地下水或土壤污染 火灾事故 火灾发生时厂区人员不及时撤离，可能危及人的健康和生命；火灾产生的一氧化碳、烟尘等污染物扩散至厂区周边，衍生对周边环境空气造成污染，事故处置过程中产生的消防废水流出厂区，对周边地表水、土壤或地下水造成污染 风险物质泄露 油性油墨、乙酸乙酯、醋酸正丙酯等液态物质泄漏，可能沿雨水管道流入周边水域，造成地表水、地下水或土壤污染 危险废物泄漏 危废暂存间内暂存的危险废物管理或操作不当，造成粘附在化学品包装桶上的液态危险物质泄漏至暂存间外，对泄漏区域土壤造成污染 6.4 风险事故防范措施 （1）火灾风险防范措施 ①严格危险物质的使用及管理要求，落实专门管理人员，制定相关责任制度。严格原料和成品的出入库管理，在保障正常生产情况下，尽量减少生产车间的可燃物。油墨库、原料仓库和危废暂存间应配置安全设施、消防设施、灭火设备和通讯报警设施。厂区消防设施应完善，配备消防给水以及移动式灭火系统等。 ②制定巡查制度，对有泄漏现象和迹象的部位及时采取处理措施。 ③加强火源管理，杜绝各种火种，使用气焊、电焊等进行维修时，必须按照规定办理动火批准手续，采取防护措施，确保安全无误后，方可动火作业，作业时严格遵守安全技术规程，同时备好灭火器材。 ④工作人员要熟练掌握操作技术和防火安全管理规定。 （2）原辅材料泄漏防范措施 油墨、乙酸乙酯、醋酸正丙酯溶剂应符合分类、分堆储存、隔离保管等要求。原料入库时，应严格检验商品质量、数量、包装情况、有无泄漏。原料入库后，储存期内定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏，及时处理。 应按照相关要求规范油墨等原料的使用及管理过程，加强对员工的教育培训。原辅材料仓库严禁烟火，且保证储存地点通风良好，现场设置明显、醒目的安全标志、禁令、警语和告示牌。油墨库建设围堰，围堰容积应按物料储存规模合理确定，应能满足储存物料全部泄漏的收集需要。 （3）废气处理设施发生的预防措施 项目运营后应严格按照制定的自行监测计划开展自行监测，了解治污设施运行情况及废气排放情况，及时调节运行工况，严禁长时间超负荷运行。废气治理设备指定专人负责管理维护，出现故障时应尽快停止产污工序运行，同时联系设备厂家进行修复。 （4）危废暂存间泄漏防范措施 危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求建设，具备“防风、防雨、防晒”的三防要求，采用耐腐蚀的硬化地面、设计堵截泄漏的裙脚，地面采取防渗措施使渗透系数≤10-7cm/s，暂存间设置警示标志。暂存间内不同贮存分区之间应采取隔离措施，定期对危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 （5）应急预案 由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统的恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。企业需编制突发环境事件应急预案并在当地环保部门备案，建立应急响应联动机制及应急处理、应急保障等措施，定期组织应急演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。 （6）分析结论 本项目的危险物质数量较少，泄漏、火灾/爆炸等事故发生概率较低，在落实上述防范措施后，项目生产过程的环境风险总体可控。 7、项目三本账分析 本项目为迁建项目，迁建项目完成后全厂污染物排放情况三本账分析见下表。 表4-23 项目“三本账”一览表 项目 排放源 污染物名称 现有工程排放量（t/a） 本项目排放量（固体废物产生量，t/a） “以新带老”削减量（t/a） 完成后整体工程最终排放量（t/a） 增减量变化（t/a） 废气 生产 过程 非甲烷总烃 5.63 1.658 0 1.658 -3.972 废水 生活 污水 COD 0.0432 0.0461 0 0.0461 +0.0029 氨氮 0.0043 0.0046 0 0.0046 +0.0003 固体废物 一般 固废 包装固废 2 4 0 4 +2 不合格产品 1.5 3 0 3 +1.5 废边角料 2.5 5 0 5 +2.5 化学品包装桶 1.5 5.18 0 5.18 +3.68 废抹布 0.01 0.02 0 0.02 +0.01 废催化剂 0 0.03 0 0.03 +0.03 废活性炭 0 1.2 0 1.2 +1.2 生活垃圾 2.25 6 0 6 +3.75 8、项目环保投资估算 本项目总投资1000万元，其中环保投资为33.9万元，占总投资的3.39%。本项目环保投资见表4-18。 表4-18 项目环境保护投资估算一览表 工程类别 产排污环节 污染因子 治理措施 投资（万元） 废气 治理 调墨、印刷、复合、熟化、危废暂存间废气 非甲烷总烃、臭气浓度 负压集气+活性炭吸附浓缩+催化燃烧设施+15m排气筒 20 食堂油烟 油烟 集气罩+油烟净化器+专用烟道 0.8 废水 治理 办公生活污水 COD、BOD5、SS、氨氮 5m3化粪池 2 食堂废水 COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 5m3隔油池 2 噪声 治理 噪声 噪声 基础减振、厂房隔声 5 固废 治理 一般固废 包装固废、废边角料、不合格产品 一般固废暂存间20m2 2 危险废物 废催化剂、废活性炭、废抹布、化学品包装桶 危废暂存间20m2 2 生活垃圾 生活垃圾 垃圾桶若干 0.1 合计 33.9 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 印刷废气排气筒DA001 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 负压集气+活性炭吸附浓缩+催化燃烧设施+15m排气筒 | 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1限值、《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616—2022）VOC去除效率要求、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》表31-2包装印刷行业绩效分级指标A级标准排放限值、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1印刷工业排放限值及去除效率要求 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 集气罩+油烟净化器+专用烟道 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型规模要求 |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 负压集气，加强管理 | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）附件2限值、《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表1限值 |
| 地表水 环境 | 办公生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 5m3化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及宁陵县第二污水处理厂收水要求 |
|  | 食堂废水 | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 5m3隔油池 |  |
| 声环境 | 本项目主要噪声来源于生产设备的噪声，声源强度在70~80dB(A)之间，通过基础减振、厂房隔声和距离衰减，本项目厂界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准要求 |
| 电磁辐射 | 无 |
| 固体废物 | 包装固废、废边角料、不合格产品定期外售，废抹布、废化学品包装桶、废催化剂、废活性炭交有资质公司统一处置，生活垃圾交环卫部门处置。垃圾桶若干、20m2一般固废暂存间、20m2危废暂存间。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 控制项目“三废”的排放；加强设备维护、检修；采取分区防渗措施 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | 严禁烟火、落实员工责任制、配备消防器材、加强消防安全教育培训、制定突发环境事件应急预案 |
| 其他环境 管理要求 | ①建设完成后及时完成环境保护竣工验收：项目验收期限内，建设单位应严格遵循《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，并自行或委托第三方技术机构参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制验收监测报告，同时按照规定进行公示与填报。 ②迁建项目完成后，应及时完成排污许可证变更。 |

# 六、结论

本项目符合国家产业政策，选址合理，项目运营期产生的废气、废水、噪声、固废等在采取评价提出的相应污染防治措施后，均可得到有效的治理或综合利用，实现达标排放。因此，本项目在严格落实评价提出的污染防治措施的前提下，从环保角度分析可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 5.63t/a |  |  | 1.658t/a |  | 1.658t/a | -3.972t/a |
| 废水 | COD | 0.0432t/a |  |  | 0.0461t/a |  | 0.0461t/a | +0.0029t/a |
|  | 氨氮 | 0.0043t/a |  |  | 0.0046t/a |  | 0.0046t/a | +0.0003t/a |
| 一般工业固体废物 | 包装固废 | 2t/a |  |  | 4t/a |  | 4t/a | +2t/a |
|  | 不合格产品 | 1.5t/a |  |  | 3t/a |  | 3t/a | +1.5t/a |
|  | 废边角料 | 2.5t/a |  |  | 5t/a |  | 5t/a | +2.5t/a |
| 危险废物 | 废化学品包装桶 | 1.5t/a |  |  | 5.18t/a |  | 5.18t/a | +3.68t/a |
|  | 废抹布 | 0.01t/a |  |  | 0.02t/a |  | 0.02t/a | +0.01t/a |
|  | 废催化剂 | 0 |  |  | 0.03t/a |  | 0.03t/a | +0.03t/a |
|  | 废活性炭 | 0 |  |  | 1.2t/a |  | 1.2t/a | +1.2t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①