目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	27

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	43

四、主要环境影响和保护措施	51

五、环境保护措施监督检查清单	77

六、结论	79

附表	80

附图：

附图1  项目地理位置图；

附图2  项目周围环境概况图及现状监测图；

附图3  项目厂区平面布置图；

附图4  宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）-规划用地图；

附图5  宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）-产业布局图。

附件：

附件1  委托书；

附件2  发改委备案；

附件3  租赁协议及土地证；

附件4  环境影响评价执行标准函；

附件5  现状检测报告；

附件6  营业执照；

附件7  法人身份证复印件；

附件8  声明。

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产1000吨水性涂料和5000吨腻子粉项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2207-411423-04-01-131318 |
| 建设单位联系人 | 张贤平 | 联系方式 | 13116530998 |
| 建设地点 | 河南省商丘市宁陵县产业集聚区华山东路二期标准化厂房11栋 |
| 地理坐标 | （115度 19分 26.261秒， 34 度 27分 52.918 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2641涂料制造、C3039其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业26—44、涂料、油墨、颜料及类似产品制造264—单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）；二十七、非金属矿物制品业30-56砖瓦、石材等建筑材料制造303-其他建筑材料制造 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 宁陵县产业集聚区 | 项目备案文号 | 2207-411423-04-01-131318 |
| 总投资（万元） | 11000 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 0.45 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地面积（m2） | 1353 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《宁陵县产业集聚区总体发展规划》（2021-2030）； 规划审批情况：正在报批 |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030年）环境影响报告书》； 召集审查机关：河南省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《河南省生态环境厅关于宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030年）环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2022]17号）。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、项目与宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）相符性分析 （1）规划范围及规划期限 规划范围：东至规划东外环、西至长江路-葛天大道-珠江路一线、北至天山路-人民路一线、南至人民路-露岭路-微山路-漓江路-金山路一线，总规划用地面积14.97km2。 规划年限：2021-2030年； 近期规划期限为2021-2025年；远期规划期限为2026-2030年。 （2）功能定位 总体功能定位：优化产业空间布局，巩固化工产业基地地位，战略培育电子信息及新材料产业，优化提升农产品加工业，将宁陵县产业集聚区建设为产业特色鲜明、物流兴旺、配套齐全、环境良好、交通方便的现代化工业产业集聚区，宁陵县的工业就业高地。 （3）主导产业 以发展化工产业和农产品加工业为主导产业，以电子信息及新材料产业为战略培育新兴产业的现代产业集聚区。 （4）产业布局 综合考虑产业集聚区地理环境、土地性质、现有企业基础和布局、资源供应等因素，以产城融合为发展目标，规划产业集聚区形成功能明确的七区的产业布局，打造三群、三链的产业格局。 三群：化工产业集群、农产品加工业集群、电子信息及新材料产业集群； 三链：化工产业链、农产品加工业产业链、电子信息及新材料产业链； 七区：分别为化工产业区、电子信息及新材料产业区、农产品加工产业区、混合产业区、综合服务产业区、商贸物流产业区、商贸服务产业区。 （5）供水规划 供水现状：根据实际调查，有三个水厂为集聚区供水，分别为位于黄河路和人民路西北处的第三水厂（石井水厂）、位于永乐路和太行路西北处的西关水厂和位于宁陵县城昆仑路和长江路的宁陵县第二水厂，经调查，西关水厂和城郊乡石井供水厂现状供水能力总计1万吨/日，宁陵县第二水厂现状供水能力3万吨/日。 预测用水量：参照《城市排水工程规范》规定，产业集聚区工业用地用水指标取70m³/（hm²·d），则规划区内最高日给水量为866.51*0.007=6.07 万吨/天。远期考虑1.22万m3/d的中水回用量，则需水量为4.85万m3/d。 供水系统：产业集聚区规划采用生产、生活、市政和消防共用的供水系统。 供水水源：根据宁陵县城乡总体规划，宁陵县中心城区共规划四座水厂。保留现状原西关水厂和第二水厂，扩建宁陵县第三自来水厂，新建（南部新区）第四水厂。 （6）排水规划 排水现状：产业集聚区现状排水为雨水、污水分流排放。产业集聚区现有污水处理厂两座，其中第一污水处理厂位于信陵路北侧，占地90 亩，污水处理能力为2万吨/日。宁陵县第二污水处理厂位于产业集聚区工业大道南侧，宁孔公路西侧，吴王沟北侧，占地62亩，建设规模为2万吨/日。根据实际调查，宁陵县污水管网未全覆盖集聚区，集聚区人民路以南，闽江路段尚未敷设污水管网。 排水体制：规划采用雨、污分流制的排水体制。 预测排水量：结合宁陵产业集聚区的实际情况，污水排放系数取0.8，则规划区内最高日污水量为6.07*0.8=4.86万吨/天。 污水处理设施：规划第一污水处理厂处理能力3万吨/日。规划第二污水处理厂处理能力2万吨/日。 污水排放区域及污水管网布置：结合现状污水主干管、污水处理厂的位置，整个产业集聚区分为两个排水分区。人民路以北区域污水排入第二污水处理厂，以南区域排入第一污水处理厂。污水管道以重力自流排水为原则，结合产业集聚区的地势，沿道路敷设污水管道。规划区内的污水最终排入产业集聚区内的污水处理厂。集聚区内污水主干管管径DN1500-DN800，干管管径DN600-DN500，支管管径DN400。 （7）中水工程规划 依据总体规划，在远期规划中考虑中水回用工程，中水回用率按25%进行计算，则规划期末中水回用量1.22万吨/天。 （8）供热规划 供热现状：宁陵县目前尚未实行城市集中供热，工业企业、公用建筑、机关、学校等公用设施用热均为小锅炉自供或无采暖，居民住宅采用空调供热，大部分无采暖设施。这种供热方式热效率低，严重污染城市环境，与城市经济水平和人民生活水平是不相符的。 热源规划：根据目前宁陵县工业与民用采暖特点及工业蒸汽用户压力温度需求，在宁陵县城建一座蒸汽-热水换热首站。产业集聚区采用接自国电民权电厂的一根DN500蒸汽管道为工业用户供热，居民采暖利用工业蒸汽管道。集中供热将替代集聚区现有企业分散锅炉。 （9）燃气工程设施规划 燃气工程现状：产业集聚区现状有三座天然气加气站，分别位于迎宾大道连霍高速入口南侧、工业大道胡平楼村北侧、人民路与闽江路交叉口东南侧。 气源规划：根据《宁陵县城市总体规划》，宁陵城区以“西气东输”天然气为气源，由“西气东输”二线工程河南省地方支线商丘分输站引至宁陵县天然气门站，宁陵县天然气门站位于信陵路和滨河大道交叉口东南角。 规划区用气由信陵路主管线从天然气门站引入。 本项目位于宁陵县产业集聚区华山东路二期标准化厂房11栋，位于混合产业区中的中小微企业园，为涂料和建筑材料生产项目，项目用地性质为工业用地，项目建设符合宁陵县产业集聚区用地规划和产业布局规划。 项目用水为供水管网集中供水，项目生活污水经化粪池处理后排入宁陵县第二污水处理厂进一步处理。 因此，项目建设符合宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）的要求。 二、项目与《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》的相符性分析 《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》根据区域环境条件，提出了产业集聚区项目环境准入条件、环境准入负面清单、产业集聚区鼓励类和允许类的行业清单。 表1-1 本项目与集聚区项目环境准入条件相符性分析一览表 项目 环境准入条件 本项目 相符性分析 产业发展 1、结合园区功能定位及发展目标，坚持高水平、高起点，优先发展技术含量高、附加值高、符合国家产业政策和清洁生产要求、采用先进生产工艺和设备、自动化程度高、具有可靠先进的污染治理技术的生产项目。 1、项目符合国家产业政策和清洁生产要求、采用的生产工艺和设备、自动化程度高、具有可靠污染治理技术 符合 空间约束 2、坚持以国家相关产业政策和环境保护政策为指导，引进项目必须符合国家产业政策和环保政策的相关要求，且满足相应行业准入条件的有关规定。 3、坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。新建、改建、扩建“两高”项目应符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 2、项目符合国家相关产业政策和环境保护政策，满足行业准入条件； 3、项目不属于“两高”项目 符合 污染物排放 4、入驻化工、电镀等重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs需满足大气污染物特别排放限值； 5、入驻项目的生产工艺及设备、污染治理技术，以及资源消耗、资源利用、污染物排放等清洁生产水平应达到同行业国内清洁生产先进水平要求； 6、入驻企业应根据污染物排放标准和相关环境管理要求，适时对企业生产及污染防治设施进行升级改造，满足达标排放、总量控制等环保要求，否则禁止入驻； 7、涉及第Ⅰ类废水污染物，需在车间排放口达标； 8、新建“两高”项目应按照《生态环境部办公厅关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）要求，制定配套区域污染物削减方案，实行重点污染物排放倍量削减。 9、涉及挥发性有机物排放的建设项目，应实行区域内VOCs排放等量削减替代； 10、加强废气收集和处理，推进化工等重点排污单位治污设施升级改造，加强大气污染物排放精细化管理，严格控制无组织排放； 11、强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新改扩建项目达到B级以上要求。 4、项目产生的废气满足相应污染物排放限值要求； 5、项目生产工艺及设备、污染治理技术，以及资源消耗、资源利用、污染物排放等清洁生产水平可达到同行业国内清洁生产先进水平要求； 6、项目污染物排放满足相应标准及总量控制的要求； 7、不涉及； 8、不属于； 9、项目排放有机废气实行区域内排放倍量削减替代； 10、项目废气治理设施、大气污染物排放满足相应标准要求； 11、项目正在进行环评。 符合 环境风险防控 12、入驻项目必须严格落实环境影响评价等文件提出的各项环境风险防控措施。 13、严格控制环境风险，加强环境监测和应急监测。入区重点企业应按照当地环保部门要求，设置常规污染物、特征污染物的环境监测体系。按照《企业事业单位环境信息公开办法》相关规定向社会公开环境信息。 12、项目将严格落实环境影响评价等文件提出的各项环境风险防控措施；13、项目建成后将按照要求进行环境监测。 符合 资源利用 14、入驻企业用水指标须符合河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）的要求。 14、项目用水指标须符合河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）的要求。 符合 根据上表可知，本项目建设符合宁陵县产业集聚区项目环境准入条件。 表1-2 本项目与环境准入负面清单对比分析一览表 清单类型 环境准入负面清单内容 本项目 对比结果 限制类 列入限值类的产业 不属于 不属于 禁止类 集聚区总体要求 1、不符合国家相关产业政策要求，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰类、限制类的项目禁止入驻； 不属于 不属于 2、与宁陵县集聚区产业定位相冲突的项目，禁止入驻； 不属于 不属于 3、禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）； 不属于 不属于 4、禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铝用碳素、铅锌冶炼（含再生铅）、砖瓦窑、耐火材料制品等项目，入驻钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、焦化还需满足国家产能置换或我省行业发展规划要求； 不属于 不属于 5、禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的项目入驻； 不属于 不属于 6、禁止涉重企业含重金属废水进入宁陵县第一污水处理厂； 不属于 不属于 7、含重点控制重金属污染物铅、汞、铬、镉和类金属砷的电镀废水不能实现零排放的电镀企业，禁止入驻； 不属于 不属于 8、新建、改建、扩建重点行业重金属污染物排放项目需满足重金属排放“等量置换”或“减量置换”要求，否则禁止入驻； 不属于 不属于 9、禁止采用露天和敞开式喷涂工艺的企业入驻； 不属于 不属于 10、VOCs废气治理技术单一，难以稳定达标排放的项目，禁止入驻； 项目有机废气治理采用组工艺，可保证稳定达标排放 不属于 11、禁止在紧邻居住、科研、医院等环境敂感点的工业用地新建环境风险潜势等级高于II的建设项目。 项目周围规划均为工业用地 不属于 12、禁止企业自行开采地下水作为生产用水。 项目不开采地下水 不属于 化工产业区 1、禁止以煤、油（重油或轻油）或含烃气体为原料，生产合成氨、尿素、磷酸氢铵等氮肥生产行业； 不属于 不属于 2、禁止以煤、油或者天然气为原料合成氨，进而生产硝酸铵、硫酸铵、氯化铵和磷酸铵的化肥行业； 不属于 不属于 3、禁止合成类的农药原药、制剂和中间体的制造项目入驻； 不属于 不属于 4、禁止基础化学原料制造项目（不含物理提纯、物理分离）入驻； 不属于 不属于 5、禁止新增化学肥料用地，禁止肥料生产行业中生产工艺涉及合成氨、尿素等前段加工工序的项目入驻； 不属于 不属于 6、禁止以煤为原料生产制造的煤化工项目入驻； 不属于 不属于 7、严禁新（扩）建生产光气、氯气、氰化钠、氰化钾、氰化氢、氟乙酸甲酯等剧毒化学品，硝酸铵、硝化棉等易制爆化学品项目，硝酸铵、硝酸胍、氯化钠、氯酸钾等特别管控危险化学品，涉及间歇、版间歇法硝化反应的建设项目； 禁止涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化反应的项目入驻； 不属于 不属于 8、禁止尿素、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、磷铵等行业入驻； 不属于 不属于 电子信息及新材料产业区 1、禁止再生铅、铅蓄电池制造行业入驻； 不属于 不属于 2、严格控制涉铅、汞、镉、铬、砷等重金属排放的建设项目，实施总量控制制度，新建、改建、扩建重点行业重金属污染物排放项目需满足重金属排放“等量置换”或“减量置换”要求，否则禁止入驻。 不属于 不属于 3、园区发展前期，涉及电镀工艺的企业，电镀工段依托河南金坤科技有限公司电镀车间，禁止除河南金坤科技有限公司外，其他企业新建电镀生产线，根据园区发展趋势，涉电镀的行业发展成一定规模，园区远期具备条件后，鼓励发展集中电镀区，园区内电镀工段依托集中电镀区完成后，禁止其他企业新建电镀生产线； 不属于 不属于 农产品加工区 1、禁止酒精生产项目入驻； 不属于 不属于 2、禁止原糖加工项目入驻； 不属于 不属于 混合产业园区 1、除退城入园的项目外，禁止新建含制革、皮毛鞣质工艺的皮革、皮毛、羽毛（绒）项目； 不属于 不属于 2、禁止不在园区产业定位内的钢铁、印染、造纸、黑色冶金、金属冶炼等项目入驻； 不属于 不属于 3、禁止对主导产业的空间布局有一定负面影响，入驻地块与区内周边现有企业性质冲突较大的项目入驻； 不属于 不属于 根据上表可知，本项目不属于环境准入负面清单中的项目。 表1-3 与产业集聚区鼓励类和允许类的行业清单对比分析一览表 要求 行业 内容 本项目 对比结果 鼓励类 化工产业区 1、符合集聚区规划产业定位，或能与主导产业形成产业链或者较好资源能源综合利用的行业； 2、有利于集聚区产业链条延伸的项目，市政基础设施、资源综合利用、有利于节能减排的技术改造项目； 3、符合集聚区规划产业定位，属国家产业政策鼓励类项目； 4、符合集聚区土地利用规划、产业定位，绿色低碳、附加值高且规模以上的退城入园项目 / / 农产品加工区 / / 电子信息及新材料产业区 / / 混合产业区 不属于 不属于 允许类 化工产业区 1、肥料制造行业 / / 2、涂料制造行业 / / 3、新型生物化工产业 / / 4、日用化学品制造业 / / 5、食品添加剂制造业 / / 6、清洁生产处于国内先进水平的精细化工行业 / / 农产业加工区 1、工艺先进、自动化水平高、符合国家产业政策的饲料加工、饮料制造、肉制品加工、速冻食品添加业等不属于产业政策限制淘汰类的农产品加工项目 / / 电子信息及新材料产业区 1、工艺先进、自动化水平高、符合国家产业政策的电子元件制造、电子终端设备制造项目等 2、国家鼓励支持发展的新型半导体材料等电子新材料产业 / / 混合产业区 1、纺织服装、鞋帽制造项目 / / 2、机械设备制造，金属制品项目 / / 3、家居制造项目 / / 4、新能源项目 / / 5、新材料项目 / / 6、非医用包装材料制造项目 / / 7、商丘市内退城入园项目 / / 8、与集聚区规划的主导产业不冲突的项目 属于 属于 9、与集聚区规划的主导产业上下游产业关联度较高的项目 属于 属于 10、属国家鼓励类，绿色、低碳、高附加值的退城入园项目 / / 11、对环境影响较轻，不会加剧园区的环境质量恶化的项目 属于 属于 根据上表可知，本项目位于混合产业区，项目为涂料及建筑材料生产项目，与集聚区规划的主导产业不冲突，与集聚区规划的主导产业上下游产业关联度较高；项目污染物排放量较小，对环境影响较小，项目为宁陵县产业集聚区允许入驻项目。 综上所述，本项目建设符合宁陵县产业集聚区项目环境准入条件；不属于环境准入负面清单中的项目，项目建设为宁陵县产业集聚区允许入驻项目，因此，本项目建设符合《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》的相关要求。 三、项目与《河南省生态环境厅关于<宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书>的审查意见》的相符性分析 本项目建设与《河南省生态环境厅关于<宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书>的审查意见》相符性分析见下表。 表1-4 本项目与规划环评审查意见相符性分析一览表 序号 审查意见内容 本项目情况 符合性 一 宁陵县产业集聚区位于宁陵县中心城区北部和东部，根据省发展改革委《关于商丘市产业集聚区规划纲要的批复》（豫发改工业〔2021〕322号）和商丘市自然资源和规划局关于《宁陵县产业集聚区总体发展规划四至范围确认的请示》的意见，宁陵县产业集聚区规划范围东至规划东外环、西至长江路-葛天大道-珠江路一线、北至天山路-人民路一线、南至人民路-露岭路-微山路-漓江路-金山路一线，规划面积为14.97 平方公里，规划主导产业为化工产业、农产品加工业、新型电子原器件及设备制造业。 本项目位于园区内 符合 二 审查小组认为，《报告书》基础资料较翔实，采用的技术路线与方法适当，提出的规划优化调整建议和减缓不良环境影响的对策措施原则可行，公众参与符合相关规范要求，评价结论总体可信，可作为规划优化调整和实施的依据。 / / 三 （一）坚持绿色低碳高质量发展 规划应贯彻生态优先、绿色低碳、集约高效的绿色发展、协调发展理念，根据国家、省发展战略，以环境质量改善为核心，进一步优化产业集聚区的产业结构、发展规模、用地布局等，做好与区域“三线一单”成果的协调衔接，实现集聚区绿色低碳高质量发展目标。 / / （二）加快推进产业转型 产业集聚区应遵循循环经济理念，积极推进产业技术进步和园区循环化改造，坚持减污降碳协同发展；入区新、改、扩建项目应实施清洁生产，生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国内先进水平，确保产业发展与生态环境保护相协调。 项目生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均可达到同行业国内先进水平。 符合 （三）优化空间布局严格空间管控 进一步加强与国土空间规划的街接，保持规划之间协调一致；做好规划控制和生态隔离带建设，加强对集聚区及周边生活区的防护，确保集聚区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。其中集聚区内存在后址庄水厂和石井水厂两个地下水源地保护区，规划应明确防止地下水污染的措施，优化集聚区规划规模及产业布局，避免对地下水饮用水源保护区产生不良影响。 本项目周边规划均为工业用地，项目不在饮用水源地保护区范围内 符合 （四）强化减污降碳协同增效 根据国家和河南省关于挥发性有机物、工业炉窑等大气和水、土壤污染防治相关要求，严格执行相关行业污染物排放标准及特别排放限值；严格执行污染物排放总量控制制度，新增污染物排放指标应做到“等量或倍量替代”；结合碳达峰目标，强化碳评价及减排措施，确保区域环境质量持续改善。 项目污染物排放可满足相应标准要求、总量控制要求 符合 （五）严格落实项目入驻要求 严格落实《报告书》生态环境准入要求，鼓励符合集聚区功能定位、国家产业政策鼓励的项目入驻，化工产业区肥料制造行业以现状肥料制造企业用地为基础进行深度挖潜和升级改造，禁止生产工艺涉及合成氨、尿素等前段加工エ序的肥料制造项目；禁止不符合产业布局规划要求的以煤为原料生产制造的煤化工项目、焦化项目；禁止不符合主导产业定位的再生铅、铅蓄电池制造项目；禁止生产和使用高VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的项目。 不属于禁止入驻行业 符合 （六）加快完善集聚区环境基础设施建设 建设完善集中排水、供热、供水等基础设施，加快完成集聚区水处理厂提标改造工程，污水处理厂COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、总氮六个因子出水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，其他因子执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准，加快污水处理厂配套尾水人工湿地及中水回用工程的建设，推进配套污水管网、确保企业外排废水全部有效收集，并提高水资源利用率，减少废水排放；园区固废应有安全可行的处理处置措施，不得随意弃置，危险固废严格按照有关规定收集、贮存、转运、处置，确保100%安全处置。 项目生活污水进入宁陵县第二污水处理厂进一步处理；项目产生的危险废物在厂区暂存后定期交由有资质单位处置 符合 （七）建立健全生态环境监管体系 统筹考虑区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜，建立健全集聚区环境监督管理、区域环境风险防范体系和联防联控机制，提升集聚区环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全；建立完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的监控体系，健全大气、水污染物自动监测体系，做好长期跟踪监测与管理，并根据监测评估结果适时优化调整产业集聚区总体发展规划。 / / （八）严格落实各项规划环评措施 规划批准后，应严格按照规划要求推动产业集聚区高质量发展，严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，落实《报告书》提出的各项措施，适时开展环境影响跟踪评价。在实施范围、适用期限、规模、结构和布局等方面进行重大调整或者修订的，应当重新或者补充进行环境影响评价。 / / 四 拟入区的建设项目应结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实相关要求，加强与规划环评的联动，重点开展工程分析、污染物允许排放量测算和环保措施可行性论证等内容，强化环境监测和环境保护相关措施的落实；规划环评中协调性分析、环境现状、污染源调查等符合要求的资料可供建设项目环评共享，项目环评相应评价内容可结合实际情况予以简化。 本次环评将重点分析工程分析、污染物允许排放量测算和环保措施可行性等内容 符合 本项目的建设符合《河南省生态环境厅关于<宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书>的审查意见》中的要求。 |
| 其他符合性分析 | 一、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 本项目位于宁陵县产业集聚区，项目用地为工业用地，不属于禁止建设区和限制建设区，不占用生态保护红线区域，不会对生态保护区造成不良影响，符合河南省生态保护红线和商丘市生态保护红线的要求。 （2）资源利用上线 本项目营运过程中消耗一定的电、水资源，但项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 （3）环境质量底线 根据宁陵县环境监测站公布的2020年宁陵县的环境空气质量数据，经统计可知，PM2.5、PM10和臭氧不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，宁陵县为不达标区；区域地表水水质不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求，建设项目区域声环境质量较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 本项目产生的各项污染物通过相应的治理措施处理后均可达标排放，对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关要求。 （4）生态环境准入清单 本项目位于宁陵县产业集聚区，根据《商丘市生态环境局关于动态更新商丘市生态环境准入清单（试行）的函》，并对照《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政〔2021〕5号）及商丘市生态环境管控单元分布图，本项目位于重点管控单元范围内，具体管控要求见下表。 表1-5 “ 三线一单”相符性分析一览表 环境管控单元编码 环境管控单元分类 行政区划 管控单元名称 管控要求 本项目与其相符分析 县区 乡镇 ZH41142320001 重点管控单元 宁陵县 宁陵县产业集聚区 宁陵县产业集聚区 空间布局约束 1、禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。 2、原则上不再新增化学肥料用地，禁止肥料生产行业中生产工艺涉及合成氨、尿素等前段加工工序的项目入驻。禁止建设《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类项目。严禁擅自建设不符合产业布局规划要求的煤化工项目。 3、严格落实规划环评及审查意见要求，规划调整修编时应同步开展规划环评。淘汰不符合国家产业政策的涉重行业企业生产工艺装备。 4、新建、改建、迁建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 5、巩固复合肥产业优势、重点发展高端复合肥、水溶性复合肥、无公害农业基地专业肥、有机复合肥、保水松土功能肥等门类，积极拓展高分子新材料制造、涂料制造等精细化工产业，构建以肥料制造、精细化工为主导的化工产业集群。延长农副产品产业链，提高农副产品的附加值，推动白酒产业升级改造，支持拓展发展绿色生态饮品、果蔬汁饮料、饮用矿泉水及功能饮料。 本项目不使用高污染燃料；本项目为水性涂料、建筑材料生产项目，不属于《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类项目及“两高”项目 污染物排放管控 1、建设项目应满足区域环境质量改善目标的管理要求。区域环境空气、地表水环境质量不能满足环境功能区划标准时，重点行业建设项目主要污染物实行区域倍量削减；区域环境空气、地表水环境质量满足环境功能区划标准后，重点行业建设项目主要污染物实行区域等量削减。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值。 2、禁止涉重企业含重金属废水进入城市生活污水处理厂。园区集中供热工程建成后，禁止企业新建备用燃气锅炉，在用的燃气锅炉转为备用。 3、符合环保及国家产业政策的“退城入园”项目，必须做到“增产减污”。 4、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。 5、产业集聚区扩区要同步规划、建设污水、垃圾集中处理等设施。产业集聚区内企业废水必须实现全收集、全处理。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。 6、污水集中处理设施要实现管网全配套，并安装自动在线监控装置。集中污水处理厂扩建工程设计出水标准优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准设计，鼓励化学需氧量、氨氮、总磷排放浓度达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体水质标准要求，鼓励现有工程随扩建工程一并完成提标改造工程。 项目污染物排放可满足相应标准要求、治理设施采取组合工艺；产生的有机废气按要求实施区域倍量削减；本项目不涉重金属，不使用燃气锅炉；本项目不属于“两高”项目；项目生活污水排入污水处理厂，满足污水处理厂收水标准 环境风险防控 1、紧邻居住、科研、医院等环境敂感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高的建设项目。 2、成立环境应急组织机构，制定环境风险应急预案，配套建设突发事件应急物资及应急设施，落实环境风险防范和应急措施，强化环境风险防范及应急处置能力，建立“企业-园区-政府”三级环境风险应急联动机制。 3、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 不属于 资源利用效率 要求 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。 本项目清洁生产水平可达到国内先进水平 综上，本项目符合河南省“三线一单”生态环境分区管控的要求。 二、相关生态环境保护法律法规政策 2.1 与《产业结构调整指导目录（2019年本》相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发改委2019年第29号令）可知，本项目为允许类建设项目，项目已在宁陵县产业集聚区备案，项目代码为2207-411423-04-01-131318，因此本项目的建设符合国家现行产业政策。 2.2项目与《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）相符性分析 本项目与《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）的相符性分析见下表。 表1-6 本项目与豫环攻坚办〔2022〕9号相符性分析一览表 文件名称 相关要求 本项目建设情况 相符性 《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》 推进绿色低碳产业发展。落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。 本项目为水性涂料、建筑材料生产项目，符合相关产业政策、“三线一单”的要求；本项目不属于“两高”项目；本项目绩效分级达到A级绩效水平。 相符 加快推进低VOCs含量原辅材料源头替代。加大科技攻关，推广新兴技术和原辅材料，各省辖市制定实施汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代计划。在房屋建筑和市政工程中，推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂；处特殊功能要求外的室内地坪施工、室外构筑物防护和道路交通标志全面使用低VOCs含量涂料。加强涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准的检测与监管，组织开展生产、销售环节产品质量的联合检查，曝光不合格产品并追溯其生产、销售、进口、使用企业，依法追究责任。对原辅材料全部实施源头替代的企业或生产工序，在重污染天气应急管控期间和实施自主减排。对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施，收集处理VOCs废气。 本项目主要生产水性涂料和腻子粉，项目生产过程中生产过程、原料、产品均在封闭车间进行，产生的有机废气采用组合工艺进行处理 相符 提升VOCs无组织排放治理水平。2022年5月底前全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，组织开展VOCs抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。石化、煤化工、制药、农药行业重点治理储罐配件失效，装载和污水处理密闭收集效果差，装置区废水预处理池、废水储罐废气未收集，LDAR工作不符合标准规范等问题；焦化行业重点治理酚氰废水处理无密闭、煤气管线及焦炉等装置泄露问题；工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存不密闭等问题。 本项目含VOCs原辅材料和废料均密闭储存，生产过程中产生的有机废气经1套低温等离子+活性炭吸附装置处理后可以满足相应标准要求 相符 实施清洁能源替代。大力推进清洁能源应用，鼓励支持现有使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等，对2024年10月底前完成拆改任务的工业炉窑，优先给予大气污染防治专项资金支持。新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉等工业炉窑，应采用清洁能源。全省禁止新建企业自备燃煤锅炉，全面淘汰35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉。淘汰方式主要包括拆除、实施集中供热替代、煤改气、煤改电等，以拆除方式淘汰的，必须拆除炉体或物理切断管道，使其不具备复产条件。 本项目生产过程中主要使用电能，电属于清洁能源 相符 提升扬尘污染防治水平。实施扬尘治理智慧化提升工程，持续推进扬尘治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监控能力建设，逐步纳入省级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。持续做好城市公共道路清扫保洁，加大专业道路清扫机械的配备和使用，有效提升国道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型货车停车场等进行排查建档并采取防尘措施。大型煤炭、矿石等干散货码头、物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。加强餐饮油烟污染治理，强化日常监督管理，规范治理设施运行管理，现场监管月抽查率不低于20%。 评价要求本项目施工期严格落实扬尘污染防治措施进行施工 相符 《河南省2022年水污染防治攻坚战实施方案》 8.持续推进饮用水水源地规范化建设。持续推进水源地规范化建设，依法依规划定（调整）饮用水水源保护区（范围）。开展县级以上集中式饮用水水源地环境保护状况评估工作。推进县级以上集中式饮用水水源地预警监控能力建设。单一水源供水的县级以上城市，2022年年底前基本完成备用水源建设前期工作。持续开展县级以上地表水型水源地和“千吨万人”水源地环境问题整治“回头看”，发现一处整治一处，实施“动态清零”。开展乡镇级集中式饮用水水源保护区（范围）内的环境问题排查，到2022年底建立问题清单，推进问题整治。县级以上城市至少每季度向社会公开一次水质监测情况。 本项目位于商丘市宁陵县产业集聚区华山东路二期标准化厂房11栋，距离厂址最近的集中式饮用水水源地为石井水厂，位于本项目厂界东南侧约557m，本项目不在其保护范围内 相符 推动企业绿色发展。在造纸、氮肥、农副食品加工、皮革、印染、有色、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业，推动清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量。结合水环境容量、地表水环境目标、排污许可证要求，对直排企业污水处理设施适时进行提标改造。推进工业水循环利用和水循环梯级利用，在高耗水行业开展水效“领跑者”行动。电力企业严格落实环评审批的使用再生水要求。到2022年年底，万元工业增加值用水量较2020年下降约2%。 本项目生产废水不外排，生活污水排入污水处理厂，满足污水处理厂收水标准 相符 《河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》 全面提升固体废物监管能力。支持各地开展“无废城市”建设，全面加强固体废物治理体系和能力建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。加快推进医疗废物和危险废物集中处置项目建设。动态更新危险废物产生、自行利用、经营、监管“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设。持续开展铅酸蓄电池收集试点工作。 本项目产生的固废均能够妥善处置 综上，本项目能够满足《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（豫环委办[2022]9号）的相关要求。 2.3项目与《商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知>》（商环委办〔2022〕3号）相符性分析 本项目与《商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（商环委办[2022]3号）相符性分析见下表。 表1-7 本项目与商环委办〔2022〕3号相符性分析一览表 文件名称 相关要求 本项目建设情况 相符性 《商丘市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》 推进绿色低碳产业发展。落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。 本项目为水性涂料、建筑材料生产项目，符合相关产业政策、“三线一单”、区域污染物削减等要求；本项目不属于重点行业及“两高”项目；本项目绩效分级达到A级绩效水平 相符 加快推进低VOCs含量原辅材料源头替代。加大科技攻关，推广新兴技术和原辅材料，各省辖市制定实施汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代计划。在房屋建筑和市政工程中，推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂；处特殊功能要求外的室内地坪施工、室外构筑物防护和道路交通标志全面使用低VOCs含量涂料。加强涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准的检测与监管，组织开展生产、销售环节产品质量的联合检查，曝光不合格产品并追溯其生产、销售、进口、使用企业，依法追究责任。对原辅材料全部实施源头替代的企业或生产工序，在重污染天气应急管控期间和实施自主减排。对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施，收集处理VOCs废气。 本项目主要生产水性涂料和腻子粉，项目生产过程中生产过程、原料、产品均在封闭车间进行，产生的有机废气采用组合工艺进行处理 相符 提升VOCs无组织排放治理水平。2022年5月底前，全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，组织开展VOCs抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。石化、煤化工、制药、农药行业重点治理储罐配件失效，装载和污水处理密闭收集效果差，装置区废水预处理池、废水储罐废气未收集，LDAR工作不符合标准规范等问题；焦化行业重点治理酚氰废水处理无密闭、煤气管线及焦炉等装置泄漏问题；工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存不密闭等问题。 本项目含VOCs原辅材料均密闭储存，生产过程中产生的有机废气经1套低温等离子+活性炭吸附装置处理后可以满足相应标准要求 相符 实施清洁能源替代。大力推进清洁能源应用，鼓励支持现有使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等，对2024年10月底前完成拆改任务的工业炉窑，优先给予大气污染防治专项资金支持。新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉等工业炉窑，应采用清洁能源。全省禁止新建企业自备燃煤锅炉，全面淘汰35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉。淘汰方式主要包括拆除、实施集中供热替代、煤改气、煤改电等，以拆除方式淘汰的，必须拆除炉体或物理切断管道，使其不具备复产条件。 本项目生产过程中主要使用电能，电属于清洁能源 相符 提升扬尘污染防治水平。实施扬尘治理智慧化提升工程，持续推进扬尘治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监控能力建设，逐步纳入省级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。持续做好城市公共道路清扫保洁，加大专业道路清扫机械的配备和使用，有效提升国道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型货车停车场等进行排查建档并采取防尘措施。大型煤炭、矿石等干散货码头、物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。加强餐饮油烟污染治理，强化日常监督管理，规范治理设施运行管理，现场监管月抽查率不低于20%。 评价要求本项目施工期严格落实扬尘污染防治措施进行施工 相符 《商丘市2022年水污染防治攻坚战实施方案》 持续推进饮用水水源地规范化建设。持续推进水源地规范化建设，依法依规划定（调整）饮用水水源保护区（范围）。开展县级以上集中式饮用水水源地环境保护状况评估工作。推进县级以上集中式饮用水水源地预警监控能力建设。单一水源供水的县级以上城市，2022年年底前基本完成备用水源建设前期工作。持续开展县级以上地表水型水源地和“千吨万人”水源地环境问题整治“回头看”，发现一处整治一处，实施“动态清零”。开展乡镇级集中式饮用水水源保护区（范围）内的环境问题排查，到2022年底建立问题清单，推进问题整治。县级以上城市至少每季度向社会公开一次水质监测情况。 本项目位于商丘市宁陵县产业集聚区华山东路二期标准化厂房11栋，距离厂址最近的集中式饮用水水源地为石井水厂，位于本项目厂界东南侧约557m，本项目不在其保护范围内。 相符 推动企业绿色发展。在造纸、氮肥、农副食品加工、皮革、印染、有色、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业，推动清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量。结合水环境容量、地表水环境目标、排污许可证要求，对直排企业污水处理设施适时进行提标改造。推进工业水循环利用和水循环梯级利用，在高耗水行业开展水效“领跑者”行动。电力企业严格落实环评审批的使用再生水要求。到2022年年底，万元工业增加值用水量较2020年下降约2%。 本项目生产废水不外排，生活污水排入污水处理厂，满足污水处理厂收水标准 相符 《商丘市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》 全面提升固体废物监管能力。支持有条件的县（市、区）开展“无废城市”建设试点，全面加强固体废物治理体系和能力建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。加快推进医疗废物和危险废物集中处置项目建设。动态更新危险废物产生、自行利用、经营、监管“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设。持续开展铅酸蓄电池收集试点工作。 本项目产生的固废均能够妥善处置 相符 综上所述，本项目建设符合《商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（商环委办[2022]3号）中的相关要求。 2.4 项目与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南 （2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）相符性分析 本项目为水性涂料、建筑材料制造项目，其中水性涂料制造项目参照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南 （2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中涂料制造绩效分级指标A级企业指标，符合性分析具体见下表。 表1-8 项目与涂料制造绩效分级指标符合性分析一览表 差异化指标 A级企业 本项目情况 相符性 产品种类 符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)的产品比例不低于60%；或全部生产符合国家标准的水性(含水性UV)涂料产品 项目生产产品符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)规定的水性涂料产品 符合 工艺有机废气治理 车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率>2kg/h时，末端使用除尘+燃烧或者除尘+沸石转轮浓缩+燃烧，处理效率不应低于90%；车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率<2kg/h时，可使用除尘+固定床吸附技术，处理效率不低于80%；吸附材料吸附饱和需要进行更换 项目车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率＜2kg/h，废气采用覆膜袋式除尘器+低温等离子+活性炭吸附技术，活性炭定期更换 符合 排放限值 1、各项污染物稳定达到《涂料、油黑及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)特别排放限值，并满足相关地方排放标准要求 项目各项污染物排放浓度执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）中特别排放限值，并满足地方排放标准要求 符合 2、PM、NMHC、TVOC的排放浓度分别不高于10mg/m3、20mg/m3、40mg/m3 项目PM、NMHC排放浓度分别不高于10mg/m3、20mg/m3 符合 备注：车间或生产设施排气筒排放的TVOC浓度限值要求待相应的监测标准发布后执行 工艺过程 投料：桶泵投料；或投料环节使用密闭式吸风罩+车间密闭微负压 项目投料为桶泵投料 符合 研磨：密闭式卧式研磨机比例不低于90% 项目无研磨工序 符合 移动缸控制：移动缸存放物料时加盖密闭:搅拌时有微负压或在有微负压的密闭空间进行生产，将废气收集至污染物控制设施 项目移动缸放物料时加盖密闭，搅拌过程产生的废气收集至废气处理设施 符合 产品包装：在有微负压的密闭空间操作，废气排放至废气收集处理系统 项目包装过程密闭负压收集进入废气处理设施 符合 清洗：固定反应釜体清洗时应开启密闭收集系统：移动缸及设备零件清洗时，采用密闭系统，在有微负压密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统 项目清洗时采用密闭清洗，产生的废气收集至有机废气处理设施 符合 其他环节：满足《涂料、油及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)“5.4.2工艺过程特别控制要求”1、真空系统应采用干式真空泵，真空排气应排至VOCs废气收集处理系统。若使用液环(水环)真空泵、水(水蒸气)射真空泵等，工作介质的循环槽(罐)应密闭，真空排气、循环槽(罐)排气应排至VOCs废气收集处理系统；2、载有VOCs物料的设备及其管道在开停工(车)、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程气应排至VOCs度气收集处理系统；3、工艺过程产生的含VOCs废料(渣、液)应按照5.2条、5.3条要求进行储存、转移和输送，盛装过VOCs物料的废包装容器应加密闭； 4、高位槽(罐)进料时置换的废气应排至VOCs废气收集处理系统或气相平衡系统； 5、实验室若使用含VOCs的化学品或VOCs物料进行实验，应使用通风橱(柜)或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统 项目各项污染物排放均满足《涂料、油及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)“5.4.2工艺过程特别控制要求”，生产过程产生的废气均密闭收集后进入废气处理设施；物料桶装密闭储存 符合 泄露检测与修复 按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求，开展泄露检测与修复工作，建立LDAR 软件平台 项目严格按要求开展泄露检测与修复工作 符合 储罐 储存真实蒸气压≥76.6kPa的挥发性有机液体储罐，应采用低压罐、压力罐或其他等效措施；储存真实蒸气压≥10.3kPa但＜76.6kPa且储罐容积≥20m3的挥发性有机液体储罐，以及储存真实蒸气压≥0.7kPa但＜10.3kPa且储罐容积≥30m3的挥发性有机液体储罐，采用高级密封方式的浮顶罐或采用固定顶罐密闭排气至VOCs治理设施，采用固定顶罐的，排放废气收集处理应满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)表2和表3的要求，同时处理效率不低于90% 项目各物料均采用密闭桶装，无储罐 符合 VOCs物料转移和输送 1、基本要求：液态VOCs物料应采用密闭管道输送；采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车； 2、装载方式：装载物料真实蒸气压≥27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥500m3以及装载物料真实蒸气压≥5.2kPa但＜27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥2500m3的，装载过程应符合下列规定：(1)排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求，同时处理效率不低于90%；(2)排放的废气连接至气相平衡系统 本项目液态物料使用密闭桶装储存，生产过程泵入搅拌机内，过程密闭 符合 废水和循环水系统 废水集输系统：采用密闭管道输送，接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施 废水储存、处理设施：含VOCs废水储存和处理设施敞开液面上方100m处VOCs检测浓度100umol/mol，应符合下列规定之一：(1)采用浮动项盖:(2)采用固定顶盖，收集废气至OCs废气收集处理系统;(3)其他等效措施3、循环冷却水系统要求:对开式循环冷却水系统，每6个月对流经换热器进口和出口的循环冷却水中的总有机碳(TOC)浓度进行检测，若出口浓度大于进口浓度10％，则认定发生了泄漏，应按照规定进行泄漏源修复与记录 项目废水储存设施加盖密闭 符合 监测监控水平 重点排污企业风量大于10000m3/h的主要排放口a均安装NMHC在线监测设备(FID)，生产装置安装DCS，记录企业环保设施运行及相关生产过程主要参数；CEMS 、DCS 监监控数据至少要保存一年以上 项目为一般排放口，按相关规定安装并保存相关记录 符合 运输方式 1、涉及专用车辆运输危险化学品物料、产品的，使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆(含燃气)或新能源汽车比例不低于80%；其他原辅料、燃料、产品公路运输全部使用达到国五及以上排放标准的重型载货车辆(含燃气)或新能源汽车；2 厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准(含燃气)或使用新能源汽车； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械 项目使用车辆均符合 符合 运输监管 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账。 项目按要求建立门禁视频监控系统和电子台账 符合 注1:a主要排放口按照《排污许可证申请与核发技术规范涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》(H1116-2020)确定: 注2:粉末涂料制造企业在达到《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)特别排放限值基础上，同时实现(1)密闭投料，(2)破碎、研磨坏节配备高效可回收的除尘设施，(3)自动或半自动包装产品比例＞90％，(4)PM＜10mg/m3，可评为引领性企业 由上表可知，项目符合《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南 （2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中涂料制造绩效分级指标A级企业指标。 2.5 项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相符性分析 本项目建筑材料制造项目参照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中涉颗粒物企业基本要求，相符性分析见下表。 表1-9 与通用行业涉颗粒物企业基本要求相符性分析一览表 技术指南要求 本项目建设情况 符合性 物料装卸 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。 本项目粉状物料均为袋装，储存于密闭原料库，装卸过程均在密闭原料库内进行，原料库定期洒扫降尘。 符合 物料储存 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。 本项目粉状物料均储存在密闭原料库内，定期清扫，原料库内周围墙完整，地面全部硬化，进出大门为硬质材料门，安装卷帘门，所有门窗保持常闭状态。危险废物暂存于危废间，危废间张贴有标志、标识，并按要求建立台账，危险废物的记录和货单保存3年以上。 符合 物料转移和输送 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。 本项目粉状、粒状等易产尘物料转移、输送均密闭，下料口设置集气除尘措施。 符合 成品包装 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。 本项目出料口设置集气除尘设施，车间地面及时清扫，地面无明显积尘。 符合 工艺过程 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。 各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸。 本项目在密闭车间内进行生产，投料、搅拌等产尘工序均配套集气和除尘设施；车间地面专人清扫，使地面保持干净、无积料、积灰现状。 符合 排放限值 其他工序：A/B级企业：PM排放浓度不高于10mg/m3 本项目腻子粉生产过程中产生的颗粒物排放浓度不高于10mg/m3 符合 由以上分析可知，本项目建设符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中涉颗粒物企业基本要求。 三、生态环境保护规划 3.1 根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办 〔2013〕107号）和《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文〔2020〕56号），宁陵县县级集中式饮用水水源地为：宁陵县殷楼地下水井群(共6眼井)（在用水源地）和宁陵县八里井地下水井群(县城西北部，共12眼井)（规划水源地） （1）宁陵县殷楼地下水井群（共6眼井） 一级保护区范围：一级保护区：3号取水井外围30米至二水厂厂区的区域；1号、2号、5号、新6号取水井外围30米的区域；新7号取水井外围30米南至葛天公园围墙的矩形区域。 （2）宁陵县八里井地下水井群(县城西北部，共12眼井) 一级保护区范围:取水井外围40米的区域。 3.2 根据宁陵县“千吨万人”集中式饮用水水源地保护范围（区）划分技术报告可知，宁陵县15个“千吨万人”集中式饮用水水源地保护区，水井共35眼，具体如下： （1）苗堂水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井），2#取水井外围30米的区域。 （2）小吕集水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；水井外围30m的区域（2#取水井）。 （3）黄岗新水厂地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；水井外围30m 的区域（2#、3#取水井）。 （4）路老家水厂地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#、2#取水井）；水井外围30m 的区域（3#取水井）。 （5）石井水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：石井水厂厂界内的区域（1#取水井、2#取水井）。 （6）陈兑楼水厂地下水井群（共2 眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；水井外围30m 的区域（2#取水井）。 （7）刘古堆水厂地下水井群（共3 眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；水井外围30m 的区域（2#、3#取水井）。 （8）柳河周庄供水站地下水井群（共2 眼井） 一级保护区范围：水井外围30m 的区域（1#取水井）；2号取水井外围，南侧至001县道北侧道路红线，东、西、北至30m的矩形区域； （9）逻岗镇邓寨水厂地下水井群（共3 眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；水井外围30m 的区域（2#取水井）；3号取水井外围，东南至042 县道西侧道路红线，东北、西北、西南30m的矩形区域。 （10）花李张水厂地下水井群（共2 眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；水井外围30m 的区域（2#取水井）。 （11）任庄水厂地下水井群（共2 眼井） 一级保护区范围：水井外围30m 的区域（1#取水井）；2 号取水井外围，北至011县道南侧道路红线，东南、西30m的矩形区域； （12）刘尧水厂地下水井群（共3 眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；水井外围30m 的区域（2#、3#取水井）。 （13）胡大庄水厂地下水井群（共2 眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；水井外围30m 的区域（2#取水井）。 （14）后址庄水厂地下水井群（共2 眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井、2#取水井）。 （15）西马楼水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；2号取水井外围，南至011乡道北侧道路红线，东北、西30m的矩形区域。 相符性分析：本项目位于宁陵县产业集聚区华山东路二期标准化厂房11栋，距本项目最近的集中式饮用水源地为石井水厂地下水井群，石井水厂地下水井群位于项目东南侧约557m处，本项目建设不在其饮用水水源保护区范围内，符合宁陵县饮用水源地保护区要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目组成 本项目位于宁陵县产业集聚区华山东路二期标准化厂房11栋，项目租赁标准化厂房2706平方米，主要建设内容包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程，本项目主要建设内容一览表见下表。 表2-1 本项目主要建设内容一览表 工程类别 工程名称 工程内容 主体工程 生产区 2层，每层建筑面积700m2，1楼主要生产腻子粉，2楼主要生产水性涂料（乳胶漆、仿石漆、真石漆），主要为产品的加工生产 储运工程 原料区 2层，每层建筑面积300m2，主要用于原料的储存 产品区 2层，每层建筑面积200m2，主要用于产品的储存，位于生产区内 辅助工程 办公区 建筑面积约120m2，用于职工办公生活 公用工程 供水 市政供水管网 供电 市政电网供电 排水 雨污分流，生活污水经化粪池处理后，排入宁陵县第二污水处理厂进一步处理 环保工程 废气 腻子粉生产工段投料、包装粉尘 覆膜袋式除尘器+15m高排气筒。 水性涂料生产工段粉尘、有机废气 覆膜袋式除尘器+低温等离子+活性炭吸附+15m高排气筒 废水 设备清洗废水 设备清洗废水经收集至暂存桶内，回用于生产 生活污水 生活污水经化粪池处理后，排入宁陵县第二污水处理厂进一步处理 固废 固体废物 一般固废集中收集后综合利用；危险废物暂存间暂存后交由有资质单位处理；生活垃圾交由环卫部门处理 噪声 隔声、减振、消声等措施 二、产品方案 本项目主要产品方案见下表。 表2-2 本项目主要产品一览表 序号 产品名称 产量 产品规格 备注 1 水性漆 乳胶漆 500t/a 液体，桶装，20kg/桶 本项目为简单物理混合，不涉及化学反应 真石漆 300t/a 液体，桶装，20kg/桶 仿石漆 200t/a 液体，桶装，20kg/桶 2 腻子粉 5000t/a 粉状，袋装，20kg/袋 三、主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 表2-3 本项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 数量（台） 型号 备注 1 腻子粉 卧式搅拌机 1 1000型，7.5KW / 筒仓 1 50t 用于水泥储存 料仓 1 / 搅拌机配套设施 螺旋上料机 1 / 搅拌机配套设施 2 水性涂料制造 卧式搅拌机 1 1000型，7.5KW 用于真石漆制造 3 螺旋上料机 1 / 搅拌机配套设施 4 造粒机 1 / 用于仿石漆制造 5 高速分散搅拌机 2 1000型，22KW 用于乳胶漆、仿石漆制造 6 分散缸 2 1000L 用于搅拌、调漆 7 灌装机 1 / 用于产品包装 四、原辅材料及能源消耗 本项目主要原材料及能源消耗见下表。 表2-4 本项目原材料及能源消耗一览表 原材料名称 单位 用量 规格 备注 腻子粉 水泥 t/a 1600 白色粉末 外购，水泥罐车运输，筒仓储存 重钙 t/a 1800 白色粉末，25kg/袋 外购 乳胶粉 t/a 50 白色粉末，25kg/袋 外购 纤维素 t/a 50 白色粉末，25kg/袋 外购 细砂 t/a 1500 含水率低于0.5%，粒径小于5mm，袋装，25kg/袋 外购 仿石漆 水性丙烯酸乳液 t/a 50 乳白色液体，50kg/桶 外购 纤维素 t/a 5 白色粉末，25kg/袋 外购 石英砂 t/a 80 白色颗粒，25kg/袋 外购 成膜助剂 t/a 4 液体，200kg/桶 外购 分散剂 t/a 2 液体，25kg/桶 外购 润湿剂 t/a 4 液体，25kg/桶 外购 消泡剂 t/a 5 液体，25kg/桶 外购 乙二醇防冻剂 t/a 6 液体，25kg/桶 外购 增稠剂 t/a 2 液体，25kg/桶 外购 色浆 t/a 5 液体，200kg/桶 外购 水 t/a 37.2 / 市政供水 乳胶漆 水性丙烯酸乳液 t/a 40 乳白色液体，50kg/桶 外购 重钙粉 t/a 160 白色粉末，25kg/袋 外购 钛白粉 t/a 100 白色粉末，25kg/袋 外购 分散剂 t/a 4 液体，25kg/桶 外购 润湿剂 t/a 8 液体，25kg/桶 外购 消泡剂 t/a 10 液体，25kg/桶 外购 高岭土 t/a 15 白色粉末，25kg/袋 外购 乙二醇防冻剂 t/a 25 液体，25kg/桶 外购 增稠剂 t/a 6 液体，25kg/桶 外购 乳胶粉 t/a 15 白色粉末，25kg/袋 外购 成膜助剂 t/a 12 液体，200kg/桶 外购 纤维素 t/a 4 白色粉末，25kg/袋 外购 色浆 t/a 4 液体，200kg/桶 外购 水 t/a 97.5 / 市政供水 真石漆 水性丙烯酸乳液 t/a 40 乳白色液体，50kg/桶 外购 天然彩砂 t/a 180 彩色颗粒，25kg/袋 外购 纤维素 t/a 6 白色粉末，25kg/袋 外购 成膜助剂 t/a 5 液体，200kg/桶 外购 分散剂 t/a 4 液体，25kg/桶 外购 润湿剂 t/a 5 液体，25kg/桶 外购 消泡剂 t/a 5 液体，25kg/桶 外购 乙二醇防冻剂 t/a 8 液体，25kg/桶 外购 增稠剂 t/a 4 液体，25kg/桶 外购 水 t/a 43.3 / 市政供水 新鲜水（生活用水） t/a 150t/a 市政供水 电 kwh/a 10万 市政供电 部分原辅材料的理化性质： 重钙：重质碳酸钙，是由天然碳酸盐矿物如方解石、大理石、石灰石磨碎而成。是常用的粉状无机填料，具有化学纯度高、惰性大、不易化学反应、热稳定性好、在 400℃以下不会分解、白度高、吸油率低、折光率低、质软、干燥、不含结晶水、硬度低磨耗值小、无毒、无味、无臭、分散性好等优点。 水泥：白色硅酸盐水泥，指由氧化铁含量少的白色硅酸盐水泥熟料、适量石膏及混合材料(石灰石和窑灰)磨细制成的水硬性胶凝材料。 纤维素：羟乙基纤维素，是一种白色或淡黄色，无味、无毒的纤维状或粉末状固体，具有良好的增稠、悬浮、分散、乳化、粘合、成膜、保护水分和提供保护胶体等特性。 乳胶粉：镁铝硅酸盐。白色粉末，无味、无毒、无刺激性，不溶与水、油和乙醇。浸水溶胀，在较低固含量下能形成高透明度、高粘度的胶体。 分散剂：能提高和改善固体或液体物料分散性能的助剂。 成膜助剂：能够对乳液中的聚合物粒子产生溶解和溶胀作用，使粒子在较低温度下也能够随水分的挥发产生塑性流动和弹性变形而聚结成膜，但在成膜以后较短时间内又能挥发逸出，而不影响涂膜的玻璃化转变温度，高温下涂膜不回粘。 润湿剂：主要作用是降低水的表面张力或界面张力，使固体表面能被水所润湿。常用的湿润剂如茶枯、洗衣粉、拉开粉。 水性消泡剂：水性消泡剂由矿物油、石蜡、乳化剂等配制，采用乳化技术设制成的水乳状分散性的消泡剂。所有原料和环节均无毒，挥发性有机物较少，具有分散速度快。消泡快，抑泡时间长、稳定不分层的特点。功效性能为表面张力低，活性高，消泡力强，耐热高温无变化，挥发性低:化学稳定性好，具有化学惰性，不与其它物质发生反应，能在苛刻的条件下使用；无生理毒性，对使用体系没有副作用；兼具消、抑泡作用，抑泡时间可达48h以上。 乙二醇：无色无臭、有甜味液体，对动物有低毒性，乙二醇能与水、丙酮互溶，但在醚类中溶解度较小。用作溶剂、防冻剂以及合成涤纶的原料。又名“甘醇”、“1，2-亚乙基二醇”，简称 EG。化学式为(CH2OH)2，是最简单的二元醇。是无色无臭、有甜味液体，对动物有毒性，人类致死剂量约为 1.6g/kg。乙二醇能与水、丙酮互溶，但在醚类中溶解度较小。用作溶剂、防冻剂以及合成涤纶的原料。分子量 62.068，沸点 197.3℃，相对密度(水=1)1.1155(20℃），蒸汽压 0.06mmHg(0.06 毫米汞柱)/20℃，闪点：111.1℃。 丙烯酸乳液：乳白色或近透明黏稠液体，具有突出的耐水性和耐候性，良好的耐碱性和抗污性。丙烯酸乳液的成分：丙烯酸系列単酯多种、丙烯酸甲酯、乙酯、丁酯、锌酯等。助剂：乳化剂、引发剂、保护胶、润湿剂、防腐剂、增稠剂、消泡剂等；pH值(25℃)为8~9，黏度50 ~500mPa·s，含固量(150℃，20min)49%~51%，阴离子型，玻璃化温度20℃。 高岭土：一种非金属矿产，是一种以高岭石族粘土矿物为主的粘土和粘土岩。质纯的高岭土呈洁白细腻、松软土状，具有良好的可塑性和耐火性等理化性质。矿物成分主要由高岭石、埃洛石、水云母、伊利石、蒙脱石以及石英、长石等矿物组成。 钛白粉：一种重要的无机化工颜料，主要成分为二氧化钛。化学性质极为稳定，是一种偏酸性的两性氧化物。常温下几乎不与其他元素和化合物反应，对氧、氨、氮、硫化氢、二氧化碳、二氧化硫都不起作用，不溶于水、脂肪，也不溶于稀酸及无机酸、碱，只溶于氢氟酸。 增稠剂：是一种流变助剂，不仅可以使涂料增稠，防止施工中出现流挂现象，而且能赋予涂料优异的机械性能和贮存稳定性。对于黏度较低的水性涂料来说，是非常重要的一类助剂。增稠剂的基本化学组成是单糖及其衍生物，所以对人体没有危害。 五、项目建设内容与发改委备案一致性分析 项目建设内容与发改委备案一致性分析见下表。 表2-5 项目建设情况与备案相符性一览表 类别 备案内容 项目实际建设情况 一致性 项目名称 年产1000吨水性涂料和5000吨腻子粉项目 年产1000吨水性涂料和5000吨腻子粉项目 一致 建设单位 商丘市嘉绍涂料科技有限公司 商丘市嘉绍涂料科技有限公司 一致 建设地点 商丘市宁陵县产业集聚区华山东路二期标准化厂房11栋 商丘市宁陵县产业集聚区华山东路二期标准化厂房11栋 一致 性质 新建 新建 一致 建设内容 项目租赁标准化厂房约2706平方米，主要建设包括办公区、生产区和仓储区。项目主要生产水性涂料和腻子粉，其中水性涂料包括乳胶漆、真石漆、仿石漆 项目租赁标准化厂房约2706平方米，主要建设包括办公区、生产区和仓储区。项目主要生产水性涂料和腻子粉，其中水性涂料包括乳胶漆、真石漆、仿石漆 一致 生产工艺 乳胶漆、真石漆：投料-搅拌-调漆-分装-成品；仿石漆：投料-搅拌-制粒-调漆-分装-成品；腻子粉：投料-搅拌-分装-成品 乳胶漆、真石漆：投料-搅拌-调漆-分装-成品；仿石漆：投料-搅拌-制粒-调漆-分装-成品；腻子粉：投料-搅拌-分装-成品 一致 主要设备 高速分散搅拌机、卧式搅拌机、分散缸、造粒机及配套的环保设施 高速分散搅拌机、卧式搅拌机、分散缸、造粒机、灌装机及配套的环保设施 一致，项目实际使用设备更详细 建设规模 年产1000吨水性涂料，其中乳胶漆500吨/年、真石漆300吨/年、仿石漆200吨/年；年产5000吨腻子粉项目 年产1000吨水性涂料，其中乳胶漆500吨/年、真石漆300吨/年、仿石漆200吨/年；年产5000吨腻子粉项目 一致 由上表可知，本项目产品、建设规模、主要建设内容和生产工艺与备案均一致，主要实际使用的设备更详细，因此项目建设内容与发改委备案一致。 六、水平衡分析 （1）用水 ①生活用水 本项目劳动定员10人，不在厂区内食宿，日常用水量按50L/d·人计，年工作时间为300天，则生活用水量为0.5m3/d（150m3/a）。 ②生产用水 本项目生产过程中需要添加配料用水，根据建设单位提供资料，项目乳胶漆生产过程产品配比用水量97.5m3/a，仿石漆生产过程产品配比用水量约为37.2m3/a，真石漆生产过程产品配比用水量约为43.3m3/a，则项目生产过程用水量合计约为178m3/a（0.59m3/d）。项目乳胶漆、仿石漆、真石漆生产过程产品配比用水全部进入产品，因此，生产过程无废水外排。 ③设备清洗用水 根据订单，由于涂料种类不同，其生产设备需定期清洗，根据企业提供的资料，清洗周期为每6天清洗一次，人工进行清洗，每次清洗水量约为0.6m3，即新鲜水年使用量为30m3（0.1m3/d），清洗废水产生系数为0.9，清洗废水产生量为27m3/a（0.09m3/d），由于水性建筑涂料对用水水质要求不高，该部分水收集至厂区暂存桶内，回用于同种种类涂料生产配水，不外排。 （2）排水 本项目设备清洗废水不外排，项目废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后排入宁陵县第二污水处理厂进一步处理，生活污水产生系数取0.8，则项目生活污水产生量为0.4m3/d（120m3/a）。 （3）水平衡 本项目水平衡图见下图。 图2-1 本项目水平衡图（m3/d） 七、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员10人，不在厂区食宿。每天工作8h，年工作300天。 八、平面布置 本项目位于宁陵县产业集聚区华山东路二期标准化厂房11栋，项目租赁标准化厂房约2706平方米，建设一体化生产厂房，共3层，生产厂房内1楼主要生产腻子粉，内设生产区、原料区、产品区，原料区位于车间西侧，产品区位于车间南侧，生产区主要位于车间北侧；2楼主要生产水性涂料，内设生产区、原料区、产品区，原料区位于车间西侧、产品区位于车间东侧，生产区位于车间中部；3楼为办公生活区。项目车间平面布局紧凑，功能分区明显，流向顺畅，平面布置合理。本项目厂区平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 项目产品为乳胶漆生产、仿石漆、真石漆、腻子粉。其中腻子粉主要生产工艺为投料、搅拌、包装，乳胶漆、仿石漆、真石漆主要生产工艺为投料、搅拌、调漆、包装。本项目生产工艺仅为物理搅拌混合，不涉及任何化学反应，且整个过程均在常温常压下进行，无需加热升温，项目各产品生产工艺流程如下。 1、腻子粉生产工艺 图2-2 项目腻子粉工艺流程及产污环节图 工艺说明： 原料入仓 项目外购的水泥由密闭罐车运进厂区，通过气力输送至筒仓中贮存。纤维素、重钙粉、乳胶粉为袋装，通过汽车运输进厂，在原料库暂存。粉料进入筒仓时会产生粉尘。 投料 筒仓上料时由封闭的螺旋输送系统计量后直接送至至搅拌机内；纤维素、重钙粉、乳胶漆粉、细砂上料时，生产时人工拆袋按比例投加至螺旋上料机进料口（搅拌机配套装置），然后密闭输送至搅拌机。上料过程会产生上料粉尘、噪声、废包装袋。 （3）混合搅拌 搅拌机内部设有两个反方向转子和内外两层的螺旋带，物料在搅拌机内旋转运动的过程中还伴随有自身的滚动翻转，以至达到充分混合作用，物料混合均匀后直接通过密闭管道进入成品缓冲仓。项目使用搅拌机为密闭设备，故不考虑搅拌过程产生的粉尘，此过程只产生噪声。 （4）出料、包装 混合搅拌好的成品在成品缓冲仓内直接进入下面的下面的自动气浮推袋包装机进行袋装，包装机是集包装、封口为一体的设备，包装袋口与包装机接口对接，由夹袋器加紧袋口，物料灌装后直接封口。此过程在包装机下料口处会有粉尘产生。 2、乳胶漆生产工艺 图2-3 项目乳胶漆工艺流程及产污环节图 工艺说明： 乳胶漆生产采用的是一种简单的混配法，即将水、水性乳液、填料及各种添加剂称重、计量后按比例投入搅拌机内进行搅拌，待混合均匀后出料、包装即可。 （1）投料 首先是将钛白粉、高岭土、重钙粉、纤维素、水、助剂（分散剂、润湿剂）等原辅料在常温、常压下按产品配方比例投入搅拌机，其中水和助剂泵入搅拌机内，钛白粉、高岭土、重钙粉、纤维素、乳胶粉等粉料通过人工从顶部加入。此过程会产生投料粉尘及有机废气（以非甲烷总烃计）和废包装袋及废包装桶。 （2）搅拌 原辅料按工艺配比投入搅拌机后，通过搅拌器搅拌成均匀的混合溶液。此过程会产生搅拌粉尘、有机废气（以非甲烷总烃计）和噪声。 （3）调漆 按工艺配比将乳液、助剂（消泡剂、增稠剂、成膜助剂、乙二醇防冻剂）、色浆、水等使用齿轮泵缓慢抽入搅拌机内进行调漆。此过程会产生少量有机废气（以非甲烷总烃计）和噪声。 （4）灌装 调漆后的产品利用灌装设备进行自动灌装后即可包装入库待售。此过程会产生少量的有机废气（以非甲烷总烃计）和噪声。 3、仿石漆生产工艺 图2-4 项目仿石漆工艺流程及产污环节图 工艺说明： （1）基础料、连续相 项目仿石漆是通过分散搅拌将原辅料及助剂混合均匀制成基础料和连续相，然后将基础料加入石英砂搅拌均匀后与连续相进行搅拌混合使之充分接触，基础料和连续相的比例为2:1，随后在分散生产搅拌机中将材料打碎形成片状颗粒，通过时间和转速来控制颗粒的大小。此过程会产生投料、搅拌粉尘及有机废气（以非甲烷总烃计）、废包装袋、废包装桶和噪声。 （2）制粒、调漆 将不同颜色的粒子通过制粒机制粒；再加入增稠剂进行调漆，从而提高机械性能和贮存稳定性。制粒、调漆过程会产生少量有机废气（以非甲烷总烃计）和噪声。 （3）灌装 调漆后的产品利用灌装设备进行自动灌装后即可包装入库待售。此过程会产生少量的有机废气（以非甲烷总烃计）和噪声。 4、真石漆生产工艺 图2-5 项目真石漆工艺流程及产污环节图 工艺说明： 真石漆生产采用的同样是一种简单的混配法，即将水、纤维素、彩砂、乳液及各种助剂称重、计量后按比例投入搅拌机内进行搅拌，待混合均匀后出料、包装即可。 （1）投料 首先是将水、纤维素、彩砂、助剂（分散剂、润湿剂）等原辅料在常温、常压下按产品配方比例投入搅拌机，其中水和助剂泵入搅拌机内，纤维素、彩砂粉料生产时人工拆袋按比例投加至螺旋上料机进料口（搅拌机配套装置），然后密闭输送至搅拌机。此过程会产生投料粉尘及有机废气（以非甲烷总烃计）和废包装袋及包装桶。 （2）搅拌 原辅料按工艺配比投入搅拌机后，通过搅拌器搅拌成均匀的混合溶液。此过程会产生搅拌粉尘、有机废气（以非甲烷总烃计）和噪声。 （3）调漆 按工艺配比将乳液、助剂（消泡剂、增稠剂、成膜助剂、乙二醇防冻剂）、水等使用齿轮泵缓慢抽入搅拌机内进行调漆。此过程会产生少量有机废气（以非甲烷总烃计）和噪声。 （4）灌装 调漆后的产品利用灌装设备进行自动灌装后即可包装入库待售。此过程会产生少量的有机废气（以非甲烷总烃计）和噪声。 二、物料平衡 （1）腻子粉生产线 项目年产腻子粉5000t，耗量较小，忽略不计，具体物料平衡见下图。 （2）水性涂料生产线 本项目水性涂料年产1000t，主要产品为乳胶漆500t、真石漆300t、仿石漆200t，各产品工序较为相似，主要生产工序包括有：投料、搅拌、制粒、调漆、灌装等工序，物料平衡见下图。 图2-7 本项目水性涂料生产线物料平衡示意图（t/a） 三、产污环节 （1）废气 本项目产生的废气主要有：腻子粉生产过程中投料、包装粉尘；水性涂料生产过程中投料、搅拌过程产生的粉尘及有机废气（以非甲烷总烃计），制粒、调漆、灌装过程产生的有机废气（以非甲烷总烃计）。 （2）废水 本项目产生的废水主要有：设备清洗废水和生活污水等。 （3）噪声 本项目产生的噪声主要是：卧式搅拌机、螺旋上料机（搅拌机配套）、高速分散搅拌机、造粒机、灌装机以及风机、水泵等设备运行产生的噪声。 （4）固体废物 生活垃圾： ①职工生活垃圾 一般固体废物： ②废包袋材料（未沾染有毒有害物质）； ③除尘器收集的粉尘； 危险废物： ④废包装桶（沾染有毒有害物质）； ⑤废活性炭。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，根据现场调查，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境 ①常规污染物监测数据 根据宁陵县环境监测站公布的2020年宁陵县的环境空气质量数据，本次评价选取2020年作为评价基准年，其中获取连续1年中366个日均值数据，每月至少有30个有效数据（其中2月有29个），数据有效性满足GB3095-2012和HJ663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量调查数据统计结果如下： 表3-1 项目所在地环境空气质量一览表 污染物 评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率 达标情况 PM2.5 年均值 51.9 35 148.3% 超标 24h平均第95百分位数 137 75 182.7% PM10 年均值 86.7 70 123.9% 超标 24h平均第95百分位数 179.5 150 119.7% SO2 年均值 8.7 60 14.5% 达标 24h平均第98百分位数 18 150 12% NO2 年均值 18.6 40 46.5% 达标 24h平均第98百分位数 50 80 62.5% CO 24h平均第95百分位数 1mg/m3 4mg/m3 25% 达标 O3 8h平均第90百分位数 166.5 160 104.1% 超标 由上表可知： （1）PM2.5年平均浓度监测值浓度出现超标，监测点位年平均浓度为51.9μg/m3，超标倍数0.483；24h平均第95百分位数为137μg/m3，超标倍数0.827； （2）PM10年平均浓度监测值浓度出现超标，监测点位年平均浓度为86.7μg/m3，超标倍数0.239；24h平均第95百分位数为179.5μg/m3，超标倍数0.197； （3）SO2年平均浓度监测值均未出现超标，监测点位年平均浓度为8.7μg/m3，24h平均第98百分位数为18μg/m3； （4）NO2年平均浓度监测值均未出现超标，监测点位年平均浓度为18.6μg/m3，24h平均第98百分位数为50μg/m3； （5）CO平均浓度监测值浓度均未出现超标，监测点位24h平均第95百分位数为1mg/m3； （6）O38h平均浓度监测值浓度出现超标，监测点位8h平均第90百分位数为166.5μg/m3，超标倍数0.041。 通过以上监测结果分析可知，评价区域内大气环境中SO2、NO2年平均浓度、CO24h平均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10年平均浓度、O38h平均浓度不能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准。 ②特征污染物监测数据 本项目排放的特征污染物为非甲烷总烃。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）可知，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 为了解项目所在地区与本项目相关的环境特征因子有机废气污染物的质量状况，本次评价引用《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》中非甲烷总烃2020年10月15日至2020年10月28日石井村监测点位（位于本项目东南侧约566m）的监测数据，具体情况见下表。 表3-2 特征污染物环境质量现状一览表 点位名称 监测因子 评级指标 评价标准（mg/m3） 现状浓度（mg/m3） 最大浓度占标率（%） 超标率（%） 达标情况 石井村 非甲烷总烃 一次值 2.0 0.33~0.45 22.5 0 达标 由上表可知，本项目所在区域环境空气中非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准要求。 ③大气环境质量达标情况 项目位于宁陵县产业集聚区内，根据大气功能区划分，项目所在地为大气环境二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 本项目所在区域环境空气中的SO2、NO2、CO浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM10、PM2.5、O3浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区属于不达标区。 宁陵县已按照《商丘市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》等相关要求，通过加强大气环境治理，切实减少细颗粒物产生及排放，改善当地环境质量，空气质量将逐渐转好。 2、地表水环境 本项目无生产废水产生，项目生活污水经化粪池处理后进入市政管网，再进入宁陵县第二污水处理厂处理，处理达标后排入吴王沟，最终汇入下清水河。该纳污水体属于Ⅳ类地表水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 本次评价引用《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》中宁陵县产业集聚区管理委员会委托河南宇和检测技术有限公司检测的《宁陵县产业集聚区总体发展规划环境影响评价监测项目》检测报告（YHJC（2020）0320）中的检测数据，检测河流为吴王沟，检测点位为宁陵县第二污水处理厂上游500m处和宁陵县第二污水处理厂下游1000m处，检测时间2020年10月18日~2020年10月20日，检测统计结果见下表。 表3-3 地表水环境质量现状检测结果一览表单位：mg/L 河流 断面 项目 检测值范围 标准值 标准指数 超标率（%） 最大超标倍数 吴王沟 宁陵县第二污水处理厂上游500m处） pH 7.28~7.34 6~9 / 0 0 化学需氧量 17~19 30 0.567~0.633 0 0 五日生化需氧量 3.1~3.2 6 0.517~0.533 0 0 氨氮 1.00~1.07 1.5 0.667~0.713 0 0 悬浮物 11~12 / / / / 总磷 0.30~0.38 0.3 1~1.267 100 0.267 石油类 0.01 0.5 0.02 0 0 吴王沟 宁陵县第二污水处理厂下游1000m处 pH 7.45~7.52 6~9 / 0 0 化学需氧量 26~28 30 0.867~0.933 0 0 五日生化需氧量 4.8~5.0 6 0.8~0.833 0 0 氨氮 1.28~1.29 1.5 0.853~0.86 0 0 悬浮物 9~11 / / / / 总磷 0.32~0.36 0.3 1.067~1.2 100 0 石油类 ＜0.01 0.5 / 0 0 由检测结果可知，宁陵县第二污水处理厂上游500m处、宁陵县第二污水处理厂下游1000m处断面水质中pH、BOD5、COD、氨氮、石油类均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类要求，总磷不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类要求，超标原因主要为上游河段接纳了沿岸农村污水所致。 3、声环境 根据现场调查，距离本项目厂界东侧11m为产业集聚区消防中队、南侧22m处有2座产业集聚区宿舍楼，为了解区域声环境质量现状，本次评价委托河南宜信检测技术服务有限公司于2022年07月29~30日对项目厂界四周及敏感点进行了现状监测，具体监测结果见下表。 表3-4 噪声质量现状监测结果 检测点位 检 测 结 果 2022.07.29 2022.07.30 昼间dB(A) 夜间dB(A) 昼间dB(A) 夜间dB(A) 厂界 东厂界 52 43 52 41 南厂界 54 43 53 42 西厂界 52 42 52 40 北厂界 53 42 52 41 评价标准 65 55 65 55 敏感点 厂区东侧产业集聚区消防中队 50 40 49 39 厂区南侧产业集聚区职 工宿舍楼 51 40 50 40 评价标准 60 50 60 50 由上表可知，本项目所在区域厂界噪声检测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））声环境功能区要求；敏感点噪声检测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60B（A）、夜间50dB（A））声环境功能区要求。 4、生态环境 本项目位于宁陵县产业集聚区内，根据调查项目用地范围内没有生态环境保护目标，本次评价不再对生态现状进行调查。 5、地下水、土壤 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目为水性涂料、建筑材料生产项目，无地下水、土壤污染途径。因此，本项目地下水、土壤环境不再开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 项目位于宁陵县产业集聚区华山东路二期标准化厂房11栋。根据现场调查，项目北侧18m为库房；项目东侧11m为产业集聚区消防中队；项目南侧22m为产业集聚区职工宿舍楼；项目西侧紧挨华硕电子厂，西侧隔华硕电子厂为产业集聚区一期工业园；项目西南侧约166m为金顶华府小区。项目地理位置图见附图1，项目周围环境情况见附图2。项目周围环境保护目标见下表。 表3-5 项目周围环境保护目标 环境要素 环境保护目标 与项目厂界位置关系 环境保护目标名称 地理坐标 环境保护目标分类 经度 纬度 大气环境 产业集聚区消防中队 115.33039570° 34.46329416° / 东侧11m 产业集聚区宿舍楼 115.32956958° 34.46309070° 居住 南侧22m 金顶华府小区 115.32706976° 34.46119767° 居住 西南侧166m 声环境 产业集聚区消防中队 115.33039570° 34.46329416° / 东侧11m 产业集聚区宿舍楼 115.32956958° 34.46309070° 居住 南侧22m 地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 / 生态环境 根据调查项目用地范围内无生态环境保护目标。 / |
| 污染物排放控制标准 | 本项目污染物排放标准见下表。 表3-6 本项目污染物排放标准 污染类别 标准名称及级（类）别 污染因子 标准限值 大气 施工期 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 颗粒物 无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3 运营期 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 颗粒物 最高允许排放浓度≤120mg/m3、15m高排气筒排放速率 ≤3.5kg/h；周界外浓度最高点浓度1.0mg/m3 非甲烷总烃 最高允许排放浓度≤120mg/m3、15m高排气筒排放速率 ≤10kg/h；周界外浓度最高点浓度4.0mg/m3 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019） 颗粒物 有组织：20mg/m3（车间或生产设施排气筒） 非甲烷总烃 有组织：60mg/m3（车间或生产设施排气筒）；无组织：6mg/m3(1h平均浓度)；20mg/m3(任意一次浓度) 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南 （2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）涂料制造绩效分级指标A级企业标准 颗粒物 10mg/m3 非甲烷总烃 20mg/m3 《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中绩效分级指标通用行业涉颗粒物企业A级企业标准 颗粒物 10mg/m3 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953—2020） 颗粒物 有组织：10mg/m3；无组织：0.5mg/m3 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号） 非甲烷总烃 有组织：80mg/m3，去除效率90%，无组织：4.0mg/m3（车间或设备边界），2.0mg/m3（企业边界） 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 非甲烷总烃 无组织：6mg/m3(1h平均浓度)；20mg/m3(任意一次浓度) 废水 运营期 《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135—2016） COD 300mg/L BOD5 150mg/L SS 30mg/L 氨氮 150mg/L 宁陵县第二污水处理厂收水水质标准 COD 500mg/L BOD5 220mg/L SS 350mg/L 氨氮 50mg/L 噪声 施工期 《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011） 噪声 昼间 70dB（A） 夜间 55dB（A） 运营期 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 噪声 昼间 65dB（A） 夜间 55dB（A） 固废 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修改单） |
| 总量控制指标 | （1）废水总量控制指标 本项目废水总量控制指标为COD、NH3-N。本项目生产废水回用于生产，不外排；生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入宁陵县第二污水处理厂处理，项目生活污水排放量为120m3/a，生活污水经化粪池处理后，排入纳污管网前的总量建议控制指标为COD：0.036t/a，氨氮：0.0036t/a。经宁陵县第二污水处理厂进一步处理，处理达标排入吴王沟，最终汇入下清水河，按照污水处理厂出水浓度（COD50mg/L，氨氮5mg/L）进行废水总量核算，本项目废水最终排放的总量建议控制指标为：COD：0.006t/a，氨氮：0.0006t/a。 （2）非甲烷总烃总量区域―增减挂钩倍量替代分析 本项目非甲烷总烃核算排放量为0.19t/a，根据倍量替代原则，需要0.38t/a的总量指标。本项目产生的非甲烷总烃由集气装置收集经“低温等离子+活性炭吸附装置”处理后年排放量为0.19吨，新增非甲烷总烃替代量0.38吨/年从2016年以来我县关停89家加油站、5家工业企业提标治理减排量（45.56394吨）剩余量（39.937946吨）中列支。（注：商丘顶新包装材料有限公司宁陵分公司年产18000吨印刷品生产线项目、河南天成家居科技有限公司年产100万樘防火门10万套家居项目等34个项目使用5.625994吨/年）。 综上，本项目非甲烷总烃排放量为0.19t/a，废水污染物总量控制指标（经污水处理厂处理后最终排放总量）为：COD0.006t/a，氨氮0.0006t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目位于宁陵县产业集聚区华山东路二期标准化厂房11栋，项目租赁商丘市睿越绿色建筑材料有限公司标准化厂房进行建设。施工期主要是车间装修改造和设备安装，主要环境影响为车间装修改造和设备安装过程中产生的少量废气、废水、噪声和固废。 1.施工期废气 施工期废气主要为车间装修改造及设备安装过程中产生的粉尘，产生量较小，通过车间密闭降尘后，对周围环境影响较小。 2.施工期废水 施工期产生的废水主要为车间装修改造及设备安装人员的生活污水，经化粪池处理后排入污水处理厂进一步处理。 3.施工期噪声 项目车间装修改造及设备安装过程中使用电钻、切割机等设备会产生噪声，源强一般为80～90dB(A)。为减少其对周围声环境的影响，拟采取以下措施： ①在施工设备和方法中加以考虑，尽量采用低噪声机械； ②合理安排机械设备运行时间，尽量避免在中午和夜间运行； ③加强施工设备的维修、管理，保证施工设备处于低噪声、高效率的状态； ④装修过程中尽量关闭门窗，减少噪声对周围环境的影响。 采取以上评价建议后，车间装修改造及设备安装噪声对周围环境影响不大，并且施工噪声具有时效性，待工程竣工后，施工产生的噪声影响将不存在。 4.施工期固体废物 施工期产生的固体废物主要为车间装修改造和设备安装过程中产生的废弃边角料和施工人员生活垃圾。 车间装修改造及设备安装过程中产生的废弃边角料较少，分类收集后进行资源化利用；施工人员产生的生活垃圾清运至垃圾中转站，交环卫部门处理。施工期产生的固体废物对周围环境影响较小。 施工期造成的不利影响是短期的、局部的、可逆的，随着施工期的结束，对周围环境的影响将逐步得到恢复。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、废气环境影响及治理措施 1、污染源分析 本项目营运期产生的废气主要有：腻子粉生产过程中水泥筒仓粉尘，投料、包装粉尘；水性涂料生产过程中投料、搅拌，制粒、调漆、灌装过程产生的粉尘和有机废气（以非甲烷总烃计）。 （1）腻子粉生产过程水泥筒仓粉尘 源强核算：本项目水泥采用筒仓储存，设置1个50t水泥筒仓。水泥通过罐车运至厂内，气力输送至筒仓，粉料入仓过程会产生粉尘。参照《生态环境部关于发布<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告》（公告2021年第24号）3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册中物料输送储存工序产污系数，粉料入仓粉尘产生量为0.12kg/t-产品，项目腻子粉产量为5000t/a。经计算，粉料入仓粉尘产生量为0.6t/a。 污染防治措施： 根据调查，本项目水泥筒仓顶部均自带布袋除尘器，粉尘经自带布袋除尘器处理后无组织排放，本项目粉尘入仓时间按60h/a计，除尘器除尘效率以99%计算，则水泥筒仓粉尘排放量为粉罐入料粉尘排放量为0.006t/a，排放速率为0.1kg/h。 （2）腻子粉生产过程投料、出料粉尘 ①投料粉尘 项目生产过程中重钙、乳胶粉、纤维素粉、细砂通过人工投料方式投入小料仓料斗，投料过程会产生粉尘。根据《逸散性工业粉尘控制技术》并类比同类型行业，粉尘的产生系数为进料0.02kg/t-原料，本项目水泥、重钙、乳胶粉、纤维素粉、细砂原材料量共计5000t/a，则投料粉尘产生为0.1t/a。 ②包装粉尘 本项目在包装机下料口处会产生一定量的粉尘。参照《生态环境部关于发布<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告》（公告 2021 年第 24 号）3021 水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数手册中物料混合搅拌工序产尘系数，装袋过程粉尘产生系数按 0.13kg/t-产品，本项目产品产量为5000t/a，经计算出料粉尘产生量为0.65t/a。 污染防治措施： ①有组织防治措施：本次评价要求在投料过程中料斗四面密闭，留一面进行物料进入，上方设置集气管道，包装机上方设置集气罩，投料粉尘、包装粉尘经收集后进入1套覆膜袋式除尘器处理，由1根15m高排气筒（DA001）。本项目投料粉尘、包装粉尘总产生量为0.75t/a，除尘器配套风机为5000m3/h，集气效率以90%计，除尘效率以95%计，则粉尘有组织排放量为0.0338t/a，排放速率为0.0141kg/h，排放浓度为2.82mg/m3。 ②无组织防治措施：通过采取车间密闭的方式降低无组织排放量，类比同类建设项目，经采取以上措施后，无组织排放量可减少50%，则粉尘无组织排放量为0.0375t/a，无组织排放速率为0.0156kg/h。 （2）水性涂料生产过程产生的废气 ①粉尘 项目生产配料、投料、出料过程中会产生一定量粉尘，其主要污染因子为颗粒物，主要为水性涂料生产过程中粉状物料投料、搅拌过程。 本项目粉状原料采用人工投料，有机溶剂使用齿轮泵缓慢抽入搅拌桶内，搅拌过程设备均加盖密闭运行，且搅拌机上方有呼吸孔，因此投料和搅拌过程会产生投料、搅拌粉尘。根据《生态环境部关于发布<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告》（公告 2021 年第 24 号）2641涂料制造行业系数手册中“水性建筑涂料行业”的产排污系数，粉尘产生系数为0.023kg/t-产品，本项目生产水性涂料1000t，则粉尘产生量为0.023t/a。 ②有机废气 本项目生产过程中使用的水性丙烯酸乳液、成膜剂、分散剂、增稠剂、乙二醇防冻剂等原辅材料含挥发性有机物成分，使用过程会挥发一定量的有机废气（以非甲烷总烃计）。根据《生态环境部关于发布<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告》（公告 2021 年第 24 号）2641涂料制造行业系数手册中“水性建筑涂料行业”的产排污系数，非甲烷总烃的产生系数为1.0kg/t-产品，本项目生产水性涂料1000t，则非甲烷总烃产生量为1.0t/a。 防治措施： 在投料口设置集气罩，搅拌机、制粒机、灌装机上方均设有专门呼吸口，在呼吸口上方连接集气管道，项目投料、搅拌、制粒、调漆、灌装工序产生的粉尘、有机废气混合气体经收集后先通过一套覆膜袋式除尘器进行处理，用于去除混合气体中的粉尘，后通入一套低温等离子+活性炭吸附装置处理非甲烷总烃气体，处理后由1根15m高排气筒高空排放（DA002）排放，配套风机风量为10000m3/h，收集率90%，覆膜袋式除尘器去除效率95%，“低温等离子+活性炭吸附装置”去除率90%，则经计算，投料、搅拌粉尘有组织排放量为0.0010t/a，排放速率为0.0004kg/h，排放浓度为0.04mg/m3；非甲烷总烃有组织排放量为0.09t/a，排放速率为0.0375kg/h，排放浓度为3.75mg/m3。 2、废气治理措施可行性 经查阅《排污许可证申请与核发技术规范 总则》废气污染治理设施工艺中除尘设施包括袋式除尘器、电除尘器、电袋复合除尘器、其他，有机废气收集治理设施包括焚烧、吸附、催化分解、其他，本项目产生的粉尘采用覆膜袋式除尘，非甲烷总烃采用低温等离子+活性炭吸附装置为可行技术。 经查阅《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南 （2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中涂料制造绩效分级指标A级企业指标可知，“车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率>2kg/h时，末端使用除尘+燃烧或者除尘+沸石转轮浓缩+燃烧，处理效率不应低于90%；车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率<2kg/h时，可使用除尘+固定床吸附技术，处理效率不低于80%；吸附材料吸附饱和需要进行更换”，本项目非甲烷总烃排放速率<2kg/h，使用覆膜袋式除尘器+低温等离子+活性炭吸附装置为可行技术。 经查阅《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业（HJ 1116—2020）》中水性涂料生产的废气生产污染防治技术可知，除尘技术为袋式/滤筒除尘，VOCs治理技术：冷凝、吸收、吸附、氧化及其组合技术，本项目废气处理设施采用覆膜袋式除尘器+低温等离子+活性炭吸附装置为可行技术。 3、本项目废气产生及排放情况 本项目营运期废气产生及排放情况见表4-1，本项目污染物年排放量见表4-2。 表4-1 本项目营运期废气污染源源强核算结果及相关参数 产污环节 污染物种类 污染物排放形式 污染物产生 治理设施 污染物排放 产生浓度 产生量 处理能力 收集效率 治理工艺 去除率 是否为可行技术 排放浓度 排放速率 排放量 mg/m3 t/a m3/h % / % / mg/m3 kg/h t/a 腻子粉生产过程水泥筒仓粉尘 颗粒物 无组织 / 0.6 / 100 布袋除尘器 99 是 / 0.1 0.006 腻子粉生产过程投料、包装粉尘 颗粒物 有组织 56.3 0.675 5000 90 覆膜袋式除尘器 95 是 2.82 0.0141 0.0338 无组织 / 0.075 / / 车间密闭 50 / / 0.0156 0.0375 水性涂料生产过程中产生的粉尘 颗粒物 有组织 0.86 0.0207 10000 90 覆膜袋式除尘器 95 是 0.04 0.0004 0.0010 无组织 / 0.0023 / / / / / / 0.0010 0.0023 水性涂料生产过程中产生的有机废气 非甲烷总烃 有组织 37.5 0.9 10000 90 低温等离子+活性炭吸附 90 是 3.75 0.0375 0.09 无组织 / 0.1 / / / / / / 0.0417 0.1 表4-2 本项目大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 排放量/（t/a） 1 颗粒物 有组织排放量 0.0348 无组织排放量 0.0458 合计 0.0806 2 非甲烷总烃 有组织排放量 0.09 无组织排放量 0.1 合计 0.19 由上表可知，本项目腻子粉生产过程中水泥筒仓粉尘经自带除尘器处理后以无组织形式排放，投料、包装粉尘收集后引入1套覆膜袋式除尘器进行处理，处理后经1根15m高排气筒以有组织形式排放，颗粒物有组织排放量为0.0338t/a，排放速率为0.0141kg/h，排放浓度为2.82mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限制要求（颗粒物最高允许排放浓度≤120mg/m3；15m高排气筒排放速率≤3.5kg/h）、《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953—2020）表1水泥制品中水泥仓及其他通风生产设备规定的排放浓度限值（颗粒物≤10mg/m3）以及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中绩效分级指标通用行业涉颗粒物企业基本要求，即绩效分级指标A 级标准即PM排放浓度不高于10mg/m3要求；水性涂料生产过程中产生的废气先通过一套覆膜袋式除尘器进行处理，用于去除混合气体中的粉尘，后通入一套低温等离子+活性炭吸附装置处理非甲烷总烃气体，处理后经1根15m高排气筒高空排放（DA002）排放，颗粒物有组织排放量为0.0010t/a，排放速率为0.0004kg/h，排放浓度为0.04mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限制要求（颗粒物最高允许排放浓度≤120mg/m3；15m高排气筒排放速率≤3.5kg/h）、《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）中大气污染物特别排放限值（颗粒物20mg/m3）以及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南 （2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）涂料制造绩效分级指标A级企业标准要求（PM不高于10mg/m3要求）；非甲烷总烃有组织排放量为0.09t/a，排放速率为0.0375kg/h，排放浓度为3.75mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限制要求（非甲烷总烃最高允许排放浓度≤120mg/m3；15m高排气筒排放速率≤10kg/h）、《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）中大气污染物特别排放限值（NMHC不高于60mg/m3）、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南 （2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）涂料制造绩效分级指标A级企业标准要求（NMHC不高于20mg/m3）以及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）标准要求（非甲烷总烃不高于80mg/m3）；本项目腻子粉、水性涂料生产过程中未完全收集的废气以无组织形式排放，粉尘无组织排放总量为0.0458t/a，排放速率为0.0191kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放限值（1.0mg/m3）的要求，同时满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953—2020）表2颗粒物无组织排放限值（0.5mg/m3）的要求；非甲烷总烃无组织排放总量为0.1t/a，排放速率为0.0417kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃无组织排放限值（4.0mg/m3）的要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中非甲烷总烃无组织排放限值（2.0mg/m3）要求。 4、本项目废气排放口基本情况 本项目废气排放口基本情况见下表。 表4-3 本项目废气排放口基本情况 序号 排放口名称 编号 排放口类型 污染物 地理坐标 排气筒高度m 排气筒出口内径m 排气温度℃ 经度 纬度 1 腻子粉生产过程投料、包装粉尘排放口 DA001 一般排放口 颗粒物 115°19′46.19″ 34°27′48.83″ 15 0.5 25 2 水性涂料生产过程中粉尘、有机废气排放口 DA002 一般排放口 颗粒物、非甲烷总烃 115°19′46.18″ 34°27′48.71″ 15 0.5 25 5、大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/2.2-2018）中的相关要求，本项目颗粒物最大落地浓度均满足各大气污染物厂界浓度限值，厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，因此无需设置大气环境防护距离。 6、废气自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ1116-2020）、《排污单位自行监测技术指南 涂料油墨制造》（HJ 1087—2020）等中的监测要求，本项目废气自行监测计划一览表见下表。 表4-4 本项目废气自行监测计划一览表 监测点位 监测因子 监测频次 执行排放标准 DA001 颗粒物 每年一次 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953—2020）标准要求以及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》标准要求 DA002 颗粒物 每季度一次 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）以及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南 （2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号） 非甲烷总烃 每月一次 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南 （2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）以及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）标准要求 厂界 颗粒物 每半年一次 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）以及《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953—2020）标准要求 非甲烷总烃 每半年一次 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）以及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）标准要求 7、非正常工况 本项目非正常工况主要为废气处理装置非正常工况，主要表现为覆膜袋式除尘器、低温等离子、活性炭吸附装置失效导致处理效率降为0，本项目非正常工况下废气污染物产生情况及排放情况见下表。 表4-5 非正常工况废气排放情况一览表 序号 污染源 污染物 非正常排放原因 单次持续时间/h 年发生频次/a 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放量 kg/a 应对措施 1 腻子粉生产过程中投料、包装粉尘 颗粒物 除尘器故障 1 1 56.3 0.2813 0.2813 立即停止生产，维修故障设备 2 水性涂料生产过程中产生的粉尘、有机废气 颗粒物 除尘器+低温等离子+活性炭吸附装置故障 1 1 0.86 0.0086 0.0086 立即停止生产，维修故障设备 非甲烷总烃 1 1 37.5 0.375 0.375 8、废气环境影响结论 本项目所在区域为不达标区，项目周边500m范围内的敏感点主要有产业集聚区消防中队、产业集聚区宿舍楼以及金顶华府小区。 本项目腻子粉生产过程中，在投料口设置4面封闭，留一面进行物料的投料，上方设置集气管道，包装机上方设置集气罩，投料粉尘、包装粉尘经收集后进入1套覆膜袋式除尘器处理，处理后经1根15m高排气筒以有组织形式排放，颗粒物有组织排放量为0.0338t/a，排放速率为0.0141kg/h，排放浓度为2.82mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限制要求（颗粒物最高允许排放浓度≤120mg/m3；15m高排气筒排放速率≤3.5kg/h）、《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953—2020）表1水泥制品中水泥仓及其他通风生产设备规定的排放浓度限值（颗粒物≤10mg/m3）以及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中绩效分级指标通用行业涉颗粒物企业基本要求，即绩效分级指标A 级标准即PM排放浓度不高于10mg/m3要求；水性涂料生产过程中在投料口设置集气罩，搅拌机、制粒机、灌装机上方均设有专门呼吸口，在呼吸口上方连接集气管道，产生的废气先通过一套覆膜袋式除尘器进行处理，用于去除混合气体中的粉尘，后通入一套低温等离子+活性炭吸附装置处理非甲烷总烃气体，处理后经1根15m高排气筒高空排放（DA002）排放，颗粒物有组织排放量为0.0010t/a，排放速率为0.0004kg/h，排放浓度为0.04mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限制要求（颗粒物最高允许排放浓度≤120mg/m3；15m高排气筒排放速率≤3.5kg/h）、《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）中大气污染物特别排放限值（颗粒物20mg/m3）以及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南 （2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）涂料制造绩效分级指标A级企业标准要求（PM不高于10mg/m3要求）；非甲烷总烃有组织排放量为0.09t/a，排放速率为0.0375kg/h，排放浓度为3.75mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限制要求（非甲烷总烃最高允许排放浓度≤120mg/m3；15m高排气筒排放速率≤10kg/h）、《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）中大气污染物特别排放限值（NMHC不高于60mg/m3）、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）涂料制造绩效分级指标A级企业标准要求（NMHC不高于20mg/m3）以及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）标准要求（非甲烷总烃不高于80mg/m3）；本项目腻子粉、水性涂料生产过程中未完全收集的废气以无组织形式排放，粉尘无组织排放总量为0.0458t/a，排放速率为0.0191kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放限值（1.0mg/m3）的要求，同时满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953—2020）表2颗粒物无组织排放限值（0.5mg/m3）的要求；非甲烷总烃无组织排放总量为0.1t/a，排放速率为0.0417kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃无组织排放限值（4.0mg/m3）的要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中非甲烷总烃无组织排放限值（2.0mg/m3）要求。 综上分析，本项目废气治理措施可行，废气排放满足相应标准要求，项目废气排放对周边环境影响较小。 二、废水环境影响及治理措施 1、源强核算及治理措施： 本项目设备清洗废水不外排，项目废水主要为生活污水。本项目劳动定员10人，不在厂区内食宿，日常用水量按50L/d·人计，年工作时间为300天，则生活用水量为0.5m3/d（150m3/a），生活污水产生系数取0.8，则项目生活污水产生量为0.4m3/d（120m3/a），主要污染物为COD、SS、BOD5、氨氮，经类比同类项目可知，主要污染物产生浓度分别为COD300mg/L、SS250mg/L、BOD5200mg/L、氨氮30mg/L，则各污染物产生量分别为COD0.036t/a、SS0.03t/a、BOD50.024t/a、氨氮0.0036t/a，生活污水经化粪池收集处理后进入市政污水管网，最终进入宁陵县第二污水处理厂进一步处理后排放。本项目化粪池出口数据类比《河南省地质调查院实验室建设项目竣工环境保护验收监测报告》中生活污水检测数据，其中化粪池出口污染物排放浓度测定值范围分别为COD：128~190mg/L、SS75~99mg/L、BOD549.7~67.9mg/L、氨氮13.3~19.4mg/L，本次在类比的基础上考虑到监测数据的波动性，以安全考虑，数据适当提高，本项目废水经化粪池处理后污染物排放浓度确定为COD：200mg/L、SS100mg/L、BOD590mg/L、氨氮20mg/L，则各污染物排放量分别为COD0.024t/a、SS0.012t/a、BOD50.0108t/a、氨氮0.0024t/a。 2、废水产排情况分析 表4-6 废水产生及排放情况一览表 产污环节 废水排放量（t/a） 污染物种类 污染物排放形式 排放规律 污染物产生 治理设施 污染物排放 产生浓度（mg/L） 产生量（t/a） 处理能力 治理工艺 治理效率 是否为可行技术 排放浓度 排放量 生活污水 120 COD 间接排放 排放期间流量稳定 300 0.036 5m3 化粪池 / 是 200 0.024 BOD5 200 0.024 90 0.0108 氨氮 30 0.0036 20 0.0024 SS 250 0.03 100 0.012 表4-7 废水排放口基本情况表 排放口编号 类型 排放口地理坐标° 排放 时段 排放去向 经度 纬度 DW 001 生活污水排放口 115°19′47.26″ 34°27′48.27″ 24h 宁陵县第二污水处理厂 由上表分析可知，本项目生活污水产生量为120t/a，经化粪池处理后，主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS，其排放浓度分别为200mg/L、90mg/L、20mg/L、100mg/L，可以满足《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135—2016）标准要求（COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、NH3-N：30mg/L、SS：150mg/L）以及宁陵县第二污水处理厂进水水质要求（COD：500mg/L、BOD5：220mg/L、SS：350mg/L、NH3-N：50mg/L），通过污水管网排入宁陵县第二污水处理厂。 宁陵县第二污水处理厂依托可行性 宁陵县第二污水处理厂位于宁陵县宁孔公路西侧、吴王沟北侧，设计处理规模为3万m3/d，其中一期规模为2万m3/d，处理工艺为水解酸化+改良型氧化沟+混凝沉淀+纤维过滤+消毒处理工艺，设计进水水质为：COD500mg/L、BOD5220mg/L、SS350mg/L、NH3-N50mg/L、TN55mg/L、TP5.0mg/L，出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，即COD50mg/L、BOD510mg/L、SS10mg/L、NH3-N5mg/L、TN15mg/L、TP0.5mg/L，目前已经建成运行。该污水处理厂日处理规模较大，本项目日产生废水量相对较小，排入该污水处理厂不会对污水处理厂运行负荷产生大多影响，且本项目废水经处理后各项污染因子均满足《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135—2016）及宁陵县第二污水处理厂进水水质标准，因此该项目废水排入宁陵县第二污水处理厂是可行的。 根据宁陵县第二污水处理厂出水水质COD50mg/L、BOD510mg/L、SS10mg/L、NH3-N5mg/L，计算得出本项目COD、BOD5、NH3-N、SS的排放量分别为0.006t/a、0.0012t/a、0.0012t/a、0.0006t/a。 三、噪声环境影响及治理措施 1、噪声源强及降噪措施 本项目产生的噪声主要是卧式搅拌机、高速分散搅拌机机、造粒机、灌装机以及风机、水泵等设备运行产生的噪声。本项目主要噪声设备特征及治理措施见下表。 表4-9 本项目主要噪声设备特征及治理措施 单位：dB(A) 工艺 位置 噪声源 数量 噪声源产生强度 降噪措施 噪声排放强度 持续时间/h 核算方法 噪声源强 工艺 降噪效果 生产过程 生产车间 卧式搅拌机 2 类比法 80 隔声、减振 -20 60 2400 高速分散搅拌机 2 85 隔声、减振 -20 65 造粒机 1 75 隔声、减振 -20 55 灌装机 1 85 隔声、减振 -20 65 螺旋上料机（搅拌机配套） 2 80 隔声、减振 -20 60 水泵 1 85 隔声、减振 -20 65 废气治理 除尘设备 风机 2 80 隔声、减振 -20 60 2、噪声环境影响及达标性分析 为说明项目营运过程中噪声对周围环境的影响程度，本次评价采取导则上的推荐模式进行预测。 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 （2）衰减计算 无指向性点声源衰减模式 式中： —预测点处声压级，dB； —参考位置r0处的声压级，dB； —预测点距声源的距离，m； —参考位置距声源的距离。 项目厂界外50m范围内有两处敏感目标，分别为位于项目厂区南侧22m的产业集聚区宿舍楼和东侧11m处的产业集聚区消防中队，本次噪声预测对厂界噪声及环境保护目标进行预测分析，具体噪声环境影响预测结果见下表。 本项目夜间不生产，根据项目平面布置图，各噪声设备经采取措施并经距离衰减，到达各预测点处的噪声预测值见下表。 表4-10 项目厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点 厂界噪声dB(A) 敏感点dB(A) 东 西 南 北 产业集聚区宿舍楼 产业集聚区消防中队 运营期噪声预测 贡献值 51.3 50.27 52.36 56.29 32.36 30.47 背景值 / / / / 51 50 预测值 / / / / 51.06 50.05 标准值 65 60 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 由上表可知，本项目运营期间产生的噪声对厂区四周的贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求；敏感点噪声预测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，项目运营期噪声对周边影响较小。 3、噪声自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂料油墨制造》（HJ 1087—2020）等监测要求，本项目噪声自行监测计划一览表见下表。 表4-11 本项目噪声自行监测计划一览表 监测点位 监测因子 监测频次 执行排放标准 厂界 等效连续A声级 每季度一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 四、固体废物环境影响及治理措施 1、污染源分析 本项目产生的固体废物主要有废包装材料（未沾染有毒有害物质）、除尘器收集的粉尘、废活性炭、废包装桶（沾染有毒有害物质）以及职工生活垃圾。 （1）废包装材料（未沾染有毒有害物质） 本项目原辅材料用的包装袋以及废水性涂料桶等，未沾染有毒有害物质的属于一般固体废物，产生量约为1.0t/a，该部分固废属于一般工业固体废物，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），按腻子粉和水性涂料生产行业该固体废物代码分别为303-001-07、264-001-07，在厂区一般固废暂存区集中收集暂存后外售。 （2）除尘器收集的粉尘 根据工程分析可知，本项目除尘器收集的粉尘量约为1.2549t/a，属于一般工业固体废物，按腻子粉和水性涂料生产行业该固体废物代码分别为303-003-66、264-004-66，收集后直接回用于生产。 （3）生活垃圾 项目劳动定员10人，产生系数每天以0.5kg/人计，产生生活垃圾量为1.5t/a，厂区内设置垃圾桶，收集后由环卫部门定期清运处理。 （4）废活性炭 项目有机废气采用低温等离子+活性炭吸附，根据计算，项目进入活性炭吸附装置有机废气产生量为0.9t/a，活性炭吸附效率为60%，吸附能力为1kg（污染物）/3kg（活性炭），被吸附的污染物量为0.54t/a，活性炭的使用量为3.24t/a，则废活性炭（活性炭+吸附有机物）的产生量为1.62t/a，活性炭定期更换；根据《国家危险废物名录》（2021版），废活性炭属于HW49危险废物，废物代码为900-039-49，危险特性为T，在厂内危废暂存间（10m2）密闭暂存后交有资质单位进行处理。 （5）废包装桶（沾染有毒有害物质） 本项目产生的废包装桶（沾染有毒有害物质）主要为废乳液包装桶、废乙二醇包装桶，产生量为0.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废乳液、乙二醇包装桶属于HW49危险废物，废物代码为900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），危险特性为T/In，在厂内1座 10m2 危废暂存间暂存，定期交由有资质单位回收处理。 2、固体废物产生及处置情况 本项目固体废物产生及处置情况见表4-12，本项目危险废物汇总一览表见表4-13。 表4-12 本项目固体废物产生及处置情况一览表 产生环节 固体废物名称 固体废物属性 固废代码 物理性状 年度产生量 贮存方式 储存区面积 处置方式或去向 年处置量 原料包装 废包装材料（未沾染有毒有害物质） 一般工业固体废物 303-001-07、264-001-07 固态 1.0t 暂存于一般固废暂存区 10m2 定期外售 1.0t 废气治理 除尘器收集的粉尘 一般工业固体废物 303-003-66、264-004-66 固态 1.2549t 暂存于一般固废暂存区 10m2 定期外售 1.2549t 职工生活 生活垃圾 / / 固态 1.5t 垃圾桶 / 环卫部门定期清运 1.5t 表4-13 本项目危险废物汇总一览表 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 （t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废 周期 危险特性 污染防治措施 废活性炭 HW49 900-039-49 1.62 废气处理 固态 碳 有机物 半年 T 定期交由有资质的单位进行处理 废包装桶（沾染有毒有害物质） HW49 900-041-49 0.5 废气处理 固态 塑料 有机物 一个月 T/In 3、环境管理要求 （1）一般固体废物 本项目产生的一般固体废物主要有：废包装材料（未沾染有毒有害物质）以及除尘器收集的粉尘。废包装材料（未沾染有毒有害物质）集中收集后外售，除尘器收集的粉尘直接回用于生产。 一般工业固体废物贮存场所满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，各项固体废物综合利用不外排。 （2）危险废物 本项目产生的危险废物主要有：废包装桶（沾染有毒有害物质）、废活性炭，各项危废分类分区储存于1座10m2危废暂存间暂存后定期交由有资质单位处置。 项目危险废物的收集、贮运和转运环节应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18 597-2001）（2013修改单）以及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求进行，具体要求如下： ①项目危险废物的收集： 项目危险固废的收集包括两个方面：一是在危废产生节点将其集中到适当的包装容器中或车辆上的活动；二是将已包装或装到车辆上的危废集中到危险固废暂存间的内部转运。 项目危废的收集须严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求： a、根据项目危废产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 b、制定危废收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 c、各种危废的收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 d、在危废收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施。 e、各种危废收集时应根据其种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。 ②危废暂存要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，本报告对项目产生的危险废物的贮存、管理提出如下要求： 危险废物必须装入符合标准的容器内，详见表4-14；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001 2013年修订）的标签（图4-1）；危险废物暂存库门口必须按GB15562.2的规定设置警示标志（图4-2）； 表4-14 危险废物贮存场所基本情况 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废 物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存周期 1 危废暂存间 废活性炭 HW49 900-039-49 车间内 10m2 袋装 4t 1a 2 废包装桶（沾染有毒有害物质） HW49 900-041-49 袋装 1t 1a 危废暂存间必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；设施内要有安全照明设施和观察窗口；必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；危废暂存间采取专人负责制；贮存具备“四防”要求（防风、防雨、防晒、防渗透）。 暂存间内要有安全照明设施和观察窗口，并在相应区域内粘贴警示标示，并建立检查维护制度；危废暂存间地面与裙脚应用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。地面与裙脚要按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中的要求对危险废物贮存间地面进行硬化及防渗处理。 图4-1 危险废物标签 图4-2 警示标志 建设单位必须严格遵守有关危险废物有关储存的规定，建立一套完整的仓库管理体制，按照危险废物转移联单管理办法，做好申报转移纪录。应做好危险废物的入库、存放和出库记录，不得随意堆置。收集固废应详细列出数量和成分，并填写有关材料。定期对所贮存的危险废物贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ③危险废物的转运 项目危险废物转运过程中采取篷布遮盖、防滴漏等措施，减少危险废物运输过程给环境带来污染。危险废物的转运按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行，具体如下： a、危险废物的运输由持有危险废物经营许可证的单位组织实施，并按照相关危险货物运输管理规定执行； b、项目危险废物运输采用公路运输方式，应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令2013年第2号）执行。 运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照 GB18597 附录A设置标志，运输按车辆应按 GB13392设立车辆标志。危废运输车辆应配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。 c、危险废物运输时的装卸应遵照如下技术要求：装卸区的工作人员应熟悉危险废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，如橡胶手套、防护服和口罩。装卸区域应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。装卸区域应设置隔离设施。 d、危险废物转移过程严格落实《危险废物转移联单管理办法》的相关规定，规范危险废物转移；做好每次外运处置废物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行，第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。 e、废物处置单位的运输人员必须掌握危险废物运输的安全知识，了解所运载的危险废物的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。 本项目危险废物在1座10m2危废暂存间暂存，定期交由资质单位处置。危险废物管理按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准以及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规范进行。在加强管理并落实好各项污染防治措施和固体废物安全处置措施的前提下，项目产生的危险废物对周围环境的影响较小。 综上，本项目各项固废均得到有效处置，对周围环境影响较小。 五、地下水、土壤 本项目为污染影响类项目，本次评价根据污染影响类报告表编制技术指南要求，从污染源、污染物类型、污染途径、污染防治措施和跟踪监测要求等方面进行分析。 （1）污染源分析 本项目的污染源主要为乳液、助剂等液体有机原料在使用或存储过程中的泄露造成的对地下水和土壤的污染。 （2）污染物类型分析 根据对项目使用液体原辅材料的理化性质分析可知，本项目存在的污染物类型为有机污染物。 （3）污染途径分析 本项目主要是液体物料通过地面漫流和垂直入渗的方式对土壤和地下水产生污染。 本项目液体物料均储存于密闭容器中，车间地面进行硬化防渗处理，因此可有效阻断垂直入渗的影响；项目液体物料漫流会对周边土壤和地下水环境产生影响，液体物料储存于专用防腐防渗密封桶中，本项目暂存物料量较少，只要加强管理，可有效组织液体物料漫流现象。 本次评价认为在采取有效的防渗措施后不存在对地下水和土壤的污染途径。 （4）污染防治措施 地下水、土壤污染防治措施坚持源头控制和过程防控相结合的措施。为防止项目建设对区域地下水和土壤产生影响，建议企业应采取以下措施： ①源头控制措施 项目应严格按照评价建议的污染防治措施进行建设，并注意厂区地面硬化；防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 ②过程防控措施 本项目有机原料使用及储存过程均位于水性涂料生产车间内，车间位于厂房2楼，不与地面直接接触，车间内地面均采用水泥地进行硬化、防渗处理，不会对土壤及地下水造成污染。 （5）跟踪监测要求 根据对项目污染源、污染物类型和污染途径的分析可知，项目在采取了有效的防渗措施情况下，不会对土壤和地下水产生影响。因此本次评价不再对地下水和土壤提出跟踪监测的要求。 综上分析可知，项目建设对土壤和地下水环境影响较小。 六、生态 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应明确保护措施。 本项目位于宁陵县产业集聚区内，项目用地范围内无生态环境保护目标，不再对生态环境进行评价。 七、环境风险 1、危险物质及分布情况 本项目主要风险物质为水性丙烯酸乳液和乙二醇，为有毒可燃液体，桶装储存，分布于水性涂料生产区内。根据建设单位提供资料，本项目水性水性丙烯酸乳液和乙二醇最大储存量分别为5t、1t。 本项目涉及的风险物质水性丙烯酸乳液和乙二醇临界量参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.2“健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）”的临界量进行判定，本项目风险物质数量与临界量比值（Q）计算如下： 表4-15 Q值计算一览表 风险物质 最大储存量 临界量 Q值 水性丙烯酸乳液 5t 50t 0.1 乙二醇 1t 50t 0.02 合计 0.12 由上表可知，本项目风险物质的Q值小于1，风险潜势Ⅰ。 2、环境风险类型及环境影响途径 项目乙二醇、水性丙烯酸乳液储存过程中可能发生液体物料泄漏事故，储存区泄漏事故主要为桶发生破裂。通过同类项目事故资料统计，乙二醇、水性丙烯酸乳液属于可燃易爆、有毒有害物质，一旦发生泄露事故，危害相对较大，另外一旦遭遇明火即可引发火灾、爆炸事故等，从而对周围大气环境产生影响。 3、环境风险防范措施 本次评价建议采取以下环境风险事故防范措施： （1）贮存过程风险防范措施 ①原料分类、密封保存，贮存区应设专人管理，设置“严禁烟火”等警告标志； ②原料入库时应检查是否有泄漏现象，在贮存期，定期检查，发现泄漏，及时处理； ③化学原料放置地点不得靠近热源和电器设备； ④贮存区应有良好的通风、降温等设施，要避免阳光直射，附近应配备足量的灭火器材，如干粉或二氧化碳灭火器。 （2）生产过程风险防范措施 ①生产厂房、易燃物品贮存区须确保全面通风、配备相应品种和数量的消防器材、设置必要的防火防爆与降温等技术措施，预留必要的安全间距，远离火种和热源，防止阳光直射。 ②易燃物品贮存区禁止明火进入，禁止使用易产生火花的设备与工具，所有照明、通风、空调、报警设施及用电设备均应采用防爆型装置。 ③定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，并制定严格的安全操作规程，切实加强生产过程中的温度控制，保证劳动安全，防止意外事故的发生。 4、风险事故应急措施 评价提出以下事故应急措施： ①在化学原料贮存区域地面采用防渗漏材料铺设； ②泄漏后采取防火措施，禁止一切明火靠近； ③发生火灾、爆炸事故后立即采取紧急措施，防止火灾扩大，并对受伤人员救护和疏散人员撤离，并报告上级管理部门，同时向消防系统报警。在火灾尚未扩大至不可控制之前应使用移动式灭火器扑灭初期火灾或控制火源。 八、电磁辐射 不涉及。 九、污染治理设施及环保投资 本项目污染治理设施及环保投资详见下表。 表4-16 本项目污染治理设施及环保投资一览表 序号 项目 污染工序 污染物 治理措施 环保投资（万元） 1 废气 腻子粉生产过程中产生的投料、包装粉尘 颗粒物 覆膜袋式除尘器+15m高排气筒 8 水性涂料生产过程中产生的粉尘、有机废气 颗粒物 覆膜袋式除尘器+低温等离子+活性炭吸附 25 非甲烷总烃 2 废水 生活污水 COD、BOD5、SS、氨氮 经化粪池处理后，排入宁陵县第二污水处理厂进一步处理 2 3 固废 除尘器收集的粉尘 回用于生产，不外排 / 废包装材料（未沾染有毒有害物质） 10m2固废暂存区 1 废包装桶（沾染有毒有害物质） 暂存于一座10m2危废暂存间，定期交由有资质单位处置 8 废活性炭 生活垃圾 垃圾桶收集，环卫部门清理 1 4 噪声 设备噪声 隔声、减振、消声等措施 5 合计 50 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001(腻子粉生产过程投料、包装粉尘排放口) | 颗粒物 | 覆膜袋式除尘器+15m高排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限制要求（颗粒物最高允许排放浓度≤120mg/m3；15m高排气筒排放速率≤3.5kg/h）、《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953—2020）表1水泥制品中水泥仓及其他通风生产设备规定的排放浓度限值（颗粒物≤10mg/m3）以及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中绩效分级指标通用行业涉颗粒物企业基本要求，即绩效分级指标A 级标准要求（PM排放浓度不高于10mg/m3） |
|  | DA002(水性涂料生产过程粉尘、有机废气排放口) | 颗粒物 | 覆膜袋式除尘器+低温等离子+活性炭吸附 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限制要求（颗粒物最高允许排放浓度≤120mg/m3；15m高排气筒排放速率≤3.5kg/h）、《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）中大气污染物特别排放限值（颗粒物20mg/m3）以及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中绩效分级指标通用行业涉颗粒物企业基本要求，即绩效分级指标A 级标准要求（PM排放浓度不高于10mg/m3） |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限制要求（非甲烷总烃最高允许排放浓度≤120mg/m3；15m高排气筒排放速率≤10kg/h）、《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）中大气污染物特别排放限值（NMHC不高于60mg/m3）、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南 （2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）涂料制造绩效分级指标A级企业标准要求（NMHC不高于20mg/m3）以及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）标准要求（非甲烷总烃不高于80mg/m3） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池 | 《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135—2016）标准要求以及宁陵县第二污水处理厂进水水质要求 |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效A声级 | 隔声、减振、消声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 |
| 电磁辐射 | 不涉及 |
| 固体废物 | 一般固体废物：项目产生的废包装材料（未沾染有毒有害物质）收集后外售，除尘器收集的粉尘直接回用于生产，生活垃圾交由环卫部门统一清运，设置一个10m2的一般固体废物暂存区，一般工业固体废物贮存场所满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物：废包装桶（沾染有毒有害物质）、废活性炭，收集后暂存于1座10m2危废暂存间，定期交由有资质单位处置，项目危险废物的贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18 597-2001）（2013修改单）要求。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 防渗、硬化 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | 按照要求开展自行监测 |

# 六、结论

综上所述，商丘市嘉绍涂料科技有限公司年产1000吨水性涂料和5000吨腻子粉项目符合国家产业政策，符合相关的生态环境保护法律法规政策和宁陵县产业集聚区用地及产业规划，厂区平面布局合理。采用的污染防治措施技术可行，可确保废气、噪声、废水等污染物达标排放，固废妥善处置，对周围环境的污染影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳上述建议后，从环境保护的角度分析，本评价认为本项目的选址可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.0806t/a |  | 0.0806t/a | +0.0806t/a |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.19t/a |  | 0.19t/a | +0.19t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.006t/a |  | 0.006t/a | +0.006t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0006t/a |  | 0.0006t/a | +0.0006t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料（未沾染有毒有害物质） |  |  |  | 1.0t/a |  | 1.0t/a | +1.0t/a |
|  | 除尘器收集的粉尘 |  |  |  | 1.2549t/a |  | 1.2549t/a | +1.2549t/a |
| 危险废物 | 废包装桶（沾染有毒有害） |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 1.62t/a |  | 1.62t/a | +1.62t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

全部进入产品

0.5

生产用水

0.01

设备清洗用水

1.1

新鲜水

0.09

0.1

经化粪池处理后排入宁陵县第二污水厂进一步处理

0.5

0.5

生活用水

水泥

废气

粉料筒仓

废气、固废

投料

纤维素、乳胶粉、重钙粉、细砂

噪声

搅拌

废气

出料、包装

产品

废气、固废

原料：钛白粉、重钙、高岭土、纤维素、乳胶粉、水、助剂（分散剂、润湿剂）等

投料

废气、噪声

搅拌

噪声、废气

调漆

原料：乳液、助剂（消泡剂、增稠剂、成膜助剂、乙二醇防冻剂）、色浆、水等

废气、噪声

产品

灌装

基础涂料

连续相

废气、噪声

原料：水、纤维素、助剂（分散剂、润湿剂）

废气、固废

原料：水、纤维素、助剂（分散剂、润湿剂）

投料

投料

废气、噪声

废气、噪声

高速搅拌10min

高速搅拌20min

废气、噪声

原料：乳液、助剂（消泡剂、增稠剂、成膜助剂、乙二醇防冻剂）、色浆

原料：乳液、助剂（消泡剂、增稠剂、成膜助剂、乙二醇防冻剂）、色浆

废气、噪声

低速搅拌

低速搅拌

废气、噪声

原料：石英砂

搅拌

废气、噪声

制粒

废气、噪声

废气、噪声

增稠剂

产品

灌装

调漆

废气、固废

原料：水、纤维素、

彩砂、助剂（分散剂、润湿剂）等

投料

噪声、废气

搅拌

噪声、废气

调漆

原料：水、乳液、助剂（消泡剂、增稠剂、成膜助剂、乙二醇防冻剂）等

噪声、废气

产品

灌装

图2-6  本项目腻子粉生产线物料平衡示意图（t/a）

重钙粉160、钛白粉100、高岭土15、石英砂80、乳胶粉15、彩砂180、纤维素15、水性丙烯酸乳液130、成膜助剂21、分散剂10、润湿剂17、消泡剂20、乙二醇防冻剂39、增稠剂12、色浆9、水178

无组织粉尘0.0023，有机废气0.1

1001

回用粉尘量0.0891

粉尘有组织排放量为0.0010，有机废气有组织排放量为0.09

粉尘0.0207

覆膜袋式除尘去+低温等离子+活性炭吸附

投料、搅拌、制粒、调漆、灌装等工序

有机废气

0.9

真石漆300t

仿石漆200t

乳胶漆500t