# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 河南省宁陵县省道212线（G343至S214）段公路改建工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 程治乾 | 联系方式 | 13903703428 |
| 建设地点 | 本项目位于宁陵县境内，起点位于G343与县道X038线交叉处，路线向南到达终点S214线。 |
| 地理坐标 | 起点：东经115°18′13.898″；北纬34°25′24.305″ 终点：东经115°9′20.221″；北纬34°15′14.430″ |
| 建设项目 行业类别 | 五十二、交通运输业、管道运输业：130等级公路（不含维护；不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目；不含改建四级公路）—其他（配套设施除外；不涉及环境敏感区的三级、四级公路除外） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 路线全长约25.766km，总占地面积751205m2（1126.80亩），其中旧公路占地约131502m2（197.25亩），新增占地约619703m2（929.55亩） |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 宁陵县发展和改革委员会 | 项目审批文号 | 宁发改审批[2023]26号 |
| 总投资（万元） | 47275.368 | 环保投资（万元） | 420 |
| 环保投资占比（%） | 0.89 | 施工工期 | 16个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》专项评价设置原则，项目需编制声环境影响评价专章。 |
| 规划情况 | 《商丘市“十四五”综合交通运输体系发展规划》（征求意见稿） |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 经调查，宁陵县土地利用规划正在编制中，无相关土地利用规划图件，根据宁陵县自然资源局出具用地预审与选址意见书，项目依法办理了用地报批手续，符合宁陵县土地利用规划。 1、项目与《商丘市“十四五”综合交通运输体系发展规划》（征求意见稿）相符性分析 1、指导思想 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实习近平总书记对交通运输发展的重要指示要求及视察河南工作时的重要讲话重要指示，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，抢抓黄河流域生态保护和高质量发展、中原城市群、淮海生态经济带等国家战略机遇，充分发挥全国性综合交通枢纽和国家物流承载枢纽优势，以交通强市建设为统领，坚定不移贯彻新发展理念，坚持高质量发展，坚持深化交通运输供给侧结构性改革，坚持以人民为中心的发展思想，加快构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通体系，支撑商丘“建设大交通、发展大物流、形成大产业、促进大发展”的决策部署，推动交通区位优势向枢纽经济优势转变，谱写新时代中原更加出彩商丘新篇章。 2、发展思路 坚持以推动高质量发展为主题，锚定“两个确保”、实施“十大战略”，以深化交通运输供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，着力完善综合交通网络，着力推动综合枢纽建设，着力提升运输服务品质和高质量发展水平，着力建设农村基础设施服务乡村振兴，着力统筹发展和安全，加快构建现代化综合交通运输体系，努力打造一流设施、一流技术、一流管理、一流服务，基本建成全国综合交通枢纽和国家物流枢纽承载城市，支撑引领商丘国家区域中心城市建设，积极申建创建河南副中心城市，打造具有广泛影响力、重要竞争力的全国一流省辖市。 3、发展目标 依托全国综合交通枢纽及国家物流枢纽优势，至2025年，基本建成安全、便捷、高效、绿色、经济的现代综合交通运输体系，实现“14510”目标，围绕“提升商丘全国性综合交通枢纽、区域中心城市能级”1个总目标，构建以商丘为中心的4个高品质出行交通圈，基本实现中心城区1小时覆盖市域、2小时畅行中原城市群、3小时联通长三角及京津冀城市群、5小时通达全国主要城市，在网络设施、出行服务、物流效率、乡村振兴、高质量发展5个领域实现发展突破，打造10个标志性成果，构建更高能级的全国综合交通枢纽，支撑引领商丘国家区域中心城市、河南副中心城市建设。 4、重点任务 （1）构建区域互联的高速公路网 新增高速公路省际通道。提升商丘与周边省、市高速互联互通水平，提升综合交通枢纽地位；强化与周边县市高速公路联系。推进市域高速公路建设，有效支撑市域经济一体化发展； （2）打造广泛覆盖的干线公路网 完善普通国省干线公路网络。坚持“优化存量，审慎增量”，科学推进普通国省干线公路建设。推动G105、G220、G310、S214、S317等一批穿城公路外绕，普通国省道干线公路形成“环+放射”格局，缓解公路过境交通在城市内部的安全、噪声、污染等问题，预留城市未来发展空间。 （3）完善内外畅联的市域公路网 完善市域快速通道格局。加快推进商丘市域快速通道建设，完善“三环九放射”通道网络。 本项目为宁陵县省道212线（G343至S214）段公路改建工程，原有道路为县乡公路X038线，沥青混凝土路面，随着交通车辆逐年增多，已不能满足人们出行的需要，本项目的实施可以改善沿线城镇的出行条件，提高路网服务水平，缓解通道交通压力，属于优化交通路网项目，符合《商丘市“十四五”综合交通运输体系发展规划》（征求意见稿）。 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 本项目位于商丘市宁陵县境内，不占用生态保护红线区域，不会对生态保护区造成不良影响，符合河南省生态保护红线和商丘市生态保护红线的要求。 （2）资源利用上线 本项目为等级公路建设项目，资源消耗主要体现在施工期对水和电等资源的利用，不会触及区域资源利用上线。 （3）环境质量底线 根据宁陵县2022年环境质量状况，PM2.5、PM10不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；根据地表水环境质量监测信息，项目附近地表水体水质状况良好；建设项目区域声环境质量较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a、2类标准要求。 本项目产生的各项污染物通过相应的治理措施处理后，对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关要求。 （4）生态环境准入清单 本项目位于宁陵县，根据《商丘市生态环境局关于动态更新商丘市生态环境准入清单（试行）的函》，并对照《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政〔2021〕5号）及商丘市生态环境管控单元分布图，本项目整体位于一般管控单元范围内，具体管控要求见下表。 表1-1 “ 三线一单”相符性分析一览表 环境管控单元编码 管控单元分类 行政区划 管控单元名称 管控要求 本项目与其相符分析 县区 乡镇 ZH41142330001 一般管控单元 宁陵县 张弓镇、黄岗镇 宁陵县一般管控单元 空间布局约束 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。严禁在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 2、淘汰不符合国家产业政策的涉重行业企业生产工艺装备。 3、鼓励在现有工业集聚区域依托产业特点建设专业园区。 本项目为河南省宁陵县省道212线（G343至S214）段公路改建工程，根据宁陵县自然资源局出具用地预审与选址意见书，项目依法办理了用地报批手续；项目不属于涉重行业，项目建设符合国家产业政策。 污染物排放管控 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。禁止涉重企业含重金属废水进入城市生活污水处理厂。禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。 2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 3、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。 本项目废水不外排，产生的固体废物均合理处置，不外排。 环境风险防控 1、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 2、对涉重行业企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。按照土壤环境调查相关技术规定，对垃圾填埋场周边土壤环境状况进行调查评估。对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。 3、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。 不属于 综上，本项目符合“三线一单”生态环境分区管控的要求。 2、相关生态环境保护法律法规政策 2.1 与《产业结构调整指导目录（2019年本》相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发改委2019年第29号令）可知，本项目属于鼓励类“第二十四、公路及道路运输（含城市客运）”的“国省干线改造升级”，因此项目建设符合国家产业政策。 2.2项目与河南省生态环境保护委员会办公室关于印发《河南省2023年蓝天保卫战实施方案的通知》（豫环委办〔2023〕4号）、《河南省2023年碧水保卫战实施方案》（豫环委办〔2023〕5号）以及相符性分析 本项目与河南省生态环境保护委员会办公室关于印发《河南省2023年蓝天保卫战实施方案的通知》（豫环委办〔2023〕4号）、《河南省2023年碧水保卫战实施方案》（豫环委办〔2023〕5号）、《河南省2023 年净土保卫战实施方案》（豫环委办〔2023〕6号）的相符性分析见下表。 表1-2 项目与“豫环委办〔2023〕4、5、6号”文的相符性分析 文件名称 文件要求 项目情况 相符性 《河南省2023年蓝天保卫战实施方案的通知》 加强扬尘防治精细化管理 开展扬尘治理提升行动，严格落实扬尘治理“两个标准”要求，做好建筑工地、线性工程、城乡结合部等关键部位和重点环节综合治理，加大扬尘污染防治执法监管力度，逐月开展降尘量监测，实施公开排名通报，各城市平均降尘量不得高于7吨/月平方公里。持续开展城市清洁行动，强化道路扬尘综合整治，重点提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，2023年底前实现建成区道路清扫覆盖率达到90%以上，道路机械化清扫率达到80%以上，道路清扫保洁能力显著增强。加强餐饮油烟日常监督，强化市、县监控平台联网运行，实现对大型餐饮服务单位油烟排放情况实时监控；餐饮油烟净化设施月抽查率不低于20%。 本项目施工过程严格加强施工扬尘控制管理，落实扬尘治理“两个标准”要求，减少施工扬尘的产生。 相符 《河南省2023年碧水保卫战实施方案》 推动企业绿色转型发展 严格落实环境准入，落实“三线一单”生态环境分区管控体系，构建以“三线一单”为空间管控基础、环境影响评价为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的生态环境管理框架。在造纸、焦化、氮肥、农副食品加工、皮革、印染、有色、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业，深入推进清洁生产审核，推动清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量，促进企业废水厂内回用。 本项目属于公路改建工程，符合相关产业政策、“三线一单”的要求，不属于重点水污染排放行业；项目废水主要为施工废水，全部综合利用，不外排 相符 《河南省2023 年净土保卫战实施方案》 全面加强固体废物监管 持续开展危险废物排查整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。加快健全医疗废物收集转运体系，支持现有医疗废物集中处置设施提标改造。动态更新涉危险废物企业“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设，强化危险废物源头管控和收集转运等过程监管。持续开展小微企业危险废物收集和废铅酸蓄电池收集转运试点工作。 本项目产生的固废均能够妥善处置。 相符 综上所述，本项目建设能够满足河南省生态环境保护委员会办公室关于印发《河南省2023年蓝天保卫战实施方案的通知》（豫环委办〔2023〕4号）、《河南省2023年碧水保卫战实施方案》（豫环委办〔2023〕5号）、《河南省2023年净土保卫战实施方案》（豫环委办〔2023〕6号）中相关要求。 2.3、项目与《关于印发商丘市2023年蓝天、碧水、净土保卫战三个实施方案的通知》（商环委[2023]1号）相符性分析 本项目与《关于印发商丘市2023年蓝天、碧水、净土保卫战三个实施方案的通知》（商环委[2023]1号）相符性分析见下表。 表1-2 项目与“商环委[2023]1号”文的相符性分析 文件名称 文件要求 项目情况 相符性 《商丘市2023年蓝天保卫战实施方案的通知》 加强扬尘防治精细化管理 开展扬尘治理提升行动，严格落实扬尘治理“两个标准”要求，做好建筑工地、线性工程、城乡结合部等关键部位和重点环节综合治理，加大扬尘污染防治执法监管力度，逐月开展降尘量监测，实施公开排名通报，城市(含县城)平均降尘量不得高于7吨/月.平方公里。持续开展城市清洁行动，强化道路扬尘综合整治，重点提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，2023年11月底前实现建成区道路清扫覆盖率达到90%以上，道路机械化清扫率达到80%以上，道路清扫保洁能力显著增强。加强餐饮油烟日常监督，强化市、县监控平台联网运行，实现对大型餐饮服务单位油烟排放情况实时监控；餐饮油烟净化设施月抽查率不低于20%。 本项目施工过程严格加强施工扬尘控制管理，落实扬尘治理“两个标准”要求，减少施工扬尘的产生。 相符 《商丘市2023年碧水保卫战实施方案》 推动企业绿色转型发展 严格落实环境准入，落实“三线一单”生态环境分区管控体系，构建以“三线一单”为空间管控基础、环境影响评价为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的生态环境管理框架。在造纸、焦化、氮肥、农副食品加工、皮革、印染、有色、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业，深入推进清洁生产审核，推动清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量，促进企业废水厂内回用。 本项目为公路改建工程，符合相关产业政策、“三线一单”的要求，不属于重点水污染排放行业；项目废水主要为施工废水，全部综合利用，不外排 相符 《商丘市2023年净土保卫战实施方案》 全面加强固体废物监管 持续开展危险废物排查整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范"三个能力"，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。加快健全医疗废物收集转运体系，支持现有医疗废物集中处置设施提标改造。动态更新涉危险废物企业“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设，强化危险废物源头管控和收集转运等过程监管。持续开展小微企业危险废物收集和废铅酸蓄电池收集转运试点工作。 本项目产生的固废均能够妥善处置。 相符 综上所述，本项目建设能够满足《关于印发商丘市2023年蓝天、碧水、净土保卫战三个实施方案的通知》（商环委[2023]1号）中相关要求。 3、生态环境保护规划 3.1 宁陵县县级集中式饮用水水源保护区划 根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号）和《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文〔2020〕56号），宁陵县县级集中式饮用水水源地如下： （1）宁陵县殷楼地下水井群（共5眼井） 一级保护区范围：一水厂厂区（4号取水井），二水厂厂区（3号取水井），1～2号、5号取水井外围40米的区域。 （2）宁陵县八里井地下水井群（县城西北部，共12眼井） 一级保护区范围：取水井外围40米的区域。 （3）西关水厂地下水井群（集聚区内西部，共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围40米的区域。 （4）第三水厂地下水井群（集聚区内中部，共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围40米的区域。 3.2宁陵县乡镇级集中式饮用水水源保护区划 宁陵县乡镇级集中式饮用水水源保护区划分为： （1）柳河镇袁庄水井（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东26米、西28米、南至G310国道、北29米的区域（1号、2号取水井），3号取水井外围30米的区域。 （2）石桥镇石桥供水站（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、西28米、南30米、北18米的区域。 （3）黄岗镇小郭庄供水站（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东18米、西24米、南至X038县道、北16米的区域。 （4）华堡镇水厂（共3眼井） 一级保护区范围：1号取水井外围30米西至排水沟、东至计划生育指导站的区域；2号取水井外围30米南至计划生育指导站的区域；3号取水井外围30米南华堡镇地税所至的区域。 （5）乔楼乡水厂（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米的区域（1号取水井），取水井外围30米的区域（2号取水井）。 （6）赵村乡刘窑水厂（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西28米、南28米、北12米的区域。 （7）孔集乡孔大楼水厂（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东20米、西18米、南至G310国道的区域。 （8）逻岗镇供水站（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西22米的区域。 （9）阳驿乡后陈水厂（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西25米、南20米的区域（1号取水井），取水井外围30米的区域（2号取水井）。 （10）刘楼乡供水站（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东26米、西15米、南至X021县道、北25米的区域（1号取水井）。 （11）张弓镇水厂（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西20米、南13米的区域。 3.3宁陵县“千吨万人”集中式饮用水水源保护范围（区）划 根据宁陵县“千吨万人”集中式饮用水水源地保护范围（区）划分技术报告可知，宁陵县15个“千吨万人”集中式饮用水水源地保护区，水井共35眼，具体如下： （1）苗堂水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井），2#取水井外围30米的区域。 （2）小吕集水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；水井外围30m的区域（2#取水井）。 （3）黄岗新水厂地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；水井外围30m的区域（2#、3#取水井）。 （4）路老家水厂地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#、2#取水井）；水井外围30m的区域（3#取水井）。 （5）石井水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：石井水厂厂界内的区域（1#取水井、2#取水井）。 （6）陈兑楼水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；水井外围30m的区域（2#取水井）。 （7）刘古堆水厂地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；水井外围30m的区域（2#、3#取水井）。 （8）柳河周庄供水站地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水井外围30m的区域（1#取水井）；2号取水井外围，南侧至001县道北侧道路红线，东、西、北至30m的矩形区域； （9）逻岗镇邓寨水厂地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；水井外围30m的区域（2#取水井）；3号取水井外围，东南至042县道西侧道路红线，东北、西北、西南30m的矩形区域。 （10）花李张水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；水井外围30m的区域（2#取水井）。 （11）任庄水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水井外围30m的区域（1#取水井）；2号取水井外围，北至011县道南侧道路红线，东南、西30m的矩形区域； （12）刘尧水厂地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；水井外围30m的区域（2#、3#取水井）。 （13）胡大庄水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；水井外围30m的区域（2#取水井）。 （14）后址庄水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井、2#取水井）。 （15）西马楼水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；2号取水井外围，南至011乡道北侧道路红线，东北、西30m的矩形区域。 相符性分析：根据调查，本项目建设均不在饮用水水源保护区范围内。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 河南省宁陵县省道212线（G343至S214）段公路改建工程位于商丘市宁陵县境内，项目起点位于G343与县道X038线交叉处（K19+668.81），路线向南沿X038线跨越大沙河、经八里屯后下穿商登高速，经大吕集、郭沙道跨越洮河，经路老家、梁楼村，在小杨庄南转向东南进入改线段，跨越废黄河，与S316（原S327）交叉，在K32+411.118处与规划S316交叉（K32+411.118-K34+031.551）共线，经东三里赵、付新村，路线转向西南，跨越毛张河，在K41+400处进入X038旧路，经小郭村、大郭村后到达项目终点S214线。路线全长25.766公里属于平原区，大致呈南北走向。其中K19+668.81至K32+411.118段为一级公路，K32+411.118至K45+434.963段为二级公路。工程地理位置见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、工程规模及内容 本项目路线全长25.766公里，线路分为扩建路段和改建路段，扩建路段（K19+668.81～K29+558.67、K34+371.20～K37+260.23、K41+486.53～K45+434.963）主要在原路线上进行拓宽，并将原道路三级升级为一级、二级道路，其中K19+668.81～K29+558.67为一级公路，K34+371.20～K37+260.23、K41+486.53～K45+434.963为二级公路；改建路段（K29+558.67~K34+371.20、K37+260.23~K41+486.53）主要为道路改线段，绕开张弓镇、黄岗镇两个城镇，其中K29+558.67~K32+411.12为一级公路，K32+411.12~K34+371.20、K37+260.23~K41+486.53为二级公路。全线桥梁共8座，涵洞共8道，公路平面交叉共46处。主要建设内容见下表。 表2-1 项目建设内容一览表 类别 建设内容及规模 改扩建前 改扩建后 主体工程 道路工程 路基工程 扩建路段 线路长度 16.846km 16.846km 道路等级 三级 一级/二级 设计车速 60 km/h 80km/h 车道规模 2车道 一级公路4车道，二级公路2车道 路基形式 路基宽度为9.5m，3.5×2m（行车道）+0.5×2m（硬路肩）+0.75×2m（土路肩） 一级公路路基宽度为24.5m，3.75×4m（行车道）+0.5+1.0+0.5m（中间带）+3×2m（硬路肩）+0.75×2mm（土路肩）；二级公路路基宽度为12m，3.75×2m（行车道）+1.5×2m（硬路肩）+0.75×2mm（土路肩） 改建路段 线路长度 8.92km 道路等级 一级/二级 设计车速 80km/h 车道规模 一级公路4车道，二级公路2车道 路基形式 一级公路K19+668.81～K32+411.118路基宽度为24.5m，3.75×4m（行车道）+0.5+1.0+0.5m（中间带）+3×2m（硬路肩）+0.75×2mm（土路肩）；二级公路K32+411.118~K45+434.963路基宽度为12m，3.75×2m（行车道）+1.5×2m（硬路肩）+0.75×2mm（土路肩） 路面工程 沥青混凝土路面 桥涵工程 全线共有桥梁8座，5座拆除重建，3座新建；涵洞共8道，其中新建涵洞4座，拆除重建4座。 交叉工程 本项目道路共有平面交叉46处，主要采用加铺转角设计进行处理。 交通工程 本项目沿线设置交通标志、防撞护栏、监控系统、照明系统等。 临时工程 施工营地 施工人员均为当地居民，租用附近居民房屋作为施工营地。 施工便道 本项目利用现有道路进行运输，不需要另外设置施工便道。 取弃土场 项目不设置取弃土场。 料堆场 本项目混凝土、沥青、钢结构等均外购成品，堆料场不新增用地，均在原有道路占地范围内堆放施工物料，现场也不设置拌合站 公用工程 供水 公路沿线村庄较多，施工用水和生活用水均可取自附近的供水系统 排水 施工人员生活污水依托沿线污水处理设施（主要为沿线厕所），生产废水经沉淀池处理后用于洒水或施工等活动，不外排 供电 施工用电可直接从附近电网引接 环保工程 施工期 废水治理 施工人员生活污水依托沿线污水处理设施，清洗废水经隔油沉淀池处理后用于洒水或施工用水等活动，不外排 废气治理 加强施工管理、道路硬化、洒水降尘、覆盖、围挡、责任标示牌、设置车辆冲洗装置、加强施工机械和车辆的管理、合理控制作业时间，缩短施工工期等 噪声治理 选用低噪声设备、设置简易围挡、临时移动声屏障；加强施工管理及机械设备维护等 固废治理 建筑垃圾尽量回收利用，不能利用的建筑垃圾运送至当地政府指定处置点处置；生活垃圾收集后，由环卫部门统一清运 环境风险 强施工期管理及人员培训、禁止人员乱丢垃圾、易燃易爆、有毒等物品设专人保管，并定期检查等 生态 植被保护与恢复；水土流失防治措施等 运营期 废水治理 加强排水系统日常维护、设置防护栏、严禁各种泄漏、散装、超载的车辆上路运行等 废气治理 加强交通管理及路面养护；工程沿线设绿化带等 噪声治理 加强道路的维修养护，限速、禁止鸣笛；设置隔声窗等 环境风险 加大管理力度、加强危险品运输管理、设置标志牌、警示牌，提高护栏防撞等 生态 加强植被管理、养护 2、建设方案 2.1工程及主要技术经济指标 本项目建设规模为：一级路沥青混凝土路面为287047平方米；二级路沥青混凝土路面为136351平方米；桥梁共8座；涵洞共8道；公路平面交叉共46处。全线主要工程量见下表。 表2-2 主要工程数量表 工程量名称 单位 数量 一级 二级 路基、路面工程 1．挖方 立方米 43215 73785 2．填方 立方米 199061 159427 路面工程 沥青路面 平方米 287047 136351 桥梁、涵洞 桥 座 8 涵洞 道 8 交叉工程 平交 处 46 长度 km 25.766 2.2主要技术经济指标 表2-3 道路主要技术指标表 序号 名称 单位 指标 1 路线段落长度 Km 25.766 2 路线增长系数 — 1.047/1.13 3 平均每公里交点数 — 1.021/0.921 4 平曲线最小半径 米 450/500 5 平曲线占路线总长 ％ 47.36/44.31 6 直线最大长度 米 1940.69/1759.045 7 最大纵坡 ％/处 1.398/0.385 8 最短坡长 米 200 9 地形 — 平原区 10 公路等级 — 一/二级公路 11 设计速度 Km/h 80 12 车道数 个 2/4 13 路基宽度 m 12/24.5 14 行车道宽度 m 2×3.75 15 路面类型 — 沥青混凝土 16 桥涵设计荷载等级 — 公路—I级 17 路基设计洪水频率 — 1/100 18 大、中桥设计洪水频率 — 1/100 19 小桥、涵洞设计洪水频率 — 1/50 20 地震动峰值加速度 g 0.05 2.3路基工程 根据本项目现状路基路面宽度情况及建设标准要求，本项目路基横断面设计为:一级公路路段路基横断面宽度为24.5m，二级公路路段路基横断面宽度为12m；路基加宽原则为：原有路基宽度满足（相等或大于）改建路基宽度要求路段，维持原有路基宽度，仅对路面进行加宽，原有路基宽度不满足（小于）改建路基宽度要求路段，按设计要求进行加宽。 表2-4 一级公路路段路基宽度及横断面要素表 设计速度 （km/h） 路基总宽（m） 行车道宽度（m） 中间带（m） 路肩宽度（m） 硬路肩 土路肩 80 24.5 3.75×4 0.5+1.0+0.5 3.0×2 0.75×2 表2-5 二级公路路段路基宽度及横断面要素表 设计速度 （km/h） 路基总宽 （m） 行车道宽度（m） 中间带（m） 路肩宽度（m） 硬路肩 土路肩 80 12 3.75×2 —— 1.5×2 0.75×2 2.4路面工程 2.4.1路面结构设计参数 路面设计均以100KN的单轴-双轮组荷载作为标准轴载。一级路路面设计使用年限15年，二级路路面设计使用年限12年。路基填筑干湿类型为干燥和中湿。 2.4.2路面结构组成 路面采用沥青混凝土路面结构，根据设计资料，路面结构组成如下： 一级路新建路面结构层为：5cm厚AC-13C细粒式改性沥青砼+7cm厚AC-20中粒式改性沥青砼+18cm5%水泥稳定碎石+18cm4.5%水泥稳定碎石+18cm35%水泥稳定碎石。 一级路补强路段结构层为：5cm厚AC-13C细粒式改性沥青砼+7cm厚AC-20C中粒式改性沥青砼+18cm5%水泥稳定碎石+18cm4.5%水泥稳定碎石。 二级路新建路面结构层为：4cm厚AC-13C细粒式改性青+6cm厚AC-20C中粒式沥青砼+18cm5%水泥稳定碎石+18cm4.5%水泥稳定碎石+18cm4%水泥12%石灰综合稳定土； 二级路补强路段结构层规划S316至黄岗北段落为：4cm厚AC-13细粒式改性沥青砼+6cmAC-20C中粒式改性沥青砼+18cm5%水泥稳定碎石。 二级路补强路段结构层黄岗南至终点段落为：4m厚AC-13C细粒式改性沥青砼+6cmAC-20C中粒式改性沥青砼+20cm5%水泥稳定碎石。 2.5桥涵工程 根据设计资料，本项目共有桥梁8座，结构类型均为桩柱式，涵洞8道，结构类型包括括钢筋混凝土盖板涵、圆管涵等，具体桥涵技术标准如下： 1、设计载荷：公路—Ⅰ级 2、桥面横坡：双向2% 3、地震动峰值加速度0.05g，对应地震基本烈度六度； 抗震设防类别：一级公路：B类/二级公路：C类 抗震措施等级：B类二级/C类一级 4、桥梁设计使用年限 一级公路：大中桥100年/小桥50年 二级公路：中桥50年/小桥30年 设计洪水频率：1/100 桥梁、涵洞设置情况见下表。 表2-6 桥梁设置情况表 桥梁名称 桩号 桥长（m） 原有桥宽（m） 桥梁宽度（m） 面积（m2） 结构类型 备注 上部结构 下部结构 基础 桥墩 桥台 大沙河桥 K20+237.30 126.08 15.0 24.0 3025.9 装配式预应力混凝土箱梁 桩柱式墩 柱式台 灌注桩 拆除重建 洮河桥 K24+686.50 44.02 15.9 24.0 1056.5 装配式预应力混凝土空心板 桩柱式墩 柱式台 灌注桩 拆除重建 废黄河桥 K30+355.60 106.08 - 24.0 3025.9 装配式预应力混凝土箱梁 桩柱式墩 柱式台 灌注桩 新建 兴宁桥 K25+230.20 31.02 16.5 24.0 744.5 装配式预应力混凝土空心板 桩柱式墩 柱式台 灌注桩 拆除重建 张张沟桥 K33+581.60 22.02 - 11.5 253.2 装配式预应力混凝土空心板 桩柱式墩 柱式台 灌注桩 新建 毛张河桥 K37+234.00 25.02 - 11.5 287.7 装配式预应力混凝土空心板 桩柱式墩 柱式台 灌注桩 新建 小郭桥 K42+276.30 22.02 8.2 11.5 253.2 装配式预应力混凝土空心板 桩柱式墩 柱式台 灌注桩 拆除新建 大郭桥 K43+386.00 18.02 8.5 11.5 207.2 装配式预应力混凝土空心板 桩柱式墩 柱式台 灌注桩 拆除新建 表2-7 涵洞设置情况表 桩号 斜交角度（度） 拟建孔数-跨径（孔-m） 涵洞类型 结构类型 备注 上部结构 下部结构 洞口类型 台身 K26+684.9 90 1-4.0 盖板涵 矩形板 重力式 八字墙 拆除重建 K33+969.7 115 1-4.0 盖板涵 矩形板 重力式 八字墙 新建 K34+671.6 95 1-2.0 盖板涵 矩形板 重力式 八字墙 拆除重建 K36+349.4 130 1-4.0 盖板涵 矩形板 重力式 八字墙 拆除重建 K38+403.5 45 1-4.0 盖板涵 矩形板 重力式 八字墙 新建 K38+729.1 125 1-1.0 圆管涵 波纹管 重力式 八字墙 新建 K38+761.9 125 1-1.0 圆管涵 波纹管 重力式 八字墙 新建 K43+855.9 120 1-2.0 盖板涵 矩形板 重力式 八字墙 拆除重建 2.6平面交叉 本项目道路共有平面交叉46处，主要采用加铺转角设计进行处理加铺转角路面结构同旧路补强结构。平交口为保证原有道路两旁村镇通行，对沿线平交路口进行合理归并，设置原则为：中间带开口的平面交叉间距为1.0km-2km，中间带不开口的右转上路口间距为0.5km左右。对现有被交道进行高平顺接处理。与光缆、管线交叉时设置槽钢或盖板涵进行保护。 2.7交通工程及沿线设施 结合河南省省情，参考国内及河南省已建成的高等级公路项目的经验，本项目交通安全设施如下： （1）交通标志 行驶在一级公路上的车辆，车速高是其显著特点。提前预告前方道路与环境实际状况，提醒道路使用者及早识别、判断是很重要的，因而本项目设置指路标志、禁令标志。在部分平交道口考虑设置信号灯，提醒司机减速慢行。所设标志均应采用反光材料制成，以提高交通标志的夜间可见功能，保证交通安全。 （2）交通标线 本工程的标线（路面标线）主要包括宽度不同、虚实不一的车道缘线、车道分界线、导向箭头等。根据道路的使用功能，分别示出中央分隔带、车行道、硬路肩以及交叉口的渠化标线，车道指向，以便车辆各行其道，完善交通流的组织，以达到行车安全的目的。 （3）轮廓标 夜间行驶的车辆，可视距离较短，又无全线照明，安全度有所降低。本项目建设标准为一级和二级公路标准，不能完全排除行人及横穿车辆的影响。在全路段无照明设施的情况下，为尽量增强行车安全性，本工程在过村镇路段的波形梁护栏上设置反光导标，拟采用附着式轮廓标，附着在路侧波形梁护栏凹槽处。另外在路面路缘线和车道分界线处使用反光标志漆，使明显反映出道路各车道和边线轮廓，为夜间行车提供安全服务。 （4）防护设施 本着经济、实用方针，本工程防护设施在桥涵及各种交叉构造物上采用钢筋混凝土防撞护栏；一级公路段中央分隔带设置钢筋混凝土预制护栏。 2.8环境保护与景观设计 针对本项目公路的特点及有可能对环境产生的影响，在本项目路线线形、行车道、桥梁、和沿线设施等方面设计中均充分考虑了环境保护防治措施，力求公路工程设计与环境保护协调-致，本项目为加宽改造工程，加宽时挖出的老路面材料，根据适用性用于基层、底基层中，从而减少对环境的破坏。 根据沿线气候、地质特点，路基边坡防护工程设计采用多种型式，力求安全、美观、经济合理。各种边坡防护型式均考虑与绿化相结合，防止路基边坡水土流失，尽量保持与自然环境的协调。依据可研报告批复意见和业主要求本项目的绿化设计采用分阶段实施，本次设计采用植草处理保护。 3、工程占地 根据宁陵县自然资源局出具用地预审与选址意见书，项目用地总面积751205m2，其中农用地420583m2（耕地293853m2），建设用地326829m2，未利用地3793m2。 征地拆迁 本项目共涉及拆迁居民住户约125 户，涉及人口约 440人。共需拆除(迁)各类建筑物面积共计19563m2，其中，拆迁平房，13694m2，简易房5869m2。另外，本项目共需拆迁各类电力、通信线杆47根，电线架4座。本工程的拆迁均为工程拆迁，不涉及环保拆迁。 5、土石方平衡 根据可研资料，工程总挖方量11.7万m3，总填方量35.84万m3，挖填平衡后，需借方24.14万m3，借方由土方公司负责统一调配供给，暂定从商丘市区购入，走G343直接进入本项目道路线段。 表2-8 土石方工程量统计表 单位：m³ 线路长度 挖方（m³） 回填量（m³） 借方（m³） 弃方（m³） 25.766km 117000 358400 241400 0 |
| 总平面及现场布置 | 1、工程总平面布置 河南省宁陵县省道212线（G343至S214）段公路改建工程位于商丘市宁陵县境内，项目起点位于G343与县道X038线交叉处（K19+668.81），路线由北向南走向，到达项目终点S214线，道路工程线路图详见附图2。 2、施工总布置 本项目用地总规模751205m2，均为永久占地，临时占地均布置在永久占地范围内，不新增临时占地。 1、施工营地 本项目施工人员为专业施工队，租用附近民房作为施工营地。 2、取弃土场 本项目不设置取弃土场，施工过程中产生的建筑垃圾尽量回用，不能回用的送至当地政府指定处置点处置。 3、施工便道 本项目利用现有道路进行运输，不需要设置施工便道。 4、拌合场 本项目混凝土、沥青、钢结构等均外购成品，堆料场不新增用地，均在原有道路占地范围内堆放施工石料，现场也不设置拌合站。 |
| 施工方案 | 1、筑路材料 （1）碎石、砂、水泥、生石灰 项目所在区域为平原区，石料、砂、石灰、水泥等材料较为缺乏，需外购远运解决，其中碎石、生石灰需从山东嘉祥采购；砂及中粗砂需从山东临沂采购；水泥考虑从徐州市采购，该境内片、块石、碎石等筑路材料丰富，能够满足本项目需求。 （2）钢材、木材、沥青 钢材主要从当地的钢材公司购进；木材可在沿线县城供应；沥青可由业主单位指定的厂家直接供应。 （3）供应及运输 工程建设区运输条件良好，沿线公路网发达，公路里程长且等级较高，村村通公路。筑路材料以现有的国道、省道为主干线，县乡公路为辅道，基本上可以保证运输畅通。筑路材料运输以汽车为主，沥青混合料及水稳料采用专用自卸汽车运输。 （4）供水、供电 公路沿线村庄较多,施工用水就地取用附近的供水系统；沿线电力供应较为方便，工程用电可与电力部门协商解决。 2、施工工艺 2.1道路施工工艺 图2-3 道路施工工艺流程图 2.2 桥梁施工工艺 图2-4 桥梁施工工艺流程图 ：新建桥梁 施工期间不同阶段工程详细产污情况如下： 1、路基、路面破除 路基施工前，应对现有道路进行场地拆除清理，为项目施工创造条件。各道工序及施工注意事项严格按照《公路路基施工技术规范》（JTG/T3610-2019）的要求执行。 2、路基工程 （1）本项目路基土方施工采用人工和机械配合，以机械为主。路基工程施工顺序为:施工准备—测量与放样一清理场地一路基挖（填）方一路基整修； （2）路基开挖不论开挖工程量和开挖深度的大小，均应自上而下进行，不得乱挖超挖； （3）挖方路基施工标高，应考虑压实的下沉量，其值通过试验确定。路基压实应采用机械压实，压实机械的选择应根据工程规模、场地大小、填料种类、压实度要求、气候条件、压实机械效毒等因素综合考虑确定； （4）路基施工应满足本设计说明及《公路路基施工技术规范》（JTG/T3610-2019）的有关要求。 3、路面工程 路面施工应采用配套的路面施工机械设备和有丰富路面施工经验的专业队伍。采用机械摊铺的施工方法。各道工序及施工注意事项严格按照《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/TF30-2014）的要求执行。 4、桥梁工程 1）新建桥梁 ①基础施工 本项目桥梁全部采用钻孔灌注桩基础，主要施工工艺为：测量定位→埋设护筒→钻机定位→钻孔→成孔→验孔→清孔→吊放钢筋笼→设导管→灌注混凝土→拔护筒→桩基检测等。 首先用仪器准确放出各桩位中心并固定位置，确定钻孔深度埋设护筒，护筒埋设顶面需高出地面30 cm。按照设计要求制作泥浆和钢筋笼，钻机定位后进行钻孔作业，钻进过程中及时掌握地下水水位和地质变化情况，当钻孔深度达到设计标高后，要对钻孔的孔径、深度及垂直度做全面的检查，对不合格的要通过修孔使其符合规范要求。成孔、验孔合格后进行清孔，吊放钢筋笼，下导管，位置居孔中，管底距孔底 30~40 cm。灌注混凝土过程中准确掌握并严格控制导管口埋入混凝土面以下 2~6 m 之间，以免出现灌注过程中出现断桩现象。为确保桩顶混凝土质量，灌注高度比设计桩顶标高高出0.5~1m。 ②墩台施工 墩台主要施工工艺：测量定位→搭脚手架→钢筋绑扎→支模板→浇筑混凝土→养护→拆模等。桥面板的施工分为预应力装配箱梁施工和现浇箱梁施工。 清理基础顶面后，进行测量放样、搭脚手架、绑钢筋。支模板前涂刷脱模剂并将基底精确找平，保证模板的垂直度符合规范要求。混凝土浇筑前将基础与墩身接头处凿毛，清除浮浆及松动部分，并整修连接钢筋。墩台身混凝土采用一次连续浇筑、振捣，每层浇筑厚度小于30 cm。 ③盖梁施工 普通盖梁施工工艺流程为：水平测量放样→搭设支架→底模铺设→轴线和边线放样→钢筋绑扎→侧模安装→浇筑混凝土→拆模→外观和尺寸检查→拆除支架→养护。 预应力盖梁施工工艺流程为：水平测量放样→搭设支架→底模铺设→轴线和边线放样→钢筋绑扎、布设波纹管、锚具和预埋件→侧模安装→浇筑混凝土→拆模→养护→第一次预应力张拉和孔道压浆→拆除支架和底模→第二次预应力张拉和孔道压浆→封锚。 （2）桥梁上部结构施工 根据桥梁和预制场所在位置，将箱梁由汽车运至施工现场并用架桥机进行安装，一跨全部安装结束后，即把后孔桥墩上导梁支撑移到新安装孔的前端，然后进行前孔梁体安装，以此类推，直至全桥安装结束。 桥面结构安装一般工艺流程为：测量放样→铰缝混凝土浇筑→桥面铺装→防撞护栏施工→路面施工。 （3）旧桥拆除 本项目涉及到旧桥梁的拆除，桥梁拆除是主要的产污环节，会产生扬尘、尾气、废弃物和固体废物，本项目桥梁拆除产生的建筑垃圾作为道路段路基的填筑材料回用，拆除清理干净后可依据新建桥梁进行施工。 5、涵洞工程 道路沿线涵洞型式主要有圆管涵洞、盖板涵型式，钢筋混凝土结构，各涵洞在施工过程中需对地基进行处理，地基及两侧采取现场浇筑、盖板预制吊装的施工方法:各涵洞施工中，进出水口高程应与原地表沟道侵蚀基准面相同。 （1）钢筋混凝土盖板涵施工 钢筋混凝土盖板涵主要施工工艺为：测量放线→基础施工→涵台及沉降缝施工→盖板施工。 （2）钢筋混凝土圆管涵施工 钢筋混凝土圆管涵主要施工工艺为：测量放线→基槽开挖→砂砾垫层→管基施工→管节敷设→接缝及沉降缝施工→进出水口施工→回填夯实。 6、排水工程 排水工程施工应注意与自然水系衔接，确保排水畅通。以排水明渠、边沟、集水槽、泄水槽、排水沟等共同组成排水系统。路基防护工程必须紧跟路基土石方工程进行施工，路堑段施工做到“开挖一级、防护一级”，路堤段做到“成型一段、防护一段”，尽量保护好路基边坡不受雨水侵蚀和冲刷，保持边坡和路堤的稳定性。对于路基两侧为坑塘或临河的路段，均采用浆砌片石护坡加以防护。土路肩及边坡采用植草及种树处理保护。项目公路排水应根据地形及汇水面积对排水设施进行合理设计，做到既满足排水要求、又保证行车安全路基施工前期，涵洞基础开挖后常通过预埋小型砼管沟通路基两侧水流，路堑边坡及路基下边坡处开挖临时性截、排水沟以引导水流，防止雨水对路基造成冲刷；路基面为防止雨水冲刷，雨季会覆盖稻草或土工布。随着路基工程的继续，涵洞将按设计进行基础铺砌，相应的砼圆管布设（对于圆管涵），或进行洞身构筑，两侧填料回填及钢筋砼板安装（对于盖板涵）。同时随着路基的基本成型，截、排水沟等排水设施将使用预制混凝土，人工挂线砌筑。 7、建设周期 项目建设周期为2024年12月至2025年04月，建设周期预计16个月。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、区域生态环境现状 1.1主体功能区划及生态功能区划 根据《河南省主体功能区规划的通知》（豫政〔2014〕12号），商丘市宁陵县属于农产品主产区，该区域的主体功能定位是：国家重要的粮食生产和现代农业基地，保障国家农产品供给安全的重要区域，农村居民安居乐业的美好家园，新农村建设的先行区。 根据《商丘市生态环境局关于动态更新商丘市生态环境准入清单（试行）的函》，并对照《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政〔2021〕5号）及商丘市生态环境管控单元分布图可知，项目区域属于生态一般管控单元，本项目为等级公路建设项目，符合生态功能区划要求。 1.2项目用地 项目用地总面积751205m2，其中农用地420583m2（耕地293853m2），建设用地326829m2，未利用地3793m2。项目用地均符合《公路工程项目建设用地指标（2011年版）》中的总体指标。 1.3陆生生态现状 1、陆生植物 宁陵县植被属温暖带落叶林，自然植被很少，主要是人工植被。自然植被以莎草科、菊科、藜科为主，人工植被主要是栽培的农作物（玉米、花生、小麦等、大豆）、农耕地营造的防风固沙林、农田防护以及村庄周围、道路和河边的零星植树等。 2、陆生动物 项目区域内以家养动物为优势种群，家畜有牛、猪、羊、狗、猫等，家禽有鸡、鸭、鹅等，野生动物有麻雀、鼠、蛇等，两栖动物有青蛙、蟾蜍等，生物多样性组成较为简单。 通过实地考察和查阅资料，项目区所在地周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 3、水生生物 项目所经过河流有毛张河、洮河、废黄河、大沙河、惠济河。底栖动物主要为底栖动物主要有寡毛类、软体动物和水生昆虫等；鱼类有鲫鱼、草鱼、鲤鱼、泥鳅等；浮游动物主要为原生动物，轮虫次之，还包括桡足、枝角类；浮游植物以蓝藻、硅藻、隐藻、绿藻等藻类植物为主。 根据上述资料，下清水河水生生物均为常见物种，未发现珍稀保护动物。 2、区域环境质量现状 2.1 环境空气 本次评价选取2022年作为评价基准年，其中获取连续1年中365个日均值数据，每月至少有30个有效数据（其中2月有28个），数据有效性满足GB3095-2012和HJ663中关于数据统计的有效性规定。根据宁陵县2022年环境空气质量数据，宁陵县2022年环境空气质量现状评价结果见下表。 表3-1 宁陵县2022年环境空气质量现状评价一览表 序号 污染物 评价指标 现状值（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率（%） 达标情况 1 PM2.5 年平均质量浓度 47 35 134.3 超标 2 PM10 年平均质量浓度 83 70 118.6 超标 3 SO2 年平均质量浓度 8 60 13.3 达标 4 NO2 年平均质量浓度 20 40 50.0 达标 5 CO 24小时平均第95百分位数 1.2mg/m3 4mg/m3 30.0 达标 6 O3 日最大8小时平均值第90百分位数 166 160 103.8 超标 通过以上监测结果分析可知，宁陵县大气环境中SO2、NO2年平均浓度、CO24h平均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10年平均浓度、O38h平均浓度不能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，因此本项目所在区域属于不达标区，。 宁陵县已按照《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2023年蓝天保卫战实施方案的通知》（豫环委办〔2023〕4号）、《商丘市2023年蓝天保卫战实施方案的通知》等相关要求，通过加强大气环境治理，切实减少细颗粒物产生及排放，改善当地环境质量，空气质量将逐渐转好。 2.2 地表水 项目区域主要涉及5条河流，分别为河流有毛张河、洮河、废黄河、大沙河、惠济河，其中毛张河、废黄河最终汇入惠济河，洮河最终汇入大沙河后在安徽亳州市汇入涡河。 惠济河属于IV类地表水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。本次评价采用《商丘市水质自动监测站周报》（2023年第36周）中商丘市惠济河—柘城砖桥断面的监测数据，监测统计结果见下表。 表3-2 地表水环境质量现状监测结果表 单位：mg/L 监测断面 项目 监测值（mg/L） 标准限值（mg/L） 达标情况 柘城县惠济河砖桥断面 化学需氧量 18.1 30 达标 氨氮 0.59 1.5 达标 总磷 0.218 0.3 达标 由上表可知，柘城县惠济河砖桥断面所测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，评价区域地表水水质状况良好。 根据《2022年亳州市生态环境状况公报》，亳州市共有13个国控断面，分布在涡河、西淝河、茨淮新河等河流上。根据国家地表水采测分离数据分析，总体水质状况为良好，水质优良比例为92.3%。涡河亳州、涡阳义门大桥、岳坊大桥等12个断面水质为III类(良好)，与2021年相比，水质优良率提高23.1个百分点，提升幅度全省第一。 2.3 声环境 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《声环境功能区划分技术规范（GB/T15190-2014）》有关规定，结合项目特点，本次评价对公路两侧评价范围内的居民住宅，距离道路红线35m之内区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，在距离道路红线35m之外，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准；评价范围内的学校、医院等特殊敏感建筑物，按2类标准执行。 为满足区域声环境质量现状调查，建设单位委托河南申越检测技术有限公司于2023年08月24日至25日对本项目评价范围内敏感点声环境质量现状进行了监测，根据监测报告可知（见附件8），各监测点监测数据均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应的4a类、2类环境噪声限值要求。 声环境环境质量现状详见“声环境影响专项评价报告”。 2.4地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A判定，本项目属于“P公路；123、公路”类别，属于Ⅳ类建设项目。不需要开展地下水环境影响评价，因此，本次评价不进行地下水环境质量现状分析。 2.5土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）附录A判定，本项目属于“交通运输仓储邮政业”中的“其他”，属于Ⅳ类建设项目，不需开展土壤环境影响评价，因此，本次评价不进行土壤环境质量现状分析。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1、现有道路概况 1.1平面 一般路段路线平面指标基本满足一级、二级公路技术标准，个别路段存在小偏角平曲线半径较小，缓和曲线长度不足等问题。 1.2纵断面 一般路段路基高出两侧田地0.5m-1m，过乡镇路段稍微低于两侧地坪标高。 1.3横断面 现有道路路基路宽度约为9.5m，原有道路线性指标按照三级公路布设，已不能满足升级一级、二级公路技术指标要求，局部弯道存在平曲线半径小，缓和曲线长度不足等问题。 1.4现有道路路面技术状况评定及利用情况 现状道路路基状况较好，无明显沉陷及构造性毁坏；道路附属设施齐全，土路肩及绿化平台保持完好，交通安全设施较为完善；桥梁宽度不足，需拆除重建。 公路基层及面层保持完好，但整体结构强度不满足，需对现有道路采用加铺补强处理措施。 2、环保手续 根据调查，本项目既有线路为修建时间较为久远，因此未开展相关环保手续。 3、原有环保措施及存在的问题 3.1大气环境 根据宁陵县2022年环境空气质量数据，项目所在区域属于环境空气达标区。现状道路出现多处路基损坏，主要污染为老旧道路遇大风天气，引起的扬尘。 （2）噪声 根据现状监测结果，项目沿线敏感点声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3098-2008）4a、2类标准。 （3）固废 固废主要来自行驶车辆遗撒、车窗抛物等，由环卫部门统一清运处理，未产生环境污染问题。 （4）水环境 废水主要为路面径流，主要来自于雨水，水量较少且成分简单，排入道路边沟、林地、农田后，可充当灌溉用水就地消化，不存在水环境污染问题。 （5）生态环境 本项目旧路边坡种植有行道树和灌草护坡，不存在水土流失问题，且能起到丰富植被类型、美化路域环境等作用 3、本项目对原有项目污染的整改情况 （1） 改善路面通行条件，增加局部弯道半径及缓和曲线长度； （2）加强道路清扫、洒水，同时对路面进行定期养护，防止路面破损，减轻道路扬尘及汽车尾气对周边环境的影响。 |
| 生态环境保护目标 | 1、评价范围 根据道路工程建设项目环境影响评价的特点和实际经验，结合本项目沿线的环境特征，本次评价范围确定见下表。 表 3-3 评价范围列表 序号 环评因素 评价范围 1 声环境 重点关注道路中线两侧200m内带状区域 2 环境空气 本项目不涉及服务区、车站等集中式排放源，根据大气导则，不计算大气评价等级，不设大气环境评价范围。 3 生态环境 道路中心线两侧各300m以内带状区域。 4 地表水 道路跨越河道的道路中心线两侧各200m以内带状区域。 2、地表水环境保护目标 表3-4 环境空气保护目标一览表 环境要素 名称 桩号 方位 保护级别 地表水 大沙河 K20+260 跨越 《地表水环境质量标准》（G B3838-2002）中Ⅳ类标准 洮河 K24+816 跨越 废黄河 K30+400 跨越 毛张河 K37+445 跨越 惠济河 K45+700 西侧 3、气、声环境保护目标 本项目大气环境保护目标与声环境保护目标一致，主要为项目沿线的村庄居民点，详见“声环境影响专项评价报告”中“表1-1道路环境声保护目标调查表”，此调查均为改/扩建、拆迁后的环境保护目标，且桥梁、涵洞均位于沿线道路范围内，敏感目标已包含在“表1-1道路环境声保护目标调查表”内。 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 1.1环境空气 根据商丘市生态环境局宁陵分局出具的执行标准意见，本项目所在区域为环境空气质量二类区，常规污染物SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，环境空气质量标准限值见下表。 表3-5 环境空气质量评价标准 环境要素 项目 标准限值 执行标准 环境空气 SO2 年平均 60ug/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 24小时平均 150ug/m3 NO2 年平均 40ug/m3 24小时平均 80ug/m3 PM2.5 年平均 35ug/m3 24小时平均 75ug/m3 PM10 年平均 70ug/m3 24小时平均 150ug/m3 CO 24小时平均 4mg/m3 O3 年平均 160ug/m3 24小时平均 160ug/m3 TSP 年平均 200ug/m3 24小时平均 300ug/m3 NOx 年平均 50ug/m3 24小时平均 100ug/m3 苯并[a]芘（BaP） 年平均 0.001ug/m3 24小时平均 0.0025ug/m3 1.2 地表水环境 项目区域水体功能为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，具体标准限值见下表。 表3-6 地表水质量评价标准 单位：mg/L 项目 标准限值 标准 pH 6-9 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类 BOD5 6 COD 30 氨氮 1.5 总磷 0.3 总氮 1.5 石油类 0.5 1.3 声环境 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a、2类标准，具体标准限值见下表。 表3-7 声环境质量评价标准 环境要素 项目 标准限值 执行标准 声环境 等效连续A声波 昼间 60dB（A） 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 夜间 50dB（A） 昼间 70dB（A） 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）4a类标准 夜间 55dB（A） 2、污染物排放标准 2.1大气污染物 大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，具体见下表： 表3-8 大气污染物排放评价标准 环境要素 项目 最高允许排放浓度（mg/m3） 无组织排放监控浓度限值 执行标准 大气污染物 TSP 120 1.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 沥青烟 75 生产设备不得有明显的无组织排放存在 苯并[a]芘 0.0003 0.008μg/m3 2.2噪声 建筑施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值：昼间70dB(A)，夜间：55dB(A)。 2.3固体废物 固体废物排放标准执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB18599-2020）。 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 1.1工程占地影响 本项目建设对土地资源的影响表现在永久性占用土地，改变土地的利用方式。本项目用地总规模751205m2，新增占地619703m2，其余为旧公路占地；本项目不设弃土场，施工便道等临时用地，项目占地面积相对较小，对区域土地利用类型格局影响不大。 1.2对区域植被的影响 根据现场调查，区域植被主要为农作物、草丛、灌丛及人工绿化植被，不涉及重点保护野生植物和古树名木，总体来看，沿线生物多样性简单，项目建设对沿线生物多样性的相对影响较小。 1.3对动物的影响 据本次评价调查，项目区域自然生态受人类影响大，野生动物的种类较少，以鼠类、雀类等为主，调查未发现区域内有重点保护野生动物。施工期间，占地、开挖、运输等工程活动干扰了小型动物的生存环境，迫使动物外迁，但鼠类、雀类属常见动物，行动灵活，本项目施工占用其活动或栖息地后能够快速地在周边区域寻找新的活动场地或栖息地。因此，在严格控制施工活动范围的情况下，项目施工不会对动物物种造成明显的影响。 1.4水土流失 在道路的修建过程中，旧路拆除、路堑路基开挖和临时堆渣等均可能会造成水土流失的发生。但只要加强施工管理，严格落实水土保持措施，可最大限度减轻这种不利影响。 2、环境空气影响分析 工程施工过程中，大气污染的主要来源有施工扬尘、沥青摊铺产生的沥青烟和施工机械及车辆尾气。 2.1扬尘 本项目施工扬尘主要来自建筑物拆迁、旧路和旧桥拆除、挖填方、砂石料堆场及车辆运输等。建筑物拆迁、旧路、旧桥拆除过程中会有一定的扬尘产生，但均属短期行为，只要选择在无风或小风天气进行，设置围挡，湿法作业等，并及时回收和运走产生的废料，运输车辆加盖篷布覆盖，拆迁、拆除过程中产生的扬尘对环境空气的影响将会降至最低。挖填方、回填整平施工扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质等诸多因素有关。路基挖方产生的泥土如果不及时清运，将因风起尘，产生污染，故采取合理安排施工工序、及时清运、覆盖等措施可明显减少扬尘污染。 砂石料堆存、装卸过程中也会产生一定的扬尘，起尘量与堆场物料的种类、性质及风速有关，施工现场通过遮盖、洒水等措施可明显抑制扬尘，施工扬尘影响较小。 车辆行驶导致的二次扬尘来自多个方面，主要有：①车辆在施工区行驶，搅动地面尘土，产生扬尘；②运输车辆驶出施工场地时，其车轮和底盘由于与渣土接触，常会携带一定数量的泥土，若车辆冲洗措施不力，携带出的泥土将遗撒到道路上，从而形成扬尘；③渣土在装运过程中，如果压实或遮盖措施不力，在高速行驶和颠簸中极易撒到道路上，经车辆碾压、搅动形成扬尘。因此减少尘土洒落、及时清扫洒落的尘土是首要的抑尘方式，减少尘土洒落的办法主要有封闭运输，保持现场地面清洁，减少轮胎粘土等。 2.2沥青摊铺烟气 本公路采用沥青混凝土路面，项目所用沥青采用商购，不自设拌合场，施工过程不涉及沥青熬炼、搅拌过程，因此主要影响为沥青铺设过程的影响。沥青摊铺烟气属于无组织排放，由于摊铺面积大，范围广，无法进行集中处理，主要有 THC（总烃）、酚类和苯并[a]芘等有害物质。类比郑州-洛阳高速公路在施工期间在沥青混凝土摊铺阶段进行的苯并[a]芘监测结果，详见下表。 表 4-1 施工现场环境空气中苯并[a]芘监测资料 监测场地 苯并[a]芘日均浓（μg/m3） 监测点位置 郑州－洛阳高速公路 六标段 0.21×10-3～0.61×10-3 施工厂界下风向 七标段 0.21×10-3～0.61×10-3 八标段 0.68×10-3～9.64×10-3 九标段 0.13×10-3～1.08×10-3 十标段 0.56×10-3～2.11×10-3 经类比沥青摊铺期间，施工场界下风向环境空气中苯并[a]芘监测浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求（苯并[a]芘小于0.0025μg/m3），本项目施工现场不设沥青混凝土搅拌站，全部使用商品沥青混凝土，苯并[a]芘对周围环境的影响将更加轻微。 根据相关资料调查，沥青烟的影响范围一般在下风50m范围内，且持续时间也较短。因此，当建设工地靠近环境保护目标时，沥青的铺浇应避开风向针对居住区等环境空气保护目标的时段，同时选择合理施工的时间，如居民外出上班、家中人较少的时段施工，以免对人群健康产生影响。随着施工竣工，施工沥青烟气影响将不再存在，施工沥青烟气对环境的不利影响是暂时的，短期的。 1.2 施工机械及车辆尾气 以燃油为动力的施工机械和运输车辆会排放少量的废气，主要为SO2、NOX、CO、烃类等污染物，施工现场车辆及设施一般仅限于施工现场范围内活动、车辆及设施排气筒高度较低，尾气呈小范围面源污染形式，且车辆及设施为非连续运行状态，污染物排放时间及排放量相对较小。 3、水环境影响分析 本项目施工期不设施工营地，施工人员的生活依托附近村民民房，施工人员的生活污水可依托村庄配套设施（主要为沿线厕所）进行处理，不单独设置生活污水处理措施。施工期对水环境的影响主要有机械和车辆的冲洗废水、桥梁施工废水以及地表径流。 3.1机械、车辆冲洗废水 路面洒水、路面养护用水，均进入原材料或蒸发，不外排，极少量的废水也被土壤吸收。因此，道路施工废水主要为机械和车辆的冲洗废水。对于机械和车辆的冲洗废水，主要污染物为含有高浓度的泥沙悬浮物和石油类，经隔油、沉淀池处理后，用于本项目的施工用水和施工场地洒水降尘等，不外排。 3.2桥梁施工 根据本项目桥梁结构类型及沿线所跨越河流特点，本项目桥梁施工过程中造成水体污染的施工环节主要表现在以下几个方面: a施工作业开挖、钻孔、结构施工产生的部分泥浆水，主要污染物为SS，若直接排入水体，造成污染。 b 施工机械设备漏油、机械设备维修过程中的残油，若直接对外排放，将会对周边水体水质造成一定的油污染，污染水环境。 c 施工时物料堆放在水体沿岸或沟集附件，若管理不严，遮盖不密，在大雨天气可能受雨水冲刷进入水体:若物料堆放位置低于周边水体洪水水位或最高水位，在暴雨情况下，物料可能会被淹没，从而进入周边水体对水环境造成污染。 d 桥梁施工中产生的弃渣、生活垃圾等固体废物未及时清理或未按要求收集，可能进入水体遭成污染。 e 在旧桥拆除重建过程中，若拆除的废弃建筑渣土进入水体，可能会对溪沟下游河段的水体水质造成污染拆除施工中，如施工机械(设备)直接进入溪沟中作业，会造成对水体的扰动影响下游水体水质。 桥梁施工应尽量选择在枯水期或平水期进行。要求开钻前挖好泥浆沉淀池，建好围堰工程，钻进过程中经泥浆循环固壁，并在循环过程中利用泵将泥浆、土石泵入建好的泥浆沉淀池，清水用于道路抑尘，浆渣用于路基填筑；用完的泥浆池及时填平，平整好土地，恢复其自然状态。 3.3地表径流 施工期间如果遇到雨天，雨水形成地表径流冲刷土质、建筑砂石等，将形成泥浆水，会携带大量泥沙，进入河流造成污染；施工机械跑、冒、滴、漏的污油等被雨水等冲刷后也可能会产生一定量的含油污水，因此在施工中应采取设置排水沟、注意机械的维修保养等相应措施，使其对水环境的影响程度降低到最小。 4、固体废物影响分析 本工程在施工期产生的固体废物主要为施工作业人员生活垃圾和施工过程产生的建筑垃圾。 4.1施工生活垃圾 本项目施工人员50人，每人生活垃圾按0.5kg/d计算，本项目实际工地施工期16个月（每月按30天计），其产生的生活垃圾为12t，施工单位应集中收集后由环卫部门统一清运，避免造成二次污染。 4.2建筑垃圾 旧路路基路面拆除及新旧道路拼宽、旧桥拆除等过程中会产生大量废弃建筑垃圾，对于有利用价值的进行分拣回用，不能利用的废料送至当地政府指定处置点处置；拆除的路灯及交通标志等产生的废旧钢材等，经进一步拆解后，外售利用。 5、声环境影响分析 公路施工期间，作业机械种类较多，如推土机、压路机、装载机、挖掘机、平地机、摊铺机等，这些非稳态噪声源将对周围环境产生较大影响。因此，从保护环境角度分析，建设单位应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的有关规定，采取严格控制施工时段、设置隔声围挡及加强施工管理基设备维护等工程防治措施和管理措施来缓解施工期噪声影响。随着施工的结束，项目对声环境的影响也将基本恢复到施工前的水平。 具体施工期声环境影响分析详见声环境影响专项评价报告。 6、环境风险影响分析 施工期间的环境风险可能来自于施工污废水、废弃物等处置不当，施工现场管理不严等方面，以至于对周围环境造成较大扰动，但只要重视施工过程的环境保护，加强施工管理，定期检查，严格落实各项防范措施，就可以将风险降至最低。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 本工程为线性工程，施工结束后，随着绿化工程和生态养护工程的实施，沿线自然植被逐步恢复，生态系统趋于稳定化和多样化，运营期只要加强绿化工程和防护工程的养护，就能达到恢复植被、保护路基、减少水土流失、降低生态环境影响的目的，使生态环境逐步向好的方向发展。 2、大气环境影响分析 2.1道路扬尘 道路上行驶车辆的轮胎接触路面而使路面积尘扬起，以及运送散装含尘物料的车辆，由于散落、风吹等原因，从而产生扬尘污染。为此，加强对道路的清扫、养护，并做好道路两侧的绿化，对路段每天清扫，定期洒水，使道路平整、清洁，以减轻道路扬尘污染。采取以上措施，运营期汽车尾气、道路扬尘对周围环境的影响可以得到一定程度的减小。 2.2汽车尾气 汽车尾气主要为柴油、汽油等机动车燃料，因含有添加剂和杂质，在不完全燃烧时会排放一些有害物质，汽车尾气成分较为复杂，其中主要污染物CO、NO×、THC等，因路均为露天，污染物扩散条件良好，道路汽车尾气中各污染物对环境空气的影响较小。 3、水环境影响分析 项目建成后产生的废水主要为降雨产生的路面、桥面径流，根据原国家环保总局华南环科所对路面、桥面径流污染情况的试验，通常从降雨初期到形成径流的30min内，雨水中的悬浮物和油类物质的浓度比较高，半小时之后，其浓度随着降雨历时的延长下降较快，降雨历时40~60min之后，路面基本被冲洗干净，路面径流污染物的浓度相对稳定在较低水平。道路通车后，污水排入道路两侧的排水沟，之后流入附近河流，对地表水环境的影响不大。 4、固体废物影响分析 道路运营期固体废物主要来自于过往车辆散落的杂物以及过往人流丢弃的垃圾等，由环卫部门统一清理，并定期清运至城市生活垃圾填埋场处置，对环境影响较小。 5、声环境影响分析 本项目道路两侧相邻的环境保护目标主要为以居住为主的功能区。根据噪声预测结果，随着预测时段的变化，车流量的增多，道路两侧所受交通噪声影响值呈增高趋势；随着与道路中心线距离的增加，交通噪声影响值逐渐降低。本项目建成投入运营后，道路两侧区域将受交通噪声影响，声级有所增加。鉴于噪声预测的不确定性，评价要求建设单位加强跟踪监测，当后期发生噪声超标情况后，对超标敏感点采取安装隔声窗降噪措施，保障沿线环境保护目标噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的相关要求。 运营期噪声影响分析详见声环境影响专项评价报告。 6、环境风险分析 工程投入使用后，其本身不会对周围环境产生不良影响，风险主要体现在道路上行驶的车辆发生事故后可能对人群及周围环境产生的影响。一般说来，交通事故中一般事故所占比重较大，重大事故次之，特大事故发生的几率最小。 就危险品运输车辆的交通事故而言，运送易爆、易燃品的交通事故，主要是引起爆炸而可能导致部分有毒气体污染空气，或者损坏桥梁等建筑物，致使出现交通堵塞。最大的危害应该是当危险品运输车辆通过桥梁时出现翻车，导致事故车辆掉入桥下，从而使运送的固态或液态危险品如农药、汽油、化工品等泄漏而污染土壤、地表水、地下水等，因此对环境风险事故的防范尤为重要。 建设单位应采取有效措施尽量避免运输事故风险带来的危害。运输危险品车辆必须按有关部门划定的路线行驶，不得随意变更通行路线，降低发生重大环境灾害的几率。目前关于规范危险品在道路上的运输的一系列要求、规定，多数是在交通管理部门和公路管理部门的管辖范围内，建设单位可以根据自身的职责权限，对本单位员工加强交通法规、风险预防的宣传教育，同时制定事故发生后与公安、消防部门协调配合的工作方案。总体来说，本工程可能产生的环境风险是可以控制的。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、环境制约因素分析 根据宁陵县自然资源所出具用地预审与选址意见书，项目用地符合国土空间用途管控要求，项目不位于各级自然保护区，不涉及生态保护红线，所在区域也没有重点保护动植物。在做好文明施工、施工后及时恢复现状，项目的建设基本上不存在环境制约因素。 2、环境影响程度分析 项目施工期产生的扬尘、噪声、废水及固体废物经采取环评提出的各项防治措施后不会对周围环境产生显著影响，且随着施工期的结束而结束。项目建成后对环境的主要影响为车辆噪声影响，经采取安装隔声窗等措施后，对沿线环境敏感点的影响在可接受水平。 综合以上分析，项目选址选线基本合理，从环保角度分析可行。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 施工期间做好施工管理相应措施，可以有效减缓施工导致的生态影响，具体措施如下： （1）合理设计施工方案，减少土地占用和植被破坏。施工期间要做到边挖边填并进行必要的苫盖以避免雨水冲刷导致水土流失； （2）设置警示牌，标明施工活动区，对施工人员加强生态保护的宣传，提高施工人员的生态环境保护意识，减少环境污染和对施工区域及周边的植被破坏，禁止施工人员在施工范围外开展施工活动； （3）合理确定施工时间，避免阴雨大风天施工，及时清理施工场地，做好截、排水工程措施，减少水土流失； （4）按照建筑垃圾处置减量化、资源化、无害化原则，施工土方综合利用，优先回填； （5）实施建设项目全过程管理，加强施工队伍管理，做到文明施工，施工结束后应对施工场地及时进行平整，并恢复原有生态功能； （6）施工期机械噪声对施工区周围有一定的影响，尽可能减少在早晨和黄昏野生动物出没活动频繁时段施工，以减轻对野生动物的干扰 （7）项目建成后，应结合当地的规划，统筹安排植被绿化，以减缓项目建设导致的生态环境影响，提升项目所在区域生态景观效果和功能价值。 2、环境空气保护措施 项目施工期大气污染源主要为施工扬尘、沥青烟及施工车辆尾气。 2.1施工扬尘污染防治措施 项目在施工期会产生扬尘，为减少施工扬尘影响，建设单位应严格执行《河南省2023年蓝天保卫战实施方案》豫环委办〔2023〕4号、《商丘市生态环境保护委员会关于印发商丘市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（商环委[2023]1号）等相关要求，为减小施工扬尘对环境的影响，施工期拟采取以下保措施： ①施工工地开工前必须做到“六个到位”，即审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位。施工现场应有环境保护牌，施工前应编制扬尘专项方案提交给施工单位实施。 ②强化施工扬尘治理。施工工地扬尘防治要坚决实现“八个百分之百”目标和“三个落实”要求，即工地周边100%围挡、各类物料堆放100%覆盖、土方开挖及拆迁作业100%湿法作业、出场车辆100%清洗、施工现场主要场区及道路100%硬化、渣土车辆100%密闭运输、施工工地100%安装在线视频监控、工地内非道路移动机械及使用油品100%达标；落实备案、落实视频监控、落实监管责任人。严格渣土运输车辆规范化管理，实行建筑垃圾从产生、清运到消纳处置的全过程监管。严格落实城市建成区内“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）要求，加快“两个禁止”综合信息监管平台建设，实施动态监管。 ③道路硬化与管理。施工场地内的车行道路必须硬化；车行道路上不能有明显的尘土；道路清扫时必须采取洒水措施。 ④围挡的设置。施工期间在工程施工工地边界应设置高度2.5m以上的围挡；围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失；任意两块围挡以及围挡与防溢座的连接处都不能有大于0.5厘米的缝隙，围挡不得有明显破碎的漏洞。 ⑤易扬尘物料覆盖。对易起尘的裸露地面、临时堆土、运输过程中的土石方及所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内；防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于95%；小批量且在8小时之内投入使用物料的除外。 ⑥洒水降尘措施。施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘。 ⑦运输车辆冲洗装置。运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路。 ⑧桥梁、涵洞等构筑物拆除过程中采用洒水降尘、设置防尘网等措施，防止构筑物拆除过程中的扬尘污染。 ⑨加强运输路线管理。避免在住宅区、学校、医院等敏感区域行驶，尽量选择不影响周边居民生活和健康的路线；车辆在行驶时必须做好覆盖遮挡，减速慢行，减少扬尘的产生。 2.2沥青烟 沥青混凝土采用成品由罐车拉运至施工现场，沿线不设置拌合站，在满足沥青压实的要求下，合理控制沥青摊铺和碾压温度，尽量避免在夏季高温时段进行路面沥青施工，以减少沥青烟挥发；同时项目施工应严格执行《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004），抓紧施工，缩短施工期，尽量减少沥青烟的产生和排放。 2.3施工机械及运输车辆尾气 ①施工现场的机械及运输车辆使用国家规定的标准燃油。 ②不得使用国二及以下排放阶段、未悬挂环保号牌以及超标排放的非道路移动机械。 ③加强大型施工机械和车辆的管理，实施在用车排放监测与强制维护（I/M）制度，及时清洗、维修，确保施工机械及运输车辆始终处于良好的工作状态，减少有害气体排放量，确保施工机械废气排放符合环保要求。 ④做好施工现场的交通组织，避免因施工造成的交通阻塞，减少运输车辆怠速产生的废气排放。 ⑤施工机械及运输车辆需定期检修与保养，及时清洗、维修，确保施工机械及运输车辆始终处于良好的工作状态，减少有害气体排放量，确保施工机械废气排放符合环保要求。 经采取以上措施后，施工机械、车辆尾气对周边环境空气影响较小。 3、水环境防护措施 为了减少施工期废水对附近地表水体的影响，建议施工单位采取以下措施： （1）施工单位在安排施工队伍进行施工时，应加强对施工人员的环保意识教育，防止乱倒生活污水。本工程施工人员生活污水依托村庄配套设施（主要为沿线厕所）进行处理。不会对沿线水体产生不良影响。 （2）施工机械、汽车等冲洗和保养应选择合适的地点进行，选择远离水体和沟渠的场所，同时要防止油料的泄漏，避免对周边水域造成影响；在施工场地设置临时隔油和沉淀池，施工废水经隔油沉淀处理后，用作施工用水和施工场地洒水降尘。 （3）车辆冲洗废水经沉淀池处理后洒水抑尘，不排放。施工场地出入口设置洗车系统，车辆出场时须清洗干净，不得将泥沙带出现场。 （4）施工开挖应尽量避开雨水期，施工场地内临时堆放的土石方和建筑材料应尽量远离水体堆放，并进行必要的遮盖，避免雨水冲刷引起混浊污水污染地表水体。 （5）拆除、基础施工过程中严格按施工组织设计制定的施工工序和文明施工措施执行，把施工影响范围降到最低，减少河床的扰动。 （6）当工程结束时，应清理施工现场等临时工程用地，防止施工废料、垃圾等被雨水冲刷进入水体，造成水环境污染。 项目施工期废水是临时性的，在采取上述措施后，本项目施工过程中污水对周边地表水影响较小。 5、固体废物污染防治措施 施工期固体废物主要是施工建筑垃圾以及生活垃圾。 （1）生活垃圾 施工人员产生的生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运，避免造成二次污染。 （2）建筑垃圾 旧路路基路面拆除及新旧道路拼宽、旧桥拆除等过程中会产生大量废弃建筑垃圾，对于有利用价值的进行分拣回用，不能利用的废料送至当地政府指定处置点处置；拆除的路灯及交通标志等产生的废旧钢材等，经进一步拆解后，外售利用。 4、声环境保护措施 （1）施工单位必须在进场施工十五日前向工程所在地生态环境行政主管部门申报工程的项目名称、施工场所、期限和使用的主要机具、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施等情况。 （2）加强施工管理，合理安排施工作业时段，在声环境敏感点路段施工时，禁止在中午午休和夜间（22：00~06：00）进行施工作业，同时夜间严禁打桩作业。因生产工艺要求而必须夜间连续进行施工作业时，必须得到当地县级以上人民政府或者有关主管部门的批准，并事先在施工路段周边村庄做好宣传工作，最大程度地缓解噪声影响。 （3）选用低噪声施工机械、设备和工艺，振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转，以便从根本上降低噪声源强。 （4）科学合理的布局施工场地高噪声设备分布情况，施工现场的固定的高噪声设备建议加装隔声板降低噪声源强，同时设备布置尽量远离周边近距离村庄等环境敏感点。 （5）施工应尽量远离村庄、学校等声环境敏感点；运输物料时，应选择合理的运输路线避开周边居民集中区，确实无法避开的，在途经村庄时，应禁止鸣笛，减速慢行。 （6）距离公路主线或匝道较近且居民较集中的敏感点，施工期间在近距离住户附近施工区域设置不低于2.5m的施工围挡或临时移动声屏障，可对声环境敏感点起到一定的保护作用。 （7）加强本项目施工期噪声环境监测，一旦发现施工噪声超标现象，及时采取有效的噪声污染防治措施以减轻对周边声环境敏感点的噪声影响。 （8）对距学校、居民集中区等声敏感点较近的临时工程应通过设置禁令标牌，禁止物料运输车辆、渣土运输车辆超速超载等管理措施，尽可能减弱运输车辆噪声对周边声敏感点的影响。尤其是距离声敏感点较近的，应采取绕避、禁正吗笛、限制车速、合理安排物料运输时间等措施尽量减弱或避免对临近敏感点的影响。 5、环境风险保护措施 （1）加强施工期管理和监理工作，避免废水发生事故性排放。 （2）加强施工人员培训，制定施工应急防范措施，以便对事故性最快作出反应；禁止施工人员往附近河内乱丢垃圾，禁止往附近河内排放废水。 （3）易燃、易爆、有毒物品必须专人保管，详细登记取用时间、人员、数量、用途等，负责领导定期检查，并应对保管人员进行专业培训。 综上，加强施工管理、制定施工应急防范措施等，项目施工期风险在可控范围。 6、施工期环境监测计划 环境监测是环境管理必不可少的科学手段，通过有效的环境监测，可及时了解项目区域的环境质量状况。根据监测结果可以及时调整环境保护管理计划，为环保措施的实施时间和实施方案提供依据，本项目施工期环境监测计划见下表。 表5-1施工期环境监测计划 环境要素 监测点位 监测因子 监测频率 实施机构 大气环境 施工场界 TSP、沥青烟、苯并[a]芘 施工期1次/季，每次2-3天 委托当地有资质的环境监测单位进行监测 声环境 施工场界及临近敏感点 等效连续A声级 施工期1次/季，按施工进度进行监测，每次测2天，监测昼间、夜间 地表水 pH、CODcr、BOD5、NH3-N、SS、总磷、总氮、石油类等 周边水体 1次/年，每次连续监测2天 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、运营期生态破坏防治措施 （1）道路运营管理部门必须强化绿化苗木的管理和养护，确保道路绿化长效发挥固土护坡、减少水土流失、净化空气、隔声降噪、美化景观等环保功能。 （2）配备专业技术员定期对绿化苗木进行浇水、施肥、松土、修剪、病虫害防治，检查苗木生长状况，对枯死苗木、草皮进行更换补种。 （3）通过定向营造以乔木、灌木为主体的多结构层次植物群落，预防和减缓苗木病虫害的发生和蔓延，降低道路绿化养护成本。 2、环境空气保护措施 （1）加强道路交通管理和运输车辆污染源管理，达不到国家排放标准的机动车辆不得上路，有利于降低公路汽车尾气的影响。 （2）在道路两侧根据绿化设计植树、种草，既可净化吸收车辆尾气中的污染物，又可美化环境和改善公路沿线景观，加强公路基边坡绿化带的日常养护管理，保证绿化带的完整。 （3）定期进行洒水和路面清扫，加强道路养护，保持道路良好运营状态，使行驶的机动车保持良好的工况从而减少污染物排放，缓解机动车尾气排放对沿线大气环境的影响。 3、水环境保护措施 （1）加强道路排水系统的日常维护工作，定期疏通清淤，防止路基边坡或者公路上尘沙受雨水冲刷等原因产生沉淀、堵塞，确保路面、桥面径流排水畅通。 （2）临河距离较近路段，应设置防护栏，以防发生交通事故后，车辆等坠入河道，对地表水体造成污染。 （3）严禁各种泄漏、散装、超载的车辆上路运行，以防止散失货物造成水体的污染。 4、固废处置措施 营运期的固体废弃物主要是运输车辆散落的运载物、发生交通事故的车辆装载的货物、乘客丢弃的物品等，由环卫部门清运处理。 5、噪声防治措施 ①设置限速、禁止鸣笛标示标牌，安装超速监控设施，防止车辆超速行驶； ②结合公路沿线自然环境进行绿化，增强绿化降噪效果； ③加强上路车辆管理，禁止噪声超标车辆上路； ④加强道路的维修养护，以减少汽车在行驶过程中产生的振动和噪音； ⑤对道路沿线声环境超标侧居民区设置隔声窗，减少噪声影响； ⑥运营期对临近村应实施噪声跟踪监测，适时根据跟踪监测结果调整治理措施。 6、运营期环境风险防治措施 一旦因运输有毒有害物质车辆发生重大交通事故而引发环境污染事故，则会造成环境及水体污染。为防止此类事故的发生，制定以下主要风险防范措施。 ①1）加强本项目的交通运输管理，设置完善的交通指示、限速、隔离等设施，减少交通事故发生概率，尤其是危险化学品运输车辆，要求采取押运、限时通行等措施。 ②沿线桥梁设标志牌和警示牌，禁止停靠，必要时设固定测速装置，加强通行车辆的监控管理，同时提高护栏防撞等级。 ③当有毒有害物质发生泄漏，应及时截流液体，并及时对吸液棉布等按危险废物管理要求进行收集，不能任意丢弃。 ④监管部门或相关部门接到事故报告后，应立即通知就近交通巡警前往事故地点控制现场，同时通知就近的消防部门安排前往处理事故。 ⑤若在敏感点密集路段发生危险品运输车辆撞车事故，应立即通知有关部门检查危险品的泄漏情况；同时，设置相应的安全隔离带，组织周边居民、运输车辆等撤离。待危险情况解除后，方可恢复正常生活、交通运输等。 ⑥应编制突发环境事件应急预案，应急预案中应涵盖跨越敏感水体等相关突发环境事件专项预案，应明确应急管理机构、应急响应条件等内容，并配备事故应急处置预案、物资和设备等。 在严格采取上述提出的要求措施后，本项目可将风险控制在可接受的范围内。 7、运营期环境监测计划 本项目运营期监测计划建议如下表。 表5-2运营期环境监测计划 环境要素 监测点位 监测因子 监测频率 监测单位 声环境 评价范围内敏感点 等效连续A声级 1次/年，每次测1天，监测昼间、夜间 委托第三方有资质监测单位 监测 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 根据本报告拟定的环境保护对策措施，估算出该工程直接环保设施投资为420万元，本项目总投资47275.368万元，环保投资占工程总投资的比例为0.89%。环保投资分类估算表如下。 表5-3 工程环保投资一览表 类别 污染源 治理措施 投资 （万元） 施工期 废气 施工扬尘 加强施工管理、道路硬化、洒水降尘、覆盖、围挡、责任标示牌、车辆冲洗装置、扬尘防治监控措施等 120 机械及汽车尾气 使用国家规定的标准燃油、加强大型施工机械和车辆的管理，定期检修与保养，及时清洗、维修等 沥青烟 合理控制作业时间计温度，缩短施工工期等 废水 机械、车辆冲洗废水 清洗废水经隔油、沉淀池处理后，用于本项目的施工用水和施工场地洒水降尘等，不外排。 50 桥梁施工废水 施工场地设置临时排水沟、临时泥浆沉淀池，清水用于道路抑尘，浆渣用于路基填筑 地表径流 施工场地设置排水沟、注意机械的维修保养 噪声 高噪声设备 选用低噪声设备、设置简易围挡、临时移动声屏障；加强施工管理及机械设备维护等 15 固体废物 建筑垃圾 能利用的回收利用，不能利用的废料送至当地政府指定处置点处置 10 生活垃圾 生活垃圾收集在垃圾桶内，由环卫部门定期清运、妥善处置 生态 动物影响，植被破坏、水土流失等 植被恢复、水土保持、文明施工等 计入 工程投资及水 保投资内 环境风险 施工废水及废弃物 加强施工期管理及人员培训、禁止人员乱丢垃圾、易燃易爆、有毒等物品设专人保管，并定期检查 10 营运期 废气 扬尘、汽车尾气 加强道路运输及车辆管理、加强道路养护、道路洒水、清扫、植被绿化等 25 废水 地面径流及事故泄露 排水系统日常维护、设置防护栏、严禁各种泄漏、散装、超载的车辆上路运行等 30 噪声 交通噪声 设置禁止鸣笛、限速标志、加强车辆管理、绿化、设置隔声窗等 70 固体废物 垃圾废物 环卫部门统一清运 10 生态 植被绿化 加强植被管理、养护 20 环境风险 交通事故泄露 加大管理力度、加强危险品运输管理、设置标志牌、警示牌，提高护栏防撞等 10 环境监测措施 环境监测 大气、水、噪声等环境要素监测 20 环境管理 环保管理、环境监理、环评及竣工验收费用等 / 30 合计 / / 420 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 落实水土保持监理、监测工作，做好水土保持；合理确定施工时间，标明施工活动区，各种施工活动应严格控制在施工区域内；施工期间要做到边挖边填并进行必要的苫盖；施工结束后应对施工场地及时进行平整并进行植被恢复。 | 项目占地进行植被恢复 | 加强对绿化植物的管理与养护，保证成活率。 | 生态功能不降低 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工机械、车辆冲洗废水经隔油、沉淀池处理后，用于施工用水和施工场地洒水降尘等，不外排；桥梁施工废水设置临时排水沟、临时泥浆沉淀池，清水用于道路抑尘，浆渣用于路基填筑；生活废水依托村庄配套设施（主要为沿线厕所）进行处理 | 废水不外排 | 做好排水系统日常维护、设置防护栏、严禁各种泄漏、散装、超载的车辆上路运行等 | 不对周边水体产生明显不利影响 |
| 地下水及土壤环境 | 施工现场做好防渗，规范施工，注意保护。 | 施工现场做好防渗，规范施工，注意保护 | / | / |
| 声环境 | 加强施工管理，合理安排施工作业时段；选用低噪声施工机械、设备和工艺；施工期设置简易围挡、临时移动声屏障；合理布局施工场地，设备布置应尽量远离周边近距离环境敏感点；车辆运输路线避开周边居民集中区并限速慢行，禁止鸣笛。 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求 | 加强上路车辆管理，设置限速、禁止鸣笛标示标牌；加强道路的维修养护，公路沿线进行绿化；对道路沿线声环境超标侧居民区设置隔声窗；实施噪声跟踪监测等 | 满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的标准要求 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 施工扬尘：加强施工管理、道路硬化、洒水降尘、覆盖、围挡、责任标示牌、车辆冲洗装置、扬尘防治监控措施等；机械及汽车尾气：使用国家规定的标准燃油、加强大型施工机械和车辆的管理，定期检修与保养，及时清洗、维修等；沥青烟：合理控制作业时间计温度，缩短施工工期，尽量减少沥青烟挥发。 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准 | 加强道路交通管理和运输车辆污染源管理，不到国家排放标准的机动车辆不得上路；在道路进行植被绿化；定期进行洒水和路面清扫，加强道路养护，保持道路良好运营状态 | 不对周边大气环境造成明显影响 |
| 固体废物 | 建筑垃圾：能利用的回收利用，不能利用的废料送至当地政府指定处置点处置；生活垃圾：集中收集后由环卫部门统一清运 | 固体废物妥善处置 | 主要为辆散落的杂物及沿线丢弃的垃圾废物，由环卫部门清运处理 | 固体废物妥善处置 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | 加强施工期管理及人员培训、禁止人员乱丢垃圾、易燃易爆、有毒等物品设专人保管，并定期检查 | 环境风险可控，影响较小 | 加强交通运输管理，设置交通指示、限速、隔离等设施，减少交通事故发生概率；沿线桥梁设标志牌和警示牌；加强通行车辆的监控管理，同时提高护栏防撞 | 环境风险可控，影响较小 |
| 环境监测 | 按照本环评报告表要求进行施工期环境监测 | 落实措施 | 按照监测计划进行定期监测 | 落实措施 |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

本项目建设符合国家产业政策，选线符合地方发展规划，施工期和运营期产生的废气、废水、噪声、固体废物及生态在采取相应的污染防治措施后均能满足国家及地方相应排放标准的排放要求。在严格落实本报告提出的各项环保措施的前提下，项目建设及运营期间所产生的负面影响可以得到有效控制。因此，从环境保护角度考虑，本项目的建设是可行的。

# Text boxes

图2-1 一级公路路段标准横断面图

图2-2二级公路路段标准横断面图

扬尘、尾气、废水、噪声、固废

沥青烟、尾气、噪声、固废

扬尘、尾气、

噪声、固废

扬尘、尾气、

噪声、固废

投入使用

路面工程

路基工程

路基、路面破除

沥青烟、尾气、噪声

扬尘、尾气、噪声、固废

扬尘、尾气、废水、噪声、固废

扬尘、尾气、

噪声、固废

扬尘、尾气、

噪声、固废

投入使用

基础施工

桥面施工

墩台施工

桥面拆除（旧桥）