目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	16

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	23

四、主要环境影响和保护措施	28

五、环境保护措施监督检查清单	43

六、结论	45

附表	46

附图：

附图1  项目地理位置图；

附图2  项目周围环境概况图；

附图3  项目厂区平面布置图；

附图4  项目现状监测点位示意图；

附图5  商丘市生态环境管控单元分布图。

附件：

附件1  委托书；

附件2  发改委备案；

附件3  租赁协议；

附件4  用地说明；

附件5  执行标准；

附件6  现状检测报告；

附件7  营业执照；

附件8  法人身份证复印件；

附件9  声明。

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产6500吨烘干沙项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2303-411423-04-01-340107 |
| 建设单位联系人 | 董传周 | 联系方式 | 18639753898 |
| 建设地点 | 河南省商丘市宁陵县阳驿乡后陈新村318 |
| 地理坐标 | （115度 15分 55.320秒， 34 度 26分30.796 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3099 其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30—60、石墨及其他非金属矿物制品制造309 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 宁陵县发展和改革委员会 | 项目备案文号 | 2303-411423-04-01-340107 |
| 总投资（万元） | 65 | 环保投资（万元） | 8 |
| 环保投资占比（%） | 12.3 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地面积（m2） | 840 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目位于宁陵县阳驿乡后陈新村，经调查，阳驿乡暂无无土地利用规划文件，根据宁陵县阳驿乡人民政府提供的用地说明文件（见附件4），项目用地为建设用地，项目周边多为厂房及邻近村庄，区域保护范围内无生态、水资源保护区，符合阳驿乡土地利用规划。 |
| 其他符合性分析 | 一、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 本项目位于宁陵县阳驿乡后陈新村，用地为建设用地，不属于禁止建设区和限制建设区，不占用生态保护红线区域，不会对生态保护区造成不良影响，符合河南省生态保护红线和商丘市生态保护红线的要求。 （2）资源利用上线 本项目营运过程中消耗一定的电、水，用量相对较少，不会对区域资源利用上线产生较大影响。 （3）环境质量底线 根据宁陵县环境监测站公布的2021年宁陵县的环境空气质量数据，经统计可知，PM2.5、PM10不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，宁陵县为不达标区；区域地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求，建设项目区域声环境质量较好，厂界噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 本项目产生的各项污染物通过相应的治理措施处理后均可达标排放，对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关要求。 （4）生态环境准入清单 本项目位于宁陵县阳驿乡，根据《商丘市生态环境局关于动态更新商丘市生态环境准入清单（试行）的函》，并对照《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政〔2021〕5号）及商丘市生态环境管控单元分布图，本项目位于一般管控单元范围内，具体管控要求见下表。 表1-1 “ 三线一单”相符性分析一览表 环境管控单元编码 管控单元分类 行政区划 管控单元名称 管控要求 本项目与其相符分析 县区 乡镇 ZH41142330001 一般管控单元 宁陵县 阳驿乡 宁陵县一般管控单元 空间布局约束 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。严禁在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 2、淘汰不符合国家产业政策的涉重行业企业生产工艺装备。 3、鼓励在现有工业集聚区域依托产业特点建设专业园区。 本项目为烘干沙生产项目，用地为建设用地。 污染物排放管控 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。禁止涉重企业含重金属废水进入城市生活污水处理厂。禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。 2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 3、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。 本项目废水不外排，产生的固体废物均合理处置，不外排。 环境风险防控 1、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 2、对涉重行业企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。按照土壤环境调查相关技术规定，对垃圾填埋场周边土壤环境状况进行调查评估。对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。 3、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。 不属于 综上，本项目符合“三线一单”生态环境分区管控的要求。 二、相关生态环境保护法律法规政策 2.1 与《产业结构调整指导目录（2019年本》相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发改委2019年第29号令）可知，本项目不属于鼓励类和限制类项目，为允许类建设项目，项目已在宁陵县发展和改革委员会备案，项目代码为2303-411423-04-01-340107，因此本项目的建设符合国家现行产业政策。 2.2 项目与《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）相符性分析 本项目与《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）的相符性分析见下表。 表1-2 本项目与豫环攻坚办〔2022〕9号相符性分析一览表 文件名称 相关要求 本项目建设情况 相符性 《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》 推进绿色低碳产业发展。落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。 本项目为烘干沙生产项目，符合相关产业政策、“三线一单”的要求；本项目不属于“两高”项目，本项目不属于重点行业。 相符 实施清洁能源替代。大力推进清洁能源应用，鼓励支持现有使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等，对2024年10月底前完成拆改任务的工业炉窑，优先给予大气污染防治专项资金支持。新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉等工业炉窑，应采用清洁能源。全省禁止新建企业自备燃煤锅炉，全面淘汰35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉。淘汰方式主要包括拆除、实施集中供热替代、煤改气、煤改电等，以拆除方式淘汰的，必须拆除炉体或物理切断管道，使其不具备复产条件。 本项目烘干过程采用电加热，属于清洁能源。 相符 《河南省2022年水污染防治攻坚战实施方案》 推动企业绿色发展。在造纸、氮肥、农副食品加工、皮革、印染、有色、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业，推动清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量。结合水环境容量、地表水环境目标、排污许可证要求，对直排企业污水处理设施适时进行提标改造。推进工业水循环利用和水循环梯级利用，在高耗水行业开展水效“领跑者”行动。电力企业严格落实环评审批的使用再生水要求。到2022年年底，万元工业增加值用水量较2020年下降约2%。 本项目废水不外排。 相符 《河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》 全面提升固体废物监管能力。支持各地开展“无废城市”建设，全面加强固体废物治理体系和能力建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。加快推进医疗废物和危险废物集中处置项目建设。动态更新危险废物产生、自行利用、经营、监管“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设。持续开展铅酸蓄电池收集试点工作。 本项目产生的固废均能够妥善处置。 相符 综上，本项目能够满足《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（豫环委办[2022]9号）的相关要求。 2.3项目与《商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知>》（商环委办〔2022〕3号）相符性分析 本项目与《商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（商环委办[2022]3号）相符性分析见下表。 表1-3 本项目与商环委办〔2022〕3号相符性分析一览表 文件名称 相关要求 本项目建设情况 相符性 《商丘市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》 推进绿色低碳产业发展。落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。 本项目为烘干沙生产项目，符合相关产业政策、“三线一单”、区域污染物削减等要求；本项目不属于“两高”项目，不属于重点行业。 相符 实施清洁能源替代。大力推进清洁能源应用，鼓励支持现有使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等，对2024年10月底前完成拆改任务的工业炉窑，优先给予大气污染防治专项资金支持。新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉等工业炉窑，应采用清洁能源。全省禁止新建企业自备燃煤锅炉，全面淘汰35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉。淘汰方式主要包括拆除、实施集中供热替代、煤改气、煤改电等，以拆除方式淘汰的，必须拆除炉体或物理切断管道，使其不具备复产条件。 本项目烘干过程采用电，属于清洁能源。 相符 《商丘市2022年水污染防治攻坚战实施方案》 推动企业绿色发展。在造纸、氮肥、农副食品加工、皮革、印染、有色、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业，推动清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量。结合水环境容量、地表水环境目标、排污许可证要求，对直排企业污水处理设施适时进行提标改造。推进工业水循环利用和水循环梯级利用，在高耗水行业开展水效“领跑者”行动。电力企业严格落实环评审批的使用再生水要求。到2022年年底，万元工业增加值用水量较2020年下降约2%。 本项目废水不外排。 相符 相符 《商丘市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》 全面提升固体废物监管能力。支持有条件的县（市、区）开展“无废城市”建设试点，全面加强固体废物治理体系和能力建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。加快推进医疗废物和危险废物集中处置项目建设。动态更新危险废物产生、自行利用、经营、监管“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设。持续开展铅酸蓄电池收集试点工作。 本项目产生的固废均能够妥善处置。 相符 综上所述，本项目建设符合《商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（商环委办[2022]3号）中的相关要求。 2.4本项目与《河南省2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》（豫环文〔2021〕59号）相符性分析 表1-4 本项目与豫环文〔2021〕59号相符性分析一览表 相关要求 本项目建设情况 相符性 有组织排放。钢铁、水泥、火电、焦化、铝工业、黄金冶炼、印刷企业及涉及工业涂装工序企业大气污染物排放全面实现河南省地方污染物排放标准限值要求。 本项目大气污染物排放可以满足国家及河南省地方相关污染物排放要求 相符 无组织排放。无组织排放治理应达到大气污染防治攻坚治理措施要求，针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节，持续做好全流程控制、收集、净化处理工作，完善在线监测、 视频监控和相应的污染物排放监测设备，全面实现“五到位、一密闭”(生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭)；涉及挥发性有机物无组织排放的企业挥发性有机物无组织排放应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822—2019)要求。 本项目投料、烘干、筛分均密闭，局部收集，将无组织转变为有组织。 相符 综上所述，本项目建设符合《河南省2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》（豫环文〔2021〕59号）中的相关要求。 2.5本项目与《商丘市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》（商环文〔2021〕14号）相符性分析 表1-5 本项目与商环文〔2021〕14号相符性分析一览表 相关要求 本项目建设情况 相符性 有组织排放。钢铁、水泥、火电、焦化、铝工业、黄金冶炼、印刷企业及涉及工业涂装工序企业大气污染物排放全面实现河南省地方污染物排放标准限值要求。 本项目大气污染物排放可以满足国家及河南省地方相关污染物排放要求。 相符 无组织排放。无组织排放治理应达到大气污染防治攻坚治理措施要求，针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节，持续做好全流程控制、收集、净化处理工作，完善在线监测、视频监控和相应的污染物排放监测设备，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）；涉及挥发性有机物无组织排放的企业挥发性有机物无组织排放应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）要求。 本项目投料、烘干、筛分均密闭，局部收集，将无组织转变为有组织。 相符 综上所述，本项目建设符合《商丘市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》（商环文〔2021〕14号）中的相关要求。 2.6 项目与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）相符性分析 表1-6 本项目与豫环文[2019]84号相符性分析一览表 文件名称 相关要求 本项目建设情况 相符性 《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》中其他行业无组织排放治理标准 料场密闭治理 1、所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施。 本项目物料堆存于室内，无露天堆场。原料区设置喷雾装置，产品设置产品仓。 相符 2、密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。 原料区、生产区、产品区等均位于室内。 相符 3、车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。 项目车间四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门。 相符 4、所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。 项目生产车间地面均进行硬化。 相符 5、每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。 项目下料口设置集气罩，配套设置袋式除尘器。 相符 6、厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置。 厂房车间各生产工序功能区化，原料区设置喷干雾抑尘装置，产品区设置料仓。 相符 7、厂区出口应安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘 设置车辆自动冲洗装置对进出车辆进行清洗。 相符 物料输送 1、散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。 物料采用密闭输送机，并在卸料点配备除尘器。 相符 2、皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。 3、运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。 车辆运输物料符合要求，厂内无露天转运物料。 相符 4、除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。 除尘器卸灰区密闭，收集灰尘回用于生产。 相符 生产环节 1、物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。 本项目生产过程均在密闭厂房内进行，筛分、烘干设施密闭，各产尘点安装集气设施和除尘设施。 相符 2、在生产过程中的产生VOCs的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCs处理设施。 本项目不产生VOCs。 相符 3、其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内 本项目物料均在车间内原料区贮存。 相符 场内车辆治理 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。 项目所在厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地。 相符 对厂区道路定期洒水清扫。 项目所在厂区道路有定期洒水清扫。 相符 企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。 项目配备高压清洗装置，洗车废水经沉淀池处理后回用。 相符 建设完善监控 1、因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。 按照环保要求安装到位。 相符 2、安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。 按照环保要求安装到位。 相符 综上所述，本项目建设符合《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）中的相关要求。 2.7 项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相符性分析 本项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中“涉PM企业基本要求”相符性见表1-7、“涉锅炉/炉窑企业绩效分级指标”相符性见表1-8。 表1-7 与涉PM企业基本要求相符性分析一览表 技术指南要求 本项目建设情况 符合性 物料装卸 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。 本项目粉状物料均在封闭车间内装卸，原料区设置喷雾装置，产品设置产品仓。 符合 物料储存 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。 本项目物料均在密闭车间内储存，储存场地定期清扫，周围墙完整，地面全部硬化，进出大门为硬质材料门，所有门窗保持常闭状态。 符合 物料转移和输送 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。 物料采用密闭输送机，并在下料、卸料点设置集气除尘设施。 符合 成品包装 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。 工艺过程 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。 各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸。 本项目在密闭车间内进行生产，各产尘工序均配套集气和除尘设施；车间地面专人清扫，使地面保持干净、无积料、积灰现状。 符合 排放限值 其他工序：A/B级企业：PM排放浓度不高于10mg/m3 本项目生产过程中产生的颗粒物排放浓度不高于10mg/m3 符合 表1-8 与涉锅炉/炉窑企业绩效分级指标相符性 差异化指标 A 级企业 B 级企业 本项目建设情况 符合性 能源类型 以电、天然气为能源 其他 本项目以电为能源。 本项目能源类型、生产工艺、排放限值等指标可以满足A级企业标准，污染治理技术中，其他工序（非锅炉/炉窑）满足B级企业要求，因此本项目总体符合B级企业标准要求 生产工艺 1.属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。 本项目建设为允许类项目；项目符合行业产业政策、河南省相关政策要求及商丘市相关规划要求 污染治理技术 1.电窑： （1）PM采用袋式除尘、电袋复合除尘、湿电除尘、静电除尘等高效除尘技术； 2.燃气锅炉/炉窑 （1）PM采用袋式除尘、静电除尘、湿电除尘等高效除尘技术； （2）NOx采用低氮燃烧或SNCR/SCR等技术； 3.其他工序（非锅炉/炉窑）：PM采用覆膜袋式除尘或其他先进除尘工艺。 1.燃煤/生物质/燃油等锅炉/炉窑： （1）PM 采用覆膜袋式除尘、滤筒除尘、电袋复合除尘、湿电除尘、四电场及以上静电除尘等高效除尘技术（除湿电除尘外，设计效率不低于 99%）；（2）SO2 采用石灰/石-石膏、氨法、钠碱法、双碱法等湿法、干法和半干法（设计效率不低于85%）；（3）NOx 采用低氮燃烧、SNCR/SCR、湿式氧化法等技术； 2.电窑、燃气锅炉/炉窑： 未达到A级要求。 3.其他工序（非锅炉/炉窑）： PM 采用袋式除尘或其他先进除尘工艺。 本项目烘干机使用电加热，投料、筛分、烘干过程产生的粉尘采用袋式除尘器进行治理。 排放限值 PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于：电窑：10 mg/m3（PM） 燃气：10、35、50mg/m3（基准含氧量：燃气 3.5%，电窑和因工艺需要掺入空气/非密闭式生产的按实测浓度计） PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于：10、50、100mg/m3 （基准含氧量：燃油/燃煤 3.5%/9%，因工艺需要掺入空气/非密 闭式生产的按实测浓度计） 本项目生产过程产生的污染物主要颗粒物，排放浓度不超过10mg/m3。 由以上分析可知，本项目建设符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》的相关要求。 三、生态环境保护规划 3.1 宁陵县县级集中式饮用水水源保护区划 根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办 〔2013〕107号）和《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文〔2020〕56号），宁陵县县级集中式饮用水水源地如下： （1）宁陵县殷楼地下水井群（共5眼井） 一级保护区范围：一水厂厂区（4号取水井），二水厂厂区（3号取水井），1～2号、5号取水井外围40米的区域。 （2）宁陵县八里井地下水井群（县城西北部，共12眼井） 一级保护区范围：取水井外围40米的区域。 （3）西关水厂地下水井群（集聚区内西部，共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围40米的区域。 （4）第三水厂地下水井群（集聚区内中部，共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围40米的区域。 3.2 宁陵县乡镇级集中式饮用水水源保护区划 宁陵县乡镇级集中式饮用水水源保护区划分为： （1）柳河镇袁庄水井（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东26米、西28米、南至G310国道、北29米的区域（1号、2号取水井），3号取水井外围30米的区域。 （2）石桥镇石桥供水站（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、西28米、南30米、北18米的区域。 （3）黄岗镇小郭庄供水站（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东18米、西24米、南至X038县道、北16米的区域。 （4）华堡镇水厂（共3眼井） 一级保护区范围：1号取水井外围30米西至排水沟、东至计划生育指导站的区域；2号取水井外围30米南至计划生育指导站的区域；3号取水井外围30米南华堡镇地税所至的区域。 （5）阳驿乡水厂（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米的区域（1号取水井），取水井外围30米的区域（2号取水井）。 （6）赵村乡刘窑水厂（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西28米、南28米、北12米的区域。 （7）孔集乡孔大楼水厂（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东20米、西18米、南至G310国道的区域。 （8）逻岗镇供水站（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西22米的区域。 （9）阳驿乡后陈水厂（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西25米、南20米的区域（1号取水井），取水井外围30米的区域（2号取水井）。 （10）刘楼乡供水站（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东26米、西15米、南至X021县道、北25米的区域（1号取水井）。 （11）张弓镇水厂（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西20米、南13米的区域。 3.3 宁陵县“千吨万人”集中式饮用水水源保护范围（区）划 根据宁陵县“千吨万人”集中式饮用水水源地保护范围（区）划分技术报告可知，宁陵县15个“千吨万人”集中式饮用水水源地保护区，水井共35眼，具体如下： （1）苗堂水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井），2#取水井外围30米的区域。 （2）小吕集水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；水井外围30m的区域（2#取水井）。 （3）黄岗新水厂地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；水井外围30m 的区域（2#、3#取水井）。 （4）路老家水厂地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#、2#取水井）；水井外围30m 的区域（3#取水井）。 （5）石井水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：石井水厂厂界内的区域（1#取水井、2#取水井）。 （6）陈兑楼水厂地下水井群（共2 眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；水井外围30m 的区域（2#取水井）。 （7）刘古堆水厂地下水井群（共3 眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；水井外围30m 的区域（2#、3#取水井）。 （8）柳河周庄供水站地下水井群（共2 眼井） 一级保护区范围：水井外围30m 的区域（1#取水井）；2号取水井外围，南侧至001县道北侧道路红线，东、西、北至30m的矩形区域； （9）逻岗镇邓寨水厂地下水井群（共3 眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；水井外围30m 的区域（2#取水井）；3号取水井外围，东南至042 县道西侧道路红线，东北、西北、西南30m的矩形区域。 （10）花李张水厂地下水井群（共2 眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；水井外围30m 的区域（2#取水井）。 （11）任庄水厂地下水井群（共2 眼井） 一级保护区范围：水井外围30m 的区域（1#取水井）；2 号取水井外围，北至011县道南侧道路红线，东南、西30m的矩形区域； （12）刘尧水厂地下水井群（共3 眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；水井外围30m 的区域（2#、3#取水井）。 （13）胡大庄水厂地下水井群（共2 眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；水井外围30m 的区域（2#取水井）。 （14）后址庄水厂地下水井群（共2 眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井、2#取水井）。 （15）西马楼水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂界内的区域（1#取水井）；2号取水井外围，南至011乡道北侧道路红线，东北、西30m的矩形区域。 相符性分析：本项目位于宁陵县阳驿乡后陈新村，距本项目最近的集中式饮用水源地为阳驿乡后陈水厂地下水井群，位于项目东南侧约510m，本项目建设不在其饮用水水源保护区范围内。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目组成 本项目位于宁陵县阳驿乡后陈新村，项目占地面积约840平方米，建筑面积420平方米，主要建设内容包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程，本项目主要建设内容一览表见下表。 表2-1 本项目主要建设内容一览表 工程类别 工程名称 工程内容 主体工程 生产车间 建筑面积300m2，包括生产区和产品区 储运工程 原料区 建筑面积100m2，主要用于原料的储存 辅助工程 办公区 建筑面积约20m2，用于职工办公生活 公用工程 供水 自备水井 供电 市政电网供电 排水 雨污分流，项目车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；喷雾抑尘废水全部蒸发，不外排；生活污水经化粪池处理后定期清掏肥田，不外排 环保工程 废气 投料粉尘 投料口上方设置集气罩 收集后引至1套袋式除尘器+15m高排气筒（DA001）排放 筛分粉尘 筛分机全密闭，设置集气管道 烘干粉尘 烘干机设置集气管道 转运粉尘 转运过程均密闭，产生的粉尘均在投料、筛分、烘干过程中收集 原料、产品装卸粉尘 原料区喷雾抑尘；产品设置产品仓，皮带上料；厂房封闭 废水 项目车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；喷雾抑尘废水全部蒸发，不外排；生活污水经化粪池处理后定期清掏肥田，不外排 固废 袋式除尘器收集的粉尘 作为原料回用于生产 筛分废料 外售建材生产企业 沉淀池沉渣 生活垃圾 设置垃圾桶，由环卫部门定期清运 噪声 采用基础减振、厂房隔声、消声等措施 二、产品方案 本项目主要产品方案见下表。 表2-2 本项目主要产品一览表 序号 产品名称 单位 产能 备注 1 烘干沙 吨/年 6500 含水率0.5% 三、主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 表2-3 本项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格或型号 单位 数量 1 上料斗 / 台 1 2 进料皮带输送机 / 台 1 3 电加热烘干机 CHKJ-FD-003 台 1 4 出料皮带输送机 / 台 1 5 振动筛 1000*3000/DZSF1030 台 1 6 产品料仓 / 台 1 7 产品皮带上料机 / 台 1 8 铲车 / 台 1 注：决定项目产能设备主要为烘干机，经核实，烘干机设备设计参数为2.7t/h，年生产2400h，则计算烘干机产能约为6500t/a，因此设备可以满足产能要求。 四、原辅材料及能源消耗 本项目主要原材料及能源消耗见下表。 表2-4 本项目原材料及能源消耗一览表 类别 名称 年用量 备注 原料 湿细沙 7123.2771 外购，含水率为10% 能源 水 201.6m3/a 自备水井 电 45万kW·h/a（其中烘干机用电量约为43万kW·h/a） 市政供电 五、项目建设内容与发改委备案一致性分析 项目建设内容与发改委备案一致性分析见下表。 表2-5 项目建设情况与备案相符性一览表 类别 备案内容 项目实际建设情况 一致性 项目名称 年产6500吨烘干沙项目 年产6500吨烘干沙项目 一致 建设单位 宁陵县源恩新型建材厂 宁陵县源恩新型建材厂 一致 建设地点 商丘市宁陵县阳驿乡后陈新村318 商丘市宁陵县阳驿乡后陈新村318 一致 性质 新建 新建 一致 建设内容 项目占地面积约840平方米，建筑面积420平方米，建设年产6500吨烘干沙项目 项目占地面积约840平方米，建筑面积420平方米，建设年产6500吨烘干沙项目 一致 生产工艺 湿沙—烘干—筛分—干沙 湿沙—烘干—筛分—干沙 一致 主要设备 烘干机、筛分机及配套环保设备等 烘干机、筛分机及配套环保设备等 一致 建设规模 年产6500吨烘干沙 年产6500吨烘干沙 一致 由上表可知，本项目建设内容与发改委备案一致。 六、水平衡分析 （1）给水 ①生活用水 本项目劳动定员5人，不在厂区内食宿，日常用水量按40L/d·人计，年工作时间为300天，则生活用水量为0.2m3/d（60m3/a）。 ②车辆清洗用水 项目原料及产品运输采用载重汽车，车辆轮胎会粘带泥沙，评价建议在出入口设置车辆冲洗装置对进出车辆进行冲洗。经核算，本项目平均每天进、出厂共约12趟次，每辆车清洗用水量按30L计算，则车辆冲洗用水量为0.36m3/d（108m3/a），车辆清洗废水经沉淀池沉淀（1m3）处理后循环使用，不外排。用水耗散系数以20%计，则回用水量为0.288m3/d（86.4m3/a）。 ③喷雾抑尘用水 本项目为烘干沙生产项目，项目产品不能沾水，本项目仅在原料区设置喷雾装置，由于项目需要严格控制含水量，因此采用雾森装置仅使原料堆存的表面含水率增加。喷雾抑尘装置用水量约为0.4m3/d，120m3/a，该部分用水喷淋在物体表面，蒸发损耗，不外排。 （2）排水 本项目车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；喷雾抑尘废水全部蒸发耗散；项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后定期清掏肥田，不外排。 （3）水平衡 本项目水平衡图见下图。 图2-1 本项目水平衡图（m3/d） 七、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员5人，不在厂区食宿。工作制度为8小时/天，年工作300天。 八、平面布置 根据本项目平面布置图可知，项目原料从厂房大门进入后进入原料区，通过铲车将原料送入烘干沙加工生产线，加工后的产品储存于产品区，办公区和生产区分开，平面布置合理。本项目厂区平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 本项目生产工艺流程图及产污环节见下图。 图2-2 项目工艺流程及产污环节图 工艺简述： 原材料（湿细沙）：外购沙料暂置于原料区，外购沙料含水量平均为10%，在装卸过程中会产生少量粉尘。原料区设置喷雾抑尘装置，减少扬尘产生； 上料：利用铲车对原料仓内的湿沙（含水率10%）进行上料，上料过程中会产生一定量的粉尘及设备噪声（投料口设置集气罩并安装除尘设施）； 烘干：湿细沙通过密闭皮带输送机送入烘干机进行烘干，烘干以电加热，通过电炉丝加热产生的热空气经抽风机进入烘干机，产生的热量以热气的对流、热传导的方式直接传给机体内的物料进行烘干，对湿沙进行烘干。湿沙首先进入内筒，通过滚筒内部扬料板使河沙充分受热烘干然后经过导流板进入中筒烘干，最后烘干沙料进入外筒降温，烘干炉内温度在120~300℃之间，最高可达600℃，物料出炉温度控制在60℃以下，之后排出烘干机进入筛分机，烘干过程会产生一定的粉尘及噪声； 筛分：烘干机出来的干沙由密闭皮带输送机送入筛分机进行筛分，项目筛分机共1层，筛分的物料大小可根据需要调节孔径，通过筛分将烘干沙内的杂物分离，合格的成品物料进入下一工序，筛分过程会产生一定量的粉尘、噪声和固体废物； 成品：筛分机筛下物料即为成品烘干沙直接进入产品料仓，料仓密闭，销售时使用皮带输送。产品装卸过程会产生一定量的粉尘。 二、物料平衡分析 本项目物料平衡图见下图。 图2-3 项目物料平衡图 单位：t/a 三、产污环节 （1）废气 ①投料、烘干、筛分和转运过程中产生的粉尘； ②原料、产品装卸粉尘； （2）废水 ①职工生活污水； ②车辆清洗废水； ③喷雾抑尘废水。 （3）噪声 本项目噪声主要来自铲车、烘干机和振动筛等生产设备以及废气处理设施的风机运行产生的噪声。 （4）固体废物 ①袋式除尘器收集的粉尘； ②筛分废料； ③沉淀池沉渣； ④生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租赁空场地进行建设，为新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境 1.1区域环境空气质量达标情况 根据宁陵县环境监测站公布的2021年宁陵县的环境空气质量数据，经统计，宁陵县细颗粒物（PM2.5）浓度年均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；可吸入颗粒物（PM10）浓度年均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；二氧化硫达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；二氧化氮达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；一氧化碳95百分位数浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；8h臭氧90百分位数浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。宁陵县为不达标区。 1.2环境空气质量现状 根据宁陵县环境监测站2021年宁陵县的环境空气质量数据，本项目选取2021年作为评价基准年，其中获取连续1年中363个日均值数据，每月至少有28个有效数据，数据有效性满足GB3095-2012和HJ663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量调查数据统计结果如下： 表3-1 项目所在地环境空气质量一览表 检测 因子 检测值 标准值 占标率 达标 情况 PM2.5 年均值 47.3μg/m3 年平均：35μg/m3 135.1% 超标 24h平均第95百分位数 135.5μg/m3 24h平均：75μg/m3 180.7% PM10 年均值 92.7μg/m3 年平均：70μg/m3 123.9% 超标 24h平均第95百分位数 203.8μg/m3 24h平均：150μg/m3 135.9% SO2 年均值 10.6μg/m3 年平均：60μg/m3 14.5% 达标 24h平均第98百分位数 28μg/m3 24h平均：150μg/m3 18.7% NO2 年均值 20.9μg/m3 年平均：40μg/m3 46.5% 达标 24h平均第98百分位数 54μg/m3 24h平均：80μg/m3 67.5% CO 24h平均第95百分位数 1.2mg/m3 24h平均：4mg/m3 30% 达标 O3 8h平均第90百分位数 154μg/m3 日最大8h平均：160μg/m3 96.3% 达标 由上表可知： （1）PM2.5年平均浓度监测值浓度出现超标，监测点位年平均浓度为47.3μg/m3，超标倍数0.351；24h平均第95百分位数为135.5μg/m3，超标倍数0.807； （2）PM10年平均浓度监测值浓度出现超标，监测点位年平均浓度为92.7μg/m3，超标倍数0.239；24h平均第95百分位数为203.8μg/m3，超标倍数0.359； （3）SO2年平均浓度监测值均未出现超标，监测点位年平均浓度为10.6μg/m3，24h平均第98百分位数为28μg/m3； （4）NO2年平均浓度监测值均未出现超标，监测点位年平均浓度为20.9μg/m3，24h平均第98百分位数为54μg/m3； （5）CO平均浓度监测值浓度未出现超标，监测点位24h平均第95百分位数为1.2mg/m3； （6）O38h平均浓度监测值浓度未出现超标，监测点位8h平均第90百分位数为154μg/m3。 通过以上监测结果分析可知，评价区域内大气环境中SO2、NO2年平均浓度、CO24h平均浓度、O38h平均浓度能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10年平均浓度未满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准。 宁陵县已按照《商丘市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》等相关要求，通过加强大气环境治理，切实减少细颗粒物产生及排放，改善当地环境质量，空气质量将逐渐转好。 2、地表水环境 本项目无生产废水产生，仅有少量员工生活污水产生，生活污水经化粪池处理后定期清掏肥田，不外排。距离本项目最近地表水为东北侧1.6km的大沙河，该纳污水体属于Ⅳ类地表水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 本次评价引用商丘市生态环境局网站公布的商丘市水质自动监测站周报（2022年第23周）中大沙河睢阳包公庙断面监测数据来说明地表水环境质量现状。检测结果见下表。 表3-2 地表水环境质量现状检测结果一览表单位：mg/L 监测日期 监测断面 化学需氧量 氨氮 总磷 2022.5.30~2022.6.5 大沙河睢阳包公庙断面 23.8 0.06 0.171 Ⅳ类标准限值 ≤30 ≤1.5 ≤0.3 由检测结果可知，大沙河睢阳包公庙断面化学需氧量、氨氮、总磷能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求。 3、声环境 根据现场勘查，项目50米范围内敏感点主要为十里铺村、后陈新村居民，为了解区域声环境质量现状，本次评价委托河南申越检测技术有限公司于2023年03月14~15日对项目厂界四周及敏感点进行了现状监测，具体监测结果见下表。 表3-3 噪声质量现状监测结果 检测点位 检 测 结 果 2023.03.14 2023.03.15 昼间dB(A) 夜间dB(A) 昼间dB(A) 夜间dB(A) 厂界 东厂界 54 43 53 42 南厂界 56 45 55 45 西厂界 53 44 54 43 北厂界 52 43 53 44 评价标准 60 50 60 50 敏感点 十里铺村 50 39 49 40 后陈新村 51 40 50 41 评价标准 55 45 55 45 由上表可知，本项目所在区域厂界噪声检测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））声环境功能区要求；各敏感点噪声检测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准（昼间55dB（A）、夜间45dB（A））声环境功能区要求。 4、生态环境 本项目位于宁陵县阳驿乡后陈新村，根据调查项目用地范围内没有生态环境保护目标，本次评价不再对生态现状进行调查。 5、地下水、土壤 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目为烘干沙生产项目，无地下水、土壤污染途径。因此，本项目地下水、土壤环境不再开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据现场勘察，本项目主要环境保护目标见下表。 表3-4 项目周围环境保护目标 环境要素 环境保护目标 与项目厂界位置关系（最近距离） 环境保护目标名称 地理坐标 环境保护目标分类 经度 纬度 大气环境 西张破楼 115.26692390° 34.44443277° 居住 西北268m 张白村 115.26576519° 34.44199074° 居住 西北侧340m 十里铺村 115.27112961° 34.44126519° 居住 北侧8m 后陈新村 115.26883364° 34.44087588° 居住 南侧19m 临路商铺 115.27123153° 34.44326043° 商铺 北侧259m 声环境 十里铺村 115.27112961° 34.44126519° 居住 北侧8m 后陈新村 115.26883364° 34.44087588° 居住 南侧19m 地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 / 生态环境 根据调查项目用地范围内无生态环境保护目标。 / |
| 污染物排放控制标准 | 本项目污染物排放标准见下表。 表3-5 本项目污染物排放标准 污染类别 污染因子 标准名称及级（类）别 标准限值 废气 施工期 颗粒物 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 无组织排放监控浓度限值 1.0mg/m3 运营期 烘干废气 颗粒物 有组织排放浓度 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1 其他炉窑 30mg/m3 投料、筛分废气 颗粒物 有组织排放浓度 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 15m高排气筒 120mg/m3 有组织排放速率 15m高排气筒 3.5kg/h 无组织 颗粒物 排放浓度 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表3、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 无组织排放浓度限值 1.0mg/m3 噪声 施工期 噪声 《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011） 昼间 70dB（A） 夜间 55dB（A） 运营期 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 昼间 60dB（A） 夜间 50dB（A） 固废 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求 |
| 总量控制指标 | 废水：本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后定期清掏肥田，不外排。 废气：本项目无SO2、NOX产生。 本项目无总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目位于宁陵县阳驿乡后陈新村，施工期的主要建设内容主要是生产车间、仓库、办公区以及配套环保设施的建设和生产设备的安装。 1、施工期废气防治措施 施工期废气主要为施工扬尘、施工机械和运输车辆尾气。 （1）扬尘防治措施 项目在施工期会产生扬尘，为减少施工扬尘影响，建设单位应严格执行《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（豫环委办[2022]9号）、《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》、《商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知>》（商环委办〔2022〕3号）等相关要求，为减小施工扬尘对环境的影响，施工期拟采取以下保措施： ①施工工地开工前必须做到“六个到位”，即审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位。施工现场应有环境保护牌，施工前应编制扬尘专项方案提交给施工单位实施。 ②强化施工扬尘治理。施工工地扬尘防治要坚决实现“八个百分之百”目标和“三个落实”要求，即工地周边100%围挡、各类物料堆放100%覆盖、土方开挖及拆迁作业100%湿法作业、出场车辆100%清洗、施工现场主要场区及道路100%硬化、渣土车辆100%密闭运输、施工工地100%安装在线视频监控、工地内非道路移动机械及使用油品100%达标；落实备案、落实视频监控、落实监管责任人。严格渣土运输车辆规范化管理，实行建筑垃圾从产生、清运到消纳处置的全过程监管。严格落实城市建成区内“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）要求，加快“两个禁止”综合信息监管平台建设，实施动态监管。 ③道路硬化与管理。施工场地内的车行道路必须硬化；车行道路上不能有明显的尘土；道路清扫时必须采取洒水措施。 ④围挡的设置。施工期间在工程施工工地边界应设置高度2.5m以上的围挡；围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失；任意两块围挡以及围挡与防溢座的连接处都不能有大于0.5厘米的缝隙，围挡不得有明显破碎的漏洞。 ⑤易扬尘物料覆盖。对易起尘的裸露地面、临时堆土、运输过程中的土石方及所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内；防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于95%；小批量且在8小时之内投入使用物料的除外。 ⑥洒水降尘措施。施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘。 ⑦运输车辆冲洗装置。运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路；洗车污水经沉淀池处理后回用，回用水水质悬浮物浓度不应大于150mg/L；施工场所车辆入口和出口30m以内部分的地面上不应有明显的泥印，以及砂石、灰土等易扬尘物料。 ⑧建设单位必须委托具有垃圾运输资格的运输单位进行渣土及垃圾运输。采取密闭运输，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落。 上述措施能最大限度减少扬尘的产生和排放，且符合相关政策要求，措施可行。 （2）施工机械和运输车辆尾气防治措施 运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；对车辆的尾气排放应进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。 采取以上措施后施工机械和车辆尾气能得到有效控制，可有效地缓解对周围大气环境的影响，措施可行。 评价认为，施工期经采取相应大气污染防治措施后，可以将施工期大气环境影响降到较小程度，并且施工期的环境影响是暂时的，随着施工期的结束，该影响随之消失，不会对大气环境造成长远影响。 2、施工期废水防治措施 施工期废水主要为施工人员的生活污水和施工废水。 施工期产生的施工废水主要为施工机械冲洗废水和施工阶段产生的泥浆废水，产生量较少，通过自建临时沉淀池，处理后回用于施工场地及道路洒水抑尘，不向外环境排放。产生的生活污水，自建临时化粪池收集后定期用密封罐车拉走用于周边农田施肥。 3、施工期噪声防治 施工期的噪声主要为施工机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。 本项目施工期通过合理安排施工机械，尽量避免主要高噪音施工机械集中在同侧同时运行，并严格执行噪声污染防治措施，以减少对环境的干扰，确保场界环境的噪声达标，并将高噪声设备尽量布置在远离周边敏感点，并在敏感点一侧设置隔声屏障。 为最大限度地降低施工噪声对施工场界的影响，施工方必须采用相应的措施以减小施工噪声对周围环境影响。 ①首先从噪声源强进行控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声设备。尽量选低噪声液压施工机械替代气压机械，如采用液压挖掘机；不使用汽锤打桩机，采用长螺旋钻机；使用商品混凝土，不使用混凝土搅拌机。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ②采用围挡措施：在施工场地周围设立2.5m高硬质围挡，以减轻设备噪声对周围环境及敏感点的影响。 ③对人为的施工噪声应有管理制度和降噪措施，并进行严格控制：承担材料运输的车辆，进入施工现场避免鸣笛，并要减速慢行，装卸材料应做到轻拿轻放，最大限度地减少噪声扰民。 ④合理制订施工计划，采取先进的施工工艺，缩短施工作业时间，减小对现有的村庄的影响程度。避免高噪声设备同时工作。 ⑤建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 ⑥在施工时间安排上要合理，避免在中午12:00-14:00和晚上22:00~6:00之间施工作业，因特殊需要必须连续作业的，须及时到登封市人民政府或者有关部门办理有关审批手续，并必须提前公告，以免对附近村民的休息造成严重的影响。 评价认为，采取一定的措施后可大大降低施工期噪声对周围环境的影响，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 4、施工期固体废物防治措施 项目施工期产生的固体废物主要为少量施工建筑垃圾和施工人员生活垃圾。拟采用如下防治措施： （1）在施工过程中尽量充分利用建筑物料，减少建筑垃圾的产生及排放量。对建筑垃圾应边施工边清除，对于破钢管、包装袋等可以回收的固废集中回收利用，避免占用大面积土地。其他废弃土、石、沙等建筑垃圾按照《建筑垃圾工程渣土管理办法》和《河南省人民政府关于加强城市建筑垃圾管理促进资源化利用的意见》的有关规定运至环卫部门指定的专门的建筑垃圾堆放场。 （2）在施工场地设置临时垃圾收集桶，收集施工人员生活垃圾，并及时清运至垃圾中转站，然后由环卫部门统一清运至垃圾填埋场安全处理。 （3）废弃建筑垃圾运输过程中文明作业，加盖必要的遮盖措施，杜绝“抛、撒、滴、漏”现象。 （4）建筑垃圾要按工程弃土、可回用金属类、轻物质料(木料、塑料、布料等)、混凝土、砌块砖瓦类分别投放，运输单位要分类运输。禁止将其他有毒有害垃圾、生活垃圾混入建筑垃圾。 项目施工期固废经分类放置、统一收集整理后及时清运处理，只要及时处理，施工固废对周围环境影响很小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、废气环境影响及治理措施 1、污染源分析 本项目营运期产生的废气主要为：（1）投料、烘干、筛分和转运过程中产生的粉尘；（2）原料、产品装卸粉尘。 投料、烘干、筛分和转运过程中产生的粉尘 源强核算：本项目投料、筛分和转运的源强核算参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社1989年）“第十八章粒料加工厂”及参照同类项目相关报告进行确定，由于转运环节的粉尘主要产生于皮带落料过程，转运环节的产污系数类比投料环节进行确定，烘干过程产生的粉尘类比《商丘市鑫志建材有限公司年产20000吨烘干砂项目环境影响报告表》中的数据进行确定，本项目投料、烘干、筛分及转运工序粉尘产生情况见下表。 表4-1 粉尘产生情况一览表 序号 产污工段 产污节点 粉尘产生系数 原料量 粉尘产生量 确定依据 1 投料 投料口 0.01kg/t-原料 6500t/a 0.065t/a 《逸散性工业粉尘控制技术》 2 筛分 筛分机 0.15kg/t-原料 0.975t/a 3 转运 皮带落料点 0.01kg/t-原料 0.065t/a 4 烘干 烘干机 0.1kg/t-成品 6500t/a 0.65t/a 《商丘市鑫志建材有限公司年产20000吨烘干砂项目环境影响报告表》 注：本项目的原料量以6500t计，原料中含有的水分和杂质等不考虑其产尘量。 污染防治措施： ①有组织防治措施：根据调查，项目原料为含水湿料，在投料口上方设置集气罩；烘干机、筛分机为密闭装置，设置集气管道；物料转运过程均密闭，投料、烘干、筛分和转运过程中收集的粉尘采用1套袋式除尘器进行处理，处理后经1根15m高排气筒排放（DA001）。配套风机风量5000m3/h，排气筒内径0.3m，颗粒物去除效率95%。其中有组织收集效率按照90%计，其余10%以无组织形式排放，则有组织排放量为0.0790t/a，项目年运行时间2400h，则有组织排放速率为0.0329kg/h，排放浓度为6.58mg/m3。 ②无组织防治措施：通过采取车间密闭的方式降低无组织排放量，类比同类建设项目，经采取以上措施后，无组织排放量可减少80%，则无组织排放量为0.0351t/a，无组织排放速率为0.0146kg/h。 （2）原料、产品装卸粉尘 源强核算：项目原料及产品均在密闭车间内存放，采用汽车运输，车辆装卸时会产生粉尘，装卸起尘量与装卸高度、物料含水率、风速等有关，评价采用秦皇岛码头装卸起尘量计算公式来计算装卸扬尘量，公式如下： Q=1133×U1.6×H1.23×e-0.28w 式中：Q-起尘量，mg/s； U-堆场年平均风速，m/s；H-物料落差，m；w-物料含水率，%。 该公式适用于无人工增湿、晴天、自然状态下的原料及产品装卸过程的起尘量计算，项目原料和产品装卸均在密闭车间内进行，平均风速取0.5m/s，物料落差取1m，原料含水率约为10%，产品含水率约为0.5%，将有关参数代入上述起尘模式计算得，原料装卸起尘速率合计为22.8mg/s，即0.0821kg/h；产品装卸起尘速率合计为325.1mg/s，即1.17kg/h，原料及产品装卸时间约为1300h/a，则原料、产品装卸粉尘产生量约为1.63t/a。 污染防治措施：评价要求原料区设置喷雾装置；产品区设置产品料仓，料仓密闭，采用皮带机装产品物料，车间内地面硬化，类比同类建设项目，经采取以上措施后，无组织排放量可减少90%，则本项目原料及产品装卸过程中粉尘无组织排放量约为0.163t/a（0.1254kg/h）。 2、废气治理措施可行性 经查阅《排污许可证申请与核发技术规范—工业炉窑》（HJ1121-2020）可知，烘干废气采用袋式除尘器为可行技术。 同时根据《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》涉锅炉/炉窑企业绩效分级可知，电窑及其他工序产生的粉尘采用袋式除尘器为可行措施。 3、本项目废气产生及排放情况 本项目营运期废气产生及排放情况见表4-2，本项目污染物年排放量见表4-3。 表4-2 本项目营运期废气污染源源强核算结果及相关参数 产污环节 污染物种类 污染物排放形式 污染物产生 治理设施 污染物排放 产生浓度 产生量 处理能力 收集效率 治理工艺 去除率 是否为可行技术 排放浓度 排放速率 排放量 mg/m3 t/a m3/h % / % / mg/m3 kg/h t/a 投料、烘干、筛分、转运粉尘 颗粒物 有组织 131.6 1.5795 5000 90 袋式除尘器 95 是 6.58 0.0329 0.0790 无组织 / 0.1755 / / 车间密闭 80 / / 0.0146 0.0351 原料及产品装卸 颗粒物 无组织 / 1.63 / / 车间封闭，原料区喷雾抑尘；产品设置产品仓，皮带上料 90 / / 0.1254 0.163 表4-3 本项目大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 排放量/（t/a） 1 颗粒物 有组织排放量 0.0790 无组织排放量 0.1981 合计 0.2771 由上表可知，本项目投料口上方设置集气罩、烘干机、筛分机全密闭设置集气管道，转运过程均密闭，投料、烘干、筛分和转运过程中收集的粉尘采用1套袋式除尘器进行处理，处理后经1根15m高排气筒排放（DA001），则有组织颗粒物排放量为0.0790t/a，排放速率为0.0329kg/h，排放浓度为6.58mg/m3，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应标准要求（颗粒物最高允许排放浓度≤120mg/m3；15m高排气筒排放速率≤3.5kg/h）、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1排放限值要求（颗粒物排放限值30mg/m3）以及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中绩效分级指标要求（PM排放浓度不高于10mg/m3要求）；未完全收集的颗粒物、原料及产品装卸粉尘以无组织形式排放。 4、本项目废气排放口基本情况 本项目废气排放口基本情况见下表。 表4-4 本项目废气排放口基本情况 序号 排放口名称 编号 排放口类型 污染物 地理坐标 排气筒高度m 排气筒出口内径m 排气温度℃ 经度 纬度 1 投料、烘干、筛分、转运粉尘排放口 DA001 一般排放口 颗粒物 115.27082384° 34.44090684° 15 0.3 30 5、大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/2.2-2018）中的相关要求，本项目颗粒物最大落地浓度均满足各大气污染物厂界浓度限值，厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，因此无需设置大气环境防护距离。 6、废气自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范—工业炉窑》（HJ1121-2020）中的相关要求制定本项目的废气自行监测计划，本项目废气自行监测计划一览表见下表。 表4-5 本项目废气自行监测计划一览表 监测点位 监测因子 监测频次 执行标准 DA001 颗粒物 每年一次 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1以及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中相应标准要求 厂界 颗粒物 每年一次 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2和《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表3相应标准要求 7、非正常工况 本项目非正常工况主要为废气处理装置非正常工况，主要表现为袋式除尘器装置失效导致处理效率降为0，本项目非正常工况下废气污染物产生情况及排放情况见下表。 表4-6 非正常工况废气排放情况一览表 序号 污染源 污染物 非正常排放原因 单次持续时间/h 年发生频次/a 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放量 kg/a 应对措施 1 投料、烘干、筛分、转运粉尘排放口 颗粒物 除尘器故障 1 1 131.6 0.6581 0.6581 立即停止生产，维修故障设备 8、废气环境影响结论 本项目所在区域为不达标区，项目周边500m范围内的敏感点主要为西张破楼、后陈新村、张白村、十里铺村居民及北侧临路商铺。 本项目营运期产生的废气主要为投料、烘干、筛分及转运过程中产生的粉尘；原料、产品装卸粉尘。 本项目投料口上方设置集气罩、烘干机、筛分机全密闭设置集气管道，转运过程均密闭，投料、烘干、筛分和转运过程中收集的粉尘采用1套袋式除尘器进行处理，处理后经1根15m高排气筒排放（DA001）。则有组织颗粒物排放量为0.0790t/a，排放速率为0.0329kg/h，排放浓度为6.58mg/m3，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应标准要求（颗粒物最高允许排放浓度≤120mg/m3；15m高排气筒排放速率≤3.5kg/h）、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1排放限值要求（颗粒物排放限值30mg/m3）以及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中绩效分级指标要求（PM排放浓度不高于10mg/m3要求）；未完全收集的颗粒物、原料及产品装卸粉尘以无组织形式排放。 综上分析，本项目废气治理措施可行，废气排放满足相应标准要求，项目废气排放对周边环境影响较小。 二、废水环境影响及治理措施 本项目车辆冲洗水循环使用不外排，项目废水主要为生活污水。 本项目劳动定员5人，不在厂区内食宿，日常用水量按40L/d·人计，年工作时间为300天，则生活用水量为0.2m3/d（60m3/a），生活污水产生系数取0.8，则项目生活污水产生量为0.16m3/d（48m3/a）。 主要污染物种类为COD、SS、BOD5、氨氮，经类比同类项目可知，主要污染物浓度分别为COD300mg/L、SS250mg/L、BOD5200mg/L、氨氮30mg/L，则各污染物产生量分别为COD0.0144t/a、SS0.012t/a、BOD50.0096t/a、氨氮0.0014t/a，本项目生活污水经化粪池收集处理后定期清掏肥田，不外排。 三、噪声环境影响及治理措施 1、噪声源强及降噪措施 本项目产生的噪声主要是铲车、烘干机和振动筛等生产设备以及废气处理设施的风机运行产生的噪声。本项目主要噪声设备特征及治理措施见下表。 表4-7 本项目主要噪声设备特征及治理措施 单位：dB(A) 工艺 噪声源 空间相对位置 数量 噪声源产生强度 降噪措施 噪声排放强度 持续时间/h x y z 核算方法 噪声源强 工艺 降噪效果 生产过程 铲车 -6 5 2 1 类比法 80 隔声、减振 -20 60 2400 烘干机 -5 6 1.5 1 80 隔声、减振 -20 60 振动筛 -3 5 1 1 85 隔声、减振 -20 65 废气治理 风机 -5 8 3 1 85 隔声、减振 -20 65 2、噪声环境影响及达标性分析 为说明项目营运过程中噪声对周围环境的影响程度，本次评价采取导则上的推荐模式进行预测。 （1）无指向性点声源几何发散衰减计算 无指向性点声源几何发散衰减基本公式： 式中： Lp(r) —预测点处声压级，dB(A)； Lp(r0) —参考位置r0处的声压级，dB(A)； r—预测点距声源的距离，（m）； r0—参考位置距声源的距离，r0取1m（m）。 （2）噪声贡献值计算公式为： 式中： Leqg—噪声贡献值，dB； T—预测计算的时间段，S； ti—i声源在T 时段内的运行时间，S； LAi—i声源在预测点产生的等效A声级，dB。 （3）噪声预测值计算公式为： 式中： Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB； 根据上述公式计算出预测点的总等效声级后，对照评价标准，得出项目完成后噪声源对厂界和敏感目标声环境影响评价结论。 本次噪声预测对厂界噪声及周围50m范围内敏感点进行预测分析；预测结果见下表。 表4-8 项目厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 项目 空间相对位置 时段 贡献值 背景值 预测值 标准值 X Y Z 东厂界 12 0 1 昼间 43.41 / 60 南厂界 0 -17.5 1 41.73 / 60 西厂界 -12 0 1 51.81 / 60 北厂界 0 17.5 1 48.4 / 60 十里铺村 0 20 1 43.59 50 50.89 55 后陈新村 0 -32.5 1 39.19 51 51.28 55 由上表可知，本项目夜间不生产，运营期昼间厂区四周噪声预测值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间60dB），各敏感点昼间噪声预测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准（昼间55dB）的要求。 考虑到项目距离敏感点较近，本次评价建议项目运行期间，除了进行基础减振、隔声措施以外，还应尽可能选用低噪声设备，加强设备维护，使设备处于良好运行状态，减小噪声对周围环境的影响。 3、噪声自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中监测要求，本项目噪声自行监测计划一览表见下表。 表4-9 本项目噪声自行监测计划一览表 监测点位 监测因子 监测频次 执行排放标准 厂界 等效连续A声级 每季度一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 四、固体废物环境影响及治理措施 1、污染源分析 本项目产生的固体废物主要有：袋式除尘器收集的粉尘、筛分废料、沉淀池沉渣和生活垃圾。 生活垃圾： （1）生活垃圾 项目劳动定员5人，产生系数每天以0.5kg/人计，生活垃圾产生量为0.75t/a，厂区内设置垃圾桶，收集后由环卫部门定期清运处理。 一般固体废物： （2）袋式除尘器收集的粉尘 根据工程分析可知，本项目除尘器收集的粉尘量约为1.5005t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）可知，该固体废物代码为309-002-66，收集后可作为生产原料回用于生产过程，综合利用。 （3）筛分废料 本项目筛分废料产生量约为5.5t/a，该部分固废属于一般工业固体废物，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）可知，该固体废物代码为309-002-99，收集后外售建材生产企业综合利用。 （4）沉淀池沉渣 本项目车辆清洗废水沉淀池处理后沉渣产生量约为0.2t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）可知，该固体废物代码为309-002-99，收集后外售建材生产企业综合利用。 2、固体废物产生及处置情况 本项目固体废物产生及处置情况见下表。 表4-10 本项目固体废物产生及处置情况一览表 产生环节 固体废物名称 固体废物属性 固废代码 物理性状 年度产生量 贮存方式 储存区面积 处置方式或去向 年处置量 筛分 筛分废料 一般工业固体废物 309-002-99 固态 5.5t 暂存于一般固废暂存区 5m2 外售建材生产企业 5.5t 废水治理 沉淀池沉渣 一般工业固体废物 309-002-99 固态 0.2t / / 外售建材生产企业 0.2t 废气处理 袋式除尘器收集的粉尘 一般工业固体废物 309-002-66 固态 1.5005t / / 回用于生产 1.5005t 职工生活 生活垃圾 / / 固态 0.75t 垃圾桶 / 环卫部门定期清运 0.75t 3、环境管理要求 本项目产生的一般固体废物主要有：筛分废料、沉淀池沉渣和袋式除尘器收集的粉尘。一般工业固体废物贮存场所满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，各项固体废物综合利用不外排。 五、地下水、土壤 本项目生产车间均已进行硬化，无地下水、土壤污染途径，不再对地下水和土壤进行评价分析。 六、生态 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应明确保护措施。 本项目位于宁陵县阳驿乡后陈新村，项目用地范围内无生态环境保护目标，不再对生态环境进行评价。 七、环境风险 本项目原料和产品不涉及有毒有害和易燃易爆的危险物质，不再对环境风险进行评价。 八、电磁辐射 不涉及。 九、污染治理设施及环保投资 本项目污染治理设施及环保投资详见下表。 表4-11 本项目污染治理设施及环保投资一览表 序号 项目 污染工序 污染物 治理措施 环保投资（万元） 1 废气 投料 颗粒物 投料口上方设置集气罩 收集后引至1套袋式除尘器+15m高排气筒（DA001）排放 5 烘干 颗粒物 烘干机设置集气管道 筛分 颗粒物 筛分机全密闭，设置集气管道 转运 颗粒物 转运过程密闭 原料、产品装卸 颗粒物 原料区喷雾抑尘；产品设置产品仓，皮带上料；厂房封闭 1 2 废水 生活污水 COD、BOD5、SS、氨氮 经化粪池处理后，定期清掏肥田 1 3 噪声 设备噪声 等效连续A声级 隔声、减振、消声等 0.5 4 固废 一般固体废物 袋式除尘器收集的粉尘 设置一个5m2的一般固体废物暂存区，分类收集合理处置 0.3 筛分废料 沉淀池沉渣 生活垃圾 垃圾桶收集，环卫部门清运处理 0.2 合计 8 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001（投料、烘干、筛分及转运废气排放口） | 颗粒物 | 投料口上方设置集气罩；烘干机、筛分机设置集气管道、转运过程密闭；收集后引至1套袋式除尘器+15m高排气筒（DA001）排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应标准要求（颗粒物最高允许排放浓度≤120mg/m3；15m高排气筒排放速率≤3.5kg/h）、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1排放限值要求（颗粒物排放限值30mg/m3）以及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中绩效分级指标要求（PM排放浓度不高于10mg/m3要求） |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 原料区喷雾抑尘；产品设置产品仓，皮带上料；厂房封闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放限值（1.0mg/m3）的要求以及《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表3排放限值要求（1.0mg/m3）。 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 经化粪池处理后定期清掏肥田 | 不外排 |
| 声环境 | 生产及环保设备 | 噪声 | 隔声、减振、消声 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 电磁辐射 | 不涉及 |
| 固体废物 | 袋式除尘器收集的粉尘，收集后可作为生产原料回用于生产过程，综合利用；筛分废料和沉淀池沉渣收集后外售建材生产企业综合利用，设置一个5m2的一般固体废物暂存区，一般工业固体废物贮存场所满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；生活垃圾设置垃圾桶，由环卫部门定期清运。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 加强管理 |
| 其他环境 管理要求 | 按照要求开展自行监测 |

# 六、结论

综上所述，宁陵县源恩新型建材厂年产6500吨烘干沙项目符合国家产业政策，符合相关的生态环境保护法律法规政策和宁陵县阳驿乡用地规划，厂区平面布局合理。采用的污染防治措施技术可行，可确保废气、噪声、废水等污染物达标排放，固废妥善处置，对周围环境的污染影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳上述建议后，从环境保护的角度分析，本评价认为本项目的选址可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.2771 |  | 0.2771 | +0.2771 |
| 废水 | COD |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 筛分废料 |  |  |  | 5.5 |  | 5.5 | +5.5 |
|  | 沉淀池沉渣 |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 | +0.2 |
|  | 袋式除尘器收集的粉尘 |  |  |  | 1.5005 |  | 1.5005 | +1.5005 |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图1      项目地理位置图

# Text boxes

0.04

经化粪池处理后定期清掏肥田，不外排

0.16

0.2

生活用水

0.072

0.672

新鲜水

0.072

车辆清洗水

0.288

0.4

0.4

喷雾用水

废气

湿细沙

废气、噪声

上料

废气、噪声

烘干

废气、噪声、固废

筛分

废气

干沙

湿沙7123.2771

粉尘0.2771

上料

水份617.5

烘干

筛分废料5.5

筛分

干沙6500

本项目位置

3m

比例尺：

袋式除尘器+排气筒

（DA001）

产品区

生产区

原料区

办公区

门

附图3    项目厂区平面布置图