# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产三万吨新型耐磨材料项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2206-411426-04-01-334683 |
| 建设单位联系人 | 苗福才 | 联系方式 | 13333867011 |
| 建设地点 | 河南省商丘市宁陵县产业集聚区拟建规划经七路与商宁路（信陵路）交叉东北 |
| 地理坐标 | （115 度 21分1.265秒， 34度26分36.257秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3099其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业50、石墨及其他非金属矿物制品制造309、其他 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 宁陵县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2206-411423-04-01-334683 |
| 总投资（万元） | 10500 | 环保投资（万元） | 89 |
| 环保投资占比（%） | 0.8 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □ 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 42518 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《宁陵县产业集聚区总体发展规划》（2021-2030）； 审批机关：河南省发展和改革委员会； 审批文件名称及文号：《关于商丘市产业集聚规划纲要的批复》豫发改工业（[2021 ]322号）。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030年）环境影响报告书》； 召集审查机关：河南省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《河南省生态环境厅关于宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030年）环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2022]17号）。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 《宁陵县产业集聚区总体发展规划》（2021-2030） 2020 年 10 月，河南省城乡规划设计研究总院有限公司开展编制《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）》规划面积14.97km2，规划其主导产业为化工产业、农产品加工、电子信息产业。河南省生态环境厅以“豫环函[2022]17号”文件对《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030 年）环境影响报告书》出具了审查意见，批复规划主导产业为化工产业、农产品加工业，新型电子原器件及设备制造业。2021年4 月，河南省发展与改革委员会批复了宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）（[322]号） 规划范围：东至规划东外环、西至长江路-葛天大道-珠江路一线、北至天山路-人民路一线、南至人民路-露岭路-微山路-漓江路-金山路一线。 规划年限：2021-2030年；近期规划年限为2021-2025年；远期规划年限为2026-2030年 主导产业：以发展化工产业和农产品加工业为主导产业，以电子信息及新材料产业为战略培育新兴产业的现代产业集聚区。 发展定位：根据宁陵县具体情况，结合上位相关规划和各部门意见，将宁陵县产业集聚区定位为： 中原经济区重要的化工产业、电子信息及新材料产业、农产品加工业基地宁陵县化工产业基础较好，市场竞争力较强，又有着优越的资源条件，符合区域产业经济发展的主导方向，要充分发挥优势条件，拉长产业链，将这两个产业进一步做大做强，提高集聚效益和规模效益。电子信息及新材料产业为前景较好、省市政府支持重点发展的优势行业，宁陵县具有一定的电子信息业基础，具有优势企业的战略合作意向，具有超高速的产业发展速度，根据宁陵县产业提质的诉求，以及宁陵县产业发展的现状特征、所处阶段，规划电子信息及新材料产业为宁陵产业集聚区的新兴战略主导产业。依托宁陵农产品资源优势，增加农产品加工业为产业集聚区主导产业，发展现代化农产品加工产业，延长农产品产业链，提高农产品的附加值。 宁陵县经济增长极产业集聚区交通条件优越，随着产业集聚区的建设，大量的物质资源、信息、业和人才将逐步在此集中。因此，将产业集聚区作为县域经济主要增长极来进行谋划和建设。以发展化工产业和农产品加工业为主导产业，以电子信息及新材料产业为战略培育新兴产业的现代产业集聚区。 功能定位：总体功能定位：优化产业空间布局，巩固化工产业基地地位，战略培育电子信息及新材料产业，优化提升农产品加工业，将宁陵县产业集聚区建设为产业特色鲜明、物流兴旺、配套齐全、环境良好、交通方便的现代化工业产业集聚区，宁陵县的工业就业高地。 产业布局：综合考虑产业集聚区地理环境、土地性质、现有企业基础和布局、资源供应等因素，以产城融合为发展目标，规划产业集聚区形成功能明确的七区的产业布局，打造三群、三链的产业格局。 三群：化工产业集群、农产品加工业集群、电子信息及新材料产业集群； 三链：化工产业链、农产品加工业产业链、电子信息及新材料产业链； 七区：分别为化工产业区、电子信息及新材料产业区、农产品加工产业区、混合产业区、综合服务产业区、商贸物流产业区、商贸服务产业区。 负面清单： 表1-1 环境准入负面清单 清单类型 环境准入负面清单内容 限制类 列入限制类的产业 禁止类 集聚区总体要求 1、不符合国家相关产业政策要求，属于《产业结构调整指导 目录（2019 年本）》中淘汰类、限制类的项目禁止入驻； 2、与宁陵县集聚区产业定位相冲突的项目，禁止入驻； 3、禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、 热电联产设施除外）； 4、禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平 板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铝用碳素、铅 锌冶炼（含再生铅）、砖瓦窑、耐火材料制品等项目，入驻钢 铁、电解铝、水泥、平板玻璃、焦化还需满足国家产能置换或 我省行业发展规划要求； 5、禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、 胶粘剂的项目入驻； 6、禁止涉重企业含重金属废水进入宁陵县第一污水处理厂； 7、含重点控制重金属污染物铅、汞、铬、镉和类金属砷的电 镀废水不能实现零排放的电镀企业，禁止入驻； 8、新建、改建、扩建重点行业重金属污染物排放项目需满足 重金属排放“等量置换”或“减量置换”要求，否则禁止入驻； 9、禁止采用露天和敞开式喷涂工艺的企业入驻； 10、VOCs 废气治理技术单一，难以稳定达标排放的项目，禁 止入驻； 11、禁止在紧邻居住、科研、医院等环境敂感点的工业用地新 建环境风险潜势等级高于 II 的建设项目。 12、禁止企业自行开采地下水作为生产用水。 化工产业区 1、禁止以煤、油（重油或轻油）或含烃气体为原料，生产合 成氨、尿素、磷酸氢铵等氮肥生产行业； 2、禁止以煤、油或者天然气为原料合成氨，进而生产硝酸铵、 硫酸铵、氯化铵和磷酸铵的化肥行业； 3、禁止合成类的农药原药、制剂和中间体的制造项目入驻； 4、禁止基础化学原料制造项目（不含物理提纯、物理分离） 入驻 5、禁止新增化学肥料用地，禁止肥料生产行业中生产工艺涉 及合成氨、尿素等前段加工工序的项目入驻； 6、禁止以煤为原料生产制造的煤化工项目入驻； 7、严禁新（扩）建生产光气、氯气、氰化钠、氰化钾、氰化 氢、氟乙酸甲酯等剧毒化学品，硝酸铵、硝化棉等易制爆化学品项目，硝酸铵、硝酸胍、氯化钠、氯酸钾等特别管控危险化 学品，涉及间歇、版间歇法硝化反应的建设项目； 禁止涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化反应的项目入驻； 8、禁止尿素、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、磷铵等行业入 驻； 电子信息及新材料产业区 1、禁止再生铅、铅蓄电池制造行业入驻； 2、严格控制涉铅、汞、镉、铬、砷等重金属排放的建设项目， 实施总量控制制度，新建、改建、扩建重点行业重金属污染物 排放项目需满足重金属排放“等量置换”或“减量置换”要求，否 则禁止入驻。 3、园区发展前期，涉及电镀工艺的企业，电镀工段依托河南 金坤科技有限公司电镀车间，禁止除河南金坤科技有限公司 外，其他企业新建电镀生产线，根据园区发展趋势，涉电镀的 行业发展成一定规模，园区远期具备条件后，鼓励发展集中电 镀区，园区内电镀工段依托集中电镀区完成后，禁止其他企业 新建电镀生产线； 农产品加工区 1、禁止酒精生产项目入驻； 2、禁止原糖加工项目入驻； 混合产业园区 1、除退城入园的项目外，禁止新建含制革、皮毛鞣质工艺的 皮革、皮毛、羽毛（绒）项目； 2、禁止不在园区产业定位内的钢铁、印染、造纸、黑色冶金、 金属冶炼等项目入驻； 3、禁止对主导产业的空间布局有一定负面影响，入驻地块与 区内周边现有企业性质冲突较大的项目入驻； 主导产业准入项目类型 表1-2 产业区准入项目类型 类别 主导产业准入 化工产业区 肥料制造行业；涂料制造行业 ；新型生物化工产业；日用化学品制造业；食品添加剂制造业；清洁生产处于国内先进水平的精细化工行业 电子信息及新材料产业区 半导体材料、磁性材料制造业；电子元件、集成电路生产业 ；智能手机显示屏、平板电脑、液晶显示器等智能终端设备及零部件生产业； 医疗、汽车、金融、航空航天仪器仪表、传感器等电子产品制造业；电子设备制造业 农产品加工区 粮食、油脂及饲料加工行业；乳制品加工行业；饮料制造行业； 肉制品生产行业；屠宰行业；木材加工及竹藤棕草制品业；速冻食品加工业 ；烟草加工业 本项目为年产三万吨高档铝基耐磨新材料项目，属于新材料制造，为宁陵县产业集聚区战略新兴产业培育发展项目。 项目位于商丘市宁陵县产业集聚区拟建规划经七路与商宁路（信陵路）交叉东北，对照《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）—用地规划图》，本项目所占地用地性质为二类工业用地，项目符合宁陵县产业集聚区规划要求。 |
| 其他符合性分析 | 政策相符性分析 （1）产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020.1.1施行）、《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》（2021.12.30施行），本项目不属于限制类和淘汰类，为鼓励类，项目建设符合国家产业政策。且该项目已在宁陵县发展和改革委员会备案，项目代码为2206-411423-04-01-334683。 备案相符性 表1-3 备案相符性分析 名称 项目备案情况 项目实际情况 相符性情况 项目名称 年产三万吨新型耐磨材料项目 年产三万吨新型耐磨材料项目 相符 建设单位 河南绿氢氢能源科技有限责任公司 河南绿氢氢能源科技有限责任公司 相符 建设地点 商丘市宁陵县经七路与商宁路（信陵路）交叉东北 商丘市宁陵县产业集聚区拟建经七路与商宁路（信陵路）交叉东北 相符 建设规模及内容 本项目规划用地面积42518m2（约63.77亩），总建筑面积28658m2，包括厂房、仓库、办公楼、公寓食堂等，配套建设道路、绿化、停车场等附属基础设施 宁陵县自然资源局出让宗地63.77亩，本项目厂房占地约12138m2，其余作为空地作为预留厂房供后期其他项目使用（入驻项目另行评价），配套办公楼、公寓食堂等及配套设施等 相符 产品规模 年产三万吨新型耐磨材料项目 年产三万吨新型耐磨材料项目 相符 生产工艺 原料-搅拌-熔解-冷却-擂碎-鄂破-对辊-巴马科-筛分-气流分级-磁选-物理化学分析-包装入库 原料-搅拌-熔解-冷却-擂碎-鄂破-对辊-巴马科-筛分-气流分级-磁选-物理化学分析-包装入库 相符 主要设备 整套熔解系统装置、斗式提升机、全自动液压对辊机、巴马科、钢球磨、振动筛分选机、超声波筛分、陶瓷球磨机、磁选机、实验设备、航车、空压机、脉冲式智能布袋除尘器、双锥混合器、反应釜、空压机等 整套熔解系统装置、斗式提升机、全自动液压对辊机、巴马科、钢球磨、振动筛分选机、超声波筛分、陶瓷球磨机、磁选机、实验设备、航车、空压机、脉冲式智能布袋除尘器、双锥混合器、反应釜、空压机等 相符 本项目实际情况与备案相符。 2、“三线一单”对比分析 根据《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政[2021]5号），商丘市“三线一单”分区管控及要求如下： 2.1生态分区管控 全市共划定61个生态环境分区管控单元。其中：优先保护单元15个，面积占全市国土面积的2.76%；重点管控单元37个，面积占全市国土面积的15.94%；一般管控单元9个，面积占全市国土面积的81.3%。 优先保护单元。指以生态环境保护为主，禁止或限制大规模的工业发展、矿产等自然资源开发和城镇建设。主要包含我市重要的自然保护地、饮用水水源保护区、湿地公园、森林公园、风景名胜区、地质公园、重要公益林等生态功能区域。 重点管控单元。指人口密集、资源开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域。主要包括我市11个省级产业集聚区及城镇建成区、城乡结合部等经济发展程度较高的区域。 一般管控单元。指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 商丘市生态环境管控单元分布图见下图： 图1-1 项目位于商丘市生态环境管控单元位置图 本项目位于商丘市宁陵县经七路与商宁路（信陵路）交叉东北，由上图可知，不在商丘市生态保护红线范围内。 2.2环境质量底线 商丘市2020年环境空气质量为不达标区，针对环境空气质量不达标的现状，商丘市生态环境保护委员会办公室制订了《关于印发商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（商环委办〔2022〕3号），从“调整优化产业结构、深入调整能源结构、持续调整交通运输结构、优化调整用地结构、推进工业企业四项工程、强化挥发性有机物治理、强化区域联防联控、强化基础能力建设”几个方面进行管控。环境空气细颗粒物（PM2.5）年平均浓度控制在48微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度控制在78微克/立方米以下，5-9月臭氧（O3）日最大8小时平均浓度超标率控制在20.9%以下，环境空气质量优良天数比例不低于68.5%，重污染天数比例控制在2.0%以下。 项目运营期食堂废水经隔油池预处理与生活废水一起排入化粪池处理后，通过市政污水管网，进入宁陵县第一污水处理厂处理；项目运营期电熔工序废气经处理后，排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1排放限值要求（其他炉窑颗粒物：30mg/m3、氮氧化物：300mg/m3）；各级破碎、筛分、磁选、钢球磨、喷吹等工序粉尘经处理后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求。 2.3 资源利用上限 本项目为石墨及其他非金属矿物制品制造，年综合能耗当量值4305.37吨标煤，年综合能耗不超过1万吨标准煤，不属于高耗能和资源消耗型企业，项目的水、电等资源利用不会突破资源利用上线。 根据宁陵县《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）》，宁陵县产业集聚区总规划面积14.97km2，项目占地面积仅63.77亩，占用土地资源较小，不会突破宁陵县产业集聚区土地资源利用上线要求。 2.4 环境准入负面清单 根据查阅《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政【2021】5号）可知，全市划定的61个生态环境管控单元为基础，根据各单元环境属性特征，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面对各环境管控单元提出原则性的禁止、限制性开发要求，建立我市“1+9”生态环境准入清单模式。“1”为我市总体生态环境准入清单，“9”为两区六县一市生态环境准入清单。 优先保护单元。以生态环境保护优先为基本原则，依法禁止或限制相关开发建设活动，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。 重点管控单元。以产业高质量发展和环境保护协调为主，主要深化污染治理、提高资源利用效率、减少污染物排放、防控生态环境风险，守住环境质量底线。对于环境质量不达标的管控单元，严格落实重点建设项目主要污染物倍量削减方案。严禁不符合我市主体功能定位的各类开发活动，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。 一般管控单元。主要落实生态环境保护的基本要求，生态环境状况得到保持或优化，保护耕地环境质量、保障粮食安全。 根据《商丘市生态环境局关于发布<商丘市生态环境准入清单（试行）>的函》（2021年11月19日），商丘市生态环境准入清单包括商丘市生态环境总体准入要求、商丘市各县区分区管控单元生态环境准入清单。 表1-4 本项目与《商丘市生态环境准入清单（试行）》相符性分析一览表 环境管控单元编码 管控单元分类 环境单元名称 管控要求 相符性分析 ZH41142320001 重点管控单元 宁陵县产业聚集区 空间布局约束 1、化工产业区发展除生产工艺中含化学反应外的肥料生产项目，现有含化学反应的肥料项目禁止新增用地，禁止肥料生产行业中生产工艺涉及合成氨、尿素等前段加工工序的项目入驻。禁止污染较大的化工行业入驻。 2、淘汰不符合国家产业政策的涉重行业企业生产工艺装备。 3、鼓励在现有工业集聚区域依托产业特点建设专业园区。 本项目位于宁陵县产业聚集区，属于其他非金属矿物制品制造项目，符合国家产业政策，占地属于工业用地，符合空间布局约束要求 污染物排放管控 1、产业集聚区内企业废水必须实现全收集、全处理。产业集聚区扩区要同步规划、建设污水、垃圾集中处理等设施。污水集中处理设施要实现管网全配套，并安装自动在线监控装置。 2、排入产业集聚区集中污水处理厂的企业废水执行相关行业排放标准，无行业排放标准的应符合集中处理设施的接纳标准。集中污水处理厂尾水排放必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 3、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 4、禁止涉重企业含重金属废水进入城市生活污水处理厂。 5、企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。 本项目属于其他非金属矿物制品制造项目，项目生产电熔区变压器冷却水循环利用，不外排，项目生活污水经隔油池+化粪池处理后排入宁陵县第一污水处理厂，由污水处理厂统一处理，对地表水环境影响不大；运营期产生少量的颗粒物、氮氧化物，经布袋式脉冲除尘器+SCR+15m高排气筒排入高空；符合污染物排放管控要求 环境风险管控 1、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 2、园区应成立环境应急组织机构，制定突发环境事件应急预案，配套建设突发事件应急物资及应急设施，并定期进行演练。园区设置相关产业的事故应急池，并与各企业应急设施建立关联，组成联动风险防范体系。 3、紧邻居住、科研、医院等环境敂感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高的建设项目。 本项目不涉及 由上表分析可知，项目为年产三万吨新型耐磨材料项目，符合国家产业政策，占地属于二类工业用地；项目电熔区配套变压器设备冷却用水定期更换，用于厂区降尘，不外排；项目食堂废水经隔油池预处理后与生活污水一同进入化粪池处理后排入宁陵县第一污水处理厂，由污水处理厂统一处理，对地表水环境影响不大。运营期产生少量的颗粒物和氮氧化物，经布袋式脉冲除尘器+SCR+15m高排气筒治理后可达标排放。 综上所述，本项目符合“三线一单”相关要求。 3、本项目与《河南省生态环境保护委员会办公室<关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知>》（豫环攻坚办〔2022〕9号）相符性分析 （1）《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》 工作目标： 全省环境空气质量改善指标达到国家下达我省的“十四五”规划时序进度要求，即环境空气细颗粒物（PM2.5）年平均浓度控制在51微克/立方米以下，可吸入颗粒物(PM10)年平均浓度控制在85微克/立方米以下，5-9月臭氧(O3)日最大8小时平均浓度超标率控制在28%以下，环境空气质量优良天数比例不低于64.2%，重污染天数比例控制在3.0%以下。 主要任务： （一）加快调整优化产业结构，推动绿色低碳转型发展 1.加快传统产业转型升级。2.提升产业集群绿色化水平。3.推进绿色低碳产业发展。 （二）深入调整能源结构，推进能源低碳高效利用 4.提升重点行业节能降碳水平。5.加快煤电结构优化调整。6.实施清洁能源替代。7.扩大集中供热范围。8.深入开展散煤治理行动。9.加快优化能源供给结构。 （三）持续调整交通运输结构，打好柴油货车治理攻坚战 10.加快铁路专用线建设。11.提升清洁运输水平。12.加快新能源汽车推广应用。13.积极推进老旧汽车淘汰。 （四）优化调整用地结构，强化面源污染治理 14.提升扬尘污染防治水平。15.推进露天矿山综合整治。16.开展农业等面源污染治理。17.持续开展烟花爆竹禁燃禁放工作。18.综合治理恶臭突出环境问题。 （五）推进工业企业四项工程，深化大气污染综合治理 19.深化重点行业超低排放“改造工程”。20.强化重点行业绩效分级“培育工程”。21.实施工业企业治理成效“夯基工程”。22.开展低效治理设施全面“提质工程”。 （六）强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战 23.加快推进VOCs含量原辅材料源头替代。24.开展简易低效VOCs治理设施升级改造。25.提升VOCs无组织排放治理水平。26.加大油品储运销全过程VOCs管控力度。27.强化VOCs日常监管。 （七）强化区域联防联控，打好重污染天气消除攻坚战 28.加强空气质量预警会商。29.全面推行差异化管控。30.实施重污染天气移动源应急管控。31.实施重点行业错峰生产。32.建立重污染天气应对闭环管理机制。 （八）强化基础能力建设，持续推进大气环境治理体系和治理鞥努力现代化 33.健全完善政策、标准体系。34.强化监督帮扶指导。35.提升大气环境监测质量管理。36.强化大气环境监控能力建设。37.严厉打击监测监控数据造假。 本项目属于C3099其他非金属矿物制品制造行业，根据《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》，本项目属于“八、磨料磨具”，绩效评级应达到B级以上要求。评价建议项目电熔、倾倒工序废气经配套布袋脉冲除尘器+SCR处理设备，所有物料采用密闭或封闭式储存，并配备废气收集及除尘设施；厂区内物料运输采用封闭皮带等方式输送，每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用；粉碎、筛分等产尘点采用密闭措施，并安装集气罩和除尘设施；厂内地面全部硬化或绿化，车间规范干净整洁，无散落物料；有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测；涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网；厂内未安装在线监控的涉气生产设施主要投料口安装高清视频监控系统，视频能够保存三个月以上；建立生产设施运行管理信息、废气污染治理设施运行管理信息、监测记录信息、主要原辅材料消耗记录、固废危废处理记录电子台账。 本项目采取以上措施后，项目重污染天气绩效评级可达到B级以上要求，故符合《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（豫环委办[2022]9号）中大气污染防治攻坚战实施方案相关要求。 （2）《河南省2022年水污染防治攻坚战实施方案》 工作目标： 完成国家下达和我省确定的地表水环境质量年度目标任务。县级以上城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到100%（自然本底值高除外），南水北调中线工程丹江口水库陶岔取水口水质稳定达到Ⅱ类。 主要任务： （一）持续打好城市黑臭水体治理攻坚战 1.深入推进城市建成区黑臭水体整治。2.持续提升城镇污水收集处理能力。3.加快城镇污水处理厂污泥安全处置。 （二）着力打好黄河生态保护治理攻坚战 4.强化重点河流污染综合治理。5.推动企业水污染治理设施改造。6.开展入河排污口排查整治。 （三）巩固提升饮用水安全保障水平 7.持续做好南水北调中线工程水质保护。8.持续推进饮用水水源地规范化建设。9.持续开展“清四乱”专项行动。10.加快污染较重河流治理。11.加强水生态保护与修复。12.强化重要河流生态流量保障。13.开展“美丽河湖”创建。 （五）统筹左海其他水生态环境保护工作 14.调整优化产业结构。15.推动企业绿色发展。16.提升城镇污水资源化利用效率。17.加强水环境风险防控。18.补齐医疗机构污水处理设施短板。19.强化水生态环境执法监管。20.提升水生态环境监测监控能力。21.深入开展交通运输业水污染防治。 本项目营运期产生的电熔区配套变压器设备冷却用水定期更换，用于厂区洒水降尘，不外排；食堂废水经隔油池预处理后与生活污水一同进入化粪池处理后进入宁陵县第一污水处理厂进一步处理，最终排入下清水河，符合《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（豫环委办[2022]9号）中水污染防治攻坚战实施方案相关要求。 （3）《河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》 工作目标： 推动土壤资源永续利用，全省土壤和地下水环境质量总体保持稳定，土壤和地下水环境风险得到有效管控。土壤安全利用进一步巩固提升，受污染耕地安全利用率实现95%以上，重点建设用地安全利用有效保障。地下水国考区域点位Ⅴ类水比例控制在25%以内，“双源”(地下水型饮用水水源、重点污染源)点位水质保持稳定。 主要任务： （一）深化土壤污染状况详查 1.开展耕地土壤重金属污染成因排查。2.开展典型行业企业及周边土壤污染状况调查。 （二）强化土壤污染源头防控 3.推动涉重金属企业绿色化发展。4.开展涉重金属矿区历史遗留固体废物排查整治。5.全面提升固体废物监管能力。 （三）规范工矿企业新增土壤污染 6.推动重点监管单位规范化监督。7.推动实施绿色化改造。 （四）依法实施农用地分类管理 8.深入落实耕地土壤污染预警制度。9.巩固安全利用成效。10.全面落实严格管控。11.加强重点区域粮食监管。 （五）有效管控建设用地土壤污染风险 12.开展土壤污染状况调查评估。13.加强污染地块联动监管。14.强化部门信息共享。15.做好暂不开发利用污染地块管理。16.有序推进土壤污染风险管控和修复。 （六）强化土壤地下水污染协同防控 17.实施地下水质量目标管理。18.开展地下水质量状况调查。19.加强重点污染源风险管控。20.注重水土联防示范引导。 （七）全面提升环境监管能力 21.完善环境监测机制。22.加强生态环境执法。23.强化科技支撑。 本项目危废暂存间地面采取防渗处理，对土壤环境影响较小，符合《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（豫环委办[2022]9号）中土壤污染防治攻坚战实施方案相关要求。 4、与《关于印发商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（商环委办〔2022〕3号）相符性分析 （1）《商丘市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》 一、工作目标 全市环境空气质量改善指标达到省下达我市的年度目标要求，即环境空气细颗粒物（PM2.5）年平均浓度控制在48微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度控制在78微克/立方米以下，5-9月臭氧（O3）日最大8小时平均浓度超标率控制在20.9%以下，环境空气质量优良天数比例不低于68.5%，重污染天数比例控制在2.0%以下。 二、主要任务 （一）加快调整优化产业结构，推动绿色低碳转型发展 1.加快传统产业转型升级。2.提升产业集群绿色化水平。3.推进绿色低碳产业发展。 （二）深入调整能源结构，推进能源低碳高效利用。 4.推动工业企业绿色发展。5.推进传统产业集群升级改造。6.实施清洁能源替代。7.扩大集中供热范围。8.深入开展散煤治理行动。9.加快优化能源供给结构。 （三）持续调整交通运输结构，打好柴油货车治理攻坚战。 10.加快铁路专用线建设。11.提升清洁运输水平。12.加快新能源汽车推广应用。13.积极推进老旧汽车淘汰。 （四）优化调整用地结构，强化面源污染治理。 14.提升扬尘污染防治水平。15.推进露天矿山综合整治。16.开展农业等面源污染治理。17.持续开展烟花爆竹禁燃禁放工作。18.综合治理恶臭突出环境问题。 （五）推进工业企业四项工程，深化大气污染综合治理。 19.深化重点行业超低排放“改造工程”。20.强化重点行业绩效分级“培育工程”。21.实施工业企业治理成效“夯基工程”。22.开展低效治理设施全面“提质工程”。 （六）强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战。 23.加快推进低VOCs含量原辅材料源头替代。24.开展简易低效VOCs治理设施升级改造。25.提升VOCs无组织排放治理水平。26.加大油品储运销全过程VOCs管控力度。27.强化VOCs日常监管。 （七）强化区域联防联控，打好重污染天气消除攻坚战。 28.加强空气质量预警会商。29.全面推行差异化管控。30.实施重污染天气移动源应急管控。31.实施重点行业错峰生产。32.建立重污染天气应对闭环管理机制。 （八）强化基础能力建设，持续推进大气环境治理体系和治理能力现代化。 33.强化监督帮扶指导。34.提升大气环境监测质量管理。35.强化大气环境监控能力建设。36.严厉打击监测监控数据造假。 本项目产品为耐磨材料，项目在生产过程中熔炼、倾倒、喷吹废气经布袋式脉冲布袋式脉冲除尘+SCR处理；破碎、筛分等工序粉尘经布袋式脉冲除尘器处理后均能达标排放。符合《关于印发商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（商环委办〔2022〕3号）中大气污染防治攻坚战实施方案相关要求。 （2）《商丘市2022年水污染防治攻坚战实施方案》 一、工作目标 完成国家下达的和我省确定的地表水环境质量年度目标任务。县级以上城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到100% 二、主要任务 （一）持续打好城市黑臭水体治理攻坚战。 1.深入推进城市建成区黑臭水体整治。2.持续提升城镇污水收集处理能力。3.加快城镇污水处理厂污泥安全处置。 （二）巩固提升饮用水安全保障水平。 4.持续推进饮用水水源地规范化建设。 （三）着力打好重点河流重点区域生态保护治理攻坚战及水生态修复治理。 5.强化重点河流污染综合治理。6.推动重点河流重点区域农田退水设施改造。7.开展主要支流支沟排查整治。8.开展入河排污口排查整治。9.持续开展“清四乱”专项行动。10.加快污染较重河流治理。11.加强水生态保护与修复。12.强化重要河流生态流量保障。13.参与“美丽河湖”创建。 （四）统筹做好其他水生态环境保护工作。 14.调整优化产业结构。15.推动企业绿色发展。16.推动城镇污水资源化利用。17.加强水环境风险防控。18.补齐医疗机构污水处理设施短板。19.强化水生态环境执法监管。20.提升水生态环境监测监控能力。21.深入开展交通运输业水污染防治。 项目生产废水主要为电熔区配套变压器设备冷却循环用水，此工序废水用于厂区洒水降尘，不外排。食堂废水经隔油池预处理与生活污水经化粪池处理后通过市政污水官网排入宁陵县第一污水处理厂。符合《关于印发商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（商环委办〔2022〕3号）中水污染防治攻坚战实施方案相关要求。 （3）商丘市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案 一、工作目标 推动土壤资源永续利用，全市土壤和地下水环境质量总体保持稳定，土壤和地下水环境风险得到有效管控。土壤安全利用进一步巩固提升，受污染耕地安全利用率实现95％以上，重点建设用地安全利用有效保障。地下水国考区域点位和“双源”（地下水型饮用水水源、重点污染源）点位水质保持稳定。 二、主要任务 （一）强化土壤污染源头防控。 1.推动涉重金属企业绿色化发展。2.全面提升固体废物监管能力。 （二）防范工业企业新增土壤污染。 1.推动重点监管单位规范化监管。2.推动实施绿色化改造。 （三）依法实施农用地分类管理 1.深入落实耕地土壤污染预警制度。2.巩固安全利用成效。3.全面落实严格管控。4.加强重点区域粮食监管。 （四）有效管控建设用地土壤污染风险。 1.开展土壤污染状况调查评估。2.加强污染地块联动监管。3.强化部门信息共享。4.做好暂不开发利用污染地块管理。5.加强土壤污染风险管控和修复。 （五）强化土壤地下水污染协同防控。 1.实施地下水质量目标管理。2.开展地下水质量状况调查。3.加强重点污染源风险管控。4.注重水土联防示范引导。 （六）全面提升环境监管能力。 1.完善环境监测机制。2.加强生态环境执法。3.强化科技支撑。 本项目一般危废间、危废暂存间做好基础防渗措施，项目运营期对土壤环境影响较小，符合《关于印发商丘市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（商环委办〔2022〕3号）中土壤污染防治攻坚战实施方案相关要求。 5、本项目与《河南省“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》（豫政[2021]44号）相符性分析 表1-5 本项目与“豫政[2021]44号”相符性分析 序号 豫政[2021]44号要求 相符性分析 1 推进产业体系优化升级。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严把准入关口，严格分类处置，落实产能置换、煤炭消费减量替代和污染物排放区域削减等要求， 对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能，支持钢铁、水泥、电解铝、玻璃等重点行业进行产能置换、装备大型化改造、重组整合，鼓励高炉—转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铝用炭 素、砖瓦窑、耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）等行业产能，合理控制煤制油气产能，严控新增炼油产能。以钢铁、焦化、铸造、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷、电镀、制革、石油开采、造纸、纺织印染、农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造。加快推进工业产品生态 设计和绿色制造研发应用，在重点行业推广先进、适用的绿色生产技术和装备。 加快建立以资源节约、环境友好为导向的采购、生产、销售、回收和物流体系， 发挥汽车、电子电器、通信、大型成套装备等行业龙头企业、大型零售商及网络 平台的示范带头作用，积极应用物联网、大数据和云计算等信息技术，加快构建 绿色产业链供应链。 本项目产品为氧化铝、莫来石，项目年综合能耗等价值为4306.95吨标煤，年综合能耗不超过1万吨标准煤，不属于高耗能项目；根据查阅《环境保护综合名录（2021年版）》-高污染产品名录分析，本项目不属于高污染行业，故本项目不属于两高项目，为县批项目。 2 深化重点工业点源污染治理。巩固钢铁、水泥行业超低排放改造成效，推动焦化等重点行业超低排放改造。深化重点行业工业炉窑大气污染综合治理，深化垃圾焚烧发电、生物质发电废气提标治理。严格控制铸造、铁合金、焦化、水泥、 建材、耐火材料、有色金属等行业物料存储、运输及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业原则上不得设置烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装旁路在线监管系统。制修订重点行业大气污染物排放标准及监测、控制技术规范，有效控制烟气脱硝和氨法脱硫过程中氨逃逸。推进工业烟气中三氧化硫、汞、铅、 砷、镉、二噁英、苯并芘等非常规污染物强效脱除技术研发应用。加强生物质锅 炉燃料品质及排放管控，淘汰污染物排放不符合要求的生物质锅炉。 本项目电熔、喷吹废气经脉冲袋式+SCR处理；破碎、筛分等工序经布袋式脉冲除尘器处理后达标排放 3 加强土壤污染源头防控。将土壤和地下水环境要求纳入国土空间规划，根据土壤污染状况和风险合理规划土地用途，实施污染地块空间信息与国土空间规划 的“一张图”管理。把好建设项目环境准入关，严控涉重金属及不符合土壤环境 管控要求的项目落地。持续推进耕地周边涉镉等重金属重点行业企业排查整治。开展耕地土壤污染成因排查和分析，提出针对性的断源措施并优先实施。 本项目危废暂存间做好防渗处理，营运期对周边土壤污染较小 5、与《商丘市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》（送审版）相符性分析 表1-6 本项目与“《商丘市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》（送审版）”相符性分析 序号 《商丘市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》（送审版）要求 相符性分析 1 严格准入。从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，加大钢铁、烧结砖瓦、电解铝等行业落后产能淘汰和过剩产能压减力度。原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉，禁止新增化工园区。国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。 本项目产品为氧化铝、莫来石，项目年综合能耗等价为4306.95吨标煤，年综合能耗不超过1万吨标准煤，不属于高耗能项目；根据查阅《环境保护综合名录（2021年版）》-高污染产品名录分析，本项目不属于高污染行业，故本项目不属于两高项目，为县批项目；本项目生产采用电能，不消耗燃煤；本项目按要求开展绩效等级评价 2 加快落后产能淘汰。按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020 年本）》，落实“河南省利用综合标准依法依规推动落后产能退出年度工作方案”，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准，建立淘汰类工业产能和装备清单，对国家和河南省、商丘市明确的落后生产工艺装备和落后产品，实施落后产能清零行动，持续推进传统产业淘汰升级。 本项目不涉及 3 深化重点行业点源污染治理。巩固钢铁、水泥行业超低排放改造成效，深化重点行业工业炉窑大气污染综合治理，深化垃圾焚烧发电、生物质发电废气提标治理。铸造、铁合金、水泥、建材、耐火材料、有色金属等行业，严格控制物料存储、运输及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业原则上不得设置烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装旁路在线监管系统。推广工业烟气中三氧化硫、汞、铅、砷、镉、二噁英、苯并芘等非常规污染物强效脱除技术应用。 本项目原料采用罐装，项目废气经除尘器处理达标排放；擂碎工序废气经车间自然沉降后达标排放 4 推动工业污染防治。落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点河流、重点行业和产业布局规划环评，构建以“三线一单”为空间管控基础、环境影响评价为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的生态环境管理框架，从源头预防环境污染和生态破坏。严禁在淮河流域干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目。以造纸、氮肥、农副食品加工、皮革、印染、有色、原料药制造、电镀、化工等高污染高耗水行业为重点，深入推进清洁生产审核，开展全流程的清洁生产改造或者清洁化改造，依法对“双超双有高能耗”行业企业实施强制性清洁生产审核，促进传统产业绿色转型升级。推进化工、印染、电镀等产业集群提升改造，提高产业集约化、绿色化发展水平。以省级先进制造业开发区为重点，实施工业企业稳定达标排放，全面推进污水处理设施建设和污水管网排查整治，杜绝企业偷排、污水处理厂污水溢流现象，严格控制工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇生活污水处理系统，严厉打击向河湖湿地等偷排、直排行为。严格规划环评审查，完善现有污水处理厂配套管网，新建、扩建省级先进制造业开发区同步规划建设污水收集和集中处理设施，工业废水全收集、全处理，确保稳定达标排放。 本项目电熔区配套变压器设备冷却用水定期更换，用于厂区降尘，不外排；食堂废水经隔油池预处理后与生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入宁陵县第一污水处理厂，最终排入下清水河 5 加强建设用地准入管理。持续更新建设用地土壤污染风险管控和修复地块名录，严格准入管理。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。加强建设用地规划、出让、转让、用途变更、收回、续期等环节监管，确保土壤环境保护相关政策要求在土地政策中得到落实。加强暂不开发利用污染地块生态管控，确需开发利用的，依法实施管控修复，优先规划用于拓展生态空间。对暂不开发利用的地块要制定土壤污染风险管控方案，划定管控区域，建立标识、发布公告，定期组织开展环境监测。 本项目位于产业集聚区，宁陵县政府出让宗地63.77亩，本项目土地证手续齐全。 6、本项目与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）中《河南省2019年工业炉窑污染治理方案》相符性分析 本项目仅涉及《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）中附件2《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》，参考耐火材料行业无组织排放治理标准相符性分析如下： 表1-7 本项目与《河南省2019年工业炉窑污染治理方案》相符性分析一览 序号 文件要求 落实情况 一 料场密闭治理 1 所有物料(包括原辅料、半成品、成品)进库存放，厂界内无露天堆放物料，料场安装喷干雾抑尘设施。 项目原料均进行罐装，无露天堆放物料。 2 密用料场必须覆盖所有堆场料区(堆放区、工作区和主通道区)。 物料均分区堆放，并置于密闭车间内。 3 车间、料库四面密封，通道道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好便且于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。 厂区设置密闭式生产车间和仓库，设置硬质门，无车辆出入时关闭车间大门。 4 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。 厂区内地面全部硬化处理，无积尘现象。 5 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。 项目原料由密封储料罐采用风机由密闭输送管直接进入电熔炉内，电熔炉配套有脉冲除尘器；项目产品直接下料在密封的包装袋内。 6 厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置。 厂区车间按工艺布置分区设置。 7 厂区出口应安装自动感应式车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净，运行不起尘。 本项目物料均为袋式包装，无扬尘产生。 二 物料输送环节治理 1 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。 生产时物料采用密闭输送，并设置集气罩收集废气，并配套除尘设施，废气处理后排放。 2 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。 物料输送在密闭状况下进行，产尘部位设置集气罩收集废气，并配套除尘设施，废气处理后排放。 3 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。 项目所有物料均采用袋装，运输时进行苫盖，厂内无露天转运散状物料现象。 4 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措植抑尘。 除尘器下灰口设置围挡，卸灰区封闭。除尘灰密闭运输，运输车辆进行苫盖。 三 生产环节治理 1 物料上料、破碎、筛分、混料应在封闭的厂房内进行，所有产生点安装集气设施和除尘设施。 项目各生产工序均在密闭车间内进行，产尘点安装集气设施和除尘设施。 2 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行。 厂区内无散放原料，物料均采用袋装，设置废气收集装置并进行处理。 四 厂区、车辆治理 1 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。 厂区内道路均进行硬化处理，无破损，无积尘，无裸露空地。 2 对厂区道路定期洒水清扫。 企业对厂区内道路定期进行洒水清扫，保持整洁。 3 企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台应设置洗车废水收集防治设施。 本项目不涉及。 五 建设完善监测系统 1 因地制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。 本项目将按要求安装监控设施。 2 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。 本项目不涉及。 7、本项目与《河南省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见》（豫环文〔2021〕100号）相符性分析 表1-8 本项目与“豫环文〔2021〕100号”相符性分析 序号 《河南省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见》（豫环文〔2021〕100号）政策要求 相符性分析 1 “两高”项目范围目前确定为钢铁、铁合金、氧化铝、电解铝、铝用碳素、铜铅锌硅冶炼（含原生和再生冶炼）、水泥、石灰、建筑陶瓷、砖瓦（有烧结工序的）、耐火材料（有烧结工序的）、刚玉、平板玻璃、煤电、炼化、焦化、甲醇、氮肥、醋酸、氯碱、电石、沥青防水材料等22个行业投资项目中年综合能耗1万吨标准煤以上项目。 本项目产品为氧化铝、莫来石，项目年综合能耗等价值为4305.98吨标煤，年综合能耗不超过1万吨标准煤，不属于22个行业投资项目中年综合能耗1万吨标准煤以上项目。 根据本项目《节能报告》（附件7），本项目年综合能耗等价值为4305.98吨标煤/a，年综合能耗不超过所规定1万吨标准煤，依据《河南省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见》（豫环文〔2021〕100号）文件规定，本项目不属于高耗能项目。 根据查阅《环境保护综合名录（2021年版）》-高污染产品名录分析，本项目不属于高污染行业。 综上所述，本项目不属于“两高”项目，为县批项目。 8、项目与宁陵县集中式饮用水水源保护区划相符性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2013]107号）、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）、《宁陵县产业集聚区总体发展规划》（2018-2025）、《宁陵县产业集聚区总体发展规划》（2021-2030）、宁陵县“千吨万人”集中式饮用水水源保护范围（区）划分技术报告、《河南省人民政府办公厅关于划定调整取消集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政办[2020]56号），宁陵县集中式饮用水水源保护区划如下。 (1)宁陵县殷楼地下水井群（共5眼井） 一级保护区范围:一水厂厂区（4号取水井），二水厂厂区(3 号取水井)，1～2 号、5号取水井外围40米的区域。 (2)宁陵县八里井地下水井群(县城西北部，共12眼井) 一级保护区范围:取水井外围40米的区域。 （3）西关水厂地下水井群（集聚区内西部，共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围40米的区域。 （4）第三水厂地下水井群（集聚区内中部，共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围40米的区域。5、与宁陵乡镇集中式饮用水水源保护区划相符性 宁陵县乡镇级集中式饮用水水源保护区划 （1）柳河镇袁庄水井（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东26米、西28米、南至G310国道、北29米的区域（1号、2号取水井），3号取水井外围30米的区域。 （2）石桥镇石桥供水站（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、西28米、南30米、北18米的区域。 （3）黄岗镇小郭庄供水站（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东18米、西24米、南至X038县道、北16米的区域。 （4）华堡镇水厂（共3眼井） 一级保护区范围：1号取水井外围30米西至排水沟、东至计划生育指导站的区域；2号取水井外围30米南至计划生育指导站的区域；3号取水井外围30米南华堡镇地税所至的区域。 （5）乔楼乡水厂（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米的区域（1号取水井），取水井外围30米的区域（2号取水井）。 （6）赵村乡刘窑水厂（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西28米、南28米、北12米的区域。 （7）孔集乡孔大楼水厂（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东20米、西18米、南至G310国道的区域。 （8）逻岗镇供水站（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西22米的区域。 （9）阳驿乡后陈水厂（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西25米、南20米的区域（1号取水井），取水井外围30米的区域（2号取水井）。 （10）刘楼乡供水站（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东26米、西15米、南至X021县道、北25米的区域（1号取水井）。 （11）张弓镇水厂（共1眼井）一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西20米、南13米的区域。 宁陵县“千吨万人”集中式饮用水水源保护范围（区）划分技术报告 本文件划分对象为宁陵县15个“千吨万人”集中式饮用水水源地保护区，水井共35眼，具体如下： （1）苗堂水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域（1号取水井）、2号取水井外围30m的区域。 （2）小吕集水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域（1号取水井），2号取水井外围30m的区域。 （3）黄岗新水厂地下水井群（共3眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域（1号取水井），2号、3号取水井外围30m 的区域。 （4）路老家水厂地下水井群（共3眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域（1号、2号取水井），3号取水井外围30m的区域。 （5）石井水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域。 （6）陈兑楼水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域（1号取水井），2号取水井外围30m的区域。 （7）刘古堆水厂地下水井群（共3眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域（1号取水井），2号、3号取水井外围30m的区域。 （8）周庄供水站地下水井群（共2眼井） 一级保护区：1号取水井水井外围30m的区域，2号取水井外围，南侧至001县道北侧道路红线，东、西、北至30m的矩形区域。 （9）邓寨水厂地下水井群（共3眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域（1号取水井），2号取水井外围30m的区域。 3号取水井外围，东南至042县道西侧道路红线，东北、西北、西南30m的矩形区域。 （10）花李张水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域（1号取水井），2号取水井外围30m的区域。 （11）任庄水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域（1号取水井），2号取水井外围，北至011县道南侧道路红线，东、南、西30m的矩形区域。 （12）刘尧水厂地下水井群（共3眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域（1号取水井），2号、3号取水井外围30m的区域。 （13）胡大庄水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域（1号取水井），2号取水井外围30m的区域。 （14）后址庄水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域（1号取水井），2号取水井外围30m的区域。 （15）西马楼水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区：水厂厂界内的区域（1号取水井），2号取水井外围，南至011乡道北侧道路红线，东北、西30m的矩形区域。 本项目位于河南省商丘市宁陵县产业集聚区拟建规划经七路与商宁路（信陵路）交叉东北，距离本项目最近的宁陵县集中式饮用水水源地（水厂）为石井水厂（地下水井群，本项目距离石井水厂地下水井群约2.7km处，不在其保护范围内（附图7），故本项目建设与《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号）、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）、《宁陵县产业集聚区总体发展规划》（2018-2025）、《宁陵县产业集聚区总体发展规划》（2021-2030）、宁陵县“千吨万人”集中式饮用水水源保护范围（区）划分技术报告、《河南省人民政府办公厅关于划定调整取消集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政办[2020]56号）相符。 |

# 二、建设项目工程分析

|  | 本项目为年产三万吨新型耐磨材料项目，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目行业类别属于C309石墨及其他非金属矿物制品制造。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），与本项目相关的内容见表2-1。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 本栏目环境 敏感区含义 二十七、非金属矿物制品业30 60 耐火材料制品制造308；石墨及其他非金属矿物制品制造309 石棉制品；含焙烧的石墨、碳素制品 其他 / 本项目为年产三万吨新型耐磨材料项目，产品主要为莫来石、氧化铝，属于石墨及其他非金属矿物制品制造309，为“其他”类，因此，本项目应编制环境影响报告表。 1、项目概况 本项目厂区占地面积63.77亩，总建筑面积28658m²，本项目厂房面积12138m2，预留厂房面积10854m2（本次建设，入驻项目另行评价）。本项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程组成，项目组成及主要建设内容见表2-2。 表2-2 项目组成及主要内容一览表 项目组成 名称 建设内容 备注 主体工程 磨料新材料加工厂房 位于厂区北侧，1座，建筑面积12138m2。包括放料区、上料区、电熔区、破碎区、检验区、包装区等。 未建设 辅助工程 办公楼 位于厂房南侧，用于日常办公 未建设 公寓食堂 位于厂区东南角 未建设 预留厂房 位于厂区东侧，建筑面积10854m2，（本次建设，入驻项目另行评价） 未建设 公用工程 给水工程 由宁陵县产业集聚区市政供水系统供给 未建设 排水工程 项目电熔区配套变压器设备冷却用水定期更换，用于厂区降尘，不外排；食堂废水经隔油池预处理后与生活污水一起进入化粪池处理后通过市政污水管网排入宁陵县第一污水处理厂处理，处理达标后最终汇入下清水河 未建设 供电工程 由宁陵县产业集聚区市政供电系统供应 未建设 废气治理 莫来石电熔工序电熔烟尘收集后经布袋式脉冲除尘器+SCR+15m高排气筒（DA001）排放；氧化铝电熔、喷吹工序粉尘收集后经布袋式脉冲除尘器+SCR+15m高排气筒（DA003）排放 未建设 莫来石生产线各破碎、筛分、钢球磨等工序：粉尘由集气罩收集后经布袋式脉冲除尘器+15m高排气筒（DA002）排放；氧化铝生产线各筛分、磁选工序：粉尘经集气罩收集+布袋式脉冲除尘器+15m高排气筒（DA004）排放 未建设 莫来石擂碎工序粉尘：车间密闭、自然沉降 未建设 食堂油烟：油烟净化器 未建设 废水治理 项目电熔区配套变压器设备冷却用水定期更换，用于厂区降尘，不外排；食堂废水经隔油池预处理后与生活污水一起进入化粪池处理后通过市政污水管网排入宁陵县第一污水处理厂处理，处理达标后最终汇入下清水河 未建设 噪声治理 基础减振、厂房隔声 未建设 固废处置 莫来石电熔工序、氧化铝电熔和喷吹工序粉尘经收集后返回生产使用；莫来石后续破碎筛分等粉尘经除尘器收集后暂存于一般固废间集中外售，氧化铝筛分、磁选等工序粉尘经集气罩收集后暂存于一般固废间，集中外售；氧化铝粗粒、磁选杂质、不合格成品等经收集后暂存于一般固废间集中外售（1间，占地面积10m2）；生活垃圾由环卫部门统一清运；废润滑油、油桶等危废暂存于危废间交由资质单位处理（1间，占地面积10m2） 未建设 2、产品方案 本项目产品为新型耐磨材料，主要用于陶瓷、绝缘体等产品生产原料。项目生产的新型耐磨材料主要为：莫来石、氧化铝，具体产品方案见下表。项目具体产品方案见下表。 表2-3 产品方案一览表 名称 型号及规格 生产规模t/a 莫来石 2-30mm 13000 0-1mm 1000 30-500目 1000 氧化铝 氧化铝空心球 14000 细料 1000 3、本项目主要设备如下表所示。 表2-4 主要设备一览表 序号 设备名称 设备参数（规格/型号） 数量（套/个） 备注 1 实验室设备 / 1套 / 2 超声波筛分设备 处理能力 10～20t/h 2 备用 莫来石生产工序设备 3 储料罐 / 2 / 4 3150KV电熔系统装置 8000kW 4 / 5 密闭输送带 / 1 6 颚式破碎机 PE400*600 2 / 7 斗士提升机 TD250HC1 5 / 8 液压对辊破碎机 / 1 9 巴马克 PL750 1 / 10 钢球磨机 处理能力 10t/h 2 / 11 振动筛分设备 处理能力 10～20t/h 6 / 12 陶瓷球磨机 φ1.8M*5.4m 6 / 13 磁选机 GX-2-8000GS 6 / 14 包装机 生产能力 20t/h 1 / 氧化铝生产工序设备 15 3150KV电熔系统装置 3150kW 4 / 16 密闭输送带 / 1 / 17 空压机 / 4 18 斗士提升机 TD250HC1 1 / 19 振动筛分设备 处理能力 10～20t/h 6 / 20 气流分级机 / 1 / 21 磁选机 GX-2-8000GS 6 / 22 包装机 生产能力 20t/h 1 / 4、主要原辅料 本项目主要原材料及能源消耗见下表。 表2-5 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号 名称 用量t/a 备注 1 工业氧化铝 30200 粉状，罐装 2 石墨电极 132 导体 3 石英砂 200 颗粒状，罐装 原辅材料理化性质： 表2-6 项目原辅材主要成分理化性质一览表 序号 名称 理化性质 1 工业氧化铝 一种高硬度的化合物，熔点为2054℃，沸点为2980℃，是在高温下可电离的离子晶体，常用于制作耐火材料。氧化铝有许多同质异晶体，目前已知的有10多种，主要有3种晶型，即γ-AI2O3、β-AI2O3、α-AI2O3。其中结构不同性质也不同，在1300℃以上高温时几乎完全转化为α-AI2O3。难溶于水的白色固体，无臭、无味、质极硬，易吸潮而不潮解（灼烧过的不吸湿）。两性氧化物，能溶于无机酸和碱性溶液中，几乎不溶于水及非极性有机溶剂。 2 石英砂 坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是SiO2,石英砂的颜色为乳白色、或无色透明状，硬度7，性脆无解理，贝壳状断口，油脂光泽，密度为2.65，堆积密度（1-20目为1.6~1.8）,20-200目为1.5，其化学、热学和机械性能具有明显的异向性，不溶于酸，微溶于KOH溶液。 5、劳动定员和生产班制 本项目劳动定员60人，年生产280天。常规班制为一班制，每班次8h；50人在厂区食宿，10人不在厂区食宿。 6、本项目能源供应及给排水情况 6.1产业集聚区基础设施情况介绍 供电 目前产业集聚区内有110KV工业变电站。110KV电源规划：产业集聚区扩建110千伏工业变，使其容量达到3*50MVA。远期规划新建110千伏长江变，主变容量为3*50MVA。高压走廊：高压走廊结合道路防护绿地进行规划布置，其中规划西外环、葛天大道、工业大道、黄河路为110KV的高压走廊，按照不低于20米的宽度控制。10KV电网规划：10KV 配电网呈环状布置，在实际开发过程中，可适时调整，逐步完善。规划设置22个10KV开闭所。10KV配电线路均采用电力电缆埋地方式敷设，一般敷设在道路东南侧的人行道下。 供水 宁陵县产业集聚区现状有3个供水厂为聚集区供水，分别为石井水厂、第二水厂和西关水厂，经调查，西关水厂和石井供水厂现状供水能力总计1万吨/日，宁陵县第二水厂现状供水能力 3 万吨/日。水厂总供水能力为4万m3/d，规划区的自来水厂均以地下水为水源，补给为降水与引黄水侧渗，宁陵县多年平均地下水资源量为13829万m3，可开采量约为37.89万m3/d，根据远期规划，保留量水厂并扩建第三水厂，新建第四水厂。 6.2本项目资源消耗情况介绍 6.2.1供电 根据企业提供资料，本项目年用量3180万kW·h，由宁陵县产业集聚区市政供电系统供应，能满足项目用电要求。 6.2.2供水 本项目用水主要为生活用水和循环冷却用水，用水总量为2250m3/a。 （1）生活用水 项目供水由聚集区提供。本项目劳动定员60人，其中50人在厂区食宿，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）以及结合本项目的实际情况，在厂区食宿员工用水量按100L/d·人计，不在厂区食宿员工用水量按50L/d·人计，则本项目员工生活用水量为5.5m3/d、1540m3/a。 （2）食堂用水 本项目建设有食堂为员工提供三餐，项目年生产280天，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），员工食堂的用水定额按20L/（人·次）计，则项目食堂用水为1.0m3/d（280m3/a）。 （3）循环冷却用水 项目电炉配套变压器采用间接冷却水系统，冷却水循环使用，本项目配备一个冷却循环水池，每天损耗量按2%计算，定期补充自然损耗量，每3个月换一次水，每年更换3次。根据企业提供资料，项目循环水池水量50m3/d，定期补水量1m3/d，水池换水量150m3/a。 项目电熔区配套变压器设备冷却用水定期更换，用于厂区降尘，不外排；设备冷却废水150m3/a，可直接用于厂区洒水降尘。 6.2.3排水 本项目废水为设备冷却排放的清净下水、职工生活污水。 （1）设备冷却用水 根据上述资料，项目电熔区配套变压器设备冷却废水水量为150m3/a，用于厂区洒水降尘。 （2）职工生活污水 本项目职工生活污水量为5.5m3/d、1540m3/a，生活污水排污系数按0.8计，则生活污水产生量为4.4m、1232m3/a。 食堂废水 项目食堂用水量为1.0m3/d、280m3/a。排水系数按0.8计算，则本项目食堂废水量为0.8m3/d、224m3/a。 本项目电熔区配套变压器设备冷却用水定期更换，用于厂区降尘，不外排；职工食堂废水经隔油池预处理后与生活污水一起进入化粪池处理后通过市政污水管网排入宁陵县第一污水处理厂，处理达标最终汇入下清水河。 本项目水平衡图详见下图。 图2-1 项目水平衡图（m3/a） 10、厂址周围环境及选址可行性 本项目位于商丘市宁陵县产业集聚区拟建经七路与商宁路（信陵路）交叉口东北角，根据现场勘察，项目东厂界45m为西王关庙；西厂界为空地（规划为经七路）；南侧为商宁路（信陵路）；北侧为现状荒地（规划为纬六路），项目厂区周边环境示意图见附图2。本项目车间距离西王关庙村约45m，位于西王关庙村的侧下风向，项目运营期产生的噪声、废气经采取措施后对其影响较小。 对照《宁陵县产业集聚区总体发展规划（2021-2030）—用地规划图》可知，项目占地类型为二类工业用地，用地符合宁陵县产业集聚区规划要求。 综上所述，本项目选址可行。 11、平面布置合理性 本项目主要建筑物为2栋生产厂房、1座办公楼、1座餐厅。项目厂区大门面向南侧的商宁路（信陵路），入口位于厂区南侧；办公楼位于厂区的东南角，位于厂房下风向。项目车间位于厂区北部，厂区南部车间为预留空厂房。 本项目生产车间呈东西走向，厂房四周为厂区内道路，厂房东侧、南侧均设置出入口，原料由车间西门进入，车间内由西向东工艺依次为：原料储存罐区-电熔区-破碎筛分区-成品库，一般固废暂存间和危废暂存间位于车间西南角，整个厂房平面布局紧凑，功能分区明显，流向顺畅，既方便管理，节约投资，又节省用地。本项目厂区平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 二、工艺流程简述 1、施工期工艺流程及产污环节 施工期工艺流程及产污环节见下图 图2-2 项目施工期工艺流程及产污环节图 项目施工期产生的污染物主要为噪声、废气、废水、固废。其中，噪声主要为施工设备和运输车辆产生的噪声；废气主要包括建筑材料等装卸和运输过程中、物料堆放的粉尘污染，施工机械尾气；废水主要为施工废水和施工人员生活污水；固废主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 2、营运期工艺流程及产污环节分析 本项目产品为新型耐磨材料，分别为莫来石、氧化铝，以上产品所用原料基本相同（共同原料主要为工业氧化铝，莫来石材料产品需要加入石英砂）。具体工艺流程及产污节点见下图： （1）莫来石生产工艺及产污环节 图2-3 本项目莫来石工艺流程及产污环节图 给料：储料罐装原料经风动装置按一定配比由气动输送系统输送至电弧炉前置料仓内。 电熔：配制好的原料加入电炉内后，由电源变压器经三相电极将电流导入炉内，电极通过与炉料间产生的电弧发热，将热量传向装满炉料的炉膛，炉膛温度约2050℃左右，融化周期6h，通过电弧热和电阻热使炉膛内的炉料处于熔融状态。此工序有粉尘产生。 倾倒冷却：原料经电熔后呈高温液态氧化铝，溶液原料依靠炉子液压系统自动倾倒入接包容器内，由行吊将接包容器内的液态原料送至车间冷却区进行自然冷却，一般冷却时间为48小时。冷却后半成品通过自动板车运送至研磨材料粗加工区内暂存，用于后续研磨材料的生产。此工序由废气产生。 擂碎：将冷却后的半成品送至破碎机破碎成大块，利于后续初破。此工序有粉尘产生。 鄂破：擂碎后的大块半成品通过密闭传送带投入颚破机进料斗进行初破，项目每条生产线设置2台鄂破机，采用（1+1）二级鄂破，破碎后的物料依靠自身重力沿密闭管道通过全封闭提升机提升料仓，通过提升机进入一步破碎。此工序有粉尘产生。 对辊破碎：鄂破后的半成品在辊破碎机内进行再次破碎，破碎成粒径更小的半成品。此工序有粉尘产生。 巴马克整形破碎：对辊破碎后的半成品通过密闭传送带进入巴马克设备做进一步立式冲击破碎成产品需要规格粒度，并对产品粒径进行修整，修整后的半成品由斗提机送至料仓后，通过密闭输送管道传输到振动筛设备内。此工序有粉尘产生。 钢球磨、筛分（0-1mm的莫来石产品）：部分整形后的半成品通过斗提机提至料仓送入钢球磨机，经筒内的研磨介质对半成品附加压碎和磨剥作用而被破碎，合格产品经出料口排出，完成球磨过程，不合格品再次进入球磨机破碎。经球磨处理后的半成品由斗提机、料仓进入振动筛，选出符合产品（0-1mm的莫来石）要求的成品。此工序有粉尘产生。 磁选：筛选出0-1mm的莫来石中含有杂质，需采用磁选机去除产品中的铁杂质，磁选后的成品进行成分监测，符合产品要求的进行打包外销，不合格的作为一般固废外销。 打包外售：项目产品经分析后符合要求者，进行打包外售。 筛分（2-30mm的莫来石产品）：部分整形后的半成品进入振动筛进行筛分出规格为2-30mm的莫来石产品。此工序有粉尘产生。 磁选：分选出规格为2-30mm的莫来石产品中含有杂质，需采用磁选机去除产品中的铁杂质，莫来石产生由筛分机经密闭管道送至磁选机内。该工序有粉尘产生。 打包入库：项目磁选出的2-30mm的莫来石成品采用袋装或者吨包，打包好的产品入库外售。 球磨（30~500目莫来石产品）、打包入库：根据客户要求，需要粒径在30~500目之间的莫来石，磁选后2-30mm的莫来石产品需进行球磨，球磨后的产品再进行打包外售。 （2）氧化铝生产工艺及产污环节 图2-4 本项目氧化铝工艺流程及产污环节图 给料：储料罐装原料经风动装置按一定配比由气动输送系统输送至电弧炉前置料仓内。 电熔：配制好的原料加入电炉内后，由电源变压器经三相电极将电流导入炉内，电极通过与炉料间产生的电弧发热，将热量传向装满炉料的炉膛，炉膛温度约2050℃左右，融化周期6h，通过电弧热和电阻热使炉膛内的炉料处于熔融状态。此工序有粉尘产生。 喷吹：电熔炉一侧配有喷吹风机，压缩空气由空压机提供，每台（5#-8#）电熔炉配备1个空压机。加热熔融的液体通过炉体出口流出后，通过高压空气迅速将溶液喷吹为颗粒状，从而实现连续性的工艺操作。每台电熔炉配置一个喷吹室，喷吹过程中喷吹室为全密闭状态，喷吹出粒径为0.2～5mm的颗粒状产品，即为本项目产品。此工序有粉尘产生。 筛分：当生产一定量的产品后，产品在喷吹室自然冷却至室温，喷吹沉降 后的产品还需进一步分筛。人工用小车将喷吹室产品拉运至地下提升斗，再用行车提升至筛分机的进料斗，经筛分机筛选出符合规格的产品，然后包装外售。此工序会产生粉尘。 磁选：筛分后的物料经密闭管道送至磁选机去除物料中的铁杂质，除铁后物料经检验合格后打包入库外售。此工序会产生粉尘。 打包入库：项目成品经检验合格后采用袋装或者吨包，打包好的产品入库外售。 细料生产工艺： 筛分后的部分物料部分进入气流分级机，进行细料的筛分。进入气流分级机中的物料先进入分级轮内部，在离心力的作用下，大或重的颗粒物受离心力作用大，故被甩至分级机外围至分级机边壁，并不再受离心力的影响，自然下落到气流分级机卸料口内排出，作为氧化铝粗粒产品外售，同时风机引力部分地克服离心力把细料吸走，细料穿过分级轮叶片间隙，进入除尘器，从而得到氧化铝细料产品。 3、产污环节分析 类型 产污环节 主要污染物 治理措施 废气 1#厂房莫来石电熔工序 颗粒物、NOX 移动式集气罩+布袋式脉冲除尘器+SCR+15m高排气筒（DA001） 1#厂房氧化铝电熔、喷吹工序 颗粒物、NOX 电熔工序：集气罩收集+布袋式脉冲除尘器+SCR+15m高排气筒（DA003）；喷吹工序：集气管道+布袋式脉冲除尘器+SCR+15m高排气筒（DA003） 1#厂房莫来石各破碎、筛分、磁选、钢球磨等工序 颗粒物 集气罩+布袋式脉冲除尘器+15m高排气筒（DA002） 1#厂房氧化铝筛分、磁选等工序 颗粒物 集气罩+布袋式脉冲除尘器+15m高排气筒（DA004） 食堂废气 油烟 油烟净化器 废水 生活污水 COD、BOD、氨氮、SS 化粪池处理后排入宁陵县第一污水处理厂，最终排入下水清河 食堂 COD、BOD、氨氮、SS、动植物油 隔油池+化粪池处理后排入宁陵县第一污水处理厂，最终排入下水清河 噪声 球磨机、破碎机、筛分机等 机械噪声 减振、隔声、消声 固废 磁选 废磁铁 暂存于一般固废间，后期集中外售 电熔、喷吹工序除尘器收集颗粒物 成品 作为原料回用 各级破碎、筛分、磁选等粉尘 成品 暂存于一般固废间，外售 气流分级机收集粗粒 成品 暂存于一般固废间，外售 不合格成品 成品 暂存于一般固废间，外售 磁性杂质 杂质 暂存于一般固废间，外售 职工办公生活 生活垃圾 厂区垃圾桶收集定期运送至垃圾中转站处理 生产设备 废油桶、废润滑油 暂存于危废间，后期交由有资质单位处理 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状评价 根据宁陵县对项目区域的功能区划，其环境空气功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。根据宁陵县环境监测站公布的2020年宁陵县的环境空气质量数据，本次评价选取2020年作为评价基准年，其中获取连续1年中365个日均值数据，每月至少有30个有效数据（其中2月有28个），数据有效性满足GB3095-2012和HJ663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量调查数据统计结果如下。 表3-1 环境空气质量现状监测结果 单位：ug/m³ 污染物 评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率 达标情况 PM2.5 年均值 51.9 35 148.3% 超标 24h平均第95百分位数 137 75 182.7% PM10 年均值 86.7 70 123.9% 超标 24h平均第95百分位数 179.5 150 119.7% SO2 年均值 8.7 60 14.5% 达标 24h平均第98百分位数 18 150 12% NO2 年均值 18.6 40 46.5% 达标 24h平均第98百分位数 50 80 62.5% CO 24h平均第95百分位数 1 4 25% 达标 O3 8h平均第90百分位数 166.5 160 104.1% 超标 通过以上监测结果分析可知，评价区域内大气环境中SO2、NO2年平均浓度、CO24h平均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10年平均浓度、O38h平均浓度不能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准。因此，本项目所在区域环境质量为不达标区。 为持续改善区域环境空气质量，商丘市制定了大气污染防治攻坚战实施方案，通过采取“加快调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级；深入调整能源结构，推进能源低碳高效利用；持续调整交通运输结构，构建绿色交通体系；优化调整用地和农业投入结构，强化面源污染管控；全面推行重点行业绩效分级，深化工业企业大气污染综合治理；强化臭氧协同控制，持续深化挥发性有机物污染治理；强化重污染天气应急管控，大力推动多污染协同减排；强化基础能力建设，持续推进大气环境治理体系和治理能力现代化”等有力举措，预计区域环境空气质量将会逐步改善。 2、地表水环境 距离项目最近的地表水体为项目南侧约300米的下清水河、东侧约370米的吴王沟，地表水环境功能均为Ⅳ类。本次评价引用《宁陵县产业聚集区总体规划（2021-2030）环境影响报告书》（报批版）中的检测数据，监测点位为吴王沟与下清水河交汇处下游1000m处，监测时间2020年10月18日~2020年10月21日，监测统计结果见下表： 表3-2 地表水环境质量现状统计结果一览表 单位：pH 无量纲，其他 mg/L 断面 项目 监测范围 标准值 超标率（%） 最大超标倍数 吴王沟与下清水河交汇处下游1000m处 化学需氧量 32-33 30 0 0.1 氨氮 0.566-0.618 1.5 0 0 总磷 0.29-0.31 0.3 0 0.033 由上表可知，吴王沟与下清水河交汇处下游1000m处COD、总磷存在超标现象，水质中氨氮能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类要求。目前宁陵县第一及第二污水处理厂正在进行提标改造工作，同时尾水人工湿地工程正在筹备建设，建成后将有效改善吴王沟及下清水河水质。 3、声环境质量现状 根据《声环境功能区划分技术规范》(GBT 15190–2014)，项目所在区域属于3类声功能区，声环境应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。项目区边界声环境应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，东边界22m处有西王关庙，声环境应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。为了解项目区域声环境质量现状，本次评价委托河南鼎晟检测技术有限公司于2022.06.01-2022.06.02对项目所在厂区边界、西王关庙声环境进行了现场监测，检测报告见附件11。 表3-3 项目所在厂区边界声环境调查结果一览表 时间 监测点位 监测值dB(A) 监测值dB(A) 达标值dB(A) 达标分析 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 2022.06.01-2022.06.02 东边界 49 38 50 39 65 55 达标 西边界 50 39 50 39 达标 南边界 51 39 51 39 达标 北边界 50 38 50 38 达标 续表3-3 西王关庙声环境调查结果一览表 时间 监测点位 监测值dB(A) 监测值dB(A) 达标值dB(A) 达标分析 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 2022.06.01-2022.06.02 西王关庙 52 39 53 38 60 50 达标 由上表分析可知，项目所在厂区声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，东侧西王关庙声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目所在区域声环境质量现状较好。 4、生态环境质量现状 本项目周围主要为道路及其他工业厂房等，地表植被主要为野草、灌木等当地农作物，生态环境一般。项目周边500m范围内未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 5、电磁辐射 本项目无电磁辐射影响。 6、地下水 为了解项目周边地下水的质量问题，本次评价引用河南金渤新材料有限公司《年产三万吨铝基耐磨新材料项目》于2022年06月01日对项目所在厂区下游小段庄地下水进行的现场监测结果，检测报告见附件11。 表3-4 小段庄地下水环境调查结果一览表 采样时间 采样点位 检测项目 单位 检测结果 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准值 达标情况 2022.06.01 小段庄 pH值 / 7.3 6.5≦pH≦8.5 达标 氨氮 mg/L 0.08 ≦0.5 达标 硝酸盐 mg/L 3.2 ≦20 达标 亚硝酸盐 mg/L 0.012 ≦1 达标 挥发性酚类 mg/L 0.0003（L） ≦0.002 达标 氰化物 mg/L 0.002（L） ≦0.005 达标 砷 mg/L 0.0010（L） ≦0.01 达标 汞 mg/L 0.00002（L） ≦0.001 达标 铬（六价） mg/L 0.004（L） ≦0.005 达标 总硬度 mg/L 390 ≦450 达标 铅 mg/L 0.010（L） ≦0.01 达标 氟化物 mg/L 0.9 ≦1.0 达标 镉 mg/L 0.001（L） ≦0.005 达标 铁 mg/L 0.03（L） ≦0.3 达标 锰 mg/L 0.01（L） ≦0.1 达标 溶解性总固体 mg/L 637 ≦1000 达标 耗氧量 mg/L 0.95 ≦3.0 达标 氯化物 mg/L 39.8 ≦250 达标 硫酸盐 mg/L 66.0 ≦250 达标 总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 ≦3.0 达标 菌落总数 CFU/mL 29 ≦100 达标 水温 ℃ 15.0 / / 水位 m 35 / / 井深 m 30 / / 注：“L”表示检测结果小于方法检出限。 由上表可知，项目区域地下水监测数据均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，故项目区域地下水环境质量良好。 7、土壤环境 为了解厂区土壤现状，本次评价委托河南鼎晟检测技术有限公司对拟建1#、2#厂房区域表层土进行采用监测，监测结果统计见下表： 表3-5 本项目土壤环境现状监测结果一览表 采样时间 检测因子 单位 检测结果 标准值 达标情况 拟建1#厂房 （E:115.349853° N:34.443577° 拟建2#厂房 （E:115.350353° N:34.443436°） 0-0.2m 0-0.2m 2022.06.01 砷 mg/kg 8.52 7.70 140 达标 镉 mg/kg 0.33 0.37 172 达标 铬（六价） mg/kg 未检出 未检出 78 达标 铜 mg/kg 45 36 3600 达标 铅 mg/kg 25.9 29.0 2500 达标 汞 mg/kg 0.055 0.057 82 达标 镍 mg/kg 23 30 2000 达标 四氯化碳 mg/kg 未检出 未检出 36 达标 氯仿 mg/kg 未检出 未检出 10 达标 氯甲烷 mg/kg 未检出 未检出 120 达标 1,1-二氯乙烷 mg/kg 未检出 未检出 100 达标 1,2-二氯乙烷 mg/kg 未检出 未检出 21 达标 1,1-二氯乙烯 mg/kg 未检出 未检出 200 达标 顺式-1,2-二氯乙烯 mg/kg 未检出 未检出 2000 达标 反式-1,2-二氯乙烯 mg/kg 未检出 未检出 163 达标 二氯甲烷 mg/kg 未检出 未检出 2000 达标 1,2-二氯丙烷 mg/kg 未检出 未检出 47 达标 1,1,1,2-四氯乙烷 mg/kg 未检出 未检出 100 达标 1,1,2,2-四氯乙烷 mg/kg 未检出 未检出 50 达标 四氯乙烯 mg/kg 未检出 未检出 183 达标 1,1,1-三氯乙烷 mg/kg 未检出 未检出 840 达标 1,1,2-三氯乙烷 mg/kg 未检出 未检出 15 达标 三氯乙烯 mg/kg 未检出 未检出 20 达标 项目区土壤监测点各检测因子满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准 （试行）》（GB36600-2018）二类用地标准要求。厂区附近区域土壤环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 表3-6 主要环境保护目标 类别 保护目标 与厂区相对位置 保护级别 名称 性质 方位 距离 环境空气 （500m范围） 西王关庙 居住区 东 45m 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单中的二级标准 小段庄 居住区 东南 112m 胜利村 居住区 南 100m 东王关庙 居住区 东 420m 声环境 （50m范围） 西王关庙 居住区 东 45m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 地表水 吴王沟 / 东 370m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类 下清水河 / 南 300m 地下水（500m范围） 厂界外500米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 生态环境 / |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1其他炉窑 污染物 排放限值（mg/m3） 污染物排放监控位置 颗粒物 30 车间或生产设施排气筒 氮氧化物 300 （2）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 颗粒物 120 15m高排气筒 3.5 1.0 （3）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准并满足宁陵县第一污水处理厂进水水质要求。 标准 污染物 COD BOD SS 氨氮 动植物油 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 500 300 400 / 100 宁陵县第一污水处理厂进水水质要求 350 150 150 40 / （4）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 类别 昼间 夜间 / 70 55 （5）《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 标准 昼间 夜间 3类 65 55 （6）一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） （7）危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） |
| 总量 控制 指标 | 本项目废水总量控制指标为COD、NH3-N。本项目食堂废水经隔油池处理与生活污水经厂区化粪池处理后，进入市政管网，由市政管网进入排入宁陵县第一污水处理厂进一步处理，处理达标后最终排入下清水河。纳管量为COD：0.3710t/a，氨氮：0.0379t/a。终排量为：COD：0.0728t/a，氨氮：0.00728t/a。故项目废水总量控制为COD：0.0728t/a，氨氮：0.00728t/a “十四五”期间大气污染物总量控制指标为：二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机废气。 本项目运营期主要排放大气污染物为：颗粒物排放量4.774795t/a，NOx排放量为0.49464t/a，不涉及SO2、VOCs废气的排放，故项目大气污染物总量控制指标为NOx。 本项目排放的NOx需实行区域内NOx排放倍量削减替代，倍量消减替代量为0.98928t/a。本项目NOx排放倍量消减替代从宁陵福万家农业科技有限公司2016年燃煤锅炉拆改项目减排量（NOx2.1t/a）剩余量（1.30656t/a）中列支，替代完成后，宁陵福万家农业科技有限公司2016年燃煤锅炉拆改项目NOx减排量剩余量0.31728t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、大气环境影响分析 项目施工期产生的废气主要为扬尘以及汽车尾气等。 （1）扬尘 扬尘是施工期大气环境的主要污染源，在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、开挖回填、建材运输、露天堆放、装卸等过程。 根据《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（豫环委办[2022]9号）相关要求，本次评价提出如下措施： ①将防治扬尘污染的费用列入工程造价，作为不可竞争费用纳入工程建设成本，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任； ②制定具体的施工扬尘污染防治实施方案。并向所在地县级人民政府监督管理扬尘污染防治的主管部门备案； ③建设项目开工前，在施工现场周边设置硬质围挡并进行维护；暂未开工的建设用地，对裸露地面进行覆盖；超过三个月未开工的，应当采取绿化、铺装或者遮盖等防尘措施； ④在施工现场出入口公示施工现场负责人、环保监督员、扬尘污染控制措施、举报电话等信息； ⑤在施工现场出口处设置车辆冲洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，施工车辆不得带泥上路行驶，施工现场道路以及出口周边的道路不得存留建筑垃圾和泥土； ⑥施工现场出入口、主要道路、加工区等采取硬化处理措施，确因生态和耕种等原因不能硬化的，应当采取其他有效措施进行抑尘； ⑦对在施工工地内堆放的水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染的物料，以及工地堆存的建筑垃圾、工程渣土、建筑土方应当采取遮盖、密闭或者其他抑尘措施； ⑧严格落实扬尘治理“八个百分之百”要求，即：工地周边100%围挡、各类物料堆放100%覆盖、土方开挖及拆迁作业100%湿法作业、出入车辆100%清洗、施工现场路面100%硬化、渣土车辆100%密闭运输、建筑面积1万平方米以上及涉土石方作业的施工工地100%安装在线视频监控、工地内非道路移动机械使用油品及车辆100%达标； ⑨工程监理单位应当将扬尘污染防治纳入工程监理细则，对发现的扬尘污染行为，应当要求施工单位立即改正；对不立即整改的，及时报告建设单位及有关主管部门。 ⑩针对东侧施工区域，施工区域要设抑尘喷雾，定期进行洒水清扫作业，防止建筑扬尘对西王关庙部分居住村民生活带来影响。 11严格落实“两个禁止”施工。禁止现场搅拌混凝土和现场配置砂浆。 （2）汽车尾气 运输车辆及施工机械在运行中将产生机动车尾气，其中主要含有 CO、 HC、 NOx等污染物。环评建议，本项目在施工期缩短车辆怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，以减少HC及CO等汽车尾气的排放量，经大气的稀释和自然扩散后，汽车尾气对大气环境的影响较小。 综上，采取环评提出的污染防治措施后，施工期间的扬尘及汽车尾气对周围环境影响较小。同时，项目施工期产生的影响，将随着施工期的结束，对环境的影响将消失，因此该项目施工期对环境空气的影响较小。 2、废水环境影响分析 施工废水主要为清洗机械和车辆产生的废水及施工人员的生活污水等。 评价要求项目区设置1座沉淀池（容积2m3）处理机械车辆冲洗水和施工人员生活用水，由于水质简单水量较小，处理后可用于施工区域和施工道路洒水抑尘，不外排。 通过以上水污染控制措施，项目施工期污水基本不会对周围地表水环境造成影响。 3、噪声环境影响分析 本项目噪声主要来源于施工机械，如推土机、挖掘机、重载卡车、搅拌机、振捣机等。虽然施工噪声仅在施工期土建工程产生，随着施工的结束而消失，但由于噪声较强，会对周围声环境产生严重影响，所以必须重视对施工噪声的控制。 评价建议在施工期间，应采取以下措施： ①合理安排施工时间，加强对施工场地的监督管理，对高噪音设备应采取相应的限时作业，夜晚停止施工，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。工艺要求必须连续作业的施工项目，必须取得相关部门的批准，并提前在项目周边公示； ②合理布局施工现场，针对东侧西王关庙村庄，采用距离防护措施，在不影响施工情况下将塔吊等相对固定的强噪声设备尽量移至西王关庙较远处，保障居民有一个良好的生活环境。同时避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高； ③优先选择性能良好的高效低噪施工设备。日常应注意对施工设备的维修保养，使各种施工机械保持良好的运行状态，以减少噪声的产生； ④合理安排施工人员的作业时间、作业方式，减少接触高噪音的时间，对距离噪声源较近的人员，除采取必要的个人保护措施外，应适当缩短劳动作业时间。 ⑤运输车辆尽量绕开居民集中的道路行驶； ⑥在建筑工地四周设立2.5m的围墙进行围挡，阻隔噪声； ⑦施工场所的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣。 通过采取以上减噪措施后，施工噪声将得到一定程度的降低，项目各厂界噪声均能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，且施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，其影响也将消失。 综上所述，项目施工期污染物经采取评价要求的相应防治措施后，对周围环境影响可接受。 4、固废环境影响分析 建设期固体废物主要为施工人员的生活垃圾，建筑垃圾。 评价要求生活垃圾需设置临时垃圾箱（筒）收集，并由环卫部门统一处理。对建筑垃圾应加强管理，建筑垃圾中的渣土作为路基原料用于周边村庄道路建设；建筑垃圾中的废金属垃圾（钢材废料等）外销废品收购站综合处理利用。 采取上述措施后，项目施工期固废不会对周围环境产生不良影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气产污及源强核算 本项目营运期废气主要为电熔、喷吹、各级破碎、筛分粉尘、运输车辆起尘以及食堂油烟。 表4-1 本项目粉尘产生情况一览表 序号 产污工序 加工量/t 产尘系数 产生量t/a 年工作时间/h 收集处理措施 莫来石生产线1 1 电熔粉尘 15000 13.88kg/t产品 208.2 2240 分别经移动式集气罩+布袋式脉冲除尘器（Q1）+SCR处理，处理后通过（DA001）排气筒排放 电熔NOx 15300 / 0.551 2 鄂破粉尘 15297.77 0.25kg/t 3.81929 分别经集气罩收集后经Q2布袋式脉冲除尘器处理，处理后通过（DA002）排气筒排放 3 料仓粉尘 15273.3369 0.01kg/t 0.15273 4 对辊破碎粉尘 15273.1842 0.25kg/t 3.8183 5 巴马克破碎粉尘 15269.3659 0.75kg/t 11.45202 6 料仓粉尘 14200 0.01kg/t 0.142 7 筛分粉尘 14199.86 0.5kg/t 7.100 8 磁选粉尘 14192.76 0.01kg/h 0.142 成品:2-30mm13000t/a、30-500目1000t/a 9 钢球磨 1057.91 1.19kg/t-产品 2.645 2240 10 料仓 1055.27 0.01kg/t 0.011 11 筛分 1055.26 0.5 0.528 12 磁选 1054.73 0.01kg/t 0.011 成品:0-1mm1000t/a 磁性杂质：1.5t/a，不合格品：245.816t/a 氧化铝生产线2 13 电熔粉尘 15000 13.88kg/t产品 208.2 2240 电熔工序废气：集气罩+布袋式脉冲除尘器+SCR处理后通过（DA003）排气筒排放 ；喷吹废气：集气管道+布袋式脉冲除尘器+SCR处理后通过（DA003）排气筒排放 电熔、喷吹NOx 15100 / 0.823 喷吹粉尘 15077.3062 / 76.68 14 筛分 14029.41361 0.5kg/t 7.015 集气罩+布袋式脉冲除尘器处理后通过（DA004）排气筒排放 15 磁选 14022.39861 0.01kg/h 0.14 成品：氧化铝空心球14000t/a，细料：1000t/a，粗粒：32t/a， 不合格品：29.12331t/a，磁性杂志：1.5t/a 16 擂碎粉尘 15000 0.01kg/t-产品 0.15 840 自然沉降、车间隔断 17 食堂油烟 / / 0.0126 1120 油烟净化器 18 运输车辆起尘 60400 / 0.094 / 100%封闭遮盖，定期洒水降尘 本项目物料平衡图如下： 图4-1 莫来石物料平衡图 图4-2 氧化铝产品物料平衡图 本项目有组织粉尘产排情况见下表。 表4-2 本项目有组织粉尘产排情况一览表 污染源 粉尘量 产生速率 设计风量 产生浓度 处理措施 去除效率% 排放浓度 排放速率 排放量 t/a kg/h m3/h mg/m3 mg/m3 kg/h t/a 莫来石生产线 电熔工序烟尘 187.38 83.652 85000 984.139 移动式集气罩（90%)+布袋式脉冲除尘器（Q1）+SCR处理，15m高排气筒排放（DA001） 99 9.841 0.837 1.8738 电熔工序NOx 0.4959 0.221 2.6 60 1.042 0.088 0.19836 各级破碎、筛分、磁选、钢球磨等工序 26.838 11.981 12000 998.428 集气罩（90%）+布袋式脉冲除尘器+15m高排气筒（DA002） 99 9.984 0.120 0.268 氧化铝空心球生产线 电熔工序烟尘 187.38 83.652 85000 984.139 电熔工序：集气罩（90%)收集通过管道引至布袋式脉冲除尘器+SCR处理后，经15m高排气筒排放（DA003）；喷吹工序：集气管道（90%）+布袋式脉冲除尘器+SCR处理后，经15m高排气筒排放（DA003） 99 9.95 1.14 2.56 喷吹工序烟尘 69.012 30.809 30000 1026.964 电熔、喷吹工序NOx 0.823 1.678 115000 10.8 60 1.148 0.132 0.296 筛分、磁选工序 6.4395 2.875 8000 359.347 集气罩（90%）+布袋式脉冲除尘器+15m高排气筒（DA004） 99 3.593 0.0287 0.064395 食堂油烟废气 0.0121 0.0108 6000 1.8 油烟净化器 90 0.18 0.0011 0.00108 表4-3 本项目无组织粉尘一览表 污染源 污染物 产生情况 降尘措施 排放情况 kg/h t/a kg/h t/a 莫来石擂碎工序 粉尘 0.178 0.15 车间隔断、自然沉降 0.089 0.075 莫来石电熔工序 粉尘 9.295 20.82 车间隔断、自然沉降、专人清扫（90%） 0.9295 2.082 NOx 0.186 0.4176 / 0.186 0.4176 莫来石各级破碎、筛分、磁选、钢球磨等工序 粉尘 1.331 2.982 / 1.331 2.982 氧化铝筛分、磁选工序 粉尘 0.319 0.7155 / 0.319 0.7155 氧化铝电熔工序 粉尘 9.295 20.82 车间隔断、自然沉降、专人清扫（90%） 0.9295 2.082 氧化铝喷吹工序 粉尘 0.289 0.648 车间隔断、自然沉降、专人清扫（90%）/ 0.289 0.648 氧化铝电熔、喷吹工序 NOx 0.037 0.0823 / 0.037 0.0823 食堂油烟废气 油烟 0.0004 0.0005 / 0.0004 0.0005 运输车辆起尘 粉尘 / 0.094 100%封闭遮盖，定期洒水降尘（80%） / 0.0188 1.2源强核算说明如下： 莫来石生产线 1）电熔烟尘 本项目莫来石熔炼生产线的废气分别为：熔炼过程产生的烟气、熔炼结束后，溶液依靠炉子液压系统自动倾倒于接包，倾倒口烟尘。废气污染物的主要污染因子是烟尘和氮氧化物。 本项目电熔废气颗粒物参考《工业源产排污核算方法和系数手册》（2021.06）中产排污系数参考“3099其他非金属矿物制品制造”确定电熔粉尘系数为13.88kg/t产品。电熔炉1#-4#平均每天工作8h，年工作280天，则年工作时间为2240h。因此电熔工序粉尘总量为208.2t/a。 本项目氮氧化物产生量类比《三门峡超长新材料科技有限公司年产1.3万宝珠砂、7000吨氧化铝空心球项目一期年产7000吨氧化铝空心球竣工环境保护验收监测报告表》中宝珠砂熔炼工序氮氧化物产生量0.4776t/a。本项目莫来石年产量为1.5万吨，则氮氧化物产生量为0.551t/a。 经核算，本项目电熔工序有组织粉尘排放浓度9.841mg/m3，排放量为1.8738t/a、氮氧化物有组织排放浓度为1.042mg/m3，排放量为0.19836t/a（0.837kg/h）；电熔工序无组织粉尘通过采取车间隔断、自然沉降、专人进行清扫，可以降尘90%，故无组织粉尘排放量为2.082t/a（0.9295kg/h）、无组织氮氧化物排放量为0.0551t/a（0.024kg/h）。 本项目莫来石生产线共设置4台熔炼炉，分别经移动式集气罩（90%）收集后，进入脉冲布布袋式脉冲除尘器（99%）+SCR进行处理，处理后通过排气筒（DA001）15m高空排放。 2）擂碎粉尘 接包晾到常温后，物料块经破碎机擂碎后，将料块破碎至10cm左右，由于破碎后的料块较大，且位于密闭的车间内，因此在擂碎过程中产生的粉尘排放量很小，产尘系数按0.01kg/t-产品，时间约为3h/d，840h/a，则擂碎工序产尘量0.15t/a，0.178kg/t，由于车间密闭，颗粒较大，约50%沉降，则擂碎工序产尘量0.075t/a，0.089kg/t，该部分粉尘以无组织形式通过厂房排放。 3）鄂破、对辊、巴马克、料仓、筛分、磁选、球磨粉尘 根据工程分析，鄂破机、巴马克出口与斗提机之间密闭，在鄂破机、巴马克进料口、料仓均设置集气罩，对辊破碎、磁选、筛分、球磨设备进料口、出料口均安装集气罩，物料通过密闭的皮带输送机进行转运。 本项目各工序参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“第18章粒料加工厂”中有关碎石计算逸散尘的排放因子、《工业源产排污核算方法和系数手册》（2021.06）“3099其他非金属矿物制品制造-续表1-粉磨工序”以及同类项目作参考。其中鄂破工序粉尘产生因子参考一级破碎，巴马克破碎、对辊破碎工序参考二级破碎，筛分、磁选工序参考筛选、运输和搬运工序。结合本项目实际情况并参考同类项目，取值分别为鄂破工序：0.25kg/t原料，巴马克破碎、对辊破碎：0.75kg/t原料，球磨工序：1.19kg/t产品，料仓：0.01kg/t原料，筛分：0.5kg/t原料，磁选：0.01kg/t原料。 本项目鄂破、对辊、巴马克、料仓、筛分、球磨、磁选粉尘等工序经集气罩（90%）收集通过管道引至1套布袋式脉冲除尘器（99%）进行处理，处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放。 莫来石生产线磁性杂质含量：1.5t/a，经检验不合格品245.816t/a。 氧化铝源强核算 1）电熔烟尘 本项目电熔废气参考《工业源产排污核算方法和系数手册》（2021.06）中产排污系数参考“3099其他非金属矿物制品制造”确定电熔粉尘系数为13.88kg/t产品。电熔炉5#-8#平均每天工作8h，年工作280天，则年工作时间为2240h。因此电熔工序粉尘总量为208.2t/a。 本项目喷吹工序颗粒物产生源强类比《鑫锋公司年产4000吨氧化铝空心球建设项目》中的监测数据，类比项目喷吹工序颗粒物年产生量20.448t/a。则本项目喷吹工序颗粒物年产生量76.68t/a。 本项目喷吹、熔炼工序氮氧化物产生量类比《三门峡超长新材料科技有限公司年产1.3万宝珠砂、7000吨氧化铝空心球项目一期年产7000吨氧化铝空心球竣工环境保护验收监测报告表》中空心球生产线熔炼、喷吹工序氮氧化物产生量为0.384t/a。本项目氧化铝年产量为1.5万吨，则氮氧化物产生量为0.823t/a。 本项目氧化铝生产线共设置4台电熔炉，4台电熔炉料仓顶部经集气罩收集后，进入布袋式脉冲除尘器（99%）+SCR进行处理，处理后通过排气筒（DA003）15m高空排放。 本项目电熔喷吹室在密闭车间内单独密闭。喷吹室设有集气管道，粉尘经集气管道收集后，进入布袋式脉冲除尘器（99%）+SCR处理，处理后通过排气筒（DA003）15m高空排放。本次喷吹工序的风机量为30000m3/h，布袋式脉冲除尘效率99%，SCR除尘效率60%，集气效率为90%。 3）筛分、磁选工序废气 本项目各工序参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“第18章粒料加工厂”中有关碎石计算逸散尘的排放因子。其中筛分、磁选工序参考筛选、运输和搬运工序。结合本项目实际情况并参考同类项目，取值分别为筛分：0.5kg/t原料，磁选：0.01kg/t原料。 本项目筛分、磁选粉尘等工序经集气罩（90%）收集通过管道引至1套布袋式脉冲除尘器（99%）进行处理，处理后通过1根15m高排气筒（DA004）排放。 氧化铝生产线磁性杂质含量：1.5t/a，经检验不合格品29.12331t/a、粗料32t/a。 运输车辆起尘 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q—每辆汽车行驶扬尘量（kg/km.辆）； V—汽车速度（km/h），取 10km/h； W—汽车载重量（T），取最大汽车载重量10t； P—道路表面粉尘量（kg/m2 ）， 根据类似工程规模类比，道路表面粉尘量取0.005kg/m2。 表4-1 汽车运输道路扬尘量预测结果 汽车平均速度（km/h） 汽车平均质量（t） 道路表面粉尘量 （kg/m2） 汽车扬尘量预测值（kg/km·辆） 5 10 0.60 0.49 10 10 0.60 0.98 20 10 0.60 1.96 本项目的车流量：根据建设单位提供的资料可知，每天运输车辆运输次数约20车次，汽车扬尘量以0.49kg/km·辆计，厂区内行驶距离以200m计，则汽车在厂区内行驶过程的扬尘量为0.34kg/d，0.094t/a。 为了最大限度减少原材料及成品运输对外环境带来的不利影响，评价要求采取如下措施：及时对厂区内地面进行洒水降尘 ；运输车辆进出厂区100%冲洗，100%封闭遮盖，以减少原材料的散落，采取以上措施后，可使粉尘降低 80% 左右，即汽车运输扬尘排放量约为0.0188t/a。 汽车尾气 本项目建成后，每天运输原料及产品车辆较多，会产生汽车尾气，主要污染物是CO、NOX和THC，这些废气排放局限于运输沿线，为非连续性的污染源。为了进一步改善环境空气质量，有效控制车辆尾气污染，评价建议运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。经采取以上措施后，车辆尾气对周边环境空气影响较小。 食堂油烟 本项目食堂提供三餐，就餐人数50人，根据根据河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018），食堂规模属于小型。餐厅拟用电做饭，在烹饪炒作时将产生油烟。本次核算按50人就餐计算，餐厅用油人均耗油量一般取值30g/人·d，年工作时间为280天，餐厅日运行时间为4h，则消耗食用油0.42t/a。 油烟产生量按食用油用量的3％计算，则餐厅油烟产生量约0.0126t/a。根据《沈阳市烹饪油烟中VOCs排放特征分析》（南开大学环境科学与工程学院，2011）的研究，确定餐饮综合油烟中非甲烷总烃产生系数为5.03g/kg油，本项目耗油量为0.42t/a，则非甲烷总烃产生量为0.00211t/a。评价提出本项目油烟、非甲烷总烃经集气罩收集引入油烟净化设备处理后经高于屋顶的排气筒排放。集气罩收集效率以96%计，则油烟收集量为0.0121t/a，非甲烷总烃收集量为0.0020t/a。根据《河南省餐饮业油烟污染物排放标准编制说明》，油烟净化设备对油烟的净化效率≥90%，对非甲烷总烃的净化效率≥60%，考虑环评最不利原则，复合式油烟净化设备对油烟的净化效率以90%计，对非甲烷总烃的净化效率以60%计，则油烟排放量为0.0012t/a，非甲烷总烃排放量为0.0008t/a。 表4-4 本项目食堂废气污染物产生、治理及排放情况 项目 产生情况 处理措施及效率 风量（m3/h） 排放情况 收集量（t/a） 产生速率（kg/h） 产生浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 油烟 0.0121 0.0108 1.8 油烟净化设备 90% 6000 0.00108 0.0011 0.18 非甲烷总烃 0.0020 0.0018 0.3018 60% 0.0008 0.0007 0.1207 工作时间1120h/a 由上表可知，本项目食堂废气油烟、非甲烷总烃排放浓度均满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中型餐饮单位排放限值（油烟排放浓度≤1.0 mg/m3，去除效率≥90%）要求。 1.4废气排放口基本情况 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），本项目行业类别为“石墨及其他非金属矿物制品制造309--其他非金属矿物制品制造3099”，属于登记管理范畴。本项目涉及的电熔炉属于通用工序--工业炉窑--“除纳入重点排污单位名录的，以天然气或者电为能源的加热炉、热处理炉或者干燥炉（窑）”属于登记管理，基于以上分析，并根据《排污许可证申请与核发技术规范-总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）相关要求，本项目废气无主要排放口，均为一般排放口。 表4-5 本项目废气排放口基本情况一览表 序号 编号 排放口名称 排放口类型 污染物 排气筒位置 排气筒高度m 排气筒出口内径m 排气温度℃ 经度 纬度 1 DA001 莫来石电熔工序排放口 一般排放口 颗粒物NOx 115°20′57.441″ 34°26′39.327″ 15 1.0 20 2 DA002 莫来石各级破碎、筛分、磁选、球磨等工序排放口 一般排放口 颗粒物 115°21′2.617″ 34°26′38.748″ 15 0.5 20 3 DA003 氧化铝电熔、喷吹工序排放口 一般排放口 颗粒物NOx 115°20′56.862″ 34°26′37.184″ 15 1.0 20 4 DA004 氧化铝筛分、磁选等工序排放口排放口 一般排放口 颗粒物 115°21′2.153″ 34°26′36.508″ 15 0.5 20 5 DA005 食堂油烟 一般排放口 油烟 115°21′1.265″ 34°26′32.819″ / / / 1.5废气自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017），《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）等要求，本项目环保监测计划见下表。 表4-6 本项目废气监测计划一览表 监测点位 监测项目 监测频率 执行标准 莫来石电熔工序排放口 颗粒物、NOx 1次/年 （委托有资质的监测单位） 河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1排放浓度限值及《河南省2019年工业炉窑污染治理方案》 莫来石各级破碎、筛分、磁选、球磨等工序排放口 颗粒物 1次/年 （委托有资质的监测单位） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 氧化铝电熔、喷吹工序排放口 颗粒物、NOx 1次/年 （委托有资质的监测单位） 河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1排放浓度限值及《河南省2019年工业炉窑污染治理方案》 氧化铝筛分磁选等工序排放口 颗粒物 1次/年 （委托有资质的监测单位） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 厂界 颗粒物 半年/次 （委托有资质的监测单位） 《《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 1.6非正常排放 本项目非正常工况废气排放分析及防范措施具体如下： （1）非正常工况源强分析 非正常排放一般为环保设施故障，环保设施发生故障时废气直接有排气筒排放，本次评价选取废气产生量最大的氧化铝电熔、喷吹工序（DA003）污染源作为非正常工况评价分析。在非正常工况下，污染物排放情况如下表所示。 表4-7 本项目非正常工况废气有组织排放情况汇总表 污染源 污染物 排放情况 持续时间（h） 排放量（kg） 最大排放速率kg/h 最大排放浓度mg/m3 DA003 颗粒物 114.461 2011.103 1.0 114.461 NOx 1.678 10.8 1.0 1.678 （2）非正常工况防范措施 为确保项目废气处理装置正常运行，建设方在日常运行过程中，拟采取如下措施： ①由公司委派专人负责每日巡检废气处理装置，做好巡检记录。 ②当发现废气处理设施故障并导致废气非正常排放时，应立即停止生产等，待废气处理装置故障排除后并可正常运行时方可恢复生产。 ③按照环评要求定期对废气处理装置进行维护保养，并定期更换滤袋，以减少废气的非正常排放。 ④建立废气处理装置运行管理台账，由专人负责记录。 1.7废气治理措施可行性分析 （1）布袋式脉冲除尘器器工作原理 布袋式脉冲除尘器主要由上箱体、中箱体、灰斗、进风均流管、支架、滤袋及喷吹装置、卸灰装置等组成，含尘空气从布袋式脉冲除尘器的进风均流管进各分室灰斗，并在灰斗导流装置的导流下，大颗粒尘被分离，直接落入灰尘，而较细粉尘均匀地进入中部箱体而吸附在滤袋的外表面上，干净空气通过进入上箱体，并经各离线阀和排风管排入大气，随着过滤工况的进行，滤袋上的粉尘越积越多，当设备阻力达到限定阻力值（一般设定为1500Pa）时，由清灰装置按差压设定值自动关闭一室离线阀后，按设定程序打开电磁脉冲阀，进行停风喷吹，利用压缩空气瞬间喷吹滤袋内压力剧增，将滤袋上的粉尘进行抖落至灰斗中，由排灰机构排出。 布袋式脉冲除尘器属于干式高效除尘，可用于净化粒径dp＜0.1μm的含尘气体，对于含尘粒径较大颗粒处理效率可≥99.5%，本次环评除尘效率取99%。颗粒物经脉冲布袋式脉冲除尘器处理后可达表排放。 （2）SCR工作原理 根据建设单位提供资料，项目脱硝系统拟采用选择性催化还原工艺技术（即SCR）。其原理为在催化剂作用下，向温度约280～420℃的烟气中喷入还原剂，将NOx还原为N2和H2O。该工艺是目前市场上主流的脱硝工艺，装置结构简单，脱硝温度190～280℃之间，还原剂为尿素，脱硝效率大于60%（本次评价取60%），效率较高且运行稳定，处理终产物为氮气，无副产物，无二次污染。 研究表明SCR烟气脱硝反应的脱硝效率直接取决于烟气中NOX与氨气的混合匹配度，既氨氮混合匹配度高则反应完全，否则将造成SCR反应器局部区域脱硝效率降低或因氨气的过剩而造成氨逃逸，因此保证系统内良好的氨氮混合比对实现SCR系统的超低排放及减少氨逃逸具有重要意义。针对 SCR 系统氨逃逸，建设单位采取降低氨逃逸措施如下：a、合理设定排口NOX 浓度目标值；b、控制好SCR入口NOX浓度，入口NOX浓度尽量不超过设计值，以减少不必要的多喷尿素，有效减少氨逃逸率；c、采取科学合理的喷尿素控制方法，合理设置喷管的布置方式及喷尿素的速度，同时定期测试隧道窑内的的流场特性及NOX的浓度分布，及时调整各喷氨口阀门开度，以最大限度地保证SCR反应器内持续良好的氨氮混合当量比，保证SCR系统高效率的运行，并确保氨逃逸浓度满足《河南省 2019 年工业炉窑治理专项方案》中“所有氨法脱硝、氨法脱硫的氨逃逸浓度小于8毫克/立方米”的限值要求。 2、废水 2.1废水源强分析 本项目用水主要为生活用水、食堂废水和设备循环冷却用水 （1）循环冷却用水 根据水平衡分析，项目电熔区冷却水池定期排放的设备冷却水量为150m3/t，可直接用于厂区洒水降尘，不外排。 （2）职工生活污水 根据水平衡分析，项目生活污水排放量4.4m3/d、1232m3/a，参照北方地区典型生活污水，主要污染物极其浓度为COD 300mg/L、BOD：150mg/L、NH3-N 25mg/L、SS200mg/L。 （3）食堂废水 根据水平衡分析，食堂废水产生量为224m3/a。类比一般食堂废水水质，项目食堂废水中各污染物产生浓度分别为COD500mg/L，BOD250mg/L，SS350mg/L、NH3-N30mg/L，动植物油125mg/ L。 表4-8 本项目废水污染物产生浓度和产生量 废水种类 污染物 COD BOD SS 氨氮 动植物油 生活污水（1232m3/a） 平均产生浓度（mg/L） 300 150 200 25 / 年产生量（t/a） 0.3696 0.1848 0.2464 0.0308 / 食堂废水（224m3/a） 平均产生浓度（mg/L） 500 250 350 30 125 年产生量（t/a） 0.112 0.056 0.0784 0.00672 0.028 食堂废水经隔油池预处理后，与生活污水一起进入化粪池处理后，排入市政污水管网，进入宁陵县产业集聚区污水处理厂。食堂废水各污染物的浓度为COD500mg/L，BOD250mg/L，SS350mg/L、NH3-N30mg/L，动植物油125mg/ L，隔油池对动植物油的去除效率为50%，则食堂废水经隔油池预处理后，各污染物排放浓度为COD500mg/L，BOD250mg/L，SS350mg/L、NH3-N30mg/L，动植物油62.5mg/ L，生活污水各污染物浓度分别为COD：300mg/L、BOD：150mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：25mg/L，混合后的生活污水和食堂废水的污染物浓度为：COD319mg/L、BOD165mg/L、SS223mg/L、氨氮26mg/L、动植物油10mg/L，化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。化粪池对各污染物的去除率为COD20%、BOD15%、SS50%、NH3-N0%、动植物油0%，则生活污水和食堂废水经化粪池处理后各污染物浓度及排放量为COD：255mg/L、0.3710t/a，BOD：141mg/L、0.2047t/a，SS：112mg/L、0.1624t/a，NH3-N：26mg/L、0.0379t/a，动植物油：10mg/L、0.0146t/a，生活污水和食堂废水预处理后的水质情况见表4-9，经宁陵县第一污水处理厂处理后，COD排放浓度、排放量分别为COD50mg/L、0.0728t/a ；NH3-N5mg/L、0.00728t/a。 表4-9 本项目食堂废水、生活废水水质情况一览表 单位：mg/L 废水种类 工艺 项目 污染物 COD BOD SS 氨氮 动植物油 食堂废水 隔油池 进水水质 500 250 350 30 125 出水水质 500 250 350 30 62.5 去除率% 0 0 0 0 50 生活污水 / / 300 150 200 25 / 混合后 化粪池 进水水质 319 165 223 26 10 出水水质 255 141 112 26 10 去除率% 20 15 50 0 0 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 500 300 400 / 100 宁陵县第一污水处理厂进水水质要求 350 150 150 40 / 由上表可知，本项目食堂废水经隔油池预处理后，与生活污水经化粪池处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准并满足宁陵县第一污水处理厂进水水质要求。 2.2废水进入污水处理厂可行性分析 宁陵县第一污水处理厂位于产业集聚区西南部，其现状处理能力2万m3/d，根据规划，扩建后规模为3万吨/日，服务范围：集聚区人民路以南生活污水和宁陵县城。污水排放执行《城镇污水排放标准》中一级A排放标准。 宁陵县第一污水处理厂位于产业集聚区西南部，其现状处理能力2万m3/d，根据规划，扩建后规模为3万吨/日，服务范围：前集聚区人民路以南生活污水和宁陵县城。污水排放执行《城镇污水排放标准》中一级A排放标准。 本项目位于商丘市宁陵县产业集聚区拟规划经七路与商宁路（信陵路）交叉东北，本项目食堂废水经隔油池处理与生活污水经厂区化粪池处理后满足污水处理厂收水标准。占宁陵县第一污水处理厂日处理量的0.05%，占污水处理厂日处理量较小，宁陵县第一污水处理厂正常运行中，因此，本项目产生的生活污水进入宁陵县第一污水处理厂是可行的。 2.3排污口设计及监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》制定本项目水污染物监测计划如下： 表4-10 项目排污口设置及水污染物监测计划 污染物类别 排放口编号及名称 排放方式 排放去向 排放规律 排放口情况 监测要求 类型 监测点位 监测因子 监测频次 废水 DW001 间接排放 宁陵县污水处理厂 间断排放，流量稳定 一般排放口 DW001 COD、BOD、氨氮、SS、动植物油 1次/年 3、噪声 3.1噪声源强分析及降噪措施 本项目本项目噪声主要为电弧炉、空压机、颚破机、球磨机、磁选机、筛分机、气流磨分机等设备噪声，噪声源强为70~90dB(A)。采取高噪声设备安装减振基础、厂房隔声等措施并经距离衰减后，噪声源强可降低25dB(A)。本项目主要噪声源强见表 表4-11 主要噪声源强统计表 单位：dB（A） 序号 设备名称 数量（台/套） 噪声源强 降噪措施 降噪效果 1 陶瓷球磨机 6 85 基础减振厂房隔声等 60 2 电炉 8 80 55 3 鄂破机 4 90 65 4 钢球磨机 2 85 60 5 对辊机 2 85 60 6 巴马克 2 85 60 7 筛分机 12 85 60 8 包装机 2 80 55 9 气流分级机 1 80 55 10 陶瓷球磨机 6 85 60 11 斗提 5 75 50 3.2噪声影响及达标分析 根据本项目主要高噪声设备的分布状况和车间外源强，采用噪声叠加模式进行预测，公式如下： （1）无指向性点声源的几何发散衰减公式： 式中：LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，（m）； r0——源强外1m处。 （2）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T ——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 （3）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 本项目实施后，噪声源对各厂界噪声影响预测结果见下表。 表4-12 建设项目噪声预测结果 单位：dB（A） 测点位置 距离m 噪声值 预测值 评价标准 是否达标 厂界东侧 10 65 45 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 –2008）中3类（昼间≤65；夜间≤55） 是 厂界南侧 120 57 15 是 厂界西侧 16 47 23 是 厂界北侧 11 55 34 是 西王关庙村 45 45 12 声环境质量标准（GB3096-2009）2类（昼间≤60；夜间≤50） 是 本项目夜间不生产 本项目实施后，各厂界噪声预测值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。西王关庙噪声预测值可达到《声环境质量标准（GB3096-2009）2类标准要求。因此本项目实施后对周围声环境影响不大。 3.3车辆运输噪声 本项目每天运输车辆次数约20次，厂区内车辆行驶速度约10km/h，每天车辆行驶产生的交通噪声在65-70dB（A）之间。建设单位通过合理安排运输时间，运输路线尽量避免高声鸣喇叭等减低噪声值。在采取以上措施后，可使车辆运输噪声降低20dB（A），则每天车辆行驶产生的交通噪声在45-50dB（A）之间项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，项目运行期间噪声对周边环境影响甚微，可接受。 3.4噪声污染防治措施可行性分析 项目拟采取以下噪声防治措施： （1）企业在设备选型上，应选择低噪声风机、设备，以防止项目营运期间产生的噪声源叠加，对区域环境产生较大影响。 （2）对风机、设备安装减振垫进行设备基础减振处理，根据噪声衰减规律分析：经基础减振（减轻振动及不固定配件摆动噪声）及隔声措施噪声衰减可以达到25dB(A)。 （3）在厂区周围加强绿化，充分利用建筑的边角空隙土地及不规则土地进行绿化；可根据当地实际种植能美化环境、净化空气的树种和花草，其噪声源强可衰减约5dB(A)。 （4）评价要求噪声源强较高的设备，尽量往车间内部布置，因距离的原因实现噪声衰减。 以上噪声治理措施容易实施，技术成熟可靠，投资费用较少，在经济上是可行的。 3.5噪声自行监测计划 据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017），本项目环保监测计划见下表。 表4-13 本项目监测计划 监测点位 监测点数 监测项目 监测频率 执行标准 厂界 4 等效声级 Leq(A) 1次/每季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 西王关庙 1 等效声级 Leq(A) 1次/每季度 《声环境质量标准（GB3096-2009）2类 4、固废环境影响分析及治理措施 4.1、源强核算 1、生活垃圾 本项目员工产生的生活垃圾按0.5kg/人﹒天计，本项目项目定员60人，年生产运营280天，则年产生生活垃圾30kg/d、8.4t/a。收集后交由环卫部门处理。 2、工业固废 （1）除尘器收集粉尘 生产过程中电熔工序除尘器收集的粉尘的量约为439.33428t/a，经收集后作为原料回用，后续除尘器收集的粉尘的量约为32.945t/a，经收集后集中外售。 （2）磁性杂质 经咨询建设单位，磁性杂质产生量约为3.0t/a，外售综合利用。 （3）不合格品 经咨询建设单位不合格成品产生量约为29.12331t/a，收集后集中外售。 （4）氧化铝粗粒 经咨询建设单位，粗粒产生量为32t/a，收集后集中外售。 （5）废润滑油 项目生产设备所需润滑油定期补充更换，经咨询建设单位，本项目废润滑油产生量为0.5t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废物类别属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-218-08，危险特性为T，I，暂存于危险废物暂存间（1座10m2）暂存，定期交由有资质的单位处置。 （6）废油桶 经咨询建设单位，本项目废油桶产生量约0.1t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废油桶废物类别属于HW49其他废物，废物代码为900-041-49，危险特性为T/In，暂存于危险废物暂存间暂存，定期交由有资质的单位处置。 本项目固废产排情况见下表。 表4-14 项目固废产排情况一览表 序号 产生途径 固废名称 属性 物理性状 产生量t/a 处理方式 环境管理要求 1 环保设施 除尘器收集粉尘 一般工业固废 固态 439.33 回用 / 32.945 外售 一般固体废物暂存间 2 磁选 磁性杂质 一般工业固废 固态 3.0 外售 般固体废物暂存间 3 检验 不合格成品 一般工业固废 固态 274.9 外售 般固体废物暂存间 4 生产工艺 粗粒 一般工业固废 固态 32 外售 般固体废物暂存间 5 生产设备 废润滑油 危险废物 固态 0.5 送有资质的单位处置 分类收集，暂存危废间 废油桶 危险废物 固态 0.1 6 职工生活 生活垃圾 生活垃圾 固态 8.4 由环卫部门统一清运 垃圾桶若干 表4-15 项目危险废物贮存场所基本情况表 单位：t/a 贮存场所 危险废物名称 危险废物类别 危险废物 代码 危险特性 位置 占地面积 贮存方式 贮能 存力 贮存周期 危废暂存间 废润滑油 HW08 900-218-08 T，I 生产车间 1座， 10m2 桶装 1t 1季度 废油桶 HW49 900-041-49 T/In / / 1季度 一般固废废物暂存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求，暂存过程应满足相应的防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单，评价对项目危险废物贮存设施、转移管理提出如下要求： ①贮存设施（危废暂存间）的设计要求 A.地面与裙脚要用用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； B.不同废物分区堆放，并进行标示； C.设施内要有安全照明设施和观察窗口； D.贮存场设置明显的贮存危险废物种类标志和警示标志。 ②危险废物管理要求 A.对危险废物分类进行收集包装、登记和设有专人管理； B.危险废物的收集运输采用专用密闭容器、车辆暂存危废定期由专用运输车运走 处置，运输过程中需防止散落和流洒。 ③危险废物转移要求 A.按照《危险废物转移联单管理办法》，危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环 境保护行政主管部门申请领取联单。 B.产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并 同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 C.危险废物产生单位每转移一车同类危险废物，应当填写一份联单。每车有多类 危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。 综合以上分析，在认真落实评价所提出的固废处理建议措施后，项目固废均可以得到综合利用或合理处置，不会造成二次污染。 5、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“J 非金属矿采选及制品制造，69、石墨及其他非金属矿物制品”，项目类别为Ⅳ类建设项目。 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）4.1的相关要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。因此本项目不进行地下水环境影响评价。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（试行）（HJ964-2018）附录 A 土壤环境影响评价项目类别表，本项目属于“制造业”中“金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品”的“其他”项目，项目类别为Ⅲ类，项目占地面积为63.77亩，合约42518m2，占地规模属于小型（≤5hm2），项目位于宁陵县工业园区，根据《宁陵县产业集聚区空间发展规划——土地利用规划图》，项目周边均为工业用地，因此土壤敏感程度为不敏感，根据污染影响型评价工作等级划分表，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 7、生态 本项目在空地内进行建设，项目区位于宁陵县工业园区内，不会对生态环境造成影响。 8、环境风险分析 本项目风险评价为简单分析。 本项目危废油及其容器存在泄漏风险，其容器在搬卸、转运、储存及使用过程中操作不慎时有倾倒、破损外泄的可能。 （1）泄漏事故 废机油及其容器在搬卸、转运、储存及使用过程中操作不慎时有倾倒、破损外泄的可能，当发生泄漏时，立即用木糠吸附。吸附后的木糠交由有危废处理资质的单位处理。在其迁移过程中，大多数情况下迁移初期影响仅限于本厂区内，后期进入水环境造成地表水和地下水污染。 对于潜在的粉尘爆炸危险，建设单位应当按照安全相关要求严格落实通风换气等措施，切实保证车间环境安全。相关安全评价本评价不予赘述。 （2）风险防范措施 针对本项目可能发生的环境风险事故，提出以下风险防范措施： ①贮运工程风险防范措施 a.原料桶不得露天堆放，储存于阴凉通风仓间内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒。 b.划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。 c.合理规划运输路线及时间，加强切削液运输车辆的管理，严格遵守危险品运输管理规定，避免运输过程事故的发生。 d.本项目下料车间的切割区和加工车间严禁堆放易燃原料。 ②废气事故排放防范措施 发生事故的原因主要由以下几个： a.废气处理系统出现故障、设备开车、停车检修时废气直接排入大气环境中； b.生产过程中由于设备老化、腐蚀、失误操作等原因造成车间废气浓度超标； c.厂内突然停电、废气处理系统停止工作，致使废气不能得到及时处理； d.对废气治理措施疏于管理，使治理措施处理效率降低造成废气浓度超标； 为杜绝事故性废气排放，建议采用以下措施确保废气达标排放： a.平时加强对废气处理装置的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行； b.建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制； c.项目应设有备用电源和备用处理设备，以备停电或设备出现故障时保障废气全部进入处理系统进行处理以达标排放； d.项目对废气治理措施应设置备用的废气治理措施，在常用处理设施出现故障的情况下可采用备用处理设施进行处理，防止因此而造成废气的事故性排放。 ③粉尘爆炸防范措施 a.建筑物须有防直击雷的设施，精密电气设备、控制系统须有防感应雷的设施。在火灾、爆炸危险区域内禁止设置或存放电磁波辐射性设备、设施、工具，以及易发生静电放电的物体。在粉尘爆炸危险场所内，防静电接地与防雷接地分开有困难时，接地阻值须按防雷接地电阻值选取。 b.定期检修校正挂具，以防因挂钩松动、歪斜等故障而引发传输链勾挂事故;也要防止吊挂架摆动、脱落引发碰撞火花和静电回路的电极距离不够而发生临界放电或短路放电现象。 c．生产车间内的电气安全，必须符合整体防爆的要求，即电机、电器、照明、线路、开关、接头等达到防爆安全要求，同时可靠接地。 建设项目名称 年产三万吨新型耐磨材料项目 建设地点 商丘市宁陵县产业集聚区拟规划经七路与商宁路（信陵路）交叉东北 地理坐标 经度：E115.349686；纬度：N34.442976 主要危险物质及 分布 本项目使用的废油主要储存在危废间。 环境影响途径及 危害后果（大气、 地表水、地下水 等） 本项目涉及的主要风险物质为废机油发生泄漏，如遇明火可能发生火灾爆炸事故，同时燃烧产生烟尘、CO2、CO 等废气进入大气环境中，会导致周围大气环境中相 应污染物浓度增高，造成环境空气质量污染。 废油如发生泄漏或火灾等事故，泄漏废油、消防废水等如拦截不当则可能会进 入周围水环境中，会导致受纳水体环境中相应污染物浓度增高，造成水环境质量 污染。项目重点防渗区危废仓库采取防渗措施，对项目地下水、土壤环境风险影响较小。 风险防范措施要 求 为了防范事故和减少危害，项目从生产管理、危险化学品贮存、工艺技术设计、自动控制设计、电气及电讯、消防及火灾报警系统等方面制定相应的环境风险防范措施。 综上，在采取有效防范措施后，本项目环境风险总体可控。 9、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 10、公众参与调查 由于本项目目前距离周边居民较近，本项目东侧45m为西王关庙（约140户），东侧420m为东王关庙（约110户），西南侧100m为胜利村（约120户），东南侧112m为小段庄（约120户）为了更清楚、更全面了解项目运行期对环境的影响，建设单位与2022年6月30日向附近居民进行了走访，听取并记录他们对项目建设的意见和建议。 本次评估调查通过在项目附近的村居民现场问卷调查等方式，充分收集了公众对本项目建设的意见和建议，从统计结果看，100%的公众100%的公众对本项目的环境保护工作较满意，可以接受项目对环境的影响。（部分结果见附件10）。 10、环保投资 本项目总投资10500万元，其中环保投资89万元，主要用于废气、废水治理、噪声防治、固废治理、风险防范等，环保投资占项目总投资的0.8%，项目的环保投资情况见表。 表4-16 项目污染防治措施及环保投资一览表 项目 污染源 治理项目 环保设施及工作内容 投资 （万元） 废气治理 1#厂房莫来石电熔工序 颗粒物、NOx 电熔炉电熔工序废气经1套布袋式脉冲除尘器+SCR+15m高排气筒（DA001）排放 50 1#厂房氧化铝生产线电熔、喷吹工序 颗粒物NOx 电熔工序、喷吹废气经1套布袋式脉冲除尘器+SCR收集后经15m高排气筒（DA003）排放 1#厂房莫来石擂碎粉尘 颗粒物 厂房密闭，加强厂区绿化 1#厂房莫来石各级破碎、筛分、磁选、钢球磨等工序 颗粒物 废气经集气罩+布袋式脉冲除尘器处理通过15m高排气筒（DA002）排放 25 1#厂房氧化铝筛分、磁选工序 颗粒物 废气经集气罩+布袋式脉冲除尘器处理通过15m高排气筒（DA004）排放 食堂油烟 烟尘 油烟净化器 2 废水治理 生活用水 COD、NH3-N 化粪池1个5m3 1.0 食堂用水 动植物油、COD、NH3-N 隔油池2m3 1.0 噪声治理 产噪设备 噪声 设备安装减震基础，厂房隔声 5.0 固废治理 员工生活 生活垃圾 生活垃圾由环卫部门统一清运 1 生产过程 收集粉尘 其他除尘器收集的粉尘暂存一般固废间，集中外售（10m2） 2 磁性杂质 暂存一般固废间，集中外售（10m2） 不合格成品 粗粒 废润滑油、废油桶 暂存危废间，交由资质单位进行处理（10m2） 2 合计 89 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#厂房莫来石石电熔工序（DA001） | 颗粒物NOx | 布袋式脉冲除尘器+SCR | 《工业炉窑大气污 染物排放标准》 （DB41/1066-2020） 表 1排放限值要求 |
|  | 1#厂房莫来石各级破碎、筛分、钢球磨等工序（DA002） | 颗粒物 | 布袋式脉冲除尘器 | 《大气污染物综合 排放标准》 （GB16297-1996） 中表 2 二级标准及 绩效分级文件相关 要求限值 |
|  | 1#厂房氧化铝电熔、喷吹工序（DA003） | 颗粒物NOx | 布袋式脉冲除尘器+SCR | 《工业炉窑大气污 染物排放标准》 （DB41/1066-2020） 表 1排放限值 要求 |
|  | 1#厂房氧化铝筛分、磁选等工序（DA004） | 颗粒物 | 布袋式脉冲除尘器 | 《大气污染物综合 排放标准》 （GB16297-1996） 中表 2 二级标准及 绩效分级文件相关 要求限值 |
|  | 1#厂房擂碎工序 | 颗粒物 | 车间封闭、自然沉降 |  |
|  | 食堂油烟 | 烟尘 | 油烟净化器 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型标准要求 |
| 地表水环境 | 生活污水、食堂废水 | COD、BOD、动植物油、NH3-N、SS | 食堂废水经隔油池预处理后与生活污水进入化粪池处理后排入宁陵县第一污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和宁陵县第一污水处理厂设计进水水质要求 |
| 声环境 | 生产设备 | dB（A） | 基础减振、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾由环卫部门统一清运；电熔、倾倒、喷吹工序粉尘作为原料回用；收集粉尘、磁性杂质、不合格成品暂存于一般固废间，集中外售；废润滑油、废油桶经厂区危废间暂存后交有资质单位进行处置 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目针对生产过程中产生的废气，采取各项措施进行收集，减少无组织排放，采用有效的治理措施处理废气，保证达标排放；本项目从源头控制液体物料泄漏，同时采取可视可控措施，若发生泄漏可及时发现，对收集泄漏物的管沟及污水处理设施池体等采取各项防渗措施 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 为了防范事故和减少危害，项目从生产管理、危险化学品贮存、工艺技术设计、自动控制设计、电气及电讯、消防及火灾报警系统等方面制定相应的环境风险防范措施。 |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

环评单位通过调查、分析和综合评价后认为：本项目符合国家及地方产业政策要求；符合当地总体规划；各项污染治理得当，经有效处理后可保证污染物稳定达到相关排放标准要求，对外环境影响不大，不会降低区域功能类别，并能满足总量控制要求。因此，从环保的角度看，本项目在建设地建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 4.774795 |  | 4.774795 | +4.774795 |
|  | NOx |  |  |  | 0.49464 |  | 0.49464 | +0.49464 |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.0728 |  | 0.0728 | +0.0728 |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.00728 |  | 0.00728 | +0.00728 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 8.4 |  | 8.4 | +8.4 |
|  | 磁性杂质 |  |  |  | 3.0 |  | 3.0 | +3.0 |
|  | 除尘器收集粉尘 |  |  |  | 32.945 |  | 32.945 | +32.945 |
|  | 氧化铝粗粒 |  |  |  | 32 |  | 32 | +32 |
|  | 不合格品 |  |  |  | 274.9 |  | 274.9 | +274.9 |
| 危险废物 | 废润滑油 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | +0.5 |
|  | 废油桶 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 | +0.1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

本项目位置

附图1  项目地理位置图

项目位置